ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Судинского сельского поселения
Уинского муниципального района
Пермского края

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Екатеринбург

2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г. Бурнатов |
| Главный архитектор проекта |  | В.В.Гущина |
| Инженер по водоснабжению и водоотведению |  | Л.И. Петрова |
| Инженер по электроснабжению |  | М.А. Первушин |
| Инженер по тепло- и газоснабжению |  | А.П. Осипов |
| Инженер по геоинформационным системам |  | И.Р. Садртдинова |
| Редактор |  | Н.О. Возняк |

Содержание

Состав проектных материалов	5

Введение	6

1. Экономико-географическое положение	8

2. Природные условия и ресурсы	9

2.1. Климат	9

2.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы.	10

2.3. Инженерно-геологическая характеристика, полезные ископаемые	12

2.3.1. Геологическая изученность	12

2.3.2. Рельеф и геоморфология	13

2.3.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	13

2.3.4. Инженерно-геологическая характеристика	19

2.3.5. Минерально-сырьевые ресурсы	23

2.4. Почвенно-растительные условия	24

2.4.1 Характеристика почв	24

2.4.2. Растительность	28

2.5. Особо охраняемые природные территории	29

2.6. Объекты культурного наследия	31

3. Планировочная  структура и  функциональное зонирование территории	36

3.1. Планировочная структура	36

3.2. Функциональное зонирование	37

3.3. Зоны с особыми условиями использования территории	43

3.4. Предложения установлению границ населенных пунктов	48

4. Оценка демографического потенциала территории	50

4.1. Население. Современное состояние	50

4.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние	52

4.3. Прогноз демографического развития Судинского сельского поселения	54

4.4. Прогноз занятости населения Судинского сельского поселения	57

5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	60

5.1. Учреждения образования	60

5.2. Учреждения культуры	64

5.3 Учреждения здравоохранения	65

5.4. Объекты для занятий физической культурой и спортом	67

5.5. Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания	69

5.6. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения	72

5.7. Организация ритуальных услуг	73

6. Жилищный фонд	75

7. Потенциал основных отраслей экономики	80

8. Транспортная инфраструктура	86

9. Инженерная инфраструктура	93

9.1. Водоснабжение	93

9.2. Водоотведение	96

9.3. Теплоснабжение	97

9.4. Газоснабжение	101

9.5. Электроснабжение	103

9.6. Средства связи и коммуникаций	109

9.7. Санитарная очистка	110

10. Охрана окружающей среды	113

10.1. Охрана атмосферного воздуха	113

10.2. Охрана почвенного покрова	115

10.3. Охрана водных ресурсов	117

10.4. Озеленение территории	119

11. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	122

11.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	122

11.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	126

11.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	130

Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 50 000. |
| 2 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 50 000. |
| 3 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта функциональных зон. М 1: 50 000. |
| 4 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:50 000. |
| 6 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1: 50 000. |
| 7 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. С.Суда. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
| 8 | Генеральный план Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. С.Суда. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# Введение

Проект генерального плана Судинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края (далее – Проект) разработан в соответствии с договором на выполнение подрядных работ №4 от 03.03.2013 г., заключенным между администрацией Судинского сельского поселения и ООО «С-Проект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Судинского сельского поселения в границах, определенных законом Пермской области от 09.12.2004 г. № 1870-403 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Уинского района Пермской области» (в редакции Закона Пермского края от 16.10.2009 №499-ПК).

Работы осуществлялись в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. N 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Пермского края, схемы территориального планирования Уинского муниципального района Пермского края; стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Основной целью генерального плана Судинского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10 000,  переданные администрацией Уинского муниципального района и масштаба 1:2 000 (на населенные пункты), переданные Управлением Росреестра по Пермскому краю.

Проект генерального плана Судинского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2012 г.;

I этап (первая очередь) – 2017 г.;

II этап (расчетный срок) – 2032 г.;

III этап – прогноз на 25–30 лет, перспектива.

# 1. Экономико-географическое положение

Судинское сельское поселение входит в состав Уинского муниципального района Пермского края, занимает его северо-восточную часть. Граничит на юге с Воскресенским и Чайкинским, на западе – с Уинским и Нижне-Сыповским сельскими поселениями Уинского муниципального района. На севере и востоке имеет общую границу с Ординским муниципальным районом Пермского края.

Границы Судинского сельского поселения определены законом Пермской области от 10.11.2004 г. № 1723-350 «Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований Уинского района Пермской области».

Площадь поселения определена картометрическим методом и равна 124,1 км2, что составляет 8% от площади Уинского муниципального района. Административным центром поселения является село Суда. На территории поселения расположены 4 населённых пункта, в которых по состоянию на 01.01.2013 г. проживает 1466 постоянных жителей. Плотность населения –11,8 человек на км2.

Автомобильная дорога с усовершенствованным покрытием связывает с.Суда с районным центром с.Уинское (расстояние около 20 км). Сеть дорог с твердым покрытием проложена ко всем основным населенным пунктам сельского поселения.

Основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное производство.

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климат

Климат Судинского сельского поселения умеренно-континентальный, с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, теплым летом.

Метеорологические характеристики района приводятся по данным метеостанции Чернушка за 1966–2007гг, а также используются дополнительные сведения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым – июль. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать –50°С максимум, летом +38°С. По данным метеостанции Чернушка, средняя многолетняя температура самого холодного месяца –17,1°С, самого жаркого +25,2°С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накопление снега идет в начале зимы. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 см. Почва промерзает в среднем на глубину 68–76 см. Разрушение устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады апреля.

Характерной чертой зимней циркуляции являются частые вторжения воздушных масс с севера, а также южные циклоны, с которыми связаны резкие изменения погоды (снегопады, оттепели). В весенне-летний период возможны возвраты холодов, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега.

Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0°. Этот переход весной происходит в начале–середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 557 мм. За период с апреля по октябрь выпадает 393 мм, за холодный период (ноябрь–март) – 164 мм, максимальный слой суточных осадков (90 мм) приходится на теплый период. Средняя годовая относительная влажность воздуха в Уинском районе составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%.

Среднегодовая скорость ветра достигает 3,1 м в секунду. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости ветра приобретают с октября по февраль. Преобладающее направление ветра – южное и юго-западное.

Таблица 2.1.1. Среднегодовая повторяемость ветра в % по направлениям (1985–2007 гг.)

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 13 | 6 | 6 | 24 | 17 | 15 | 10 | 9 |

Таблица 2.1.2. Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра (м/с).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,1 |

Продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1850 часов, наименьшая за год наблюдается в декабре, наибольшая – в июне. В теплое время года от 2 до 5 дней в месяц бывает без солнца, в холодное время года число дней без солнца увеличивается до 15–25 и более. Продолжительность периода с температурой выше 10°С соответствует периоду активной вегетации и равняется в среднем 125 дням с суммой средних суточных температур 1925°, с температурой выше 15°С соответственно 70 дням и 1266°. Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней, сумма средних суточных температур за этот период равна 2190°, количество осадков – 393 мм.

Запасы продуктивной влаги в почве к началу сева ранних яровых культур составляют 140–145 миллиметров в метровом почвенном слое.

Значительное влияние на хозяйственное использование территории оказывают туманы, грозы, метели, гололедицы. В августе–сентябре бывает до 24 дней с туманами. Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз приходится на период с мая по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с грозой. Грозы являются опасным метеорологическим явлением, сопровождающимся сильными электрическими разрядами, порывистыми ветрами, сильными ливнями, часто выводят из строя линии электропередач и связи, вызывая пожары, затрудняют работу многих отраслей хозяйства. В зимний период часты метели.

В Судинском сельском поселении достаточно благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства в животноводческо-зерновом направлении. Возможна перезимовка озимых культур, многолетних трав и плодово-ягодных культур. Отсутствие интенсивного негативного воздействия на окружающую среду делает поселение благоприятным для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем частые возвраты холодов весной и в начале лета, заморозки в первой половине лета, осложняют ведение сельского хозяйства в поселении.

## 2.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы

Речная сеть. По гидрологическому районированию реки Уинского района относятся к Нижнесылвенскому округу. Он включает почти весь бассейн р. Сылвы. Рельеф округа возвышенно-холмистый. Холмы глубоко расчленены оврагами, долинами и руслами рек. Главная покатость рельефа на север – к Чусовой. Широкое развитие получили карстовые явления, влияющие на режим рек. Строение речной сети  древовидное, на севере – центростремительное.

Распределение речной сети крайне неравномерно. На площади развития терригенных образований она имеет густоту 0,2 км/кв. км; на площади карстующих пород – 0,09 км/кв. км.

Река Ирень (левый приток р. Сылвы) пересекает Судинское сельское поселение. Общая длина водотока 214 км. Общая площадь водосбора 6110 км2. Средняя высота водосбора составляет 232 м, средний уклон реки 0,4%. Река Ирень сильно меандрирует, образуя многочисленные болота и озера. Течение реки спокойное, скорость течения 0,3 м/сек. Ширина современного русла –
0–30 м, глубина реки колеблется от 0,5 до 1,5 м.

Реки поселения по характеру водного режима относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной, устойчивой зимней меженью.

Основное питание реки получают за счет талых снеговых вод и атмосферных осадков (до 65–75%), за счет подземных вод – 25–35%. Доля последних возрастает с увеличением закарстованности водосбросов (правые притоки р. Ирень). Соотношение поверхностной и подземной составляющих существенно изменяется по сезонам. Минимальное значение подземная составляющая стока имеет в мае–июне при прохождении паводочной волны. Зимой при ледоставе реки полностью переходят на подземное питание.

За период весеннего половодья проходит около 60% годового стока, в летне-осенний период около 30%, в зимний период около 10%.

Весеннее половодье, как правило, начинается в середине апреля. Для весеннего половодья характерны резкий подъем уровня воды в начале паводка и высокое их стояние. Наивысший уровень наступает преимущественно в последней декаде апреля. Продолжительность паводка 1,5–2 месяца. Наибольшая часть стока рек проходит в апреле–июне. Минимальные уровни в реках наблюдаются в период ледостава и в отдельные годы в летнюю межень.

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0°С, обычно во второй половине октября, на реках появляются первые ледяные образования – забереги, сало и шуга. Морозная погода и небольшая высота снежного покрова обуславливают интенсивное нарастание толщины льда в начальный период. Устойчивый ледостав устанавливается в конце ноября – начале декабря и длится до середины апреля. Средняя продолжительность ледостава 5 месяцев. При снегопадах нарастание льда происходит постепенно. На р. Ирень возможны полыньи и занос их снегом.

Химический состав речных вод, в основном, зависит от литологических пород, слагающих площади водосбора. В пределах площади развития карбонатно-терригенных отложений преобладают гидрокарбонатно-кальциевые (магниевые и натриевые) воды с минерализацией 0,3–0,4 г/л, на площади развития карбонатно-сульфатных иренских отложений воды имеют сульфатно-кальциевый состав с минерализацией 1,1–2,2 г/л.

Пруды и водохранилища. Пруды издавна создавались в Прикамье с самыми различными целями: для регулирования стока малых рек, для нужд малой энергетики, лесосплава, рыболовства, водоснабжения, орошения, для украшения сельских мест.

Согласно данным инвентаризации защитных и напорных гидротехнических сооружений, проведенной на территории Уинского района ФГУП «ПЕРМГИПРОВОДХОЗ» в 2004 г., на территории поселения находится 6 прудов.

Самым крупным прудом Судинкого сельского поселения является Судинский пруд на р. Судинка (174 тыс.м3). Остальные пруды имеют объемы менее 100 тыс.м3.

Пруды используются для развития любительского рыболовства, гнездования дикой водоплавающей птицы, отдыха населения и в противопожарных целях.

На территории поселения располагается значительное количество мелких озер. Они в большинстве своем пойменные и карстовые.

Болота. Являются накопителями и регуляторами влаги, обеспечивая не только полноводность рек, но и условия для существования многих видов животных и растений. Водно-болотные угодья выполняют ряд важнейших экологических функций: накопление и хранение пресной воды, изъятие из атмосферы и накопление углерода, регулирование поверхностного и подземного стока, поддержание уровня грунтовых вод, очищение вод, сдерживание эрозии, поддержание биологического разнообразия. Болота содержат в себе многочисленные природные богатства: торф, лекарственно-техническое сырье и разнообразные ягоды.

Средняя заболоченность территории поселения невелика. В поймах рек встречаются небольшие по размеру низинные болота.

## 2.3. Инженерно-геологическая характеристика, полезные ископаемые

### 2.3.1. Геологическая изученность

Территорию Уинского района охватывает геологическая карта масштаба 1:1 000 000 листа О-40 (1997 г), обобщающая весь фактический материал на время ее составления. Кроме того, практически полностью территория района охватывается листом О-40-XXVII карты масштаба 1:200 000, принадлежащей к числу карт второго поколения государственного геологического картирования. Среднемасштабное картирование второго поколения базируется преимущественно на обобщении ранее полученных материалов в рамках унифицированных общеуральских схем. Юго-восточная часть района частично охвачена съемочным картированием масштаба 1:50 000, осуществленного в процессе тематических исследований и поисковых работ. В плане гидрогеологической изученности вся территория района охвачена съемкой масштаба 1:200 000, в ходе которой уточнены и детализированы ранее известные комплексы и горизонты, выделены новые гидрогеологические подразделения, закартированы водообильные зоны.

### 2.3.2. Рельеф и геоморфология

Территория Уинского района относится к Предуральской возвышенно-всхолмленной равнине, расчлененной долинами рек, озерами и логами. Максимальные абсолютные отметки не превышают 220–280 м в восточной части района. Минимальные абсолютные отметки – 155–160 м – приурочены к долинам рек. Относительное превышение над долинами рек составляет 100–150 м.

Восточная часть Уинского района, к которой территориально принадлежит Судинское сельское поселение, относится к Иренскому карстовому району, является зоной разгрузки карстовых вод, что определяет значительную активность современного карста. Здесь характерной особенностью рельефа является широкое проявление карстовых форм и чрезвычайно слабое развитие речной сети. Водоразделы плоские и местами холмистые. Долины рек узкие и глубокие. Склоны рек обычно крутые с обнажением коренных пород. Переход водоразделов в долины рек, как правило, резкий. Рельеф поселения сильно осложнен карстовыми формами, среди которых выделяются воронки, суходолы, пещеры. Карстовые формы распространены неравномерно. Большинство воронок приурочено к водоразделам, но наибольшую плотность они имеют на склонах и присклоновых частях рек Большой Телес, Судинка, Ирень. Из всего многообразия карстовых форм наиболее распространенными являются карстовые воронки. Воронки нередко достигают 100–200 м в диаметре и 25 м и более в глубину. Однако наиболее распространены воронки диаметром 5–25 м при глубине 5–10 м. Иногда карстовые воронки группируются в линейно-вытянутые цепочки. Также встречаются поля карстовых воронок, в пределах которых плотность воронок достигает нескольких сотен на кв. километр.

### 2.3.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Территория Уинского района входит в состав гидрогеологической области карстовых вод Уфимского плато и Камской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов.

На территории Судинского сельского поселения представлены подземные воды иренского комплекса. Гипсово-ангидритовый иренский водоносный комплекс сложен чередующимися гипсово-ангидритовыми и карбонатными пачками, сильно закарстованными. Иренские породы обводнены не повсеместно. Присутствие водоупорных тюйских известняков обусловило наличие довольно выдержанных горизонтов карстовых вод в верхней лунежской пачке. На участках, где тюйские известняки прорезаны речной сетью, приподняты над уровнем рек и закарстованы, т.е. не являются водоупором, лунежская пачка либо безводна, либо обводнена спорадически. Разобщенные карстовые водотоки циркулируют, в основном, в нижней части иренской свиты, где отмечается переслаивание гипса и ангидрита с маломощными пачками известняков и доломитов.

На правобережье р.Ирень южнее с. Суда расположен подрайон разобщенных карстовых водотоков. Здесь нет выдержанных водоупоров и водоносных горизонтов, о чем свидетельствуют, с одной стороны, карстовые родники, с другой – безводные скважины. Разгрузка вод из разрозненных водоносных полей происходит в долинах р. Ирень и ее притоков, где имеется целый ряд источников. Глубина залегания разобщенных карстовых водотоков – 14–16 м в зависимости от величины вреза рек. Дебиты родников здесь колеблются от 0,1 до 60–100 л/сек, а редких скважин от 0,2 до 1,5 л/сек. при значительных понижениях.

Рис. 2.3.3.1. Схема распространения основных водоносных комплексов 
на территории Судинского сельского поселения

Второй подрайон на площади распространения иренского комплекса занимает левобережье р. Ирень. Он представлен лунежским горизонтом, карстовые воды которого имеют единое зеркало и представляют собой зону сплошного насыщения трещин и пустот водой. Глубина залегания карстовых вод в лунежской толще от 18 до 34,5 м. Дебит родников от 0,1 до 40 л/сек, иногда до 100 л/сек. Эксплуатационные дебиты скважин составляют от 0,03 до 2,5 л/сек. Удельные дебиты до 0,31 л/сек. Это объясняется малой мощностью водоносного горизонта и небольшими областями его питания.

Характерная особенность подземных вод иренского комплекса – довольно однообразный химический состав и стабильная минерализация. Обычно это сульфатно-кальциевые воды повышенной минерализации (от 1,3 до 2,3 г/л) с жесткостью до 32 мг-экв/л. В целом район распространения иренского гипсово-ангидритового водоносного комплекса не располагает подземными водами, удовлетворяющими требованиям для питьевых вод. Для их использования необходимо опреснение и смягчение.

Соликамский водоносный горизонт развит вдоль западной окраины Уфимского плато, выходит на поверхность в виде узкой полосы почти меридионального простирания, расширяющейся к югу в районе бассейна р. Тюй. Он приурочен к соликамскому горизонту.

Отложения комплекса представлены глинистыми известняками, песчаниками с прослоями глин, алевролитов с включениями гипса и ангидрита. В западном направлении горизонт погружается под более молодые отложения, мощность его сокращается до 20–30 м, одновременно в разрезе происходит увеличение сульфатных пород. Подошва соликамских отложений в местах выхода на поверхность лежит выше уровня речных долин и подстилается сульфатными породами иренского горизонта, закарстованными на отдельных участках. Эти особенности привели к спорадической обводненности соликамских отложений. Об этом свидетельствует редкая встречаемость родников, отсутствие постоянных поверхностных водотоков и довольно большое количество провальных карстовых воронок.

Распространение водоносности неравномерно по площади. Минимальная, до полной безводности, имеет место там, где мощность соликамских отложений мала, где глинистый разрез и основной региональный водоупор – иренские гипсы и ангидриты – нарушен карстом. К водоразделам и в западной части распространения соликамского горизонта нарушение карстом подстилающих карбонатных пород уменьшается, что создает условия для накопления подземных вод. Подземные воды соликамского горизонта вскрыты скважинами на глубинах от 1,4 до 40 м с дебитами 0,5–5,71 л/сек, удельный дебит от 0,02 до 1,85 л/сек.

Химический состав подземных вод комплекса формируется в условиях загипсованности и зависит от степени промытости пород. Подземные воды имеют сульфатно-кальциевый, гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-кальциевый состав с сухим остатком 450–2564 мг/л.

Рис. 2.3.3.2. Схема глубины залегания подземных вод 
Судинского сельского поселения

Шешминский водоносный комплекс вскрыт скважинами и колодцами. Основными водовмещающими породами комплекса являются песчаники, известняки, песчаники, переслаивающиеся с алевролитами, аргилитами, известняками. Водоупорами являются глины, нетрещиноватые разности алевролитов, аргиллитов. Характерна неравномерная загипсованность пород. Гипс встречается в цементе, а также в виде включений и прожилок.

Подземные воды комплекса вскрыты скважинами на глубине от 2 до 37 м. Воды, в основном, напорные. Водообильность неравномерна и зависит от литологического состава и степени трещиноватости водовмещающих пород. Дебит родников изменяется от 0,1 до 2,5 л/сек. Эксплуатационные дебиты скважин имеют значения от 0,8 до 8,3 л/сек (наиболее характерны 
1,5–2,5 л/сек), удельные дебиты 0,02–2,76 л/сек (характерные 0,3–0,5 л/сек). Для шешминского комплекса модуль эксплуатационных ресурсов колеблется от 0,1 до 0,6 л/сек с 1 км2. В распределении ресурсов подземных вод и водообильности пород большое значение имеют зоны повышенной трещиноватости, обусловленные поднятиями Чернушинского вала.

Химический состав вод шешминского комплекса характеризуется значительной изменчивостью, что, в свою очередь, зависит от литологического состава водовмещающих пород и степени их промытости. В зоне активного водообмена преобладают гидрокарбонатно-кальциевые воды с минерализацией до 0,5 г/л, реже до 1 г/л и жесткостью до 7 мг-экв/л. С глубиной минерализация возрастает, они становятся сульфатными.

Вследствие неравномерной загипсованности разреза в шешминских отложениях минерализованные воды (больше 1 г/л) встречаются как ниже дренирующего влияния рек, так и выше его.

Наиболее промытые толщи разреза находятся на глубинах 10–50 м. Кроме того, здесь выделяется зона возможного неглубокого залегания минерализованных вод, обусловленная подъемом глубинных рассолов по трещинам в сводах поднятий Чернушинского вала. Бурение скважин в этой зоне должно сопровождаться постоянным контролем  химического состава воды.

Подземные воды шешминского водоносного комплекса могут использоваться для водоснабжения путем устройства водозаборов из одиночных скважин производительностью до 1,5–2,5 л/сек.

Подземные воды четвертичных отложений приурочены к аллювиальным и элювиально-делювиальным образованиям. Грунтовые воды аллювиальных отложений приурочены к низким террасам р. Ирень и ее притоков. Водосодержащими породами являются галечники, гравий, пески, реже суглинки, водоупоры – глины, суглинки, коренные породы цоколей террас. Воды аллювия вскрываются колодцами, скважинами, выходят на поверхность в виде родников с дебитами от 0,3 до 0,5 л/сек, редко больше. Глубина их залегания изменяется от 0,3 до 10–11 м, на пойменной террасе р. Ирень не превышает 3 м и часто заболачивает пойму. Минерализация грунтовых вод аллювия несколько меньше, чем грунтовых вод коренных пород. Однако низкая водообильность, небольшая мощность водоносного горизонта и легкая загрязняемость делают невозможным использование этого горизонта для централизованного водоснабжения.

Элювиально-делювиальные отложения содержат подземные воды типа «верховодки» и используются с помощью колодцев для водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Таким образом, сложные гидрологические условия в Судинском сельском поселении ограничивают возможность использования подземных вод для водоснабжения. Источник водоснабжения с. Суда (скважина) располагается в д. Мерекай Ординского района. Снабжение осуществляется по водоводу протяженностью 16,2 км.

### 2.3.4. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия местности определяются составом, строением, свойствами слагающих её пород, рельефом, физико-геологическими процессами и гидрогеологическими особенностями. Наиболее приемлемой геологической основой при описании пород дочетвертичного возраста является геологическая формация, субформация и геолого-генетические комплексы четвертичного возраста.

Восточная половина территории района (правобережье р. Ирень) морфологически – слаборасчлененная, карстовая равнина с перепадами высот 
100–150 м. Основным фактором, как рельефообразующим, так и определяющем инженерно-геологическую обстановку, является карст. Отмечается четкая зависимость интенсивности карстовых процессов от литологии пород. Наиболее закарстованы гипсы и ангидриты, в меньшей степени известняки.

Породы, слагающие данную территорию, относятся к морской и лагунно-морской карбонатно-галогенной нижнепермской формации. В состав формации входят отложения филипповского и иренского горизонтов кургурского яруса, представленные средне-малопрочными и полускальными породами.

Отложения нижнего филипповского горизонта характеризуют собой морской режим формации. В разрезе горизонта преобладают доломиты, меньшую роль играют доломитизированные известняки. Те и другие чередуются с прослоями ангидритов. Большая часть объема формации представлена лагунными осадками иренского горизонта, в разрезах которого преобладают гипсы и ангидриты, перемежающиеся с прослоями доломитов и известняков.

Породы сильно трещиноваты, в верхней части разреза – выветрелые. Инженерно-геологические условия осложняются еще и тем, что процессы карстообразования интенсивны и в настоящее время.

Рис. 2.3.4.1.Инженерно-геологическая схема Судинского сельского поселения

Подземные воды залегают в пределах водораздельных пространств на глубинах больше 10 м, на склонах речных долин на глубине 5–9 м.

Четвертичные отложения, несмотря на относительно небольшую их мощность, в инженерно-геологическом отношении имеют первостепенное значение для всех видов строительства. Это определяется их повсеместным распространением.

Привершинные части водоразделов прикрыты маломощным (1–3 м, редко больше) элювиально-делювиальным покровом, переходящим на склонах в делювиальные образования повышенной (больше 5 м) мощности. Максимальные мощности рыхлых образований (до 10 м) приурочены к речным долинам.

Элювиально-делювиальные отложения близко связаны с подстилающими пермскими породами. Геоморфологическое положение и малые мощности этих образований определяют их небольшое инженерно-геологическое значение.

Делювиальные отложения широко распространены на склонах водоразделов и речных долин. Наибольшая мощность этих отложений наблюдается на склонах речных долин, в понижениях рельефа (до 10–15 м), Инженерно-геологическое значение делювиальных грунтов исключительно велико. Практически любой вид хозяйственной деятельности человека, так или иначе, связан с этими грунтами.

Делювиальные грунты (связные), как правило, макропористы (облессованы) и просадочны. По просадочности относятся к первому типу. Наиболее интенсивно явления просадочности проявляются в 5–6-метровой толще этих грунтов.

По гранулометрическому составу, как и по числу пластичности, среди связных грунтов преобладают суглинки – средние, тяжелые, пылеватые. Среднее содержание глинистых частиц составляет 20%, преобладающей фракцией является пылеватая – 49%.

Облессованность сказывается на основных физических (уменьшение плотности, увеличение пористости) и на деформационно-прочностных свойствах делювия. Так коэффициент пористости его 0,88, а плотность скелета грунта 1,43 г/см3.

По величине коэффициента уплотнения делювиальные грунты относятся к повышенносжимаемым. Величина его при естественной влажности в интервале нагрузок 0,1–0,15 МПа составляет 0,500 МПа–1 (ср. значения).

Аллювиальные отложения речных долин имеют пестрый литологический состав (пески, галечники, суглинки, глины), формируют поймененные и надпойменные террасы рек. В разрезе этих террас выражены основные аллювиальные фации – русловая, пойменная и старичная. Верхняя часть аллювия сложена связными грунтами пойменной, реже – старичной фаций, сменяющимися вниз по разрезу песками и галечниками русловых фаций, как правило, обводненными.

Связные грунты пойменного комплекса террас представлены суглинками гумусированными сильно- и повышенно сжимаемыми. С этими грунтами связаны илы и торфо-грунты особого состава, состояния и свойств. Это молодые, слабо-недоуплотненные, сильно гидратированные осадки. Высокая влажность, насыщенность органикой, мягкопластично-текучая консистенция и, как следствие этого, крайне низкие деформационно-прочностные показатели, слабая водоустойчивость является отличительной особенностью этих грунтов.

Отмеченные особенности илов и торфов четко проявляются в их физико-механических свойствах. Плотностные характеристики их крайне низки. Плотность минеральной части илов в среднем – 2,6 г/см3, у торфов – 1,73 г/см3. Плотность и плотность скелета илов 1,6 и 1,15 г/см3 при коэффициенте пористости 1,75. Соответственно низкие и деформационно-прочностные показатели илов и торфов. Угол внутреннего трения илов 6–11°, а сцепление составляет 0,006–0,010 МПа, опускаясь до 0,001–0,0025 МПа у торфов. Особенно значительна сжимаемость этих грунтов. Модуль деформаций илов 0,6–0,8 МПа, а коэффициент уплотнения торфов в иных случаях достигает величины 50–100 МПа–1. Илы и торфы являются фактором, осложняющим инженерно-геологические условия строительства.

Инженерно-геологические условия в пределах первой надпойменной террасы в целом благоприятные.

Грунты обладают достаточно высокими несущими способностями. Из факторов, осложняющих в некоторых местах инженерно-геологическую обстановку, следует отметить заболоченные участки.

Физико-геологические  условия и процессы. Помимо общегеологических условий, большое влияние на инженерно-геологическую обстановку в районе оказывают физико-геологические процессы – оползни, линейная эрозия, карст.

Оползневые явления небольшого размера, приурочены к долинам рек поселения.

Карст. Карстовое районирование территории Уинского муниципального района неоднозначно в связи с одновременным существованием двух схем районирования. По схеме карстового районирования, предложенной Н.Н. Назаровым (1996 г.), восточная половина Уинского района относится к Кунгуро-Иренскому карстовому району. Здесь карстовые процессы и связанные с ними карстовые формы приурочены к породам морской и лагунно-морской карбонатно-галогенной нижнепермской формации. Из всего разнообразия карстовых форм наиболее распространенными являются карстовые воронки. Плотности их велика вдоль р. Ирень, коэффициент закарстованности составляет 4,4%. Крайний восток Уинского района (Судинское сельское поселение) соответствует карстовому району Уфимского плато, где развитие карста связано с циркуляцией вод кунгуро-артинского водоносного комплекса.

В энциклопедическом справочнике «Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края» (2006 г.) в разделе по карсту, подготовленном В.Н. Катаевым, используется схема карстового районирований К.А. Горбуновой (1992 г.), согласно которой восточная половина отнесена к Иренскому карстовому району.

Представленная инженерно-геологическая характеристика позволяет сделать следующие выводы: инженерно-геологические условия в правобережной части района (Судинское сельское поселение) осложнены широким развитием карстовых явлений. При освоении закарстованных территорий строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст. Учитывая сложные геологические и геоморфологические условия, рекомендуется строительство только одноэтажных зданий. При проектировании зданий повышенной этажности необходимо пользоваться рекомендациями по строительству зданий и сооружений в карстовых районах.

### 2.3.5. Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с «Заключением о наличии (отсутствии) месторождений полезных ископаемых на территории Уинского муниципального района» Управления по недропользованию по Пермскому краю № 05/1086 от 13 мая 2008 г. на территории Судинского сельского поселения на учете состоят 12 месторождений и проявлений полезных ископаемых (табл. 2.3.5.1.). Из них 7 объектов учета по углеводородному сырью, один объект – по песчано-гравийной смеси, один – по известковому туфу, 3 объекта – по торфу.

В составе 7 объектов по углеводородному сырью в состоянии разработки находятся 3 объекта, на 2-х объектах параллельно с добычей проводятся поиски и разведка, 2 объекта отнесены к перспективным структурам.

Объект учета по известковому туфу отнесен к государственному резерву.

По торфу 3 объекта отнесены к резервным месторождениям. Торф месторождений относится к среднезольным, ближайшая перспектива его использования – заготовка для торфяных удобрений.

Представленная оценка полезных ископаемых позволяет сделать для целей территориального планирования следующий вывод: отсутствие крупных месторождений характеризует территорию как неблагоприятную для размещения здесь крупных промышленных предприятий.

Таблица 2.3.5.1. Месторождения и проявления полезных ископаемых Судинского сельского поселения

| № | Месторождение | Полезное ископаемое | Недропользователь, лицензия | Запасы п.и., категория запасов, степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кулигинский участок | УВС | ООО «Прайм» ПЕМ 01791 НЭ | Разработка |
| 2 | Чураковское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12493 НЭ | Разработка |
| 3 | Чайкинское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Поиски, разведка и добыча |
| 4 | Абрамовское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Поиски, разведка и добыча |
| 5 | Красносельский участок | УВС | ОАО «Пермоблнефть» ПЕМ 00798 НЭ | Разработка |
| 6 | Южно-Иренская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 7 | Купальная структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 8 | Чайкинский участок | Песок, песчано-гравийная смесь (ПГС) | Не учитывается ТБЗ | С2-1742,5 тыс.м3 (протокол НТС № 56а, 30.10.1978 г.) |
| 9 | Чайкинское | Известковый туф | Государственный резерв | С1-95, С2-145, забалансовые – 193 тыс.м3 (протокол ТКЗ № 136, 2002 г.) |
| 10 | Нижнее-Сыповское 2 | Торф | Резервное | В – 400 тыс. т, забалансовые - 77 тыс.т (протокол КЗ № 9, 1989) |
| 11 | Усановская Согра | Торф | Резервное | А – 542 тыс.т, забалансовые - 224 тыс.т (протокол КЗ № 9, 1989) |
| 12 | Дикая Согра | Торф | Резервное | В – 30 тыс.т (протокол КЗ №9, 1989) |

## 2.4. Почвенно-растительные условия

### 2.4.1 Характеристика почв

Качество сельскохозяйственных ресурсов зависит, прежде всего, от таких компонентов природной среды, как рельеф (углы наклона склонов), климат (соотношение тепла и влаги) и почва (гумусность, механический состав, кислотность и др.). В южных районах Пермского края лучшими по качеству почвами являются оподзоленные черноземы. Наиболее низкий оценочный балл получают дерново- сильноподзолистые почвы.

Расположение основных типов почв на территории Судинского сельского поселения отражено на рисунке 2.4.1.1.

Рисунок 2.4.1.1. Почвенная карта Судинского сельского поселения

Дерново-среднеподзолистые почвы имеют распространение на западных и северных территориях Судинского сельского поселения. Такие почвы приурочены к пологим склонам. Содержание гумуса в пахотном слое дерново-среднеподзолистых почв 2,5–3,3%, сумма поглощенных оснований 12–14 мг-экв. на 100 г почвы, насыщенность основаниями 70–75%.

Для улучшения физических, химических и биологических свойств дерново-подзолистых почв необходимо предпринимать следующие меры: вводить правильные плодосеменные севообороты, вносить органические и минеральные удобрения, проводить известкование, создавать глубокий и структурный пахотный слой. Нелишними станут противоэрозионные мероприятия.

Лесостепные почвы широко распространены на территории Судинского сельского поселения. Почвы делятся по типам на светло-серые, серые и темно-серые. Наиболее благоприятными для сельского хозяйства являются темноцветные почвы лесостепи. Поскольку для серых лесостепных почв характерно сочетание подзолистого и дернового процессов почвообразования, они классифицируются по степени проявления этих признаков. В зависимости от содержания гумуса и мощности гумусового горизонта серые лесостепные почвы  подразделяются на светло-серые, серые и темно-серые.

Светло-серые почвы имеют перегнойный горизонт светло-серой окраски с палевым оттенком. Толщина дернового горизонта в среднем 22 см – больше, чем у дерново-среднеподзолистых почв. Содержание гумуса 3,5–4%, сумма поглощенных оснований 17–20 мг-экв, степень насыщенности поглощенными основаниями 75–80%. По агрохимическим данным светло-серые почвы нуждаются в известковании. Физические свойства почв неудовлетворительные, после дождей такие почвы заплывают, уплотняются, а при высыхании образуют корку.

Серые почвы залегают на пологих и ровных местах, хорошо дренированы. Имеют пахотный слой до 27 см мощности, серой окраски. По агрохимическим показателям и физическим свойствам серые почвы выше светло-серых. Содержание гумуса в пахотном слое 4–6%, сумма поглощенных оснований 21–25 мг-экв. на 100 г почвы, степень насыщенности поглощенными основаниями 75–85%.

Темно-серые почвы имеют пахотный горизонт в среднем 31 см, темно-серую окраску. Агрохимические показатели: содержание гумуса 6–8%, сумма поглощенных оснований 26–33 мг-экв на 100 г почвы, степень насыщенности поглощенными основаниями 80–90%. Водопроницаемость высокая – почвы менее заплывают и не уплотняются, лучше прогреваются, чем светло-серые и серые. Физические свойства этих почв благоприятны для произрастания культурных растений.

Оподзоленные черноземы приурочены к выровненным местам или пологим склонам Судинского сельского поселения. Почвы имеют черного цвета пахотный горизонт, простирающийся до глубины 26–50 см (в среднем 38 см.). Химические показатели высокие: содержание гумуса в пахотном горизонте 8–12%, иногда 15–17%. Сумма поглощенных оснований 
35–50 мг-экв на 100 г почвы, степень насыщенности поглощенными основаниями 71–75%. Небольшое значение степени насыщенности обусловлено большой величиной гидролитической кислотности в верхнем горизонте. Почвы нуждаются в известковании.

Среди темноцветных почв Кунгурской лесостепи лучшими являются оподзоленные черноземы, далее следуют темно-серые, серые и светло-серые лесостепные почвы. Но, несмотря на повышенное потенциальное плодородие, по сравнению с дерново-подзолистыми почвами, оподзоленные черноземы и лесостепные почвы без внесения удобрений не обеспечивают получение высоких урожаев с/х культур. Плодородие этих почв можно повысить минеральными удобрениями и известью. На серые и светло-серые почвы необходимо в обязательном порядке вносить навоз и азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения.

Почвы пойменно-аллювиального типа формируются в результате попеременного развития то дернового, то аллювиального процессов. Почвы отличаются высоким содержанием гумуса и глубоким его проникновением в глубину, что улучшает физические свойства почвы и увеличивает в ней запас азота и других элементов.

Дерново-луговые почвы могут использоваться для возделывания овощных и кормовых культур.

Почвы болотного типа имеют незначительное распространение в долинах рек. Болота небольшого размера – низинного типа, торфяная масса которых представляет ценный материал для использования в сельском хозяйстве.

Смытые почвы крутых склонов и намытые почвы. Часть пахотных угодий поселения располагается на склонах, где механизированная обработка затруднена. Подобное расположение пахотных земель предрасполагает к развитию эрозионных процессов.

Значительное количество осадков, выпадающих в теплый период, интенсивное снеготаяние, расчлененный рельеф, нарушение агротехники при обработке почвы, неблагоприятные свойства почв приводят к развитию процессов эрозии.

Утрата почвой ее природного плодородия трудно восполнима. Защита почвы от разрушающего действия водных потоков должна стать неотъемлемой частью рационального ведения хозяйства. Почвозащитные приемы должны проводиться комплексно, в течение всего года с учетом специфики каждого сезона.

В силу своей тракторонедоступности намытые почвы целесообразно использовать под естественные угодья. Для эродированных почв крутых склонов необходимо проведение противоэрозионных мероприятий.

Сельскохозяйственные угодья поселения для сохранения природной плодородности и устранения неблагоприятных показателей нуждаются в проведении почвозащитных мероприятий. Основными такими процедурами являются: выборочное поверхностное улучшение кормовых угодий, строго нормированный выпас скота, запрещение вырубок и раскорчевок леса. В большинстве случаев на склонах необходимо проведение узкозагонного залужения многолетними травосмесями, состоящими из засухоустойчивых и морозостойких трав.

На крутых склонах, где механизированная обработка невозможна, основным противоэрозионным мероприятием является рациональное использование сенокосов и пастбищ. На особенно опасных в эрозионным отношении склонах, целесообразно выпас скота прекратить, оставив их для сенокошения. Любая рубка леса и кустарника, кроме санитарной, на крутых склонах должна быть запрещена. Закарстованные участки выборочно рекомендуется использовать под сенокосы и пастбища и залесение. Перерытые земли могут быть использованы в сельском хозяйстве после рекультивации.

Несмотря на то, что закарстованность территории осложняют ведение сельского хозяйства, Судинское поселение имеет благоприятные агроклиматические условия для сельскохозяйственной деятельности, почвы поселения обладают высоким естественным плодородием, бонитет почв – 70–71 балл.

### 2.4.2. Растительность

Территория Судинского сельского поселения относится к Кунгурской лесостепи. Эта территория издавна освоена человеком. Лесные участки здесь разобщены и по площади невелики. Крупных лесозаготовительных организаций нет.

Для лесов Судинского поселения характерна сложная структура, сосуществование бореальных и неморальных видов в древостое и преобладание последних в подлеске и травяном ярусе. Древесный ярус состоит 
из 2–3 подъярусов, причем основу 2-го и 3-го подъярусов составляют широколиственные породы. Кустарниковый ярус, как правило, хорошо развит и состоит из орешника, бересклета, жимолости, шиповника. Травяной покров характеризуется дубровным разнотравьем – сныть обыкновенная, копытень, медуница лекарственная, ясменник; обильны – майник двулистный, ландыш майский, звездчатка, земляника, папоротник. Моховой покров не развит. Заболоченные места в поймах рек заросли ольхой и ивой.

Широко распространены мелколиственные леса: березняки и осинники. Они в большинстве случаев возникают в местах вырубки и после пожаров сосновых и темнохвойных лесов. Через некоторое время наблюдается постепенное оттеснение березы, осины на их месте восстанавливается хвойный древостой.

Немногочисленные коренные урочища Кунгурской лесостепи представлены березовыми колками с луговым разнотравьем. Лишь местами, в основном по неудобицам и крутым склонам, здесь распространены сосновые или елово-пихтовые леса. Они осветлены и имеют богатый травяной покров. Из трав характерны: клевер средний, зонник клубненосный, астра степная, дрок красильный, вероника колосистая, лабазник шестилепестный и некоторые другие растения.

Леса поселения богаты не только древесиной, но и значительными ресурсами ягодников, лекарственных растений. В изобилии растут малина, смородина, земляника, клубника, клюква, черника, морошка.

На территории поселения широкое распространение получили суходольные луга, они занимают 94,5% от площади всех лугов. Видовой состав этих лугов бедный: щучка дернистая, полевица обыкновенная, мятлик луговой, колосок душистый, манжетка и др. виды. Продуктивность лугов низкая (8–12 ц/га), качество сена плохое, часто луга залесены и закустарены.

Разнотравные луга нуждаются в улучшении. Хороших результатов можно добиться боронованием лугов, внесением удобрений, подсевом семян. Своевременное кошение не дает сорнякам обсемениться, снижает долю сорного  разнотравья в травостое.

Луга поселения богаты лекарственными травами, которые широко используются местным населением.

## 2.5. Особо охраняемые природные территории

Актуальность создания системы особо охраняемых природных территорий в пределах Пермского края обусловлена обострением экологической ситуации. В результате интенсивной хозяйственной деятельности произошли глубокие изменения природной среды, что в конечном итоге ведет к потере природного равновесия природно-ресурсного потенциала, генетической целостности и устойчивости ландшафтов.

Выходом из данной ситуации может быть создание сети полноценных природоохранных территорий и объектов, компенсирующих антропогенное воздействие и стабилизирующих экологическое состояние в регионе. Создание системы ООПТ – единственно возможный путь сохранения генофонда региона, включающего как типичные, так и уникальные природные системы.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Организация и функционирование сети ООПТ должны рассматриваться в тесном взаимодействии и решении трех основополагающих задач:

- поддержание фундаментальных экологических процессов и жизнеобеспечивающих систем (сохранение и регенерация почв, круговорот питательных веществ, восстановление и рост численности животных и т. д.), от которых  зависит качество природной среды и, в конечном  счете, выживание человека;

- сохранение генетического разнообразия фауны и флоры, от чего зависит функционирование многих природных процессов и жизнеобеспечивающих систем;

- обеспечение устойчивости биологических видов и экосистем в соответствии с научными и практическими критериями их рационального использования и воспроизводства.

На особо охраняемых природных территориях осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Постановлением Правительства Пермского края №64-п от 28.03.2008 г. «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников», утвержден полный перечень ООПТ регионального значения, режим особой охраны ООПТ и границы ООПТ (по состоянию на 28.03.2008 г.).

На территории Судинского сельского поселения есть ООПТ регионального значения – охраняемый памятник природы – Усановский Зоологический заказник (см. табл. 2.5.1).

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Усановский  биологический памятник природы – место обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу России.

На территории памятника природы запрещается:

- Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий.

- Геологоразведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.

- Рубки леса, за исключением санитарных.

- Заготовка живицы и древесных соков.

- Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

- Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий.

- Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.

- Распашка целинных земель;

- Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Разрешается:

- Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

- Геологоразведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.

- Санитарные рубки.

- Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

- Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Таблица 2.5.1. Перечень особо охраняемых природных территорий и объектов на территории Судинского сельского поселения

| № | Наименование памятника природы | Площадь, га | Наименование участкового лесничества | Профиль ООПТ | Краткая характеристика и режим ведения хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объекта | охранной зоны |  |  |  |
| Существующие ООПТ регионального значения |
| 1 | Усановский зоологический заказник Образован решением Пермского ОПК №113 от 13.04.90г. | 5,0 га | 130 метровая охранная зона вокруг гнезда | Уинское сельское | Биологический памятник природы | Место обитания редких видов птиц, занесенных в Красную книгу России |

## 2.6. Объекты культурного наследия

Культурное наследие на территории Пермского края последние десятилетия активно исследуется. Выявленные при этом многочисленные объекты археологии, архитектуры и градостроительства, истории и монументального искусства учитываются, описываются и ставятся под государственную охрану. Серьезной проблемой является неудовлетворительное состояние большинства памятников: аварийное или предаварийное – памятников архитектуры, угрожающее гибелью при хозяйственной деятельности – памятников археологии. Во многом это усугубляется отставанием в определении и должном закреплении границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и их предмета охраны.

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельным  кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культурного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается. Установление, порядок и режим охраны возложен на уполномоченные государственные органы.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

Объекты культурного наследия регионального значения поставлены на государственный учет Распоряжением губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения».

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, поставленные на государственный учет в установленном порядке, на территории Судинского сельского поселения отсутствуют.

Все памятники градостроительства и архитектуры Судинского сельского поселения находятся в с.Суда. Прежде всего, это трехэтажная церковь Андрея Первозванного, начало строительства которой относится к 1778г. Высота храма составляет 23 м. В селе находится также двухэтажное здание волостного правления и реального училища, возведенное в 1893 году. На улицах населенного пункта сохранилось немало купеческих домов с лавками, строительство которых, в основном, относится к первому десятилетию XX века. Наиболее интересные из них взяты под государственную охрану и включены в списки Памятников градостроительства и архитектуры регионального значения.

Полный перечень памятников градостроительства и архитектуры регионального значения на территории Судинского сельского поселения представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1. Памятники градостроительства и архитектуры регионального значения на территории Судинского сельского поселения

| Наименование памятника | Дата | Местонахождение (адрес памятника) |
| --- | --- | --- |
| Дом купца с торговой лавкой | 1903 г. | с. Суда, ул. Советская, д. 54 |
| Правление волостное (реальное училище) | 1897 г. | с. Суда, ул.Центральная, д.29 |
| Дом купеческий | Начало XX в. | с. Суда, ул. Школьная, д. 12 |
| Дом купеческий с лавкой | Начало XX в. | с. Суда, ул. Школьная, д. 25 |
| Дом купеческий с торговой лавкой | Начало XX в. | с. Суда, ул. Школьная, д. 49 |
| Церковь Андрей Первозванного | 1778 г., конец XIX в. | с. Суда, ул. Школьная, д. 50 |

Согласно ст. 9.3. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 (с изм. от 13.12.2010 N 358-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

В соответствии с  законодательством Российской Федерации объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, используется с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта, послужившими основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

- согласование в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

При государственной регистрации права собственности на объект культурного наследия собственник принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения или объекты культурного наследия местного (муниципального) значения определяется законом субъекта Российской Федерации.

Таблица 2.6.2. Памятники археологии Судинского сельского поселения, поставленные на государственный учет

| Наименование памятника | Датировка | Местонахождение (адрес памятника) | Общее состояние | Площадь, занимаемая памятником, включая охранную зону |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Луговское I, селище | Нев., VII–X вв. | Южная окраина с. Луговая Судинской с/а, лев. берег р. Судинка | Удовлетворительное. Площадка памятника распахивается. Мощность культурного слоя 0,3 м | 0,5 га |
| Чашкинское II, селище | Нев., VII–X вв. | Лев. пойма р. Ирень «Татарские луга», в 4 км к северо-востоку от с. Чайка Чайкинской с/а | Неудовлетворительное. Сильно повреждено в ходе мелиоративного строительства в 80-е гг. Мощность культурного слоя 0,7 м | 7 га |
| Чашкинское III, селище | Нев., VII–X вв. | Восточнай берег Чашкинского озера, в 3,6 км к северо-востоку от с. Чайка Чайкинской с/а | Удовлетворительное. Площадка памятника хорошо сохранилась и покрыта лесом. Мощность культурного слоя 0,4м | 1 га |

# 3. Планировочная структура и 
функциональное зонирование территории

## 3.1. Планировочная структура

Градостроительная организация территории поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог, речных долин). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются населенные пункты, зоны экономической активности.

Большая часть территории Судинского сельского поселения занята землями сельскохозяйственного использования. Земли лесного фонда занимают 25% территории. Земли населенных пунктов относятся к зоне градостроительного использования.

Главная планировочная ось района, пролегла вдоль  автодорог регионального значения III категории «Михино – Уинское» и «Уинское – Деменево», пересекающих район с юго-востока на запад. На главной планировочной оси находятся центр сельского поселения с. Суда.

В проектируемый период и в перспективе главная планировочная ось сохранит свои функции, представляя собой транспортный коридор, образуемый муниципальной автомобильной дорогой «Михино – Уинское». Этот транспортный коридор проходит с юго-востока на юг через территорию сельского поселения и является связующим звеном с районным центром с Уинское.

Село Суда является главным планировочным и административным центром сельского поселения. Здесь на расчетный срок планируется не просто сохранить, но развить систему межселенного обслуживания населения, а также способствовать созданию производственных предприятий среднего и мелкого бизнеса, специализирующихся в области сельского хозяйства.

Основной тенденцией изменения планировочной структуры сельского поселения является процесс депопуляции малых населенных пунктов. Малые населенные пункты практически не имеют объектов производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, что значительно снижает их привлекательность в качестве мест постоянного проживания.

Населенные пункты сельского поселения формировались в течение достаточно продолжительного времени в местах традиционного расселения, как правило, связанного с сельским хозяйством. В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов сельскохозяйственного производства происходит активный отток населения за пределы сельского поселения и района, что приводит к значительным потерям потенциала населенных пунктов и их деградации, вплоть до полного исчезновения.

В связи с мелкоселенностью территории увеличиваются затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем и объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

В проектируемый период основу системы расселения Судинского сельского поселения должно составить, как и в настоящее время, с. Суда. Этот населенный пункт наиболее удачно расположен к местам приложения труда, имеет сложившуюся инфраструктуру обслуживания. В остальных населенных пунктах места приложения труда зачастую отсутствуют, нет учреждений обслуживания по причине малочисленности населения.

Исходя из вышеперечисленных положений, проектом выделяются две группы населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты. Эти населенные пункты имеют базу для дальнейшего экономического развития. В них предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанные с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования.

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В них предлагается осуществление капитального текущего ремонта, индивидуального жилищного строительства.

## 3.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г № 19, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона градостроительного использования включает территории сельских населенных пунктов.

- Зона производственного использования предназначена для размещения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных  зон шириной более 50 м.

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в ней предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры  территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

4. Зона сельскохозяйственного использования  – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

В состав функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6. Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

Помимо территории сельского поселения настоящим Проектом проведено функциональное зонирование территории сельских населенных пунктов с выделением следующих видов зон:

- Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Зона производственного использования (П) предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – парки,  скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

- Зона специального назначения (Сп) – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 3.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Судинского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона градостроительного использования | 369,7 | 2,98 | 369,7 | 2,98 | Жилищное строительство; Строительство объектов спортивного, коммунально-бытового, рекреационного назначения. |
| 2 | Зона производственного использования | 34,4 | 0,28 | 34,4 | 0,28 |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 67,5 | 0,54 | 67,5 | 0,54 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 8678,2 | 69,93 | 8678,2 | 69,93 | Развитие сельскохозяйственного производства, проведение комплекса мероприятий направленных на укрепление и развитие личных подсобных хозяйств населения. |
| 5 | Зона специального назначения (Сп) | 9,0 | 0,07 | 9,0 | 0,07 |  |
| 6 | Земли лесного фонда | 3086,5 | 24,87 | 3086,5 | 24,87 |  |
| 7 | Земли водного фонда | 90,1 | 0,73 | 90,1 | 0,73 |  |
| 8 | Зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | 22,5 | 0,18 | 22,5 | 0,18 |  |
| 9 | Земли запаса | 73,8 | 0,59 | 73,8 | 0,59 |  |
|  | ИТОГО: | 12409,2 | 100 | 12409,2 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 3.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Суда

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | 199,40 | 75,10 | 206,10 | 77,63 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
| 2. | Жилая зона (Ж) планируемая | 6,70 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
| 3. | Общественно-деловая зона (О) | 7,30 | 2,75 | 7,70 | 2,90 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
| 4. | Общественно-деловая зона (О) планируемая | 0,40 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | Строительство нового дома культуры |
| 5. | Зона производственного использования (П) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| 6. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 12,30 | 4,63 | 12,30 | 4,63 | – |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 3,10 | 1,17 | 3,10 | 1,17 | – |
| 8. | Зона рекреационного назначения (Р) | 24,10 | 9,08 | 24,10 | 9,08 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
| 9. | Земли водного фонда | 12,20 | 4,60 | 12,20 | 4,60 | – |
|  | ИТОГО: | 265,50 | 100 | 265,50 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 3.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории поселения отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- санитарно-защитная зона;

- санитарный разрыв;

- иные зоны.

Охранные зоны. Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт – 10 м;

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

- 150, 220 киловольт – 25 м;

- 330, 500, 400 киловольт – 30 м;

- 750 киловольт – 40 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3 м).

Охранные зоны автомобильных дорог (придорожная полоса). Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

- для автомобильных дорог V категории – 25 м;

- для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м.

Согласно распоряжению Дорожного агентства Пермского края от 25.08.2010 N СЭД-44-01-06-65 для автомобильных дорог «Михино-Уинское» и «Уинское-Деменево» ширина придорожной полосы устанавливается в размере 100 м.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 30° и 50 м для уклона 30° и более. В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев сельского поселения, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы – 50 м – для всех водных объектов.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории прибрежной защитной полосы дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 3.3.1 Ширина водоохранных зон рек Судинского сельского поселения

| № | Наименование реки | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Телес (р.Бол.Телес) | 42 | 100 |
| 2 | р.Зотовка | 1,9 | 50 |
| 3 | р.Ирень | 214 | 200 |
| 4 | р.Ольховка | 6,5 | 50 |
| 5 | р.Судинка | 10 | 100 |
| 6 | р.Сып | 61 | 200 |
| 7 | р.Усановка | 6,6 | 50 |

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО). Организуются в составе трех поясов:

Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

В границах II и III поясов ЗСО запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Зоны охраны объектов культурного наследия.  В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены следующие санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских  и сельскохозяйственных объектов:

- участки компостирования ТБО – 500 м;

- скотомогильники с биологическими камерами – 500 м;

- сельские кладбища – 50 м;

- материальные склады – 50 м;

- хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна – 50 м;

- производство лесопильное – 50 м;

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов – 50 м;

- сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски – 50 м.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Размер санитарно-защитных зон для котельных устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений (в соответствии с п. 7.1.10 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарный разрыв. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с Приложениями 1–6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Иные зоны:

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км.

Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

## 3.4. Предложения установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования. В результате таких работ согласно ст. 20 Закона о землеустройстве подготавливается карта (план) объекта землеустройства, форма, требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621. В соответствии с законодательством границы населенных пунктов утверждаются законами субъектов РФ.

Так как границы населенных пунктов Судинского сельского поселения нормативно-правовыми актами Пермского края не установлены, на картографических материалах Проекта они отображены условно. В связи с этим, требуются мероприятия по подготовке проекта границ населенных пунктов сельского поселения в соответствии с законодательством Российском Федерации и Пермского края.

Таблица 3.4.1 Площади населенных пунктов Судинского сельского поселения, в предлагаемых границах

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Суда | 265,5 |
| 2 | дер. Луговая | 14,4 |
| 3 | дер. Михайловка | 21,2 |
| 4 | село Усановка | 68,6 |
| ИТОГО | 369,7 |

В графическом виде предложения по установлению границ населенных пунктов Судинского сельского поселения отображены на карте «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:50 000». Площади населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены картометрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:2000.

# 4. Оценка демографического потенциала территории

## 4.1. Население. Современное состояние

По данным администрации на 1 января 2013 г. численность населения Судинского сельского поселения  составляла 1466 человек (данные похозяйственного учета). Согласно переписи населения в сельском поселении в октябре 2010 г. проживало 1224 человека, из них 47,5% мужчин и 52,5% женщин.

Исходная информационная база для расчета прогноза численности населения в сельском поселении имеет определенную особенность, которая связана с методиками расчета численности населения органами Федеральной службы государственной статистики и администрациями сельских поселений. Органами статистики оценка численности, а также половозрастного состава населения производится в целом по муниципальным районам и городам на основании данных переписи населения, рождаемости, смертности и миграции по единым методикам статистической работы. При этом половозрастной состав населения в сельских поселениях не оценивается. Данный показатель определяется только во время официальной переписи населения.

Администрации сельских поселений ведут похозяйственный учет населения. Эти данные имеют определенное расхождение с результатами переписи. Сведения о численности населения на основании  похозяйственного учета используются администрациями сельских поселений по всем направлениям учета и планирования: при анализе безработицы, оценке обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и т.п. Информационной базой данного прогноза служит, помимо официально опубликованных данных переписи, информация, полученная от администрации сельского поселения.

Количество жителей сельского поселения за период с 2007 по 2013 г. сократилось на 96 человек или на 6,1% (таблица 4.1.1.). Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются: деформация возрастной структуры населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности и неравномерное развитие миграционных процессов.

Таблица 4.1.1. Показатели численности населения в населенных пунктах Судинского сельского поселения за 2007–2013 гг.

| № | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 1001 до 2000 чел. | От 101 до 200 чел. | От 1 до 50 чел.. |  |
|  |  | С.Суда | С.Усановка | Д.Луговая | д.Михайловка |  |
| 1 | Численность населения по данным администрации сельского поселения, чел.: на 01.01.2013 | 1303 | 149 | 12 | 2 | 1466 |
| 2 | Численность населения по данным похозяйственного учета Пермьстата, чел.: на 01.01.2007 | 1366 | 179 | 17 | 0 | 1562 |
| 3 | Численность населения по данным переписи 2010 г., чел. | 1095 | 111 | 18 | 0 | 1224 |

Расселение. Крупных населенных пунктов на территории Судинского сельского поселения нет. Основная масса жителей сосредоточена в двух населенных пунктах: с.Суда – 1305 чел (89%), д. Усановка – 149 чел (10,2%). В остальных 2х населенных пунктах численностью менее 50ти человек проживает 0,9% населения. Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 366,5 человек.

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом поселении.

В Судинском сельском поселении, как и  в целом по Уинскому муниципальному району, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения. Коэффициент рождаемости стабильно очень низкий (средний за 2011–2013 гг. составляет 9‰), имеет тенденции к снижению (6‰ в 2012 г.). Согласно опубликованным данным Пермьстата средний коэффициент рождаемости для сельского населения Пермского края в 2011 году составил 16,7‰.

Коэффициент смертности в сельском поселении стабилен, в 2011 г. составлял 15,4 ‰ (высокий), в 2012 г. – 17,5 ‰ (высокий). Среднее значение за 2011–2013 гг. составляет 16,4 ‰ (высокий).

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а так же до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

Преобладающим на территории сельского поселения в результате превышения уровня смертности над уровнем рождаемости является процесс естественной убыли населения. За 2011–2013 гг. естественная убыль составила 18 человек.

Миграция населения. При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. Миграция оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

В Судинском сельском поселении продолжается отток населения. Мотивация выезда различна, но основными факторами, которые побуждают население покинуть поселение, являются низкий уровень развития социальной сферы, отсутствие рабочих мест. Это находит свое отражение в социальном самочувствии жителей. Главным образом территорию поселения покидает трудоспособное население, в результате чего могут возникнуть выраженные диспропорции в возрастной структуре.

За период 2011–2013 гг. миграционное снижение составило 10 человек.

## 4.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние

Основную возрастную группу трудовых ресурсов поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 1 января 2013 г. численность экономически активного населения в сельском поселении составляла 1041 человек, численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет,  женщины 16–54 года) – 869 человек, из них 437 человек заняты в экономике, 370 человека заняты в домашнем хозяйстве, 42 человека – учащиеся, 20 человек зарегистрированы как безработные. Из общей численности трудоспособного населения в экономике занято 50,3%.

Структура занятости по сферам экономической деятельности (согласно ОКВЭД) представлена в таблице 4.2.1. и на графике 4.2.1. Следует отметить, что численность работающих, распределение их по отраслям производства указаны на основании недостаточно полных данных, представленных администрацией сельского поселения, и являются ориентировочными.

В 2013 г. в структуре занятости населения по сферам экономической деятельности наибольшая доля занятых отмечена в сфере сельского хозяйства – 98 занятых или 22,4%. Второй и третьей по значимости сферами экономический деятельности являются строительство и образование – численность составляет по 78 занятых в каждой сфере (17,8%).

Таблица 4.2.1 Динамика распределения жителей Судинского сельского поселения по сферам экономической  деятельности  в 2013 г.

| Вид деятельности | Число занятых на начало 2013 г., человек |
| --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 98 |
| добыча полезных ископаемых | 5 |
| обрабатывающие производства | 25 |
| строительство | 78 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 66 |
| транспорт и связь | 38 |
| финансовая деятельность | 1 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 18 |
| образование, учреждения культуры | 78 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 22 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 6 |
| Всего: | 437 |

В структуре рынка труда сельского поселения значительную долю занимают работающие в бюджетных организациях: административных, образования и культуры, здравоохранения и т.п., что характерно для большинства сельских территорий Российской Федерации. Несмотря на более низкий уровень заработной платы в большинстве бюджетных организаций, в условиях неустойчивой ситуации на рынке труда эти виды деятельности сохраняют привлекательность для населения, тем более что в результате общегосударственных мер происходит постепенное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

Рисунок 4.2.1. Распределение жителей Судинского сельского поселения 
по видам деятельности в экономике в 2013 г.

Анализ безработицы. На 01.01.2013 г. численность безработных, официально зарегистрированных  в службе занятости населения, составляет 20 человек или 1,9% от экономически активного населения. Уровень зарегистрированной безработицы в Судинском сельском поселении значительно ниже уровня зарегистрированной безработицы в среднем по Уинскому муниципальному району (2,8% в 2010 г.), что может свидетельствовать о наличии скрытой безработицы на территории поселения.

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

В целом, демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов в поселении являются его слабой стороной и будут ограничивать развитие территории в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

## 4.3. Прогноз демографического развития

Предположительный прогноз демографического развития Судинского сельского поселения разработан на базе прогноза демографического развития Пермского края и Уинского муниципального района с учетом проекта программы социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2013–2015 гг.

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельского поселения являлось предположение, что региональные демографические различия в Пермском крае существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом поселении.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 4.3.1., 4.3.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о неизменности в проектируемый период (до 2032 г.) основных тенденций в развитии демографических показателей.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Уинского муниципального района в целом и Судинского сельского поселения в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется, что будут выполнены меры по сокращению убыли населения, предусмотренные федеральными программами, увеличится рождаемость, что приведет к положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения сельского поселения был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в Пермском крае и муниципальном образовании за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте 15–49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся;

- ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Доля отдельных возрастных групп  в миграции рассчитана на основании данных демографического ежегодника Росстата.

В качестве основного варианта демографического развития сельского поселения выбран оптимистический сценарий. При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент рождаемости будет на уровне среднего для населения Пермского края;

- миграционная убыть населения постепенно будет уменьшаться.

Оба сценария прогноза не предполагают увеличения численности населения. Согласно «инерционному» сценарию демографические показатели в сельском поселении останутся на прежнем уровне, и не будут изменяться в сторону ухудшения демографической ситуации. Численность населения при этом к 2022 г. уменьшится примерно на 6,9%. К 2027 г. процессы убыли населения будут нарастать, и к 2032 г. убыль составит 14,2% (рис. 4.3.1.)

Рисунок 4.3.1 Инерционный вариант прогноза динамики численности населения Судинского сельского поселения  в 2012–2032 гг.

Оптимистический вариант прогноза предполагает сокращение численности населения к 2022 г. до 1440 человек или на 1,8 % и к 2032 г. до 1407 человек или на 4,1%. В основу «оптимистического» варианта прогноза положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с небольшим улучшением демографической ситуации. Сценарий основывается на росте рождаемости – до среднего для населения Пермского края уровня рождений на одну женщину в фертильном возрасте, увеличении продолжительности жизни у мужчин и женщин, постепенном сокращении миграционной убыли населения.

Рисунок 4.3.2 Оптимистический вариант прогноза динамики численности 
населения Судинского сельского поселения  в 2012–2032 гг.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселения принимается оптимистический сценарий.

## 4.4. Прогноз занятости населения

На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В пределах проектного срока в сельском поселении будет наблюдаться убыль населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общей для страны ситуации в этой сфере. Надеяться на приток населения из других регионов довольно сложно. В активный детородный возраст вступило последнее многолюдное поколение, рожденное в конце 1980-х гг. XX в. Дальше будет происходить резкое снижение численности молодежи и лиц, вступающих в рабочий возраст, а выходить из этого возраста будет многолюдное послевоенное поколение.

Рисунок 4.4.1. Прогноз динамики численности населения 
Судинского сельского поселения в период до 2032 г. по группам возраста

Согласно оптимистическому прогнозу к 2032 г. количество жителей трудоспособного возраста сократится на 18,5% по сравнению с показателем 2012 г. и составит 708 человек (50,3% от общей численности населения). Одновременно будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста. Если в 2012 г. в поселении проживало 331 человек старше трудоспособного возраста, то к 2032 г. их количество увеличится до 459 человек и будет составлять 32,6% от общей численности населения.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения младше трудоспособного возраста. Численность детей от 0 до 16 лет до 2022 г. будет увеличиваться, после чего пойдет на спад и в 2032 г. достигнет уровня 240 человек или 17,1% от общей численности населения.

С сокращением численности населения трудоспособного возраста соответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Основным фактором увеличения демографической нагрузки явится рост доли населения в старшей возрастной группе, что будет оказывать прямое и косвенное давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие инфраструктуры территории, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в поселении в течение 2012–2032 гг. будет увеличиваться. Если в 2012 г. демографическая нагрузка составляет 69%, то к 2017 г. она достигнет уровня 78%, а к 2032 г. – 99%.

В проектируемый период в Судинском сельском поселении сохранятся основные проблемы рынка труда, связанные:

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов;

- со старением возрастной структуры населения;

- низкой деловой активностью населения;

- недостаточно высоким уровнем развития экономики поселения.

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов.

# 5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Судинского сельского поселения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с нормативными показателями согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения в сельском поселении выполнено с учетом категорий населенных пунктов по степени перспективности. Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности территории в отдельных видах услуг. При этом обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2–2,5 км). Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического предусматривается в административном центре поселения.

На территории Судинского сельского поселения нет специализированных объектов, предназначенных для проживания, обслуживания и лечения инвалидов. Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования мало-мобильной группой населения.

Показатели обеспеченности сельского поселения объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

## 5.1. Учреждения образования

На территории Судинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. функционируют два образовательных учреждения: Судинская общеобразовательная школа и МДОУ «Судинский детский сад» (табл. 5.1.1).

Судинская ООШ рассчитана по нормативу на 260 мест, фактически ее посещают 160 учащихся. Наполняемость школы – 61,5%. Школа располагается в с.Суда в здании постройки 2005 г. Техническое состояние здания хорошее, имеется водопровод и канализация (выгреб), централизованное отопление.

Судинский детский сад расположен в с.Суда в здании постройки1974 г. Имеется водопровод, централизованное отопление, канализация (выгреб). Техническое состояние детского сада удовлетворительное, но здание требует ремонта. Детский сад рассчитан на 55 мест, фактически его посещают 55 воспитанников, наполняемость 100%. На устройство ребенка в детский сад очереди нет.

В Уинском муниципальном районе разработан проект программы социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2013–2015 гг. Согласно данному проекту на территории Судинского сельского поселения в период до 2017 г. планируется приведение в нормативное состояние объектов образования (обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности зданий и сооружений школ; снижение уровня очередности на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования).

Таблица 5.1.1. Сведения об учреждениях образования на территории Судинского сельского поселения (на основании данных администрации Уинского муниципального района Пермского края, СЭД № 118/01-15 от 03.2013 г.)

| № | Наименование учреждения, адрес (населенный пункт, улица, номер дома) | Ведомственная принадлежность | Мест фактически | Мест по нормативу | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие канализации (выгреб) | Наличие централизованного отопления | Общая площадь здания, м² | Год постройки | Процент износа, техническое состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Судинская СОШ» | Муницип. | 160 | 260 | типовое | есть | есть | есть | 3501 | 2005 | Хор. | – |
| 2 | МКДОУ «Судинский детский сад» (с. Суда, ул. Центральная, дом 22) | Муницип. | 55 | 55 | типовое | есть | есть | есть | 745,3 | 1974 | Хор. | – |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования согласно СП 42.13330.2011 обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями должна быть в соответствии с нормативом охвата детей неполным средним образованием 100% (1–9 классы) и средним образованием 75% (10–11 классы). Уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями устанавливается в пределах 85%.

Согласно демографическому прогнозу численность детского населения школьного возраста в Судинском сельском поселении будет незначительно уменьшаться. При этом строительства новых образовательных учреждений в поселении не потребуется, дополнительные места будут организованы в существующем здании (см. таблицу 5.1.2). Недостаюшие места в детских садах планируется компенсировать за счет программы «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение». По нормативу на расчетный срок в сельском поселении должно быть не менее 125 мест в общеобразовательных учреждениях и  не менее 52 мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях.

Таблица 5.1.2. Расчет нормативного числа мест в общеобразовательных учреждениях Судинского сельского поселения на период до 2032 г.

| Период | Общеобразовательные учреждения, | Детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во детей | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест | Кол-во детей (3–6 лет) | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест |
|  | 1–9 кл. | 10–11кл. |  |  |  |  |  |
| 2012 г. | 112 | 36 | 260 | 139 | 68 | 55 | 58 |
| I очередь 2017 г. | 106 | 34 |  | 132 | 65 |  | 55 |
| расчетный срок – 2032 г. | 101 | 32 |  | 125 | 61 |  | 52 |

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно. Для подвоза учащихся должны использоваться школьные автобусы. Согласно СП 42.13330.2011 транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Школьные автобусы останавливаются в с.Суда, с.Иштеряки,с. Барсаи, с.Воскресенское, с.Усановка по пути в Судинскую СОШ. Все остановочные комплексы оборудованы по нормативам, поэтому в поселении не планируется мероприятий по их обустройству.

Учреждений дополнительного образования на территории Судинского сельского поселения нет. В районном центре с. Уинское функционирует детская школа искусств, рассчитанная на обслуживание населения всего муниципального района. Территория сельского поселения значительно удалена от районного центра (населенные пункты соединяет дорога регионального значения в 20 км) и не все жители Судинского поселения могут пользоваться услугами данного учреждения. Услуги дополнительного образования должны быть организованы на базе существующих учреждений образования.

## 5.2. Учреждения культуры

В системе культурного обслуживания населения Судинского сельского поселения функционируют ЦКД в с.Суда и ЦКД в с.Усановка. Библиотечное обслуживание населения осуществляет Муниципальное казенное учреждение культуры «Судинская сельская библиотека», расположенная в с.Суда.

Таблица 5.2.1 Сведения об учреждениях культуры на территории Судинского сельского поселения

|  | Наименование учреждения, адрес | Общая площадь здания, м2 | Техническое состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «Судинский центр культуры и досуга» с. Суда, ул. Школьная д.50, | 890,1 | неудовл. | Строительство нового здания |
| 2 | МКУ «Судинский центр культуры и досуга» Усановский сельский клуб ул. Центральная д.13, с. Усановка | 206,6 | удовл. | – |

Согласно СП 42.13330.2011 обеспеченность клубными учреждениями для Судинского поселения должна составлять 260 посетительских мест на 1000 жителей. Схемой территориального планирования Пермского края предусмотрен отход от жесткой регламентации состава обслуживающих учреждений для центров разных рангов и от традиционных нормативов для каждого вида обслуживания в них. Населенный пункт может иметь те учреждения обслуживания и той ёмкости, которая практически этому пункту необходима.

На 01.01.2013 г. Судинского сельское поселение располагает 300 оборудованными местами в клубных учреждениях. Сложившуюся систему территориального размещения объектов культурного обслуживания можно считать оптимальной и не требующей пересмотра.

Таблица 5.2.2. Расчет нормативного числа мест в учреждениях культуры Судинского сельского поселения на период до 2032 г.

| Период | Численность населения | Фактическое количество мест | Минимальное количество мест при нормативной обеспеченности 260 мест/1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 1467 | 300 | 381 |
| первая очередь – 2017 г. | 1423 |  | 370 |
| расчетный срок – 2032 г. | 1259 |  | 327 |

Таблица 5.2.3. Сведения о библиотеках на территории Судинского сельского поселения

| № | Наименование учреждения | Книжный фонд, экз. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Судинская сельская библиотека | 8914 |

Согласно СП 42.13330.2011 для сельских поселений с численностью населения 1–2 тыс. человек необходимо от 6 до 7,5 тыс. единиц хранения библиотечного фонда и 5–6 читательских мест в расчете на тысячу населения.

В настоящее время общий библиотечный книжный фонд поселения составляет 8914 экземпляров. Изменение территориальной структуры библиотечной сети Судинского сельского поселения проектом не прогнозируется. В настоящее время перед всеми сельскими библиотеками стоит задача обновления книжного фонда и поддержания обеспеченности населения книжным фондом на должном уровне.

В Уинском муниципальном районе принята Целевая программа «Культура Уинского муниципального района на 2012–2014 гг.». Согласно данной программе планируется:

- увеличение доли учреждений культуры, приведенных в нормативное состояние до 30%;

- увеличение доли компьютеризированных и имеющих доступ в сеть Internet библиотек от общего числа библиотек в муниципальном образовании до 40%;

- увеличение числа клубных формирований  до 6,5 единиц 
на 1000 человек населения;

- доведение обновления  книжного фонда библиотек ежегодно до 5%.

Проектом предлагается:

на период до 2017 г.:

- строительство нового здания ЦКД в с.Суда;

- доведение обновления  книжного фонда библиотек ежегодно до 5%.

## 5.3 Учреждения здравоохранения

Медико-санитарную помощь населению Уинского муниципального района оказывает муниципальное бюджетное медицинское учреждение «Уинская центральная районная больница», в состав которой входят следующие структурные подразделения, расположенные в районном центре с. Уинское:

- наркологический, фтизиатрический кабинеты;

- родильное отделение;

- терапевтическое отделение;

- детское отделение;

- инфекционное отделение;

- хирургическое отделение;

- отделение скорой помощи;

- круглосуточный стационар;

- две поликлиники.

На территории Судинского сельского поселения имеется один фельдшерско-аккушерский пункт (ФАП), расположенный в д.Усановка, и Судинская Амбулатория СВА с .Суда (табл. 5.3.1).

Согласно СП 42.13330.2011 необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

На территории Судинского сельского поселения население получает в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в районном центре с. Уинское и краевом центре – городе Перми.

В проектируемый период здравоохранение на территории сельского поселения будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи, увеличение доли профилактических осмотров, совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного оборудования.

Таблица 5.3.1. Характеристика учреждений здравоохранения Судинского сельского поселения

| № | Наименование | Посещений в смену | Тип здания | Водопровод | Тел. | Центр.отопление | Необходим. мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усановский ФАП д.Усановка, ул.Центральная, д.30 | 10 | Присп. | есть | есть | нет | Строительство нового здания |
| 2 | Судинская Амбулатория СВА с.Суда, ул.Центральная, д.22 | 26 | Присп. | есть | есть | нет | Кап. ремонт |

В Уинском муниципальном районе разработана программа социально-экономического развития на 2013–2015 гг. Основной целью программы является рост численности населения за счет выполнения следующих задач:

- снижение смертности;

- снижение младенческой и детской смертности;

- снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразований;

- снижение заболеваемости туберкулезом.

Проектом программы планируется:

- ремонт лечебно-профилактических учреждений;

- установка и ремонт вентиляционных систем в учреждениях здравоохранения;

- контроль соблюдения медико-экономических стандартов при оказании стационарной помощи населению;

- приобретение оборудования для лечебно-профилактических учреждений и мебели.

Проектом предлагается:

на период до 2017 г.:

- капитальный ремонт здания Судинской Амбулатории СВА;

- строительство нового здания Усановского ФАП.

## 5.4. Объекты для занятий физической культурой и спортом

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории сельского поселения предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культуры возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время на территории Судинского сельского поселения для занятий населения физической культурой и спортом могут использоваться следующие объекты: 2 спортивные площадки, один спортзал, один спорткомплекс (табл. 5.4.1).

Таблица 5.4.1. Спортивные сооружения Судинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

| № | Наименование учреждения, адрес | Ведомственная принадлежность | Площадь м2 | Тип здания | Год постройки | Процент износа, состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал, с. Суда ул.Центральная д.25 | МБОУ «Судинская СОШ» | 291 | Встроен. | 2005 | 8, хор. | – |
| 2 | Спорткомплекс, с. Суда, ул. Советская д.39 | МКУ Судинский «ЦКД» | 1065,1 | Отдельно стоящее здание | 1991 | 44, удовл. | Кап.ремонт |
| 3 | Спортивная площадка, с. Суда, ул. Центральная | МБОУ «Судинская СОШ» | 7000 | При школе | 2005 | н/д | – |
| 4 | Спортивная площадка, с. Суда ул. Центральная | Администрация Судинского сельского поселения | 4500 | При спорткомплексе | н/д | н/д | – |

Нормативами градостроительного проектирования предусмотрена обеспеченность населения спортивными залами общего пользования из расчета 60–80 м2 общей площади пола зала на 1000 жителей. Для малых поселений нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Территория плоскостных спортивных сооружений должна соответствовать показателю в 0,7–0,9га на 1000 жителей.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны предусматриваться в каждом населенном пункте.

В связи с мелкоселенностью территории прогнозировать достижение нормативных значений обеспеченности спортивными сооружениями для каждого населенного пункта сельского поселения нецелесообразно. Занятия физкультурой и спортом на территории сельского поселения должны проводиться на базе имеющихся школьных спортивных сооружений.

Проектом предлагается приведение существующих спортивных объектов в соответствие с требованиями технических регламентов и надзорных органов.

Таблица 5.4.2 Расчет нормативного количества  площадей для занятий физкультурой и спортом в Судинском сельском поселении на период до 2032 г.

| Период | Численность населения, чел. | Фактическая обеспеченность: | Минимальное количество при нормативной обеспеченности: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спортзалы м2 | Плоскостные спорт. сооружения, га | Спортзалы м2 | Плоскостные спорт. сооружения, га |
| 2012 г. | 1467 | 1356 | 1,15 | 117,4 | 1,03 |
| I очередь – 2017г. | 1423 |  |  | 113,8 | 1,00 |
| расчетный срок – 2032 г. | 1259 |  |  | 100,7 | 0,88 |

Для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, проектом предлагается:

на перспективу до 2017года:

- капитальный ремонт Спорткомплекса на ул.Советской (с.Суда).

## 5.5. Административные учреждения, предприятия 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Из административных и общественных учреждений на территории сельского поселения находятся:

- Администрация Судинского сельского поселения, с. Суда ул. Центральная д.32;

- ФГУП «Почта России» ОПС Суда, с. Суда ул. Центральная д.32;

- Сбербанк России , с. Суда ул. Центральная д.32.

Согласно данным администрации по состоянию на 01.01.2013 г. в сельском поселении работают 7 магазинов, одна аптека и 3 предприятия общественного питания.

Таблица 5.5.1. Сведения о наличии учреждений общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания на 01.01.2013 г.

| № | Наименование учреждения, адрес, количество мест | Ведомственная принадлежность | Торговая площадь/общая площадь здания, м2 | Год постройки | Технич. состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павильон универсальный, с. Суда, ул. Советская | ИП Шаньгин В.И | 41/50 | 2010 | Хор. | – |
| 2 | Магазин пром. товаров «Ивушка» с. Суда, ул. Центральная д.28 | ИП Харитонов П.И | 61/800 | 1989 | Хор. | Капитальный ремонт |
| 3 | Магазин продовольственных товаров с. Суда, ул. Центральная д.28 | ИП Харитонов П.И. | 12/800 | н/д | Хор. | – |
| 4 | Магазин пром. Товаров с. Суда, ул. Центральная д.28 | ИП Чудинова О.Н. | 39/800 | н/д | Хор. | – |
| 5 | Кафе-бар «Ступеньки», с. Суда, ул. Центральная д.28 15 мест | ИП Харитонов П.И | 30/800 | н/д | Хор. | – |
| 6 | Магазин универсальный с. Суда, ул. Центральная д.28 | ИП Архипова Е.Ю. | 190/800 | н/д | Хор. | Капитальный ремонт |
| 7 | Магазин, с. Суда, ул. Школьная д. 48 | ИП Свечников М.А. | 25/25 | н/д | н/д | Кап ремонт |
| 8 | Кафе «Смак», с. Суда, ул. Школьная д. 48 24 места | ИП Свечников М.А | 19/34 | н/д | Хор. | – |
| 9 | Столовая-пельменная, с. Суда, ул. Школьная д.69 30 мест | ИП Киселева Т.А. | 24/192 | 1970 | Удовл. | Капитальный ремонт |
| 10 | Магазин смешанных товаров, с. Суда, ул. Школьная | ИП Игошев В.П | Нет данных/42 | 1997 | Хор. | Перевод на газовое отопление, подключение к водопроводу |
| 11 | Аптека, с. Суда, ул. Школьная д. 75 | МУП УЦРА №66 | 13/66,3 | н/д | Удовл. | Перевод на газовое отопление, подключение к водопроводу |

Для минимальной обеспеченности сельского населения торговыми площадями достаточно на 1000 человек 100 м2 торговых площадей продовольственных магазинов и 200 м2 непродовольственных магазинов товаров первой необходимости. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно 40 мест на 1000 жителей.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования.

Магазины открыты в одном населенном пункте из четырех. Особое внимание администрации сельского поселения следует обратить на обеспечение товарами первой необходимости жителей мелких населенных пунктов. Снабжение таких населенных пунктов следует организовать путем передвижных средств.

На территории сельского поселения необходимо обеспечить развитие системы общественного питания, бытового обслуживания населения; организацию рынка услуг строительных и транспортных организаций, создание новых организационных форм в жилищно-коммунальном хозяйстве, направленных на обеспечение его самодостаточности и т.д. Для выполнения этих задач необходимо стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг.

Таблица 5.5.2. Расчет нормативного количества предприятий обслуживания в Судинском сельском поселении на период до 2032 г.

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Норматив согласно СП 42.13330.2011 | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт./ норматив на 01.01.2013 | Расчетный норматив на 01.01.2017 | Расчетный норматив на 01.01.2032 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения банков | Операц. касса | Одно операц. место на 1–2 тыс. чел | 1/1 | 1 | 1 |
| Отделения связи | Объект | Один объект на 6 тыс. чел. | 1/1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | Торговая площадь, м2 | 200 м2 на 1000 чел. непродовольственных товаров 100 м2 на 1000 чел. продовольственных товаров. | 411/440 | 427 | 378 |
| Рыночные комплексы | Торговая площадь, м2 | 24 м2 на 1000 жителей | –/35 | 34 | 30 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 жителей | 69/59 | 57 | 50 |
| Бани | место | 5 мест на 1000 жителей | –/7 | 7 | 6 |
| Гостиницы | место | 6 мест на 1000 жителей | –/9 | 9 | 8 |

Проектом предлагается:

- до 2017 г: организация торгового и бытового обслуживания населения малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств;

- до 2032 г. строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в  районах планируемой жилой застройки.

## 5.6. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации в соответствии с:

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные мало-мобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для мало-мобильных групп населения. Общие положения».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 
30–60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.

## 5.7. Организация ритуальных услуг

На территории Судинского сельского поселения расположено два кладбища, открытых для захоронения, общей площадью 5,48 га.

В соответствии с СП 42.13330.2011  нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения, потребности в расширении действующих кладбищ на территории сельского поселения нет.

Таблица 5.7.1 Перечень существующих кладбищ

| № | Наименование объекта | Месторасположение | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское кладбище | С. Суда | 3,36 |
| 2 | Сельское кладбище | С. Усановка | 2,12 |

# 6. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Судинского сельского поселения на 01.01.2013 г. составляет 23,5 тыс. м2. В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные в основном из дерева. Преобладание одноэтажного жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в сельском поселении составляет 16 м2/чел, что ниже фактических статистических данных по Пермскому краю – 21,8 м2/чел в 2011г. При этом обеспеченность населения жильем имеет существенное различие по населенным пунктам (см. табл. 6.2).

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства. Централизованное водоснабжение осуществляется только в с. Суда. Отопление, горячее водоснабжение и канализация на территории поселения отсутствуют. Частично газифицировано сетевым газом только с.Суда.

Таблица 6.1. Характеристика жилищного фонда Судинского сельского поселения (по данным администрации)

| Материал стен | Индивидуальный жилищный фонд | Многоквартирный жилищный фонд |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-этажный | 2-этажный |
|  | Число строений | Площадь м2 | Число строений | Площадь м2 | Число строений | Площадь м2 |
| Каменные и кирпичные | 38 | 1160 | 58 | 1880 | 4 | 1400 |
| в т.ч. крупнопанельные (блочные) | 9 | 495 | 18 | 540 | – | – |
| Деревянные (рубленные, брусчатые) | 324 | 17727 | 31 | 1333 | – | – |
| из прочих материалов | – | – | – | – | – | – |
| Всего: | 362 | 18887 | 89 | 3213 | 4 | 1400 |

Таблица 6.2. Обеспеченность населения Судинского сельского поселения жилищным фондом в разрезе населенных пунктов на 01.01.2013 г. (по данным администрации)

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Площадь жилищного фонда | Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Суда | 1303 | 21700 | 16,7 |
| с. Усановка | 149 | 1500 | 10,1 |
| д. Луговая | 12 | 210 | 17,5 |
| д. Михайловка | 2 | 90 | 45,0 |
| Всего: | 1466 | 23500 | 16,0 |

По состоянию на 01.01.2013 года здания, отнесенные к ветхому и аварийному жилищному фонду, в поселении отсутствуют. Данные об износе жилищного фонда поселения представлены в таблице 6.3.

Жилищное строительство в сельском поселении ведется за счет средств индивидуальных застройщиков. В 2011–2013 гг. на территории Судинского сельского поселения было введено в эксплуатацию один индивидуальный жилой дом и 2 квартиры общей площадью 368,36 м2.

Таблица 6.3. Распределение жилищного фонда Судинского сельского поселения по уровню износа по состоянию на 01.01.2013 г.

| Износ строений | Общая площадь, м2 | Количество строений | % от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–30% | 11500 | 157 | 48,9 |
| 31–60% | 4700 | 117 | 20,0 |
| более 61% | 7300 | 181 | 31,1 |
| Всего: | 23500 | 455 | 100,0 |

Формирование рынка доступного жилья является одним из приоритетов социально-экономической политики Уинского муниципального района на ближайшие годы. Программой «Обеспечение жильем молодых семей в Уинском районе на 2011–2015 годы» предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем. Основными целями Программы являются укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, улучшение демографической ситуации в Уинском районе, стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

Программа включает в себя следующие мероприятия:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит до 2015 г. обеспечить жильем 34 молодые семьи.

Согласно СП 42.13330.2011 минимальная жилищная обеспеченность для государственного и муниципального жилищного фонда устанавливается с учетом социальной нормы площади жилья, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Ориентиром для определения обеспеченности населения жильем являются показатели, определенные в Схеме территориального планирования Пермского края. Жилищная обеспеченность населения края к 2025 г. планируется на уровне 32,3 м² (для города – 30,0 м², для сельской местности – 40,0 м²). Наряду с новым жилищным строительством предусмотрено замещение ветхого и аварийного фонда новым (с повышенной комфортностью).

Для определения необходимого объема строительства в сельском поселении проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза. При этом принимались следующие исходные ограничения:

- Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения сельского поселения.

- В период 2012–2017 гг. средняя обеспеченность населения жилищным фондом должна составить 21,1 м2 жилья на человека.

- К 2032 г. обеспеченность населения жильем должна составить 32,3 м2 жилой площади на человека. Расчет необходимого жилищного фонда ведется на численность жителей в 2032 г., а общая величина необходимого строительства для достижения искомой величины жилищного фонда распределяется равномерно на весь период 2017–2032 гг.

Для достижения параметра обеспеченности жилищным фондом 21,1 м2/чел. необходимо построить на территории сельского поселения к 2017 г. 7315,4 м2 жилья. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, темпы жилищного строительства в период с 2012 по 2017 гг. должны составлять 1463,1 м2 жилья в год.

Для достижения нормативной обеспеченности жилищным фондом 32,3 м2/чел.Следовательно, необходимо построить дополнительно 14630,7 м2 жилья в период с 2017 по 2032 г. Объемы жилищного строительства должны находиться на уровне 1463,1 м2 в год (таблица 6.4.).

Таблица 6.4. Расчет планируемого жилищного строительства на территории Судинского сельского поселения

|  | Факт 01.01.2012 г. | первая очередь 2017 г. | расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 1466 | 1458 | 1407 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 23500 | 30815,4 | 45446,1 |
| Существующий объем ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 | 0 | – | – |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 16,0 | 21,1 | 32,3 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | – | 1463,1 | 1463,1 |

Достижение заявленных схемой территориального планирования Пермского края нормативов (32,3 м2 на 1 человека к 2025 г.) для Судинского сельского поселения вряд ли возможно. В настоящее время в границах с.Суда имеется достаточное количество пустующих территорий, подходящих для жилищного строительства. Расширение границ населенных пунктов до расчетного срока не планируется. Выделение участков под ИЖС будет производиться по мере поступления заявлений от жителей, как на свободных территориях, так и на занятых ветхим жильем, которые будут  постепенно высвобождаться и по мере освобождения использоваться под новое жилищное строительство.

Объем убыли жилищного фонда по ветхости может корректироваться при составлении планов текущего капитального строительства с учетом программ по проведению капитального ремонта жилых домов.

Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 0,2 га.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей В 1 приложения В СП 42.13330.2011.

Таблица 6.5. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0–8,0 | Не менее 3,0 | 14,0–16,0 |

Согласно закону Пермского края от 1 декабря 2011 года N 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» земельные участки на территории Пермского края, находящиеся в муниципальной собственности, а также участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства. Земельные участки предоставляются бесплатно в пределах норм, устанавливаемых органами местного самоуправления для каждого вида целевого использования земельных участков. Минимальный размер земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, составляет 0,14 га, максимальный – 0,15 га.

Решение о предоставлении земельного участка принимается органами местного самоуправления в случае его включения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. Земельные участки, включенные в перечень, должны соответствовать документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документации по планировке территории, землеустроительной документации. Земельные участки, включенные в перечень для индивидуального жилищного строительства должны иметь инженерную инфраструктуру применительно к условиям соответствующего муниципального образования.

На 01.12.2013 г. в Судинском сельском поселении зарегистрированы 13 многодетных семей. Заявления на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства подала одна семья. Выделение земельных участков для многодетных семей будет производиться согласно Закону Пермского края N 871-ПК в соответствующих целевому назначению зонах, выделенных на карте Правил землепользования и застройки Судинского сельского поселения.

Проектом предлагается:

- к 2017 г. ввести в действии на территории Судинского сельского поселения:

- 7315,4 м2 жилья для достижения средней обеспеченности жилищным фондом 21,1м2/ чел;

- к 2032 г. ввести в действие:

- 14630,7 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности 32,3м2 на человека.

# 7. Потенциал основных отраслей экономики

Судинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Уинского муниципального района. Наличие значительных земельных ресурсов, а также благоприятные почвенные и климатические условия делают территорию поселения перспективной для развития сельского хозяйства.

Современный производственный потенциал сельского поселения базируется на сельскохозяйственном производстве.

Производителями сельскохозяйственной продукции в поселении являются ИП Федоровцев В.С., ИП Соснин С.В., ИП Харитонов П.И., ИП Блинов О.Ю.

ИП Федоровцев В.С. специализируется на выращивании зерновых и зерновобобовых культур, животноводстве. Объем произведенной в 2012 г. продукции составил в натуральных показателях 43,5 т зерна, 3 т мяса, 165 т молока. В денежных показателях объем составил 2301 тыс. рублей.

Специализация ИП Соснин С.В. – выращивание зерновых и зерновобобовых культур, животноводство. Объем произведенной в 2012 г. продукции составил 16 т зерна, 14 т мяса, 42 т молока ( в денежном эквиваленте – 2961 тыс. рублей). На предприятии работает 5 человек.

ИП Харитонов П.И. занимается овощеводством. На предприятии работает 3 человека. За 2012 г. объем произведенной продукции составил 6 т картофеля, в денежном отношении – 48 тыс. рублей.

ИП Блинов О.Ю. специализируется на выращивании зерновых и зерновобобовых культур. Годовой объем продукции в 2012 г. составил 16 т зерна (96 тыс. рублей в денежном эквиваленте). Число работающих на предприятии – 6 человек.

Таблица 7.1. Посевные площади сельскохозяйственных предприятий и КФХ Судинского сельского поселения

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая посевная площадь | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | зерновых культур, га | овощных культур и картофеля |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| ИП Федоровцев В.С. | 782 | 700 | 480 | 782 | 700 | 480 | – | – | – |
| ИП Блинов О.Ю. | 154 | 212 | 217 | 154 | 212 | 217 | – | – | – |
| ИП Харитонов П.И. | 8 | 5,5 | 5,5 | – | – | – | 8 | 5,5 | 5,5 |
| ИП Соснин С.В. | 1043 | 635 | 594 | 1043 | 635 | 594 | – | – | – |

Таблица 7.2. Численность скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ Судинского сельского поселения

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общее поголовье скота | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | поголовье коров |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| ИП Федоровцев В.С. | 165 | 143 | 116 | 73 | 22 | – |
| ИП Соснин С.В. | 77 | 66 | – | 73 | 44 | 73 |
| ООО «Деметра» | 16 | 10 | – | 10 | 20 | – |

ООО «Деметра» находится в стадии банкротства. ИП Федоровцев В.С., ИП Соснин С.В., ИП Харитонов П.И. в настоящее время испытывают трудности, поскольку поголовье скота и посевные площади с каждым годом сокращаются. Посевные площади ИП Блинов О.Ю. имеют тенденцию к увеличению.

На территории Судинского сельского поселения расположены 2 МТФ, обе около с. Усановка на 100 голов каждая (табл. 7.3.).

Таблица 7.3. Объекты капитального строительства сельхозназначения Судинского сельского поселения

| № | Наименование объекта | Местоположение | Основные характеристики объекта (на какое количество голов, тонн зерна и т.д. рассчитан объект) | Площадь, м2 | Год постройки | Техническое состояние | Перспективы расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТФ | с. Усановка | 100 голов | 1008 | 2008 | хор |  |
| 2 | МТФ (телятник) | с. Усановка | 100 голов | 1152 | 2008 | хор. |  |

Таблица 7.4. Сведения о личных подсобных хозяйствах граждан

| Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество личных подсобных хозяйств на территории поселения |  | 335 |
| В них содержится: |  |  |
| КРС (в том числе коров) | голов | н/д |
| свиней |  | 144 |
| коз и овец |  | 105 |
| кроликов |  | 46 |
| птицы |  | 842 |
| лошадей |  | 2 |
| пчелосемей |  | 65 |
| Посевные площади в личных подсобных хозяйствах, всего | га | 112 |
| в том числе под картофелем |  | 70 |
| овощными культурами |  | 12 |
| иными культурами |  | 30 |

По состоянию на 01.01.2013 г. в 335 личных подсобных хозяйствах граждан содержатся 144 головы свиней, 105 голов коз и овец, 46 кроликов, 842 головы птицы, 65 пчелосемей. Посевные площади в 2012 г. составили 112 га, в т.ч. под картофелем 70 га, под овощными культурами – 12 га.

Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств позволит обеспечить местные потребности в сельскохозяйственной продукции, увеличить процент занятости и уровень жизни населения. В настоящее время на территории района действует муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального района на 2013–2015 гг.».

Основная цель программы – повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения, рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

- обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

- сохранение и воспроизводство используемого ресурсного потенциала;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций путем расширения доступа к кредитным ресурсам и увеличения посевных площадей, поголовья скота;

- развитие малых форм хозяйствования на селе;

- привлечение и закрепление квалифицированных кадров на селе.

Важнейшим элементом Программы должно стать комплексное развитие точек роста, которое обусловлено увеличением количества эффективных аграрных бизнес единиц и стимулированием конечного результата.

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства района на 2013–2015 гг. являются:

- развитие направлений, определенных краевой Концепцией долгосрочной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013–2020 гг.», связанное с выделением средств для их реализации на условиях софинансирования с краевым бюджетом;

- создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизводителям для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства;

- повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства.

Для наиболее эффективного решения поставленных задач Программа содержит 4 направления:

- Создание условий для ускоренного развития приоритетных отраслей и формирования благоприятных условий функционирования сельского хозяйства:

- Субсидирование реализованной сельскохозяйственной продукции за счет возмещения части затрат по ставкам из районного бюджета. Расчет субсидий производится по ставкам за единицу реализованной сельскохозяйственной продукции в пересчете в условную продукцию.

- Возмещение части затрат на приобретение ГСМ для проведения весенне-полевых работ.

- Развитие кадрового потенциала:

- награждение передовиков по итогам весеннего сева;

- районный конкурс пчеловодов;

- осенняя сельскохозяйственная ярмарка и ярмарка меда;

- награждение передовиков сельскохозяйственного производства ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Развитие малых форм хозяйствования:

- поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов на создание КФХ);

- возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых земельных участков субъектами МФХ;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением и содержанием сельскохозяйственных животных, семян сельскохозяйственных культур.

Согласно проекту «Программы социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2013–2015 гг.» следующие мероприятия будут способствовать развитию сельскохозяйственного производства:

- создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, эффективного использования ресурсного потенциала;

- расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, перерабатывающих), логистических центров;

- выявление, пропаганда, внедрение передового опыта в сельскохозяйственных предприятиях;

- привлечение инвесторов в предприятия категории «занятость» или поглощение (покупка) их эффективными предприятиями, или переход их в категорию крестьянских (фермерских) хозяйств;

- строительство постоянно действующих и передвижных рынков сельскохозяйственной продукции на территории района.

Промышленное производство на территории Судинского сельского поселения в настоящее время не развито: на территории поселения работает одно промышленное предприятие – КФХ Блинов О.Ю. Предприятие занимается производством продуктов из древесины. Объем выпущенной продукции за 2012 г. составил 150 м3 (или 525 тыс. рублей в денежном отношении). На производстве занято 2 человека.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» осуществляет добычу нефти на территории Судинского сельского поселения. Инвестиционными программами 
на 2013–2016 гг. запланированы следующие мероприятия:

- Эксплуатационное бурение скважин Чайкинского месторождения;

- Бурение боковых стволов на Чайкинском месторождении;

- Строительство и обустройство скважин Чайкинского нефтяного месторождения;

- Строительство опорных пунктов бригад на территории НГСП-1031 ЦДНГ-10 на Чайкинском месторождении;

- Строительство объектов обустройства скважин после их реконструкции ЦДНГ-10 (2013–2014 гг.). Чураковское месторождение;

- Обустройство новых нагнетательных скважин Чураковского месторождения;

- Строительство трубопроводов Чураковского месторождения;

- Обустройство скважин после их реконструкции Чураковского месторождения ЦДНГ-10 (2013–2014 гг.).

Земельные участки под указанными объектами должны быть переведены в земли промышленного и иного назначения для приведения в соответствие правового режима земельных участков их фактическому использованию.

В связи с истощенностью лесных угодий в Уинском муниципальном районе лесная и деревообрабатывающая отрасль не является ведущей. Заготовка леса должна производиться в основном для местных нужд. В настоящее время расчетная лесосека не осваивается в полном объеме. Причиной недоиспользования расчетной лесосеки является большая отдаленность отдельных участков леса от населенных пунктов, отсутствие лесных дорог и мостов, необходимых для работы техники и транспортировки вырубленного леса.

Малое предпринимательство является важнейшей составляющей современной рыночной системы хозяйствования, решает задачи занятости населения, формирует конкурентную среду, смягчает социальную напряжённость. Субъекты малого предпринимательства на территории Судинского сельского поселения занимаются в основном розничной торговлей и выращиванием зерновых культур. В населенных пунктах сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. открыты 7 магазинов, одна аптека и 3 предприятия общественного питания. ИП Киселева Т.А. предоставляет населению услуги общественного питания, ИП Заозерова Н.С. занимается животноводством.

Согласно проекту «Программы социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2013–2015 гг.» развитие малого бизнеса будет возможным за счет оказания содействия органами местного самоуправления Уинского муниципального района и поселений по следующим направлениям:

- поддержка и развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого предпринимательства;

- создание условий для развития сферы туризма на территории района;

- создание условий для развития физической культуры и спорта (спортивный сертификат);

- организация информирования субъектов малого предпринимательства о районных и краевых программах;

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в рамках ведомственных целевых программ;

- предоставление фондом поддержки малого предпринимательства Уинского муниципального района займов субъектам малого предпринимательства;

- предоставление доступа субъектам малого предпринимательства к бюджетным средствам за счет:

- размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства;

- формирования конкурентной среды в сфере оказания отдельных социальных услуг.

Для создания на территории Судинского сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения условий по рациональному использованию ресурсов, образованию новых рабочих мест и обеспечению наибольшей занятости населения проектом предлагается на период до 2017 г.:

- проведение комплекса мероприятий направленных на укрепление и развитие личных подсобных хозяйств населения;

- содействие органами местного самоуправления развитию малого бизнеса.

# 8. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи Судинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. Ближайшими железнодорожными станциями являются ст. Чернушка Горьковской железной дороги Москва–Казань–Екатеринбург–Курган–Омск (удаленность от районного центра с.Уинского до станции составляет 70 км) и ст. Кунгур Транссибирской железной дороги (удаленность от с. Уинское 100 км).

Вследствие отсутствия судоходных рек речной транспорт на территории отсутствует. Имеющаяся гидрологическая система из малых рек используется для туристических маршрутов, рыбалки, отдыха.

Ближайший аэропорт находится в г. Перми.

Каркас автодорожной сети на территории сельского поселения формируют муниципальные дороги IV–V категорий и региональная дорога III категории. Внутрирайонная сеть автодорог соединяет населенные пункты с районным центром с.Уинское и административным центром сельского поселения – с. Суда. Также по территории поселения проходит дорога регионального значения III категории  «Михино – Уинское» протяженностью 8,1 км с усовершенствованным покрытием.

Протяженность автодорог общего пользования местного значения в границах поселения составляет 21,185 км, из них с твердым покрытием 6,365 км (30%), в том числе с усовершенствованным покрытием – 14,19 км (67%), с грунтовым покрытием – 0,63 км (3%).

Одним из основных показателей развития дорожной сети является густота автомобильных дорог общего пользования, составляющая в 2010 г. по Пермскому краю 73 км на 1000 км2 территории, в Судинском сельском поселении – 170,7 км на 1000 км2.

Автомобильные дороги общего пользования характеризуются невысокой пропускной способностью. Основной транспортный поток сосредоточен на автодороге «Уинское – Михино», связывающей территорию сельского поселения с районным центром с.Уинское. Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Судинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

| № | Наименование автодорог | Категория | Общая протяженность, км | В том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальтобетон, км | ПГС, щебень, км | Грунт, км |
| 1 | «Михино – Уинское» – Суда | IV | 1,365 | 1,365 | 0 | 0 |
| 2 | Суда – Михайловка | IV (9,19 км), V (5,63 км) | 14,82 | 0 | 14,19 | 0,63 |
| 3 | «Суда – Воскресенское» – Иштеряки | IV | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 21,185 | 6,365 | 14,19 | 0,63 |

Таблица 8.2. Бесхозные автомобильные дороги на территории Судинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

| № | Наименование автодорог | Общая протяженность, км | В том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальтобетон, км | ПГС, щебень, км | Грунт, км |
| 1 | Луговая – граница Уинского района | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | «Суда – Воскресенское – Телес» – Губаны | н/д | н/д | н/д | н/д |

На территории Судинского сельского поселения существуют бесхозные дороги протяженностью около 3 км, к расчетному сроку планируется поставить их на баланс Уинского муниципального района.

Существующая конфигурация автодорожной сети на данном этапе полностью удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния и типа дорожного покрытия муниципальных дорог.

На 01.01.2013 г. действует один автобусный маршрут, который соединяет с.Усановка и с.Суда с районным центром (с.Уинское).

Таблица 8.3. Перечень автобусных маршрутов

| № маршрута, пункты назначения | Протяженность маршрута, км (в одном направлении) | Интервал движения | Число занятых на маршруте автобусов | Тип автомобиля/автобуса (количество мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 497-1 Усановка – Суда – Уинское | 32,4 | 55 мин | 1 | ПАЗ 32053 (23 места) |

Существующая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием не является удовлетворительной как по абсолютным, так и по относительным характеристикам. Большинство дорог построено по старой технологии. С увеличением грузопотоков и ростом нагрузок на дорожное полотно, их качество не является удовлетворительным. Создание качественной автодорожной связи обеспечит лучшее сообщение между населенными пунктами, будет способствовать развитию экономики, повышению уровня жизни населения и развитию туризма.

Схемой территориального планирования Уинского муниципального района не планируется строительство новых дорог вне существующей автодорожной сети. Основные мероприятия в плане развития автодорог местного значения предусматривают обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и дорожных сооружений на них. На автодороге «Суда – Воскресенское – Иштеряки» планируется построить объекты придорожного комплекса обслуживания (при условии строительства санатория-профилактория и развития рекреационной зоны).

Данные мероприятия обеспечат связь соседними районами и послужат активизации прилегающих территорий.

В настоящее время, помимо низкого технического уровня и высокой степени износа автомобильных дорог общего пользования, серьезной проблемой является качество транспортной инфраструктуры внутри населенных пунктов.

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования. Основой улично-дорожной сети Судинского сельского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов.

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счёт капитального ремонта и изменения типа покрытия дорожного полотна.

Таблица 8.4. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территории Судинского сельского поселения на период до 2032 г.

| Наименование улицы | Тип покрытия | Общая протяженность, км | Ширина проезжей части, м | Техническое состояние | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I очередь до 2017 г. | II очередь до 2032 г. |
| с. Суда |
| ул. Советская | 1 км – грунт, 1,4 км – переходный | 2,4 | 6 | Уд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Школьная | 1,36км – асфальт | 2,41 | 6 | Уд. | 1,36 км – кап.ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон), 1,05 км – кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| пер. Полевой | Грунтовая | 0,2 | 6 | Неуд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Ивановская | Грунтовая | 0,5 | 6 | Неуд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Ключевая | переходный | 1,3 | 6 | Уд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Молодежная | гравий | 0,5 | 6 | Хор. | – | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Юбилейная | переходный | 0,7 | 6 | Уд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| пер. Луговской | Переходный | 0,2 | 6 | Хор. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Рабочая | Гравий | 1,04 | 6 | Хор. | – | Кап.ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Центральная | Переходный | 2,0 | 6 | Уд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Мира | Гравий | 0,9 | 6 | Хор. | – | Кап.ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Приозерная | Грунтовая | 0,7 | 6 | Неуд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Нагорная | Переходный | 0,7 | 6 | Уд. | – | Кап.ремонт с устройством усоверш. типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. 8-е Марта | Грунтовая | 0,4 | 6 | Неуд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Садовая | Грунтовая | 1,2 | 6 | Неуд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| д.Луговая |
| б/н | Грунтовая | 0,8 | 6 | Неуд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| с. Усановка |
| ул. Центральная | переходный | 1,9 | 6 | Уд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Чапаева | Грунтовая | 0,6 | 6 | Уд. | – | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. 9-е Мая | Гравий | 0,1 | 6 | Хор. | – | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Полевая | Грунтовая | 1,0 | 6 | Неуд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |
| ул. Запрудная | Грунтовая | 0,9 | 6 | Неуд. | Кап. ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) | – |

Таблица 8.5 Мероприятия по развитию сооружений на улицах и дорогах Судинского сельского поселения

| Тип сооружения | Месторасположение | Длина сооружения, м | Ширина проезжей части на сооружении, м | Материал | Техническое состояние | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 очередь до 2017 г. | II очередь до 2032 г. |
| Объекты местного значения (в ведение МО Уинского муниципального района) |
| мост | Дорога с. Суда – д. Михайловка | 77,4 | 8,1 | железобетон | Хорошее | – | – |
| Объекты местного значения (в ведение сельского поселения) |
| мост | с.Суда, Ул. Школьная | 20 | 6,0 | железобетон | Удовл. | – | – |
| мост | Дорога с. Суда – д. Михайловка | 20 | 5,3 | металл | Неудов. | Реконструкция | – |

# 9. Инженерная инфраструктура

## 9.1. Водоснабжение

Существующее положение. Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Судинском сельском поселении служат подземные воды. В связи со сложными гидрогеологическими условиями на территории поселения, водозабор располагается около д. Мерекай Ординского района (водозабор Шарынино). Вода направляется в водонапорную башню расположенную на территории Ординского района и далее по водоводу протяженностью 16,2 км поступает в с.Суда и в соседнее Чайкинское поселение (с.Чайка). Централизованное водоснабжение Судинского поселения осуществляется только в с. Суда.

Вода из подземного источника без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. Забор воды производится из артезианской скважины глубиной 70 м. На скважине установлен насос ЭЦВ-8-25-110. Имеются одна резервная скважина. Фактическая производительность скважины – 600 м3/сутки, проектная – 600 м3/сутки. Производительность насоса составляет 25 м3/ч.

Протяженность разводящих сетей в с.Суда составляет 10,5 км, они выполнены из чугунных и пластиковых труб.

В ряде случаев наблюдается неэффективное расходование воды за счет протечек в изношенных водопроводных сетях, а также утечек в зданиях через неисправную запорную арматуру.

На водозаборе установлена только зона санитарной охраны I пояса.

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами и каптированными родниками.

Проектные предложения. Главными целями Программы социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2013–2015 гг. в области развития водоснабжения является обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве.

Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению сельских населенных пунктов:

#### капитальный ремонт разводящих сетей по с. Суда (замена труб);

#### капитальный ремонт водовода Шарынино – Суда – Чайка.

Проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения на расчетный срок всех потребителей с. Суда. В этом населенном пункте планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации, а также строительство новых участков сетей.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается разработка и обустройство зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В целях рационального расходования питьевой воды в оборудованном централизованным водоснабжением жилом секторе предлагается установка водомерных устройств.

Основными водопотребителями Судинского сельского поселения являются население и сельскохозяйственные объекты. При расчёте потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.04.02-84*с коэффициентом суточной неравномерности 1,3, с учётом благоустройства застройки, а также с учётом климатических условий (табл. 9.1.1, 9.1.2). Расход воды в общественных зданиях включен в удельные нормы водопотребления.

с. Суда

Таблица 9.1.1. Расчет суточного объема водопотребления с. Суда

| Наименование показателей | Норма водопотребления с коэффициентом 1,3 | 2013 г | 2017 г I очередь | 2032 г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное водопотребление: (м3/сут.) |
| жилищного фонда | 162,5 л/чел/сут | 212,1 | 210,8 | 203,5 |
| неучтенные расходы (10%) |  | 21,2 | 21,1 | 20,3 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 65,3 | 64,9 | 62,6 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 298,5 | 296,7 | 286,4 |

Согласно приведенным данным (табл. 9.1.1), потребление воды в с. Суда к 2032 г. составит 286,4 м3/сутки. Производительность скважин в этом случае должна составлять не менее 287 м3/сутки. Проектная производительность действующих в настоящее время скважин составляет 600 м3/сутки, что является достаточным на перспективу с учетом расхода воды для с.Суда. Для получения заявленного объема воды производительность водозабора должна составлять не менее 12 м3/час. В настоящее время на скважине установлен насос ЭЦВ-8-25-110 производительностью 25 м3/час, что является достаточным на перспективу.

Подготовка воды, подаваемой потребителям, в настоящее время отсутствует. Необходимо проведение лабораторных анализов качества воды, в зависимости от которых станет ясно, нужны ли дополнительные сооружения для получения воды питьевого качества или будет достаточно обычного комплекса при использовании подземных вод с соответствующими сооружениями по обеззараживанию воды.

Данные по статистике водопотребления с. Суда отсутствуют. Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума 
в 11–12 часов и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (рис. 9.1.1).

Для с. Суда максимум водопотребления составит 24,3 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуется водонапорная башня.

На расчетный срок необходимый регулирующий объем бака башни составит 58,6 м3, пожарный объем бака составит 7,5 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем бака равен 66,1 м3. Из серийно выпускаемых водонапорных башен наиболее подходит башня с объемом бака 75 м3.

В настоящее время для водоснабжения с.Суда используется башня, расположенная на территории Ординского района, с объемом бака 25 м3. В случае выполнения мероприятий, предложенных настоящим проектом, к расчетному сроку будет необходимо провести реконструкцию существующей башни с заменой бака на 75 м3.

Рисунок 9.1.1 График водопотребления населением среднего населенного пункта.

Проектом предлагается на расчетный срок обеспечить 100 % жилищного фонда внутренним водопроводом. Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 100 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров с. Суда принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (табл. 5) – один внешний и один внутренний. Расчетный расход воды на пожаротушение на один внешний пожар принят по СНиП 2.04.02-84* (табл. 5) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 10 л/сек. Расчетный расход воды на один внутренний пожар принят согласно СНиП 2.04.01-85* (табл. 1*) – 2,5 л/сек в одну струю. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 134,8 м3 (с учетом работы водозабора).

На следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснабжения с. Суда на основе решений генерального плана. Мероприятия по развитию сетей водоснабжения в графическом виде отображены на картах генерального плана.

Для целей пожаротушения водопроводные сети должны быть оборудованы пожарными гидрантами, расстояние между которыми определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Проектом предлагается:

- до 2017 г.: организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов;

- в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств;

- капитальный ремонт разводящих сетей по с. Суда (замена труб);

- капитальный ремонт водовода Шарынино – Суда – Чайка.

- до 2032 г.: строительство станции водоподготовки на основании результатов лабораторных анализов качества воды для водозабора с. Суда;

- строительство и реконструкция действующих сетей водоснабжения с. Суда;

- реконструкция водонапорной башни с заменой бака на 75 м3;

- оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84;

- внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей.

## 9.2. Водоотведение

Существующее положение. В настоящее время в Судинском сельском поселении система централизованной канализации отсутствует. Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям 
СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Отдельные здания социальной значимости, оборудованные внутренними сетями водоснабжения, имеют внутренние сети канализации в выгреб. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам, слив производится на рельеф в районе существующих свалок ТБО.

Проектные предложения.

- до 2017 г.: обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода;

4. до 2032 г.: строительство локальных очистных сооружений на полную биологическую очистку для объектов социально-бытового назначения в с. Суда.

## 9.3. Теплоснабжение

Существующее положение. Теплоснабжение Судинского сельского поселения осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, включающими сельскохозяйственные, коммунально-бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения.

Четыре муниципальные котельные отапливают социально значимые объекты Судинского поселения (табл. 9.3.1). Для отопления остальных объектов соцкультбыта и жилого сектора используются индивидуальные котлы и печи.

Таблица 9.3.1. Основные характеристики котельных, обеспечивающей теплом социально значимые объекты Судинского сельского поселения

| Наименование и адрес | Установленная мощность, Гкал/час (Мвт) | Подключенная нагрузка: – на отопление – на вентиляцию – на гор. водоснабжение, Гкал/час (Мвт) | Резерв мощности, Гкал/час (Мвт) | Марка и количество котлов | Топливо основное, резервное | Температурный график теплоносителя (в наружной сети) | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Предложения по реконструкции и новому строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная спортивного комплекса, с. Суда, ул. Советская, 39 | 0,606 | 203,98 | – | 1 котел, «Универсал» | Уголь, дрова | 95–70°С | 1992 | Удовл. | Перевод на газовое отопление |
| Котельная школы, с. Суда, ул. Центральная, 25 | 0,246 | 0,193 | 0,053 | ИШМА-100 У2, 3шт. | Газ, нет | 95–70°С | 2012 | Хор. | Установка емкости запаса хол. воды для подпитки системы теплоснабжения |
| Котельная детского сада, с. Суда, ул. Центральная, 22 | 0,136 | 0,113 | 0,023 | ИШМА-80 У2, 2 шт. | Газ, нет | 95–70°С | 2012 | Хор. | Установка емкости запаса хол. воды для подпитки системы теплоснабжения |
| Котельная ДК, с.Суда, ул. Школьная, 59 | 0,606 | 0,06 | 0,5461 | «универсал-5», 2 шт. | Уголь, дрова | 95–70°С | 1977 | Удовл. | Перевод котельной на газ; обеспечение резервного электроснабжения |

Проектные предложения. Согласно «Энергетической стратегии развития России» важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются:

- замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми;

- перевод их на природный газ или на местные источники энергии, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования.

Настоящим проектом предлагается на территории сельского поселения сохранить систему децентрализованного теплоснабжения. Отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия будут получать тепло от собственных котельных, работающих на местных источниках энергии. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением жителей частного сектора будут применяться индивидуальные отопительные системы.

С целью экономии энергоресурсов намечается оборудовать общественные здания приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

В настоящее время на основании «Перспективной схемы газоснабжения и газификации Уинского района Пермского края» (разработчик ООО «Газпром промгаз») осуществляется газификация Уинского муниципального района.

Настоящим проектом предполагается, что к расчетному сроку 100% жилищного фонда сельского поселения будет газифицировано. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Расчеты прогнозных тепловых нагрузок для сельского поселения были выполнены следующим образом:

- расходы тепла на отопление жилых зданий и объектов социально-бытового назначения определены согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий;

- расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий и объектов социально-бытового назначения приняты согласно пособию по проектированию НМ 37-81 по эквивалентному количеству квартир (домов);

- расходы тепла на вентиляцию объектов социально-бытового назначения приняты согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий.

Расчетная подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для Судинского сельского поселения принята –35°С. Расход тепла от автономных источников рассчитан для отопления и горячего водоснабжения, а также для вентиляции объектов социально-бытового назначения (табл. 9.3.2–9.3.4). Расчет годовых затрат тепла на теплоснабжение представлен в таблице 9.3.5.

Таблица 9.3.2 Расчет расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления для нужд горячего водоснабжения объектами социально-бытового назначения сельского поселения

| Наименование объекта | Единицы измерения | Мощность | Удельный расход горячей воды, л/ч* | Расход горячей воды, в час наибольшего водопотребления на расчетный срок, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 260 | 1,2 | 312 |
| Детские дошкольные учреждения | воспитанников | 55 | 8 | 440 |
| Учреждения здравоохранения | посещений в смену | 36 | 1,2 | 43 |
| Учреждения культуры | мест | 300 | 0,4 | 120 |
| Магазины | сотрудников | 20,55 | 5,8 | 119 |
| Итого: | 1034 |

* – удельный расход горячей воды в час наибольшего водопотребления согласно приложению 3  СНиП 2-04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация»

Таблица 9.3.3. Расчет максимального теплового потока на горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения сельского поселения.

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Расчетное число домов | Эквивалентное количество квартир по НМ 37-81 для объектов социально-бытового назначения* | Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилья и соц. Объектов, Qhmax, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2017 г). | 30815 | 447 | 30 | 0,127 |
| Расчетный срок (2032 г.) | 45446 | 432 | 30 | 0,115 |

* – рассчитано согласно НМ 37-81: эквивалентное количество квартир = расход горячей воды в час наибольшего водопотребления / (3,5 х 10)

Таблица 9.3.4 Расчет тепловых нагрузок для сельского поселения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, МВт на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отоп-ление, Qomax | венти-ляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q | Итого, Q с учетом потерь 5% |
| Первая очередь (2017 г) | 30815 | 5,454 | 0,666 | 0,127 | 6,247 | 6,559 |
| Расчетный срок (2032 г.) | 45446 | 8,044 | 0,982 | 0,115 | 9,141 | 9,598 |

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», продолжительность отопительного периода на территории  Судинского сельского поселения составляет 229 дней, расчетная температура наружного воздуха –35°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период –5,9°С. Расчетная температура внутри здания принята +20°С, длительность работы систем вентиляции в течение суток принята 16 ч.

Таблица 9.3.5 Годовые затраты тепла сельского поселения

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2017 г) | 22941 | 1866 | 382 | 25189 |
| Расчетный срок (2032 г.) | 33833 | 2753 | 347 | 36933 |

Проектом предлагается:

на период до 2017 г.:

- перевод на газовое отопление котельной спортивного комплекса, с. Суда, ул. Советская, 39;

- установка емкости запаса холодной воды для подпитки системы теплоснабжения котельной школы, с. Суда, ул. Центральная, 25;

- установка емкости запаса холодной воды для подпитки системы теплоснабжения котельной детского сада, с. Суда, ул. Центральная, 22;

- перевод котельной на газ и обеспечение резервного электроснабжения котельной ДК, с.Суда, ул. Школьная, 59;

- оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

## 9.4. Газоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения газифицировано природным газом только с. Суда. Газораспределительная станция располагается около с.Уинское.

Потребители остальных населенных пунктов пользуются сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ доставляется автотранспортом, что предопределяет дополнительные затраты, включаемые в тарифы на сжиженный газ.

Перспективы газификации. Приоритетным направлением для Судинского сельского поселения является проведение природного газа потребителям, что создаст комфортные условия труда и быта для населения, улучшит социально-экономические показатели поселения в целом.

Проект программы социально-экономического развития Уинского муниципального района 2013–2015 гг. не предусматривает конкретных мероприятий в области развития газификации.

Проектные предложения. В настоящее время на основании «Перспективной схемы газоснабжения и газификации Уинского района Пермского края» (разработчик ООО «Газпром промгаз») осуществляется газификация Уинского муниципального района. Развивая положения указанной схемы, настоящим Проектом предлагается к расчетному сроку газифицировать 100% жилищного фонда сельского поселения.

Предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен следующим образом:

- расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел. в год (согласно ГОСТ Р 51617 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при использовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3 согласно СП 42-101-2003);

- согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) 1/1800;

- максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливопотребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3).

Таблица 9.4.1 Тепловые нагрузки для сельского поселения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, с учетом потерь 5%, Гкал на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q |
| Первая очередь (2017 г) | 30815 | 4,924 | 0,601 | 0,114 | 5,640 |
| Расчетный срок (2032 г.) | 45446 | 7,262 | 0,886 | 0,104 | 8,253 |

Таблица 9.4.2 Максимальный часовой расход газа

| Очередь строительства | Максимальный часовой расход газа, м3/час на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснабжение | пищеприготовление | Всего |
| Первая очередь (2017 г) | 724 | 88 | 17 | 145 | 974 |
| Расчетный срок (2032 г.) | 1068 | 130 | 15 | 140 | 1353 |

Таблица 9.4.3. Годовые расходы тепла

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2017 г) | 22941 | 1866 | 382 | 25189 |
| Расчетный срок (2032 г.) | 33833 | 2753 | 347 | 36933 |

Таблица 9.4.4. Годовой расход газа для сельского поселения

| Очередь строительства | Годовой расход газа, млн. м3 на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь (2017 г) | 3,37 | 0,27 | 0,06 | 0,26 | 3,96 |
| Расчетный срок (2032 г.) | 4,98 | 0,40 | 0,05 | 0,25 | 5,68 |

Согласно проведенным расчетам на первую очередь максимальный часовой расход газа в Судинском сельском поселении составит 974 м3/час, общий годовой расход достигнет 3,96 млн. м3, к расчетному сроку максимальный часовой расход газа увеличится до 1353 м3/час, общий годовой расход – до 5,68 млн. м3 (табл. 9.4.1–9.4.4). Категории проектируемых газопроводов, их местоположение, диаметры, места установки ШРП будут определены на следующих этапах проектирования.

Проектом предлагается:

- до 2032 г. строительство газопроводов высокого  и низкого давления на территории Судинского сельского поселения.

## 9.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Судинского сельского поселения осуществляется филиалом ОАО «МРСК Урала – Пермэнерго» Кунгурские электрические сети через ПС 110/10 кВ «Суда».

ПС «Суда» имеет загрузку по Т1 на шинах 35 кВ – 8,5%, на шинах 10 кВ – 3%.

Таблица 9.5.1. Основные характеристики ПС 10-110 кВ, снабжающих электроэнергией населенные пункты Судинского сельского поселения (данные на 01.01.2013 г.)

| Наименование источника питания | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, кВА | Суммарная нагрузка на шинах, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ |
| ПС «Суда» | 110/10 | Т1 – 16000 | - | 8,5 | 3 |

По территории Судинского сельского поселения проходят ВЛ №5-10 кВ «Чайка», ВЛ №3-10 кВ «Суда», ВЛ №1-10 кВ «Сельхозтехника». Также по территории поселения проходят ВЛ 110 кВ «Суда», ВЛ 35 кВ «Суда – Красный Ясыл», «Суда – Медянка», «Суда – Уинск», «Суда – Воскресенск».

ВЛ №5-10 кВ снабжает потребителей с.Усановка и д.Михайловка, ВЛ №3-10 кВ – потребителей д.Луговая, ВЛ №1-10 кВ – потребителей с.Суда. В населенных пунктах установлены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (таблица 9.5.2.), от которых подача электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным линиям 0,4 кВ.

На территории поселения находятся 19 ТП общей мощностью 2613 кВА.

Потребителями электрической энергии в Судинском сельском поселении являются: жилые дома, общественные здания, коммунальная сфера, производства, наружное освещение территории. Информация о фактическом годовом потреблении электроэнергии не предоставлена.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии Судинского сельского поселения (жилые дома, административные здания, насосная станция I подъема водозаборных сооружений) относятся к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания.

Потребителей I категории на территории сельского поселения нет.

Детские учреждения, медицинские учреждения, аптеки (приложение 2 РД 34.20.185-94) относятся к потребителям II категории и должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Согласно п. 4.1.11. гл. 4.1 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями) питание электроприемников II категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

Таблица 9.5.2. Сведения о существующих ЛЭП и КТП 10-0,4 кВ в пределах поселения

| Наименование ВЛ-10 кВ | Сведения о КТП | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км |
| --- | --- | --- |
|  | № КТП | населенный пункт | установленная мощность, кВА | % загрузки |  |
| ПС 110/10 кВ «Суда» |
| ВЛ 10 кВ № 1 ПС Суда | КТП № 7 | с.Суда | 250 | 30 | 1,505 |
|  | КТП № 165 | с.Суда | 160 | 6 | 0,194 |
|  | КТП № 77 | с.Суда | 100 | 43 | 2,537 |
|  | КТП № 186 | с.Суда | 100 | – | 1,137 |
|  | КТП № 207 | с.Суда | 100 | 55 | 2,915 |
|  | КТП № 182 | с.Суда | 100 | 43 | 1,42 |
|  | КТП № 16 | с.Усановка | 100 | - | 6,05 |
| ВЛ 10 кВ № 3 ПС Суда | КТП № 196 | с.Суда | 100 | 25,6 | 2,353 |
|  | КТП № 158 | с.Суда | 160 | 6 | 1,788 |
|  | КТП № 198 | с.Суда | 60 | 37 | 1,957 |
|  | КТП № 50 | с.Суда | 240 | 11 | 0,918 |
|  | КТП № 22 | с.Суда | 400 | 3 | 0,228 |
|  | КТП № 5 | с.Суда | 100 | 19 | 0,448 |
|  | КТП № 228 | с.Суда | 63 | 62 | 0,228 |
|  | КТП № 97 | с.Суда | 100 | 35 | 1,301 |
|  | КТП № 6 | с.Суда | 100 | – | 1,508 |
| ВЛ 10 кВ № 5 ПС Суда | КТП № 227 | с.Усановка | 160 | – | 0,220 |
|  | КТП № 38 | с.Усановка | 160 | – | 1,115 |
|  | КТП № 17 | с.Усановка | 60 | - | 0,898 |

Проектные предложения. Существующий уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, строительства нового жилья.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Н).

Результаты расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнены в соответствии с табл. 2.4.3* РД 34.20.185-94 по укрупненным удельным показателям с учетом того, что на I очередь строительства население будет использовать для пищеприготовления электрические плиты, а на расчетный срок – газовые.

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной площадью на 1 человека приняты следующие удельные электрические нагрузки: 0,27 кВт/чел на существующее положение, 0,35 кВт/чел на I очередь строительства и 0,44 кВт/чел на расчетный срок.

Таблица 9.5.3. Расчетные показатели электропотребления Судинского сельского поселения на перспективу до 2032 г.

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | I очередь строительства 2017 г. | II очередь строительства 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 1467 | 1458 | 1407 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/год | 1350* | 1350* | 950** |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс.кВт. ч/год | 1980,45 | 1968,3 | 1336,65 |
| 4 | Электрическая нагрузка | кВт | 449,19 | 511,03 | 619,03 |

* – на современное состояние и I очередь строительства электропотребление принято с учетом пищеприготовления на электрических плитах. Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год.

** – на расчетный срок электропотребление принято с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Настоящим проектом к расчетному сроку предусматривается повышение среднего уровня обеспеченности населения жилищным фондом с 16 до 32,3 м2/чел. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типов. Под новую застройку выделены площадки в с. Суда. Строительства новых объектов социальной сферы в проектируемый период на территории поселения не планируется.

Расчеты электрических нагрузок планируемых к строительству жилых зданий определены в соответствии таблицей 2.1.5 РД 34.20 185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей г. Москва, 1994 г.» (с изменениями и дополнениями за №213 от 29.07.1999 г.) и представлены в таблице 9.5.4.

Таблица 9.5.4. Расчет электрических нагрузок жилой застройки с. Суда на I очередь и расчетный срок

| Наименование электропотребителей | Население, чел. | Полезная площадь жилой застройки, м2 | Удельная нагрузка жилой застройки, Вт/м2 | Укрупненная расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Суда |  |  |  |  |
| 1 очередь | 1297 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 21700 | 20,70 | 449,19 |
| Новое строительство |  | 6755 | 20,70 | 139,82 |
| Всего: |  | 28455 |  | 589,01 |
| Расчетный срок | 1252 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 28455 | 15,00 | 426,82 |
| Новое строительство |  | 13510 | 15,00 | 202,65 |
| Всего: |  | 41965 |  | 629,48 |

Вся перспективная нагрузка будет осуществляться, как и в настоящее время, от энергосистемы «Пермэнерго» через ПС 110/35/10 кВ «Суда».

Согласно проведенным расчетам электрические нагрузки жилой застройки с. Суда составят на I очередь 589,01 кВт, на расчетный срок – 629,48 кВт. Электроснабжение новой усадебной застройки как на I очередь, так и на расчетный срок предусматривается от существующих трансформаторных подстанций, имеющих достаточный резерв мощности.

Электрические сети 0,4 кВ разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, предлагается выполнять с применением самонесущего изолированного провода (СИП) на железобетонных опорах.

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в соответствии с ГОСТ 54149-2010 на расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно п.1.1.7. гл. 1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевой организацией.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и условия использования земельных участков определены «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.

Для ЛЭП 0,4 кВ установлена охранная зона – 2 м по обе стороны вдоль воздушной линии электропередач, ЛЭП 10 кВ – 10 м, ЛЭП 35 кВ – 15 м, ЛЭП 110 кВ – 20 м. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Из-за недостатка информации расчеты по электропотреблению Судинского сельского поселения не учитывают электропотребление существующих и вновь размещаемых предприятий. В настоящее время на территории поселения нет крупных промышленных или сельскохозяйственных объектов.

Перспективы развития Судинского сельского поселения связываются в основном с развитием туристско-рекреационной деятельности и малых форм хозяйствования. Размещение новых промышленных объектов на территории населенных пунктов не планируется.

Размещение новых сельскохозяйственных объектов будет осуществляться на землях сельскохозяйственного назначения вблизи с.Суда, где располагаются трансформаторные подстанции, имеющие значительные резервы мощности: КТП 77 (мощность 100 кВА, загрузка 43%), КТП 50 (мощность 240 кВА, загрузка 11%), КТП 158 (мощность 160 кВА, загрузка 6%).

Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется разработать программу мероприятий, включающую в себя установку новых фонарей, строительство новых сетей и модернизацию существующей системы уличного освещения.

Для филиала Кунгурские электрические сети действует совмещенный многолетний план-график технического обслуживания и ремонта распределительных сетей 0,4-10 кВ. Согласно данному плану на I очередь планируется капитальный ремонт следующих объектов:

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 196;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 158;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 198;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 50;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 22;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 97;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 6.

На расчетный срок планируется капитальный ремонт следующих объектов:

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 196;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 158;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 198;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 50;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 22;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 97;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда (часть), КТП № 6;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда, КТП № 5;

- ВЛ 10 кВ № 3 Суда, КТП № 228.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей поселения.

Проектом предлагается:

- до 2017 г.: проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий;

- модернизация существующей системы уличного освещения в сельских населенных пунктах.

- до 2032 г.: проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной  застройки;

- замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП).

## 9.6. Средства связи и коммуникаций

Услуги связи на территории Судинского сельского поселения предоставляет Чайковский РУС ПФ ОАО «Ростелеком». Автоматическая телефонная станция расположена в с. Суда (табл. 9.6.1.). Во всех населенных пунктах сельского поселения установлены таксофоны.

Увеличение количества домашних телефонов на территории Уинского муниципального района наблюдалось до 2006 г. Возможность пользования альтернативной связью – сотовой, привела к тому, что в последние годы количество домашних телефонов снизилось. На территории поселения работает единственный оператор сотовой связи – Мегафон. На территории Судинского сельского поселения есть вышка сотовой связи «Мегафон» – в с.Суда около дороги «Уинское – Михино». Планируется строительство вышки связи в с.Суда.

Радиоусилительные станции и радиоточки в поселении отсутствуют. Опорные усилительные станции и ретрансляторы на территории поселения отсутствуют. Телевизионное вещание осуществляется каналами ОРТ, РТР, Культура, НТВ, ТНТ, ТВ-3.

Организацией пунктов коллективного доступа в сеть Интернет занимается Почта России. Перспективы расширения сети Интернет в сельской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг.

Таблица 9.6.1. Основные характеристики автоматических телефонных станций сельского поселения

| Основные характеристики АТС | Значения |
| --- | --- |
| Характеристика АТС: тип станции; общее количество номеров; количество свободных номеров; местоположение. | Координатная АТС; Монтированная емкость 150 номеров; Свободных номеров 7; Местоположение: с. Суда, ул. Центральная, 34. |
| Характеристика линий связи между АТС и абонентами | Двухпроводная медная |
| Процент охвата жилищного фонда телефонной связью | 25% |

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания на территории сельского поселения в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые.

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются проектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

Проектом предлагается:

- до 2017 г.: строительство вышки сотовой связи в с.Суда.

## 9.7. Санитарная очистка

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

На 01.01.2013 г. схема санитарной очистки территории Уинского муниципального района не разработана. Нормы накопления ТБО для жилого сектора сельского поселения не установлены.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека проживающего в сельской местности составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения Судинского сельского поселения, на 2012 г. представлен в таблице 9.7.1.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему 
на 0,5–1,5% в год. Примем за 0,5% рост объемов накопления ТБО в год. К 2017 г. общее накопления ТБО увеличится примерно на 2%, к 2032 г. – на 9,5%.

Таблица 9.7.1. Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения сельского поселения

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность (на 01.01.2012 г.) | Норма накопления ТБО, м3/год* | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 260 | 0,12 | 31,2 |
| Детские сады | воспитанников | 55 | 0,4 | 22,0 |
| Поликлиника | посещений/год | 9720 | 0,001 | 9,7 |
| Учреждения культуры | мест | 300 | 0,18 | 54,0 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 411 | 0,77 | 316,5 |
| Всего: | 433,3 |

* – «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М. 2005 г.

Расчет объемов общего накопления ТБО и КГО Судинского сельского поселения на расчетный срок представлен в таблице 9.7.2.

Таблица 9.7.2. Объемы накопления ТБО и КГО сельского поселения от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период до 2032 г.

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2017 г. | 2032 г. |
| от жилищного фонда | 1566,8 | 1596,5 | 1660,3 |
| от объектов социально-бытового назначения | 433,4 | 444,3 | 478,9 |
| Всего: | 2000,1 | 2040,8 | 2139,2 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 100,0 | 102,0 | 107,0 |

Сбор и вывоз ТБО в Судинском сельском поселении осуществляется жителями и хозяйствующими организациями своими средствами на несанкционированные свалки. Проекты обустройства свалок отсутствуют, прием отходов не организован, учет размещения отходов не ведется.

Администрации сельского поселения необходимо выбрать место для размещения полигонов ТБО или привести существующие свалки в соответствие с природоохранным законодательством.

Проектные предложения. В соответствии со ст. 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для сбора ТБО на территории Судинского сельского поселения предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, которые необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Вопросы обеспечения техникой летней и зимней уборки, для вывоза ТБО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейнеров и принципиальная схема обезвреживания отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

Проектом предлагается на период до 2017 г.:

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО;

- организовать на территории поселения санкционированные полигоны ТБО.

# 10. Охрана окружающей среды

## 10.1. Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения на территории поселения. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производят находящиеся на территории поселения нефтепромыслы. Главными компонентами, загрязняющими атмосферный воздух на территории нефтепромыслов, являются сероводород, двуокись азота, окислы углерода, двуокись серы, сажа, предельные и ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол) и другие вещества, которые генетически связаны с добываемым углеводородным сырьем или образуются в результате подготовки нефти или сжигании попутного нефтяного газа на факелах.

На территории населенных пунктов основными источниками загрязнения являются котельные, предназначенные, в основном, для отопления объектов социальной сферы, работающие на дровах, каменном угле, газе и, как правило, не имеющие очистных сооружений. В массе выбросов преобладают твердые вещества (зола углей, сажа, неорганическая и древесная пыль), окись углерода, сернистый ангидрид и окислы азота.

Одним из основных источников загрязнения в поселении продолжает оставаться автомобильный и самоходный транспорт, что приводит к увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере.

Масса выбросов ЗВ в атмосферу имеет тенденцию к постоянному росту и будет оставаться такой в 2013–2015 гг. При этом количество предприятий, декларирующих выброс по формам госстатотчетности, остается практически неизменным в течение всего анализируемого периода.

Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечнососудистую систему, вызывают болезни крови.

В целом территория Судинского поселения относится к территориям с мало загрязненной атмосферой, ввиду отсутствия развитой промышленности и наличия большого количества лесопокрытых площадей.

Программа социально-экономического развития Уинского муниципального района предусматривает следующие мероприятия для защиты воздушной среды Судинского сельского поселения:

- организация системного мониторинга загрязнения окружающей среды;

- всеобщий доступ населения района к экологической информации, информирование его через средства массовой информации об экологической ситуации в районе;

- создание системы всеобщего экологического образования, просвещения по структуре «Детский сад – школа – семья – общество»;

- подготовка и переподготовка кадров преподавания в области экологии всех уровней системы обязательного, дополнительного образования и просвещения;

- работа экологических летних лагерей и площадок;

- реконструкция котельных установок по переводу их с твердого топлива на природный газ;

- развитие экологического туризма.

Значительная часть территории Судинского сельского поселения покрыта лесами. Небольшая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств создают предпосылку формирования экологически чистого поселения. В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест сельского поселения можно оценивать как допустимое, в связи с чем, настоящим проектом предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проектов ПДВ для всех предприятий сельского поселения и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных и предприятий;

- проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей;

- улучшение качества дорожного покрытия.

Технологические мероприятия:

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пылегазоочистного оборудования.

Планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

## 10.2. Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Судинском сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и росту за счёт этого площади залежных земель. Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных земель обусловлена недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуацией, не позволяющей в полной мере осуществлять работы по сохранению и повышению плодородия почв. В запущенном состоянии находятся естественные кормовые угодья. Негативные процессы в землепользовании усугубляются возрастающим загрязнением от транспорта.

Для предупреждения процессов снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы, сохранения биоразнообразия и повышения устойчивости экологических систем необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- Сохранение сложившейся структуры земельных угодий.

- Посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей для предотвращения эрозии почв.

- Повышение плодородности почв за счет внесения удобрений.

- Улучшение качества естественных лугов и пастбищ путем агромелиоративных работ и регулирования выпаса скота.

- Проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами.

- Восстановление земельных ресурсов, нарушенных при обустройстве нефтепромыслов и добыче полезных ископаемых.

- Разработка и осуществление природоохранных программ на нефтедобывающих предприятиях с целью предотвращения аварийных ситуаций на нефтедобывающих объектах и нефтепроводах.

- Проведение геоэкологического мониторинга (контроль за состоянием почв и грунтов, растительного и животного мира) на территории нефтяных месторождений.

- Для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами и нефтепродуктами:

- строительство механизированных моек автотранспорта с системой оборотного водоснабжения, нефте- и грязеловушками;

- очистка территорий АТП, АЗС и гаражных зон.

Политика в сфере управления отходами должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных для повторного использования компонентов.

Схемой территориального планирования Пермского края разработана стратегия развития системы обращения с отходами на территории Прикамья, целью которой является обеспечение условий максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот и снижение площадей, занятых под их размещение. Поставленные цели можно достичь лишь при создании разветвленной сети раздельного сбора ТБО, охватывающей максимальное количество населенных пунктов; создании локальных площадок компостирования отходов органического происхождения; использовании отходов минерального происхождения для рекультивации карьеров, при производстве строительных работ.

В настоящее время на территории Судинского сельского поселения не сформирована инфраструктура, оказывающая услуги по сбору и транспортировке отходов, в том числе по сбору отходов, представляющих собой вторичные ресурсы. Существуют только объекты размещения отходов, которые, к тому же, не соответствуют санитарно-гигиеническим правилам и нормативам.

Сельскохозяйственные отходы в поселении используются для удобрения сельскохозяйственных полей. Хранение навоза носит временный характер и происходит непосредственно около существующих ферм. Согласно п. 4.3 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» при хранении сельскохозяйственных отходов необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны до жилой застройки и обеспечивать нормативные условия хранения.

На территории организаций должны быть площадки для сбора твердых бытовых отходов, соответствующие экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека, с нормативным количеством плотно закрывающихся мусоросборников. Мусоросборники должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Площадки должны иметь асфальтированные или бетонные подъездные пути, обеспечиваться ограждением и освещением.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии помойные ямы, дворовые туалеты, мусоросборные камеры, постройки для содержания скота, птицы и т.п.

Программа социально-экономического развития Уинского муниципального района предусматривает следующие мероприятия для защиты почв Судинского сельского поселения:

- организация системного мониторинга загрязнения окружающей среды;

- всеобщий доступ населения района к экологической информации, информирование его через средства массовой информации об экологической ситуации в районе;

- создание системы всеобщего экологического образования, просвещения по структуре «Детский сад – школа – семья – общество»;

- подготовка и переподготовка кадров преподавания в области экологии всех уровней системы обязательного, дополнительного образования и просвещения;

- работа экологических летних лагерей и площадок;

- внедрение ресурсосберегающих технологий на предприятиях района;

- обустройство свалок для хранения твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок;

- внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов;

- поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий района;

- развитие экологического туризма.

В сфере обращения с отходами производства и потребления проектом предлагается до 2017 г.:

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО в населенных пунктах согласно санитарным нормам;

- построить почвонепроницаемые жижесборники на животноводческих комплексах;

- предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- заключить договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими прием и переработку отходов, имеющих ресурсный потенциал;

- ликвидировать все несанкционированные свалки на территории сельского поселения, а также разработать системы контроля над несанкционированными свалками, исключающие возможность их появления;

- разработать проекты СЗЗ вокруг мест размещения ТБО. Места размещения отходов огородить или обозначить иными способами, исключающими вход, проезд, проход посторонних лиц, животных;

- сформировать инфраструктуру, оказывающую услуги по сбору и транспортировке отходов на территории сельских поселений.

## 10.3. Охрана водных ресурсов

Основным загрязнителем природных вод Уинского района и Судинского сельского поселения в частности являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Способствует загрязнению неправильная технология внесения в почву удобрений и ядохимикатов, в результате чего они смываются талыми и дождевыми водами. К потенциальным  источникам загрязнения водоемов относятся также полигоны твердых бытовых отходов, территории населенных пунктов, оказывающие влияние на качество воды открытых водоемов. Вносят свою долю в загрязнении водных объектов и бытовые стоки населения, причем эта доля постоянно растает и практически не учитывается.

В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты на территории Судинского сельского поселения не производится. Централизованной системы канализации нет. Очистных сооружений на территории поселения также не имеется.

Природным водам на территории Судинского сельского поселения присвоена категория «умеренно-загрязненные» – индекс загрязненности воды равен 2,36 (по материалам исследований КГУ «Аналитический центр»).

Значения концентраций железа общего, марганца и трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) во всех створах государственной сети на территории Пермского края, как правило, выше ПДК.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и предприятий поселения осуществляется из подземных источников (артезианские скважины), а также обеспечивается за счет децентрализованных источников (шахтные колодцы). Подача воды потребителю проводится без предварительной водоподготовки. Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение (обусловленное несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов), так и техногенное загрязнение, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства. Даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение проникает по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

- отсутствие работы по водоподготовке;

- отсутствие надлежащего контроля качества воды, забираемой из артезианских скважин;

- несоблюдение правил содержания зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- наличие несанкционированных свалок.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.

Программа социально-экономического развития Уинского муниципального района предусматривает следующие мероприятия для защиты водной среды Судинского сельского поселения:

- организация системного мониторинга загрязнения окружающей среды;

- всеобщий доступ населения района к экологической информации, информирование его через средства массовой информации об экологической ситуации в районе;

- создание системы всеобщего экологического образования, просвещения по структуре «Детский сад – школа – семья – общество»;

- подготовка и переподготовка кадров преподавания в области экологии всех уровней системы обязательного, дополнительного образования и просвещения;

- работа экологических летних лагерей и площадок;

- внедрение ресурсосберегающих технологий на предприятиях района;

- зарыбление муниципальных прудов мальками карпа;

- поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий района;

- развитие экологического туризма.

Проектом предлагается:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- оборудовать площадки с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемые жижесборники на животноводческих фермах;

- разработать и установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- водопользователям оформить лицензии на право пользования подземными водами;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей и проведение ликвидационного тампонажа на выявленных бездействующих скважинах;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- строительство локальных очистных сооружений.

## 10.4. Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т. е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Размер площади зеленых насаждений общего пользования на территории сельских населенных пунктов составляет 8 м2 на человека (в соответствии со СП 42.13330.2011). Поскольку наиболее крупные объекты озеленения создаются на основе существующих зеленых массивов, основными видами работ будут их благоустройство и реконструкция.

Таблица 10.4.1. Расчет площади зеленых насаждений общего пользования на территории Судинского сельского поселения

| Показатели | первая очередь 2017 г. (норматив) | расчетный срок 2032 г. (норматив) |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 1458 | 1407 |
| Норматив, м2/чел | 8 | 8 |
| Площадь зеленых насаждений общего пользования, га | 1,17 | 1,13 |

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

- Благоустройство рекреационных зон, выделенных на схемах функционального зонирования Судинского сельского поселения.

- Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель).

- Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

# 11. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Судинского сельского поселения, организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне и опасных промышленных объектов, не имеется. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Пермского края и Уинского муниципального района строительство категорированных объектов на территории сельского поселения не предусматривается.

Отсутствие опасных промышленных объектов, невысокая плотность населения, большая площадь лесов с преобладанием в древостое пород, устойчивых к возгоранию, обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для территории Судинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем, высокая степень износа жилого фонда, неудовлетворительное состояние дорог, развитие карстовых процессов создают неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

Настоящим Проектом определены основные направления политики в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий.

## 11.1. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные метеорологические явления. Наиболее опасными метеорологическими явлениями, характерными для территории сельского поселения являются:

  - штормовой ветер со средней скоростью более 20 м/сек;

  - ливни с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более;

  - снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

  - град с диаметром частиц 20 мм;

  - сильные продолжительные морозы (около –40оС и ниже);

  - гололед с диаметром отложений более 200 мм.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и процессов приведена в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1. Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Судинского сельского поселения относятся к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Затопления. На территории Судинского сельского поселения вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическим явлениями незначительна.

При пропуске паводковых вод Судинского пруда на р. Судинка (174 тыс. м3) в случае возникновения чрезвычайной ситуации возможно разрушение моста и затопление жилого фонда с. Суда и д. Луговая.

В зону подтопления при этом попадет 3 дома и живущие в них 6 человек. Площадь затопления составит 2 км2.

Планируется эвакуировать пострадавших в спортивный комплекс администрации Судинского сельского поселения по ул.Советская, 39. , что для проведения эвакуационных мероприятий понадобится 23 человека и 2 автомобиля.

Опасные гидрологические явления возможны на реках Судинского сельского поселения в периоды весеннего половодья и паводков. Весеннее половодье, как правило, начинается в середине апреля и продолжается на р. Ирень в течение 1,5–2 месяцев.

Развитие карста – опасный геологический процесс, проявление которого в виде провалов на поверхности и образования подземных полостей, осложняет условия строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. Проявление карстовых и карстово-суффозионных процессов может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций локального и регионального масштаба, связанных с выходом из рабочего состояния магистральных водоводов, газопроводов, автодорог, жилых и нежилых помещений.

По схеме карстового районирования, предложенной Н.Н. Назаровым (1996 г.), восточная половина Уинского района, где расположено Судинское сельское поселение, относится к Кунгуро-Иренскому карстовому району. Здесь карстовые процессы и связанные с ними карстовые формы приурочены к породам морской и лагунно-морской карбонатно-галогенной нижнепермской формации. Из всего разнообразия карстовых форм наиболее распространенными являются карстовые воронки. Плотности их велика вдоль р. Ирень, коэффициент закарстованности составляет 4,4%.

Территории с развитием активного карста являются неблагоприятными для строительства. Однако при проведении специальных изысканий в пределах этих территорий возможно выделение участков различной степени устойчивости по отношению к карсту. Следует отметить, что детальное исследование карстовых процессов на территории Судинского сельского поселения не проводилось.

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных и других видов исследований. Строительство здесь должно осуществляться в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, а также в соответствии с территориальными строительными нормами для Пермского края

Эрозия. На всей территории  Пермского края эрозионные процессы имеют широкое развитие. Их проявление значительно осложняет условия строительства и хозяйственного освоения земель.

На территории Судинского сельского поселения имеет место плоскостная эрозия, разрушающая почву на поверхности и линейная (овражная, глубинная), при которой разрушение идет вглубь.

Линейная эрозия в виде оврагообразования получила широкое развитие на территории поселения и проявляется как в пределах речных долин, так и на водораздельных пространствах.

Плоскостная  (почвенная эрозия) приводит к смыву гумусового горизонта почв, обладающего наиболее благоприятными свойствами и сосредотачивающего основные элементы питания, прежде всего, азот. Эрозия сопровождается ухудшением физических свойств почвы, увеличением объемного веса, потерей структуры пахотного слоя.

Агротехнические приемы борьбы с водной эрозией делятся на следующие группы:

- повышение водопроницаемости почв;

- задержание на месте определенной части стока (создание искусственного микрорельефа);

- развитие хорошо развитого растительного покрова.

Лесные и торфяные пожары. Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории сельского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности. Однако по данным паспорта безопасности природные пожары в поселении маловероятны – в Уинском районе за 2004–2008 гг. не произошло ни одного возгорания.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Для ликвидации пожаров должна привлекаться специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы.

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров на территории участковых лесничеств должны проводиться мероприятия по охране лесов от пожаров:

- установка аншлагов;

- обустройство мест отдыха;

- благоустройство территории;

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство пожаронаблюдательных вышек (ПНВ);

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

- строительство и ремонт мостов.

В целях сохранности хвойных молодняков осуществляются мероприятия по повышению их пожароустойчивости:

  - очистка вырубок;

  - регулирование примеси лиственных пород;

  - регулирование густоты древостоя, подроста и подлеска.

Риск возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории поселения, связанных с лесными пожарами, является вполне возможным, особенно в засушливое, жаркое лето. Наиболее пожароопасными являются места торфоразработок вследствие осушения торфяников.

Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

## 11.2. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварийно опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории поселения потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах.

На территории Судинского сельского поселения химически, ядерно- и радиационно опасных объектов нет.

На исследуемой территории возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения района: прорыв водопровода, остановка котельной, в зимний период возможно размораживание тепловых сетей. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

В Судинском сельском поселении находится 6 гидротехнических сооружений (табл. 11.2.1.), одно из ГТС является аварийно-опасным (табл. 11.2.2), его техническое состояние аварийное, планируется реконструкция.

Таблица 11.2.1. Сведения о ГТС, находящихся на территории Судинского сельского поселения

| № | Населенный пункт | Водоток | Год постройки (реконструкции) | Площадь зеркала, га | Объем, млн. м3 | Расстояние от устья, км | Потенциальная опасность | Объекты, попадающие в зону вероятного затопления | Текущее состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТС прудов и водохранилищ |
| 1 | С.Суда | Р.Судинка | 1965 (2003) | 8,7 | 0,174 | 7,5 | нет | – | Аварийное (по данным сельского поселения) |
| 2 | Д.Луговая | Р.Судинка | 1974 (1989) | 2,0 | 0,04 | 5,8 | нет | – | Работоспособное (по гребню плотины просадки грунта, затвор водосброса не работает, смещение сливной трубы). |
| 3 | Д.Луговая | Р.Судинка | 1977 | 6,0 | 0,12 | 3,8 | нет | – | Работоспособное (по гребню плотины просадки грунта, затвор водосброса не работает). |
| 4 | Д.Луговая | Р.Судинка | 1979 | 8,0 | 0,16 | 2,5 | нет | – | Работоспособное (по гребню плотины просадки грунта) |
| 5 | Д. Усановка | Ручей б/назв. | 1965 (2002) | 1,2 | 0,018 | 0,4 | нет | – | исправное |
| 6 | С.Суда | Р.Судинка | 1984 | 0,3 | 0,003 | 9,0 | нет | – | исправное |

Таблица 11.2.2. Характеристика ГТС Судинского сельского поселения

| № | Наименование показателя | Данные на начало 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидротехнические сооружения |
| 1.1. | Количество ГТС (по видам ведомственной принадлежности) | 6 |
| 1.2. | Количество ГТС, собственник которых не определен | 5 |
| 1.3. | Количество ГТС, нуждающихся в капитальном ремонте | 1 с. Суда, ГТС Пруд №34, первый на р. Судинка |
| 1.4. | Количество аварий на ГТС в год |
|  | 2012 г. | 1 авария на ГТС пруд.№34 Первый на р. Судинка |
|  | 2011 г. | – |
|  | 2010 г. | – |
| 1.5. | Наличие потенциально опасных ГТС | ГТС пруд.№34 Первый на р. Судинка |
|  | местоположение | С. Суда |
|  | техническое состояние, | н/д |
|  | объем млн. м3 | н/д |
|  | возможные последствия ЧС | При аварии на ГТС возможно обрушение моста, соединяющего две части села, подтопление домов, прорыв в ниже бьефе ГТС на 3 прудах |

Пожары. На территории Судинского сельского поселения в последние пять лет зафиксировано 6 бытовых пожаров.

Как правило, основными причинами возникновения пожаров служат:

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил устройства и эксплуатации систем отопления;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- умышленные поджоги;

- детская шалость.

По данным администрации на территории сельского поселения в с. Суда расположена муниципальная пожарная часть (МПЧ).

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В настоящее время все населенные пункты поселения попадают в нормативный радиус действия пожарных частей. Размещение дополнительных пожарных депо в сельском поселении не планируется.

Проектом предлагается в населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение, организовать тушение пожаров из хозяйственно-питьевых водопроводов. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В остальных населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники, необходимо предусмотреть строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и др.). Особенно актуальными такие мероприятия являются в сложившихся условиях зарастания древесной растительностью сельхозугодий и подступания лесов к населенным пунктам.

На территории сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории поселения возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14 лет (до 70%).

## 11.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными геологическими и гидрологическими явлениями:

- реконструкция ГТС на р.Судинка в с.Суда;

- укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород;

- проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве.

2. Мероприятия по предотвращению лесных пожаров:

- введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- установка аншлагов, устройство мест отдыха;

- устройство минерализованных полос;

- организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

- строительство дорог и мостов противопожарного назначения.

3. Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов:

- укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей;

- ремонт объектов противопожарной службы;

- организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода в населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение;

- оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84*;

- строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей.

4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах:

  - оснащение аварийно опасных объектов: системой физической защиты (технической укрепленности), контроля и управления доступом; системой охранного освещения и пожарной и тревожной  сигнализации; системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного);

  - обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от аварийно опасных объектов, строгое соблюдение режима использования их территории;

  - заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих устройств.

Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2012 г. | I очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 12409,2 369,7 | 12409,2 369,7 | 12409,2 369,7 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Судинского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | зона градостроительного использования | га | 369,7 | 369,7 | 369,7 |
|  | зона производственного использования | га | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 8678,2 | 8678,2 | 8678,2 |
|  | зона специального назначения | га | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | земли лесного фонда | га | 3086,5 | 3086,5 | 3086,5 |
|  | земли водного фонда | га | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
|  | Земли запаса | га | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| 1.2.1 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Суда, в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона (Ж); | га | 199,40 | 206,10 | 206,10 |
|  | жилая зона (Ж) планируемая; | га | 6,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | общественно-деловая зона (О); | га | 7,30 | 7,70 | 7,70 |
|  | общественно-деловая зона (О) планируемая | га | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | зона производственного использования (П); | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т); | га | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
|  | зона сельскохозяйственного использования (Сх); | га | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | зона рекреационного назначения (Р); | га | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
|  | земли водного фонда | га | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 1466 | 1458 | 1407 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: – младше трудоспособного возраста | чел. | 267 | 254 | 240 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 869 | 821 | 708 |
|  | – население старше трудоспособного | чел. | 331 | 383 | 459 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 23500 | 30815,4 | 45446,1 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 16,0 | 21,1 | 32,3 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 55/58 | 55/45 | 55/52 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 260/139 | 260/132 | 260/125 |
| 4.3. | Больница, мощность | коек | – | – | – |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещений в смену | 36 | 36 | 36 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 300/381 | 300/370 | 300/327 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 га | 1356/117,4 1,15/1,03 | 1356/113,8 1,15/1 | 1356/100,7 1,15/0,88 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 411/440 | 427 | 378 |
| 4.8. | Рыночные комплексы, мощность: существующая / нормативная | м2 торг.пл. | –/35 | 34 | 30 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 69/59 | 57 | 50 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяжённость дорог общего пользования в границах поселения, всего: в том числе с твёрдым покрытием: | км км | 21,185 20,555 | 21,185 20,555 | 21,185 20,555 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 335,6 | 333,5 | 321,9 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом; – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | н/д н/д | 50 125 | 50 125 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | – | – | – |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс.кВт.ч /год | 1980,45 | 1968,3 | 1336,65 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1350 | 1350 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды | Гкал | н/д | 25189 | 36933 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | н/д | 3,96 | 5,68 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | н/д | 50 | 100 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 25 | 25 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 2000,1 | 2040,8 | 2139,2 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 3 0 | 3 1 | 3 1 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 2/5,48 | 2/5,48 | 2/5,48 |

# Footnotes

Пермский край в цифрах. 2012г. http://permsso.gks.ru:8081/bgd/krai1157/main.htm

Пермский край в цифрах. 2012г. http://permsso.gks.ru:8081/bgd/krai1157/main.htm

Статистический ежегодник Пермского края –  2011. http://permstat.gks.ru/database/permstatdb/bgd/default.aspx