ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Ломовского сельского поселения
Уинского муниципального района
Пермского края

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2013 г.

Содержание

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи территориального планирования	5

2.1. Цели территориального планирования	5

2.2. Задачи территориального планирования	5

3. Перечень основных мероприятий  по территориальному планированию	7

3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры	7

3.2. Функциональное зонирование	8

3.3. Предложения установлению границ населенных пунктов	14

3.4. Основные направления  экономического развития территории	14

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	16

4. Технико-экономические показатели  генерального плана	27

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| .№ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:50 000. |
| 2 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 50 000. |
| 3 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта функциональных зон. М 1: 50 000. |
| 4 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 50 000. |
| 6 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1: 50 000. |
| 7 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Д.Ломь. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
| 8 | Генеральный план Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Д.Ломь. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# 1. Общие положения

Проект генерального плана Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края (Проект) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Пермского края от 14 сентября 2011 года N 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Ломовского сельского поселения в границах, определенных законом Пермской области от 10.11.2004 N 1723-350 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Уинского района Пермской области» (в редакции Закона Пермского края от 06.03.2007 №20 ПК).

В Проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Пермского края, схемы территориального планирования Уинского муниципального района Пермского края; стратегии, планы, программы комплексного социально-экономического и отраслевого развития краевого и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Проект генерального плана Ломовского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2017г.;

II этап (расчетный срок) – 2032г;

III этап – прогноз на 25–30 лет, перспектива.

Проектные решения генерального плана на I очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки Ломовского сельского поселения.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## 2.1. Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Ломовского сельского поселения – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного оттока;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения и населенных пунктов, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории Ломовского сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Пермского края и Уинского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Ломовского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# 3. Перечень основных мероприятий 
по территориальному планированию

## 3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры

Планировочная структура Ломовского сельского поселения к настоящему времени уже сложилась и коренного ее видоизменения в проектируемый период не произойдет.

Градостроительная организация территории поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог, речных долин). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются населенные пункты, зоны экономической активности.

Большая часть территории Ломовского сельского поселения занята землями лесного фонда – они занимают 84% территории. Земли населенных пунктов относятся к зоне градостроительного использования.

Главная планировочная ось Уинского района пролегла вдоль автодорог регионального значения III категории «Михино – Уинское» и «Уинское – Деменево», пересекающих район с юго-запада на восток.

Ломовское сельское поселение находится вне главной планировочной оси района. Территория сельского поселения лежит в стороне от основных транспортных потоков. Выход на главную планировочную ось осуществляется по автомобильной дороге «Ключевая Гора – Ломь».

Деревня Ломь является главным планировочным и административным центром сельского поселения. Здесь на расчетный срок планируется не просто сохранить, но развить систему межселенного обслуживания населения, а также способствовать созданию производственных предприятий среднего и мелкого бизнеса, специализирующихся в области сельского хозяйства.

Основной тенденцией изменения планировочной структуры сельского поселения является процесс депопуляции малых населенных пунктов. Малые населенные пункты практически не имеют объектов производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, что значительно снижает их привлекательность в качестве мест постоянного проживания.

Населенные пункты сельского поселения формировались в течение достаточно продолжительного времени в местах традиционного расселения, как правило, связанного с сельским хозяйством. В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов сельскохозяйственного производства происходит активный отток населения за пределы сельского поселения и района, что приводит к значительным потерям потенциала населенных пунктов и их деградации, вплоть до полного исчезновения.

В связи с мелкоселенностью территории увеличиваются затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем и объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

В проектируемый период основу системы расселения Ломовского сельского поселения должна составить, как и в настоящее время, д. Ломь. Населенный пункт наиболее удачно расположен к местам приложения труда, имеют сложившуюся инфраструктуру обслуживания. В остальных населенных пунктах места приложения труда зачастую отсутствуют, нет учреждений обслуживания по причине малочисленности  населения.

Исходя из вышеперечисленных положений, проектом выделяются две группы населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты. Эти населенные пункты имеют базу для дальнейшего экономического развития. В них предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанные с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования.

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В них предлагается осуществление капитального текущего ремонта, индивидуального жилищного строительства.

## 3.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона градостроительного использования включает территории сельских населенных пунктов.

- Зона производственного использования предназначена для размещения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных  зон шириной более 50 м.

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в ней предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры  территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

4. Зона сельскохозяйственного использования  – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

В состав функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6. Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

Помимо территории сельского поселения настоящим Проектом проведено функциональное зонирование территории сельских населенных пунктов с выделением следующих видов зон:

- Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Зона производственного использования (П) предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – парки,  скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

- Зона специального назначения (Сп) – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки

Таблица 3.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Ломовского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона градостроительного использования | 229,9 | 0,77 | 229,9 | 0,77 | Жилищное строительство; Строительство объектов спортивного, коммунально-бытового, рекреационного назначения. |
| 2 | Зона производственного использования | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 49,4 | 0,17 | 49,4 | 0,17 | Реконструкция участка автодороги «Ломь – Заозеровка» (8 км); Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 4419,3 | 14,83 | 4419,3 | 14,83 | Развитие сельскохозяйственного производства. |
| 5 | Зона специального назначения (СП) | 7,2 | 0,02 | 7,2 | 0,02 |  |
| 6 | Земли лесного фонда | 25049,1 | 84,07 | 25049,1 | 84,07 |  |
| 7 | Земли водного фонда | 39,8 | 0,13 | 39,8 | 0,13 |  |
| 8 | Зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | 5,6 | 0,02 | 5,6 | 0,02 | Благоустройство рекреационных зон. |
|  | ИТОГО | 29794,7 | 100,00 | 29794,7 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 3.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Ломь

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | 71,67 | 70,80 | 84,23 | 83,2 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
| 2. | Жилая зона (Ж) планируемая | 12,56 | 12,41 | 0 | 0 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
| 3. | Общественно-деловая зона (О) | 1,85 | 1,82 | 1,85 | 1,82 | Строительство новой котельной для объектов общественного назначения. |
| 4. | Зона производственного использования (П) | 7,61 | 7,52 | 7,61 | 7,52 | – |
| 5. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 5,41 | 5,34 | 5,41 | 5,35 | – |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 2,06 | 2,04 | 2,06 | 2,04 | – |
| 7. | Зона рекреационного назначения (Р) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | ИТОГО: | 101,23 | 100 | 101,23 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 3.3. Предложения установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования. В результате таких работ согласно ст. 20 Закона о землеустройстве подготавливается карта (план) объекта землеустройства, форма, требования к составлению которых утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621. В соответствии с законодательством границы населенных пунктов утверждаются законами субъектов РФ.

Так как границы населенных пунктов Ломовского сельского поселения нормативно-правовыми актами Пермского края не установлены, на картографических материалах Проекта они отображены условно. В связи с этим требуются мероприятия по подготовке проекта границ населенных пунктов сельского поселения в соответствии с законодательством Российском Федерации и Пермского края.

Таблица 3.3.1 Площади населенных пунктов Ломовского сельского поселения, в предлагаемых границах

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Ломь | 101,23 |
| 2 | дер. Курмакаш | 31,87 |
| 3 | дер. Митрохи | 30,22 |
| 4 | пос. Первомайский | 66,61 |
| ИТОГО | 229,93 |

В графическом виде предложения по установлению границ населенных пунктов Ломовского сельского поселения отображены на карте «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:50 000». Площади населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены картометрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:2000.

## 3.4. Основные направления  экономического развития территории

Для создания на территории сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, рационального использования ресурсов и обеспечения наибольшей занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития Ломовского сельского поселения предлагаются развитие агропромышленного комплекса и малого бизнеса.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

- создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, эффективного использования ресурсного потенциала;

- расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, перерабатывающих), логистических центров;

- выявление, пропаганда, внедрение передового опыта в сельскохозяйственных предприятиях;

- привлечение инвесторов в предприятия категории «занятость» или поглощение (покупка) их эффективными предприятиями, или переход их в категорию крестьянских (фермерских) хозяйств;

- строительство постоянно действующих и передвижных рынков сельскохозяйственной продукции на территории района.

Мероприятия по развитию малого бизнеса:

- поддержка и развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого предпринимательства;

- создание условий для развития сферы туризма на территории района;

- создание условий для развития физической культуры и спорта (спортивный сертификат);

- организация информирования субъектов малого предпринимательства о районных и краевых программах;

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в рамках ведомственных целевых программ;

- предоставление фондом поддержки малого предпринимательства Уинского муниципального района займов субъектам малого предпринимательства;

- предоставление доступа субъектам малого предпринимательства к бюджетным средствам за счет:

- размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства;

- формирования конкурентной среды в сфере оказания отдельных социальных услуг.

## 3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

| Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |
| 1. МБОУ «Ломовская СОШ» | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 192 места, фактическая емкость – 65 мест |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 2. Структурное подразделение «Ломовской детский сад» | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 15 мест, фактическая емкость – 15 мест |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 3. Сельский дом культуры | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | емкость –75 мест |  | – |
| 4. Сельский клуб | д.Курмакаш Общественно-деловая зона (О) | емкость – 50 мест |  | I очередь – ремонт здания |
| 5. Сельский клуб | д.Митрохи Общественно-деловая зона (О) | емкость – 50 мест |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 6. МКУК «Ломовская сельская библиотека» | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | существующая емкость – 5521 ед. хранения |  | I очередь – увеличение книжного фонда |
| 8. Куркамашская сельская библиотека | д.Курмакаш Общественно-деловая зона (О) | существующая емкость – 3565 ед. хранения |  | I очередь – увеличение книжного фонда |
| 9. Ломовской ФАП | д.Ломь Жилая зона (Ж) | 12,3 посещений в смену |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 10. Спортивный зал | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | Площадь 281 м2 |  | I очередь – приведение в соответствие с требованиями техн. регламентов и надзор. органов |
| 11. Спортивная площадка | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | Площадь 200 м2 |  | I очередь – приведение в соответствие с требованиями технических регламентов и надзорных органов |
| 12. Стадион | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | Площадь 0,5 га |  | I очередь – ремонт стадиона, приведение в соответствие с требованиями технических регламентов и надзорных органов |
| 13. Детская площадка | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | Площадь 60 м2 |  | I очередь – ремонт детской площадки; приведение в соответствие с требованиями технических регламентов и надзорных органов |
| 14. Детская площадка | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | Площадь 200 м2 |  | I очередь – приведение в соответствие с требованиями технических регламентов и надзорных органов |
| 15. Детская площадка | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) | Площадь 200 м2 |  | I очередь – строительство |
| 15. Организация торгового обслуживания жителей малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств | I очередь |
| 16. Строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в планируемой жилой зоне. | Расчетный срок |
| 3.5.2. Жилищное строительство |
| 1. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Ломовского сельского поселения Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 2604,1 м2 жилой площади (для достижения показателя жилищной обеспеченности 22,0 м2/чел) Ввод в эксплуатацию 1344 м2 жилой площади (для замены ветхого и аварийного жилищного фонда) |  | I очередь – строительство |
| 2. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Ломовского сельского поселения Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) план. | Ввод в эксплуатацию 5208,2 м2 жилой площади (для достижения показателя жилищной обеспеченности 32,3 м2/чел) |  | Расчетный срок – строительство |
| 3.5.3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов |
| 1. ул. Мира | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 1,92 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 2. ул. Советская | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,76 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 3. ул. Школьная | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 0,5 км, ширина 10 м |  | I очередь – ремонт |
| 4. ул. Полевая-1 | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,56 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 5. ул. Дружба | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,24 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 6. ул. Матросская | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,3 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 7. ул.Молодежная | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,8 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 8. ул.Набережная | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,4 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 9. ул. Полева-2 | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 1,04 км, ширина 8 м |  | I очередь – ремонт |
| 10. ул. Колхозная | д.Ломь Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,68 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 11. ул.Трактовая | д.Курмакаш Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 0,6 км, ширина 10 м |  | I очередь – ремонт |
| 12. ул.Заречная | д.Курмакаш Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,32 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 13. ул.Новая | д.Курмакаш Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,08 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 14. ул.Центральная | д.Курмакаш Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 1,62 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 15. без названия | пос.Первомайский Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 0,4 км, ширина 6 м |  | I очередь – ремонт |
| 16. ул.Центральная | д. Митрохи Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтово-гравийное покрытие, протяженность 0,32 км, ширина 8 м |  | I очередь – ремонт |
| 3.5.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 1. Система водоснабжения | д.Ломь | Глубина артезианской скважины 50 м. На скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,5-125. Имеются одна резервная скважина. Фактическая производительность скважины – 86 м3/сутки, проектная – 120 м3/сутки. Производительность насоса составляет 6,5 м3/ч. Емкость бака водонапорной башни 15 м3. Протяженность водопровода 9,25 км. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь реконструкция сетей водопровода д. Ломь, протяженностью 8 км; строительство водопровода в д. Ломь; организовать зоны сан. охраны существующих водозаборов в составе трех поясов; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; Расчетный срок строительство станции водоподготовки по результатам лабораторных анализов качества воды для водозабора д. Ломь; оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей; реконструкция водонапорной башни с заменой бака емкостью 25 м3 в д. Ломь. |
| Водоотведение |
| 1. Обустройство 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам; | I очередь |
| 2. Обеспечение охвата 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения; | I очередь |
| 3. Произведение вывоза ЖБО по заявкам, но не реже одного раза в полгода; | I очередь |
| 4. Строительство локальных очистных сооружений на полную биологическую очистку для объектов социально-бытового назначения в д. Ломь. | Расчетный срок |
| Теплоснабжение |
| 1. Котельная | д.Ломь Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь 1. строительство новой котельной в д. Ломь |
| 2. Котельная | д.Курмакаш Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | Расчетный срок 1. реконструкция существующих котельных объектов социально-бытового назначения сельского поселения с переводом на газообразное топливо |
| 3. Котельная | д.Митрохи Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | Расчетный срок 1. реконструкция существующих котельных объектов социально-бытового назначения сельского поселения с переводом на газообразное топливо |
| Оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования; | I очередь |
| Газоснабжение |
| Строительство поселковых газораспределительных сетей для газификации 100% жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения Ломовского сельского поселения. | Расчетный срок |
| Электроснабжение |
| Проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий; | I очередь |
| Модернизация существующей системы уличного освещения в сельских населенных пунктах; | I очередь |
| Проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки; | Расчетный срок |
| Замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП). | Расчетный срок |
| Санитарная очистка территории |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения | I очередь |
| 2. Контейнерные площадки для сбора ТБО | населенные пункты Ломовского сельского поселения | асфальтовое или бетонное покрытие основания, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями |  | I очередь – строительство |
| 3. Полигон для размещения бытовых отходов | д. Ломь Зона специального назначения | Площадь 2 га | СЗЗ – 500м | I очередь – приведение в нормативное состояние (ограждение, обваловка, паспортизация) |
| 4. Полигон для размещения бытовых отходов | д. Митрохи Зона специального назначения | Площадь 0,7 га | СЗЗ – 500м | I очередь – приведение в нормативное состояние (ограждение, обваловка, паспортизация) |
| 5. Полигон для размещения бытовых отходов | д. Курмакаш Зона специального назначения | Площадь 0,7 га | СЗЗ – 500м | I очередь – приведение в нормативное состояние (ограждение, обваловка, паспортизация) |
| 3.5.6. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 1. Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений; | В течение проектируемого периода |
| 2. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон; | В течение проектируемого периода |
| 3. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с Санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | В течение проектируемого периода |
| Охрана водных ресурсов |
| 1. Обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам; | В течение проектируемого периода |
| 2. Обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО; | В течение проектируемого периода |
| 3. Провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок; | В течение проектируемого периода |
| 4. Оборудовать площадки с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемые жижесборники на животноводческих фермах; | В течение проектируемого периода |
| 5. Разработать и установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с санпин 2.1.4.1110-02; | В течение проектируемого периода |
| 6. Водопользователям оформить лицензии на право пользования подземными водами; | В течение проектируемого периода |
| 7. Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей и проведение ликвидационного тампонажа на выявленных бездействующих скважинах; | В течение проектируемого периода |
| 8. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; | В течение проектируемого периода |
| 9. Строительство локальных очистных сооружений. | Расчетный срок |
| Охрана почвенного покрова |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы; | I очередь |
| 2. Обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО в населенных пунктах согласно санитарным нормам; | I очередь |
| 3. Построить почвонепроницаемые жижесборники на животноводческих комплексах; | I очередь |
| 4. Предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья; | I очередь |
| 5. Заключить договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими прием и переработку отходов, имеющих ресурсный потенциал; | I очередь |
| 6. Ликвидировать все несанкционированные свалки на территории сельского поселения, а также разработать системы контроля над несанкционированными свалками, исключающие возможность их появления; | I очередь |
| 7. Разработать проекты СЗЗ вокруг мест размещения ТБО. Места размещения отходов огородить или обозначить иными способами, исключающими вход, проезд, проход посторонних лиц, животных; | I очередь |
| 8. Сформировать инфраструктуру, оказывающую услуги по сбору и транспортировке отходов на территории сельских поселений. | I очередь |
| 3.5.7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций связанных с опасными геологическими и гидрологическими явлениями. |
| 1. Укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород; | В течение проектируемого периода |
| 2. Проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по предотвращению лесных пожаров |
| 1. Введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период; | В течение проектируемого периода |
| 2. Установка аншлагов, устройство мест отдыха; | В течение проектируемого периода |
| 3. Устройство минерализованных полос; | В течение проектируемого периода |
| 4. Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора; | В течение проектируемого периода |
| 5. Контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках; | В течение проектируемого периода |
| 6. строительство дорог и мостов противопожарного назначения. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. |
| 1. Укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей; | В течение проектируемого периода |
| 2. Ремонт объектов противопожарной службы; | В течение проектир. периода |
| 3. Организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода в населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение; | В течение проектируемого периода |
| 4. Оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со CниП 2.04.02-84*; | В течение проектируемого периода |
| 5. Строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах. |
| 1. Оснащение аварийно опасных объектов: системой физической защиты (технической укрепленности), контроля и управления доступом; системой охранного освещения и пожарной и тревожной сигнализации; системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного); | В течение проектируемого периода |
| 2. Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от аварийно опасных объектов, строгое соблюдение режима использования их территории; | В течение проектируемого периода |
| 3. Заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих устройств. | В течение проектируемого периода |

# 4. Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Ед. изм. | Исходный год 2012 г. | I очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 29795 229,9 | 29795 229,9 | 29795 229,9 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Ломовского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | зона градостроительного использования | га | 229,9 | 229,9 | 229,9 |
|  | зона производственного использования | га | – | – | – |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 4419,4 | 4419,4 | 4419,4 |
|  | зона специального назначения | га | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | земли лесного фонда | га | 25049,1 | 25049,1 | 25049,1 |
|  | земли водного фонда | га | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  | зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | га | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 1.2.1 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Ломь, в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона (Ж); | га | 71,67 | 84,23 | 84,23 |
|  | жилая зона (Ж) планируемая; | га | 12,56 | – | – |
|  | общественно-деловая зона (О); | га | 1,85 | 1,82 | 1,82 |
|  | зона производственного использования (П); | га | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т); | га | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  | зона сельскохозяйственного использования (Сх); | га | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
|  | зона рекреационного назначения (Р); | га | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | зона специального назначения (Сп) | га | – | – | – |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 661 | 645 | 601 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |
|  | – младше трудоспособного возраста | чел. | 120 | 111 | 99 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 392 | 363 | 299 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 149 | 171 | 204 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 11600 | 14204,1 | 19412,3 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 17,6 | 22,0 | 32,3 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 15/33 | 31/31 | 27/27 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 192/71 | 192/65 | 192/59 |
| 4.3. | Больница, мощность | коек | – | – | – |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ. в смену | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 175/264 | 175/258 | 175/240 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: |
|  | – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная | м2 | 281/52,9 | 281/51,6 | 281/48,1 |
|  | – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | га | 0,546/0,46 | 0,546/0,45 | 0,546/0,42 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 129,2/198 | 194 | 180 |
| 4.8. | Рыночные комплексы, мощность: существующая / нормативная | м2 торг.пл. | –/16 | 15 | 14 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | –/26 | 26 | 24 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяжённость дорог общего пользования в границах поселения, всего: в том числе с твёрдым покрытием: | км км | 21,817 21,817 | 21,817 21,817 | 21,817 21,817 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 151,2 | 147,5 | 137,5 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: |
|  | – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом; | л/сут | н/д | 50 | 50 |
|  | – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом |  | 43 | 125 | 125 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | – | – | – |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс.кВт.ч/год | 892,35 | 870,75 | 570,95 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1350 | 1350 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 13448 | 17525 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | – | 1,05 | 2,68 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | – | 50 | 100 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 57 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 869,3 | 873,7 | 889,7 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 4/2,71 | 4/2,71 | 4/2,71 |