ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
села Уинское
Уинского сельского поселения
Уинского муниципального района
Пермского края

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2013 г.

Содержание

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи территориального планирования	5

2.1. Цели территориального планирования	5

2.2. Задачи территориального планирования	5

3. Перечень основных мероприятий  по территориальному планированию	7

3.1. Планировочная структура	7

3.2. Функциональное зонирование	8

3.3. Предложения установлению границ населенных пунктов	11

3.4. Основные направления  экономического развития территории	11

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	13

4. Технико-экономические показатели генерального плана	31

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план с.Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Генеральный план с.Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план с.Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:4 000. |
| 2 | Генеральный план с.Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта границ населенного пункта. М 1: 4 000. |
| 3 | Генеральный план с.Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта функциональных зон. М 1: 4 000. |
| 4 | Генеральный план с.Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:4 000. |
| 5 | Генеральный план с.Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. 1: 4 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# 1. Общие положения

Проект генерального плана с.Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края (Проект) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Пермского края от 14 сентября 2011 года N 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории с.Уинское Уинского сельского поселения в границах, определенных законом Пермской области от 10.11.2004 №1723-350 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Уинского района Пермской области» (в редакции Закона Пермского края от 06.03.2007 г. №20 ПК).

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Пермского края, схемы территориального планирования Уинского муниципального района Пермского края; стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Проект генерального плана с.Уинское Уинского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2017 г.;

II этап (расчетный срок) – 2032 г.;

III этап – прогноз на 25–30 лет, перспектива.

Проектные решения генерального плана на I очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки Уинского сельского поселения.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## 2.1. Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план с.Уинское – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного оттока;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения и населенных пунктов, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории с.Уинское (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Пермского края и Уинского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Уинского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# 3. Перечень основных мероприятий 
по территориальному планированию

## 3.1. Планировочная структура

Градостроительная организация территории поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри села, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог, речных долин).

Главная планировочная ось района пролегла вдоль автодорог регионального значения III категории «Михино – Уинское» и «Уинское – Деменево», пересекающих район с северо-востока на юго-запад. На главной планировочной оси находится центр сельского поселения – с. Уинское.

Село Уинское является главным планировочным и административным центром сельского поселения и Уинского муниципального района. Здесь на расчетный срок планируется не просто сохранить, но развить систему межселенного обслуживания населения, а также способствовать созданию производственных предприятий среднего и мелкого бизнеса, специализирующихся в области сельского хозяйства.

В проектируемый период основу системы расселения Уинского сельского поселения должны составить, как и в настоящее время, с. Уинское. Этот населенный пункт наиболее удачно расположен к местам приложения труда, имеет сложившуюся инфраструктуру обслуживания.

Село Уинское является развиваемым населенным пунктом Уинского сельского поселения. Это село имеет базу для дальнейшего экономического развития. В нем предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанные с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования.

Реки Аспа и Уя (вместе с Уинском прудом) делят территорию села на три планировочных района. Центральный район не имеет перспектив к экстенсивному развитию – с севера, юга и востока он ограничен водными объектами, а с запада – землями лесного фонда. Дальнейшая застройка здесь возможна только за счет уплотнения существующей застройки и замены ветхого и аварийного жилья.

Северный район также не имеет серьезных перспектив к расширению площади застройки, т.к. ограничен землями лесного фонда. Развитие жилой застройки предлагается осуществлять в южном планировочном районе, где имеются значительные свободные площади пригодные для застройки.

## 3.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория с.Уинское подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г № 19, в границах населенного пункта выделены следующие зоны:

- Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Зона производственного использования (П) предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – парки, скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

- Зона специального назначения (Сп) – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 3.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Уинское

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Жилая зона (Ж) | 346,50 | 45,85 | 457,29 | 60,51 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
| 2 | Жилая зона (Ж) планируемая | 110,79 | 14,66 | 0 | 0,00 |  |
| 3 | Общественно-деловая зона (О) | 23,06 | 3,05 | 29,98 | 3,97 | Строительство дома культуры на 400 мест Строительство здания больницы Строительство здания банка Строительство здания суда Строительство прочих объектов социально-бытового назначения |
| 4 | Общественно-деловая зона (О) планируемая | 6,92 | 0,92 | 0 | 0,00 |  |
| 5 | Зона производственного использования (П) | 32,80 | 4,34 | 40,34 | 5,34 | Строительство свинофермы на 100 голов |
| 6 | Зона производственного использования (П) планируемая | 7,54 | 1,00 | 0 | 0,00 |  |
| 7 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 32,48 | 4,30 | 55,61 | 7,36 | Строительство КНС |
| 8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | 23,13 | 3,06 | 0 | 0,00 |  |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 13,56 | 1,79 | 13,56 | 1,79 | – |
| 10 | Зона рекреационного назначения (Р) | 108,17 | 14,31 | 114,36 | 15,13 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
| 11 | Зона рекреационного назначения (Р) планируемая | 6,19 | 0,82 | 0 | 0,00 |  |
| 12 | Земли водного фонда | 40,56 | 5,37 | 40,56 | 5,37 | – |
| 13 | Зона специального назначения | 4,01 | 0,53 | 4,01 | 0,53 | Закрытие двух кладбищ в границах с.Уинское |
|  | ИТОГО: | 755,71 | 100 | 755,71 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 3.3. Предложения установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования. В результате таких работ согласно ст. 20 Закона о землеустройстве подготавливается карта (план) объекта землеустройства, форма и требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621. В соответствии с законодательством границы населенных пунктов утверждаются законами субъектов РФ.

Так как границы с. Уинское нормативно-правовыми актами Пермского края не установлены, на картографических материалах Проекта они отображены условно. В связи с этим, требуются мероприятия по подготовке проекта границ с.Уинское в соответствии с законодательством Российском Федерации и Пермского края.

Площадь с.Уинское , в предлагаемых границах, определена картометрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:2000 и составляет 775,7 га.

## 3.4. Основные направления  экономического развития территории

Для создания на территории сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, рационального использования ресурсов и обеспечения наибольшей занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития с. Уинское предлагаются:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие малого бизнеса.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

- строительство свинофермы на 100 голов;

- создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, эффективного использования ресурсного потенциала;

- расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, перерабатывающих), логистических центров;

- выявление, пропаганда, внедрение передового опыта в сельскохозяйственных предприятиях;

- привлечение инвесторов в предприятия категории «занятость» или поглощение (покупка) их эффективными предприятиями, или переход их в категорию крестьянских (фермерских) хозяйств;

- строительство постоянно действующих и передвижных рынков сельскохозяйственной продукции на территории района.

Мероприятия по развитию малого бизнеса:

- поддержка и развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого предпринимательства;

- создание условий для развития сферы туризма на территории района;

- создание условий для развития физической культуры и спорта (спортивный сертификат);

- организация информирования субъектов малого предпринимательства о районных и краевых программах;

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в рамках ведомственных целевых программ;

- предоставление фондом поддержки малого предпринимательства Уинского муниципального района займов субъектам малого предпринимательства;

- предоставление доступа субъектам малого предпринимательства к бюджетным средствам за счет:

- размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства;

- формирования конкурентной среды в сфере оказания отдельных социальных услуг.

## 3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

| Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |
| 1. МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 500 мест, фактическая емкость – 600 мест |  | – |
| 2. МКДОУ «Уинский детский сад» (ул.Ленина, д.21) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 84 места, фактическая емкость – 97 мест |  | I очередь – реконструкция старого здания школы (с.Уинское, ул.30 лет Победы, 2) под детский сад |
| 3. МКДОУ «Уинский детский сад» (ул.Куйбышева, д.26) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 80 мест, фактическая емкость – 101 место |  |  |
| 4. МКДОУ «Уинский детский сад» (ул.Ленина, д.25) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 33 места, фактическая емкость – 37 мест |  |  |
| 5. МКДОУ «Уинский детский сад» (ул.Ленина, б/н) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | н/д |  |  |
| 6. МОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 62 места, фактическая емкость – 62 места |  | Расчетный срок – капитальный ремонт здания |
| 7. МКОУ ДЮСШ «ЮНИКС» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 206 места, фактическая емкость – 184 места |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 8. МБУК «Уинский районный ДК» | с. Уинское Общественно-деловая зона (О) | 1 зал, емкость 180 мест |  | Расчетный срок – капитальный ремонт здания |
| 9. МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | с. Уинское Общественно-деловая зона (О) | Существующая емкость – 32123 единиц хранения |  | I очередь – увеличение книжного фонда |
| 10. МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»: Детская библиотека | с. Уинское Общественно-деловая зона (О) | Существующая емкость – 11574 единиц хранения |  | I очередь – увеличение книжного фонда |
| 11. Наркологический, фтизиатрический кабинеты | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | 13,3 посещений в смену |  | – |
| 12. Администрация больницы и отделение скорой помощи | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | н/д |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 13. Родильное, терапевтическое, детское отделение | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | 5 коек в родильном отделении, 20 коек в терапевтическом отделении,13 коек в детском отделении |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 14. Поликлиника № 1 | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | 329 посещений в смену |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 15. Поликлиника № 2 | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | н/д |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 16. Инфекционное отделение | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | н/д |  | – |
| 17. Хирургическое отделение | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | 15 коек |  | I очередь – строительство нового здания |
| 18. Спортивный зал МБОУ «Уинская СОШ» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь 1109,9 м2 |  | – |
| 19. Стадион МБОУ «Уинская СОШ» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь 7291,5 м2 |  | I очередь – ввод в эксплуатацию |
| 20. Спорт. площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь15300 м2 |  | – |
| 21. Детская игровая площадка | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь 600 м2 |  | – |
| 22. Детская игровая площадка | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь 2500 м2 |  | – |
| 23. Организация торгового обслуживания жителей малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств | I очередь |
| 24. Строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в планируемой жилой зоне | Расчетный срок |
| 3.5.2. Жилищное строительство |
| 1. Индивидуальная жилая застройка | С.Уинское Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 21749 м2 жилой площади (для достижения показателя жилищной обеспеченности 24 м2/чел); Строительство 1468 м2 нового жилищного фонда для замены ветхого и аварийного фонда; |  | I очередь – строительство |
| 2. Индивидуальная жилая застройка | С.Уинское Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 43498 м2 жилой площади (для достижения показателя жилищной обеспеченности 32,3 м2/чел) |  | Расчетный срок – строительство |
| 3.5.3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов |
| ул. 30 лет Победы | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 623 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. 50 лет Октября | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 911 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. 1 Мая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1726 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Аспинская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 849 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Бабушкина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1918 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Гагарина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 719 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Дружбы | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 432 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Дальняя | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 911 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Заречная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1606 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Зеленая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 100 м – гравий, 907 м – асфальтобетон, общая протяженность 1007 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Искринская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 192 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Коммунистическая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 366 м – гравий, 1600 м – асфальтобетон, общая протяженность 1966 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт) |
| ул. Космонавтов | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 435 м – гравий, 740 м – грунт, общая протяженность 1175 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт) |
| ул. Кирова | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 150 м – гравий, 1145 м – асфальтобетон, общая протяженность 1295 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Куйбышева | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Асфальтобетонное покрытие, протяженность 767 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Калинина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 863 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Коммунальная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1534 м, ширина 6 м |  | I очередь – 200 м – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон); 1400 м – кап.ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Ленина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 410 м – гравий, 525 м – асфальтобетон, общая протяженность 935 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Лесная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 551 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Мира | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 623 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Молодежная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 221 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Нагорная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 384 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Набережная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 312 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное)– |
| ул. Октябрьская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 695 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Полевая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 384 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Прохладная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 336 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Пряхина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1271 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Речная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 719 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Советская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 527 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Свободы | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 1230 м – гравий, 520 м – асфальтобетон, общая протяженность 1750 м, ширина 6 м |  | I очередь – 200 м – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон); 1625 м – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Светлая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 935 м, ширина 6 м |  | I очередь – 700 м – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон); 275 м – капитальный ремонт с устройством усовершенств. типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Строителей | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 192 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Сиреневая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 432 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Северная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1534 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Труда | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 336 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Тихая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 911 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Уральская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 432 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Энергетиков | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 911 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Юбилейная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 150 м – гравий, 1456 м – асфальтобетон, общая протяженность 1606 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| 3.5.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 1. Система водоснабжения | с.Уинское | Глубина артезианской скважины 20,5 м. На скважине установлен насос ЭЦВ-8-25-100. Имеются две резервные скважины. Фактическая производительность скважины – 335 м3/сутки, проектная – 1000 м3/сутки. Производительность насоса составляет 25 м3/ч. Емкость бака водонапорной башни 75 м3. Протяженность водопровода 58,1 км. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | до 2017 г.: устройство ЗСО в составе 3-х поясов вокруг станции 1-го подъема воды; устройство подъездных путей до станции 1-го подъема и вокруг станции; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; проведение гидрогеологических изысканий на воду; реконструкция водонасосных станций I и II подъема; проектирование и строительство сетей водопровода с. Уинское, в т.ч.: ул. Космонавтов, ул. Строителей, ул. Светлая, ул. Молодежная, ул. Свободы, ул. Северная. до 2032 г.: строительство станции водоподготовки на основании результатов лабораторных анализов качества воды для водозабора; строительство и реконструкция действующих сетей водоснабжения; оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| Водоотведение |
| обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам; | I очередь |
| обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО; | I очередь |
| вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода; | I очередь |
| построить очистные сооружения полной биологической очистки мощностью не менее 882 м3/сут | Расчетный срок |
| построить полную раздельную сеть хозяйственно-бытовой канализации с охватом 100% жилищного фонда | Расчетный срок |
| Теплоснабжение |
| 1. Котельная школы | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала Обеспечение резервного электроснабжения. Раздельная подача теплоносителя к потребителям, находящимся выше и к потребителям находящимся ниже относительно уровня расположения котельной |
| 2. Котельная «Центральная-1» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – поднять уровень пола в помещениях насосной и электрощитовой, т.к. весной заливаются талыми водами. Автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала Обеспечение резервного электроснабжения |
| 3. Котельная «Центральная-2» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала Обеспечение резервного электроснабжения. |
| 4. Котельная ТКУ-1130 | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала. |
| 5. Котельная детского сада | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – поднять уровень пола в котельной с устройством изоляции, т.к. весной и летом сырость в котельной. Автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала Обеспечение резервного электроснабжения. |
| 6. Котельная жилого дома | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала. Обеспечение резервного электроснабжения. |
| 7. Котельная «Профилакторий» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – перевод котельной на газ Обеспечение резервного электроснабжения. |
| 8. Котельная «Нагорная» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – перевод котельной на газ, обеспечение резервного электроснабжения. |
| 9. Котельная ЦЗН | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – перевод котельной на газ, обеспечение резервного электроснабжения. |
| 10. Оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования | I очередь |
| Газоснабжение |
| строительство распределительных газопроводов низкого давления в с. Уинское, 7 очередь, 2 этап (улицы Строителей, Заречная, Светлая, Космонавтов, Морозовых, Асинская, Тихая, Молодежная, Ленина, Речная, 30 лет Победы, 50 лет Октября, Пряхина, Куйбышева); | I очередь |
| строительство распределительных газопроводов низкого давления в с. Уинское, 7 очередь, 3 этап (улицы Пролетарская, Калинина, Мира, Дружба, Набережная, Свободы); | I очередь |
| газификация жилого фонда в с. Уинское, 7 очередь, распределительные газопроводы низкого давления по улицам Коммунистическая, Северная, Мира, Набережная, Калинина, Коммунальная, Дружбы, Свободы. | I очередь |
| Электроснабжение |
| проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий; | I очередь |
| модернизация существующей системы уличного освещения; | I очередь |
| установка разгрузочной ТП на КТП № 187/160, КТП № 221/400 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Уинск; КТП № 103/160 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Уинск в с.Уинское; | I очередь |
| повышение мощности трансформатора на КТП № 118/63 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Уинск в с.Уинское; | I очередь |
| вынос ТП с территории детского сада по ВЛ № 1-0,4 кВ от КТП №138/160 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Уинск в с.Уинское; | I очередь |
| строительство 2-х КТП с трансформаторами 63кВА для нового района; | I очередь |
| проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки; | Расчетный срок |
| замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП); | Расчетный срок |
| строительство КТП с трансформаторами 2х630 кВА для нового района. | Расчетный срок |
| Санитарная очистка территории |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения | I очередь |
| 2. Контейнерные площадки для сбора ТБО | с.Уинское | асфальтовое или бетонное покрытие основания, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями |  | I очередь – строительство |
| 3.5.7. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| 1.Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства), разработка проектов зон охраны ОКН | I очередь |
| 2.Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия местного значения в соответствии с законами Пермского края. | В течение проектируемого периода |
| 3. Организация использования объектов культурного наследия с обязательным обеспечением неизменности облика и интерьера объекта в соответствии законодательством Российской Федерации. | В течение проектируемого периода |
| 3.5.8. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 1. Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений; | В течение проектируемого периода |
| 2. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон; | В течение проектируемого периода |
| 3. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с Санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | В течение проектируемого периода |
| Охрана водных ресурсов |
| 1. Обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам; | I очередь |
| 2. Обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО; | I очередь |
| 3. вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода; | I очередь |
| 4. Провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок; | В течение проектируемого периода |
| 5. Разработать и установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с санпин 2.1.4.1110-02; | I очередь |
| 6. Водопользователям оформить лицензии на право пользования подземными водами; | I очередь |
| 7. Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей и проведение ликвидационного тампонажа на выявленных бездействующих скважинах; | В течение проектируемого периода |
| 8. Построить очистные сооружения полной биологической очистки мощностью не менее 882 м3/сутки; | Расчетный срок |
| 9. Построить полную раздельную сеть хозяйственно-бытовой канализации с охватом 100% жилищного фонда. | Расчетный срок |
| Охрана почвенного покрова |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы; | I очередь |
| 2. Обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО в населенных пунктах согласно санитарным нормам; | I очередь |
| 3. Построить почвонепроницаемые жижесборники на животноводческих комплексах; | I очередь |
| 4. Предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья; | I очередь |
| 5. Заключить договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими прием и переработку отходов, имеющих ресурсный потенциал; | I очередь |
| 6. Ликвидировать все несанкционированные свалки на территории села, а также разработать систему контроля над несанкционированными свалками, исключающие возможность их появления; | I очередь |
| 3.5.9. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными геологическими и гидрологическими явлениями. |
| 1. Укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород; | В течение проектируемого периода |
| 2. Проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по предотвращению лесных пожаров. |
| 1. Введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период; | В течение проектируемого периода |
| 2. Установка аншлагов, устройство мест отдыха; | В течение проектируемого периода |
| 3. Устройство минерализованных полос; | В течение проектируемого периода |
| 4. Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора; | В течение проектируемого периода |
| 5. Контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках; | В течение проектируемого периода |
| 6. строительство дорог и мостов противопожарного назначения. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. |
| 1. Укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей; | В течение проектируемого периода |
| 2. Ремонт объектов противопожарной службы; | В течение проектируемого периода |
| 3. Организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода в населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение; | В течение проектируемого периода |
| 4. Оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84*; | В течение проектируемого периода |
| 5. Строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах. |
| 1. Оснащение аварийно опасных объектов: системой физической защиты (технической укрепленности), контроля и управления доступом; системой охранного освещения и пожарной и тревожной сигнализации; системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного); | В течение проектируемого периода |
| 2. Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от аварийно опасных объектов, строгое соблюдение режима использования их территории; | В течение проектируемого периода |
| 3. Заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих устройств. | В течение проектируемого периода |

# 4. Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2012 г. | I очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь с.Уинское | га | 755,71 | 755,71 | 755,71 |
| 1.2 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Уинское, в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона (Ж) | га | 346,50 | 457,29 | 457,29 |
|  | жилая зона (Ж) планируемая | га | 110,79 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая зона (О) | га | 23,06 | 29,98 | 29,98 |
|  | общественно-деловая зона (О) планируемая | га | 6,92 | 0 | 0 |
|  | зона производственного использования (П) | га | 32,80 | 40,34 | 40,34 |
|  | зона производственного использования (П) планируемая | га | 7,54 | 0 | 0 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 32,48 | 55,61 | 55,61 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | га | 23,13 | 0 | 0 |
|  | зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
|  | зона рекреационного назначения (Р) | га | 108,17 | 114,36 | 114,36 |
|  | зона рекреационного назначения (Р) планируемая | га | 6,19 | 0 | 0 |
|  | земли водного фонда | га | 40,56 | 40,56 | 40,56 |
|  | зона специального назначения (Сп) | га | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 4737 | 4834 | 4938 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: – младше трудоспособного возраста | чел. | 864 | 878 | 956 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 2812 | 2719 | 2472 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 1062 | 1238 | 1510 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 94250 | 115999 | 159497 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 19,9 | 24,0 | 32,3 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 197/ 238 | 442/241 | 442/263 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 500/671 | 1000/681 | 1000/741 |
| 4.3. | Больница, мощность | коек | 53 | 53 | 53 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 342,3 | 342,3 | 342,3 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 180/900 | 180/918 | 580/938 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 га | 1109,9/ 379 2,57/3,32 | 1109,9/ 386,6 2,57/3,38 | 1109,9/ 394,6 2,57/3,45 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 6439,7/ 1585 | 6439,7/ 1617 | 6439,7/ 1651 |
| 4.8. | Рыночные комплексы, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | –/127 | –/129 | –/132 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 76/211 | 76/216 | 76/220 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 34,49 | 34,49 | 34,49 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – поселковых дорог | км | 0 | 0 | 0 |
|  | – главных улиц | км | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | – основных улиц в жилой застройке | км | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
|  | – второстепенных улиц в жилой застройке | км | 25,16 | 25,16 | 25,16 |
|  | – проездов | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/ сут | 1083,6 | 1105,3 | 1128,2 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом; – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | н/д 43 | 50 125 | 50 125 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | – | – | 882 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по селу | тыс. кВт, ч/г | 5447,55 | 5556,8 | 4685,4 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1150 | 1150 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 108469 | 143556 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | - | 16,82 | 21,99 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 50 | 100 | 100 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 26 | 50 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 10516,6 | 10886,2 | 11849,8 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории села, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 2/3,24 | 2/3,24 | 2/3,24 |