ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН

Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

(материалы по обоснованию)

Том 1

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть	6

1.1  Введение	6

1.2 Цели и задачи проекта	8

1.3  Общие сведения о Нижнесыповском сельском поселении Уинского муниципального района	9

2.  Комплексный градосторительный анализ существующего состония территории Нижнесыповского сельского поселения	11

2.1 Природные условия территории	11

2.1.1 Климатические условия	11

2.1.2 Почвенно-растительные условия	13

2.1.3  Рельеф	16

2.1.4  Инженерно-геологические условия	16

2.1.5  Минерально-сырьевые ресурсы	18

2.1.6 Гидрологическая характеристика	20

2.2 Охрана окружающей среды	22

3.  Социально-экономические предпосылки градостроительного развития поселения	30

3.1 Экономико-географическое положение поселения	30

3.2 Экономическое развитие поселения	31

3.2.1 Лесное хозяйство	33

3.2.2 Промышленность……………………………………………………………………….......…34

3.2.3 Развитие агропромышленного комплекса	35

3.1.4 Развитие малого бизнеса	37

4. Население и рынок труда	37

5. Здравоохранение	44

6. Культура и культурное наследие	44

7. Расчет планируемых параметров строительства	48

8. Развитие транспортной инфраструктуры	67

9. Инженерная инфраструктура	71

9.1 Водоснабжение, канализация и санитарная очистка	71

9.2 Электоснабжение	72

9.3 Теплоснабжение	73

9.4 Газоснабжение	74

9.5 Связь	75

10. Мероприятия по гражданской обороне, предотвращению чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера	76

11. Технико-экономические показатели	94

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

.

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | «Генеральный план» Нижнесыповское сельское поселение Уинский муниципальный район Пермского края. Материалы по обоснованию. Том 1 |  |
| 2 | «Генеральный план» Нижнесыповское сельское поселение Уинский муниципальный район Пермского края. Положение о территориальном планировании. Том 2 |  |
| 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального образования Пермского края |  |
| 2 | Генеральный план Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального образования Пермского края КАРТА (СХЕМА) О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Пермский край Уинский муниципальный район Нижнесыповское сельское поселение. Масштаб 1:15000 |  |
| 4 | Генеральный план Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального образования Пермского края КАРТА (СХЕМА) границ земель лесного фонда Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Масштаб 1:30000 |  |
| 5 | Генеральный план Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального образования Пермского края Карта (схема) границ территорий, подверженных риску воздействия Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий Пермский край Уинский муниципальный район Нижнесыповское сельское поселение. Масштаб 1:15000 |  |

Введение

Разработка проекта генерального плана Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края выполнена ООО «Землемер»

(г. Кунгур) в 2013 г.

Проектирование генерального плана велось в тесном взаимодействии специалистов ЗАО «Землемер», главного архитектора Уинского района Рассохина О.В. и других специалистов района, администрации Нижнесыповского сельского поселения. По мере необходимости проводились регулярные выезды в с. Нижний Сып.

Генеральный план Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального  района»  разработан на основе:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в соответствии с которым «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований» (гл.3, ст. 9);

- системы целей и задач исполнительных органов государственной власти Пермского края, утвержденной распоряжением губернатора края от 13.06.2006 № 220-р, согласно которой в качестве основных целей выдвигаются: экономический рост, улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни населения, создание рыночных механизмов в социальной сфере, развитие инфраструктуры края, развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры;

- Стратегии социально-экономического развития Пермской области (Постановление Законодательного собрания Пермской области от 18.09.2003 № 990), содержащей  ключевые преимущества и проблемы социально-экономического развития края, а также приоритетные направления социально-экономического развития края;

- концепции Программы социально-экономического развития Пермского края в 2006-2010 годах и на период до 2015 года (Постановление Законодательного собрания Пермской области и Законодательного собрания Коми-Пермяцкого автономного округа от 22 июня 2006 г. N 27), целью которой является определение приоритетных направлений социально-экономического развития Пермского края в целом и на уровне отдельных отраслей и районов, а также выработка механизмов, позволяющих реализовать данные направления;

- анализа материалов, предоставленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, включая социально-экономические показатели муниципальных образований Пермского края, основные показатели уровня жизни населения городов и районов Пермского края и др.;

- анализа материалов, предоставленных администрацией Уинского муниципального района, администрациями поселений,  территориальными органами исполнительной власти,  хозяйствующими организациями.

Генеральный план разработан на основе материалов, переданных Администрацией Уинского муниципального района и Нижнесыповского сельского поселения.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений администрации. Фактически созданная ГИС является основой для создания «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Генеральный план Нижнесыповского сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.

Графический материал выполнен в двух частях (территории поселений и межселенная территория) на топографической основе предоставленной заказчиком, используемые масштабы – для населенных пунктов 1: 2000, для межселенной территории 1: 20000.

Информация, отображенная в графических материалах для территорий населенных пунктов М 1:2000:

- проектный план;

- схема зон с особыми условиями использования территории;

- схема границ функциональных зон;

- схема инженерной и транспортной инфраструктуры.

Графические включают в себя следующие чертежи:

- схема функциональных зон в масштабе 1: 20000;

- схема территорий с ограниченными условиями использования и лесные ресурсы;

- схема существующие и планируемые объекты капитального строительства;

- схема инженерной и транспортной инфраструктуры;

- схема границ территорий объектов культурного наследия.

# 1. Цели и задачи проекта

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития сельского поселения в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды сельского поселения и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды сельского поселения и повышение устойчивости природного комплекса села;

● сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия села;

● повышение эффективности использования территорий сельского поселения;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды сельского поселения;

● определение направлений дальнейшего территориального развития села на расчётный срок и резервных территорий на период до 2028 года;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

● формирование качественно новой структуры производственного комплекса;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

# 1.3 Общие сведения о Нижнесыповском сельском поселении Уинского муниципального района

Официальное наименование муниципального образования: «Нижнесыповское сельское поселение».

Административным центром Нижнесыповского сельского поселения является село Нижний Сып.

Структура земель в административных границах Нижнесыповского сельского поселения

Таблица 1

| Вид использования | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель в административных границах сельского поселения | 9720 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения в том числе по пользователям: | 6196 | 63 |
| 1) коллективно-долевая собственность к-за Сыповской» ' | 2245 | - |
| в том числе: |  | - |
| - пашня | 2041 | - |
| - сенокосов | 11 | - |
| - пастбищ | 153 | - |
| - прочих | 40 | - |
| 2) коллективно-долевая собственность к-за «Ленина» в том числе: | 1298 | - |
| - пашня | 1045 | - |
| - сенокосов | 145 | - |
| - пастбищ | 54 | - |
| - застройки | 28 | - |
| - прочие | 26 | - |
| 3) ООО «ОСЕП» /муниципальная собственность/ в том числе: | 1448 | - |
| - пашня | 1038 | - |
| - сенокосов | 310 | - |
| - пастбищ | 695 | - |
| 4) Нижнесыповское сельское поселение / государственная собственность не разграничена/ в том числе: | 695 | - |
| - пашни | 56 | - |
| - сенокосов | 411 | - |
| - пастбищ | 228 | - |
| 5) фонд перераспределения района | 510 | - |
| 2. Земли населенных пунктов в том числе: | 222 | 3 |
| - пашни | 134 | - |
| - земли застройки | 33 | - |
| - многолетних насаждений | 6 | - |
| - под дорогами | 29 | - |
| - пастбище | 14 | - |
| - кустарники | 2 | - |
| - прочие | 4 | - |
| 3. Земли лесного фонда в том числе: | 3200 | 33 |
| - земли сельского лесного фонда | 3200 | - |
| - земли государственного лесного фонда | 133 | - |
| .4 Земли водного фонда | 55 | 0,5 |
| 5. Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 47 | 0,5 |

Территорию Нижнесыповского сельского поселения составляют земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли промышленности транспорта и связи. Итого в границах поселения 9720 га земель. Структура земель в административных границах сельского поселения по категориям и угодьям, представлено в таблице 1. Границы утверждены Законом Пермского края «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Уинского района Пермского края» от 09.12.2004 года № 1870-403.

Территория Нижнесыповского сельского поселения расположено шесть населенных пунктов: с. Нижний Сып, д. Малое Рогожниково, д. Средний Сып, д. Чесноковка, с. Верхний Сып, д. Заозеровка, в которых зарегистрировано 367 хозяйств с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 1 января 2013 года – 1121 человек.

Таблица 2

| N № п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей | Число дворов |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | с.Нижний Сып | 506 | 177 |
| 22 | с.Верхний Сып | 464 | 135 |
| 33 | д.Средий Сып | 72 | 31 |
| 44 | д.Чесноковка | 33 | 9 |
| 55 | д.Малое Рогожниково | 42 | 13 |
| 66 | д.Заозеровка | 4 | 2 |
| Всего по поселению | 1121 | 367 |

# 2. Комплексный градостроительный анализ существующего

# состояния территории Нижнесыповского сельского поселения сельского поселения

# 2.1  Природные условия территории

2.1.1 Климатические условия

Климат Нижнесыповского сельского поселения умеренно-континентальный, с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, теплым летом.

Метеорологические характеристики района приводятся по данным метеостанции Чернушка за 1966 - 2007гг, а также используются дополнительные сведения согласно  СНиП 23-01-99  «Строительная климатология».

Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым – июль. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать – 50° С, максимум летом +38° С. По данным метеостанции Чернушка, средняя многолетняя температура самого холодного месяца –17,1 ° С, самого жаркого +25,2° С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накопление снега идет в начале зимы. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 сантиметров. Почва промерзает в среднем на глубину 68–76 сантиметров. Разрушение устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады апреля.

Характерной чертой зимней циркуляции являются частые вторжения воздушных масс с севера, а также южные циклоны, с которыми связаны резкие изменения погоды (снегопады, оттепели). В весенне-летний период возможны возвраты холодов, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега.

Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0о. Этот переход весной происходит в начале-середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 557 миллиметров. За период с апреля по октябрь выпадает 393 миллиметра, за холодный период (ноябрь–март) – 164 миллиметра, максимальный слой суточных  осадков (90 миллиметров) приходится на теплый период. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%.

Среднегодовая скорость ветра достигает 3,1 метра в секунду. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости ветра приобретают с октября по февраль. Преобладающее направление ветра – южное и юго-западное.

Среднегодовая повторяемость ветра в % по направлениям (1985-2007гг).

Таблица 3

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 13 | 6 | 6 | 24 | 17 | 15 | 10 | 9 |

Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра (м/с).

Таблица 4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,1 |

Продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1850 часов, наименьшая за год наблюдается в декабре, наибольшая – в июне. В теплое время года от 2 до 5 дней в месяц бывает без солнца,  в холодное время года число дней без солнца увеличивается до 15-25 и более. Продолжительность периода с температурой выше 10°С соответствует периоду активной вегетации и равняется в среднем 125 дням с суммой средних суточных температур 1925°, с температурой выше 15°С соответственно 70 дням и 1266°. Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней, сумма средних суточных температур за этот период равна 2190°, количество осадков – 393 миллиметра.

Запасы продуктивной влаги в почве к началу сева ранних яровых культур составляют 140–145 миллиметров в метровом почвенном слое.

Значительное влияние на хозяйственное использование территории оказывают туманы, грозы, метели, гололедицы. В августе-сентябре бывает до 24 дней с туманами. Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз приходится на период с мая по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с грозой. Грозы являются опасным метеорологическим явлением, сопровождающимся сильными электрическими разрядами, порывистыми ветрами, сильными ливнями, часто выводят из строя линии электропередач и связи, вызывая пожары, затрудняют работу многих отраслей хозяйства. В зимний период часты метели.

В Нижнесыповском поселении достаточно благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства в животноводческо-зерновом направлении. Возможна перезимовка озимых культур, многолетних трав и плодово-ягодных культур. Отсутствие интенсивного негативного воздействия на окружающую среду делает территорию поселения благоприятной для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем частые возвраты холодов весной и в начале лета, заморозки в первой половине лета, осложняют ведение сельского хозяйства в селе.

2.1.2 Почвенно-растительные условия

Нижнесыповское сельское поселение Уинского муниципального находится в северной части Уинского района и относится к зоне дерново-подзолистых почв.

По степени выраженности подзолистого процесса дерново-подзолистые почвы  подразделяются на: дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые почвы. В основу этого подразделения положено соотношение мощности гумусового и подзолистого горизонтов. Профиль этих почв примерно одинаков с профилем подзолистых почв, но отличается более развитым гумусовым горизонтом мощностью 12-18 см. Гумусовый горизонт характеризуется признаками дернового процесса: накоплением гумуса, обменных оснований и зольных элементов для питания растений.

На территории Нижнесыповского поселения наибольшее распространение получили дерново-среднеподзолистые почвы, приуроченные к пологим склонам. Химические показатели почв: содержание гумуса в пахотном слое 2,5-3,3%, сумма поглощенных оснований -12-14 мг-экв. на 100г почвы, насыщенность основаниями –70-75%.

По механическому составу преобладают тяжело- и среднесуглинистые почвы. Почвообразующими породами, в основном, являются покровные глины, суглинки. Плодородие почв достаточно высокое для зоны нечерноземья. Территория села отнесена к IV, благоприятной, зоне сельскохозяйственного производства, агроприродный потенциал ее 75-80 баллов, бонитет почв находится в пределах 70-80 баллов.

Так же на территории поселения встречаются светло-серые лесные почвы,

а еще реже серые лесные оподзоленные и серые лесные оподзоленные.

Светло-серые почвы имеют перегнойный горизонт светло-серой окраски с палевым оттенком. Толщина дернового горизонта в среднем 22 см – больше, чем у дерново-среднеподзолистых почв. Содержание гумуса -3,5-4%, сумма поглощенных оснований - 17-20 мг-экв, степень  насыщенности поглощенными основаниями - 75-80%. По агрохимическим данным светло-серые почвы нуждаются в известковании.  Физические свойства почв неудовлетворительные, после дождей такие почвы заплывают, уплотняются, а при высыхании образуют корку.

Серые почвы залегают на пологих и ровных местах, хорошо дренированы. Имеют пахотный слой до 27 см мощности, серой окраски. По агрохимическим показателям и физическим свойствам серые почвы выше светло-серых. Содержание гумуса в пахотном слое - 4-6%, сумма поглощенных оснований 21-25 мг-экв. на 100гр почвы, степень насыщенности поглощенными основаниями 75-85%.

Необходимы меры для улучшения физических, химических и биологических свойств дерново-подзолистых почв: введение правильных плодосеменных севооборотов, внесение органических и минеральных удобрений, известкование, создание глубокого и структурного пахотного слоя, проведение противоэрозионных мероприятий.

Территория Нижнесыповского сельского поселения относится к подзоне широколиственно-хвойных лесов подтаежной зоны.

Леса в окрестностях поселения состоят из ели, пихты,  сосны с большой примесью широколистных пород – липы, ильма, клена, реже дуба. Так же имеются мелколиственные леса: березняки и осинники.

Из трав характерны: клевер средний, зонник клубненосный, астра степная, дрок красильный, вероника колосистая, лабазник шестилепестный, володушка золотистая, сныть обыкновенная, буковица лекарственная, бубенчик лилиелистный, колокольчик крапиволистный, осока средняя, купена лекарственная и другие.

Заболоченные места в поймах рек заросли ольхой и ивой.

Кустарниковый ярус представлен шиповником, ракитником русским и дроком красильным, реже встречается вишня степная.

Леса Нижнесыповского сельского поселения богаты не только древесиной, но и значительными ресурсами ягодников, лекарственных растений. В изобилии растут малина, смородина, земляника, клубника, клюква, черника, морошка. Более 30 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Западного Урала, произрастают в Уинском районе.

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Нижнесыповском сельском поселении являются:

загрязнение почв токсическими выбросами, поступающими в атмосферу при эксплуатации нефтепромыслов, работе котельных и транспорта;

механическое повреждение почв при обустройстве нефтепромыслов  и разработке месторождений полезных ископаемых;

загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами в результате аварийных ситуаций на нефтепроводах;

разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых  удобрений;

смещение по склону верхнего слоя почвы при вспашке холмистых возвышенностей плугами с односторонним отвалом пласта вниз по склону;

разрушение почвы пастбищных склонов при интенсивной нерегулируемой пастьбе скота;

загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы,  сохранения и повышения устойчивости экологических систем необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- Сохранение сложившейся структуры земельных угодий.

- Посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей для предотвращения эрозии почв.

- Повышение плодородности почв за счет внесения удобрений.

- Улучшение качества естественных лугов и пастбищ путем агромелиоративных работ и регулирования выпаса скота.

- Проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами.

- Восстановление земельных ресурсов, нарушенных при обустройстве нефтепромыслов и добыче полезных ископаемых.

- Разработка и осуществление природоохранных программ на нефтедобывающих предприятиях с целью предотвращения аварийных ситуаций на нефтедобывающих объектах и нефтепроводах.

- Проведение контроля за состоянием почв и грунтов, растительного и животного мира на территории нефтяных месторождений.

Нерациональное использование и отсутствие должного ухода за сенокосами и пастбищными угодьями способствуют ухудшению культурно-технического состояния и развитию негативных процессов зарастание кустарником).

2.1.3 Рельеф

Территория Нижнесыповского сельского поселения Уинского района относится к Предуральской возвышенно-всхолмленной равнине Тулвинской возвышенности. Максимальные абсолютные отметки достигают 400 м. Минимальные абсолютные отметки — 155-160 м — приурочены к долинам рек. Относительное превышение над долинами рек составляет 100-150 м.

Водораздельные пространства здесь невелики, с мягкими очертаниями и плавными переходами в долины рек. Долины рек неглубокие. Широкие пологие склоны задернованы и во многих местах изрезаны оврагами и логами.

2.1.4 Инженерно-геологические условия

Нижнесыповское сельское поселение расположено в пределах расчлененной равнины Среднего Прикамья, в основных пределах соответствует Пермско-Башкирскому своду. Речная сеть равномерно расчленяет поверхность равнины.

Сельское поселение относится к области развития терригенных пород верхней Перми в пределах слаборасчлененной равнины Среднего Прикамья.

Район развития рыхлых преимущественно связных преимущественно связных кайнозойских образований мощностью более 5 м, выполняющие понижения палеорельефа и эррозиционные депрессии. Спорадически встречаются малодебитные грунтовые воды.

Территория относится к району развития аллювиальных отложений речных долин пестрого литологического состава (пески, галечники, суглинки, глины), которые формируют поймененные и надпойменные террасы рек. В разрезе этих террас выражены основные аллювиальные фации – русловая, пойменная и старичная. Верхняя часть аллювия сложена связными грунтами пойменной, реже старичной фаций, сменяющимися вниз по разрезу песками и галечниками русловых фаций, как правило, обводненными.

Связные грунты пойменного комплекса террас представлены суглинками, гумусированными, сильно- и повышенно сжимаемыми. С этими грунтами связаны илы и торфо-грунты особого состава, состояния и свойств. Это молодые, слабо-недоуплотненные, сильно гидратированные осадки. Высокая влажность, насыщенность органикой, мягкопластично-текучая консистенция и, как следствие этого, крайне низкие деформационно-прочностные показатели, слабая водоустойчивость является отличительной особенностью этих грунтов. Илы и торфы являются фактором, осложняющем инженерно-геологические условия строительства.

Физико-механические свойства аллювиальных грунтов

Таблица 5

| Свойства | Разновидности грунтов |
| --- | --- |
|  | Пески мелкие пылеватые | Суглинки легкие средние |
| Плотность минеральной части | 2.67 | 2.73 | 2.69 | 2.67 | 2.75 | 2.71 |
| Плотность | 1.54 | 1.95 | 1.87 | 1.7 | 1.95 | 1.85 |
| Плотность скелета | 1.40 | 1.74 | 1.51 | 1.37 | 1.60 | 1.50 |
| Коэффициент пористости | 0.54 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.95 | 0.78 |
| Естественная влажность | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
| Предел текучести |  |  |  | 0.24 | 0.38 | 0.30 |
| Предел раскатывания |  |  |  | 0.15 | 0.22 | 0.19 |
| Число пластичности |  |  |  | 0.05 | 0.17 | 0.11 |
| Угол внутреннего трения | 24 | 30 | 28 | 14 | 34 | 24 |
| Сцепление | 0.010 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.050 | 0.029 |
| Коэффициент уплотнения | 0.040 | 0.360 | 0.166 | 0.060 | 0.490 | 0.240 |
| Модуль деформации | 3.9 | 34.5 | 14.7 | 2.5 | 18.5 | 7.3 |
| Коэффициент фильтрации, м/сутки | 0.12 | 2.60 | 0.80 | 0.05 | 0.30 | 0.19 |
| Гранулометрический состав | 2-0.05 | 92 | 2 |  | 16 | 75 | 47 |
|  | 0.05-0.005 | 2 | 4 |  | 10 | 70 | 39 |
|  | <0.005 | 4 | - |  | 8 | 25 | 4 |

Помимо общегеологических условий, большое влияние на инженерно-геологическую обстановку в районе оказывают физико-геологические процессы – оползни, линейная эрозия, карст.

Оползневые явления небольшого размера, приурочены к долинам рек.

Линейная эрозия в виде оврагообразования проявляется как в пределах речных долин, так и на водораздельных пространствах. Склоны логов и балок большей частью крутые – 12-24°, местами до 25° и больше. В карстующихся породах (известняках, гипсах, ангидритах) для оврагов типичен каньонообразный поперечный профиль и тальвег с резкими перепадами. Овраги здесь нередко формируются за счет слияния линейно-вытянутых карстовых воронок.

Карст. По схеме карстового районирования, предложенной Н.Н. Назаровым (1996), территория Нижнесыповского сельского поселения отнесена к Курашимо-Чернушинскому карстовому району, с развитием карста по сульфатно-карбонатным толщам нижней пачки соликамских отложений Верхней Перми, а также по вскрывающимся в глубоко врезанных речных долинах (левые притоки р. Ирень) сульфатным отложениям верхних пачек иренского горизонта. Из всего разнообразия карстовых форм наиболее распространенными являются карстовые воронки. Проявление карста на территории незначительно.

Представленная инженерно-геологическая характеристика позволяет сделать следующий вывод:

Нижнесыповское сельское поселение - благоприятная территория для строительства. Естественным основанием фундаментов возводимых здесь зданий служат аллювиальные отложения надпойменных террас (в долинах рек), делювиальные суглинки, глины и коренные породы – песчаники, аргиллиты, известняки и др. (водораздельные пространства). Уклоны поверхности не превышают 10%, грунтовые воды залегают ниже глубины заложения фундаментов (больше 2 м от поверхности). В пределах данной территории встречаются отдельные участки ограниченно благоприятные для строительства с близким залеганием грунтовых вод (пойменные террасы рек), просадочные грунты (первого типа) и овраги глубиной до 10 м

2.1.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Основными полезными ископаемыми на территории поселения являются торф, доломиты, нефть, песчаный гравий , кирпичная глина.

Торфяное месторождение относится к среднозольным, ближайшая перспектива его использования – заготовка для торфяных удобрений.

Поселение расположено в нефтеносной зоне Западного Урала. На территории Нижнесыповского сельского поселения расположено Сыповское нефтяное месторождение.

КАТАЛОГ

месторождений и проявлений полезных ископаемых

Нижнесыповского с/п Уинского района Пермского края

По данным ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»

Таблица 6

| № п/п | Название месторождения | Информация о месторождении | Недропользователь, № лицензии (разрешения) на недропол ьзован ие |
| --- | --- | --- | --- |
| Месторождения углеводородного сырья |
| 1 | Сагринское | В западной части испрашиваемого участка, вблизи юго-восточной окраины д. Заозеровка расположено Сагринское нефтяное месторождение. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов нефти и газа в разделе «Разрабатываемые». На разработку Сагринского нефтяного месторождения ООО «Лукойл-Пермь» получена лицензия ПЕМ 12500 HP. Участок имеет статус горного отвода. | ООО «Лукойл- пермь», ПЕМ 12500 HP |
| 2 | Сыповское | В восточной части испрашиваемого участка расположено Сыповское нефтяное месторождение. Запасы месторождения учитываются Государственным балансом запасов нефти и газа в разделе «Разрабатываемые». На разработку Сыповского нефтяного месторождения ООО «Лукойл-Пермь» получена лицензия ПЕМ 12500 HP. Участок имеет статус горного отвода. | ООО «Лукойл- пермь», ПЕМ 12500 HP |
| 3 | Кулигинское | Северо-восточная часть испрашиваемого участка расположена в пределах лицензионного участка (участок имеет статус горного отвода) на разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Кулигинского участка недр, предоставленного ООО «Прайм» по лицензии ПЕМ 01791 НЭ. Испрашиваемый участок расположен за пределами контура Кулигинского нефтяного месторождения. | ООО «Прайм», ПЕМ 01791 НЭ |
| Месторождения кирпично-черепичного сырья |
| 1 | Нижнесыповское | В северо-восточной части испрашиваемого участка, в 500 м северо-восточнее с. Нижний Сып расположено Нижнесыповское месторождение кирпичных глин. Запасы Нижнесыповского месторождения утверждены протоколом НТС ПКГРЭ № 61 от 26.12.1972 г.и учитываются Территориальным балансом запасов полезных ископаемых в разделе «Нераспределенный фонд». | - |
| Месторождения торфа |
| 1 | Ореховское | Расположено у западной границы испрашиваемого участка, в 1,9 км северо- западнее д. Заозеровка. Запасы месторождения торфа «Ореховское» учитываются Территориальным балансом запасов полезных ископаемых в группе «Резервные месторождения». | - |
| 2 | Новосёловское | Расположено в 1,3 км юго-западнее д. Мал. Рогожниково. Запасы месторождения торфа «Новосёловское» учитываются Территориальным балансом запасов полезных ископаемых в группе «Резервные месторождения». | - |
| 3 | Нижне- Сыповское I | Расположено в северо-восточной части испрашиваемого участка, в 1,1 км северо- восточнее с. Нижний Сып. Запасы месторождения торфа «Нижне-Сыповское I» учитываются Территориальным балансом запасов полезных ископаемых в группе «Резервные месторождения». | - |

В недрах под испрашиваемым участком разведанные месторождения других полезных ископаемых, кроме углеводородного сырья, кирпично- черепичного сырья и торфа, а также лицензионные источники хозяйственно- питьевого водоснабжения отсутствуют.

2.1.6 Гидрологическая характеристика

Территория Уинского района входит в состав гидрогеологической области карстовых вод Уфимского плато и Камской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. Подземные воды приурочены к породам всех описанных выше стратиграфических подразделений. Здесь развиты трещино-карстовые воды карбонатных и сульфатных отложений, воды аллювиальных отложений и воды аллювиально-делювиальных отложений.

Речная сеть.  По  гидрологическому районированию реки поселения относятся к Нижнесылвенскому округу. Рельеф округа возвышенно-холмистый. Холмы глубоко расчленены оврагами, долинами и руслами рек. Строение речной сети центростремительное. По территории поселения протекают следующие реки: Сып, Межевка, Буре-Кешек, Тыранкул, Черная, Киря-Елга, Березовка, Баски-Елга,Слудка, Мамон, Моховой, Зайли Бакан, Елчеби Елга, Веселуха, Черная,Ольховка.

Главной водной артерией Нижнесыповского сельского поселения является р. Сып.

Река Сып – приток реки Ирень.

Протяженность реки Сып – 61 км, ширина русла 13-27 м, глубина 0,3-2 м. Пойма реки заболочена, на ней развиты старичные озера.

Реки поселения по характеру водного режима относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной, устойчивой зимней меженью.

Основное питание реки получает за счет талых снеговых вод и атмосферных осадков (до 65–75 %), за счет подводных вод – 25–35 %. В пределах площади развития карбонатно-терригенных отложений преобладают гидрокарбонатно-кальциевые (магниевые и натриевые) воды с минерализацией 0,3-0,4 г/л, на площади развития карбонатно-сульфатных иренских отложений воды имеют сульфатно-кальциевый состав с минерализацией 1,1-2,2 г/л.

За период весеннего половодья проходит около 60% годового стока, в летне-осенний период около 30%, в зимний период около 10%.

Весеннее половодье, как правило, начинается в середине апреля. Для весеннего половодья характерны резкий подъем уровня воды в начале паводка и высокое их стояние. Наивысший уровень наступает преимущественно в последней декаде апреля. Продолжительность паводка 1,5-2 месяца. Наибольшая часть стока рек проходит в апреле-июне.  Минимальные уровни в реках наблюдаются в период ледостава и в отдельные годы в летнюю межень.

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0* С, обычно во второй половине октября, на реках появляются первые ледовые образования- забереги, сало и шуга. Морозная погода и небольшая высота снежного покрова обуславливают интенсивное нарастание толщины льда в начальный период. Устойчивый ледостав формируется в конце ноября - начале декабря и длится до середины апреля. Средняя продолжительность ледостава 5 месяцев. При снегопадах нарастание льда происходит постепенно.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод.

Водоносный комплекс представлен шишминским и соликамским горизонтами.

водоносный комплекс шишминского горизонта

(загипсованные, изолированные линзы и прослои песчаников, алевролитов, с включениями гипса и ангидрита). Глубина залегания подземных вод 2-37 м. Воды гидрокарбоно-кальциевые, с минирализацией до 1 г/л.

Водоносный комплекс соликамского горизонта ( песчаники, известняки с прослойками глин, агивралитов, с включениями гипса. Глубина залегания – 1,4-40м. Воды гидро-карбонокальциевые, сульфато-кальциевые с минерализацией 0,4-2,6 г/л.

По данным ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» разведанные месторождения пресных подземных вод отсутствуют.

ПЕРЕЧЕНЬ

водных объектов, длина водотоков водных объектов, размеры их водоохранных зон и прибрежных защитных полос

Таблица 7

| № п/п | Название водных объектов | Длина водотоков (км.) | Ширина водоохранных зон (м.) | Ширина прибрежных защитных полос(м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Река Сып | 61 | 200 | 50 |
| 2. | Река Слудка | 3 | 50 | 50 |
| 3. | Река Межевка | 8 | 50 | 50 |
| 4. | Река Буре Кешек | 2 | 50 | 50 |
| 5. | Река Тыранкул | 2 | 50 | 50 |
| 6. | Река Черная (Чесноковка) | 5 | 50 | 50 |
| 7. | Река Черная (Средний Сып) | 14 | 100 | 50 |
| 8. | Река Ольховка | 6 | 50 | 50 |
| 9. | Река Киря Елга | 2 | 50 | 50 |
| 10. | Река Мамон | 1,5 | 50 | 50 |
| 11. | Река Моховой | 1 | 50 | 50 |
| 12. | Река Березовка | 12 | 100 | 50 |
| 13. | Река Баски Елга | 2 | 50 | 50 |
| 14. | Река Зайли Баккан | 1,5 | 50 | 50 |
| 15. | Река Елчеби Елга | 2 | 50 | 50 |
| 16. | Река Веселуха | 3 | 50 | 50 |

2.2 Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация поселения определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

Нижнесыповское сельское поселение как и Уинский муниципальный район в целом характеризуется сложным комплексом экологических проблем, обусловленных интенсивным использованием природных ресурсов, устаревших, загрязняющих природную среду технологий, влиянием агропромышленного комплекса.

Состояние окружающей среды Нижнесыповского сельского поселения определяется спецификой его развития:

- долговременным и непрерывным негативным воздействием на природные комплексы, вызвавшим сокращение природно-ресурсного потенциала, и в некоторых случаях их деградацию;

- наличие на территории большого количества магистральных и технологических нефте-, газо-, продуктоводов, которые в условиях технологического старения, износа средств контроля, снижения производственных ресурсов становятся потенциальными источниками экологической опасности;

- особенностью является отсутствие на его территории крупных промышленных центров и городов, с неизбежными сопутствующими производству негативными явлениями -  наличием большого количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнением поверхностных водных объектов, образованием и складированием большого количества отходов производства и потребления и т.п.

Природно-экологический каркас поселения представляет систему связанных между собой особо охраняемых территорий и зон с особым режимом природопользования. При  конструировании экологического каркаса важную роль играет исторически сложившаяся модель освоения данной территории.

Для формирования экологического каркаса территории необходимо:

- сохранение типичных участков лесных, ценных пресноводных и вводно-болотных экосистем на особо охраняемых природных территориях;

- создание культурного агроландшафта;

- внедрение контурной системы земледелия;

- предотвращение эрозии почв;

- создание, восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях;

- проведение работ по восстановлению нарушенных экосистем.

- сохранение  пойменных и равнинных лесов обеспечивает стабильный гидрологический режим водосборного бассейна и уровневый режим рек, соединяет отдельные лесные массивы в единую систему, сохраняя места обитания и пути миграции птиц и зверей.

Для формирования экологического каркаса следует  установить  определенные ограничения на использование территории путем  выделения  охраняемых ландшафтов, заповедных территорий, водоохранных зон,  резервирования значительного пространства, необходимого как для организации массового отдыха, так и для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов.

Одним из наиболее важных условий сохранения экологического равновесия в районе, является сохранение лесопокрытой площади. Лес должен рассматриваться не только как один из основных природных ресурсов района, но и как важнейший средоформирующий и средосберегающий компонент ландшафта.

Проектом предлагается  включение  в природно-экологический каркас поселения

защитных лесов различных категорий: лесов, расположенных в водоохранных зонах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, лесопарков.

В общем комплексе мероприятий по созданию экологического каркаса сельского поселения одно из ведущих мест принадлежит охране лесов. В число охранных мероприятий  входит охрана лесов от пожаров,  различных видов вредителей и  заболеваний леса, рубки ухода.

Важное место в лесном хозяйстве  занимают лесовосстановительные мероприятия. Забота о восстановлении лесов на местах рубок - непременное условие неистощительного использования этого важнейшего природного ресурса.

На территории следует провести серьезные научные геоэкологические исследования по выявлению новых природных объектов, нуждающихся в охране.

Связующим звеном между особо охраняемыми природными территориями и существующими массивами лесов, являются коридоры водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек. Этот элемент природного каркаса имеет важное значение, так как реки и их долины являются основными транзитными коридорами, по которым осуществляются экологические связи: распространение позвоночных и беспозвоночных животных, многих видов растений. В связи с этим необходимы максимальное сокращение объемов неочищенных стоков в реки, строгое соблюдение водоохранного режима.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощении их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решение о предоставлении водного объекта в пользование осуществляется согласно ст. 11 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74(ред. от 25.06.2012):

1.На основании договоров водопользования, если иное не предусмотрено частями 2 и3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование для:

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;

2) использования акватория водных объектов, в том числе для рекреационных целей;

3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии.

2. На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование для:

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;

2) сброса сточных вод и (или) дренажных вод;

3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов на землях, покрытых поверхностными водами;

5) строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов;

(п. 5 в ред. Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

6) разведки и добычи полезных ископаемых;

7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;

8) подъема затонувших судов;

9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей;

10) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);

11) организованного отдыха детей. а также организованного отдыха ветеранов. граждан пожилого возраста, инвалидов.

3. Не требуется заключения договоров водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для:

1) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных судов;

2) осуществления разового взлета, разовой посадки воздушных судов;

3) забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся природными лечебными ресурсами, а также термальных вод;

4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

5) забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) судоходных пропусков (сбросов воды);

6) забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы судовых механизмов, устройств и технических средств;

7) воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов;

8) проведения государственного мониторинга водных объектов и других природных ресурсов;

9) проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических, картографических, топографических, гидрографических, водолазных работ;

10) рыболовства, товарного рыболовства, охоты;

11) осуществления традиционного природопользования в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

12) санитарного, карантинного и другого контроля;

13) охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;

14) научных, учебных целей;

15) разведки и добычи полезных ископаемых, строительства трубопроводов, дорог и линий электропередачи на болотах, за исключением болот, отнесенных к водно-болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек;

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 №118-ФЗ)

16) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными;

17) купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан в соответствии со статьей  6 настоящего Кодекса;

18) проведение дноуглубительных и других работ в акватории морского или речного порта, а также работ по содержанию внутренних водных путей Российской Федерации;

(п. 18 введен Федеральным законом от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

19) создания искусственных земельных участков;

(п 19 введен Федеральным законом от 14.08.ю от 14.07.2008 №118-ФЗ, в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ)

4. Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев зависит от их протяженности и устанавливается от их истока:

- для рек и ручьев, протяженностью до10 км - в размере 50м;

- от 10 до 50 км - в размере 100м;

- от 50 км и более – в размере 200м.

Ширина прибрежных защитных полос рек и ручьев устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и  составляет 30 м. -	 для обратного и нулевого уклона, 40 м. – для уклона до 3-х градусов и 50 м. - для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон допускается размещение хозяйственных объектов при условии их оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, где вводятся дополнительные ограничения. В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

За последние годы существенно выросли валовые выбросы и сбросы загрязняющих веществ, количество наносимых промышленных и бытовых отходов. Антропогенная погрузка оказывает значительное воздействие на природные экосистемы и состояние здоровья населения, необходимо внедрение контурной системы земледелия, предотвращение эрозии почв, создание, восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях, проведение работ по восстановлению нарушенных экосистем.

Вся территория Уинского района относится к наименее загрязненным территориям Пермского края, ввиду отсутствия развитой промышленности и наличия значительных лесных площадей, занимающих более 56% землепользования района.

Учет и анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  от стационарных источников на территории муниципального района ведется на основании информации, предоставляемой предприятиями - природопользователями по форме статистической отчетности 2ТП - «Воздух».

В 2005 году по заказу администрации района КГУ «Аналитический центр» провел оценку качества природных сред, анализ воздействия производственных предприятий на экологическую ситуацию и оценку экологического риска как для района в целом, так и для отдельных административно-территориальных единиц (населенных пунктов, сельских поселений).

В центрах сельских поселений были отобраны среднесуточные пробы воздуха и после определения концентраций основных загрязняющих веществ, был рассчитан уровень загрязнения воздуха. Концентрации всех определяемых компонентов оказались ниже существующих ПДК. При этом содержание большинства компонентов характеризовалось следовыми количествами, не определяемыми используемым методом анализа.

В целом по поселению основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Нижнесыповского сельского  поселения (по материалам исследований КГУ «Аналитический центр)

Таблица 8

| Загрязняющие вещества | с.Сып у ДК |
| --- | --- |
| Азота диоксид | <0.02 |
| Серы диоксид | <0.05 |
| Формальдегид | 0.01 |
| Взвешен.вещества | 0.43 |
| Оксид углерода | 1.1 |
| Бензол | <0.02 |
| Толуол | <0.02 |
| Этилбензол | <0.01 |
| Ксилолы | <0.02 |

Источник: материалы исследований КГУ «Аналитический центр»

Показателем качества воздуха является индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Если ИЗА ниже 5, уровень загрязнения считается низким; повышенным при ИЗА от 5 до 7; высоким – при ИЗА от 7 до 13,9 и очень высоким – при ИЗА равном или больше 14.

Качество атмосферного воздуха на территории Нижнесыповского сельского поселения (по материалам исследований КГУ «Аналитический центр).

Таблица 9

| Сельское поселение | Значение ИЗА | Категория качества воздуха |
| --- | --- | --- |
| Нижнесыповское сельское поселение | 2,10 | Умеренно загрязненный |

Источник: материалы исследований КГУ «Аналитический центр»

Источниками загрязнения, помимо теплоэнергетических объектов, являются автомобильные магистрали. В целом анализ многолетних данных показывает, что, несмотря на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качество атмосферы ухудшилось, в первую очередь за счет увеличения выбросов от автотранспорта.  Установлено, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработанными газами  около 600- 800 кг окиси углерода, 40кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Состав выхлопных газов автомобилей колеблется в значительной степени и зависит от следующих факторов: режима работы и нагрузки двигателя, его технического состояния, качества топлива, квалификации и опытности водителя. По статистике, каждый пятый автомобиль  эксплуатируется с повышенной токсичностью или дымностью отработанных газов. В целом, выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы, производимые стационарными источниками.

Автотранспорт способствует загрязнению воздуха такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, метан. Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему,  вызывают болезни крови.

Для сокращения выбросов от передвижных источников,  на территории Уинского района  ежегодно проводится операция «Чистый воздух» с участием представителей ГИБДД, РЦ ГСЭН, Гостехнадзора. В рамках реализации данных операций проходят обследования автотранспортных предприятий, АЗС, стоянок автотранспорта  с использованием лабораторных и инструментальных методов контроля уровней загрязнения атмосферного воздуха.

Экологическая ситуация в целом по поселению на сегодняшний момент удовлетворительная, однако требуется проводить мониторинговые исследования и технологический жесткий контроль на местах разработки месторождений ООО «Лукойл-Пермь».

Так же необходима:

Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон.

Создание зеленых  защитных полос вдоль автомобильных дорог.

Озеленение и благоустройство населенных пунктов.

Перевод рекомендуемых выделенных особо ценных водоохранных лесов (см. план межселенной территории). Лесные массивы сформированы в соответствии с биогеоценотической  неразрывностью массива и приуроченностью к водоохраной зоне.

Рекомендуется активная лесовосстановительная политика.

3.  Социально-экономические предпосылки градостроительного

развития поселения

3.1 Экономико-географическое положение поселения

Административным центром Нижнесыповского сельского поселения, расположенного на севере Уинского муниципального района Пермского края является с. Нижний Сып.

Территория Нижнесыповского  сельского поселения граничит:

На юге – с землями Уинского сельского поселения;

На севере – с землями Ординского муниципального района;

На западе – с землями Ломовского сельского поселения;

На востоке – с землями Судинского сельского поселения.

На юго-западе – с землями Аспинского сельского поселения.

Транспортная связь с другими поселениями района и края осуществляется автомобильным транспортом. Транспортная инфраструктура и доступность поселения предполагает развитие связей с районным центром с. Уинское, и в месте с этим тяготение к Кунгурскому экономическому ядру и поддерживается автодорогой III категории регионального значения Медянское-Уинское-Чернушка, проходящей по району с севера на юг.

Связь от районного центра с. Уинское до краевого центра г. Пермь осуществляется по дорогам с асфальтовым покрытием. Связь центральной усадьбы сельского поселения с.Нижний Сып с центром района и  соседними населенными пунктами осуществляется по гравийной дороге IV категории Уинское- с. Нижний Сып-с. Верхний Сып

Центр сельского поселения с. Нижний Сып расположен от районного центра в 10 км, от железнодорожных станций г.Кунгур и г.Чернушка соответственно в 115 км и 75 км.

Территория сельского поселения протягивается в направлении север-юг примерно на 10 км и запад-восток около 20 км.

Численность населения муниципального образования по данным Пермьстата на 01 января 2013г. составляет 1121 человек. Основная часть населения сельского поселения проживает на территории двух населенных пунктах (с. Нижний Сып и с. Верхний Сып – 970 человек это 86 % всего населения муниципального образования).

Численность населения по Нижнесыповскому сельскому поселению

Таблица 10

| Населенные пункты на 01.01.2008 года | На 01.01.2012 г. | На 01.01.2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения | Количество Хозяйств, ед. | Численность населения | Количество Хозяйств, ед. |
| Сельское поселение | 1133 | 377 | 1121 | 367 |
| С. Нижний Сып | 512 | 173 | 506 | 177 |
| Д. Малое Рогожниково | 32 | 14 | 42 | 13 |
| Д. Средний Сып | 75 | 33 | 72 | 31 |
| Д. Чесноковка | 34 | 10 | 33 | 9 |
| С. Верхний Сып | 476 | 145 | 464 | 135 |
| Д. Заозеровка | 4 | 2 | 4 | 2 |

По уровню экономического развития и освоенности территории Нижнесыповское сельское поселение имеет сельскохозяйственную специализацию.

Основная специализация сельского хозяйства – производство зерновых и картофеля, мясомолочное животноводство.

3.2 Экономическое  развитие поселения

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Работа администрации поселения направлена на решение следующих вопросов:

-	формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения;

-	организация земельного контроля, утверждение правил землепользования и застройки;

-	поддержка малого бизнеса, сельскохозяйственных предприятий;

-	адресная работа;

-	ремонт дорог на территории поселения;

-	сбор и вывоз мусора;

-	обеспечение уличного освещения;

-	проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов;

-	мероприятия по погребению;

-	обеспечение населения услугами учреждений культуры и спорта;

-	сохранение и содержание памятников истории и культуры;

-	организация физкультуры и спорта;

-	работа с детьми и молодежью;

-	обустройство мест массового отдыха;

-	содействие формированию добровольных народных дружин;

-	обеспечение безопасности людей на водных объектах;

-	предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

-	проведение мероприятий по ГО и профилактика терроризма.

Доходная часть бюджета поселения формируется за счёт поступлений от налогов:

-	 земельный – 100 %;

- 	 имущественный – 100 %;

-           транспортный – 50 %

-	 налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 10 %.

В бюджет поселения также поступают средства от продажи земли – 50% и аренды земельных участков – 50%, от аренды муниципального имущества – 100 %.

Характеристики экономического развития местного бюджета

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Таблица 11

| Наименование показателя | 2009 г. руб. | 2010 г. руб. | 2011 г. руб. | 2012 г. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета - всего | 2358696,35 | 3796892,42 | 3265150,69 | 5666744,69 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 304367,94 | 409681,39 | 207794,54 | 359097,1 |
| налог на имущество физ лиц | 130112,35 | 131008,47 | 13324,5 | 127112,58 |
| земельный налог | 69423,47 | 162525,15 | 77916,76 | 113213,31 |
| налог на доходы физ лиц | 104832,12 | 107631,07 | 116553,28 | 108771,21 |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 418774,71 | 228655,61 | 28082,74 | 50542,49 |
| доходы от реализации имущества | 112290,21 | 460,21 | 3814,25 | 560,11 |
| арендная плата за земли | 293943,47 | 22112,04 | 18119,25 | 22829,38 |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 12541,03 | 186526,68 19566,68 | 6149,24 | 27153,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 165953,7 | 312945,42 | 16777,66 | 72500,0 |
| ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ: | 1489000,0 | 2845600,0 | 3016310,0 | 5184605,1 |
| дотации на выравнивание уровня | 1208000,0 | 1513000,0 | 1903000,0 | 3013000,0 |
| дотации региональные | 167200,0 | 203500,0 | 228000,0 | 202600,0 |
| льготы по ЖКУ отд. Категорий граждан, передаваемых полномочий | 68000,0 | 109600,0 | 100800,0 | 82100,0 |
| субвенция по первичному воинскому учету | 45800,0 | 44500,0 | 60100,0 | 63800,0 |
| прочие межбюджетные трансферты | 0 | 975000,0 | 762000,0 | 1855130,0 |
| государственная пошлина |  |  |  | 10000,0 |
| возврат остатков субвенций |  |  |  | -32024,9 |

3.2.1 Лесное хозяйство.

Важным сырьевым ресурсом, оказывающим влияние на экономику муниципального района, является лес. Ввиду сильного истощения лесного фонда длительной эксплуатацией, «Схемой территориального планирования» Пермского края рекомендовано использовать лесные ресурсы в данном районе только для местного потребления без промышленного освоения.

При поддержке органов местного самоуправления целесообразно разработать перспективную программу развития лесопереработки и производства некоторой строительной продукции из древесины (окна, двери, доски, рейки, малые формы, элементы благоустройства дворов, интерьеров и т.д.)

Необходима комплексная программа лесопользования, включающая воспроизводство природных ресурсов и их эффективное использование.

Перспективы развития лесопромышленного комплекса связаны с более эффективным использованием расчетной лесосеки, что может позволить в структуре реализации лесной продукции увеличить долю лесопереработки.

Важное место в лесном хозяйстве занимают лесовосстановительные мероприятия. Стратегия восстановления леса в первую очередь должна быть направлена на решение ряда основных задач: повышения продуктивности и устойчивости лесов, обеспечение многоцелевого лесопользования, ресурсосбережения и снижения техногенного воздействия на лесные экосистемы, охрану окружающей среды и сохранения биологического разнообразия.

Площадь лесов по данным ГКУ «Уинское лесничество»-3200 га.

Восстановление леса осуществляется в целях воссоздания вырубленных, погибших, поврежденных лесов путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления. Восстановление лесов проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью и пригодных для восстановления лесов землях.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия восстановлению лесов: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

Искусственное восстановление лесов проводится, когда невозможно обеспечить естественное восстановление лесов хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры. Осуществляется путем создания лесных культур – посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного восстановления лесов путем посадки и посева на лесных участках, где естественное восстановление лесных насаждений ценных древесных пород не обеспечивается. Комбинированное восстановление лесов под пологом лесных насаждений проводится в основном в зеленых зонах, в целях повышения санитарно-гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.

# 3.2.2 Промышленность

Промышленность в поселении представлена объектами нефтегазодобывающего комплекса: ООО «Пермнефтегаз», ООО «Лукойл-Пермь», ОАО «Связь транснефть» а также МРСК «Урала», ОАО «Ростелеком» и ООО СТЭК. Площадь занятая объектами промышленности за чертой населенных пунктов составляет 5950 кв. м и в черте населенных пунктов 1458 кв. м. Существенное влияние на экономику поселения эти предприятия не оказывают. Поселение получает доход в виде арендной платы за землю: 5435 рублей в год на землях промышленности и 1006 рублей в год на землях населенных пунктов. Дополнительных рабочих мест эти предприятия не создают.

# 3.2.3 Развитие агропромышленного комплекса

В агропромышленном комплексе Нижнесыповского сельского поселения отмечается сокращение сельскохозяйственного производства в течение длительного периода. За последнее время посевные площади сельскохозяйственных культур сокращены, поголовье крупного рогатого скота уменьшено. В результате сокращены объемы производства сельскохозяйственной продукции: зерна, картофеля, кормов собственного производства, крупного рогатого скота, молока. Работающего сельскохозяйственного предприятия в поселении нет.

На территории поселения работают и развиваются фермерские хозяйства:

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Таблица 12

| № п/п | Фамилия главы фермерского хозяйства | существующие | на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Вид пользования | специа- лизация | Площадь, га | Вид пользования | специа- лизация |
| 1 | Матынов Д.М | 171 | аренда муниципал. земель | растениеводство | 480 | аренда муниципал. земель | растениеводство |
| 2 | Габдулхаев Л.Х. | 20 | собственность | откорм КРС, 10 голов | 20 | собственность | откорм КРС, 50 голов |
|  |  |  |  |  | 30 | аренда муниципал. земель |  |
| 3 | Магасумов И.З. | 31,4 | собственность | откорм КРС, 10 голов | 31,4 | собственность | откорм КРС, 10 голов |
|  |  |  |  |  | 75 | аренда паевых земель |  |
| 4 | Нуруллин М.М. | 8,46 | собственность | откорм КРС, 10 голов | 8,46 | собственность | откорм КРС, 50 голов |
|  |  |  |  |  | 90 | аренда паевых земель |  |
| 5 | Азьмуков Б.Р. | 8,46 | собственность | производство кормов | 300 | собственность | производство кормов |
| 6 | Шарипов А.М | 50 | аренда муниципал. земель | откорм КРС, 40 голов | 100 | аренда муниципал. земель | откорм КРС, 100 голов |
|  | Итого: | 289 |  | 100 голов | 1134 |  | 210 голов |

Как видно из таблицы, на перспективу предусматривается увеличение поголовья скота. В настоящее время поголовье КРС составляет около 100 голов, на перспективу планируется увеличение КРС до 210 голов. Площадь используемых сельскохозяйственных угодий увеличится с 289 га до 1134 га. В 2010 году а поселении обрабатывалось 2000 га. В основном пашня была занята многолетними травами. При наличии спроса на корма (сено) фермеры готовы обрабатывать эту площадь.

Показатели развития личных подсобных хозяйств в динамике

Таблица 13

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 | На 01.01.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Всего | гектар | 128 | 128 | 128 |
| Картофель | гектар | 65 | 85 | 85 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 12 | 15 | 15 |
| Другие культуры | гектар | 51 | 28 | 28 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот всего | голов | 227 | 162 | 176 |
| Коровы | голов | 132 | 95 | 91 |
| Свиньи | голов | 2 | 7 | 3 |
| Овцы | голов | 452 | 459 | 420 |
| Козы | голов | 18 | 24 | 29 |
| Птица | голов | 1746 | 1590 | 1497 |
| Лошади | голов | 6 | 4 | 5 |
| Кролики | голов | 46 | 62 | 29 |
| Пчелы | семьи | 698 | 1129 | 1175 |

3.2.4 Развитие малого бизнеса

Лидирующее место в малом бизнесе занимает  торговля.    Товарооборот в сферах торговли и услуг общественного питания ежегодно увеличивается.

Показатели развития розничной торговли и общественного питания

Таблица 14

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 | На 01.01.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания | объект | 9 | 10 | 11 |
| магазины | объект | 7 | 8 | 9 |
| столовые, находящиеся на балансе школ | объект | 2 | 2 | 2 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли | квадратный метр | 350 | 420 | 515 |
| магазины | квадратный. Метр | 350 | 420 | 515 |
| столовые, находящиеся на балансе школ | метр квадратный | 158 | 158 | 158 |

В Д. Средний Сып предприниматель Ахмаев Э.А. занимается производством пеноблоков и тротуарной плитки.

На перспективу предлагается строительство магазина смешанной торговли, площадью 80 кв. м в с. Нижний Сып за счет частных инвестиций.

- Население и рынок труда

За последние 20 лет (с 1992г.) население Пермского края сокращалось. Особенно быстро этот процесс происходил в аграрном секторе. То же самое происходит и в Нижнесыповском сельском поселении. И пока оснований для перелома этой тенденции не наблюдается. Прогнозирование численности населения носит чисто условный (желаемый) характер. Таким образом, руководству Нижнесыповского сельского поселения, в своем отдельно взятом хозяйстве следует принять все меры по поддержанию хотя бы сегодняшней численности населения – 1121 человек (данные на 01.01.2013 г).

Динамика численности населения характеризуется относительной стабильностью. Однако уровень смертности превышает уровень рождаемости.

Современный российский рынок труда формируется в условиях реформирования экономики и  продолжает испытывать негативное воздействие социально-экономического кризиса 90-х годов, обусловившего спад в промышленном секторе и сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Прогноз демографического развития

Нижнесыповского сельского поселения

Таблица 15

|  | факт на 01.01.2012 | факт на 2013 | прогноз на 2015 | прогноз на 2020 | прогноз на 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Нижний Сып | 512 | 506 | 515 | 516 | 516 |
| д. Малое Рогожниково | 32 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| д. Средний Сып | 75 | 72 | 70 | 68 | 68 |
| д. Чесноковка | 34 | 33 | 30 | 30 | 30 |
| с. Верхний Сып | 476 | 464 | 460 | 460 | 460 |
| д. Заозеровка | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| всего по поселению | 1133 | 1121 | 1119 | 1116 | 1116 |

Село Нижний Сып - административный центр поселения

Нижний Сып - село, административный центр Нижнесыповского сельского поселения, располагается в восточной части поселения. Численность населения - 506 чел. Село располагается на левом берегу р. Сып.

Архитектурно-планировочные решения по организации территории основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом ранее принятых градостроительных решений. Структурный каркас формируется основными улицами Ленина и Коммунистическая. Развиваемый населенный пункт. Население занимается личным подсобным хозяйством, работает на ферме КРС фермера Нуруллина М.М.

Основными принципами организации территории населенного пункта являются повышение эффективности ее использования, учет потребности в обеспечении пространства для развития села. Коммунальная инфраструктура не развита, предлагается ряд мероприятий по развитию инфраструктуры.

Деревня Чесноковка

Расположено в западной части сельского поселения.

Население 33 чел. Расположено на правом берегу р. Сып. малоперспективный населенный пункт. Структурный каркас формируется основной улицей Заречная.

Рядом с границей населенного пункта (западная часть) проходит автомобильная дорога соединяющая деревню с административным центром поселения — с. Нижний Сып и центром района – с. Уинское. Население занимается ЛПХ, пчеловодством, работает на пилораме, на ближайшую перспективу населенный пункт сохранится. А на перспективу до 2033 года планируется перевести населенный пункт в дачный поселок.

Деревня Малое Рогожниково

д. Малое Рогожниково расположена вблизи с центральной усадьбой - с. Нижний Сып, в достаточно выгодном и перспективном географическом местоположении. Население 42 чел. Структурный каркас формируется улицей Маршала Жукова. Малоперспективный населенный пункт. Население занимается ЛПХ, пчеловодством, работает на пилораме. Фермер Магасумов И.З. построил ферму. На ближайшую перспективу населенный пункт сохраняется, а на перспективу до 2033 года предлагается перевести в дачный поселок.

Деревня Средний Сып

Д. Средний Сып расположена в центральной части поселения. Численность населения – 72 чел. малоперспективный населенный пункт. Население занимается ЛПХ, пчеловодством. В настоящее время в деревне имеется 4 пасеки. Развит малый бизнес по выпуску пеноблоков и тротуарной плитки. Фермер Габдулхаев Л.Х. имеет ферму КРС на 50 голов. В деревне также имеется пилорама, население занимается грузоперевозками (имеется 2 КАМАЗа и трактор).

На ближайшую перспективу населенный пункт сохраняется.

Село Верхний Сып

Расположено в западной части поселения, достаточно отдалено от центральной усадьбы с. Нижний Сып. Население составляет 464 человек. Село расположилось на левом берегу р. Сып. Структурный каркас формируется основными улицами Центральная, Новая и Зеленая. Население занимается ЛПХ, пчеловодством, имеется колбасный цех ИП Рябова А.Н. ИП Ширипов А.М занимается откормом КРС до 50 голов, на перспективу увеличение КРС планируется до 100 голов. Имеется пилорама и столярный цех, гди изготавливают черенки для лопат

Развиваемый населенный пункт. Генеральным планом сохранен основной планировочный каркас, имеются достаточные площади для регенерации и оптимизации расселения в черте населенного пункта.

Деревня Заозеровка

Деревня расположилась в западной части сельского поселения.. Население 4 человека. малоперспективный  населенный пункт. Вдоль границы населенного пункта в западной части протекает р. Слудка.

Генеральным планом предлагается перевод в дачный поселок.

Численность населения в поселении по прогнозу, на протяжении всего проектируемого периода будет уменьшаться, в связи с неблагоприятной демографической ситуацией и постоянным оттоком населения за пределы района и края.

В связи с этим развиваемыми населенными пунктами и малоперспективными будут являться:

Таблица 15-а

| с. Нижний Сып | развиваемый |
| --- | --- |
| д. Малое Рогожниково | малоперспективный |
| д. Средний Сып | малоперспективный |
| д. Чесноковка | малоперспективный |
| с. Верхний Сып | развиваемый |
| д. Заозеровка | малоперспективный |

В связи с переводом населенных пунктов в дачные поселки будет осуществлен перевод земель из категории населенных пунктов в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Перевод земель из категории в категорию на 2033 год

Таблица 15-б

| Наименование категории земель | Площадь земель | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | земли промышленности и транспорта… | Земли лесного фонда | Земли водного фонда |
| 1. Земли с/х назначения | 6196 | 6196 |  |  |  |  |
| 2. Земли населенных пунктов | 222 | 31 | 191 |  |  |  |
| 3. Земли промышленности транспорта .. |  |  |  | 47 |  |  |
| 4. Земли водного фонда | 55 |  |  |  |  | 55 |
| 5. Земли лесного фонда | 3200 |  |  |  | 3200 |  |
| Итого: | 9720 | 6227 | 191 | 47 | 3200 | 55 |

Рынок труда

Современный российский рынок труда формируется в условиях реформирования экономики и  продолжает испытывать негативное воздействие социально-экономического кризиса 90-х годов, обусловившего спад в промышленном секторе и сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Но меры принимать необходимо, чтобы противостоять этой тенденции. В первую очередь необходимо достигнуть простого воспроизводства семьи, т.е. рождение не менее 2-х детей. Для этого в первую очередь требуется пропаганда и поддержка здорового образа жизни населения репродуктивного возраста, поддержка молодых семей (обеспечение жильем, финансовая и медицинская помощь на период декретного отпуска, обеспечение детскими дошкольными учреждениями и т.д. и т.п.)

Возрастные группы населения в Нижнесыповском поселении представлены следующим образом:

- моложе трудоспособного возраста – 180 чел.;

- трудоспособного возраста –674 чел.;

- старше трудоспособного возраста –267 чел.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации сельского поселения можно сказать, что  в Нижнем Сыпе существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

-	Официально зарегистрированные безработные;

-	Жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

-	Молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях, остающаяся работать в других местах;

-	Военнослужащие.

Структура населения Нижнесыповского сельского поселения

Таблица 16

|  | Население | На 01.01.2012 (человек) | На 01.01.2013г. (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего населения | 1133 | 1121 |
| 2 | Дети до 15 лет | 190 | 180 |
| 3 | Трудоспособный возраст (мужчины 19-59, женщины 19- 54 года) | 676 | 674 |
| 4 | Старше трудоспособного возраста | 282 | 267 |
|  | Численность занятого населения |  |  |
| 5 | Всего |  |  |
|  | Из них в материальной сфере | 264 | 264 |
| 6 | Всего |  |  |
| 7 | В сельском хозяйстве | 20 | 20 |
| 8 | Прочие | 140 | 140 |
| 9 | В сфере обслуживания | 32 | 32 |
| 10 | Промышленность ПМК | 22 | 22 |
| 11 | Наука, образование | 50 | 50 |

Социальная сфера

Образование

В Нижнесыповском сельском поселении функционирует две общеобразовательных школы в с. Нижний Сып и в с. Верхний Сып. Реализация приоритетного краевого проекта «Школа-сад», который направлен на приведение в соответствие учебно-материальной и материально-технической базы, установленным требованиям, позволит решить проблемы при получении положительных заключений надзорных органов для лицензирования образовательной деятельности.

Размещение общеобразовательных учреждений на территории поселении

Таблица 17

| Наименование учреждения | Год постройки | Материал стен | Кол-во посещающих детей | Кол- во мест по нормативу | Наличие школьных автобусов / мест в них | Количество персонала, факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | шштат | физ.лиц |
|  |  |  | начальная школа | среднее звено | lO- ll класс | вВсего |  |  |  |  |
| МОУ «Нижнесыповская ООШ» | 1958 | бревенч. | 16 | 31 |  | 47 | 70 | 1/8 | 16,25 | 30 |
| МОУ «Верхнесыповская ООШ» | 1987 1977 | кирпич бревенч. | 17 | 31 |  | 48 | 100 | 1/10 | 18,05 | 27 |

Техническое состояние здания школы в с. Нижний Сып является неудовлетворительным. В школе нет водопровода и канализации, газификации, отопление есть. Генпланом предлагается до 2033 года строительство новой школы с коммуникациями. В Верхнесыповской школе имеется газ и вода, здание находится в удовлетворительном состоянии. Необходимо один раз в пять лет проводить капитальный ремонт и ежегодно текущий ремонт.

Прогноз развития системы дошкольного образования на территории Нижнесыновского поселения до 2025 г.

Таблица 18

| Территория | Число мест в детских дошкольных учреждениях | Влияние на систему дошкольного образования |
| --- | --- | --- |
|  | Факт 2013 г. | Изменение к 2015 г. | Изменение к 2019 г. | Прогноз 2033 г. |  |
| Нижнесыповское с.п. | 40 |  |  | 4 550 | Поддержание наличия 20 мест в детских дошкольных учреждениях сёл В-Сып и Н-Сып, необходимость капитального ремонта или выделения других зданий под детские дошкольные учреждения из-за ветхого состояния зданий, используемых детсадами сегодня. |

В с. Верхний Сып необходимо строительство детского сада на 30 мест. В с. Нижний Сып здание находится в удовлетворительном состоянии, необходимо проведение капитальных и текущих ремонтов, на перспективу – подведение водопровода и газа.

В системе обязательного среднего образования Нижнесыповского сельского поселения не должно произойти ни сокращения числа мест в школах, ни перепрофилирования площадей. Школы будут загружены достаточно, а удаленное расположение населенных пунктов от других общеобразовательных учреждений района не позволяет прогнозировать их закрытие, несмотря на небольшую численность учащихся и крайне малое число старшеклассников.

5. Здравоохранение

На территории Нижнесыповского сельского поселения имеется два фельдшерско-акушерских пункта: в с. Нижний Сып в неудовлетворительном состоянии и в с. Верхний Сып в удовлетворительном состоянии. Недостаточное финансовое обеспечение привело к ухудшению материально-
технической базы медицинских учреждений: износ имеющегося медицинского оборудования составляет 80-90%; медицинских работников в поселении достаточно.   На перспективу планируется:

1) строительство ФАПа в с. Нижний Сып на 30 посещений в смену;

2) проводить ежегодно текущий ремонт и один раз в пять лет капитальный в с. Верхний Сып;

3) приобретение медицинского оборудования для оснащения ФАПов;

4) при строительстве ФАПа в с. Нижний Сып предусмотреть помещение для аптеки.

Решение этих проблем, позволит оказывать населению на достойном уровне
качественную первичную медицинскую помощь, заниматься профилактикой заболеваемости, пропагандой здорового образа жизни.

6. Культура и культурное наследие

Обеспеченность муниципального района учреждениями культурно-досугового
типа достаточная:

Размещение культурно-досуговых учреждений (клубного типа) на территории Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района по состоянию на конец 2012г

Таблица 19

| Наименование учреждения | Число зрительных залов/мест в них | Проведено культурно-досуговых меропри-ятий | Число посети-телей | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год построй-ки | Типовое / приспо-собленное | Техн. Сост. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нижнесыповской СДК | 1 / 250 | 151 | 6889 | 1967 | типовое | удовл. |
| Чесноковский СК | 1 / 150 | 52 | 902 | Н.д. | приспо-собленное | удовл. |
| Среднесыповской СДК | 1 / 50 | 28 | 311 | 1963 | типовое | удовл. |
| Верхнесыповской СДК | 1 / 220 | 141 | 5911 | 1965 | приспо-собленное | удовл. |

Учреждения клубного типа занимают особое место в организации культурно-досуговой деятельности и поддержке народного творчества. Ежегодно ими проводится множество мероприятий, в среднем каждый житель сельского поселения ежемесячно посещает мероприятия КДУ.  Благодаря столь активной работе клубных учреждений охват населения культурно-досуговыми услугами составляет около 90%.

В каждом действующем культурно-досуговом учреждении имеется зрительный зал с числом мест, варьирующимся в зависимости от численности населения на данной территории от 50 до 200 мест. Сельские клубы имеют плохие технические условия для работы с населением: некоторые здания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, ни одно из зданий не оснащено водопроводом и канализацией, отопление если и есть, то только печное. Крайне тяжелая ситуация сложилась с обеспеченностью сферы культуры кадрами.

Размещение библиотечной сети на территории Нинесыповского сельского поселения Уинского муниципального района по состоянию на конец 2012 г

Таблица 20

| Поселение | Наименование учреждения | Книжный фонд, экземпляров |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 1000 человек |
| ижнее-Сыповское с.п. | Всего по поселению: | 11939 | 10240 |
|  | В-Сыповская сельская библиотека | 6191 |  |
|  | Н-Сыповская сельская библиотека | 5748 |  |

В области культуры следует отметить следующие проблемы: высокая степень износа зданий и оборудования учреждений культуры; низкий уровень кадрового обеспечения сельских учреждений культуры. Достаточно остро стоит  проблема безопасности библиотечных, клубных фондов (не финансируется охрана и содержание системы сигнализации).

Для улучшения обеспечения населения сельского поселения услугами культурно-досуговых учреждений на перспективу до 2019 требуется:

- сохранить существующую сеть сельских домов культуры, клубов, библиотек, музеев;

- провести реконструкцию и капитальный ремонт здания Нижнесыповского СДК и Вехнесыповского СДК, обеспечить водоснабжением и газовым отоплением Нижнесыповской СДК.

- разработать программу реорганизации в сфере культурного обслуживания населения поселения с целью повышения эффективности использования муниципального имущества, укрепления материально-технической базы и улучшения качественных характеристик помещений культурно-досуговых учреждений;

- разработать программу обеспечения малочисленных сельских населенных пунктов передвижными формами культурно-досугового  обслуживания;

- сохранить территориальную структуру библиотечной сети на территории поселения;

Культурное наследие:

В пределах Нижнесыповского сельского поселения объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

Работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, либо федерального органа охраны объектов культурного наследия.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Работы по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, изменение проекта проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, либо изменение характера указанных работ проводятся за счет средств заказчика работ.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Соответствующие органы охраны объектов культурного наследия обязаны осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия и проводить один раз в пять лет обследование состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ сохранения данных объектов культурного наследия.

# Рекомендации по охране объектов культурного наследия:

- Ежегодная актуализация сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории поселения.

- Предоставление земельных участков для нового строительства на территории объектов культурного наследия проводить с обязательным согласованием с органами по охране объектов культурного наследия.

7. Расчет планируемых параметров строительства

В населенных пунктах Нижнесыповского сельского поселения преобладает индивидуальный жилищный фонд, обусловливающий специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Большинство индивидуальных домов имеет одну, две или три комнаты. Гораздо меньшее количество домов имеет четыре и более комнат.

Основной материал стен – дерево (76,4% от общей площади жилищного фонда), на каменные и кирпичные дома приходится 13,6% жилищного фонда.

Большинство домов (65,8%) возведено в период 1946-1995 гг.

Строительство нового жилья ведется сравнительно невысокими темпами.

Показатели решения жилищного вопроса в сельском поселении

Таблица 21

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2010 г.) | единица | 18 | 17 | 10 |
| В том числе | единица |  |  |  |
| семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | единица | 7 | 5 | 1 |
| молодые семьи | единица | 11 | 11 | 8 |
| многодетные семьи | единица | 8 | 8 | 9 |
| семьи принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | единица | 1 | 1 | 1 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2010 г.) | единица | 2 | 7 | - |
| В том числе |  |  |  |  |
| семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | единица | 2 | 4 | - |
| молодые семьи | единица | 0 | 3 | - |
| участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | единица | 0 | 0 | - |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году | единица | 2 | 7 | - |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года | единица | 17 | 10 | - |

Движение жилищного фонда в разрезе территорий Нижнесыповского сельского поселения, тыс.кв.м.

Таблица 22

| Территория | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ввод в действие жилых домов | выбыло за год | ввод в действие жилых домов | выбыло за год | ввод в действие жилых домов | выбыло за год |
| Нижнесыповское с.п. | 0,07 | - | 0,36 | 0,1 | 0,81 | 0,1 |

С.Нижний Сып является центром Нижнесыповского сельского поселения, в нем  предусматривается новое строительство, без изменений типа строений – деревянное одноэтажное индивидуальное домостроение с численностью комнат 2-3 и более.

На начало 2013 г. жилищный фонд Нижнесыпоского сельского поселения составляет 25,0 тыс/м2. На этот же период население составляет 1121 человек. Жилищная обеспеченность при этом составляет 22,3 м2/чел, что выше средней жилищной обеспеченности в сельской местности края, которая составляла 18,8 м2/чел.

Население Нижнесыповского поселения в 2013 году составляет 1121 человек, настоящим проектом предполагается незначительное уменьшение численности до 2018 г. (I очередь).

В начале 2008 года Пермской краевой властью утверждена «Схема территориального планирования Пермского края» («ЭНКО», 2006 г. г. С.-Петербург). Этим документом мы должны руководствоваться при разработке каких-либо градостроительных проектов, программ. Этой «Схемой» на расчетный срок (2025г.) принята жилищная обеспеченность для сельской местности края – 40 м2/чел.

Следовательно с 2013 по 2033 г., т.е. за 20 лет, средняя жилищная обеспеченность населения в Нижнесыповского поселении должна вырасти от 22,3 до 40,0 м2/чел (по 0,885 м2/год).

Определяем жилищную обеспеченность на первую очередь и на расчетный срок:

- к 2018 году (I очередь) жилищная обеспеченность должна составить 22,3+(0,88*5)= 26,7  м2/чел.

- к 2033 году (расчетный срок) жилищная обеспеченность должна составить 22,3+(0,88*15)= 40,0 м2/чел.

Расчет потребного количества новых площадей земли под застройку I очереди реализации генплана (к 2018 году)

1) Определяем расчетный жилищный фонд к 2018 году:

1121 чел. × 26,7 м2/чел ≈ 29931 м2

На данный момент жилищный фонд составляет 25000 м2, значит он увеличится на:

29931-25000 =4931 м2

2) Расчетное количество населения под жилищный фонд 4931 м2 :

а) 4931 м2 / 26,7 м2/чел ≈ 185 чел.

б)185 чел.: 2,5 чел. = 74 усадьбы (семья)

3) Определим потребность в дополнительной земле под жилищное строительство I очереди.

Принимаем по СНиП 2.07.01-89* (приложение 5) расчетную плотность населения на селитебной территории сельского поселения 13 чел./га при площади приусадебного участка 0,30 га.

185 чел. : 13 чел/га. = 14 га.

Вывод: Для размещения I очереди реализации проекта генплана (2018 год) требуется дополнительно занять территории примерно 14 га  будет располагаться внутри существующих границ (74 усадьбы).

Расчет количества новых площадей под строительство на расчетный срок реализации генплана (к 2033 году)

1) Определяем общий жилищный фонд к 2033 году:

1061 чел × 40м2/чел ≈  42440 м2

К 2018 году жилищный фонд по расчетам определен в 29931  м2. Приращение фонда с 2018 до 2033 года составит:

42440 – 29931   = 12509 м2

2) Расчетное количество населения под жилищный фонд 12509 м2 :

а) 12509 м2 / 40 м2/чел ≈ 312 чел.

б) 312 чел./2,5 чел. ≈ 125 усадеб (семей)

3) Потребность в земле на 312 чел. составляет:

312 / 13 ≈ 24  га

Вывод: Для размещения проектируемого жилищного фонда с 2018 до 2033 года дополнительно требуется примерно 24 га.

Всего для реализации генплана с 2013 по 2033 год под новые селитебные территории в пределах существующей черты населенных пунктов с. Нижний Сып и с. Верхний Сып потребуется 38 га, на которых необходимо разместить примерно 200 усадеб.. Данные площади в составе земель населенных пунктов на ближайшую перспективу имеются, расширение черты населенных пунктов не требуется. Обеспечения земельными участками многодетных семей предлагается в пределах существующей черты населенных пунктов.

Решение вопроса по замене ветхого жилья

На 2013 год жилищный фонд в поселении составил 25000  м2 .

Жилищный фонд в черте Нижнесыповского сельского поселения по состоянию

на 01.01.2013 г., тыс. кв. м.

Таблица 23

| Территория | Жил ищный фонд, всего, м2 | Обеспе-чен-ность жильем, м2 на 1 жителя | в том числе: | Ветхий и аварийный жилищный фонд, м2 на 1 жителя | Доля ветхого и ава-рийного жилищ-ного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ветхий жилищный фонд | Аварий-ный жилищ-ный фонд |  |  |
| Нижнесыповское с.п. | 25000 | 22,3 | 9,02 | 0,3 | 8,00 | 30,0 |

Аварийный жилищный фонд имеет износ 70% и более. Каждый последующий год процент износа будет увеличиваться.

Данным проектом предполагается обновление всей площади ветхого жилищного фонда в течение 20 лет (до конца расчетного срока – 2033 год), т.е. ежегодно возобновлять 1 % ветхого жилищного фонда.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование отображает современное и перспективное использование территории Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района. Зонирование основывается на анализе сложившегося использования территории, характера природопользования и перспективных планов развития местности.

Жилая зона

Предназначение данной функциональной зоны заключается в:

- развитии индивидуального жилищного строительства при сохранении природного каркаса;

- капитализации существующей застройки без увеличения плотности;

-  благоустройстве сельских населённых пунктов;

- активизации производственной деятельности малых предприятий путем внедрения инновационных технологий производства, переработки сырья и отходов, оказания социально-культурных и бытовых услуг;

- организации центров культуры и социально-воспитательных центров.

В состав жилой зоны входит зона застройки одноэтажными индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Также в данной зоне предполагается размещение предприятий и организаций по благоустройству, производственных предприятий малых форм по производству изделий для строительства и обустройства индивидуального жилья, развитие предпринимательства и сервиса.

В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловую зону можно выделить в центральной части административного центра поселения с. Нижний Сып, с. Верхний Сып и д. Средний Сып

В состав общественно-деловой зоны могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В данную зону включаются территория, занятые организациями и  учреждениями образовательного, культурного, социального профиля, территории предприятий торговли, предприятий по оказанию бытовых услуг, предприятий и организаций, специализирующихся на благоустройстве, сервисе и строительстве, а также производственных предприятий малых форм. Специализацией данной зоны может быть производство товаров и услуг для удовлетворения потребностей местного населения, населения района, в том числе производство готовой продукции из местного сырья, а так же производство изделий  народных промыслов, с учетом развития туристической отрасли в перспективе.

В целях развития предпринимательства и сервиса необходимо создание условий, обеспечивающих повышение качества производства товаров и услуг, увеличение их объемов, снижение производственных издержек, развитие соответствующих секторов экономики, достижение комплексного положительного эффекта.

Производственная зона

Производственная зона включает зоны перспективного развития существующих мест приложения труда, зоны перспективного развития новых мест приложения труда.

В состав производственной зоны могут включаться:

1) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

2) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Данная зона расположена на части территории сельского поселения, которая обладает определенным экономическим потенциалом и возможностью его дальнейшего развития.

# Основной составляющей для развития данной зоны является наличие природных ресурсов (нефти) и возможностей их переработки, а так же наличие трудового и предпринимательского потенциала.

В производственную зону Нижнесыповского сельского поселения можно выделить объекты предприятий по добыче и транспортировке нефти нефтегазодобывающего комплекса: ООО «Пермнефтегаз», ООО «Лукойл-Пермь», ОАО «Связь транснефть» и производство газобетонных блоков и тротуарной плитки в д. Средний Сып.

Зона сельскохозяйственного использования

Для данной зоны характерно, что сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокос и т.п.)  используются в сельскохозяйственном производстве.

В настоящее время на территории поселения ведёт свою деятельность крестьянские фермерские хозяйства и жители поселения, ведущие личные подсобные хозяйства. Наличие благоприятных климатических, трудовых и почвенных ресурсов, достаточное количество посевных площадей даёт возможность для организации и развития сельскохозяйственных предприятий.

Функциональное зонирование направлено в данном случае на обеспечение:

- совершенствования процесса производства сельскохозяйственной продукции;

- повышения показателей экономической и технологической эффективности сельхозпроизводства;

- повышения общей социальной эффективности сельского хозяйства;

- оптимального техногенного воздействия на окружающую среду.

Территориальное планирование должно быть ориентировано на  создание благоприятных условий для совершенствования  сельскохозяйственного производства.

При этом следует учитывать, что приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три направления: ускоренное развитие животноводства; стимулирование развития малых форм хозяйствования; обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе.

В конечном итоге грамотные планировочные решения и функциональное зонирование нацелено не только на повышение экономической эффективности, но и развитие человеческого потенциала, повышение доходов населения и социального развития села.

При грамотной организации сельскохозяйственного производства в поселении, даже в условиях сложного общего экономического состояния, можно добиться стабильного развития производства. Факторами, способствующими этому, является круглогодичная транспортная доступность,  благоприятные климатические условия, достаточные природные и трудовые ресурсы. Базой развития сельскохозяйственного производства должен быть населенный пункт, сохранивший свой производственный и трудовой потенциал, который относится к развивающимся – с. Нижний Сып и с. Верхний Сып.

В зоне сельскохозяйственного использования выделяется:

а)  зона сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями.

б) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. В данную зону входят здания молочных ферм, помещения для содержания животных и другие хозяйственные постройки, служащие для целей сельского хозяйства, а также территории предприятий и организаций, специализирующихся на оказании технических услуг по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и техники животноводческих ферм, сервисе в сфере сельскохозяйственного производства, строительстве и монтаже оборудования по заказам предприятий и граждан. Причем в качестве потенциальных заказчиков могут выступать не только крупные и средние фермы и хозяйства, но и сельскохозяйственные предприятия малых форм и личные подсобные хозяйства.

Зона рекреации

В состав зон рекреационного назначения генпланом будут включены территории населенных пунктов переводимых на перспективу в дачные поселки: д. Чесноковка, д. Малое Рогожниково и д. Заозеровка.

    - Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, ширина санитарно-защитной зоны равна 50 м, биотермическими ямами, ширина санитарно-защитной зоны равна 500 м, объектами размещения отходов потребления, ширина санитарно-защитной зоны равна 500 м и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Земельные участки в составе зоны специального назначения нуждаются в особом режиме использования.

Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории Нижнесыповского сельского поселения рассматриваются как территории, ограниченные в использовании.

В общем случае, объекты, требующие особых условий использования, подразделяются на три группы:

В первую группу входят земельные участки природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения (без изъятия земельных участков у субъектов права):

- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;

- защитные леса;

- пригородные и зеленые зоны;

- охранные зоны рыбохозяйственных водоемов;

- округа и зоны санитарной охраны курортов;

- участки рекреационного и историко-культурного назначения.

Ко второй группе  можно отнести земельные участки, занятые охранными и санитарно-защитными полосами (зонами) инженерных, транспортных и других сооружений  и объектов:

- охранные зоны линейных объектов транспорта и связи;

- запретные и охранные зоны объектов министерства обороны и внутренних дел;

- охранные зоны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны объектов коммунального хозяйства;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства и ветеринарных объектов;

- санитарно-защитные зоны складов нефтепродуктов и минеральных удобрений.

Деградированные сельскохозяйственные угодья и земли, загрязненные токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами составляют третью группу объектов, требующих особых условий использования.

Основными целями установления ограничений в использовании земель и установления на них особого правового режима использования являются:

- обеспечение условий для жизни и деятельности населения;

- создание необходимых условий  для нормальной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов;

- сохранение или воспроизводство определенных видов природных ресурсов.

Границы зон с особыми условиями использования территории определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и ведомственными документами. Предложения по устанавливаемым зонам ограничений на территории Нижнесыповского сельского поселения даны на территорию за чертой населённых пунктов и на объекты, расположенные в населённых пунктах и требующие создания зон ограничений больших размеров. В населенных пунктах зоны ограничений более детально должны быть разработаны в составе документов территориального планирования следующего уровня. Охранные зоны сетей водопровода, кабелей связи и линий электропередач в черте населённых пунктов установлены шириной по два метра в обе стороны от оси коммуникации.

Водоохранные зоны устанавливаются для подержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и  истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности. Ширина водоохранной зоны устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон водных объектов Нижнесыповского сельского поселения

Таблица 24

| № п/п | Название водных объектов | Длина водотоков (км.) | Ширина водоохранных зон (м.) | Ширина прибрежных защитных полос(м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Река Сып | 61 | 200 | 50 |
| 2. | Река Слудка | 3 | 50 | 50 |
| 3. | Река Межевка | 8 | 50 | 50 |
| 4. | Река Буре Кешек | 2 | 50 | 50 |
| 5. | Река Тыранкул | 2 | 50 | 50 |
| 6. | Река Черная (Чесноковка) | 5 | 50 | 50 |
| 7. | Река Черная (Средний Сып) | 14 | 100 | 50 |
| 8. | Река Ольховка | 6 | 50 | 50 |
| 9. | Река Киря Елга | 2 | 50 | 50 |
| 10. | Река Мамон | 1,5 | 50 | 50 |
| 11. | Река Моховой | 1 | 50 | 50 |
| 12. | Река Березовка | 12 | 100 | 50 |
| 13. | Река Баски Елга | 2 | 50 | 50 |
| 14. | Река Зайли Баккан | 1,5 | 50 | 50 |
| 15. | Река Елчеби Елга | 2 | 50 | 50 |
| 16. | Река Веселуха | 3 | 50 | 50 |

Режим использования земель в водоохранных зонах также определен Водным кодексом.  В пределах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос, дополнительно к выше указанным ограничениям, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Собственники, землевладельцы и землепользователи, земли которых находятся в водоохранных зонах и прибрежных полосах, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, отделяющая объекты, являющиеся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышения уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки. В этой зоне не допускается размещение спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Санитарно-защитные зоны объектов промышленного и  коммунального хозяйства устанавливаются с учетом санитарной классификации, результатов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, и предназначены для обеспечения снижения уровня воздействия всех негативных факторов до требуемых гигиенических нормативов, а так же для создания защитного барьера между территорией объекта и окружающей средой и жилой застройкой. Использование земельных участков в границах санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством и соответствующими нормами и правилами. Ширина санитарно-защитных зон объектов промышленного и коммунального хозяйства определена в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», границы СЗЗ показаны на схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края».

Ширина санитарно-защитных  зон объектов

промышленного и  коммунального назначения

Таблица 25

| Название объекта | Ширина СЗЗ, м |
| --- | --- |
| Участки компостирования твердых бытовых отходов Сельские кладбища Производство лесопильное Котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающие на твёрдом топливе Объекты добычи нефти и газа | 500 50 100 300 300 |

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источником воздействия на среду обитания и здоровья человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен:

- при объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и воздействий на атмосферный воздух по ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных   наблюдений;

- при подтверждении измерениями уровней физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств;

- внедрением передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства.

Назначение данного вида зон аналогично предыдущему виду. Ширина санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного производства  приведена в таблице, границы СЗЗ показаны на схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территории Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края».

Ширина санитарно-защитных  зон объектов

сельскохозяйственного производства

Таблица 26

| Название объекта | Ширина санитарно – защитной зоны, м |
| --- | --- |
| Хозяйства с содержанием животных менее 100 гол. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 гол. Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники Биотермические ямы | 100 300 100 500 |

Зона санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Зона санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Зона санитарной охраны – территории,  прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надёжности. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории поселения функционирует четыре подземных источника питьевого водоснабжения.  На все источники необходимо разработать проекты округов и зон  санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  в составе трёх поясов.

В соответствии с существующими санитарными нормами установлены границы поясов санитарной охраны: I пояс 50 м, II пояс 300 м, границы III совпадают с границами II пояса.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Ширина санитарно - защитной полосы для водовода, проходящего по застроенной территории, установлена на расстоянии два метра в каждую сторону.

Охранные зоны линейных объектов транспорта

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, прилегающим к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

В охранных зонах транспорта запрещается:

- производить без письменного согласия предприятий, учреждений и организаций транспорта всякого рода строительные, монтажные и горные работы постоянного и временного характера;

- вести рубки леса и нарушать растительный покров способами, которые  могут привести к образованию оползней, осыпей, селевых потоков, оврагов, возникновению подвижных песков, снежных заносов, лавин и т.п.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы. Для  автомобильных дорог общего пользования местного значения   IV категории устанавливается придорожная полоса 50 метров.

Особый режим использования в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей  и арендаторов не изымаются.   В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской  Федерации и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается  при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной	 дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учётом возможной реконструкции дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учётом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения газопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной  25  метров вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта  (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны электрических сетей. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки и устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей до 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач (за исключением ответвлений к вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекта крайних проводов на поверхность земли на два метра с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  линии от крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением  20 кВт 10 метров;

для линий напряжением  35 кВт 15 метров;

для линий напряжением  110 кВт 20 метров;

для линий напряжением  220 кВт 25 метров;

для линий напряжением  500 кВт 30 метров.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные  работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в)  осуществлять добычу рыбы, других видов животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабелей линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей  и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ  (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн, производить сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

8. Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт играет важную роль в транспортном обеспечении территории. Существующая сеть дорог соответствует основным направлениям сложившихся транспортных связей.

Основу дорожной сети Нижнесыповского сельского поселения составляют  автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета.

В связи с низкой плотностью населения территории (преимущественно малонаселенные поселения) возрастают затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем, объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

Ближайшими железнодорожными станциями являются ст. Чернушка Горьковской железной дороги Москва–Казань–Екатеринбург–Курган–Омск (удаленность от административного центра поселения села Нижний Сып до станции составляет 75 км.) и ст. Кунгур Транссибирской железной дороги (удаленность от Уинского - 115км)

Перечень дорог проходящих по территории поселения

Таблица 27

| Наименование дороги | протяженность дороги | в том числе по типам покрытия | технические категории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | цементо-бетон | асфаль-тобетон | ПГС, щебень | грунт |  |
| Дороги муниципального значения |  |
| Б.Ась-Заозеровка | 6,172 |  |  | 6,172 |  | IV |
| Уинское-В.Сып (уч.Н.Сып-В.Сып) | 14,516 |  |  | 14,516 |  | IV |
| Уинское-В.Сып (уч.Уинское-Н.Сып) | 8,724 |  |  | 8,724 |  | IV |
| Уинское-В.Сып»-Н.Сып(по населенному пункту Н.Сып по маршруту автобусного движения) | 1,580 |  |  | 1,580 |  | IV |

Состояние мостов на территории Нижнесыповского сельского поселения.

Таблица 28

| Автомобильная дорога, на которой расположен мост | Материалы и конструктивные элементы | Длина | Ширина | Износ, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Уинское-с. Верхний Сып (участок Н.Сып) | металл | 3,0 | 6 | 25 | удовл. |
| участок с. Уинское-Н.Сып | ж/бетон | 32,8 | 9,5 | 30 | удовл. |

Основным транспортным коридором Нижнесыповского поселения является автодорога местного значения с.Уинское-с Нижний Сып с.в.Верхний Сып, протяжностью 23.24 км.,которая позволяет не только выйти за пределы сельского поселения, но осуществляет связь населенных пунктов внутри поселения. Вдоль этой автодороги расположены центр сельского поселения с. Нижний Сып, а также населенные пункты: с. Верхний Сып, д. Средний Сып, д. Чесноковка и д. Малое Рогожниково

Транспортный коридор оказывает значительное влияние на экономическое развитие сельских поселений. Населенные пункты, находящие в пределах данного коридора, имеют больше предпосылок для дальнейшего развития, чем те населенный пункт д. Заозеровка, который удален от него.

В последние годы на территории Уинского муниципального района отмечается рост численности автомобильного транспорта, находящегося в личной собственности граждан.

Очагов аварийности на дорогах в поселении нет.

Транспортные средства, зарегистрированные на территории Нижнесыповского сельского поселения на 01.01.2013 г.

Таблица 29

| Вид автотранспорта | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Легковой | 170 |
| Грузовой | 11 |
| Тракторы | 94 |
| Автобусы | 2 |
| Мотоциклы | 30 |
| Всего | 307 |

СТО на территории Нижнесыповского сельского поселения нет. Генпланом предусматривается строительство одной станции технического обслуживания в с. Нижний Сып. Связь сельского поселения с районным центром с. Уинск осуществляется автобусным сообщением

Расписание автобусных маршрутов

Таблица 30

| № п.п. | Маршрут следования (обслуживающее предприятие) | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | Дни недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Верхний Сып - д. Средний Сып - с. Нижний Сып - д. Чесноковка - с.Уинское (ООО «Уинскавтотранс») | 8-00 | 14-00 | понедельник среда, пятница |

В настоящее время на территории Уинского района транспортные услуги населению оказывают частные предприниматели (как услуги автобусных перевозок и такси, так и услуги по перевозке грузов).

Подвоз школьников осуществляется на школьном автобусе

В целом, Нижнесыповское сельское поселение можно отнести к поселениям с относительно низким уровнем развития транспортного комплекса. Существующая сеть автомобильных дорог с грунтовым покрытием не является удовлетворительной.

Сведения по дорогам в черте населенных пунктов Нижнесыповского с/п

Таблица 31

| № п.п | Наименование улицы, дороги | Вид покрытия | Категория дорог | Протяженность км | Основное назначение | Расчетная скорость движения км/ч | ширина полосы движения | число полос движения , шт | Ширина тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Нижний Сып |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина | грунтовое | V | 3 | главная | 40 | 7 | 2 | нет |
| 2 | ул. Коммунистическая | грунтовое | V | 3 | главная | 40 | 7 | 2 | нет |
| 3 | ул. Набережная | грунтовое | V | 0,6 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 4 | ул. 9-е Мая | грунтовое | V | 1 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 5 | ул. Молодежная | грунтовое | V | 0,8 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
|  | д. Средний Сып |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Мира | грунтовое | V | 0,8 | главная | 40 | 7 | 2 | нет |
| 7 | ул. Новая | грунтовое | V | 0,5 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
|  | д. Чесноковка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Заречная | грунтовое | V | 1,5 | главная | 40 | 7 | 2 | нет |
|  | д.Малое Рогожниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Маршала Жукова | грунтовое | V | 0,9 | главная | 40 | 7 | 2 | нет |
|  | с.Верхний Сып |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Центральная | грунтовое | V | 1,4 | главная | 40 | 7 | 2 | нет |
| 11 | ул.Молодежная | грунтовое | V | 0,7 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 12 | ул. Зеленая | грунтовое | V | 1,1 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 13 | ул. Новая | грунтовое | V | 0,9 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 14 | ул. Полевая | грунтовое | V | 0,4 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 15 | ул. Заводская | грунтовое | V | 0,7 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 16 | ул. Школьная | грунтовое | V | 0,2 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 17 | ул. Заречная | грунтовое | V | 0,3 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 18 | ул. Нагорная | грунтовое | V | 0,2 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
| 19 | ул. Тихая | грунтовое | V | 0,3 | второстепенная | 30 | 6 | 2 | нет |
|  | д. Заозеровка | грунтовое | V | 0,5 | главная | 40 | 7 | 2 | нет |
|  | Итого: |  |  | 18800 |  |  |  |  |  |

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

С развитием автомобилестроения и увеличением грузопотоков, а соответственно, и нагрузок на дорожное полотно, их качество более не является удовлетворительным.

Основные мероприятия в плане развития существующей сети автодорог местного значения на перспективу до 2018 г предусматривают  обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и дорожных сооружений на них.

В целях совершенствования транспортной инфраструктуры муниципального района планируется:

- проведение мероприятий по восстановительному ремонту и качественному содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и мостов между населенными пунктами;

- совершенствование структуры и системы управления дорожным хозяйством  района;

- совершенствование рынка дорожных работ, повышение качественного уровня конкуренции;

- строительство станции технического обслуживания на 4 машины в с. Нижний Сып;

- благоустройство площадок для остановки общественного транспорта.

# 9.  Инженерная инфраструктура

# 9.1 Водоснабжение и водоотведение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и предприятий с.Верхний Сып осуществляется из подземных источников (артезианские скважины), в других населенных пунктах сельского поселения обеспечивается  питьевой водой за счет децентрализованных  источников (шахтные колодцы), родники и ручьи. Подача воды потребителю проводится без предварительной водоподготовки.

Степень износа водопроводных сетей 5%. Водопроводные сети работают нормально.

Общие среднесуточное потребление воды на 1 человека для хозяйственно-питьевых нужд составляет 200 л в сут.

Существующая система водоснабжения осуществляется из артезианских скважин глубиной около 80 м. Всего по поселению 4 скважины:

Источники питьевого водоснабжения на 01.01.2013 г.

Таблица 32

| Населенный пункт | Источники питьевого водоснабжения, состояние | Месторасположение скважины | Протяженность сетей водопровода(м), его состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Верхний Сып | Артезианская скважина №1 (состояние удовлетворительное) Артезианская скважина №2 (состояние удовлетворительное) Артезианская скважина №3 (резерв-состояние удовлетворительное) Артезианская скважина №4 (резерв-состояние удовлетворительное) | В 100м юго-западнее от здания пожарного депо, расположенного по адресу: с.Верхний Сып, ул. Школьная, д.9 В 100м юго-западнее от дома № 63, расположенного по адресу: с.Верхний Сып, ул. Центральная В 150м юго-западнее от дома № 21, расположенного по адресу: с.Верхний Сып, ул. Новая В 200м юго-восточнее от дома № 27, расположенного по адресу: с.Верхний Сып, ул. Заводская | 4000 (состояние удовлетворительное) |
| с. Нижний Сып | Из реки Сып, природных родников, бытовых приусадебных колодцев, (качество воды и состояние водообеспечения-неудовл.) | Разведанных артезианских скважин нет-необходимо провести изыскательские работы | В перспективе требуется проектирование и строительство водопровода по населенному пункту. |

Скважины не лицензированы, охранные зоны не установлены, документов на скважины нет.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети по состоянию на конец 2012 г., км.

Таблица 33

| Территория | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети |
| --- | --- |
|  | всего | нуждается в замене | заменено в отч. год |
| Нижнесыповское с.п. | 4,0 | - | - |

### Водоотведение

На сегодняшний день централизованной системы канализирования на территории поселения нет. Население поселения пользуется выгребными ямами.

Проектные предложения до 2033 г. на перспективу необходимо строительство водопроводных сетей в с. Нижний Сып – 11500 м  и д. Средний Сып – 1200 м.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализации следует применять фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, устройство ливневой канализации. Предусмотреть лицензирование скважин и разведку подземных вод.

9.2 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселения осуществляется по радиальной схеме от 4 трансформаторных подстанций напряжением  110кВ и  35кВ Пермской энергосистемы, с общей установленной мощностью силовых трансформаторов – 33 300 кВ ампер.

Поставка электроэнергии  осуществляется филиалом ОАО «Пермэнерго» «Кунгурские электрические сети» по отпайке на ПС Суда от ВЛ 110кВ Ирень-Карьево.

Состояние муниципальных сетей, по которым осуществляется транспорт электрической энергии, не вполне удовлетворительное, характеризуется значительным износом линий электропередач и трансформаторных подстанций (на 01.01.2010г 49% ТП со сроком эксплуатации более 25 лет).

Строительства новых объектов электроэнергетики для электроснабжения сельских населенных пунктов на территории Уинского муниципального района на перспективу до 2025г не требуется.

Улучшение энергоснабжения потребителей сельского поселения предполагается путем:

- ремонта систем транспорта электроэнергии;

- замены трансформаторов: 4ТП в с. Нижний Сып, д. Чесноковка 1ТП и д.Средний Сып 1ТП;

- внедрения энергосберегающих технологий.

9.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Обеспечение теплом жителей Нижнесыповского сельских поселений осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, включая коммунально-бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения. В связи с использованием угольного топлива, возрастает себестоимость теплоэнергии, и увеличиваются расходы предприятий и населения на оплату энергоресурсов.

На перспективу необходимо газифицировать населенные пункты сельского поселения.

Сведения о котельных, осуществляющих поставку тепловой энергии на территории поселения

Таблица 34

| Территория | Количество котельных | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | дрова |
| Нижнесыповское с.п. существующие | 12 | 6 | 4 | 2 |
| Нижнесыповское с.п. проектируемые | 13 | 11 | - | 2 |

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования,  перевод их на природный газ. Теплотрасс на территории поселения не будет. Теплоснабжение будет осуществляться за счет индивидуальных котелных.

9.4  Газоснабжение

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. Для мелких энергетических установок (например, квартальные и промышленные котельные) превышение КПИ может достигать величины 25-30%. При этом замещение твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ.

Источниками газоснабжения природный и сжиженный газ. Природный газ АГРС находится вблизи д. В.Сып. В Нижнесыповском сельском поселении газифицировнным населенным пунктом является с. Верхний Сып, газифицированы 92 квартиры. В жилых домах усадебного типа газ подается на нужды отопления, горячего водоснабжения и на приготовление пищи.

Обслуживание потребителей осуществляется Чайковским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

Основные показатели газификации Нижнесыповского сельского поселения

Таблица 35

| № | Наименование показателей | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС Вер.Сып, производительность (проект 876 тыс.м3/год) |  |
| 3 | Производительность, факт, тыс.м3 | 277,000 | 196,584 | 202,835 | - |
|  | отпуск потребителям сетевого газа, всего, тыс.м3 | 243,000 | 178,450 | 185,700 | - |
|  | в т.ч. населению, тыс.м3 | 62,500 | 63,100 | 64,200 | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды, тыс.м3 | 180,500 | 115,350 | 121,500 | - |
|  | промышленным предприятиям, тыс.м3 | - | - | - | - |
|  | протяженность межпоселковых газопроводов, км | - | - | 2 км | 6,5 км |
|  | протяженность внутрипоселковых распределительных газовых сетей, км | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 15,6 км |
| 4 | технологические потери | - | - | - | - |
| 5 | количество газонаполнительных и заправочных станций в районе, шт. | В дальнейшем до 2033 года построить межпоселковых газопроводов 6 км и внутрипоселковых распределительных сетей – 2 км до д. Средний Сып |

В настоящее время действует краевая целевая программа «Газификация Пермского края на 2012 - 2015годы». Основная цель Программы - повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для социально-экономического развития Пермского края за счет газификации населенных пунктов.

Приоритетным направлением газификации Пермского края является создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы и организациями жилищно-коммунального хозяйства посредством перевода муниципальных котельных на газовое топливо и перевода жилищного фонда со сжиженного на природный газ.

Основными задачами программы являются:

- развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объема потребления природного газа населением;

- создание условий надежного обеспечение газом потребителей различных категорий;

9.5 Связь

Телефонную стационарную связь на территории Нижнесыповского сельского поселения обеспечивает «Уралсвязьинформ» Уинский ЛТУС. АТС расположены в с. Верхний Сып и с. Нижний Сып.

Число телефонов на 100 человек по сельскому поселению – 5  шт., что не соответствует средней обеспеченности телефонами  сельской местности по Пермскому краю (11,9 шт. на 100 человек).

Техническое состояние средств связи, в основном, удовлетворительное и пригодно к дальнейшей эксплуатации, за исключением части линейного хозяйства и нуждающихся в замене декадно-шаговых АТС.

В Нижнесыповском сельском поселении необходимо предусмотреть развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные  сети  и  системы  передачи  данных.

На территории поселения имеется два почтовых отделения ФГУП «Почта России» в с. Нижний Сып и с. Верхний Сып.  Здания в котором находится почтовое отделение является федеральной собственностью ФГУП «Почта России» в удовлетворительном состоянии.

Основные мероприятия

Основные мероприятия по развитию телефонной сетей связи следующие:

- замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- обеспечение универсальными услугами связи с использованием таксофонов в сельском поселении;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

- поддержание здания почтовых отделений в хорошем состоянии.

- расширение ассортимента почтовых услуг;

- ускорение продвижения периодических печатных изданий и письменной корреспонденции.

Необходимо развитие в Нижнесыповском сельском поселении системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Развитие этого вида связи должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью с применением новейших  технологий и повышения качества связи.

### 10 Мероприятия по гражданской обороне, предотвращению чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

10. 1 Мероприятия по гражданской обороне:

В целях защиты территории поселения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, проектом предполагается:

- Проектирование противорадиационных укрытий. Размещение защитных сооружений в населенных пунктах района должно увязываться с планами приема эвакуируемых.

- Проектирование противорадиационных укрытий осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны». Размещение противорадиационных укрытий определено в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, административных зданий промышленных предприятий, объектов социальной сферы.

- Дальнейшее развитие системы оповещения, охватывающей все территории  Уинского муниципального района.

- Отработка и наращивание системы управления в особый период и кризисных ситуациях (ПУ, ГЗПУ, основные и дублирующие системы связи и другое), дальнейшее развитие инфраструктуры служб спасения и оказания экстренной помощи – пожарных депо, скорой помощи.

- Корректировка маршрутов перевозки пожаро-, взрывоопасных и химически опасных грузов автомобильным транспортом.

- При застройке населенных пунктов выбор этажности жилой застройки, обеспечивающий незаваливаемые проезжие части сопредельных улиц и дорог в соответствии п.3.23. СНиП 2.01.51-90 – «ширину незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует принимать не менее 7-ми метров».

10.2. Чрезвычайные ситуации  природного характера

Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории или акватории, сложившейся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и  окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Лесные пожары, бури, ураганы, смерчи, снежные заносы и обледенения - все это природные чрезвычайные ситуации, и они всегда будут спутниками человеческой жизни.

Стихийные бедствия - разрушительное природное и природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.

К стихийным бедствиям относятся опасные явления или процессы геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения.

Стихийные бедствия могут стать причиной многих аварий и катастроф.

При стихийных бедствиях, авариях и катастрофах жизнь человека подвергается огромной опасности и требует сосредоточения всех его духовных и физических сил, осмысленного и хладнокровного применения знаний и умений по действию в той или иной чрезвычайной ситуации.

Среди атмосферных процессов, происходящих на территории сельского поселения, наибольшую опасность представляют сильные ливни, грозы, метели и снегопады.

От правильных действий в условиях чрезвычайных ситуаций во многом зависит не только ваше спасение, но и спасение тех, кто оказался рядом с вами.

На территории поселения наиболее вероятны природные чрезвычайные ситуации, обусловленные:

- опасными метеорологическими явлениями и связанными с этими явлениями нарушениями функционирования линий электропередачи и связи, нарушениями в работе транспорта и коммунальных служб;

- опасными геологическими явлениями (карст, овражная эрозия, абразия);

- природными (лесными) пожарами.

К природным факторам отнесены: геологические условия, климатические условия, гидрологические условия.

К опасным геологическим условиям на территории поселения отнесены: овражная эрозия, абразия, суффозия, карст.

Развитие карста – опасный геологический процесс, проявление которого в виде провалов на поверхности и образование подземных полостей, осложняет условия  строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. Проявление карстовых и карстово-суффозионных процессов может впоследствии привести к возникновению как локальных, так и региональных социально-экономических проблем связанных с выходом из рабочего состояния магистральных водоводов, газопроводов, нефтепроводов и появление аварийных, вплоть до полной непригодности для эксплуатации, жилых и нежилых помещений.

На карстоопасной территории все инженерно-геологические и сопутствующих им инженерно-геодезические и инженерно-гидрологические изыскания должны производиться в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям  для строительства, а также   разработанным и введенным территориальным строительным нормам для Пермского края.

Основными задачами инженерно-геологических изысканий в карстовых районах являются:

- установление степени опасности воздействия карста на сооружения, экологическую и социально-экономическую обстановку (включая психологические, эстетические и другие аспекты);

- составление прогноза развития карста на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

- определение возможности активизации карста в процессе эксплуатации проектируемых объектов под влиянием техногенных воздействий;

- выработка общей стратегии и конкретных рекомендаций для проектной подготовки мероприятий по противокарстовой защите (ПКЗ).

Абразия, как по своим масштабам, так и последствиям является ведущим процессом в пределах рек (волновой размыв берегов). Она часто является причиной таких явлений, как обвалы, осыпи, оползни, линейная эрозия.

Характер абразионного воздействия, формы его определяются в основном геологическим строением берега. Средняя скорость берегоразрушения (отступление берега) в суглинках, составляет десятки и сотни метров.

Эрозионные процессы имеют широкое развитие, их проявление значительно осложняет условия строительства и хозяйственного освоения земель.

На территории поселения имеет место плоскостная эрозия, разрушающая почву на поверхности и линейная (овражная, глубинная), при которой разрушение идет вглубь.

Линейная эрозия в виде оврагообразования проявляется как в пределах речных долин, так и на водораздельных пространствах. В карстующихся породах (известняках, гипсах, ангидритах) для оврагов типичен каньонообразный поперечный профиль и тальвег с резкими перепадами. Овраги здесь нередко формируются за счет слияния линейно-вытянутых карстовых воронок. Овраги относятся к эрозионным и карстово-эрозионным.

К опасным климатическим условиям, способным вызывать аварии в сетях жизнеобеспечения населенных пунктов, на транспорте  и  др. можно отнести:

- сильные морозы (свыше  –25ºС) и снежные заносы;

- сильные ветры скоростью более 20 м/сек;

-  снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- ливни с интенсивностью более 30 мм/час;

- град с диаметром частиц 20 мм и более;

- грозы и весеннюю распутицу;

- природные пожары.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров  (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противосколжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Согласно паспорту безопасности на территории поселения частота риска возникновения опасных метеорологических явлений маловероятна.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому  при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Гроза

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, которое сопровождается многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, громом, сильным дождем, нередко градом. Согласно статистике, в мире ежедневно случается 40 тысяч гроз, ежесекундно сверкает 117 молний.

Грозы часто идут против ветра. Непосредственно перед началом грозы обычно наступает безветрие или ветер меняет направление, налетают резкие шквалы, после чего начинается дождь. Однако наибольшую опасность представляют «сухие», то есть не сопровождающиеся осадками, грозы.

Во время грозы следует:

- в лесу укрываться среди невысоких деревьев с густыми кронами;

- в горах и на открытой местности прятаться в яме, канаве или в овраге;

- все крупные металлические предметы сложить в 15-20 метрах от себя;

- укрывшись от грозы, сесть, подогнув под себя ноги и опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соединить вместе;

- под себя подложить полиэтиленовый пакет, ветки или лапник, камни, одежду и т.д., изолируясь от почвы;

- в пути группе рассредоточиться, идти по одному, не спеша;

- в укрытии переодеться в сухую одежду, в крайнем случае, тщательно выжать мокрую.

Во время грозы нельзя:

- укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, выступающих над другими;

- прислоняться или прикасаться к скалам и отвесным стенам;

- останавливаться на опушках леса, больших полянах;

- идти или останавливаться возле водоемов и в местах, где течет вода;

- прятаться под скальными навесами;

- бегать, суетиться, передвигаться плотной группой;

- находиться в мокрой одежде и обуви;

- оставаться на возвышенностях;

- находиться возле водотоков, в расщелинах и трещинах.

Природные пожары

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за нарушения мер пожарной безопасности при обращении с огнем, а также в результате использования неисправной техники. Бывает, что пожары возникают в результате удара молнии во время грозы.

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Природные пожары подразделяются на лесные и степные пожары.

Лесной пожар - самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лесных экосистемах.

Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость его распространения, которая определяется скоростью продвижения его кромки, т.е. полосы горения по контуру пожара.

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, подразделяются на низовые, верховые и подземные (торфяные).

Низовой пожар - пожар, распространяющийся по земле и по нижним ярусам лесной растительности. При низовом пожаре горят лесная подстилка, травяно-кустарничковый покров, подрост и подлесок.

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высота пламени доходит до 1,5-2 метров, а скорость распространения обычно не превышает 1 -3 метров в минуту, температура огня в зоне пожара составляет 400-900 °С.

Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и охватывает кроны деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, скорость его распространения в безветренную погоду может достигать 3-4 км/ч, в ветреную - 25-30 км/ч и более.

Наличие лесопокрытых площадей на территории поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

10.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории поселения потенциально опасных объектов (трубопроводы и объекты добычи нефти,  автомобильный транспорт, электросети) или как следствие аварий на таких объектах.

Местоположение трубопроводов и объекты добычи нефти указаны на картографическом материале «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края».

1) Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории Нижнесыповского сельского поселения потенциально опасных объектов:

- Взрыво-пожароопасные объекты:

1.1 Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты:

- месторождения нефти, фонды скважин;

- магистральные нефтепроводы;

- системы сбора, хранения и перекачки нефти;

- базы, пункты, склады, хранящие нефть и нефтепродукты;

1.2 Объекты нефтепроводного транспорта;

1.3 Объекты предприятий по добыче нефти, расположенные на территории месторождения нефти, эксплуатацию которых  осуществляет  ООО  «Лукойл-Пермь».

Хотя нефтяная промышленность является одним из устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики, однако высокая частота аварийных разрывов нефтепроводов, аварии танкеров и иных транспортных средств доставки нефти, крупномасштабные аварийные разливы нефти при добыче и переработке не могут не вызывать тревогу.

Техногенная нагрузка, создаваемая нефтегазовым комплексом - значительная, в настоящее время будет возрастать и в дальнейшем, что при современном уровне технологий может усугубить существующую экологическую ситуацию.

По масштабам и специфике негативного влияния на экосистемы, были выделены следующие техногенные объекты на территории  Нижнесыповского сельского поселения:

- буровые скважины нефтяного месторождения, как источники выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива на дизельных установках, а также жидких и твердых отходов бурения органического и неорганического происхождения;

- магистральные трубопроводы как объекты, нарушающие почвенный и растительный покров, гидрологический и мерзлотный режимы, особенно на стадии строительства, а также способные привести к пожарам лесных массивов и посевов в полосе прохождения трассы.

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются наличие на территории поселения потенциально опасных объектов (магистральный трубопровод) или как следствие аварий на таких объектах.

Протяженность нефтепроводов по территории сельского поселения составляет 80 км, объект пожаро-взрывоопасный, класс опасности 3, давление 5,5-7,5 МПА, вероятность возникновения аварии 1,97 Е-04.

Магистральные нефтепроводы эксплуатируется ООО «Пермнефтегаз» Объекты добычи, хранения и перекачки нефти находятся на обслуживании ООО  «Лукойл-Пермь».

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и особенностей размещения оборудования на опасных производственных объектах, аварии могут реализоваться в следующих видах:

-  горение (пожар) пролива. Горение проливов, взрывы могут происходить как на открытых площадках, так и в помещениях. Взрыв взрывоопасной среды внутри оборудования и коммуникаций возможен при выводе оборудования в ремонт и при пуске в эксплуатацию;

-  взрыв (детонационный взрыв) – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями.

в соответствии с требованиями СНиП
2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и «Правил охраны
магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением
Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (с изменениями, внесенными
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61) установлены
охранные зоны и зоны минимально допустимых расстояний до оси
газопроводов.

Для исключения возможности повреждения газопроводов
предусмотрены охранные зоны:

вдоль трасс магистральных газопроводов и газопроводов-отводов
- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в
25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов - в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше
расстояниях от осей крайних ниток газопроводов;

- вокруг газораспределительных станций - в виде участка земли,
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий
указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Для обеспечения безопасности жизни граждан и их имущества в
городах и других населенных пунктах от опасных производственных
факторов объектов магистральных газопроводов применяются зоны
минимально допустимых расстояний, которые зависят от диаметра,
давления газопровода и характера использования земель, а именно:

МГ 9.6 1604.3 ДО 1829.4 КМ ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ Г/ПР
УРЕНГОЙ-УЖГОРОД (1678.0-1696.0 км), инв. № 272 - в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 350 метрах от оси
трубопровода с каждой стороны;

137.9 ОТ 1605.0 ДО 1741.0 КМ ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ Г7ПРУРЕНГОЙ-УЖГОРОД (1678.0-1696.0 км), инв. № 273 - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 350 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

106.2 ОТ 1594.0 ДО 1733.0 КМ ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ Г/ПРУРЕНГОЙ-ЦЕНТР1 (1678.0-1696.0 км), инв. № 286 - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 350 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

24.1 ОТ 1670.4 ДО 1711.0 КМ ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ УРЕНГОЙ- ЦЕНТР 2 (1678.0-1696.0 км), инв. № 294 - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 350 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- ОТ 1709.0 ДО 1848.0 КМ ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ (ЯМБУРГ- ЕЛЕЦ1) (1789.0-1807.0 км), инв. № 303 - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 350 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

108.6 УЧ. 1704.5-1813.1 КМ ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ (ЯМБУРГ- ЕЛЕЦ 2) (1789.0-1807.0 км), инв. № 313 - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 350 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- ОТ 1579.3 ДО 1787.6 ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ Г/ПРОВОДА ЯМБУРГ-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА (1789.0-1807.0 км), инв. № 328 - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 350 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

ГАЗОПРОВОД-ОТВОД К ГРС С. УИНСКОЕ 16,35КМ., инв. № 305226 - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 75 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

ГРС С. УИНСКОЕ, инв. № 305227 - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, вокруг ГРС в 100 метрах;

ГРС с. Верхний Сып б/н – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, вокруг ГРС в 100 метрах;

Опасными производственными факторами газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении газопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- пониженная концентрация кислорода.

Земельные участки, входящие в охранные зоны и зоны минимально допустимых расстояний, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (с изменениями, внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), СНиП 02.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», поэтому:

- при представлении земельных участков юридическим и физическим лицам извещать их об обременении их охранными зонами и зонами минимально-допустимых расстояний газопроводов с учетом беспрепятственного доступа эксплуатирующего персонала ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

- Обеспечивать использование земельных участков, попадающих в зоны минимально допустимых расстояний газопроводов, использовать с учетом требований СНиП 02.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» табл. 4 с совместным определением х ООО «Газпром трансгаз Чайковский» размеров минимально допустимых расстояний для каждого случая индивидуально.

- Давать указания юридическим и физическим лицам до начала использования земельного участка, обремененного охранными зонами и зонами минимально-допустимых расстояний газопроводов, получать в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» технические условия на возможность проведения каких-либо работ в этих зонах.

2) Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах автомобильных дорог, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, горючие и другие вещества.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учётом перспективы её развития устанавливается ширина придорожной полосы.

Для автомобильных дорог общего пользования местного значения IV категории устанавливается придорожная полоса 50 метров (согласно ст. 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ).

Перечень автомобильных дорог

общего пользования местного значения,

проходящих по территории Нижнесыповского  сельского поселения

Таблица 36

| Наименование дороги | протяженность дороги | в том числе по типам покрытия | технические категории |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | цементо-бетон | асфаль-тобетон | ПГС, щебень | грунт |  |
| Дороги муниципального значения |  |
| Б.Ась-Заозеровка | 6,172 | - | - | 6,172 | - | IV |
| Уинское-В.Сып (уч.Н.Сып-В.Сып) | 14,516 | - | - | 14,516 | - | IV |
| Уинское-В.Сып (уч.Уинское-Н.Сып) | 8,724 | - | - | 8,724 | - | IV |
| Уинское-В.Сып»-Н.Сып(по населенному пункту Н.Сып по маршруту автобусного движения) | 1,580 | - | - | 1,580 | - | IV |

3) Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, токопроводы, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи  относящиеся к ним сооружения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев устанавливаются охранные зоны.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей свыше 1000 вольт» устанавливаются охранные зоны электрических сетей свыше 1000 вольт вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  линии от крайних проводов на расстоянии:

для линий напряжением  35 кВт 15 метров;

для линий напряжением  110 кВт 20 метров;

для линий напряжением  220 кВт 25 метров;

для линий напряжением  500 кВт 30 метров.

10.4 Чрезвычайные ситуации биологического характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории поселения могут стать две биотермические ямы , расположенные вблизи с. Нижний Сып и севернее с. Верхний Сып, которые принадлежали бывшим сельскохозяйственным предприятиям и кадбища.

Требования к размещению биотермических ям установлены «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193)  и «Нормами технологического проектирования предприятий  крупного рогатого скота» от 01.10.1999г.  НТП 1-99.

1. Выбор и отвод земельного участка для строительства отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Размещение биотермических ям в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3. Биотермические ямы размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

4.  Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Для обеспечения безопасности населения от угрозы заражения в районах существующих скотомогильников необходимо проводить следующие мероприятия:

-  осуществлять контроль за состоянием захоронений, за исправностью оборудования и заграждений, за ведением документации;

-  осуществлять постоянный биоконтроль за состоянием почв, водоисточников, и водных объектов в районах захоронений;

-  не допускать  нарушения санитарно-защитных зон при ведении хозяйственной  деятельности населением и предприятиями, любого вида строительства (особенно жилищного) вблизи этих зон;

-  своевременно осуществлять освидетельствование захоронений и устранение выявленных в ходе их недостатков;

-  не допускать осуществление водозабора на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды вблизи СЗЗ и вниз по течению рек от захоронений.

## 10.5 Организация ритуального захоронения.

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения (М., 1996 г.).

Действующие кладбища:  вблизи с.Нижний Сып. (границы кладбища проходят рядом с чертой н.п. с. Нижний Сып, восточнее н.п.) общей площадью – 2,50 га; вблизи с. Верхний Сып (границы кладбища проходят рядом с чертой н.п. с. Верхний Сып) общей площадью – 3,00 га; в 3,0 км севернее от д. Чесноковка – общей площадью - 2,00 га, вблизи с. Средний Сып (границы кладбища проходят рядом с чертой н.п. д. Средний Сып, восточнее н.п.) – общей площадью – 2.0 га.

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2. в соответствии с демографической ситуацией, принимаем естественную смертность населения в количестве 100 чел до 2025г, следовательно на расчетный срок предусматривается увеличение размера существующих кладбищ без проектирования новых на 1,0 га.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

10.6 Пожарная безопасность

Относительные показатели количества пожаров в Нижнесыповском сельском поселении ниже среднестатистических по России и Пермскому краю.

С изменением экономических условий в стране, произошли большие изменения в худшую сторону с пожарной безопасностью в Нижнесыповском сельском поселении. На протяжении многих лет вопросы пожарной безопасности в органах местного самоуправления и на предприятиях игнорировались, мероприятия по пожарной безопасности не финансировались. Добровольные пожарные дружины не имеют выездной пожарной техникой, обмундирования. На протяжении последних лет в поселении не построено ни одного пожарного депо. За нормативным радиусом (3 км) расположено четыре населенных пункта, д. Средний Сып, с. Нижний Сып, д. Чесноковка, д. Малое Рогожниково. За нормативным радиусом прибытия пожарных подразделений (20 минут) расположено три населенных пункта, с. Нижний Сып, д. Чесноковка, д. Малое Рогожниково. В связи, с чем на момент прибытия пожарных пожар успевает развиться до значительных площадей. При обнаружении пожара население не имеет возможности сообщить об этом в пожарную охрану - таксофоны в селе Нижний Сып и населенных пунктах поселения установлены только в благоустроенных частях. Населённые пункты Нижнесыповского сельского поселения от пожара не защищены. В населенных пунктах поселения нет средств оповещения населения о пожаре. При возникновении пожара на сельскохозяйственных угодьях существует угроза населённым пунктам поселения переброски огня на жилые строения и возникновения пожара в самом населённом пункте.

В селе Нижний Сып протекает река Сып, но на данном водоисточнике отсутствуют подъезды (площадки) с твердым покрытием, для установки пожарной техники, процент обеспечения села противопожарным водоснабжением составляет 5 % от нормы. Взять воду из реки для тушения пожара можно только в нескольких местах, ввиду того, что отсутствует подъезд, имеют место сезонные перепады уровня воды, пирсы для отбора воды пожарной техникой не устроены. В селе отсутствует наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами. Финансирование мероприятий по устройству, реконструкции, ремонту пожарных гидрантов не производится. Имеющиеся в сельском поселении водонапорные башни не оборудованы приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. К водоёмам в с. Нижний Сып, д. Средний Сып, с. Верхний Сып, д. Чесноковка, д. Малое Рогожниково, д. Заозеровка отсутствуют благоустроенные подъезды (пожарные пирсы), а также практически лишены противопожарного водоснабжения.

В настоящее время обучение населения мерам пожарной безопасности проводят работники Администрации Нижнесыповского сельского поселения совместно с работниками муниципальной пожарной охраны с. Верхний Сып.

В настоящее время на территории поселения ближайшей пожарной частью, является 1 пожарное депо, расположенное в с. Верхний Сып. Для целей пожаротушения имеется одна специальная автомашина.  Также имеется одна спецмашина в с. Нижний Сып

Требования к размещению объектов пожарной охраны установлены Федеральным законом РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и  НПБ 101-95 «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995г.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать в сельских поселениях - 20 минут.

На территории поселения имеются пожарные водоемы и пирсы в количестве 7 единиц, что в настоящее время недостаточно для сельского поселения. Генпланом предусмотрено устройство пожарных водоемов и пирсов в количестве 12 единиц.

Сведения о пожарных водоемах на территории Нижнесыповского сельского поселения

Таблица 37

| Название нас. пункта | Кол-во | Существующие | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижний Сып | 9 | 4 | 5 |
| Верхний Сып | 7 | 3 | 4 |
| Средний Сып | 1 | 1 | - |
| Чесноковка | 1 | 1 | - |
| Малое Рогожниково | 1 | - | 1 |
| Итого: | 19 | 9 | 10 |

Необходимо существующую систему водоснабжения оборудовать пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1-2 гидранта на 200 метров жилой застройки.

10.7 Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законам от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением губернатора Пермской области от 26.09.2003 № 521-р «О создании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», в целях поддержания в готовности сил и средств, предназначенных для действия в чрезвычайных ситуациях на территории Нижнесыповского сельского поселения разработано положение о комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Нижнесыповского сельского поселения, где утвержден состав комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Нижнесыповского сельского поселения.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Нижнесыповского сельского поселения (далее КЧСПБ) является координирующим органом, образованным для обеспечения согласованности действий администрации, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории Нижнесыповского поселения (далее - организации) при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, постоянно действующей при главе Нижнесыповского поселения.

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями и указами Губернатора Пермского края, нормативно-правовыми документами Нижнесыповского сельского поселения в сфере защиты населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также настоящим Положением.

Основными задачами Комиссии являются:

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- координация деятельности органов управления и сил ДДС Нижнесыповского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение согласованности действий организаций, находящихся на территории Нижнесыповского поселения при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

- организация планирования и контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет

следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и при необходимости вносит в установленном порядке главе администрации Нижнесыповского поселения необходимые предложения;

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Нижнесыповском поселении;

- рассматривает прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций на территории Нижнесыповского поселения, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- участвует в разработке целевых, а также научно-технических программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, готовит предложения по их реализации; '

- организует разработку предложений и осуществляет меры по развитию и обеспечению функционирования группировок сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- разрабатывает предложения по ликвидации последствий объектовых чрезвычайных ситуаций;

- рассматривает вопросы по организации размещения временно отселяемого (эвакуируемого) населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в места проживания;

- организует взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, соседних поселений, общественными объединениями по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- вносит предложения главе администрации Нижнесыповского поселения по направлению необходимых сил и средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий за пределами поселения.

запрашивать у руководителей организаций, предприятий и учреждений,

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать у руководителей организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории Нижнесыповского поселения необходимую информацию;

заслушивать на своих заседаниях руководителей и представителей организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории Нижнесыповского поселения;

- создавать по мере необходимости оперативные и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок их работы.

Общее руководство Комиссией осуществляет ее председатель, а в его отсутствие либо по его поручению - один из заместителей председателя Комиссии.

Председатель Комиссии назначается или освобождается главой администрации Нижнесыповского поселения.

Численность и персональный состав Комиссии утверждаются главой администрации Нижнесыповского поселения.

Работа Комиссии организуется на основе годовых планов работы. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Для организации текущей плановой работы заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. При возникновении чрезвычайных ситуаций Комиссия созывается незамедлительно. Заседания Комиссии являются правомочными при наличии на заседании более половины членов Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. Комиссия принимает решения открытым голосованием. Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются нормативно-правовыми документами, положения которых в свою очередь являются основанием для принятия соответствующих решений в организациях и структурных подразделениях Нижнесыповского поселения.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Нижнесыповского сельского поселения.