«Схема территориального планирования»

Уинский муниципальный район

Пермского края

Том 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 1

| Генеральный директор ЗАО «Дубль-Гео» |  | Д. К. Жумаканов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер ЗАО «Дубль-Гео» |  | Б. Р. Корнев |
| Главный инженер проекта |  | В. Г. Бурнатов |
| Главный архитектор проекта |  | Д. Г. Мельников |

Екатеринбург

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

«Схема территориального планирования Уинского муниципального района» выполнена коллективом специалистов в составе:

- Генеральный директор ЗАО «Дубль-Гео» Жумаканов Д.К.

- Главный архитектор проекта Мельников Д.Г.

- Главный инженер проекта Бурнатов В.Г.

- Главный специалист по инженерной геологии Зеленцов Ю.Г.

- Главный специалист по ГИС - технологиям Суслов В. А.

- Эколог Назаров А.Г.

В проекте использованы материалы субподрядных работ

Института экономики УрО РАН г. Екатеринбург:

- «Оценка динамики социально-экономических показателей    жизнедеятельности Уинского муниципального района»;

- «Прогноз развития  Уинского муниципального района».

Руководитель темы:

- Андреева Е.Л., руководитель центра развития человеческого потенциала,

доктор экономических наук

Исполнители:

- Орлова Е.А., ст. научный сотрудник, канд. экон. наук

- Копысова А.С., ст. научный сотрудник, канд. экон. наук

- Павленко О.О., стажер-исследователь

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	8

II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

1.	Природные условия и ресурсы	10

1.1.	Климат	10

1.2.	Земельные ресурсы. Распределение земельного фонда по угодьям	12

1.2.1.   Категории земель	12

1.2.2.   Распределение земельного фонда по угодьям	14

1.3.      Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы.	17

1.4.      Инженерно-геологическая характеристика, полезные ископаемые	20

1.4.1.   Геологическая изученность	20

1.4.2.   Рельеф и геоморфология	21

1.4.3.   Стратиграфия	22

1.4.4.   Тектоника	24

1.4.5.   Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	25

1.4.6.   Инженерно-геологическая характеристика	32

1.4.7.   Минерально-сырьевые ресурсы	41

1.5.      Почвенно-растительные условия	46

1.5.1    Характеристика почв	46

1.5.2.   Растительность	54

1.6.      Лесные ресурсы	56

1.7.      Рекреационные ресурсы	64

1.8.      Анализ экологической ситуации	71

1.8.1.   Охрана атмосферного воздуха	75

1.8.2.   Санитарное состояние и охрана водных ресурсов	82

1.8.3.   Санитарное состояние почвенного покрова	86

1.8.4.   Обеспечение радиационной безопасности.	93

1.9.      Особо охраняемые природные территории	95

1.10.    Объекты культурного наследия	106

2. Планировочная ситуация	115

2.1.     Современное использование территории. Расселение.	115

2.2.     Планировочные ограничения	120

3. Комплексный градостроительный анализ территории	130

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

.

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | «Схема территориального планирования» Уинский муниципальный район Пермского края. Положение о территориальном планировании. том 1, книга 1. | 7/1711 |
| 2 | «Схема территориального планирования» Уинский муниципальный район Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2, книга 1 | 7/1712 |
| 3 | «Схема территориального планирования» Уинский муниципальный район Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2, книга 2. | 7/1713 |
| 4 | «Схема территориального планирования» Уинский муниципальный район Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2, книга 3. | 7/1714 |
| 2. Графические материалы |
| 1 | Схема территориального планирования Уинского муниципального района Пермского края Схема современного использования территории М 1:25 000 Врезки: - Геостратегическое положение Уинского муниципального района в составе Пермского края. | 7/1715 |
| 2 | Схема территориального планирования Уинского муниципального района Пермского края Схема комплексной оценки территории М 1:50 000 Врезки: -Почвенная карта-схема Уинского муниципального района Пермского края М 1:150 000, -Инженерно-геологическая карта-схема Уинского муниципального района Пермского края М 1:150 000. | 7/1716 |
| 4 | Схема территориального планирования Уинского муниципального района Пермского края Схема развития транспортной и инженерной инфраструктуры М 1:50 000 | 7/1717 |
| 5 | Схема территориального планирования Уинского муниципального района Пермского края М 1:25 000 Врезки: -Экологический каркас Уинского муниципального района Пермского края, М 1:100 000 -Планировочная структура Уинского муниципального района Пермского края, М 1:100 000 | 7/1718 |
|  | 3. Электронные материалы |  |
|  | Тексты томов 1-4 в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG и MapInfo | 7/1719 |

# ВВЕДЕНИЕ

Работы по разработке «Схемы территориального планирования  Уинского муниципального района» выполнены ЗАО «Дубль-Гео»  по  муниципальному контракту № 24-ПР/07 от 24 августа 2007г по заказу муниципального  учреждения «Управление капитального строительства» администрации Уинского муниципального района Пермского края.

«Схема территориального планирования Уинского муниципального  района»  разработана на основе:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в соответствии с которым «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований» (гл.3, ст. 9);

- Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 38-р, определяющей ключевые направления деятельности, обеспечивающие достижение таких стратегических целей развития страны, как повышение благосостояния населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны и содержащей региональные аспекты социально-экономического развития, включая основные задачи регионального развития и институты региональной политики;

- системы целей и задач исполнительных органов государственной власти Пермского края, утвержденной распоряжением губернатора края от 13.06.2006 № 220-р, согласно которой в качестве основных целей выдвигаются: экономический рост, улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни населения, создание рыночных механизмов в социальной сфере, развитие инфраструктуры области, развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры;

- Стратегии социально-экономического развития Пермской области (Постановление Законодательного собрания Пермской области от 18.09.2003 № 990), содержащей  ключевые преимущества и проблемы социально-экономического развития края, а также приоритетные направления социально-экономического развития края;

- концепции Программы социально-экономического развития Пермского края в 2006-2010 годах и на период до 2015 года (Постановление Законодательного собрания Пермской области и Законодательного собрания Коми-Пермяцкого автономного округа от 22 июня 2006 г. N 27), целью которой является определение приоритетных направлений социально-экономического развития Пермского края в целом и на уровне отдельных отраслей и микрорайонов, а также выработка механизмов, позволяющих реализовать данные направления;

- положений «Схемы территориального планирования» Пермского края, определяющих развитие пространственной структуры территории края, принципы развития социальной сферы, расчеты основных экономо-градостроительных параметров (жилищное, культурно-бытовое строительство, развитие рекреации, туризма и пр.), принципиальные направления развития транспортных связей и инженерных систем;

- анализа материалов, предоставленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, включая социально-экономические показатели муниципальных образований Пермского края, основные показатели уровня жизни населения городов и районов Пермского края и др.;

- анализа материалов, предоставленных администрацией Уинского муниципального района, администрациями поселений,  территориальными органами исполнительной власти,  хозяйствующими организациями;

- научных и проектных разработок отдела развития региональных социально-экономических систем Института экономики УрО РАН.

Схема территориального планирования муниципального района должна содержать:

1. Положение о территориальном планировании муниципального района (утверждаемая часть);

2. Обосновывающие материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).

В разработке  проекта принял участие  Институт экономики РАН г. Екатеринбург. Руководитель темы - Андреева Е.Л., руководитель центра развития человеческого потенциала, доктор экономических наук

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений администрации. Фактически созданная ГИС является основой для создания «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Для разработки «Схемы» использовались:

Материалы ранее выполненных топографических съемок и инженерно-геологических изысканий масштаба 1:10 000, представленных администрацией Уинского муниципального района.

Планы насаждений Гослесхоз «Уинский» и ГФУ «Уинский сельский лесхоз» масштаба 1:10 000, представленных соответствующими учреждениями.

Схема территориального планирования Уинского муниципального района разработана на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) - 2015г.

II этап (вторая очередь) – 2025г.

III этап – прогноз на 25-50 лет, перспектива. Этап графически отражается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации района.

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и  высказанные предложения Главу администрации Уинского муниципального района           И.Я. Быкариза,  первого заместителя Главы В.А. Накарякова, начальника  МУ «Управления капитального строительства» Е.К. Хайруллину, председателя комитета по управлению имуществом С.М. Тавабилову, начальника отдела  архитектуры и градостроительства О.В. Рассохина.

# I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель проекта – совместно с администрацией Уинского муниципального района сформулировать принципиальные предложения по пространственной организации территории  в соответствии со стратегией устойчивого развития РФ. Для обеспечения устойчивого развития территории района необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

-повышение уровня жизни и условий проживания населения;

-достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития района;

-экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

-обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики;

-существенное улучшение экологической ситуации;

-современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры;

-создание «гуманной» среды обитания, сохранение культурного и природного наследия.

В «Схеме территориального планирования» Уинского муниципального района, в соответствии с техническим заданием, решались следующие задачи:

1.Выделение основных социально-экономических факторов, влияющих на развитие муниципального района. Разработка прогноза развития района по группам показателей: промышленный комплекс, демографический потенциал, трудовые ресурсы и занятость населения на период до 2025года.

2.Принципиальные направления реконструкции и развития  в границах муниципального района автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, современных  инженерных систем электро- и газоснабжения поселений.

3. Разработка принципов развития социальной сферы, расчеты основных экономико-градостроительных параметров (жилищное, культурно-бытовое строительство, организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального и среднего образования, медицинской помощи, развитие рекреации и пр.).

4.Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса и рациональному использованию природных ресурсов. Разработка предложений по развитию системы ООПТ и рекреационных территорий.

5.Предложения по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

6.Предложения по организации мероприятий по защите территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Проектирование резервных площадок для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

В проекте  проведен анализ ресурсного потенциала территории района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития, определены мероприятия по совершенствованию инженерно-транспортной структуры, представлены варианты сценарного развития территории района.

Основополагающим документом, задающим общие условия для территориального развития Уинского муниципального района, является «Схема территориального планирования» Пермского края.  С учетом основных положений «Схемы» Пермского края, «Схема территориального планирования» Уинского муниципального района дает принципиальные решения, которые впоследствии должны уточняться и развиваться последующими проектными разработками: генеральными планами поселений, специальными тематическими планировочными работами.

Данная «Схема» лежит в основе местной политики – сферы деятельности лиц, принимающих решения в области экономического, социального и экологического развития района.

# II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Климат района умеренно-континентальный, с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, теплым летом.

Метеорологические характеристики района приводятся по данным метеостанции Чернушка за 1966 - 2007гг, а также используются дополнительные сведения согласно  СНиП 23-01-99  «Строительная климатология».

Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым – июль. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать – 50° С, максимум летом +38° С. По данным метеостанции Чернушка, средняя многолетняя температура самого холодного месяца –17,1 ° С, самого жаркого +25,2° С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накопление снега идет в начале зимы. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 сантиметров. Почва промерзает в среднем на глубину 68–76 сантиметров. Разрушение устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады апреля.

Характерной чертой зимней циркуляции являются частые вторжения воздушных масс с севера, а также южные циклоны, с которыми связаны резкие изменения погоды (снегопады, оттепели). В весенне-летний период возможны возвраты холодов, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега.

Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0о. Этот переход весной происходит в начале-середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 557 миллиметров. За период с апреля по октябрь выпадает 393 миллиметра, за холодный период (ноябрь–март) – 164 миллиметра, максимальный слой суточных  осадков (90 миллиметров) приходится на теплый период. Средняя годовая относительная влажность воздуха в Уинском районе составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%.

Среднегодовая скорость ветра достигает 3,1 метра в секунду. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости ветра приобретают с октября по февраль. Преобладающее направление ветра – южное и юго-западное.

Таблица 1.1.1.- Среднегодовая повторяемость ветра в % по направлениям (1985-2007гг).

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 13 | 6 | 6 | 24 | 17 | 15 | 10 | 9 |

Таблица 1.1.2.-  Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра (м/с).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,1 |

Продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1850 часов, наименьшая за год наблюдается в декабре, наибольшая – в июне. В теплое время года от 2 до 5 дней в месяц бывает без солнца,  в холодное время года число дней без солнца увеличивается до 15-25 и более. Продолжительность периода с температурой выше 10°С соответствует периоду активной вегетации и равняется в среднем 125 дням с суммой средних суточных температур 1925°, с температурой выше 15°С соответственно 70 дням и 1266°. Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней, сумма средних суточных температур за этот период равна 2190°, количество осадков – 393 миллиметра.

Запасы продуктивной влаги в почве к началу сева ранних яровых культур составляют 140–145 миллиметров в метровом почвенном слое.

Значительное влияние на хозяйственное использование территории оказывают туманы, грозы, метели, гололедицы. В августе-сентябре бывает до 24 дней с туманами. Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз приходится на период с мая по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с грозой. Грозы являются опасным метеорологическим явлением, сопровождающимся сильными электрическими разрядами, порывистыми ветрами, сильными ливнями, часто выводят из строя линии электропередач и связи, вызывая пожары, затрудняют работу многих отраслей хозяйства. В зимний период часты метели.

В Уинском районе достаточно благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства в животноводческо-зерновом направлении. Возможна перезимовка озимых культур, многолетних трав и плодово-ягодных культур. Отсутствие интенсивного негативного воздействия на окружающую среду делает район благоприятным для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем частые возвраты холодов весной и в начале лета, заморозки в первой половине лета, осложняют ведение сельского хозяйства в районе.

### Земельные ресурсы. Распределение земельного фонда по угодьям

### 1.2.1. Категории земель

По данным формы статистической отчетности № 22-2 «Сведения  о наличии и распределении земель по категориям и угодьям»  Уинского территориального отдела Управления Роснедвижимости по Пермскому краю, территория  Уинского района на 01 января 2008г составляет 155 534га. В структуре земельного фонда значительную площадь имеют земли сельскохозяйственного назначения – 77 350га,  земли лесного фонда занимают 61 600га, земли запаса – 13 495га, земли поселений - 2424га, промышленности -665га. (Рис. 1.2.1.1.).

Рис. 1.2.1.1. Распределение земель Уинского района по категориям на 01.01.2008г

Из общей площади района в собственности граждан находится 27210га  земель (17,5%), в собственности юридических лиц - 68га (0,04%), в государственной и муниципальной собственности - 128256 га (82,46%).

Земли сельскохозяйственного назначения.  К категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, предназначенные и предоставленные для нужд сельского хозяйства и расположенные вне границ населенных пунктов.

Земли данной категории используются гражданами и юридическими лицами для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Уинском районе составляет 77350га, из них 50466га занимают сельскохозяйственные угодья (65,2% земель данной категории). На  земли, занятые лесом, приходится 22861га или 29,6%.  На долю земель, занятых дорогами, постройками, лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд, нарушенными  и прочими землями, приходится 4023га  (5,2%).

В государственной и муниципальной собственности, из общей площади земель сельскохозяйственного назначения находится 52816га, в собственности граждан - 24466га, в собственности юридических лиц – 68га.

Земли населенных пунктов. В эту категорию включены земли, расположенные в пределах границ сельских населенных пунктов. На 01.01.2008г земли сельских населенных пунктов занимают площадь 2424га, из них земли общего пользования - 652га (26,9%).

Под общественно-деловой застройкой занято 168га (6,9%), земли промышленности – 30 га (1,2%); земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций - 14га (0,6%).

Земли сельскохозяйственного использования занимают 1413га (58,3%), в том числе личные подсобные хозяйства - 1323га, крестьянские (фермерские) хозяйства - 2га, предприятия, занимающиеся сельскохозяйственным производством - 13га, огороднические объединения и индивидуальные огородники - 6га.

Земли лесничеств и лесопарков занимают 42га (1,7%),  земли под водой 46га (1,9%). Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность,  занимают 59га (2,4%).

Земли промышленности и иного специального назначения. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения расположены за пределами черты поселений и используются предприятиями, организациями и учреждениями для выполнения  возложенных на них  задач.

Площадь данной категории земель составляет 665га или 0,43% от земельного фонда Уинского муниципального района. В состав земель промышленности и иного специального назначения в Уинском районе входят:

- земли промышленности - 113га;

- земли транспорта – 547га (в том числе 542га – земли автомобильного транспорта и 5га - трубопроводного);

- земли связи, радиовещания, телевидения - 5га;

В составе данной категории земель преобладают земли под дорогами  - 515га  (77,4%), земли застройки составляют 109га (16,4%). На долю лесных площадей, нарушенных и прочих  земель приходится 41га или 6,2%.

Земли государственного лесного фонда.  Площадь земель лесного фонда составляет 61600га.  В составе земель лесного фонда лесные земли занимают 60012га  (97,4%). Из них покрытые лесами - 59080га, не покрытые лесами 932га. Нелесные земли представлены сельскохозяйственными угодьями – 454га (0,7%), землями под водой – 37га (0,1%), под дорогами - 483га (0,8%),  под болотами - 125га (0,2%), под застроенными территориями - 47га (0,1%) и под прочими угодьями - 442га (0,7%).

Земли запаса. Площадь категории земель запаса составляет 13495га. Значительную долю в структуре земель запаса занимают сельскохозяйственные угодья - 3679га (27,3%),  и лесные земли – 7697га (57%). На земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд приходится 924га (6,8%). Земли под водой, дорогами, застройкой и прочие земли занимают 1195га или 8,9% земель данной категории.

### 1.2.2. Распределение земельного фонда по угодьям

Земельный фонд района составляют различного вида  угодья. Земельные угодья - часть поверхности земли, обладающая определенными естественно - историческими свойствами, позволяющими использовать ее для конкретных  хозяйственных целей.

Земельные угодья района являются основным элементом государственного земельного учета. Угодья подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. К сельскохозяйственным  угодьям относятся: пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища. Несельскохозяйственные угодья: земли под водой и  болотами, лесные площади, земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд,  земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли.

На 01.01.2008г площадь сельскохозяйственных  угодий во всех категориях земель Уинского муниципального района составила 56095га или 36,1%  всего земельного фонда района. На несельскохозяйственные угодья приходится  99439га или 63,9%.

В Уинском муниципальном районе, как и во всем Пермском крае, преобладают лесные угодья. Лесные площади занимают 90613га или 58,3% землепользования района.

Сельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям относятся земли, предназначенные и систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

В Уинском районе основная доля сельскохозяйственных угодий  (90%) сосредоточена в категории земель сельскохозяйственного назначения и составляет  50466га. 	В составе земель поселений сельскохозяйственные угодья занимают площадь 1496га (2,7% от общей площади этой категории земель), в землях запаса – 3679га (6,5 %), в землях лесного фонда – 454га (0,8%).

В структуре сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес оставляет пашня - 33876га (60,39% от общей площади сельскохозяйственных угодий района). Кормовые угодья (сенокосы и пастбища) занимают 19438га (34,65%), многолетние насаждения – 43га (0,08%), залежь- 2738га (4,88%). Структура сельскохозяйственных угодий представлена на рис.1.2.2.1.

Рис. 1.2.2.1. Состав сельскохозяйственных угодий в Уинском районе на 01.01.2008г

Осушенные земли в районе занимают площадь 566га. Орошаемые земли – 153га.

Лесные площади и земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд. Лесные площади по данным учета в Уинском районе занимают 90613га (58,3%) от общей площади района. Из них 88641га   покрытые лесами,  1972га – не покрытые лесами земли. Наибольший  удельный вес лесные угодья имеют в категории земель лесного фонда - 60012га или 66,3%. На землях сельскохозяйственного назначения лесные угодья составляют 22861га (25,2% от общей площади лесных земель), на землях запаса – 7697га (8,5%), 11га - на землях промышленности (транспорта) и 32га - на землях населенных пунктов. Земли, занятые лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд, составляют 2644га или 1,7% землепользования района.

Земли под водой и болотами.  Площадь земель под водой и болотами составляет 1553га, в том числе под водой находится 587га, под болотами - 966га.

Земли под водой присутствуют во всех категориях земель. Наиболее значительные площади (360га под водой и 365га болот) находятся в составе земель сельскохозяйственного назначения (46,7%). К землям лесного фонда принадлежат 37га земель под водой и 125га  болот (10,4%).

В землях запаса сосредоточено 144га земель под водой и 475га занятых болотами (39,9%). 47га (3%) земель под водой (в том числе 1 га болот) относятся к землям населенных пунктов.

Земли застройки. Общая площадь земель застройки на начало 2008 года составляет 1239га или 0,8% от площади земельного фонда района. В земли застройки включены территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания.

Основная доля застроенных территорий – 555га (44,8%) расположена на землях сельхозназначения. На землях населенных пунктов отведено под застройку  415га (33,5%). На землях промышленности и иного специального назначения под застройкой находится 109га (8,8%).  На землях лесного фонда земли застройки занимают 47га, на землях запаса - 113га.

Земли под дорогами. Площадь земель под дорогами по итогам 2007 года составила 2270га (1,5% площади района). В эти угодья включены земли, расположенные  в полосах отвода автомобильных дорог,  скотопрогоны, улицы, проезды, площади и иные пути сообщения. Грунтовые дороги в данном виде угодий составляют 21,3 % (483га).

В структуре земельного фонда этот вид угодий распределен следующим образом: на землях сельскохозяйственного назначения – 641га (28,2%), на землях поселений - 408га (18%), на землях промышленности и иного специального назначения - 515га (22,7%),  на землях лесного фонда - 483га (21,3%), на землях запаса- 223га (9,8%).

Прочие земли.  Площадь прочих земель в районе занимает 755га или 0,5%. В состав этих земель включены овраги (88га), пески (1га), и другие не используемые земли (666га).

Большая часть прочих земель сосредоточена на землях лесного фонда -442га (58,5% от общей площади прочих земель), на землях сельхозназначения – 108га (14,3%), на землях запаса – 172га (22,8%). На землях сельских населенных пунктов выделено 16га прочих земель (2,1%), на землях промышленности - 17га (2,3%).

Нарушенные земли. На 01.01.2008г на территории района было 309га нарушенных земель, что составляет примерно 0,2%  общей площади землепользования. Из них 243га находятся среди земель сельскохозяйственного назначения, 3га на землях промышленности, 63га на землях запаса.

### 1.3. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы.

Речная сеть. По гидрологическому районированию реки Уинского района относятся к Нижнесылвенскому округу. Он включает почти весь бассейн р. Сылвы. Рельеф округа возвышенно-холмистый. Холмы глубоко расчленены оврагами, долинами и руслами рек. Главная покатость рельефа на север - к Чусовой. Широкое развитие получили карстовые явления, влияющие на режим рек. Строение речной сети  древовидное, на севере - центростремительное.

Распределение речной сети крайне неравномерно. На площади развития терригенных образований она имеет густоту 0,2 км/кв. км; на площади карстующих пород – 0,09 км/кв. км.

Главная водная артерия Уинского района – река Ирень (левый приток реки Сылвы), протекает в меридиональном направлении в широкой (до 2–3 км) долине. Общая длина водотока 214 км. Общая площадь водосбора 6110 км2. Средняя высота водосбора - 232 м, средний уклон реки 0,4%. На территории  Уинского района  находится ее среднее течение протяженностью 45 километров. Река Ирень сильно меандрирует, образуя многочисленные болота и озера. Течение реки спокойное, скорость течения  0,3 м/сек. Ширина современного русла - 10-30 м, глубина реки колеблется от 0,5 до 1,5м.

Река Ирень принимает много притоков, наиболее крупные из которых слева – реки Сып  и Аспа, справа – река Телес.

Река Аспа имеет протяженность 51 км, площадь водосбора – 405 кв. км, ширина русла 5-10 м, глубина реки 0,2-1 м. По данным «Камуралрыбвод», р. Аспа относится к водоемам высшей категории рыбохозяйственного значения. Самыми крупными притоками р. Аспа являются реки Большая и Малая Уя, возле с. Уинское они образуют пруд шириной около 200 м, длиной 1,0 км. При разливах рек село не затапливается. Длина реки Б.Уя – 19 км, реки М.Уя – 13 км.

Протяженность реки Сып – 61 км, ширина русла 13-27 м, глубина 0,3-2 м. Пойма реки заболочена, на ней развиты старичные озера.

Река Телес (Б.Телес) имеет длину 42 км, течет с юго-востока на северо-запад, на отдельных участках интенсивно меандрируя по дну долины.  Ширина русла реки 10-30 м, глубина от 0,5 до 1,5м., скорость течения 0,3 м/с.

На юго-западе района берет начало левый приток Камы - река Тулва. Протяженность ее в пределах района 12 км (общая длина-118 км). В южной части района находится верховье реки Тюй. Река Тюй протекает по лесам ГЛФ на протяжении 14 км и несет свои воды на юг, за пределы Пермского края, где впадает в р. Уфу (приток р. Белой).

Реки района по характеру водного режима относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной, устойчивой зимней меженью.

Основное питание реки получают за счет талых снеговых вод и атмосферных осадков (до 65–75 %), за счет подводных вод – 25–35 %. Доля последних возрастает с увеличением закарстованности водосбросов (правые притоки р. Ирень).  Соотношение поверхностной и подземной составляющих существенно изменяется по сезонам. Минимальное значение подземная составляющая стока имеет в мае-июне при прохождении паводочной волны. Зимой при ледоставе реки полностью переходят на подземное питание.

За период весеннего половодья проходит около 60% годового стока, в летне-осенний период около 30%, в зимний период около 10%.

Весеннее половодье, как правило, начинается в середине апреля. Для весеннего половодья характерны резкий подъем уровня воды в начале паводка и высокое их стояние. Наивысший уровень наступает преимущественно в последней декаде апреля. Продолжительность паводка 1,5-2 месяца. Наибольшая часть стока рек проходит в апреле-июне.  Минимальные уровни в реках наблюдаются в период ледостава и в отдельные годы в летнюю межень.

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0о С, обычно во второй половине октября, на реках появляются первые ледяные образования- забереги, сало и шуга. Морозная погода и небольшая высота снежного покрова обуславливают интенсивное нарастание толщины льда в начальный период. Устойчивый ледостав устанавливается в конце ноября - начале декабря и длится до середины апреля. Средняя продолжительность ледостава 5 месяцев. При снегопадах нарастание льда происходит постепенно. На р. Ирень возможны полыньи и занос их снегом.

Химический состав речных вод, в основном, зависит от литологических пород, слагающих площади водосбора. В пределах площади развития карбонатно-терригенных отложений преобладают гидрокарбонатно-кальциевые (магниевые и натриевые) воды с минерализацией 0,3-0,4 г/л, на площади развития карбонатно-сульфатных иренских отложений воды имеют сульфатно-кальциевый состав с минерализацией 1,1-2,2 г/л.

Пруды и водохранилища. Пруды издавна создавались в Прикамье с самыми различными целями: для регулирования стока малых рек, для нужд малой энергетики, лесосплава, рыболовства, водоснабжения, орошения, для украшения сельских мест.

Согласно данным инвентаризации защитных и напорных гидротехнических сооружений, проведенной на территории Уинского района ФГУП «ПЕРМГИПРОВОДХОЗ» в 2004году, на территории  муниципального района находится 39 прудов.

Самыми крупными прудами района являются: Уинский пруд на р. Уя, площадь зеркала пруда - 0,63 км2, полный объем- 1,15 млн. м3; Ломовской пруд на р. Сып  объемом 420 тыс. м3; Аспинский пруд на р. Аспа (180 тыс. м3), Верх-Тулвинский пруд на р. Тулва (148 тыс.м3); Судинский пруд на р. Судинка (174 тыс.м3). Остальные пруды имеют объемы менее 100 тыс.м3.

Пруды используются для развития любительского рыболовства, гнездования дикой водоплавающей птицы, отдыха населения и в противопожарных целях.

Особую гордость представляет восстановленный в 2005 году старинный Уинский пруд, которому более 255 лет. Именно со строительства этого пруда в 1749 году началось развитие всей территории ныне существующего Уинского района: промышленное, экономическое, демографическое и др. В районе была развита добыча меди, (медеплавильный завод, медные рудники). В настоящее время промышленного производства меди не существует. Для жителей района старинный пруд – это не просто водный объект, а своеобразная точка отсчета истории родного края, любимое место отдыха.

Озер на территории района немного. Они в большинстве своем пойменные и карстовые. Самое знаменитое озеро– Чаечное, особо охраняемый ландшафтный памятник природы регионального значения. Чаечное озеро находится на западной окраине с.Воскресенское. В геологическом отношении водосборный бассейн озера находится в Иренском районе интенсивного карста в гипсах и ангидритах нижнепермского возраста. Здесь интенсивно закарстованы коренные склоны междуречья р.Ирень и Малый Телес.

Чаечное озеро расположено в сложной карстовой воронке на коренном склоне левобережья р.М. Телес. Площадь озера около 14га, водного зеркала-1га, длина - 720м, ширина - 360м, глубина максимальная - 6м в открытых частях озера, средняя около 1,5м. Форма котловины в плане неправильная, овальная, в профиле блюдцеобразная. Берега симметричные, низкие, задернованные. На дне озера образовались мощные отложения сапропеля.

Гнездование на озере самой крупной в Прикамье колонии озерных чаек, насчитывающей более 1000 пар, свидетельствует о его уникальности.

Питание озера осуществляется преимущественно за счет атмосферных осадков на зеркало и площадь водосбора. Вода в водоеме ультрапресная гидрокарбонатно-кальциевого и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого состава.

Чаечное озеро ценно не только с научной точки зрения. Оно является любимым местом отдыха местного населения, украшением сельского ландшафта.

Болота. Являются накопителями и регуляторами влаги, обеспечивая не только полноводность рек, но и условия для существования многих видов животных и растений. Водно-болотные угодья выполняют ряд важнейших экологических функций: накопление и хранение пресной воды, изъятие из атмосферы и накопление углерода, регулирование поверхностного и подземного стока, поддержание уровня грунтовых вод, очищение вод, сдерживание эрозии, поддержание биологического разнообразия. Болота содержат в себе многочисленные природные богатства: торф, лекарственно-техническое сырье и разнообразные ягоды.

Средняя заболоченность территории района невелика. Согласно форме  статистической отчетности № 22-2 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям» на территории Уинского района на 01.01.2008г под болотами числится 966 га земель.

В поймах рек встречаются небольшие по размеру низинные болота.  Имеются на территории района и болота верхового и переходного типов. Наиболее крупные: Уинское болото- верхового и низинного типов, площадью 629,0 га; Белое болото - верхового типа, площадью 190,0га, Воскресенское болото - переходного типа, площадью 38га. Все они имеют большое водоохранное и экологическое значение и объявлены особо охраняемыми территориями.

### 1.4. Инженерно-геологическая характеристика, полезные ископаемые

### 1.4.1. Геологическая изученность

Территорию Уинского района охватывает геологическая карта масштаба 1:1 000 000 листа О-40 (1997 г), обобщающая весь фактический материал на время ее составления. Кроме того, практически полностью территория района охватывается листом О-40-XXVII карты масштаба 1:200 000, принадлежащей к числу карт второго поколения государственного геологического картирования. Среднемасштабное картирование второго поколения базируется преимущественно на обобщении ранее полученных материалов в рамках унифицированных общеуральских схем. Юго-восточная часть района частично охвачена съемочным картированием масштаба 1:50 000, осуществленного в процессе тематических исследований и поисковых работ. В плане гидрогеологической изученности вся территория района охвачена съемкой масштаба 1:200 000, в ходе которой уточнены и детализированы ранее известные комплексы и горизонты, выделены новые гидрогеологические подразделения, закартированы водообильные зоны.

### 1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория Уинского района относится к Предуральской возвышенно-всхолмленной равнине, расчлененной долинами рек, озерами и логами. Максимальные абсолютные отметки достигают 400 м в западной части района, относящейся к Тулвинской возвышенности, тогда как в центральной и восточной частях района абсолютные отметки не превышают 220-280 м. Минимальные абсолютные отметки — 155-160 м — приурочены к долинам рек. Относительное превышение над долинами рек составляет 100-150 м.

Река Ирень разделяет территорию района на две части — западную и восточную. Западная часть района (левобережье р. Ирень) характеризуется наличием густой речной сети. Водораздельные пространства здесь невелики, с мягкими очертаниями и плавными переходами в долины рек. Крутые переходы редки и имеют место на участках осложненных неотектоникой (в районе с. Уинского по правобережью р. Аспа). Долины рек неглубокие. Широкие пологие склоны задернованы и во многих местах изрезаны оврагами и логами.

Правобережная (или восточная часть) относится к Иренскому карстовому району, является зоной разгрузки карстовых вод, что определяет значительную активность современного карста. Здесь характерной особенностью рельефа является широкое проявление карстовых форм и чрезвычайно слабое развитие речной сети. Водоразделы плоские и местами холмистые. Долины рек узкие и глубокие. Склоны рек обычно крутые с обнажением коренных пород. Переход водоразделов в долины рек, как правило, резкий. Рельеф правобережной части района сильно осложнен карстовыми формами, среди которых выделяются воронки, суходолы, пещеры. Карстовые формы распространены неравномерно. Большинство воронок приурочено к водоразделам, но наибольшую плотность они имеют на склонах и присклоновых частях рек Большой и Малый Телес, Судинка, Ирень. Из всего многообразия карстовых форм наиболее распространенными являются карстовые воронки. Воронки нередко достигают 100-200 м в диаметре и 25 м и более в глубину. Однако наиболее распространены воронки диаметром 5-25 м при глубине 5-10 м. Иногда карстовые воронки группируются в линейно-вытянутые цепочки. Также встречаются поля карстовых воронок, в пределах которых плотность воронок достигает нескольких сотен на кв. километр.

В области развития гипсов и ангидритов в восточной части района встречаются карстовые котловины, размерами более 250 м в поперечнике (р. Суда). Довольно распространенной формой карста являются пещеры. Они развиты в долинах рек Ирень, Аспа, Судинка. Характерной формой карстообразования являются исчезающие реки (суходолы) — р. Судинка. Вода в русле этой реки поглощается системой трещин и карстовыми воронками.

### 1.4.3. Стратиграфия

На территории района непосредственно под чехол четвертичных отложений выходят отложения Нижней и Верхней Перми.

Нижнепермские отложения представлены породами артинского и кунгурского ярусов.

Артинский ярус сложен органогенными известняками, слабо окремнелыми доломитами. На дневную поверхность породы не выходят, а вскрыты скважинами глубокого бурения в с. Красногорка, в районе Телеского месторождения известковых туфов, в районах нефтяных месторождений.

Кунгурский ярус представлен отложениями филипповского и иренского горизонтов. Филипповский горизонт слагают известняки и доломиты, в нижней части — с прослоями битуминозных известняков. Горизонт выходит непосредственно под четвертичные отложения на юго-востоке района, где в д. Иштеряки он вскрыт скважинами на воду. На остальной территории района отложения филипповского горизонта перекрыты иренским горизонтом.

Отложения иренского горизонта согласно залегают на породах филипповского горизонта и обнажаются в долине р. Ирень. К западу иренский горизонт перекрыт соликамскими породами. В составе иренского горизонта снизу вверх выделяются 7 пачек:

- Ледяно-пещерская пачка залегает на отложениях филипповского комплекса без размыва. В основании пачки наблюдается слой гипса с частыми тонкими прослойками и включениями ангидрита, доломита и битуминозно-глинистого вещества. Основная часть пачки сложена ангидритом с частыми включениями глинистого доломита и гипса. Общая мощность пачки составляет 4-27 м.

- Неволинская пачка представлена глинистыми доломитами, иногда с включениями ангидрита, гипса и селенита. Общая мощность пачки от 5.4 до 19.9 м.

- Шалашнинская пачка сложена ангидритами голубовато-серыми с включениями гипса, доломита, битумов и глинистого вещества. Мощность пачки от 3.9 до 33 м.

- Елкинская пачка — доломиты и доломитизированные известняки с включениями гипса и прослоями ангидрита общей мощностью 2-11 м.

- Демидковская пачка. Ангидриты плотные, нередко с включениями и прослойками глинистых доломитов и битумов. В верхней части в ангидрите наблюдаются прослои гипса мощностью 0.7 м. Мощность пачки от 5 до 38 м.

- Тюйская пачка сложена карбонатными породами, в южной части представлена плотными известняками, в верхней — доломитами. Породы глинистые, окремнелые кавернозные с включениями ангидрита и гипса. Мощность — 3.5-16 м.

- Лунежская пачка. В основании наблюдается слой ангидрита, неравномерно загрязненного битумами и глинистыми примазками с частыми включениями и прослойками доломита. Выше слоя ангидрита залегают гипсы, часто переслаивающиеся с глинистыми доломитами, ангидритами и аргиллитами. Мощность 27 м.

Помимо перечисленных пачек в разрезе спорадически присутствует глыбово-обломочный горизонт (ольховская брекчия), формирование которого обусловлено интенсивно протекающими карстовыми процессами. Брекчия залегает непосредственно на отложениях филипповского горизонта и состоит из обломков доломита и известняка, сцементированных известковым веществом.

Верхнепермские отложения представлены уфимским ярусом — соликамской и шешминской свитами.

Соликамская свита распространена вдоль западной окраины Уфимского плато — в средней части рек Аспа, Б. Уя, Сып и их междуречьях. К западу, свита погружается под шешминские отложения. По литологическому составу соликамская свита подразделяется на две пачки: нижнюю — карбонатную и верхнюю — терригенно-карбонатную. Нижняя пачка представлена чередующимися между собой сероцветными известняками, мергелями, песчаниками, глинами, доломитами с прослоями ангидритов, реже гипсов. Терригенно-карбонатная пачка сложена незакономерным чередованием песчаников, глин, алевролитов с прослоями известняков. Общая мощность свиты 40-137 м.

Шешминская свита. Нижняя граница свиты проводится по кровле последнего более или менее мощного карбонатного прослоя или прослоя плитчатых глин соликамской свиты. Кровлю яруса проводят по подошве карбонатно-глинистой пачки белебеевской свиты. Породы шешминской свиты распространены в западной части района. Свита представлена серыми, зеленовато-серыми песчаниками с карбонатным или глинисто-карбонатным цементом, алевролитами и глинами, песчанистыми, доломитизированными и известковистыми. Конгломераты отсутствуют, что является одним из характерных признаков свиты.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение. Среди них выделяются элювиально-делювиальные и аллювиальные образования. Элювиально-делювиальные осадки развиты на водоразделах, их склонах, склонах речных долин и представлены бурыми глинами и красно-бурыми суглинками с обломками коренных пород. Мощность не превышает 3-4 м. Аллювиальные отложения развиты по долинам рек и представлены бурыми и красно бурыми глинами, часто запесоченными. В низах толщи встречаются серые и черные глины, ниже которых залегают пески, песчано-гравийно-галечные отложения. Торфяно-болотные отложения развиты в поймах рек, сложены торфом, илами, суглинками, супесями, глинами.

К отложениям высоких пойм рек Ирень и Телес приурочены залежи известковых туфов.

### 1.4.4. Тектоника

Тектонические особенности территории определяются её положением на восточной окраине Восточно-Европейской платформы. Кристаллический гранито-гнейсовый фундамент на территории района залегает на глубинах от 3 км в восточной части района, расположенной в пределах Кунгуро-Уфимского выступа фундамента, до 6 км в западной части района, пространственно соответствующей Батырбайскому выступу ступенчатого склона сложного грабена Калтасинского авлакогена. Консолидация фундамента в пределах Кунгурско-Уфимского выступа завершилась в эпоху беломорской складчатости, тогда как Батырбайский выступ имеет карельский возраст. Строение фундамента на территории района осложняется крупным субширотным разломом, проходящим ориентировочно по линии Иштеряки – Кочешовка – Сосновка. Разлом сформировался до консолидации фундамента и активизировался в верхнем протерозое в районе Бартыбайского выступа. Помимо субширотного разлома строение фундамента осложняется двумя субмеридиональными разломами. Восточный из этих разломов проходит ориентировочно по линии Соловаты – Чайка – Усановка, западный – по линии Ленинский – Кумакаш и далее в северо-западную часть района. Восточный разлом, отделяющий Кунгуро-Уфимский выступ от ступенчатого склона сложного грабена Калтасинского авлакогена, заложился до консолидации фундамента и был повторно активизирован в верхнем протерозое. Западный разлом вычленяет в Чернушинском склоне грабена Калтасинского авлакогена ступень Батырбайского выступа с вертикальной амплитудой смещения пород фундамента до 1.5 км. Этот разлом, как и восточный, возник до консолидации фундамента, но впоследствии был неоднократно активизирован вплоть до палеозоя, а возможно и мезозоя. Формирование системы глубинных разломов и ослабленных зон сопровождалось магматизмом и катаклазом горных пород, а их повторная активизация повлияла на развитие и структуру вышележащего комплекса осадочных пород.

Осадочный чехол на территории района представлен рифейскими, вендскими, нижнепалеозойскими, девонскими, каменноугольными, пермскими и мезозойско-кайнозойскими отложениями. Периодически возникавшие сложные сочетания тектонических движений фундамента в платформенный этап развития территории привели к образованию в осадочном чехле нескольких структурных подэтажей: рифейского, вендского, девонско-нижне-триасового, среднеюрско-мелового и кайнозойского. Крупные географические (на больших площадях), а местами и резкие угловые несогласия в залегании осадочных толщ, их значительные литофациальные изменения (рифы, некомпенсированные впадины, «раздувы» солей и др.) в наиболее нефтегазоперспективном девонско-нижнетриасовом структурном подэтаже определяют, как и в других подэтажах, наличие целого ряда обособленных структурных ярусов: девонского-карбонатно-терригенного, верхнедевонско-турнейского карбонатного, визейско-верхнекаменноугольного, нижнепермского и верхнепермско-нижнетриасового.

В западной части района породы нижнепермского структурного яруса выходят непосредственно на поверхность под четвертичные отложения, тогда как в западной части они перекрыты породами нижней части верхнепермско-нижнетриасового яруса (соликамская, шешминская и белебеевская свиты) мощностью до 250 м.

Относительно тектонических структур осадочного чехла территория Уинского района целиком располагается в пределах Пермско-Башкирского свода. На территории Пермского края свод представлен своей северной частью, четко выделяющейся на геологической карте по отсутствию татарских отложений. Свод является гетерогенной структурой, консолидировавшейся в послераннепермскую эпоху. Он состоит из Пермской и Башкирской вершин, разделенных Бабкинской седловиной. Кроме этого, в нижнепермском структурном ярусе выделяется крупный Кунгуро-Уфимский выступ, морфологически представленный на земной поверхности Уфимским плато.

На территории района в пределах Пермско-Башкирского свода выделяются Чернушинский и Уфимский валы, осложненные рядом поднятий, к которым приурочены нефтяные месторождения.

### 1.4.5. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Территория Уинского района входит в состав гидрогеологической области карстовых вод Уфимского плато и Камской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. Подземные воды приурочены к породам всех описанных выше стратиграфических подразделений.

Артинско-филипповский водоносный горизонт имеет небольшое распространение в восточной части района. Подземные воды приурочены к известнякам, доломитам, носят трещинно-карстовый характер. Вскрыты эти воды скважинами в д. Иштеряки на глубине 16-35 м с дебитами 1.8-5.0 л/сек, удельный дебит равен 0.83-1.3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевого типа с минерализацией 545-824 мг/л, общая жесткость 7.6-8.7 мг-экв/л. Воды пригодны для питьевых и технических нужд. Воды с глубин более 120 м можно использовать для бальнеологических целей. Подземные воды артинско-филипповского водоносного горизонта могут быть использованы лишь на востоке района, где горизонт выходит на поверхность. Для водоснабжения здесь возможен каптаж крупных родников и бурение одиночных скважин, производительностью до 1-3 л/сек, а также более производительных скважин в трещинных зонах и вблизи рек (инфильтрационные водозаборы).

Гипсово-ангидритовый иренский водоносный комплекс развит к западу от выходов артинско-филипповского горизонта. Водоносный комплекс сложен чередующимися гипсово-ангидритовыми и карбонатными пачками, сильно закарстованными. Иренские породы обводнены не повсеместно. Присутствие водоупорных тюйских известняков обусловило наличие довольно выдержанных горизонтов карстовых вод в верхней лунежской пачке. На участках, где тюйские известняки прорезаны речной сетью, приподняты над уровнем рек и закарстованы, т.е. не являются водоупором, лунежская пачка либо безводна, либо обводнена спорадически. Разобщенные карстовые водотоки циркулируют, в основном, в нижней части иренской свиты, где отмечается переслаивание гипса и ангидрита с маломощными пачками известняков и доломитов.

На правобережье р.Ирень южнее с. Суда расположен подрайон разобщенных карстовых водотоков. Здесь нет выдержанных водоупоров и водоносных горизонтов, о чем свидетельствуют, с одной стороны, карстовые родники, с другой – безводные скважины. Разгрузка вод из разрозненных водоносных полей происходит в долинах рек Ирень и ее притоков, где имеется целый ряд источников. Глубина залегания разобщенных карстовых водотоков – 14-16 м и в зависимости от величины вреза рек. Дебиты родников здесь колеблются от 0.1 до 60-100 л/сек, а редких скважин от 0.2 до 1.5 л/сек, при значительных понижениях.

Рис. 1.4.5.1. Схема распространения основных водоносных комплексов на территории Уинского района (масштаб 1:500 000)

Рис. 1.4.5.2. Схема химизма подземных вод основных водоносных комплексов на территории Уинского района (масштаб 1:500 000).

Второй подрайон на площади распространения иренского комплекса занимает левобережье р. Ирень. Он представлен лунежским горизонтом, карстовые воды которого имеют единое зеркало и представляют собой зону сплошного насыщения трещин и пустот водой. Глубина залегания карстовых вод в лунежской толще от 18 до 34.5 м. Дебит родников от 0.1 до 40 л/сек, иногда до 100 л/сек. Эксплуатационные дебиты скважин составляют от 0.03 до 2.5 л/сек. Удельные дебиты до 0.31 л/сек. Это объясняется малой мощностью водоносного горизонта и небольшими областями его питания.

Характерная особенность подземных вод иренского комплекса – довольно однообразный химический состав и стабильная минерализация. Обычно это сульфатно-кальциевые воды повышенной минерализации (от 1.3 до 2.3 г/л) с жесткостью до 32 мг-экв/л. В целом район распространения иренского гипсово-ангидритового водоносного комплекса не располагает подземными водами, удовлетворяющими требованиям для питьевых вод. Для их использования необходимо опреснение и смягчение.

Рис. 1.4.5.3. Схема глубины залегания подземных вод Уинского района (масштаб 1:500 000).

Соликамский водоносный горизонт развит вдоль западной окраины Уфимского плато, выходит на поверхность в виде узкой полосы почти меридионального простирания, расширяющейся к югу в районе бассейна р. Тюй. Он приурочен к соликамскому горизонту.

Отложения комплекса представлены глинистыми известняками, песчаниками с прослоями глин, алевролитов с включениями гипса и ангидрита. В западном направлении горизонт погружается под более молодые отложения, мощность его сокращается до 20-30 м, одновременно в разрезе происходит увеличение сульфатных пород. Подошва соликамских отложений в местах выхода на поверхность лежит выше уровня речных долин и подстилается сульфатными породами иренского горизонта, закарстованными на отдельных участках. Эти особенности привели к спорадической обводненности соликамских отложений. Об этом свидетельствует редкая встречаемость родников, отсутствие постоянных поверхностных водотоков и довольно большое количество провальных карстовых воронок.

Распространение водоносности неравномерно по площади. Минимальная, до полной безводности, имеет место там, где мощность соликамских отложений мала, где глинистый разрез и основной региональный водоупор – иренские гипсы и ангидриты – нарушен карстом. К водоразделам и в западной части распространения соликамского горизонта нарушение карстом подстилающих карбонатных пород уменьшается, что создает условия для накопления подземных вод. Подземные воды соликамского горизонта вскрыты скважинами на глубинах от 1.4 до 40 м с дебитами 0.5-5.71 л/сек, удельный дебит от 0.02 до 1.85 л/сек.

Химический состав подземных вод комплекса формируется в условиях загипсованности и зависит от степени промытости пород. Подземные воды имеют сульфатно-кальциевый, гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-кальциевый состав с сухим остатком 450-2564 мг/л.

Соликамский водоносный горизонт детально обследован в районе разведочными работами, проведенными в 1976-1977 гг. на поиски подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Уинского. В результате работ выявлен участок в районе поисковой скважины 1270 на левом берегу р. Б. Уя в 5.7-6.4 км выше с. Уинского. Участок вытянут с юго-запада на северо-восток в виде полосы шириной около 100 м.

Водоносный горизонт мощностью 20 м приурочен к песчаникам, сильно разрушенным и трещиноватым алевролитам, водоупор – аргиллиты на глубине 19.5 м, мощностью 5 м. Глубина залегания свободной поверхности водоносного горизонта от 0.53 до 6.69 м. Питание водоносного горизонта атмосферное на всей площади его распространения, по характеру граничных условий рассматривается как пласт-полоса. Одна граница с постоянным напором (у р. Б. Уя). Таким образом подземные воды соликамского водоносного комплекса пригодны для эксплуатации. По расчетным данным эксплуатационные запасы подземных вод разведанного участка обеспечиваются на 43% естественными ресурсами (разгрузкой подземных вод на участке) и на 57% привлекаемыми ресурсами (инфильтрационный поверхностный сток из р. Б. Уя). Санитарные условия месторождения подземных вод благоприятные и позволяют организовать водоохранную зону.

Шешминский водоносный комплекс развит в западной части Уинского района в пределах Камской гидрогеологической области и вскрыт скважинами и колодцами. Основными водовмещающими породами комплекса являются песчаники, известняки, песчаники, переслаивающиеся с алевролитами, аргилитами, известняками. Водоупорами являются глины, нетрещиноватые разности алевролитов, аргиллитов. Характерна неравномерная загипсованность пород. Гипс встречается в цементе, а также в виде включений и прожилок.

Подземные воды комплекса вскрыты скважинами на глубине от 2 до 37 м. Воды, в основном, напорные. Водообильность неравномерна и зависит от литологического состава и степени трещиноватости водовмещающих пород. Дебит родников изменяется от 0.1 до 2.5 л/сек. Эксплуатационные дебиты скважин имеют значения от 0.8 до 8.3 л/сек (наиболее характерны 1.5-2.5 л/сек), удельные дебиты 0.02-2.76 л/сек (характерные 0.3-0.5 л/сек). Для шешминского комплекса модуль эксплуатационных ресурсов колеблется от 0.1 до 0.6 л/сек с 1 км2. В распределении ресурсов подземных вод и водообильности пород большое значение имеют зоны повышенной трещиноватости, обусловленные поднятиями Чернушинского вала.

Химический состав вод шешминского комплекса характеризуется значительной изменчивостью, что, в свою очередь, зависит от литологического состава водовмещающих пород и степени их промытости. В зоне активного водообмена преобладают гидрокарбонатно-кальциевые воды с минерализацией до 0.5 г/л, реже до 1 г/л и жесткостью до 7 мг-экв/л. С глубиной минерализация возрастает, они становятся сульфатными.

Вследствие неравномерной загипсованности разреза в шешминских отложениях минерализованные воды (больше 1 г/л) встречаются как ниже дренирующего влияния рек, так и выше его (3 скважины в с. Аспа имеют сульфатно-кальциевые воды с минерализацией 2.0-2.72 г/л и жесткостью 20-25 мг-экв/л).

Наиболее промытые толщи разреза находятся на глубинах 10-50 м. Кроме того, здесь выделяется зона возможного неглубокого залегания минерализованных вод, обусловленная подъемом глубинных рассолов по трещинам в сводах поднятий Чернушинского вала. Бурение скважин в этой зоне должно сопровождаться постоянным контролем  химического состава воды.

Подземные воды шешминского водоносного комплекса являются основным источником водоснабжения на западе района и могут использоваться для водоснабжения путем устройства водозаборов из одиночных скважин производительностью до 1.5-2.5 л/сек.

Подземные воды четвертичных отложений приурочены к аллювиальным и элювиально-делювиальным образованиям. Грунтовые воды аллювиальных отложений приурочены к низким террасам р. Ирень и ее притоков. Водосодержащими породами являются галечники, гравий, пески, реже суглинки, водоупоры – глины, суглинки, коренные породы цоколей террас. Воды аллювия вскрываются колодцами, скважинами, выходят на поверхность в виде родников с дебитами от 0.3 до 0.5 л/сек, редко больше. Глубина их залегания изменяется от 0.3 до 10-11 м, на пойменной террасе р. Ирень не превышает 3 м и часто заболачивает пойму, а иногда и надпойменную террасу (болото у с. Чайка). Минерализация грунтовых вод аллювия несколько меньше, чем грунтовых вод коренных пород. Однако низкая водообильность, небольшая мощность водоносного горизонта и легкая загрязняемость делают невозможным использование этого горизонта для централизованного водоснабжения.

Элювиально-делювиальные отложения содержат подземные воды типа «верховодки» и используются с помощью колодцев для водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Таким образом, сложные гидрологические условия в районе ограничивают возможность использования подземных вод для водоснабжения населенных пунктов. Более благоприятные условия сложились на востоке и западе района (артинско-филипповский и шешминский водоносные комплексы), неблагоприятные – в районе распространения иренского водоносного комплекса и ограниченно-благоприятные – в районе соликамского водоносного комплекса.

### 1.4.6. Инженерно-геологическая характеристика

При описании данного раздела использовался отчет УТГУ «Инженерно-геологическая карта Урала» лист О-40-B, масштаб 1:500 000, автор Гребенюк В.М. и другие.

Инженерно-геологические условия местности определяются составом, строением, свойствами слагающих её пород, рельефом, физико-геологическими процессами и гидрогеологическими особенностями. Наиболее приемлемой геологической основой при описании пород дочетвертичного возраста является геологическая формация, субформация и геолого-генетические комплексы четвертичного возраста.

Восточная половина территории района (правобережье р. Ирень) морфологически - слаборасчлененная, карстовая равнина с перепадами высот 100-150 м. Основным фактором, как рельефообразующим, так и определяющем инженерно-геологическую обстановку, является карст. Отмечается четкая зависимость интенсивности карстовых процессов от литологии пород. Наиболее закарстованы гипсы и ангидриты, в меньшей степени известняки. Наименьшая закарстованность приурочена к доломитам, продуктам выщелачивания галогенных пород («ольховская» карстовая брекчия) и карбонатно-терригенным породам Верхней Перми – на западе.

Рис. 1.4.6.1.Инженерно-геологическая схема Уинского района (масштаб 1:500 000).

Рис.1.4.6.2. Схема инженерно-геологического районирования

Уинского района (масштаб 1:500 000).

Породы, слагающие данную территорию, относятся к морской и лагунно-морской карбонатно-галогенной нижнепермской формации. В состав формации входят отложения филипповского и иренского горизонтов кургурского яруса, представленные средне-малопрочными и полускальнами породами.

Таблица 1.4.6.1- Физико-механические свойства формации

| Свойства | Единицы измерения | Наименование пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | гипсы | ангидриты | гипсо-ангидриты | доломиты |
| Плотность минеральной части | г/см3 | - | - | - | 2.81 |
| Плотность | г/см3 | 2.30 | 2.85 | 2.49 | 2.19 |
| Пористость | % | - | - | - | 22.92 |
| Водопоглощение | % | 0.47 | 0.23 | 0.36 | 9.29 |
| Предел прочности на сжатие в сухом состоянии | МПа | 444 | 1227 | 595 | 52.1 |
| в водонасыщенном | МПа | 335 | 1117 | 513 | 43.5 |

Отложения нижнего филипповского горизонта характеризуют собой морской режим формации. В разрезе горизонта преобладают доломиты, меньшую роль играют доломитизированные известняки. Те и другие чередуются с прослоями ангидритов. Большая часть объема формации представлена лагунными осадками иренского горизонта, в разрезах которого преобладают гипсы и ангидриты, перемежающиеся с прослоями доломитов и известняков.

Породы сильно трещиноваты, в верхней части разреза – выветренные. Инженерно-геологические условия осложняются еще и тем, что процессы карстообразования интенсивны и в настоящее время.

Подземные воды обычно залегают на глубинах больше 10 м.

Западная половина территории района (левобережье р. Ирень) расположена в пределах расчлененной равнины Среднего Прикамья, в основных пределах соответствует Пермско-Башкирскому своду. Речная сеть равномерно расчленяет поверхность равнины.

Слагающие равнину геологические породы относятся к континентальной красноцветной верхнепермский формации.

По условиям формирования пород в ней выделяются две уфимские субформации – красноцветная конгломерато-песчано-аргиллитовая и карбонатно-терригенная. Последняя расположена в восточной части формации и меридиональной полосой отграничивает карбонатно-галогенную нижнепермскую формацию от красноцветной - верхнепермской. В состав субформации входит соликамский горизонт, состоящий из незакономерного чередования терригенных и карбонатных осадков. Характерной особенностью всех отложений является интенсивная загипсованность. В составе отложений преобладают песчаники, глины, алевролиты с прослоями известняков, ангидритов и гипсов.

Физико-механические свойства пород субформации не изучены. Судя по литологическому составу, породы относятся, в основном, к полускальным (слабосцементированным) с временным сжатием меньше 5 МПа. Часть песчаников с известковым цементом, известняки, доломиты являются средне - и малопрочными скальными породами с временным сопротивлением сжатию 20-50 МПа. Многие из разновидностей терригенных пород субформации внешне  ничем не отличаются от аналогичных представителей красноцветной конгломерато-песчано-аргиллитовой субформации, описанной ниже. По-видимому, и их физико-механические свойства не будут иметь существенных отличий.

Красноцветная конгломерато-песчано-аргиллитовая верхнепермская субформация имеет широкое развитие в районе. Для состава субформации характерна большая изменчивость пород как по простиранию, так и в глубину, что является отражением их генетической принадлежности. Разрез субформации сложен чередованием аргиллитоподобных глин с алевролитами и песчаников с подчиненными прослоями глинистых известняков и конгломератов. Очень типичным для такого типа разреза (он соответствует шешминскому горизонту) является их загипсованность. Гипс образует маломощные линзы, прослои, прожилки, а также бессистемно пронизывает породы.

Таблица 1.4.6.2- Физико-механические свойства основных пород субформации

| Свойства | Единицы измерения | Наименование пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | выветренные песчаники | глины плотны | аргиллиты | алевролиты |
| Плотность минеральной части | г/см3 | 2.71 | 2.76 | 2.76 | 2.74 |
| Плотность | г/см3 | 2.66 | 2.05 | 2.18 | 2.20 |
| Плотность скелета грунта | г/см3 | 1.48 | 1.70 | 1.90 | 1.92 |
| Пористость | % | 83 | 62 | 53 | 45 |
| Естественная влажность | % | 12 | 21 | 21 | 20 |
| Предел текучести | - | - | 0.40 | 0.39 | 0.35 |
| Предел пластичности | - | - | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| Число пластичности | - | - | 0.15 | 0.18 | 0.13 |
| Угол внутреннего трения | град. | - | 26 | 26 | 29-30 |
| Сцепление | МПа | - | 0.053 | 0.052-0.057 | 0.023- 0.067 |
| Коэффициент уплотнения | 1/МПа | 0.150 | 0.082 | - | 0.160 |
| Модуль деформации | МПа | 7.7 | 10 | - | - |

Одной из основных особенностей этих пород является наличие в верхних частях разрезов зоны выветривания (мощностью 3-5 м и более), где породы разуплотнены, рассцементированы и могут зачастую рассматриваться как породы без жестких связей.

Инженерно-геологические параметры грунтов в зоне выветривания отличаются сильной изменчивостью. Но характерно сохранение структурной прочности, унаследованной от исходных пород.

Охарактеризованные верхнепермские грунты могут являться основанием для любых сооружений.

Подземные воды залегают в пределах водораздельных пространств на глубинах больше 10 м, на склонах речных долин на глубине 5-9 м.

Четвертичные отложения, несмотря на относительно небольшую их мощность, в инженерно-геологическом отношении имеют первостепенное значение для всех видов строительства. Это определяется их повсеместным распространением.

Привершинные части водоразделов прикрыты маломощным (1-3 м, редко больше) элювиально-делювиальным покровом, переходящим на склонах в делювиальные образования повышенной (больше 5 м) мощности. Максимальные мощности рыхлых образований (до 10 м) приурочены к речным долинам.

Элювиально-делювиальные отложения близко связаны с подстилающими пермскими породами. Геоморфологическое положение и малые мощности этих образований определяют их небольшое инженерно-геологическое значение.

Делювиальные отложения широко распространены на склонах водоразделов и речных долин. Наибольшая мощность этих отложений наблюдается на склонах речных долин, в понижениях рельефа (до 10-15 м), Инженерно-геологическое значение делювиальных грунтов исключительно велико. Практически любой вид хозяйственной деятельности человека, так или иначе, связан с этими грунтами.

Делювиальные грунты (связные), как правило, макропористы (облессованы), следовательно, и просадочны. По просадочности относятся к 1 типу. Наиболее интенсивно явления просадочности проявляются в 5-6-метровой толще этих грунтов (таблица 1.4.6.3.).

По гранулометрическому составу, как и по числу пластичности, среди связных грунтов преобладают суглинки – средние, тяжелые, пылеватые. Среднее содержание глинистых частиц составляет 20%, преобладающей фракцией является пылеватая – 49%.

Облессованность сказывается на основных физических (уменьшение плотности, увеличение пористости), а следовательно и на деформационно-прочностных свойствах делювия. Так коэффициент пористости его 0.88, а плотность скелета грунта 1.43 г/см3.

Таблица 1.4.6.3- Физико-механические свойства связных делювиальных грунтов

| Свойство | Диапазон изменения | Среднее |
| --- | --- | --- |
|  | От | До |  |
| Плотность минеральной части | 2.64 | 2.73 | 2.70 |
| Плотность | 1.60 | 2.00 | 1.82 |
| Плотность скелета | 1.30 | 1.60 | 1.43 |
| Коэффициент пористости | 0.60 | 1.10 | 0.88 |
| Степень влажности | 0.55 | 1.0 | 0.79 |
| Предел текучести | 0.24 | 0.53 | 0.39 |
| Предел раскатывания | 0.15 | 0.27 | 0.23 |
| Число пластичности | 0.06 | 0.29 | 0.16 |
| Угол внутреннего трения | 14° | 26° | 20° |
| Сцепление | 0.10 | 0.50 | 0.29 |
| Коэффициент уплотнения | 0.150 | 1.300 | 0.500 |
| Коэффициент относительной просадочности | 0.010 | 1.048 | 0.023 |
| Гранулометрический состав, % | 5-0.05 мм | 3 | 71 | 31 |
|  | 0.05-0.005 мм | 18 | 72 | 49 |
|  | <0.005 мм | 8 | 35 | 20 |

По величине коэффициента уплотнения делювиальные грунты относятся к повышенносжимаемым.  Величина его при естественной влажности в интервале нагрузок 0.1-0.15 МПа составляет 0.500 МПа–1 (ср. значения).

Аллювиальные отложения речных долин имеют пестрый литологический состав (пески, галечники, суглинки, глины), формируют поймененные и надпойменные террасы рек. В разрезе этих террас выражены основные аллювиальные фации – русловая, пойменная и старичная. Верхняя часть аллювия сложена связными грунтами пойменной, реже старичной фаций, сменяющимися вниз по разрезу песками и галечниками русловых фаций, как правило, обводненными.

Связные грунты пойменного комплекса террас представлены суглинками гумусированными сильно- и повышенно сжимаемыми. С этими грунтами связаны илы и торфо-грунты особого состава, состояния и свойств. Это молодые, слабо-недоуплотненные, сильно гидратированные осадки. Высокая влажность, насыщенность органикой, мягкопластично-текучая консистенция и, как следствие этого, крайне низкие деформационно-прочностные показатели, слабая водоустойчивость является отличительной особенностью этих грунтов.

Отмеченные особенности илов и торфов четко проявляются в их физико-механических свойствах. Плотностные характеристики их крайне низки. Плотность минеральной части илов в среднем – 2.6 г/см3, у торфов – 1.73 г/ см3. Плотность и плотность скелета илов 1.6 и 1.15 /см3 при коэффициенте пористости 1.75. Соответственно низкие и деформационно-прочностные показатели илов и торфов. Угол внутреннего трения илов 6-11°, а сцепление составляет 0.006-0.010 МПа, опускаясь до 0.001-0.0025 МПа у торфов. Особенно значительна сжимаемость этих грунтов. Модуль деформаций илов 0,6-0,8 МПа, а коэффициент уплотнения торфов в иных случаях достигает величины 50-100 МПа–1. Илы и торфы являются фактором, осложняющем инженерно-геологические условия строительства.

Инженерно-геологические условия в пределах 1 надпойменной террасы в целом благоприятные (табл. 1.4.6.4).

Грунты обладают достаточно высокими несущими способностями. Из факторов, осложняющих в некоторых местах инженерно-геологическую обстановку, следует отметить заболоченные участки.

Таблица 1.4.6.4- Физико-механические свойства аллювиальных грунтов

| Свойства | Разновидности грунтов |
| --- | --- |
|  | Пески мелкие пылеватые | Суглинки легкие средние |
| Плотность минеральной части | 2.67 | 2.73 | 2.69 | 2.67 | 2.75 | 2.71 |
| Плотность | 1.54 | 1.95 | 1.87 | 1.7 | 1.95 | 1.85 |
| Плотность скелета | 1.40 | 1.74 | 1.51 | 1.37 | 1.60 | 1.50 |
| Коэффициент пористости | 0.54 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.95 | 0.78 |
| Естественная влажность | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
| Предел текучести |  |  |  | 0.24 | 0.38 | 0.30 |
| Предел раскатывания |  |  |  | 0.15 | 0.22 | 0.19 |
| Число пластичности |  |  |  | 0.05 | 0.17 | 0.11 |
| Угол внутреннего трения | 24 | 30 | 28 | 14 | 34 | 24 |
| Сцепление | 0.010 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.050 | 0.029 |
| Коэффициент уплотнения | 0.040 | 0.360 | 0.166 | 0.060 | 0.490 | 0.240 |
| Модуль деформации | 3.9 | 34.5 | 14.7 | 2.5 | 18.5 | 7.3 |
| Коэффициент фильтрации, м/сутки | 0.12 | 2.60 | 0.80 | 0.05 | 0.30 | 0.19 |
| Гранулометрический состав | 2-0.05 | 92 | 2 |  | 16 | 75 | 47 |
|  | 0.05-0.005 | 2 | 4 |  | 10 | 70 | 39 |
|  | <0.005 | 4 | - |  | 8 | 25 | 4 |

Физико-геологические  условия и процессы

Помимо общегеологических условий, большое влияние на инженерно-геологическую обстановку в районе оказывают физико-геологические процессы – оползни, линейная эрозия, карст.

Оползневые явления небольшого размера, приурочены к долинам рек.

Линейная эрозия в виде оврагообразования широкое развитие имеет на западе района и проявляется как в пределах речных долин, так и на водораздельных пространствах. Склоны логов и балок большей частью крутые – 12-24°, местами до 25° и больше. В карстующихся породах (известняках, гипсах, ангидритах) для оврагов типичен каньонообразный поперечный профиль и тальвег с резкими перепадами. Овраги здесь нередко формируются за счет слияния линейно-вытянутых карстовых воронок.

Карст. Карстовое районирование территории Уинского муниципального района неоднозначно в связи с одновременным существованием двух схем районирования. По схеме карстового районирования, предложенной Н.Н. Назаровым (1996), западная половина Уинского района отнесена к Курашимо-Чернушинскому карстовому району, с развитием карста по сульфатно-карбонатным толщам нижней пачки соликамских отложений Верхней Перми, а также по вскрывающимся в глубоко врезанных речных долинах (левые притоки р. Ирень) сульфатным отложениям верхних пачек иренского горизонта. Восточная половина Уинского района по схеме районирования Н.Н. Назарова относится к Кунгуро-Иренскому карстовому району. Здесь карстовые процессы и связанные с ними карстовые формы приурочены к породам морской и лагунно-морской карбонатно-галогенной нижнепермской формации. Из всего разнообразия карстовых форм наиболее распространенными являются карстовые воронки. Плотности их велика вдоль рек Ирень и Телес, коэффициент закарстованности составляет 4.4%. И лишь крайний восток Уинского района (д. Иштеряки) соответствует карстовому району Уфимского плато, где развитие карста связано с циркуляцией вод кунгуро-артинского водоносного комплекса.

В энциклопедическом справочнике «Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края» (2006) в разделе по карсту, подготовленном В.Н. Катаевым, используется схема карстового районирований К.А. Горбуновой (1992), согласно которой западная половина Уинского района не попадает под карстовое районирование в связи с незначительным развитием карстовых проявлений, восточная половина  отнесена к Иренскому карстовому району и окрестности д. Иштеряки — к карстовому району Уфимского плато.

Представленная инженерно-геологическая характеристика позволяет сделать следующие выводы:

– более благоприятные территории для строительства находятся на левобережной (от р. Ирень) части района. Естественным основанием фундаментов возводимых здесь зданий служат аллювиальные отложения надпойменных террас (в долинах рек), делювиальные суглинки, глины и коренные породы – песчаники, аргиллиты, известняки и др. (водораздельные пространства). Уклоны поверхности не превышают 10%, грунтовые воды залегают ниже глубины заложения фундаментов (больше 2 м от поверхности). В пределах данной территории встречаются отдельные участки ограниченно благоприятные для строительства с близким залеганием грунтовых вод (пойменные террасы рек), просадочные грунты (первого типа) и овраги глубиной до 10 м.

– инженерно-геологические условия в правобережной части района осложнены широким развитием карстовых явлений. При освоении закарстованных территорий строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст (с. Суда, д. Усановка, с. Чайка, с. Воскресенское, д. Барсаи, д. Иштеряки). Учитывая сложные геологические и геоморфологические условия, рекомендуется строительство только одноэтажных зданий. При проектировании зданий повышенной этажности необходимо пользоваться рекомендациями по строительству зданий и сооружений в карстовых районах.

### 1.4.7. Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с «Заключением о наличии (отсутствии) месторождений полезных ископаемых на территории Уинского муниципального района» Управления по недропользованию по Пермскому краю № 05/1086 от 13 мая 2008 г. на территории района на учете состоят 67 месторождений и проявлений полезных ископаемых (табл. 1.4.7.1.). Из них 43 объекта учета по углеводородному сырью, 2 – по пресным подземным водам, 3 – по доломиту, 1 – по песчано-гравийной смеси, 2 – по известковому туфу, 1 – по глинам кирпичным и 15 – по торфу.

В составе 43 объектов по углеводородному сырью в состоянии разработки находятся  9 объектов, 1 объект в состоянии закачки, 2 – в состоянии разведки, на 6 объектах параллельно с добычей проводятся поиски и разведка, на, на 3-х – поиски и оценка, 1 объект отнесен к нераспределенному фонду и 21 объект – к перспективным структурам.

Оба месторождения пресных подземных вод эксплуатируются и используются для водоснабжения.

Объекты учета по доломиту, известковому туфу и глинам кирпичным отнесены к государственному резерву.

По торфу 10 объектов также отнесены к резервным месторождениям, 4 – к охраняемым. Торф месторождений относится к среднезольным, ближайшая перспектива его использования – заготовка для торфяных удобрений. Представленная оценка полезных ископаемых позволяет сделать для целей территориального планирования следующие выводы:

  - Отсутствие крупных месторождений характеризует территорию как неблагоприятную для размещения здесь крупных промышленных предприятий.

  - Имеющие запасы глин, агросырья, торфа позволяют размещать в районе промпредприятия ограниченной мощности, главным образом для удовлетворения внутрирайонных нужд.

Незначительные территории под месторождениями и их расположение не оказывают влияния на сложившуюся планировочную структуру территории и не препятствуют ее структурному совершенствованию.

Список литературы:

- Гребенюк В.М. и др. Инженерно-геологическая карта Урала, лист О-40-B, масштаб 1:500 000.

- Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края: Энциклопедия / Под ред. А.И. Кудряшова. Пермь: «Книжная площадь», 2006. 463 с.

- Проект районной планировки Уинского района Пермской обл. 1982 г.

- Геологическое строение и гидрогеологические условия территории листа O–40–XXXIII (Чернушка). Уфа: Башкирское территориальное геологическое управление, 1978.

- Отчет о геологическом доизучении масштаба 1:200 000 Оханской площади (листы 0-40-ХХ. 0-40-XXI- зап.пол.,0-40-XXVI, 0-40-XXVII- зап.пол) в Пермской области за 1985-1988гг. Пермь:Уральское производственное геологическое объединение «Уралгеология», 1988.

Таблица 1.4.7.1

КАТАЛОГ

месторождений и проявлений полезных ископаемых

Уинского района Пермского края

| №№ п/п | Месторождение | Полезное ископаемое | Недропользователь, лицензия | Запасы п.и., категория запасов, степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аспинское | Углеводородное сырье (УВС) | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12461 НЭ ПЕМ 12500 НР | Разработка |
| 2 | Таныпское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12487 НЭ | Разработка |
| 3 | Таныпское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 13677 ЗЭ | Закачка |
| 4 | Батырбайское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12463 НЭ | Разработка |
| 5 | Кулигинский участок | УВС | ООО «Прайм» ПЕМ 01791 НЭ | Разработка |
| 6 | Чураковское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12493 НЭ | Разработка |
| 7 | Алтыновский участок | УВС | ЗАО «Уралнефтесервис» ПЕМ 13012 НЭ | Разработка |
| 8 | Сагринское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Поиски, разведка и добыча |
| 9 | Сыповское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Поиски, разведка и добыча |
| 10 | Лесное | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Поиски, разведка и добыча |
| 11 | Соловатовское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Поиски, разведка и добыча |
| 12 | Чайкинское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Поиски, разведка и добыча |
| 13 | Абрамовское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Поиски, разведка и добыча |
| 14 | Красносельский участок | УВС | ОАО «Пермоблнефть» ПЕМ 00798 НЭ | Разработка |
| 15 | Уинское | УВС | Управление по недропользованию по Пермскому краю | Нераспределенный фонд |
| 16 | Преображенское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» | Разведка |
| 17 | Гудковское | УВС | Нераспределенный фонд | Разведка |
| 18 | Тартинское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | Поиски, оценка и добыча |
| 19 | Софьинское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | Поиски, оценка и добыча |
| 20 | Грачевское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | Поиски, оценка и добыча |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Казаковское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12468 НЭ | Разработка |
| 22 | Курбатовское | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12474 НЭ | Разработка |
| 23 | Бархатная структура | УВС | Нераспределенный фонд | Перспективная структура |
| 24 | Южно-Аспинская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 25 | Шашкинская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 26 | Мизевская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 27 | Междуреченская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 28 | Богомоловская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 29 | Шипеловская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 30 | Накоряковская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 31 | Галидинская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 32 | Колынинская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 33 | Подлесная структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 34 | Полячихинская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 35 | Корчакинская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 36 | Восточно-Соловатовская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 37 | Южно-Иренская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 38 | Купальная структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 39 | Игошевская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12500 НР | Перспективная структура |
| 40 | Ноябрьская структура | УВС | Нераспределенный фонд | Перспективная структура |
| 41 | Брекунинская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | Перспективная структура |
| 42 | Софьинопольская структура | УВС | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ПЕМ 12498 НР | Перспективная структура |
| 43 | Затаныпская структура | УВС | Нераспределенный фонд | Перспективная структура |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Уинское (скв. №№ 1414-1416, 4624) предварительная граница зоны санитарной охраны 2 пояса | Пресные подземные воды | МУП Уинское ЖКХ ПЕМ 01820 ВЭ | В — 1.0 тыс. м3/сут. (протокол НТС ПКГРЭ, 1978 г.) |
| 45 | Водозаборные скважины №№ 1, 2, 037, 2787, 3224, 4604, 4605, б/н | Пресные подземные воды | ООО «Нива» ПЕМ 01537 ВЭ | Добыча |
| 46 | Телесское (Телесское 2) | Доломит | Государственный резерв | С2 - 337 тыс.м3 (протокол ТКЗ №136, 2002г.) |
| 47 | Грибановское | Доломит | Государственный резерв | С2 - 472 тыс.м3 (протокол ТКЗ №136, 2002г.) |
| 48 | Воскресенское | Доломит | Государственный резерв | С2 - 305 тыс.м3 (протокол ТКЗ №136, 2002 г.) |
| 49 | Чайкинский участок | Песок, песчано-гравийная смесь (ПГС) | Не учитывается ТБЗ | С2-1742,5 тыс.м3 (протокол НТС № 56а, 30.10.1978 г.) |
| 50 | Чайкинское | Известковый туф | Государственный резерв | С1-95, С2-145, забалансовые - 193 тыс.м3 (протокол ТКЗ № 136, 2002 г.) |
| 51 | Телесское | Известковый туф | Государственный резерв | В+С1-798, С2-55, забалансовые - 394 тыс.м3 (протокол ТКЗ № 136, 2002 г.) |
| 52 | Нижнесыповское | Глины кирпичные | Государственный резерв | А+В+С1-620 тыс.м3 (протокол НТС № 61, 1972 г.) |
| 53 | Ореховское | Торф | Резервное | В - 39 тыс.т (протокол КЗ №9, 1989 г.) |
| 54 | Ключевское | Торф | Охраняемое | Забалансовые - 75 тыс.т (протокол КЗ № 285, 12.12.1991 г.) |
| 55 | Верх-Тулвинское | Торф | Резервное | В - 170 тыс.т (протокол КЗ №9, 1989) |
| 56 | Забродовская Согра | Торф | Охраняемое | Забалансовые - 225 тыс.т (протокол КЗ № 285, 12.12.1991 г.) |
| 57 | Нижнее-Сыповское 1 | Торф | Резервное | В - 149 тыс.т (протокол КЗ №9, 1989) |
| 58 | Нижнее-Сыповское 2 | Торф | Резервное | В - 400 тыс. т, забалансовые - 77 тыс.т (протокол КЗ № 9, 1989) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | Новоселовское | Торф | Резервное | В - 115 тыс.т (протокол КЗ №9, 1989) |
| 60 | Уинское | Торф | Охраняемое | Забалансовые - 1302 тыс.т (протокол КЗ № 285, 12.12.1991 г.) |
| 61 | Усановская Согра | Торф | Резервное | А - 542 тыс.т, забалансовые - 224 тыс.т (протокол КЗ № 9, 1989) |
| 62 | Дикая Согра | Торф | Резервное | В - 30 тыс.т (протокол КЗ №9, 1989) |
| 63 | Ивановская Согра | Торф | Резервное | В - 182 тыс.т, забалансовые - 48 тыс.т (протокол КЗ№9, 1989) |
| 64 | Барсаевское | Торф | Резервное | А - 199 тыс.т, забалансовые - 30 тыс.т (протокол КЗ № 9, 1989) |
| 65 | Воскресенское | Торф | Резервное | А - 118 тыс.т (протокол КЗ №9, 1989) |
| 66 | Тартинское | Торф | Приложение к БЗ «Список месторождений до 10 га | В - 26 тыс. т (протокол КЗ №9,1989) |
| 67 | Белое | Торф | Охраняемое | Забалансовые - 464 тыс.т (протокол КЗ № 285, 12.12.1991 г.) |

### 1.5. Почвенно-растительные условия

### 1.5.1 Характеристика почв

Почвы Пермского края в связи с большой протяженностью территории в меридиональном направлении и наличием на его восточной окраине горного Урала подчиняются зональности, что обуславливает их разнообразие.  Это связано с особенностями рельефа и почвообразующих пород, различными условиями увлажнения, стока атмосферных и уровня грунтовых вод. По классификации Н. Коротаева на территории  Пермского края выделяются три зоны: зона дерново-подзолистых почв, зона Кунгурской лесостепи и горноуральский почвенный округ.

Почвенный покров Уинского района, расположенного в 2-х лесорастительных зонах,  характеризуется значительным разнообразием. Согласно выше указанной классификации в нем присутствуют почвы следующих зон:

- Зона дерново-подзолистых почв (западная часть Уинского района):

а) Осинско-Оханско-Пермский район дерново- средне-, слабо- и  сильноподзолистых тяжелосуглинистых почв;

- Зона Кунгурской лесостепи (восточная часть Уинского района):

а) Ординско-Богородско-Суксунский подрайон оподзоленных черноземов и темно-серых лесостепных почв;

б) Сергинско-Кунгурско-Уинский подрайон серых и светло-серых лесостепных тяжелосуглинистых почв.

Развитие почвообразовательного процесса на территории района происходит на материнской породе в тесном взаимодействии с условиями внешней среды: климата, рельефа, растительности. Почвообразующими породами являются элювиальные отложения коренных пермских пород и четвертичные породы.  На покровных глинах и суглинках сформировались дерново-подзолистые почвы различной степени оподзоливания и лесостепные почвы. На коренных пермских породах - дерново-карбонатные почвы, в пониженных местах с близким залеганием грунтовых вод, вследствие буйного развития травяной растительности, развились дерново-глеевые почвы. На аллювиальных отложениях в поймах рек распространены аллювиальные (пойменные) почвы.

По механическому составу на территории района  преобладают тяжело- и среднесуглинистые почвы.

Качество сельскохозяйственных ресурсов зависит, прежде всего, от таких компонентов природной среды, как рельеф (углы наклона склонов), климат (соотношение тепла и влаги) и почва (гумусность, механический состав, кислотность и др.). В южных районах Пермского края лучшими по качеству почвами являются оподзоленные черноземы. Наиболее низкий оценочный балл получают дерново- сильноподзолистые почвы.

В процентном отношении преобладают дерново-подзолистые почвы. На них приходится почти 36 % всей территории (таблица 1.5.1.1.). По степени выраженности подзолистого процесса на территории района представлены дерново-слабоподзолистые почвы, занимающие 9 % площади, дерново-среднеподзолистые – 24 %, дерново-сильноподзолистые – 3 %.

Серые лесостепные почвы, занимающие в районе 31 % площади, классифицируются по степени сочетания подзолистого и дернового процессов на светло-серые (19 %), серые (9 %), темно-серые (3 %). Оподзоленные черноземы распространены на правобережье реки Ирень и приурочены к выровненным местам и отлогим склонам. На их долю приходится около 4 % площади.

Таблица 1.5.1.1.-Перечень почв Уинского района и их процентное соотношение

| Наименование почв | % |
| --- | --- |
| Дерново-подзолистые в т.ч. дерново-слабоподзолистые дерново-среднеподзолистые дерново-сильноподзолистые | 35,9 8,7 24,2 3,0 |
| Оподзоленные черноземы | 3,8 |
| Серые лесостепные в т.ч. светло-серые серые темно-серые | 30,5 18,7 8,9 2,9 |
| Почвы дерново-карбонатного типа | 3,7 |
| Почвы дерново-глеевого типа | 1,2 |
| Почвы пойменно-аллювиального типа | 6,7 |
| Почвы намытые, перерытые, пахотнонепригодные | 16,3 |
| Почвы болотного типа | 1,9 |

Почвы пойменно-аллювиального типа, занимающие примерно 7 %, приурочены к центральной пойме. Почвы болотного типа имеют незначительное распространение в долинах рек. Их доля составляет 2 %. Смытые почвы крутых склонов и намытые почвы занимают 16 % почв в районе. Почвы дерново-карбонатного типа встречаются пятнами на склонах, перегибах склонов. Их доля составляет примерно 4 %. Почвы дерново-глеевого типа, занимающие 1 %, встречаются небольшими участками в долинах рек.

Расположение основных типов почв на территории Уинского муниципального района отражено на рисунке  1.5.1.1.

Рисунок 1.5.1.1. Почвенная карта  Уинского муниципального района Пермского края

Дерново-подзолистые почвы имеют самое широкое распространение и составляют 36% от общей площади землепользования района.  По степени выраженности подзолистого процесса подразделяются на: дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые почвы. В основу этого подразделения положено соотношение мощности гумусового и подзолистого горизонтов. Профиль этих почв примерно одинаков с профилем подзолистых почв, но отличается более развитым гумусовым горизонтом мощностью 12-18 см. Гумусовый горизонт характеризуется признаками дернового процесса: накоплением гумуса, обменных оснований и зольных элементов для питания растений.

Дерново-слабоподзолистые почвы приурочены к водораздельным склонам. Содержание гумуса в пахотном слое -3-3,5 %, степень поглощения основаниями –80-85%. Наиболее распространены на территории Ломовского и Уинского сельских поселений.

Дерново-среднеподзолистые почвы  являются преобладающими среди дерново-подзолистых почв, приурочены к пологим склонам. Химические показатели почв несколько хуже: содержание гумуса в пахотном слое 2,5-3,3%, сумма поглощенных оснований -12-14 мг-экв. на 100г почвы, насыщенность основаниями –70-75%. Получили широкое распространение в западной части района, на территории Нижнесыповского, Уинского и Аспинского поселений.

Дерново-сильноподзолистые почвы приурочены к выровненным местам водоразделов, отличаются более мощным подзолистым горизонтом (до 20см.), поверхность пашни имеет ярко белесую окраску. Химические показатели этих почв низкие: содержание гумуса 1-2% в пахотном слое, сумма поглощенных оснований до 10 мг-экв, степень насыщенности основаниями до 65%. На территории района не имеют значительного распространения.

Из дерново-подзолистых почв наиболее ценны дерново-слабоподзолистые разновидности, у них нет ясно выраженного подзолистого (неплодородного) горизонта, кислотность в верхнем горизонте выражено слабо, почвы не нуждаются в известковании. В целом же естественное плодородие дерново-подзолистых почв невысокое, в  них мало гумуса, в результате чего почвы бесструктурные – при увлажнении заплывают, а при дальнейшем высушивании образуют корку, плохо пропускают воду и воздух, весной неэкономно расходуют влагу. На почвах, залегающих на склонах, систематически наблюдается смыв пахотного слоя.

Необходимы меры для улучшения физических, химических и биологических свойств дерново-подзолистых почв: введение правильных плодосеменных севооборотов, внесение органических и минеральных удобрений, известкование, создание глубокого и структурного пахотного слоя, проведение противоэрозионных мероприятий.

Лесостепные почвы залегают в центральной и восточной  частях района и составляют почти 31% от общей суммы почв. Распространены среди земель Уинского, Воскресенского, Судинского и Чайкинского сельских поселений. Делятся по типам на светло-серые, серые и темно-серые. Наиболее благоприятными для сельского хозяйства являются темноцветные почвы лесостепи. Поскольку для серых лесостепных почв характерно сочетание подзолистого и дернового процессов почвообразования, они классифицируются по степени  проявления этих признаков. В зависимости от содержания гумуса  и мощности гумусового горизонта серые лесостепные почвы  подразделяются на светло-серые, серые и темно-серые.

Светло-серые почвы имеют перегнойный горизонт светло-серой окраски с палевым оттенком. Толщина дернового горизонта в среднем 22 см – больше, чем у дерново-среднеподзолистых почв. Содержание гумуса -3,5-4%, сумма поглощенных оснований - 17-20 мг-экв, степень  насыщенности поглощенными основаниями - 75-80%. По агрохимическим данным светло-серые почвы нуждаются в известковании.  Физические свойства почв неудовлетворительные, после дождей такие почвы заплывают, уплотняются, а при высыхании образуют корку.

Серые почвы залегают на пологих и ровных местах, хорошо дренированы. Имеют пахотный слой до 27 см мощности, серой окраски. По агрохимическим показателям и физическим свойствам серые почвы выше светло-серых. Содержание гумуса в пахотном слое - 4-6%, сумма поглощенных оснований 21-25 мг-экв. на 100гр почвы, степень насыщенности поглощенными основаниями 75-85%.

Темно-серые почвы распространены на правобережье реки Ирень.  Имеют пахотный горизонт в среднем 31 см, темно-серую окраску. Агрохимические показатели: содержание гумуса 6-8%, сумма поглощенных оснований 26-33 мг-экв на 100гр почвы, степень насыщенности поглощенными основаниями- 80-90%. Водопроницаемость высокая – почвы менее заплывают и не уплотняются, лучше прогреваются, чем светло-серые и серые. Физические свойства этих почв благоприятны для произрастания культурных растений.

Оподзоленные черноземы распространены на правобережье реки Ирень, приурочены к выровненным местам или пологим склонам. На их долю приходится около 4% пахотных земель района. Наиболее значительные площади находятся на территориях Уинского, Судинского и Воскресенского сельских поселений.

Почвы имеют черного цвета  пахотный горизонт, простирающийся до глубины 26-50 см (в среднем 38 см.). Химические показатели высокие: содержание гумуса в пахотном горизонте 8-12%, иногда 15-17%. Сумма поглощенных оснований - 35-50 мг-экв на 100 гр. почвы, степень насыщенности поглощенными основаниями 71-75%. Небольшое значение степени насыщенности обусловлено большой величиной гидролитической кислотности в верхнем  горизонте. Почвы нуждаются в известковании.

Среди темноцветных почв Кунгурской лесостепи лучшими являются оподзоленные черноземы, далее следуют темно-серые, серые и светло-серые лесостепные почвы. Но, несмотря на повышенное потенциальное плодородие, по сравнению с дерново-подзолистыми почвами, оподзоленные черноземы и лесостепные почвы без внесения удобрений  не обеспечивают получение высоких урожаев с/х культур. Плодородие этих почв можно повысить минеральными удобрениями и известью. На серые и светло-серые почвы необходимо в обязательном порядке вносить и навоз. Из минеральных удобрений по эффективности на первом месте стоят азотные, затем фосфорные и, наконец, калийные.

Почвы дерново-карбонатного типа (дерново-карбонатные и коричнево-бурые) формируются на элювии пермских известняков, доломитов, красноцветных известковистых глинах. Встречаются пятнами на склонах, перегибах склонов, занимают около 4% пахотных площадей района. Чаще встречаются среди земель Чайкинского и Воскресенского сельских поселений.

Благодаря  месторасположению и хорошей водопроницаемости, эти почвы  раньше других приходят в состояние физической спелости. Такие почвы благоприятны  для произрастания растений, но у них есть недостатки: азот и фосфор сильно закреплены в органическом веществе, поэтому малодоступны растениям. Кроме того, эти почвы подвержены эрозии. Мероприятия по повышению плодородия почв должны сводиться к борьбе с эрозией, к очистке почвы от щебня и внесению удобрений.

Почвы пойменно-аллювиального типа (доля примерно 7%), приурочены к центральной пойме, формируются в результате попеременного развития то дернового, то аллювиального процессов. Почвы отличаются высоким содержанием гумуса и глубоким его проникновением в глубину, что улучшает физические свойства почвы и увеличивает в ней запас азота и других элементов.

Дерново-луговые почвы могут использоваться для возделывания овощных и кормовых культур.

Почвы болотного типа имеют незначительное распространение в долинах рек – всего 2% от суммы всех почв. Болота небольшого размера – низинного типа, торфяная масса которых представляет ценный материал для использования в сельском хозяйстве.

Почвы дерново-глеевого типа встречаются небольшими участками в долинах рек – чуть больше 1% от общей суммы почв района. Почвы имеют довольно мощный дерновый горизонт, отсутствует подзолистый горизонт, заметна глееватость в нижних горизонтах. В дерново-луговых почвах содержится много гумуса (до 18%), в связи с этим много общего и подвижного азота, но очень мало подвижного фосфора. Такое несоответствие должно устраняться внесением фосфатов. Почвы пригодны для возделывания овощных и кормовых культур. Недостатком этих почв является переувлажнение в сырые годы.

Смытые почвы крутых склонов и намытые почвы. Часть пахотных угодий  района располагается на склонах, где механизированная  обработка затруднена. Подобное расположение пахотных земель предрасполагает к развитию эрозионных процессов. Имеют широкое распространение по всей территории района.

Значительное количество осадков, выпадающих в теплый период, интенсивное снеготаяние, расчлененный рельеф, нарушение агротехники при обработке почвы, неблагоприятные свойства почв приводят к развитию процессов эрозии. На территории района 16 % площади пашни занимают эродированные и пахотнонепригодные земли.

Эрозия – процесс довольно активный, имеющий тенденцию к расширению. Эродированные почвы частично утрачивают гумусовый горизонт, обладающий наиболее благоприятными свойствами и сосредотачивающий основные элементы питания, прежде всего азот. Эрозия сопровождается ухудшением физических свойств почвы, увеличением объемного веса, потерей структуры пахотного слоя. Все это приводит к снижению урожаев сельскохозяйственных культур. На слабосмытых почвах недобор урожаев составляет 20%, среднесмытых - 40-50%, на сильно смытых - 60-80% по сравнению с несмытыми.

Утрата почвой ее природного плодородия трудно восполнима. Защита почвы от разрушающего действия водных потоков  должна стать неотъемлемой частью рационального ведения хозяйства. Почвозащитные приемы должны проводиться комплексно, в течение всего года с учетом специфики каждого сезона.

В силу своей тракторонедоступности намытые почвы целесообразно использовать под естественные угодья. Для эродированных почв крутых склонов необходимо проведение противоэрозионных мероприятий.

Успех сельскохозяйственного производства зависит, не только от качества почв, большое влияние на условия механизации сельскохозяйственных работ, а в конечном итоге на себестоимость сельскохозяйственного производства оказывают следующие свойства рельефа: густота и глубина эрозионного расчленения, площадь крутых склонов, преобладающие углы наклона склонов. Осложняет ведение сельского хозяйства закарстованность и залесенность территории.

В Уинском районе контуры пашни уменьшаются по мере движения с востока на запад, с увеличением залесенности в этом направлении. Самая низкая залесенность отмечается в хозяйствах Уинского района, примыкающих к долине р. Ирень, однако территория этих хозяйств сильно закарстована (восточная, юго-восточная части района). Участки с интенсивным развитием карста имеют ограничения при тракторной обработке и, в основном, используются под пастбища.

Сельскохозяйственные угодья района для сохранения природной плодородности и устранения неблагоприятных показателей нуждаются в проведении почвозащитных мероприятий. Основными такими процедурами являются: выборочное поверхностное улучшение кормовых угодий, строго нормированный выпас скота, запрещение вырубок и раскорчевок леса. В большинстве случаев на склонах необходимо проведение узкозагонного залужения многолетними травосмесями, состоящими из засухоустойчивых и морозостойких трав.

На крутых склонах, где механизированная обработка невозможна, основным противоэрозионным мероприятием является рациональное использование сенокосов и пастбищ. На особенно опасных в эрозионным отношении склонах, целесообразно выпас скота прекратить, оставив их для сенокошения. Рубка леса и кустарника, кроме санитарной, на крутых склонах должна быть запрещена. Закарстованные участки выборочно рекомендуется использовать под сенокосы и пастбища и залесение. Перерытые земли могут быть  использованы в сельском хозяйстве после рекультивации.

Несмотря на то, что  закарстованность и залесенность территории осложняют ведение сельского хозяйства, Уинский район имеет благоприятные агроклиматические условия для сельскохозяйственной деятельности, почвы района обладают высоким естественным плодородием, бонитет почв -70-71балл.

### 1.5.2. Растительность

По геоботаническому районированию Пермского края территория Уинского муниципального района входит в пределы двух лесорастительных районов. Западная часть - до р. Ирень, относится к подзоне широколиственно-хвойных лесов подтаежной зоны. Восточная часть - правобережье р. Ирень, относится к Кунгурской лесостепи.

Лесные массивы Уинского района по сравнению с другими районами южной части Пермского края отличаются более высокой продуктивностью. Крупных лесозаготовительных организаций в районе нет.

Леса западных территорий  состоят из ели, пихты,  сосны с большой примесью широколистных пород – липы, ильма, клена, реже дуба и мелколиственных – березы и осины.

Для лесов района характерна сложная структура, сосуществование бореальных и неморальных видов в древостое и преобладание последних в подлеске и травяном ярусе. Древесный ярус состоит из 2-3 подъярусов, причем основу 2-го и 3-го подъярусов составляют широколиственные породы. Кустарниковый ярус, как правило, хорошо развит и состоит из орешника, бересклета, жимолости, шиповника. Травяной покров характеризуется дубровным разнотравьем – сныть обыкновенная, копытень, медуница лекарственная, ясменник; обильны – майник двулистный, ландыш майский, звездчатка, земляника, папоротник. Моховой покров не развит. Заболоченные места в поймах рек заросли ольхой и ивой.

По всей территории района широко распространены мелколиственные леса: березняки и осинники. Они в большинстве случаев возникают в местах вырубки и после пожаров сосновых и темнохвойных лесов. Через некоторое время наблюдается постепенное оттеснение березы, осины на их месте восстанавливается хвойный древостой.

Общее «подсушивание» климата южных районов Пермского края, усугубленное развитием карста, привело к формированию в пределах Сылвенского кряжа уникального для подтаежной зоны ландшафтного феномена - Кунгурской лесостепи. Западная ее граница проходит по р. Ирень и захватывает восточную часть Уинского района.

Немногочисленные коренные урочища Кунгурской лесостепи представлены березовыми колками с луговым разнотравьем. Лишь местами, в основном по неудобицам и крутым склонам, здесь распространены сосновые или елово-пихтовые леса. Эта территория издавна освоена человеком. Лесные участки здесь разобщены и по площади невелики. Леса осветлены и имеют богатый травяной покров. Из трав характерны: клевер средний, зонник клубненосный, астра степная, дрок красильный, вероника колосистая, лабазник шестилепестный и некоторые другие растения.

На приречных склонах р. Ирень распространены небольшими участками сосняки. Они также имеют довольно богатый травяной покров. Кустарниковый ярус чаще представлен шиповником, ракитником русским, дроком красильным,  реже встречается вишня степная.

В районе д. Кочешовка сохранились дубово-березовые участки леса. Этот пункт представляет северную границу распространения дуба черешчатого на территории Кунгурской лесостепи. Леса здесь разрежены, с травяным покровом из володушки золотистой, сныти обыкновенной, буковицы лекарственной, бубенчика лилиелистного, колокольчика крапиволистного, осоки средней, купены лекарственной. Дуб в этих местах плодоносит, но не возобновляется.

Бореально-болотные виды на территории Кунгурской лесостепи немногочисленны из-за отсутствия надлежащих местообитаний. Поэтому особую ценность приобретает верховое сфанговое болото в окрестности с. Уинское. Для территории Кунгурской лесостепи это единственный крупный болотный массив. Здесь произрастают бореально-болотные и гипоарктические виды. В древесном ярусе сосна обыкновенная, травяно-кустарничковый ярус состоит из подбела белолистника, болотного мирта, водяники черной, росянки круглолистной, осоки топяной, клюквы болотной, морошки, голубики, черники, брусники, багульника болотного.

Леса района богаты не только древесиной, но и значительными ресурсами ягодников, лекарственных растений. В изобилии растут малина, смородина, земляника, клубника, клюква, черника, морошка. Более 30 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Западного Урала, произрастают в Уинском районе.

На территории района  широкое распространение получили суходольные луга, они занимают 94,5% от площади всех лугов. Видовой состав этих лугов бедный: щучка дернистая, полевица обыкновенная, мятлик луговой, колосок душистый, манжетка и др. виды. Продуктивность лугов низкая (8-12 ц/га), качество сена плохое, часто луга залесены и закустарены.

В долинах реки Ирень и ее притоков имеют развитие пойменные луга с высоким качеством травостоя, но площадь их не велика, кроме того, часть их заболочена.

Луга используются как пастбища и сенокосы. При отсутствии постоянного ухода они зарастают лесом и кустарниками, заболачиваются. Разнотравные луга нуждаются в улучшении. Хороших результатов можно добиться даже такими простыми мерами, как боронование лугов, внесение удобрений, подсев семян. Своевременное кошение не дает сорнякам обсемениться, снижает долю сорного  разнотравья в травостое.

Луга района богаты лекарственными травами, которые широко используются местным населением.

### 1.6. Лесные ресурсы

Лесная  растительность определяет основные природные ландшафты, являясь в то же время важнейшим компонентом биосферы, оказывающим глобальное влияние на климат региона. Лесной покров играет основную роль в регуляции гидрологического режима рек. Леса во многом определяют формирование и перемещение воздушных масс, тепловой и газовый баланс приземных слоев атмосферы, играют доминирующую роль в энергетическом обмене. Поэтому основой концепции ведения лесного хозяйства в районе должно стать сохранение экологического равновесия и климаторегулирующей, природозащитной роли лесов.

Леса Уинского района имеют чрезвычайно большое водоохранное, средоформирующее, средозащитное, санитарно-гигиеническое, рекреационное значение. Леса являются местом отдыха населения, в них производится побочное пользование (сенокошение, выпас скота, заготовка лекарственного и технического сырья, сбор грибов, ягод и др.).

Наряду с экологическим и рекреационным значением лесов следует учитывать их огромную потребительскую ценность.   В настоящее время ведение  хозяйства в лесах района осуществляет   ГКУ   «Уинское лесничество» Министерства природных ресурсов Пермского края. В состав ГКУ «Уинское лесничество» входят Аспинское участковое лесничество  и  Уинское сельское участковое лесничество. Центральная усадьба КГУ «Уинское лесничество» находится в с. Аспа, протяженность территории лесничества с севера на юг - 45 км, с востока на запад - 42 км.

Согласно приказу МПР России от 28.03.2007г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской федерации» вся территория Уинского района  отнесена к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к району хвойно-широколиственных лесов Европейской части РФ.

Уинский район относится к группе многолесных, средняя лесистость на 01.01.2008 составила 56,8%. Общая площадь лесов района – 91 537 га, в том числе   покрытые лесом земли - 88 304 га, не покрытые лесом земли –      1 214 га, нелесные земли – 2 019 га. Данные о количестве и составе лесов района приводятся на основании сведений, представленных участковыми лесничествами.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса. Леса, расположенные на землях иных территорий, могут быть отнесены к защитным лесам.

На  группу лесов, имеющих защитное значение, приходится 2294га или 2,5% от общей площади лесов Уинского района. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми им полезными функциями.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, с учетом особенностей правового режима  на территории муниципального района  выделяются следующие категории защитных лесов:

- защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог;

- зеленые зоны, лесопарки;

- ценные леса: государственные защитные лесные полосы.

В защитных и эксплуатационных лесах могут быть выделены особо защитные участки лесов, к которым относятся:

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

- постоянные лесосеменные участки;

- заповедные лесные участки;

- участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

- места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

- другие особо защитные участки лесов.

В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Таблица 1.6.1.- Распределение лесов Уинского района по целевому назначению и категориям защитности на 01.01.2008г

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Всего по лесничеству |
| --- | --- | --- |
|  | Аспинское | Уинское сельское |  |
| Всего лесов: | 61600 | 29937 | 91537 |
| Защитные леса, всего: | 1351 | 943 | 2294 |
| в том числе: леса ООПТ | - | - | - |
| Леса водоохранных зон | - | - | - |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | 1351 | 718 | 2069 |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования Федеральных и субъекта РФ | - | 718 | 718 |
| Зеленые зоны, лесопарки | 1351 | - | 1351 |
| Ценные леса, всего: | - | 225 | 225 |
| в том числе: государственные защитные лесные полосы, всего | - | 225 | 225 |
| из них: |  |  |  |
| - запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов | - | - | - |
| - запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб | - | 225 | 225 |
| Противоэрозионные леса | - | - | - |
| Эксплуатационные леса | 60249 | 28994 | 89243 |

Эксплуатационные леса занимают площадь 89 243 га, что составляет примерно 97,5 % от общей площади лесного фонда района. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. Использование резервных лесов допускается после их отнесения к эксплуатационным или защитным лесам. По данным лесохозяйственного регламента резервных лесов на территории Уинского района не выделено.

Основные показатели состояния лесного фонда представлены в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.2.- Состояние лесного фонда по Уинскому муниципальному району за 2002 – 2007 гг.

| Показатель | Ед. изм. | Леса, находящиеся в ведении Уинского лесничества |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г |
| Состояние лесного фонда |
| Общая площадь земель лесного фонда | га | 91 325 | 91 362 | нет данных | 91 432 | 91 502 | 91 537 |
| Покрытые лесом, всего | га | 87 315 | 87 834 | нет данных | 88 147 | 88 311 | 88 304 |
| - из них лесные культуры | га | 7 823 | 8 101 | нет данных | 8 362 | 8 472 | 8 509 |
| Не покрытые лесом, всего | га | 1 461 | 1 500 | нет данных | 1 272 | 1 186 | 1 214 |
| - не сомкнувшиеся лесные культуры | га | 815 | 617 | нет данных | 485 | 503 | 514 |
| -лесные питомники, плантации | га | - | - | нет данных | - | - | - |
| -естественные редины | га | - | - | нет данных | - | - | - |
| Нелесные земли | га | 2 549 | 2 028 | нет данных | 2 013 | 2 005 | 2 019 |
| Возрастная структура лесного фонда |
| Всего основных лесообразующих пород | га | 87 315 | 87 834 | нет данных | 88 147 | 88 311 | 88 304 |
| Молодняки | га | 26 906 | 15 725 | нет данных | 16 220 | 16 461 | 16 544 |
| Средневозрастные | га | 37 085 | 43 248 | нет данных | 43 248 | 43 240 | 43 216 |
| Приспевающие | га | 12 922 | 14 607 | нет данных | 14 569 | 14 561 | 14 505 |
| Спелые и перестойные | га | 10 402 | 14 254 | нет данных | 14 110 | 14 049 | 14 039 |
| Породная структура лесного фонда |
| Всего основных лесообразующих пород | га | 87 315 | 87 834 | нет данных | 88 147 | 88 311 | 88 304 |
| Сосна | га | 3 663 | 3 671 | нет данных | 3 702 | 3 688 | 3 676 |
| Ель, пихта | га | 29 662 | 26 514 | нет данных | 26 845 | 26 991 | 27 030 |
| Лиственница | га | 5 | 5 | нет данных | 5 | 5 | 5 |
| Береза | га | 24 552 | 29 567 | нет данных | 29 505 | 29 557 | 29 566 |
| Осина | га | 6 723 | 7 272 | нет данных | 7 286 | 7 268 | 7 234 |
| Остальные породы | га | 22 710 | 20 805 | нет данных | 20 804 | 20 802 | 20 793 |

Общая площадь земель лесного фонда района за период с 2002 по 2007гг. увеличилась на 212га, площадь, покрытая лесной растительностью   увеличилась на 1,13 %  или на  989 га. За  то же время произошло незначительное сокращение не покрытых лесом и нелесных земель в составе лесного фонда. Не покрытые лесом земли сократились к 01.01.2008 г на 247га, нелесные земли – на 530га.

Основными лесообразующими породами являются хвойные. Хвойные породы занимают  34,8% от покрытой лесом площади, из них ель и пихта - 30,61%, сосна– 4,16%, лиственница– 0,006%.

В связи с активной лесозаготовительной деятельностью в ХХ веке существенную долю в структуре лесного фонда стали занимать мелколиственные породы. На 01.01.2008 мелколиственные породы занимают 41,7%  покрытых лесом земель района, в том числе береза – 33,5%, осина – 8,2%.

По возрастной структуре на 01.01.2008г леса распределяются следующим образом: молодняки – 16 544 га, или 18,7% от покрытой лесом площади, средневозрастные – 43 216 га или  48,9 %, приспевающие – 14 505 га (16,4%), спелые и перестойные – 14 039 га или 15,9%.

Анализ возрастной структуры лесного фонда показывает существенное преобладание средневозрастных насаждений и малый размер эксплуатационного фонда, что является следствием переруба лесосеки в прошлом. В настоящее время в лесах Уинского района не должна вестись активная лесоэксплуатационная политика, но в длительной перспективе, когда средневозрастные насаждения перейдут в разряд спелых, состояние лесного фонда станет благоприятно для развития лесопользования.

Расчётная лесосека

Из-за спада производства, связанного с общим кризисом экономики, лесные ресурсы в последние годы используются не в полной мере. Расчётная лесосека в лесах  района на 2002г составляла 64 тыс. м3, с 2004г расчетная лесосека утверждена в объеме 99,9 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству – 26,7 тыс. м3.

Общей тенденцией за период с 2002 по 2007гг. является низкий процент освоения расчетной лесосеки с 25,1% в 2002г до 3,3% в 2007г (таблица 1.6.3.). Снижение процента освоения расчетной лесосеки с 22,6% в 2003г до 12,1% в 2004г  связано с увеличением объема лесосеки. Существенное сокращение освоения расчетной лесосеки в 2007г  до 3,3% произошло в результате снижения деятельности лесозаготовительных предприятий.

Таблица 1.6.3.- Использование расчётной лесосеки по Уинскому муниципальному району

| Показатель | Ед. изм. | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная лесосека, всего | тыс.м3 | 64,0 | 64,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| в т.ч. хвойное хозяйство | тыс.м3 | 23,2 | 23,2 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Фактическая рубка: |  |  |  |  |  |  |  |
| - кубомасса | тыс.м3 | 16,1 | 14,5 | 12,1 | 7,9 | 12,7 | 3,3 |
| в т.ч. хвойное хозяйство | тыс.м3 | 4,6 | 4,3 | 6,4 | 5,2 | 5,4 | 1,3 |
| освоение расчетной лесосеки, | % | 25,1% | 22,6% | 12,1% | 7,9% | 12,7% | 3,3% |
| в т.ч. хвойное хозяйство | % | 19,8% | 18,5% | 24,0% | 19,5% | 20,2% | 4,9% |
| Рубки ухода в молодняках: |  |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 407,0 | 420,0 | 401,0 | 267,0 | 295,0 | 295,0 |
| - общая кубомасса | тыс.м3 | 3,7 | 5,8 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,7 |

Низкий процент использования расчетной лесосеки, помимо экономического убытка, приводит к увеличению в лесах района спелой и перестойной древесины. Обилие перестойной древесины отрицательно отражается на состоянии лесов: сдерживает прирост, способствует захламлению лесных площадей, развитию пожаров и болезней.  Ущерб лесному фонду наносит несоблюдение технологии рубок – брошенная стволовая древесина на   лесосеках, неудовлетворительная очистка вырубок.

Помимо рубок главного пользования некоторое количество древесины заготавливается  при проведении рубок ухода за лесом и  санитарных  рубок. При этом целями рубок ухода за лесом являются:

- улучшение породного состава лесных насаждений;

- повышение качества и устойчивости лесных насаждений;

- сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса;

- сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;

- рациональное использование ресурсов древесины.

Интенсивность рубок ухода за лесом для конкретных лесных насаждений устанавливается в зависимости от целевого назначения лесов, типа лесорастительных условий, состава, возраста, класса бонитета, строения, состояния лесных насаждений и целей ухода.

Лесовосстановление

Важное место в лесном хозяйстве  занимают лесовосстановительные мероприятия.

Стратегия лесовосстановления в первую очередь должна быть направлена на решение ряда основных задач: повышения продуктивности и устойчивости лесов, обеспечения многоцелевого лесопользования, ресурсосбережения и снижения техногенного воздействия на лесные экосистемы, охрану окружающей среды и сохранения биоразнообразия.

Лесовосстановление осуществляется в целях воссоздания вырубленных, погибших, поврежденных лесов путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления. Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью и пригодных для лесовосстановления землях.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно обеспечить естественное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры. Осуществляется путем создания лесных культур - посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления путем посадки и посева на лесных участках, где естественное лесовосстановление лесных насаждений ценных древесных пород не обеспечивается. Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в основном в зеленых зонах, в целях повышения санитарно-гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.

На территории Уинского района в 2007г по главному пользованию были переданы в рубку 56 га земель, в то время как лесовосстановительные работы проведены на площади 216 га. Подобная политика расширенного лесовосстановления позволяет обеспечить возможность использования лесных ресурсов на длительную перспективу, закладывает основу развития всех отраслей, связанных с использованием лесных ресурсов.

В лесах района активно проводятся лесозащитные мероприятия, объем которых с 2002 г. остается примерно постоянным. Площади вырубленных (и погибших) насаждений восстанавливаются благодаря успешному ходу естественного возобновления, а также лесопосадкам. В 2007г. площадь ухода   за лесными культурами составила 340 га. Посев –  посадка лесных культур проведены на площади 65га, содействие естественному возобновлению на площади 151га.

Таблица 1.6.4.- Проведение основных лесовосстановительных мероприятий по Уинскому муниципальному району

| Показатель | Ед. изм. | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего проведено лесовосстановительных работ, | га | 214 | 205 | 220 | 235 | 229 | 216 |
| в т.ч. посев-посадка | га | 67 | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 |
| в т.ч. меры содействия | га | 147 | 140 | 155 | 170 | 154 | 151 |
| Уход за лесными культурами | га | 352 | 377 | 377 | 237 | 340 | 340 |
| Подготовка почвы под лесные культуры | га | 65 | 65 | 65 | 75 | 65 | 53 |
| Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | 42 | 324 | 174 | 240 | 200 | 110 |
| Ввод молодняков | га | 377 | 326 | 384 | 280 | 262 | 184 |
| Закладка питомников |  | - | - | - | - | - | - |

Санитарное состояние лесов

За период с 2002 по 2007гг. статистика по объемам гибели лесов и по лесным пожарам отсутствует. Причинами гибели лесов в Уинском районе являются пожары, неблагоприятные погодные условия, возникновение очагов вредителей и болезней леса. В районе ежегодно проводятся лесопатологическое обследование и сплошные санитарные рубки. Санитарное состояние лесов Уинского района отражено в таблице 1.6.5.

Таблица 1.6.5.- Основные показатели санитарного состояния лесов по Уинскому району за 2002-2007гг

| Показатель | Ед. изм. | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведено лесопатологическое обследование | га | 700 | 620 | 620 | 800 | 1 000 | 400 |
| Проведены ССР (сплошные санитарные рубки) | га | 4,0 | 1,0 | - | 1,0 | 16,0 | 13,0 |

ВЫВОДЫ:

- Уинский муниципальный район относится к группе многолесных. Средняя лесистость по району  составляет 56,8%. К защитным лесам  относится 2,5% лесов района, к эксплуатационным – 97,5%;

- Из-за длительной интенсивной лесоэксплуатации на территории района  произошло сокращение  хвойных высокобонитетных лесов и замена их  на малоценные – мелколиственные (береза, осина);

- Анализ возрастной структуры лесного фонда показывает существенное преобладание на территории средневозрастных насаждений (48,9%) и малый размер эксплуатационного фонда (15,9%), что является следствием переруба лесосеки в прошлом;

- В настоящее время на территории района не должна вестись активная лесоэксплуатационная политика. Особое внимание необходимо уделять проведению рубок ухода и лесовосстановительных работ. Лесные ресурсы рекомендовано использовать только для местного потребления.

### 1.7. Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных территорий с ценными экологическими и эстетическими свойствами, объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности.

Территория  Уинского муниципального района   располагает достаточным количеством благоприятных для развития системы рекреационного хозяйства  природных комплексов и объектов культурного наследия. Однако, несмотря на то, что  район обладает богатейшими ресурсами: привлекательными ландшафтами, благоприятными гидрологическими условиями, наличием археологических объектов и ценных промысловых животных,  его территория используется в рекреации недостаточно.

Основным видом отдыха в настоящее время является неорганизованный (самостоятельный) прогулочно-промысловый, развитию которого способствует, прежде всего, хорошая обеспеченность лесными  и водными ресурсами. В лесах района отдыхающие имеют возможность охотиться, собирать грибы, ягоды, лекарственные травы, совершать походы вдоль рек.

Основными условиями, формирующими благоприятную рекреационную обстановку на территории являются следующие природно-рекреационные ресурсы:

1.Гидрологическая сеть. Речная сеть Уинского района относится к бассейну реки Камы и включает 36 малых и больших рек. Главная водная артерия – река Ирень (левый приток реки Сылвы) протекает в меридиональном направлении в широкой долине и делит район на две части: западную и восточную. На территории  Уинского района  находится ее среднее течение протяженностью около 45 км. Река сильно меандрирует, на ее  крутых поворотах расположены удобные пляжи. Дно р.Ирень галечниковое или песчаное, местами илистое. Берега крутые, сплошь заросшие густым кустарником. Довольно часто встречаются живописные береговые скалы, отвесно обрывающиеся в речные воды и достигающие высоты 30 м. Немало в долине р. Ирень гор различной высоты и протяженности, названия которых сами говорят за себя: Острая, Вишневая, Шишка, Каменная, Лысая, Дуван и др. В советское время существовал популярный на Урале водный маршрут «Серебристая лента Ирени». На сегодняшний день актуальность маршрута сохраняется, прежде всего, наличием вдоль реки интересных природных объектов, в т.ч  ледяных пещер – Уинской, Змеиной, Кашинской.

Река Ирень принимает много притоков, наиболее крупные из которых левые – реки Сып и Аспа, правый – река Телес. Река Аспа и все ее притоки относятся к водоемам высшей категории рыбохозяйственного значения. Небольшие, живописные речки являются средой обитания редких пород рыб, живущих лишь в очень чистой воде: ручьевая форель, хариус, сорога, щука.

Говоря о гидрологической сети Уинского района, следует отметить такую особенность водотоков района, как расположение их в зоне интенсивного развития карста, что является важной особенностью районного ландшафта. В воронках карстового происхождения иногда образуются  озера. Самое знаменитое из озер подобного происхождения –  Чаечное озеро, особо охраняемый водно–зоологический памятник природы регионального значения. На нем размещается самая крупная колония озерных чаек на северной границе ареала данного вида пернатых. Озеро используется как место отдыха и кормления птиц на осеннем и весеннем перелетах (серая цапля, серый журавль и др.). Чаечное озеро является не только природоохранным, заповедным местом, но и предметом пристального научного наблюдения ученых-экологов.

На территории района официально зарегистрировано около двух десятков прудов, общая площадь зеркала которых 151 гектар.

Особую рекреационную ценность представляет старинный Уинский пруд. Именно со строительства этого пруда в 1749 году началось развитие всей территории ныне существующего Уинского района. В 2005г пруд был реконструирован и теперь является украшением с. Уинское.

Пруды района используются для развития любительского рыболовства, гнездования дикой водоплавающей птицы, отдыха местного населения.

В ближайшие годы возможно строительство еще нескольких прудов с целью природоохранной деятельности, рыборазведения, развития экологического туризма.

2. Рельеф, ландшафтное и природное разнообразие. Уинский район входит в группу южных районов Пермского края. Территория района относится к Предуральской возвышенно-всхолмленной равнине, расчлененной долинами рек, озерами и логами. В западной части района, относящейся к Тулвинской возвышенности, максимальные абсолютные отметки достигают 400 м. Рельеф восточной части района сильно осложнен карстовыми формами, среди которых выделяются воронки, исчезающие реки (суходолы). Довольно распространенной формой карста в долинах рек Ирень, Аспа, Судинка являются пещеры.

Самая знаменитая по разнообразию сталактитов и сталагмитов - Уинская ледяная пещера. Она расположена в 3,5-4 км к северо-востоку от села Уинское  в недрах мощного хребта Аспа-Тау, возвышающегося на правом берегу р. Аспа.  Протяженность ее составляет 227 метров. Небольшое отверстие входа расположено в основании скального обнажения гипсов высотой 3-4 метра. В пещере имеются «органные трубы», через которые слышится шум воды

Не менее интересными являются Кашинская пещера с внушительными размерами входного зала и озером внутри и Змеиная, по красоте ледяного и снежного убранства, несмотря на свою небольшую величину 37 м, превосходящая даже Уинскую пещеру. Кроме того ее просторные гроты делают путешествие легким и приятным.

Территория Уинского района обладает большим разнообразием ландшафтов равнинных и слабовсхолмленных, привлекательных для туристов, особенно в летний период. Особую рекреационную ценность приобретают лесные и лугово-травяные наземные природные комплексы. В летний период посещаемость отдыхающими лиственных лесов максимальна. Многочисленные солнечные поляны, закрытые от ветра и имеющие несколько повышенные температуры воздуха, используются для принятия солнечных и воздушных ванн. Высока и эстетическая ценность широколиственных насаждений. Посещаемость этих мест усиливается во второй половине летнего периода, что связано с уменьшением клещевой опасности.

Лугово-травяные комплексы также являются прекрасными объектами отдыха; они встречаются близ опушек леса, среди лиственных лесов, на склонах логов, балок, мелких речных долин.

Если оценивать типы местностей, используемых для летних видов отдыха с различных позиций, то наиболее высокую оценку с прогулочно-эстетических и  прогулочно - спортивных позиций получат пойменный и пойменно-террасный типы  местности. С прогулочно-промысловых позиций для сбора грибов и ягод наиболее привлекательны – равнинный междуречно-дренированный и равнинный междуречный увалисто-грядовый тип местности.  С точки зрения охотничьих промысловых позиций- равнинный междуречный холмисто-увалистый и равнинный междуречно-дренированный тип местности. Таким образом, территория Уинского района располагает достаточным количеством благоприятных ландшафтов  для развития на ее территории массового кратковременного отдыха населения.

Ландшафтное и природное разнообразие территории района сохраняется и поддерживается сетью особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 28% площади Уинского района занято ООПТ. Среди них 6 ООПТ регионального значения (Уинское болото, Белое болото, Чаечное озеро, Малиновый хутор, Усановский биологический памятник природы, Уинский охотничий заказник) и 3 ООПТ местного значения (Воскресенское болото, Уинский пригородный парк, Уинская пещера).

Учитывая определенную специфику, следует отметить, что рекреационные возможности ООПТ могут использоваться только как дополнительные и подчиненные её природоохранным функциям.

3. Рекреационные ресурсы лесов. Леса Уинского района относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов. Земли, занятые лесами составляют 58,3% от общей площади землепользования района. Лесные массивы Уинского района по сравнению с другими районами южной части Пермского края отличаются высокой продуктивностью, при этом крупных лесозаготовительных организаций в районе нет. Основу древостоя составляют хвойные (ель, пихта, сосна) и лиственные породы: береза, осина. Встречаются липа, ильм, клен, реже дуб.

Лесные угодья района характеризуются различной рекреационной пригодностью. В качестве объектов рекреационного назначения рекомендуются леса зеленых зон населенных пунктов,  запретные полосы вдоль рек,  лесопарки и парки, где возможны пешие и велосипедные прогулки, купание, катание на лыжах, спортивный и познавательный туризм.

Леса рассматриваются также как массивы произрастания дикорастущих ягод и грибов, сбор которых также относится к рекреационной деятельности.   Леса  Уинского района богаты ресурсами ягодников, лекарственных растений. Здесь в изобилии растет малина, смородина, земляника, клубника, черника. Склоны многих прибрежных гор р. Ирень поросли дикой вишней. На болотах изобилие ягод. Например, Уинское болото славится клюквой, морошкой, брусникой, черникой.

Более 30 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Западного Урала, произрастают в Уинском районе. Несмотря на расширение деятельности человека, развитию населенных пунктов, активизируется работа по охране редких и исчезающих растений, сохранению продуктивности естественных ягодных, лесных и луговых угодий. При обследовании ООПТ «Уинское болото» выявлено 12 видов растений, занесенных в Красную книгу Урала.

Устойчивый интерес на протяжении последних двух десятилетий к фитотерапии и традиционной (народной) медицине приводит  к увеличению сбора лекарственных растений населением района. Многие растения,  произрастающие на территории района, обладают целебными свойствами, например, мята, зверобой, плоды шиповника. В районе есть неплохие перспективы для заготовок дикорастущего лекарственного сырья.

4. Климатические условия. Умеренно-континентальный климат района, создаваемый влиянием южных и западных воздушных течений, благоприятен для отдыха всех категорий населения.

Суммарный комфортный период длится в среднем 202 дня. Для летнего отдыха он продолжается около 68 дней. В это время средние суточные температуры воздуха становятся выше +15о. Скорость  ветра имеет наименьшие средние месячные значения (2,7 - 2,3 м/с).

Одним из определяющих факторов развития летних видов отдыха является термическая характеристика вод. Переход температуры воды через 10о происходит в среднем 2-15 июня. Вода рек наиболее сильно прогревается в июле - до 21о С.

Зимний период отдыха продолжается в среднем 134 дня. Температура воздуха изменяется от –5 до –15о. Погода - умеренно-морозная, снежная, со скоростью ветра в среднем 3,1 м/с. Устойчивый снежный покров до 60 см способствует развитию зимних видов спорта.

Таким образом, климатические особенности Уинского района благоприятны для формирования местных видов отдыха. Соотношение зимнего и летнего комфортных периодов обуславливает целесообразность строительства на рассматриваемой территории  капитальных учреждений отдыха круглогодичного  действия.

5.Минеральные источники. На территории Уинского муниципального района непосредственного курортологического обследования не проводилось. В соответствии с «Заключением о наличии (отсутствии) месторождений полезных ископаемых на территории Уинского муниципального района» Управления по недропользованию по Пермскому краю № 05/1086 от 13 мая 2008 г. месторождения минеральных вод на территории района на учете не состоят. Тем не менее, геолого-гидрогеологическая обстановка позволяет утверждать, что поиски скважин минеральных вод бальнеологического значения различной глубины на территории Уинского района перспективны.

В районе Уфимского плато с увеличением глубины залегания филипповского водоносного горизонта до 100-120 м и в связи с погружением его под сульфатные породы иренского горизонта минерализация устойчиво повышается до 3 г/л и более, состав воды сменяется на сульфатно-хлоридный. Нередко воды обогащены сероводородом. Содержание сероводорода достигает 200 мг/л. Такие воды вскрыты структурными скважинами в с. Суда, с. Чайка.

Таким образом, на территории Уинского района необходимо проведение обследования на предмет выявления месторождений минеральных вод с целью их рекреационного использования. Это откроет хорошие перспективы для организации учреждений отдыха санаторного типа в Уинском районе. Санаторно-курортное лечение на сегодняшний день является практически единственным видом рекреации с круглогодичным обслуживанием.

6.Охотничьи ресурсы. В животном мире Уинского района преобладают представители европейских видов, хотя встречаются и сибирские виды. Из парнокопытных распространен лось, который обитает по лесным опушкам и перелескам, встречается кабан. Из хищных видов  распространены: куница, лиса красная, горностай, колонок сибирский. В отдаленных от населенных пунктов лесах встречаются медведь и барсук. Промысловое значение  имеет заяц, норка, белка. По лицензиям разрешена охота на лосей и кабанов. Разнообразен мир пернатых. Наибольшее промысловое значение  имеют глухарь, тетерев, рябчик, водоплавающая птица.

Для развития высокодоходного охотничьего туризма на территории района функционируют  3 охотничьих хозяйства: «Уинское», «Сыповское» и «Русская охота», общей площадью 86 тыс. га, где возможен лицензионный отстрел диких зверей и птиц охотниками - любителями.

Наиболее популярными видами охоты на рассматриваемой территории является ружейная добыча боровой и водоплавающей дичи, охота на лося,  зайца и лисицу. Более всего из промысловых птиц за сезон охоты август 2007- февраль 2008г было добыто утки -от 83 до 281 особей в каждом охотхозяйстве  и рябчика - от 41 до 111 особей. В добыче охотничьих животных по количеству голов, отстреленных за сезон, лидирует заяц-беляк (от 8 до 78 голов), а так же лось (9 голов), медведь (2 головы), лисица (7голов), кабан (3 головы).

Характеристика охотничьих угодий Уинского муниципального района представлена в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1. Характеристика охотничьих угодий на территории Уинского района.

| Показатели деятельности хозяйств | Ед.изм | Уинское охотничье хозяйство | Сыповское охотничье хозяйство | Охотничье хозяйство «Русская охота» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь | Тыс.га | 23,0 | 32,0 | 31,0 |
| Численность охотничьих животных, в т. ч -глухарь -тетерев -рябчик -заяц -лось -медведь бурый -кабан -лисица -куница -белка -бобр -барсук -выдра -горностай -норка -ондатра -енотовидная собака | голов | 170 250 700 270 95 7 12 25 70 200 55 34 10 10 55 60 5 | 280 370 1000 350 65 17 22 30 90 40 80 75 15 15 110 80 - | 80 450 200 200 49 11 30 35 40 60 55 25 12 7 70 3 - |

Решением ОПК от 15.01.86 №5 и Постановлением Губернатора области №2 от 05.01.97г на территории района организован биологический охотничий заказник регионального значения «Уинский». Заказник предназначен для восстановления, воспроизводства и  охраны охотничьих животных, среды их обитания, поддержания их численности на оптимальном, научно-обоснованном уровне для обогащения ими прилегающих охотничьих угодий.  Площадь угодий заказника 38,0 тыс. га, в т. ч.  лесных  – 22,0тыс. га, полевых -15,25 тыс.га.

7. Историко-культурное наследие. Дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки в Уинском районе является наличие культурно-исторических достопримечательностей –   памятников археологии, истории, архитектуры и градостроительства, богатого нематериального наследия.

Поскольку наибольшая эффективность туризма, достигается при диверсификации туристских ресурсов, целесообразно выделить места представляющие познавательный и эстетический интерес для их посещения туристами. На территории Уинского района это, прежде всего, ценные природные объекты (ландшафты, водные объекты, карстовые образования, пещеры), многочисленные следы прошлого в виде остатков древних поселений, городищ различных исторических эпох, памятники архитектуры в селах Уинское, Воскресенское, Суда, Чайка, Аспа.

Центры художественных народных промыслов – населенные пункты с богатой историей (с. Уинское, д. Салаваты, с. Воскресенское, с.Суда и др.) сохраняют и развивают художественную народную культуру и ремёсла и имеют возможность привлечь жителей и гостей региона к познавательному отдыху, приобщая к богатому культурному наследию.

ВЫВОДЫ:

- Значительный природный потенциал в сочетании с благополучной экологической ситуацией делают территорию Уинского района  достаточно рекреационно привлекательной;

- На территории района имеются возможности для развития:

  - историко-познавательного туризма (наличие археологических памятников в виде древних городищ, селищ, а также наличие уникальных природных образований: карстовых пещер, гипсовых, асбестовых утесов и проч.);

  - спортивно-оздоровительного, охотничьего, промыслового и экстремального туризма;

  - санаторно-курортного отдыха, при условии проведения бальнеологического обследования территории;

- ограничивающим условием развития туризма и рекреации является почти полное отсутствие инфраструктуры.

### 1.8. Анализ экологической ситуации

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

Качество среды обитания населения района зависит в наибольшей степени от трех групп факторов:

- от особенностей размещения объектов промышленности и транспорта, а также мест хранения отходов  относительно селитебных зон;

- от качества источников водоснабжения  населения;

- от климато - географической специфики местности.

Уинский муниципальный район располагается на юге Пермского края в  подтаежной зоне на стыке подзоны широколиствено-хвойных лесов и Кунгурской лесостепи. Характеризуется умеренно-континентальным климатом и наличием плодородных почв, что определяет широкое использование земель в сельскохозяйственных целях. Повсеместно на территории района распространены мелкие и средние месторождения нефти, часть из них эксплуатируется.

Район относится к группе многолесных, средняя лесистость на 01.01.2008 составила 56,8%. 28% территории района занимают ООПТ. Особенностью Уинского района является отсутствие на его территории крупных промышленных центров и городов, с неизбежными сопутствующими производству негативными явлениями -  наличием большого количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнением поверхностных водных объектов, образованием и складированием большого количества отходов производства и потребления и т.п.

Ежегодно (с 2003г) на территории Пермского края проводится ранжирование территорий муниципальных образований по уровню антропогенной нагрузки, в целях выявления наиболее неблагоприятных в экологическом аспекте территорий края. Ранги территорий по нагрузкам на природные среды определяются КГУ «Аналитический центр» по данным государственной статистической отчетности о загрязнении природных сред. Чем выше ранг территории, тем меньшую антропогенную нагрузку она испытывает. Лидерами в отдельных категориях воздействий стабильно являются территории с развитой промышленной и транспортной инфраструктурой. Минимальную антропогенную нагрузку ощущают территории с преимущественным развитием сельскохозяйственной и лесопромышленной отраслей, не имеющие магистральных нефте-газопроводов и предприятий по добыче полезных ископаемых (нефть, газ, уголь). В 2007г по уровню антропогенной нагрузки Уинский район занял 32 место из 48 муниципальных образований Пермского края,  при этом с 2005 г наблюдается тенденция к ухудшению экологической ситуации. Таблица 1.8.1. Уинский район характеризуется  рядом экологических проблем, вызванных деятельностью нефтедобывающих предприятий и агропромышленного комплекса.

Таблица 1.8.1.- Значение рангов и коэффициентов антропогенной нагрузки на территории района за 2004-2007гг.

| Территория | Ранг стаци-онары | Ранг транспорт | Ранг вода | Ранг токсичность | Ранг отходы | Суммарное место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уинский муниципальный район |
| 2004г | 27 | 35 | 44 | 22 | 23 | 30 |
| 2005г | 32 | 42 | 45 | 44 | 31 | 43 |
| 2006г | 20 | 39 | 47 | 31 | 31 | 36 |
| 2007г | 17 | 26 | 47 | 28 | 31 | 32 |

Сравнивая территорию Уинского района с территориями соседей по степени антропогенной нагрузки, следует отметить более благополучную экологическую  ситуацию лишь на территории Ординского района (39 ранговое место в 2006 и 2007гг). Природная окружающая среда остальных районов, имеющих общую границу с Уинским районом подвержена более значительному негативному воздействию со стороны промышленности и транспорта.

Рис. 1.8.1. Соотношение уровней антропогенной нагрузки (ранговых мест) на территориях муниципальных районов, граничащих с Уинским районом  (по данным  КГУ «Аналитический центр»).

В 2007году Уинский район участвовал во всероссийском конкурсе «Экологически чистые районы (территории)». По результатам показателей 2005-2006гг был признан экологически чистой территорией и внесен в реестр экологически чистых территорий России.

При разработке раздела были использованы следующие нормативные, научно-методические источники,  исследовательские материалы:

1.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ).

2.Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г № 89 -  ФЗ.

3.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г  № 52- ФЗ.

4. Закон Пермской области «Об охране окружающей среды Пермской  области» от 09.12.2002 № 502-94.

5.Закон Пермской области «О природном наследии Пермской области» от 11.11.2005 № 2623 -581.

6.Закон Пермской области «Об отходах производства и потребления» от 07.10.97 № 870-131(в редакции законов Пермской области от 30.10.2003 г №1074-219).

7. Постановление Законодательного Собрания Пермской области «О принятии концепции экологической политики Пермской области на период до 2010 года» от 22.10.2004 № 1380.

8. Постановление Законодательного Собрания Пермской области «О  концепции целевой комплексной программы «Охрана  окружающей среды Пермской области» на 2006-2010 годы» от 17.03.2005 № 2131.

9. Указ Губернатора Пермского края « Об использовании методологии оценки риска в Пермском крае» от 28.04.06 № 71.

10. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01 – 89. М., 1989.

11.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

12.СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

13.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

14.СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

15.СанПиН 42–128-4690–88. «Санитарные правила содержания    территорий населенных мест».

16.СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

17.СНиП 2.01.28-85 «Положение по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

18. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».

19. Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области    в 2005 году» // Пермь, 2006 г.

20. Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области    в 2006 году» // Пермь, 2007 г .

21. Сборник «Состояние и охрана окружающей среды Пермской области    в 2007 году» // Пермь, 2008 г

22.С.А.Бузмаков, С.М. Костарев. Техногенные изменения компонентов природной среды в нефтедобывающих районах  Пермской области. Пермь, 2003г.

23. Данные КГУ «Аналитический центр» о состоянии природных сред Уинского муниципального района.

### 1.8.1. Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух - самый подвижный компонент окружающей природной среды. Он участвует во всех процессах, происходящих на земле, является одним из основных условий возникновения и жизнеобеспечения всего живого.

Качество воздуха в населенных пунктах формируется в результате сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов. Уровень концентраций различных примесей в воздухе формируется под влиянием перемешивания, переноса, рассеивания и вымывания вредных веществ, поступающих в атмосферу с выбросами стационарных источников и от различных видов транспорта. Основными источниками загрязнения воздуха являются промышленные производства, энергетические установки и транспорт.

Вся территория Уинского района относится к наименее загрязненным территориям Пермского края, ввиду отсутствия развитой промышленности и наличия значительных лесных площадей, занимающих более 56% землепользования района.

Учет и анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  от стационарных источников на территории муниципального района ведется на основании информации, предоставляемой предприятиями - природопользователями по форме статистической отчетности 2ТП -«Воздух».

В 2005году по заказу администрации района КГУ «Аналитический центр» провел оценку качества природных сред, анализ воздействия производственных предприятий на экологическую ситуацию и оценку экологического риска как для района в целом, так и для отдельных административно-территориальных единиц (населенных пунктов, сельских поселений).

В центрах сельских поселений были отобраны среднесуточные пробы воздуха и после определения концентраций основных загрязняющих веществ, был рассчитан уровень загрязнения воздуха. Концентрации всех определяемых компонентов оказались ниже существующих ПДК. При этом содержание большинства компонентов характеризовалось следовыми количествами, не определяемыми используемым методом анализа.

Таблица 1.8.1.1.- Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельских поселений района (по материалам исследований КГУ «Аналитический центр).

| Загрязняющие вещества | Места отбора проб воздуха |
| --- | --- |
|  | с.Ломь около средней школы | с.Аспа около средней школы | с.Сып у ДК | с.Уинское около средней школы | с.Чайка около средней школы | с.Воскресен-ское у ДК | с.Суда около средней школы |
| Азота диоксид | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Серы диоксид | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Формальдегид | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| Взвешен.вещества | 0.43 | <0.26 | 0.43 | 0.39 | <0.26 | <0.26 | 0.28 |
| Оксид углерода | <0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | <0.75 | 1.3 |
| Бензол | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | <0.02 | 0.03 |
| Толуол | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Этилбензол | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 |
| Ксилолы | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |

Показателем качества воздуха является индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Если ИЗА ниже 5, уровень загрязнения считается низким; повышенным при ИЗА от 5 до 7; высоким – при ИЗА от 7 до 13,9 и очень высоким – при ИЗА равном или больше 14.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха (измеренный в единицах ИЗА)  на территории Уинского района в 2005г изменялся в пределах от 1,7 до 2,1, что соответствует низкому загрязнению (таблица 1.8.1.2.).

Таблица 1.8.1.2.- Качество атмосферного воздуха на территории сельских поселений Уинского района (по материалам исследований КГУ «Аналитический центр).

| Сельское поселение | Значение ИЗА | Категория качества воздуха |
| --- | --- | --- |
| Аспинское сельское поселение | 1,72 | Чистый |
| Воскресенское сельское поселение | 1,69 | Чистый |
| Ломовское сельское поселение | 2,03 | Умеренно загрязненный |
| Нижнесыповское сельское поселение | 2,10 | Умеренно загрязненный |
| Судинское сельское поселение | 1,84 | Малозагрязненный |
| Уинское сельское поселение | 2,04 | Умеренно загрязненный |
| Чайкинское сельское поселение | 1,70 | Чистый |

В 2007г отчет по форме 2ТП-«Воздух» предоставили 32 предприятия, имеющие 359 источников выбросов на территории района, из них организованных - 130.

Декларированный выброс (официальные сведения предприятий и организаций) по Уинскому муниципальному району составил в 2007г 6,919 тыс. т и увеличился по сравнению с 2006 г на 0,098 тыс.т (1,4%); по сравнению с 2005г на 2,905 тыс.тонн (на 72%); по сравнению с  2003г возрос почти в 4 раза, что объясняется увеличением добычи нефти в районе и более полным учетом источников выбросов (таблица 1.8.1.3.).

Таблица 1.8.1.3.- Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на территории Уинского муниципального района за 2003-2007гг   (по данным КГУ «Аналитический центр»).

| Показатели | Ед. изм. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий, отчитавшихся по форме 2 ТП «Воздух» | Шт. | 29 | 31 | 7 | 30 | 32 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, всего | Тыс.т | 1,767 | 2,870 | 4,014 | 6,821 | 6,919 |
| в т.ч твердые | Тыс.т | 0,359 | 0,427 | 0,070 | 0,334 | 0,362 |
| Газообразные и жидкие | Тыс.т | 1,408 | 2,443 | 3,944 | 6,487 | 6,557 |

Промышленное производство в Уинском районе представлено в основном пищевой, лесной, деревообрабатывающей и нефтедобывающей отраслью. Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории района производит предприятие ООО «Лукойл-Пермь».

На различных этапах добычи, подготовки и транспортировки нефти формируются разнообразные источники выбросов в атмосферу и нефтепромысловые отходы, загрязняющие окружающую природную среду. Наиболее существенное загрязнение воздуха в процессе нефтедобычи происходит при аварийных ситуациях. На промышленных площадках первичной обработки нефти технологическим процессом предусмотрено максимальное улавливание вредных веществ в воздухе. Тем не менее, выбросы вредных веществ в районе объектов переработки нефти образуются в результате:

- сжигания нефтяного газа на факелах, жидкого и газообразного топлива в топках технологических печей и котлоагрегатов;

- испарения нефти из резервуаров, прудов - отстойников, нефтеловушек, нефтяных амбаров;

- утечки нефти и газа в аварийных ситуациях из-за  нарушения герметичности технологического оборудования;

-  вентиляции производственных помещений;

- работы двигателей внутреннего сгорания.

Основными компонентами, загрязняющими атмосферный воздух на территории нефтепромыслов, являются сероводород, двуокись азота, окислы углерода, двуокись серы, сажа, предельные и ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол) и другие вещества, генетически связанные с добываемым углеводородным сырьем или образуются в результате подготовки нефти или сжигании попутного нефтяного газа на факелах.

В апреле-мае 2006г по инициативе администрации района и ООО «Лукойл-Пермь» ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края и КПО провел исследование атмосферного воздуха в населенных пунктах: Екатериновка, Салаваты, Забродовка, с. Нижний Сып. Контроль качества атмосферного воздуха с определением метеопараметров проведен по 13 загрязняющим компонентам, которые могли бы негативно повлиять на развитие пчеловодства на данной территории. В результате проведенных замеров  определено, что концентрации загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух указанных населенных пунктов, не превысили ПДК, установленные  СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», РД 52.04.186-89.

На территории сельских населенных пунктов основными источниками загрязнения являются котельные, предназначенные, в основном, для отопления объектов социальной сферы, работающие на    каменном угле, мазуте и газе  и, как правило, не имеющие очистных сооружений. Особенно сильно загрязнен воздух от объектов, работающих на угольном и мазутном топливе. Большинство труб котелен имеют небольшую высоту, поэтому дым не рассеивается на большие расстояния, а опускается к земле на территориях, прилегающих к котельным. Основная доля в массе выбросов от сжигания топлива для выработки теплоэнергии приходится на твердые вещества, среди которых преобладают зола углей, сажа, неорганическая пыль, на втором месте оксид углерода, далее – диоксид серы и окислы азота.

В настоящее время в Уинском районе происходит планомерный перевод котельных установок с твердого топлива на газ. Это позволяет снизить загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах.

В 2007г на территории Уинского района было выброшено в окружающую среду 0,362 тыс. тонн твердых загрязняющих веществ и 6,557 тыс. тонн газообразных и жидких. Основная доля в массе выбросов от стационарных источников приходится на летучие органические соединения (30,75%),  окись углерода (31,05%) и углеводороды (31,07%). Доля твердых веществ невелика и составляет  5,23%.

Рис. 1.8.1.1 Соотношение видов загрязняющих веществ в выбросах по Уинскому муниципальному району.

Динамика выбросов основных групп загрязняющих веществ представлена на рисунке 1.8.1.2.

С 2004г, в связи с увеличением добычи нефти на территории Уинского района, резко возрастает в массе выбросов  количество летучих органических соединений (ЛОС), с 2005г – углеводородов, с 2006г- окиси углерода. Количество твердых загрязняющих веществ и окислов азота остается практически на одном уровне. Количество сернистого ангидрида снизилось с 0,606 тыс. тонн в 2004г до 0,085 тыс. тонн в 2007г.

Рис.1.8.1.2. Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух Уинского района, тыс. тонн.

Одним из существенных источников загрязнения в районе за последние годы продолжают оставаться передвижные источники (автомобильный и самоходный транспорт). Установлено, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработанными газами  около 600- 800 кг окиси углерода, 40кг окислов азота и почти 200кг различных углеводородов. Состав выхлопных газов автомобилей колеблется в значительной степени и зависит от следующих факторов: режима работы и нагрузки двигателя, его технического состояния, качества топлива, квалификации и опытности водителя. По статистике, каждый пятый автомобиль  эксплуатируется с повышенной токсичностью или дымностью отработанных газов. В целом, выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы, производимые стационарными источниками.

Автотранспорт способствует загрязнению воздуха такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, метан. Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему,  вызывают болезни крови.

По данным КГУ «Аналитический центр» в Уинском районе выброс от передвижных источников в 2007г, включая оценочный расчет выбросов от индивидуального автотранспорта, составил 2,688 тыс.т., что равняется 38,8% от общей массы выбросов в атмосферу.

В последние годы регистрируется общее увеличение числа транспортных единиц и, соответственно, увеличение выбросов загрязняющих

веществ.

Рис. 1.8.1.3. Динамика роста массы выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников на территории Уинского района, тыс. тонн           (по данным КГУ «Аналитический центр»).

Для сокращения выбросов от передвижных источников,  на территории Уинского района  ежегодно проводится операция «Чистый воздух» с участием представителей ГИБДД, РЦ ГСЭН, Гостехнадзора. В рамках реализации данных операций проходят обследования автотранспортных предприятий, АЗС, стоянок автотранспорта  с использованием лабораторных и инструментальных методов контроля уровней загрязнения атмосферного воздуха.

ВЫВОДЫ:

- Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)  на территории населенных пунктов Уинского района изменяется в пределах от 1,7 до 2,1, что соответствует низкому уровню загрязнения.

- Наибольшее воздействие на атмосферный воздух  в Уинском районе оказывают нефтедобывающие предприятия.

- Основная доля в массе выбросов от стационарных источников приходится на летучие органические соединения,  окись углерода, углеводороды.

- В последние годы растет  масса выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

### 1.8.2. Санитарное состояние и охрана водных ресурсов

Хозяйственная деятельность человека в последние десятилетия привела к резкому обострению экологических проблем на водных объектах Прикамья. Во второй половине ХХ века интенсивно вырубались леса водоохранных зон, что привело к снижению водности рек. Кроме того, изменению качества поверхностных вод  способствовали: расширение посевных площадей сельскохозяйственных предприятий, в том числе и в водоохранных зонах; широкое применение ядохимикатов и минеральных удобрений, нередко с грубыми нарушениями технологии их хранения, использования и транспортировки; строительство на реках прудов и других гидротехнических объектов без надлежащих проектов; размещение в поймах рек объектов животноводства.

К потенциальным  источникам загрязнения водоемов относятся также полигоны  твердых бытовых и промышленных отходов, площадки  промышленных предприятий, территории населенных пунктов, оказывающие влияние на качество воды открытых водоемов.

Оценка качества водных объектов в Пермском крае производится на основе статистической обработки результатов гидрохимических наблюдений, проводимых Пермским ЦГСМ на наиболее крупных реках и водохранилищах. На водных объектах Уинского района такая оценка не проводится.

Оценка качества поверхностных и подземных вод на основных водотоках Уинского района, была проведена КГУ «Аналитический центр» в 2005г при составлении экологического паспорта района. Пробы речной воды были взяты в непосредственной близости от населенных пунктов.  Дополнительно, по рекомендации администрации, были отобраны и проанализированы пробы воды из источника в с. Воскресенское и артезианской воды в д. Барсаи.

Таблица 1.8.2.1.- Химический состав воды в реках Уинского района (по точкам отбора)

| Место отбора | Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм |
| --- | --- |
|  | Общая жесткость, мг-экв./ куб. дм | Взвешенные вещества | Сухой остаток | Сульфаты | Хлориды | ХПК | Азот аммония | Нефтепро дукты |
| Село Суда, река Судинка | 25,8 | 2 | 1940 | 872 | 6,53 | 8,33 | 0,3 | <0,05 |
| Село Воскресенское, река Телёс, в 1 км от а/м моста | 15,6 | 3 | 1056 | 424 | 2,86 | 1,93 | 0,18 | <0,05 |
| Поселок Чайка, река Ирень, в 100 м ниже по течению | 18,6 | 2 | 1216 | 516 | 3,47 | 3,7 | 0,02 | <0,05 |
| Деревня Ломь, река Сып | 6,4 | 15,5 | 262 | 31,3 | <2,0 | 8,7 | 0,02 | <0,05 |
| Село Аспа, река Аспа, в 10 м ниже по течению от а/м моста | 5,2 | 1,8 | 294 | 29,9 | 2,68 | 5,74 | 0,16 | <0,05 |
| Село Уинское, река Уя, 30 м вниз по течению от а/м моста | 17 | 1,3 | 1184 | 462 | 3,41 | 5,88 | 0,34 | <0,05 |

После определения содержания в пробах воды основных загрязняющих компонентов, был рассчитан индекс загрязнения воды (ИЗВ) для каждой точки отбора.

В настоящее время  в соответствии с РД 52.24.643-2002 г. «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям» действует расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ). УКИЗВ - комплексный показатель, рассчитываемый для водных объектов Пермского края по 14 - 15 загрязняющим веществам.  Ранее  в системе Росгидромета (с 1988г по 2005г) применялась комплексная оценка качества поверхностных вод - «индекс загрязненности воды» - ИЗВ, который рассчитывался по 6 показателям.

Согласно проведенным исследованиям водные объекты Уинского района имеют низкий уровень антропогенного загрязнения. Показатель качества воды (ИЗВ) в реках Нижнесыповского, Аспинского и Ломовского сельских поселений находится в интервале от 0,17 до 0,53, что соответствует 1–2 классу качества воды («очень чистая» и «чистая» вода). На территории Воскресенского, Уинского, Чайкинского и Судинского поселений качество воды соответствует разряду «умеренно загрязненная» (ИЗВ= 1,18-2,36).

Таблица 1.8.2.2- Качество природных вод на территории сельских поселений Уинского района (по материалам исследований КГУ «Аналитический центр»).

| Сельское поселение | Значение ИЗВ | Категория качества водных объектов* |
| --- | --- | --- |
| Аспинское сельское поселение | 0,51 | Чистая |
| Воскресенское сельское поселение | 1,01 | Умеренно загрязненная |
| Ломовское сельское поселение | 0,53 | Чистая |
| Нижнесыповское сельское поселение | 0,17 | Очень чистая |
| Судинское сельское поселение | 2,36 | Умеренно загрязненная |
| Уинское сельское поселение | 1,47 | Умеренно загрязненная |
| Чайкинское сельское поселение | 1,18 | Умеренно загрязненная |

*    0-0,3- 1 класс – очень чистая

0,3-1 –2 класс - чистая

1-2,5- 3 класс - умеренно загрязненная

В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные на территории Уинского района не производится.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и предприятий Уинского района осуществляется из подземных источников (артезианские скважины), а также обеспечивается  питьевой водой за счет децентрализованных  источников (шахтные колодцы). Подача воды потребителю проводится без предварительной водоподготовки. По данным Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю все водоисточники не имеют зоны санитарной охраны, что снижает безопасность водообеспечения населения. Дефицит питьевой воды на территории района не  отмечается.

По данным формы статотчетности «№1-водопровод» на территории сельских населенных пунктов функционирует 22 водопровода. Согласно статистической отчетности 1-МО на конец 2007г одиночное протяжение уличной  водопроводной сети по населенным пунктам района составило    99,6 км, из них 23,1 км (23 %) нуждаются в замене.

Централизованным водоснабжением охвачены в основном учреждения социальной сферы и только 21% общей площади жилищного фонда. Централизованной системы канализации в Уинском районе нет. Очистных сооружений  на территории района также не имеется.

Основные показатели водопотребления на территории Уинского района приведены в таблице 1.8.2.3. на основании сведений, предоставленных администрацией.

Таблица 1.8.2.3.- Основные показатели водопотребления на территории Уинского муниципального района

| Показатели водопотребления | Ед.изм. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество предприятий водопользователей | шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Забор воды по всем предприятиям | млн.м3 | 0,24 | 0,241 | 0,255 | 0,254 | 0,252 |
| В т.ч поверхностной | млн.м3 | 0,0014 | 0,0002 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0010 |
| подземной | млн.м3 | 0,239 | 0,24 | 0,253 | 0,2527 | 0,251 |
| Использовано воды, всего | млн.м3 | 0,24 | 0,241 | 0,255 | 0,254 | 0,252 |
| В т. ч на хозяйственно-бытовые нужды | млн. м3 | 0,0239 | 0,0145 | 0,0334 | 0,0344 | 0,0343 |
| На производственные нужды | млн. м3 | 0,2161 | 0,2265 | 0,2216 | 0,2196 | 0,2177 |

Из водопроводной сети Уинского района Южным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в 2007г отобрано на санитарно-химические исследования 85 проб воды, из них 21,1% (18проб) нестандартных. На микробиологические показатели было отобрано 512 проб воды, из которых 28 проб нестандартных, что составило 5,4%. Приоритетными загрязнителями среди микробиологических показателей, являются - ОКБ, ТТКБ; среди химических - общая жесткость, железо.

По степени безопасности питьевой воды по санитарно-химическим показателям Уинский район входит в «десятку» наиболее неблагополучных территорий Пермского края.

Таблица 1.8.2.4.- Ранжирование территорий по безопасности питьевой воды в 2007 году*

| Территория | Ранговое место | Уд.вес нестандартных.проб по с/хим.показателям |
| --- | --- | --- |
| Краснокамск | 1 | 48,8 |
| Гремячинск | 2 | 31,2 |
| Губахинский | 3 | 25,3 |
| Пермь | 4 | 21,5 |
| Уинский | 5 | 21,1 |
| Чайковский | 6 | 14,1 |
| Чернушинский | 7 | 13,8 |
| Пермский | 8 | 12,5 |
| Кишертский | 9 | 11,0 |
| Березовский | 10 | 10,9 |

*Государственный доклад "О санитарно-эпидемиологической обстановке в Пермском крае в 2007 году"

Причинами неудовлетворительной ситуации по качеству и безопасности питьевой воды в Уинском районе являются: отсутствие зон санитарной охраны водозаборов, некачественная водоподготовка, плохое техническое состояние разводящих сетей, приводящее к вторичному загрязнению подаваемой питьевой воды.

ВЫВОДЫ:

- Водные объекты Уинского района имеют низкий уровень антропогенного загрязнения. Показатель качества воды (ИЗВ) в реках района находится в интервале от 0,17 до 2,36 что соответствует 1–3 классу качества воды (от «очень чистая» до «умерено загрязненная»).

- В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные на территории Уинского района не производится.

- Все водозаборы на территории района не имеют зон санитарной охраны, что снижает безопасность водообеспечения населения.

- Централизованным водоснабжением охвачены в основном учреждения социальной сферы и только 21% общей площади жилищного фонда.

- Централизованной системы канализации и очистных сооружений  на территории района не имеется.

- По степени безопасности питьевой воды по санитарно-химическим показателям Уинский район входит в «десятку» наиболее неблагополучных территорий Пермского края.

### 1.8.3. Санитарное состояние почвенного покрова

Уинский муниципальный район относится к районам интенсивного ведения сельского хозяйства. Имея достаточно благоприятные почвенные и климатические условия, район играет важную роль в продовольственном снабжении региона.  В современных условиях для сохранения плодородия почв  необходимо особо бережное отношение к почвенному покрову.

Основными причинами нарушения почвенного покрова на территориях южных районов Пермского края являются: снижение плодородия от недостаточного количества вносимых  удобрений; разрушение почвы пастбищных склонов при интенсивной нерегулируемой пастьбе скота; разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв при разработке месторождений полезных ископаемых; заболачивание почв, в связи с подъемом грунтовых вод, вызываемым ростом русловых наносов, заполнением водохранилищ.

Большое влияние на состояние почвенного покрова имеют нефтедобывающие предприятия. В процессе создания нефтепромыслов и нефтедобычи на почву воздействуют следующие факторы: прокладка дорог к скважинам; снятие почвенного покрова под технологические объекты; прокладка нефтепроводов; разливы нефтепродуктов и промысловых соленых вод; загрязнение почв продуктами сгорания. Техногенные факторы определяют изменения почвенного покрова, которые выражаются в загрязнении и деградации земель.

На территории Уинского района оценка качества почв была проведена в 2005г КГУ «Аналитический центр».  В почвах определялось содержание металлов (выборочно) и нефтепродуктов. Пробы почвы были отобраны в двух пунктах: с полевой дороги вдоль р. Ирень и возле бывшего склада ядохимикатов в д. Барсаи.

Выборочные данные по уровню загрязнения почв и сельхозугодий свидетельствуют о низком уровне их загрязнения тяжелыми металлами и пестицидами.

Таблица 1.8.3.1.- Химический состав почв на территории Уинского района (по материалам исследований КГУ «Аналитический центр).

| Место отбора | Наименование компонента | Метод выполнения измерений | Единицы измерения | Концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Барсаи (в 2 м от ворот бывшего склада ядохимикатов) | Нефтепродукты | Гравиметрический | г/кг | 0,417 |
|  | Медь | Атомно-абсорбционный | мг/кг | 26,14 |
|  | Цинк | Атомно-абсорбционный | мг/кг | 109,7 |
|  | Свинец | Атомно-абсорбционный | мг/кг | 19,63 |
|  | Кадмий | Атомно-абсорбционный | мг/кг | <0,1 |
|  | Никель | Атомно-абсорбционный | мг/кг | 40,23 |
|  | Кобальт | Атомно-абсорбционный | мг/кг | 12,07 |
|  | Хром | Атомно-абсорбционный | мг/кг | 26,39 |
|  | Железо | Атомно-абсорбционный | мг/кг | 13665 |
|  | Марганец | Атомно-абсорбционный | мг/кг | 1568 |
| Полевая дорога | Нефтепродукты | Гравиметрический | г/кг | 0,299 |

Значительное влияние на качество почв оказывает накопление и размещение отходов производства и потребления. Потоки отходов формируются соответственно размещению населенных пунктов и территориальному размещению производительных сил.

Отходы производства и потребления представляют собой остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления. Отходы, содержащие вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, которые могут представлять потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья  человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами, определяются как опасные отходы.

В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденными приказом Минприроды России от  15 июня 2001 г № 511, отходы по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду подразделяются на чрезвычайно опасные (1 класс), высокоопасные (2 класс), умерено опасные (3 класс), малоопасные (4 класс), практически неопасные (5 класс).

Обеспечение  безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения  (размещения), на сегодняшний день  остается одной из важных экологических проблем.

Под обращением с отходами  понимается деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. При управлении отходами учитываются как экологические риски, так и тот факт, что значительная часть отходов несет в себе ресурсный потенциал и может быть использована для производства продукции, выработки энергии или выполнения определенных работ. Учитывая наблюдаемый рост образования отходов, первоочередное внимание следует уделять предотвращению и снижению образования отходов, максимально возможному вовлечению в хозяйственный оборот.

В области обращения с отходами, полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов предусматривают деятельность по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Органы местного самоуправления поселений осуществляют функции организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Согласно письму Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 августа 2006 г. отходы, образовавшиеся от жизнедеятельности населения, являются собственностью муниципального образования как юридического лица, что создает последующую обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2006-2008 г в Пермском крае продолжались работы по формированию кадастра отходов на базе ежегодной статистической отчетности предприятий. Данные об образовании на территории Уинского муниципального района основных категорий отходов приведены на основе данных КГУ «Аналитический центр» и сведений, предоставленных отделом охраны окружающей среды Администрации Уинского муниципального района.

На начало 2006г на промплощадках предприятий района было складировано 19,248 тыс. тонн отходов.  В 2006 году на территории Уинского района образовано 16,787 тыс. тонн отходов производства и потребления. Это меньше чем в 2005г на 9,088 тыс. тонн или на 64,8%.  В последние годы явно прослеживается тенденция снижения объемов ежегодного образования отходов за счет уменьшения поголовья скота в сельскохозяйственных организациях, сокращения объемов переработки древесины лесозаготовительными организациями, снижения численности населения.

* По данным отдела охраны окружающей среды Администрации Уинского                    муниципального района.

Рис.1.8.3.1. Динамика обращения с отходами по Уинскому муниципальному району за 2004-2006гг

По степени вредного воздействия на окружающую среду, образованные в 2006 году  на территории Уинского района отходы подразделяются следующим образом:

- 1-го класса опасности - 0,0028 тонн. К ним отнесены ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки;

- 2-го класса опасности- 0,72 тонн. В основном это аккумуляторы свинцовые отработанные с неслитым электролитом;

- 3-го класса опасности – 9,896 тонн. В данную группу вошли  масла моторные отработанные, шлам нефти и нефтепродуктов;

- 4-го класса опасности – 16051,18 тонн. Группа отходов сформирована за счет навоза КРС свежего, бытовых и коммунальных отходов, отходов от переработки молока, отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков;

- 5-го класса опасности – 713,87 тонн. Основную часть отходов составили отходы горбыля, рейки из чистой натуральной древесины, отходы сучьев и веток, пищевые отходы организаций общественного питания, лом черных металлов.

Ежегодно большая часть образующихся отходов  используется в качестве сырья и материалов на самих отходообразующих предприятиях или передается для дальнейшего использования или обезвреживания предприятиям, выпускающим продукцию с использованием отходов, принимаемых от сторонних организаций. Всего в 2006г. было использовано и обезврежено в производстве 18,138 тыс. тонн отходов.

Таблица 1.8.3.2.- Обращение с отходами производства и потребления на территории Уинского района  в 2005, 2006годах*

| Показатели | Ед. изм. | 2005г | 2006г | Изменение в показателях на 2006г (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Складировано на начало года | тонн | 44465,63 | 19248,15 | -25217,48 |
| Образовано | тонн | 25874,82 | 16787,56 | -9087,26 |
| Поступило от других организаций | тонн | 28,16 | 24,14 | - 4,02 |
| Передано другим организациям | тонн | 65,17 | 33,76 | -31,41 |
| Использовано | тонн | 21925,14 | 18138,34 | -3786,8 |
| % от образованных | % | 84,7 % | 108% |  |
| Захоронено, всего | тонн | 558 | 411 | -147 |

*Сведения представлены КГУ «Аналитический центр»

Основными  предприятиями, формирующими высокий показатель образования отходов на территории района, являются сельскохозяйственные предприятия: ООО «Нива» - в 2006г образовано 9031тонн отходов, КФХ «Ирень»-2424 тонны, ООО «Деметра»- 1460 тонн, ООО «Чайка»-1991тонна. Уинским сельским лесхозом образовано 495,1тонны отходов. На долю администраций сельских поселений приходится 851 тонна коммунальных и бытовых отходов.

Группа  коммунальных и  бытовых отходов с каждым годом становится все более значимой по количеству образованных и размещенных в окружающей среде отходов. В эту группу входят отходы из жилищ несортированные и крупногабаритные, мусор от бытовых помещений организаций, отходы от уборки территорий и помещений оптово-розничной торговли, отходы выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки, строительный мусор и т.п. На территории Уинского муниципального района очистных сооружений нет. Жидкие отходы вместе с твердыми захоранивают на объектах размещения твердых бытовых отходов

Рис.1.8.3.2. Основные отходообразующие предприятия Уинского муниципального района.

По данным администрации, на территории района находятся 63 объекта размещения коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных отходов. В том числе для размещения ТБО предназначены 18 объектов, для размещения сельскохозяйственных отходов - 14 объектов и для лесоотходов - 31 объект. Полигона для утилизации ТБО на территории района нет. В каждом поселении в крупных населенных пунктах имеются санкционированные свалки, организованные в 70-х - 90-х годах ХХ века. Все они обустраивались без проекта, как правило, на месте старых карьеров или использовались места с естественным геологическим барьером: лога, карстовые воронки. Прием отходов на территории свалок не организован, учет размещения отходов не ведется.

В 2006г  наиболее крупная районная свалка на территории Уинского сельского поселения  приведена в порядок. Она передана в управление частному предпринимателю, проводящему работы по утилизации и сортировке ТБО.

В ряде сельских поселений и крупных населенных пунктов имеются также несанкционированные свалки ТБО.

Санитарное состояние почв. По опубликованным данным КГУ «Аналитический центр» санитарное состояние почвы в Пермском крае по результатам многолетних лабораторных исследований характеризуется высоким уровнем микробиологического загрязнения.  Наиболее высокое микробиологическое загрязнение отмечается на территории детских учреждений и детских площадок, в селитебной зоне; паразитологическое - в местах производства растениеводческой продукции.

Основной причиной такого состояния почвы является неудовлетворительная организация плановой санитарной очистки территории населённых мест, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов

По данным Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю  контроль почвы на территории селитебной зоны Уинского  района проводится только на паразитологические показатели  (гельминты). Большая часть паразитологических исследований проводилась на территории детских учреждений. Контроль микробиологического загрязнения не ведется.

Таблица 1.8.3.3.- Показатели качества почвы (удельный вес нестандартных проб почвы,  %).

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паразитологические | 40,0 | 8,0 | 33,3 | 3,0 |

ВЫВОДЫ:

- Основным источником образования отходов на территории района  являются сельскохозяйственные предприятия и предприятия коммунального хозяйства.

- На территории района сохраняется тенденция уменьшения объемов ежегодного образования отходов, причем большая часть образующихся  отходов  вторично используется в качестве сырья и материалов.

- На территории сельских поселений района не  сформирована инфраструктура, оказывающая услуги по сбору и транспортировке отходов, в том числе по сбору отходов, представляющих собой вторичные ресурсы.

- Многочисленные населенные пункты обусловили обилие мелких свалок, загрязняющих  территорию района. Складирование и хранение отходов не отвечает санитарным  и эпидемиологическим требованиям.

### 1.8.4. Обеспечение радиационной безопасности.

Радиационная обстановка на территории Пермского края определяется следующими факторами:

- естественным радиационным фоном;

- загрязнением искусственными и естественными радионуклидами;

- проведенными подземными ядерными взрывами в мирных целях;

- применением источников ионизирующего излучения в промышленных, медицинских и других целях;

-перевозками товаров и материалов с повышенным содержанием радионуклидов;

-переработкой сырья с повышенным содержанием естественных радионуклидов.

Наибольший вклад (до 70%) в общую дозу облучения населения от всех воздействующих на него источников ионизирующего излучения вносят природные источники ионизирующего  излучения или, так называемые, естественные радионуклиды, которые распространены повсеместно и присутствуют практически во всех объектах окружающей среды и в организме  человека.

На территории Пермского края по программе радиационного мониторинга ведутся наблюдения за мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД - гамма - фон), как за наиболее опасным излучением, имеющим высокую проникающую способность. Наблюдения за МЭД гамма-излучениями  ведутся ежедневно  всеми метеостанциями  Пермского края.

Уровень гамма - фона в 2007г в Пермском крае не превышал 25мкР/ч (0,22 мкР/ч), то есть был в пределах естественного фона. Среднее годовое значение гамма - фона по Пермскому краю составило 11 мкР/ч. По данным «Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» средняя мощность экспозиционной дозы гамма - излучения  в 2007 году по метеостанции Чернушка составила 13 мкР/ч (максимальная 16 мкР/ч), что не превышает естественный гамма – фон местности.

В 2005г на территории Уинского района, в соответствии с программой по разработке «Экологического паспорта района», были проведены измерения уровня гамма - фона  на основных магистралях и измерение ЭРОА радона в цокольных этажах зданий. Измеренный уровень гамма - фона  на территории района находился в пределах среднего по краю и не превышал значений 25мкР/ч. Значения  концентрации (удельной активности) радона в цокольных этажах детских образовательных учреждений изменялось от 6 до 20 Бк/м3, что значительно ниже нормы 200 Бк/м3.

Наблюдения за суммарной радиоактивностью (бэта - активностью) атмосферных выпадений проводится в 4-х пунктах Пермского края: АМСГ Березняки, Гайны, Кудымкар, МС Пермь. Ближайшим пунктом к Уинскому муниципальному району является МС Пермь. Среднемесячные значения суммарной радиоактивности атмосферных выпадений в 2007г  находились в пределах 0,42 Бк/м2 сутки. Экстремально высокого и высокого загрязнения (ЭВЗ и ВЗ) не отмечалось.

Таблица 1.8.4.1.- Суммарная радиоактивность атмосферных выпадений.

| Пункт наблюдений | Среднемесячное значение, Бк/м2 | Максимальное из среднемесячных значений, Бк/м2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2006г | 2007г | 2006г | 2007г |
| Пермь | 0,42 | 0,42 | 0,56 | 1,07 |

В целом среднегодовые значения бэта - активности на территории Пермского края  ниже среднего значения по Уральскому региону.

В 2007 году Южным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю  на территории Уинского района  были отобраны пробы воды на радиологическое исследование. Все пробы соответствуют  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 1.8.4.2.- Сведения о радиационной безопасности воды из подземных источников.

| Места забора проб воды | Количество проб воды |
| --- | --- |
|  | взято на исследование | из них нестандартных |
| Водопровод с.Уинское | 2 | 0 |
| Водопровод с. Суда | 1 | 0 |
| Водопровод с. Чайка | 1 | 0 |
| Водопровод с. В.Сып | 1 | 0 |
| Водопровод д.Барсаи | 1 | 0 |
| Водопровод д Иштеряки | 1 | 0 |
| Водопровод с Аспа | 1 | 0 |
| Водопровод д. М.Аспа | 1 | 0 |
| Водопровод д. Б.Ась | 1 | 0 |
| Водопровод с.Ломь | 1 | 0 |
| Водопровод д.Митрохи | 1 | 0 |
| Водопровод д.Красногорка | 1 | 0 |
| Водопровод д.Усановка | 1 | 0 |

На территории Уинского района находятся одно предприятие, использующее источники ионизирующего излучения- МУЗ «Уинская ЦРБ».

Государственный  санитарно-эпидемиологический надзор за объектами, использующими источники ионизирующего излучения, осуществляется  Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ВЫВОД:

- Радиационная обстановка на территории Уинского муниципального района характеризуется как удовлетворительная и не требующая специальных мер защиты населения и ограничения хозяйственной деятельности.

### 1.9. Особо охраняемые природные территории

Актуальность  создания системы особо охраняемых природных территорий в пределах Пермского края обусловлена обострением экологической ситуации. В результате интенсивной хозяйственной деятельности произошли глубокие изменения природной среды, что в конечном итоге ведет к потере природного равновесия природно-ресурсного потенциала, генетической целостности и устойчивости ландшафтов.

Выходом из данной ситуации может быть создание сети полноценных природоохранных территорий и объектов, компенсирующих антропогенное воздействие и стабилизирующих экологическое состояние в регионе. Создание системы ООПТ - единственно возможный путь сохранения генофонда региона, включающего как типичные, так и уникальные природные системы.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение,  изъятые решением органов государственной власти  полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Федеральный закон № 33 от 15.02.1995г. регулирует отношения в области организации, охраны и использования ООПТ.

Организация и функционирование сети ООПТ должны  рассматриваться в тесном взаимодействии и решении трех основополагающих задач:

- поддержание фундаментальных экологических процессов и жизнеобеспечивающих систем (сохранение и регенерация почв, круговорот питательных веществ, восстановление и рост численности животных и т. д.), от которых  зависит качество природной среды и, в конечном  счете, выживание человека;

- сохранение генетического разнообразия фауны и флоры, от чего зависит функционирование многих природных процессов и жизнеобеспечивающих систем;

- обеспечение устойчивости биологических видов и экосистем в соответствии с научными и практическими критериями их рационального использования и воспроизводства.

На особо охраняемых природных территориях осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Постановлением Правительства Пермского края №64-п от 28.03.2008 г. «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников», утвержден полный перечень ООПТ регионального значения, режим особой охраны ООПТ и границы ООПТ (по состоянию на 28.03.2008 г.).

В этот перечень вошли 5 ООПТ регионального значения Уинского района: «Белое болото», «Малиновый хутор», «Уинское болото», «Чаечное озеро», биологический памятник  природы «Усановский». Кроме того, на территории Уинского района находятся  Уинский  биологический охотничий заказник регионального значения и  три ООПТ местного значения: Воскресенское болото, Уинская пещера и историко-природный комплекс «Уинский парк». Таблица 1.9.1.

В зависимости от особенностей режима охраны ООПТ  Пермского края подразделяются на следующие категории:

- государственные природные заказники;

- памятники природы (ландшафтные, ботанические, биологические, геологические);

- историко-природные комплексы;

- охраняемые ландшафты;

- природные резерваты (ландшафтные, ботанические, биологические, геологические).

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территории  памятников природы запрещается:

- Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий.

- Геологоразведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.

- Рубки леса, за исключением санитарных.

- Заготовка живицы и древесных соков.

- Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

- Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий.

- Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.

- Распашка целинных земель;

- Всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Разрешается:

- Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

- Геологоразведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова, среды обитания животных.

- Санитарные рубки.

- Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

- Всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Охраняемые ландшафты. Охраняемыми ландшафтами признаются относительно крупные территории с уникальными и типичными природными свойствами, предназначенные для обеспечения охраны или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса при сохранении экономического потенциала региона и образа жизни населения, с регулируемым традиционным пользованием.

На территории  охраняемых ландшафтов запрещено:

- Сплошные рубки леса.

- Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

- Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий.

- Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

Разрешено:

- Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

- Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

- Рубки леса, за исключением сплошных.

- Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым изменениям природного комплекса особо охраняемой природной территории.

Природные резерваты - типичные для основных природных зон, провинций и ландшафтов естественные природные комплексы и объекты, а также подвергшиеся антропогенному воздействию участки (вырубка определенного типа леса, антропогенные пустоши и т.д.), ценные в научном, экологическом, культурном и эстетическом отношениях, предназначенные для ведения мониторинга и имеющие относительно небольшую площадь.

Для защиты природных резерватов на прилегающих к ним территориях могут образовываться охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

На территориях резерватов и их охранных зон запрещается:

- Всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатации и реконструкции существующих объектов, том числе по добыче полезных ископаемых.

- Сплошные рубки леса.

- Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.

- Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением предусмотренных природоохранных мероприятий.

- Разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест.

- Распашка целинных земель.

- Всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.

Разрешено:

- Эксплуатация и реконструкция существующих объектов.

- Рубки леса, за исключением сплошных.

- Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях.

- Всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.

Таблица 1.9.1.- Перечень особо охраняемых природных территорий и объектов на территории Уинского муниципального района

| № п/п | Наименование памятника природы | Площадь, га | Наименование участкового лесничества | Профиль ООПТ | Краткая характеристика и режим ведения хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объекта | охранной зоны |  |  |  |
| 1. Существующие ООПТ регионального значения |
| 1 | Уинское болото Образовано решением Пермского ОПК № 139 от 07.06.1988 года | 629,0* | 418,0 | Аспинское (Уинское) | Охраняемый ландшафт | Торфяное месторождение верхового, низинного типов. Покрыто древесной растительностью. Находится в зеленой зоне районного центра с. Уинское и частично в запретной нерестовой полосе р. Аспа .Выполняет санитарно-оздоровительную и водоохранную функции. |
| 2 | Белое болото Образовано решением Пермского ОПК №285 от 12.12.1991 года | 190,0 |  | Аспинское | Ландшафтный природный резерват | Торфяное месторождение верхового типа. Покрыто древесной растительностью. Выполняет биологическую, водоохранную функции. |
| 3 | Малиновый хутор Образован Указом Губернатора Пермской области №218 от 30.10.2002 года. | 5242 |  | Аспинское | Охраняемый ландшафт | Представлен лесным массивом с насаждениями березы III-IV кл, липы IX кл, ели II кл возраста. |
| 4 | Усановский Образован решением Пермского ОПК №113 от 13.04.90г. | 5.0 га** | 130 метровая охранная зона вокруг гнезда | Уинское сельское | Биологический памятник природы | Место обитания редких видов птиц, занесенных в Красную книгу России |
| 5 | Чаечное озеро Образован решением Пермского ОПК № 139 от 07.06.88г. | 14.0 |  | Уинское сельское | Ландшафтный памятник природы | На озере размещена одна из самых крупных колоний озерных чаек в Пермском крае. В настоящее время в связи с уменьшением водного зеркала используется птицами как место отдыха и кормления на весеннем и осеннем перелетах. Запрещены все виды хозяйственной деятельности, угрожающие сохранности природных комплексов. |
| Охотничьи заказники |
| 6 | «Уинский» Решением ОПК от 15.01.86 №5 Постановление губернатора области №2 от 05.01.97г. | 38000 в т.ч. лесных - 22000га, полевых - 15250га |  | Аспинское | Биологический охотничий заказник | Предназначен для восстановления, воспроизводства и охраны охотничьих животных и птиц, поддержания их численности на оптимальном (научно-обоснованном) уровне, обогащения ими прилегающих охотничьих угодий. На его территории запрещены следующие виды хоз.деятельности: - охота - рубка леса в местах расположения глухариных токов. - применение ядохимикатов в лесном и сельском хозяйстве - взрывные работы - устройство свалок бытовых и хозяйственных отходов, - скашивание трав, зерновых и других пропашных культур по технологии, ведущей к гибели охотничьих животных. - распашка земель. - осушение болот |
| 2. Существующие ООПТ местного значения |
| 7 | Воскресенское болото Образован решением Пермского ОПК №139 от 07.06.88 Постановление Главы администрации Уинского района №363 от 21.11.2003г | 38,0 |  | Уинское сельское | Ландшафтный памятник природы | Болото переходного типа. Древостой – береза, сосна. Имеет водоохранное значение, поддерживает уровень грунтовых вод на прилегающих сенокосных и пастбищных угодьях, питает многочисленными ручьями р.М. Телес. Режим охраны установлен решением Пермского ОПК № 139 от 07.06.88г. Указом Губернатора Пермской области от 29.10.2003г №207 упразднен из ООПТ регионального значения. |
| 8 | Уинская пещера Решением Пермского облисполкома от 12 декабря 1991г. № 285. | Не определена |  |  |  | Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома № 285 от 12.12.91г. |
| 9 | Уинский парк Решением Пермского облисполкома от 12 декабря 1991г. № 285. | Не определена |  |  | Историко-природный комплекс местного значения | Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома № 285 от 12.12.91г. |

* Изменение границ и площади ООПТ согласно Указа Губернатора Пермской области №218 от 30.10.2002г. Из территории исключены земли в черте населенных пунктов д. Екатериновка, д. Салаваты, д. Казьмяшка, д.Горшковский Выселок.

** Границы и площади ООПТ будут уточнены в течение 2008 г.

Краткое описание особо охраняемых природных территорий Уинского района:

Уинское болото – охраняемый ландшафт. Данный ландшафтный комплекс  сформировался на правобережной первой надпойменной террасе реки Аспа и является водоприемником, аккумулируя атмосферные и поверхностно-сточные воды, а в юго-восточной части и грунтовые воды. Около реки наблюдаются многочисленные выходы гипсов высотой 2-4м, в одном из которых располагается вход в Уинскую пещеру. Болото переходного и низинного типа (мезотрофное и эвтрофное), покрыто лесом. В древесном ярусе сосна (высота 15-17 м), береза, ель, ольха. Кустарничковый ярус образован  голубикой, багульником, миртом болотным, подбелом, черникой, брусникой, клюквой. В травяном ярусе сабельник болотный, хвощ лесной, осоки, тростник, лабазник вязолистный, морошка. Мхи сфагновые и гипновые. Популярно среди местного населения как место сбора ягод: брусники, черники, клюквы, морошки.

Белое болото. Ландшафтный  природный резерват. Болото расположено в 2 км юго-западнее д. Чернушка и в 2,5 км юго-восточнее д. Верх-Тулва – на водоразделе, в понижении. Территориально входит в состав Уинского  биологического охотничьего заказника. Является водоприемником атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, накопителем влаги. На восточной оконечности болота берут начало реки Большой и Малый Тарт, на юго-восточной – р. Тюй, на севере – р. Тулва. Является местом концентрации серых журавлей, кабанов, лосей.

Охраняемый природный ландшафт «Малиновый Хутор». Территория ООПТ находится на границе Тулвинского хвойно-широколиственного района и Иренского лесостепного, характеризуется богатой медоносной и пыльценосной базой, высоким разнообразием насекомых.

Здесь обитают дикие медоносные среднерусские пчелы прикамской популяции. Пчелы отличаются высокой зимостойкостью, воско- и медопродуктивностью, устойчивостью к заболеваниям, ройливостью и соответствуют параметрам темных лесных среднерусских пчел. Их генетическое разнообразие поддерживается естественным отбором. По данным  В.А.Лыкова и А.И.Шуракова (1997) на этой территории  и в окрестностях выявлено 143 вида пчелиных, принадлежащих 30 родам и 7 семействам Apoidea.

Территория заказника покрыта елово-липовыми лесами с преобладанием широколиственных пород, в основном липы, а также ильма, клена, изредка дуба. Широко распространены березовые и осиновые леса с лесостепным разнотравьем. 84 вида ценнейших медоносных растений, произрастающих на территории заказника, позволяют диким пчелам собирать мед с ранней весны до глубокой осени.

Усановский  биологический памятник природы. Место обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу России.

Чаечное озеро. Ландшафтный памятник природы. Озеро Чаечное (360х680м.) представляет собой гидроморфный комплекс с наличием кормовых и защитных условий для пернатых (водоплавающих и околоводных), выполняет ресурсовоспроизводящие функции, имеет научное значение. Расположено на юго-западной окраине  с. Воскресенское в сложной карстовой воронке на коренном склоне левобережья реки М. Телес. Площадь озера около 14га, водного зеркала -1 га. Глубина не превышает 6 метров.

Озеро заболачивается, со сплавиной. Иногда, к началу августа, озеро исчезает. Здесь размещается самая крупная колония озерных чаек (более 1200 пар) на северной границе ареала данного вида пернатых. В настоящее время, в связи с уменьшением водного зеркала и утолщением сплавнины, численность птиц сократилась.

Озеро Чаечное используется как место отдыха и кормежки водоплавающих и воробьиных птиц на осеннем и весеннем пролетах. Здесь гнездятся утки: кряква, шилохвость, чирок-трескунок и свистунок, широконоска, хохлатая чернеть. В озере обитает ондатра, но численность ее с каждым годом снижается.

Питание озера осуществляется за счет атмосферных осадков на зеркало и площадь водосбора. Вода в водоеме  ультрапресная гидрокарбонатно-кальциевого и гидрокарбонатно- хлоридно-натриевого состава.

Из растений, занесенных в Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге Пермского края), на территории ООПТ произрастает кувшинка чистобелая – Nymphaea candida.

Уинский  биологический охотничий заказник. Предложен к охране Пермской областной государственной охотничьей инспекцией (1986). Рельеф – возвышенная волнисто-холмистая равнина, расчлененная глубоко врезанными оврагами и речными долинами. Речная сеть представлена реками Большая и Малая Уя, Тулва, Тюй, Тарт и др. В заказнике имеется ряд прудов: Верхнетулвинский, Лежневский, Мизевский, Грачевский, Смирновский, Фоминский. Расположен на территории Кунгурской островной лесостепи, для которой свойственны комплексы лесостепной растительности (участки злаковых, каменистых, кустарниковых и разнотравных степей). Встречаются березовые колки с остепненным травяным покровом, а также вишарниковые березняки. На местах вырубок произрастают березняки, липняки, осинники. Значительные площади (59% всей территории) заняты сельскохозяйственными угодьями. Животный мир представлен 110 видами птиц и более чем 40 видами млекопитающих. Из охотьничье-промысловых животных отмечены лось, кабан, норка, куница и др. Бобр появился в 1997г. Обычна боровая дичь. В реках и прудах обитают хариус, щука, окунь, налим, линь, карась, плотва, речной гольян и др.

Заказник предназначен для сохранения, воспроизводства и восстановления всех видов охотничьих животных, среды их обитания. На территории заказника ведется подкормка диких животных, обустройство солонцов, галечников, порхалищ.

Воскресенское болото. Комплексный (ландшафтный)  памятник природы. Образован решением Пермского облисполкома от 07.06.1988г №139. Указом Губернатора Пермской области от 29.10.2003г №207 исключен из особо охраняемых территорий регионального значения. Постановлением Главы администрации Уинского района №363 от 21.11.2003г переведен в режим ООПТ местного значения.

Расположен в окрестностях с. Воскресенское, на I надпойменной террасе левого берега р. Малый Телес. Болото по краям низинного, ближе к центру - переходного типа. Переходный тип болота - лесной, древостой образован березой и сосной, из кустарничков произрастают: багульник, мирт болотный, черника, брусника,  из трав – осоки (дернистая, сближенная, волнистоплодная) и др. Мхи сфагновые и гипновые, образующие сплошные дернины на низинных частях болота.

Ландшафтный комплекс имеет ресурсообразующее и водоохранное значение, поддерживает уровень грунтовых вод на прилегающих сенокосных и пастбищных угодьях, питает многочисленными ручьями реку Телес, выполняет санитарно-оздоровительные функции в пределах с. Воскресенское.

Уинская пещера. Интересный карстовый объект. Протяженная пещера с ледником. Небольшое отверстие входа расположено в основании скального обнажения гипсов высотой 3-4 м на правом берегу р. Аспа. Представляет собой высокую галерею, протяженностью 227 м, с ледником в привходовой части. Имеются «органные трубы».

ООПТ «Уинская пещера» образована решением Пермского облисполкома от 12.12.1991г № 285. Указом губернатора Пермской области от 26.06.2001г № 163 переведена из регионального на статус местного значения.

Уинский пригородный лесной парк. Историко-природный комплекс местного  значения, образован решением Пермского облисполкома от 12 декабря 1991г. № 285. Указом губернатора Пермской области от 26.06.2001г № 163 переведен из регионального на статус местного значения.

Парк существует в с. Уинское с 1960г. Имеет высокое культурное и озеленительное  значение для села. Место отдыха селян.

В настоящее время на территории Пермского края согласно переченю ООПТ регионального значения, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края № 64-п от 28.03.2008 г. «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников», находится  263 особо охраняемых природных территории. Однако число ООПТ не дает полного представления о степени охраны природы отдельной территории. Ее важнейшим показателем  служит отношение площади ООПТ к площади региона. Согласно современным представлениям,  территории с особым режимом использования  должны в сумме занимать не менее  10 -  15%  общей площади. При этом  речь идет не о разрозненных и неуправляемых ООПТ, а об их целостной системе, которая позволит повысить устойчивость ландшафтной среды к антропогенным нагрузкам и оптимизировать экологическую ситуацию в районе. Значение ООПТ возрастает с увеличением степени освоенности местности.

Сложившаяся в Уинском районе сеть ООПТ,  является сегодня существенным фактором повышения устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке. Площадь всех особо охраняемых территорий  Уинского района более 44 тыс. га, что составляет примерно 28 %  от общей площади района, но при этом 86 % общей площади  ООПТ  приходится  на Уинский  биологический охотничий заказник, который является узкоспециализированным, под охраной здесь находится только небольшая часть биоты - охотничье-промысловая фауна. Площадь остальных 8 ООПТ составляет лишь 14 %  общей площади ООПТ или около 4 %  площади района.

Все охраняемые природные территории Уинского района в той или иной степени подвергаются антропогенным воздействиям. Основными факторами такого воздействия являются: рекреация,   влияние автодорог, традиционные виды деятельности местного населения (собирательство, сенокошение и выпас скота на территории ООПТ) и сочетание перечисленных факторов. Наиболее распространенным фактором воздействия является рекреация. Интенсивность  рекреационного воздействия зависит от косвенных факторов - транспортной доступности территории и близости ООПТ к населенным пунктам.

В настоящее время в Пермском крае особое внимание  уделено разработке системы природоохранных  мероприятий на территории ООПТ регионального значения. Такие мероприятия были разработаны Краевым управлением по охране окружающей среды. Для улучшения  состояния ООПТ рекомендовано  проведение  природоохранных мероприятий, связанных с  их обустройством: проведение работы по обозначению  границ  ООПТ на местности путем установки природоохранных аншлагов, обустройство туристических стоянок и троп, систематический сбор мусора. Кроме того, предусматривается ведение кадастра и мониторинга ООПТ регионального значения в целях сохранения уникальных природных комплексов и оценки их состояния.

Чтобы сохранить природное разнообразие и устойчивость природных комплексов к антропогенным нагрузкам, следует сохранять положительную динамику по организации ООПТ на территории  Уинского района. Тем более, что здесь имеются участки ценных малонарушенных ландшафтов, перспективных для создания ООПТ.

ВЫВОДЫ:

- На территории Уинского района сложилась достаточно разветвленная сеть ООПТ, занимающая площадь более 44 тыс. га, что составляет 28 % всех земель района.

- Основная площадь ООПТ приходится на Уинский  биологический охотничий заказник, имеющий менее строгий режим охраны, чем памятники природы и природные резерваты. Площадь остальных 8 ООПТ составляет около 4 %  землепользования района.

- Все ООПТ района подвержены антропогенному воздействию. Основными факторами такого воздействия являются: рекреация,   влияние автодорог, традиционные виды деятельности местного населения.

- На территории ООПТ района необходимо проведение природоохранных мероприятий.

### 1.10. Объекты культурного наследия

Культурное наследие на территории Пермского края последние десятилетия активно исследуется. Выявленные при этом многочисленные объекты археологии, архитектуры и градостроительства, истории и монументального искусства учитываются, описываются и ставятся под государственную охрану. Серьезной проблемой является неудовлетворительное состояние большинства памятников: аварийное или предаварийное – памятников архитектуры, угрожающее гибелью при хозяйственной деятельности – памятников археологии. Во многом это усугубляется отставанием в определении и должном закреплении границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и их предмета охраны.

Согласно данным Государственного краевого учреждения культуры «Пермский краевой научно- производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» на территории Уинского муниципального района расположен 31 объект культурного наследия регионального значения: 16 памятников археологии и 15 памятников архитектуры и градостроительства.

Объекты культурного наследия регионального значения поставлены на государственный учет Распоряжением губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермской области местного (областного) значения» (30 объектов) и Решением Малого Совета Пермского областного Совета народных депутатов от 20.05.1993г № 683 (памятник археологии «Забродовка I, стоянка»).

Четыре памятника археологии: «Богомолово I, селище», «Екатериновка I, стоянка»,  «Екатериновка II, стоянка», « Телес II, селище» являются выявленными объектами культурного наследия согласно ст. 18, п.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002.

Объекты  культурного наследия местного (муниципального) значения, поставленные на государственный учет в установленном порядке, на территории Уинского муниципального района отсутствуют.

Под государственной охраной в Пермском крае находится 744 памятника архитектуры и градостроительства. Распределение памятников по территории неравномерное, большая часть их расположена в г. Перми. Тем больший интерес  представляют памятники архитектуры, расположенные в сельской местности. Это, прежде всего, села южной части бывшей Пермской губернии, где было сконцентрировано значительное сельское население, и сохранились отдельные старые постройки, в основном здания церквей.

На территории Уинского района расположено 15 памятников градостроительства и архитектуры регионального значения, находящиеся под охраной государства.

В с. Уинском из памятников архитектуры наибольший интерес представляет церковь Петра и Павла, построенная в 1836г,  здание  банка (конец XIX века), здание  двухклассного училища, построенное в начале XX века. Сохранилась старинная заводская плотина Уинского пруда.

В с. Суда, которое известно как «село Судское» или «Судинское» с XVII века, сохранились многочисленные памятники  каменного зодчества. Прежде всего, это трехэтажная церковь Андрея Первозванного, начало строительства которой относится к 1778г. Высота храма составляет 23м. Двухэтажное здание волостного правления и реального училища, возведенное в 1893 году. На улицах населенного пункта сохранилось немало купеческих домов с лавками, строительство которых, в основном, относится к первому десятилетию XX века. Наиболее интересные из них взяты под государственную охрану и включены в списки Памятников градостроительства и архитектуры регионального значения.

Полный перечень памятников градостроительства и архитектуры регионального значения на территории Уинского муниципального района представлен в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1.- Памятники градостроительства и архитектуры регионального значения на территории Уинского муниципального района.

| Наименование памятника | Дата | Местонахождение (адрес памятника) |
| --- | --- | --- |
| Плотина Уинского медеплавильного завода | 1749-1863 гг. | с. Уинское, пруд на р. Уя |
| Церковь Петра и Павла | 1836 г. | с. Уинское, ул.Октябрьская, д.4 |
| Банк | Кон. XIX в. | с. Уинское, ул.Свободы, д.29 |
| Училище 2-классное | Нач. XX в. | с. Уинское, ул.Советская, д. 8 |
| Церковь Михаила Архангела | 1913 г. | с. Аспа, ул.Ленина, д. 82 |
| Церковь Воскресения Христова | 1906-1913 гг. | с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 28 |
| Училище приходское | 1906-1913 гг. | с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 29 |
| Правление волостное | 1906-1913 гг. | с. Воскресенское, ул. Центральная, д. 26 |
| Церковь Никольская | 1906 г. | Воскресенский с/с, Телес |
| Дом купца с торговой лавкой | 1903 г. | с. Суда, ул. Советская, д. 54 |
| Правление волостное (реальное училище) | 1897 г. | с. Суда, ул.Центральная, д.29 |
| Дом купеческий | Нач. XX в. | с. Суда, ул. Школьная, д. 12 |
| Дом купеческий с лавкой | Нач. XX в. | с. Суда, ул. Школьная, д. 25 |
| Дом купеческий с торговой лавкой | Нач. XX в. | с. Суда, ул. Школьная, д. 49 |
| Церковь Андрей Первозванного | 1778 г., кон. XIX в. | с. Суда, ул. Школьная, д. 50 |

Активная изыскательская деятельность по археологическому изучению Прикамья  была развернута различными научными и  краеведческими организациями еще во второй половине XIX века. В советское время эту работу продолжила археологическая экспедиция Пермского университета. С начала 1970-х гг. в Сылвенско-Иренском междуречье ведутся плодотворные исследования Камско-Вятской экспедицией Удмуртского университета. С 1982г исследует памятники средневековья экспедиция Пермского пединститута.

Своеобразная ландшафтная обстановка Пермского края, развитая гидрографическая сеть, значительные природные ресурсы оказали сильное воздействие на характер и облик археологических объектов, расположенных в этом регионе. Начиная с эпохи палеолита, территория региона активно осваивается древним населением, что приводит к формированию выразительных и оригинальных археологических культур, характеризующих сложные этнические процессы, происходившие в Прикамье.

Памятники археологии в своем огромном большинстве тяготеют к долинам рек. Археологические объекты эпохи палеолита обычно имеют место в отложениях древних речных террас, близ устьев крупных логов и оврагов. Памятники эпохи мезолита занимают наиболее возвышенные участки I-х  надпойменных террас или располагаются  на поверхности II надпоймы. Поселения эпохи неолита, энеолита, бронзы чаще всего обнаруживаются на низких первых  надпойменных террасах или на  высокой пойме, примыкающей к древним старицам или старичным озерам. В эпоху железа идет освоение малых рек, где возникают многочисленные селища и укрепленные поселения - городища.

Первые поселения  славянского населения в Верхнем Прикамье появляются в XIII-XIV вв. Русское население проникало с севера- из Новгородской и Владимиро-Суздальской земель, в XVI- XVII  веках распространяется по всей территории Пермского края.

Самые древние памятники археологии, выявленные  на территории Уинского района, принадлежат к эпохе неолита: Забродовка I, стоянка, Усть-Телес I, поселение  и Усть-Телес II, поселение (таблица 1.10.1.).

Остальные памятники принадлежат к эпохе железного века, к неволинской культуре (VII-IX вв.н.э).  Неволинская культура занимает территорию Сылвенско-Иренского поречья и является своеобразным южным аналогом ломоватой культуры. Основной исследователь этого культурного образования Р.Д. Голдина определяет его носителями пермских финнов. Хозяйство неволинского населения характеризуется скотоводческой направленностью и развитием подсечного земледелия. Важную роль в жизни населения  играли охота и рыболовство. Наблюдается резкий подъем ремесел, особенно металлургического производства. Наряду с металлургией дальнейшее развитие получают костерезные промыслы, гончарство, ткачество, прядение. В X-XI вв. неволинская культура исчезает, возможно, в результате появления кочевников (протобашкир).

Таблица 1.10.2.- Памятники археологии Уинского муниципального района, поставленные на государственный учет

| Наименование памятника | Датировка | Местонахождение (адрес памятника) | Общее состояние | Площадь, занимаемая памятником, включая охранную зону |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грибаны I, селище | Нев., VII-X вв. | 0,25 км к востоку от д. Грибаны Барсаевской с/а, в 0,15 км к югу от д.Губаны, прав. берег р. Телес | Удовлетворительное. Площадка памятника распахивается. Мощность культурного слоя 0,3м | 7,5 га |
| Грибаны II, селище | Нев., VII-X вв. | Северо-восточная часть д. Грибаны Барсаевской с/а, лев. берег р. Телес | Удовлетворительное. Площадка памятника занята огородами и частично отдельными постройками. Мощность культурного слоя 0,3м | 6 га |
| Иренское I, селище | Нев., VII-X вв. | 0,15 км к северо-западу от пос. Иренский Чайкинской с/а, лев. берег р. Ирень | Удовлетворительное. Площадка памятника распахивается. Мощность культурного слоя 0,3м | 1,4 га |
| Иренское II, селище | Нев., VII-X вв. | 0,5 км к северо-западу от пос. Иренский Чайкинской с/а, лев. берег р. Ирень | Удовлетворительное. Площадка памятника распахивается. Частично покрыта лесом. Мощность культурного слоя 0,4м | 1,4 га |
| Луговское I, селище | Нев., VII-X вв. | Южная окраина с. Луговая Судинской с/а, лев. берег р. Судинка | Удовлетворительное. Площадка памятника распахивается. Мощность культурного слоя 0,3м | 0,5 га |
| Озерное I, селище | Нев., VII-X вв. | Прав. пойма р. Ирень «Татарские луга», в 4,3 км к северо-востоку от с. Чайка Чайкинской с/а | Неудовлетворительное. Площадка памятника значительно пострадала в ходе мелеоративного строительства в 80-е гг. Мощность культурного слоя 0,3м | 0,35 га |
| Озерное II, селище | Нев., VII-X вв. | Прав. пойма р. Ирень «Татарские луга», в 3,5 км к северо-востоку от с. Чайка Чайкинскоес/а | Неудовлетворительное. Площадка памятника значительно пострадала в ходе мелеоративного строительства в 80-е гг. Мощность культурного слоя 0,3м | 0,3 га |
| Плотское I, селище | Нев., VII-X вв. | Прав. пойма р. Ирень «Татарские луга», в 3,1 км к северо-востоку от с. Чайка Чайкинской с/а | Неудовлетворительное. Площадка памятника значительно пострадала в ходе мелеоративного строительства в 80-е гг. Мощность культурного слоя 0,3м | 0,35 га |
| Телес I, поселение | Нев., VII-X вв. | Восточная окраина д. Телес Усть-Телесской с/а, лев. берег р. Телес | Удовлетворительное. Используется под выгон. Мощность культурного слоя 0,3м | 1,9 га |
| Усть-Телес I, поселение | Неол., IV тыс. до н.э., нев. VII-X вв. | 1,1 км к северу от с.Усть-Телес Чайкинской с/а, прав. берег р. Телес | Неудовлетворительное. Восточная часть памятника полностью разрушена строительством автодороги. Мощность культурного слоя 0,6м | 1,9 га |
| Усть-Телес II, поселение | Неол., IV тыс. до н.э., нев. VII-X вв. | 1 км к северу от с. Усть-Телес Чайкинской с/а, прав. берег р. Телес | Удовлетворительное. Площадка памятника распахивается. Мощность культурного слоя 0,3м | 1,4 га |
| Чайка, селище | Нев., VII-X вв. | Прав. пойма р. Ирень «Татарские луга», в 1 км к северо-востоку от с. Чайка Чайкинской с/а | Неудовлетворительное. Площадка памятника значительно пострадала в ходе мелеоративного строительства в 80-е гг. Мощность культурного слоя 0,3м | 0,56 га |
| Чашкинское I, селище | Нев., VII-X вв. | Прав. пойма р. Ирень «Татарские луга», в 3,5 км к северу от с. Чайка Чайкинской с/а | Неудовлетворительное. Сильно повреждено в ходе мелеоративного строительства в 80-е гг. Мощность культурного слоя 0,4м | 0,37 га |
| Чашкинское II, селище | Нев., VII-X вв. | Лев. пойма р. Ирень «Татарские луга», в 4 км к северо-востоку от с. Чайка Чайкинской с/а | Неудовлетворительное. Сильно повреждено в ходе мелеоративного строительства в 80-е гг. Мощность культурного слоя 0,7м | 7 га |
| Чашкинское III, селище | Нев., VII-X вв. | Восточнай берег Чашкинского озера, в 3,6 км к северо-востоку от с. Чайка Чайкинской с/а | Удовлетворительное. Площадка памятника хорошо сохранилась и покрыта лесом. Мощность культурного слоя 0,4м | 1 га |
| Забродовка I, стоянка | Неол., V тыс. до н.э. | 0,3 км к востоку от д.Забродово, на правом берегу р.Аспа | Аварийное. Площадка памятника распахивается. Земли населенных пунктов(сельхозугодья). | 0,05 га |

Наиболее интересным является памятник  Чашкинское II селище (VIII-XI вв), расположенный в 2 км к северо-востоку от с.Чайка, на восточном берегу оз. Чашкинское. Здесь во время раскопок найдены фрагменты керамики неволинской культуры, каменные, пастовые, стеклянные бусы, бронзовые подвески, фрагменты музыкального инструмента, глиняные пряслица.

Археологические памятники Уинского района расположены на землях сельхозназначения, часть памятников значительно пострадала в ходе мелиоративного строительства в 80-е годы XX века. Все памятники в настоящее время находятся под угрозой разрушения при производстве сельскохозяйственных работ.

Археологические памятники на территории Российской Федерации  являются неприкосновенным всенародным достоянием и подлежат государственной охране. Самостоятельные раскопки, а также любые разрушения археологических объектов запрещены законом. Земли объектов культурного наследия должны использоваться в особом режиме, любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается.  Установление, порядок и режим охраны возложен на уполномоченные государственные органы. Наиболее ценные и лучше сохранившиеся археологические объекты  могут стать объектами музеефикации, т.е. создания археологических музеев под открытым небом. В перспективе такие музеи смогут активно использовать богатое археологическое наследие в целях познавательного туризма, оберегая территории памятников древности от излишних рекреационных нагрузок.

Нематериальное наследие. Уинский муниципальный район принадлежит к числу территорий Прикамья с ценным нематериальным наследием: богатыми традициями промыслов, ремесел и устной культуры. Несмотря на то, что трудности прошедших десятилетий и современного периода привели к упадку или даже исчезновению многих из этих традиций и ремесел, создание более благоприятных условий для их возрождения и развития является важной задачей программы спасения культурного наследия.

Издавна бытуют в  Уинском районе народно-художественные промыслы и ремесла. Женское ремесло представлено вышиванием, кружевоплетением, бисероплетением, лоскутным шитьем, ковроткачеством. К традиционным мужским ремеслам относятся: пимокатание, резьба по дереву, лозоплетение, кузнечное дело.

Татарское ткачество (паласы, рушники), сундуки и корзины, сувенирные бочонки «Уинский мед» получили высокую оценку на выставках народных промыслов и ремесел «Живые узоры каменного пояса», «Ладья –2006г., 2007г.» (г. Москва), в межрегиональных выставках «Живое дерево ремесел», «Православная Русь». В настоящее время традиции народно-художественных ремесел в районе бережно сохраняются и восстанавливаются. В селе Уинском с 2007г открыто отделение народных ремесел школы искусств.

В Уинском районе работают самодеятельные фольклорные коллективы: детский ансамбль «Жаворонки» (с. Уинское), семейный фольклорный коллектив Михайловых (с. Уинское), ансамбль «Эллюки» (с.Иштеряки), коллектив «Мирас» (д.Барсаи), ансамбль «Хозяюшка» (с.Аспа), фольклорный коллектив «Райхан» (с.В.Сып), фольклорный клуб «Молодые сердца» (с.В.Ломь), ансамбль народной песни «Рябинушка» и детский ансамбль «Звонкая частушка» (д.Ломь). Проводятся фольклорные фестивали, смотры, конкурсы и праздники: фольклорный фестиваль «На родном языке, по обычаям предков…», смотр-конкурс хоровых коллективов «Уинская сторонушка», конкурс «Ак калфак», праздник Ивана Купала, праздник русской березки, праздники «Науруз» - байрам, «Курбан»- байрам.

Возрастает роль Уинского района, как культурно- делового центра юга Пермского края, в связи с возрождением на его территории праздника «Медовый Спас», который в последние годы перерос в краевой фестиваль меда.

В настоящее время на территории Пермского края продолжается формирование системы исторических поселений. В список исторических поселений предлагается включить населенные пункты, имеющие по три и более объекта культурного наследия (центры административных районов – при двух и более объектах). В Уинском районе кандидатами на придание статуса исторических поселений являются с. Уинское, с. Суда, с. Воскресенское. Это исторические села, имеющие на своей территории памятники градостроительства и архитектуры регионального значения, центры  народно-художественных промыслов и ремесел.

## 2. Планировочная ситуация

### 2.1. Современное использование территории. Расселение.

Уинский муниципальный район расположен в юго-восточной части Пермского края. Его площадь 1555,3 км2. Район граничит на севере с Кунгурским, на востоке – с Ординским, на юге – с Октябрьским и Чернушинским, на западе – с Бардымским районами.

Численность постоянного населения района  по данным похозяйственного учета территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю на 01 января 2007 года –    13 472 человека, что составляет 0,49 % численности населения Пермского края.

Таблица 2.1.1.- Положение  Уинского муниципального района в составе Пермского края.

| Показатели | Единицы измерения | Пермский край | Уинский муниципальный район |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютные показатели | в % ко всему краю |
| Территория | тыс. км2 | 160,2 | 1,555 | 0,97 |
| Численность населения всего: В т. ч городское сельское | тыс. чел тыс. чел тыс. чел | 2730,9 2046,6 684,3 | 13,47 0 13,47 | 0,49 0 1,97 |
| Плотность населения | чел/км2 | 17,0 | 8,7 | - |

Основу системы расселения Уинского муниципального района на начало 2007 г. составляют 7 сельских поселений: Аспинское, Воскресенское, Ломовское, Нижнесыповское, Судинское, Чайкинское, Уинское, в которые входят 42 населенных пункта. Административный центр системы расселения – с. Уинское.

Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формируемые группы городских и сельских населенных мест различной величины и различного хозяйственного профиля, объединенные развитыми (в соответствии с данным территориальным уровнем) территориально-производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью центров социально-культурного обслуживания и мест массового отдыха населения.

Уинский район относится к южным районам Пермского края, обладающим наиболее благоприятными агроклиматическими  условиями и плодородными почвами, что обусловило  широкое использование земель в сельскохозяйственных целях. Расселение населения в Уинском муниципальном районе исторически было связано с развитием  сельского хозяйства.

Главной особенностью Уинского муниципального района является низкая плотность населения (примерно на 50% меньше чем в среднем по Пермскому краю) и отсутствие городов и крупных промышленных центров.

Предыдущая схема районной планировки Уинского района была выполнена в 1982 году. На тот момент в границах района находилось 57 сельских населенных пунктов. Общая численность населения составляла 15,2 тыс. человек.

Таблица 2.1.2.- Численность населения Уинского муниципального района (в разрезе населенных пунктов), чел.

| Населенные пункты | На 1.01.2007 г. | На 1.01.1981 г. | 2007г. в % к 1981 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аспинское сельское поселение | 2172 | 2684 | 80.92 |
| 1. село Аспа | 1018 | 986 | 103.25 |
| 2. пос. Аспинский | 259 | 532 | 48.68 |
| 3. дер. Большой Ась | 137 | 183 | 74.86 |
| 4. дер. Малая Аспа | 77 | 102 | 75.49 |
| 5. дер. Малый Усекай | 60 | 124 | 48.39 |
| 6. дер. Мизево | 56 | 120 | 46.67 |
| 7. дер. Красногорка | 351 | 315 | 111.43 |
| 8. дер. Верхняя Тулва | 43 | 88 | 48.86 |
| 9. дер. Сосновка | 171 | 234 | 73.08 |
| Воскресенское сельское поселение | 1300 | 1711 | 77.73 |
| 10. село Воскресенское | 344 | 445 | 77.30 |
| 11. село Барсаи | 390 | 487 | 80.10 |
| 12. дер. Грибаны | - | 73 | 0.00 |
| 13. дер. Губаны | - | 33 | 0.00 |
| 14. дер. Иштеряки | 566 | 673 | 84.10 |
| Ломовское сельское поселение | 762 | 867 | 87.89 |
| 15. дер. Ломь | 488 | 349 | 139.83 |
| 16. дер. Курмакаш | 130 | 167 | 77.84 |
| 17. дер. Митрохи | 136 | 127 | 107.09 |
| 18. пос. Первомайский | 8 | 224 | 3.57 |
| Нижнесыповское сельское поселение | 1216 | 1309 | 92.90 |
| 19. село Нижний Сып | 562 | 596 | 94.30 |
| 20. дер. Малое Рогожниково | 46 | 61 | 75.41 |
| 21. дер. Средний Сып | 87 | 112 | 77.68 |
| 22. дер. Чесноковка | 41 | 100 | 41.00 |
| 23. село Верхний Сып | 476 | 413 | 115.25 |
| 24. дер. Заозеровка | 4 | 27 | 14.81 |
| Судинское сельское поселение | 1562 | 1848 | 84.52 |
| 25. село Суда | 1366 | 1426 | 95.79 |
| 26. дер. Луговая | 17 | 118 | 14.41 |
| 27. дер. Михайловка | - | 74 | 0.00 |
| 28. село Усановка | 179 | 230 | 77.83 |
| Уинское сельское поселение | 5258 | 4936 | 106.52 |
| 29. село Уинское | 4621 | 3789 | 121.96 |
| 30. дер. Горшковский выселок | 23 | 40 | 57.50 |
| 31. дер. Екатериновка | 38 | 79 | 48.10 |
| 32. дер. Забродовка | 53 | 125 | 42.40 |
| 33. дер. Казьмяшка | 31 | 80 | 38.75 |
| 34. пос. Иренский | 44 | 80 | 55.00 |
| 35. дер. Салаваты | 153 | 219 | 69.86 |
| 36. дер. Кочешовка | 248 | 329 | 75.38 |
| 37. дер. Козловка | 2 | 37 | 5.41 |
| 38. дер. Салакайка | 20 | 112 | 17.86 |
| 39. дер. Шамагулы | 25 | 46 | 54.35 |
| Чайкинское сельское поселение | 1202 | 1429 | 84.11 |
| 40. село Чайка | 821 | 929 | 88.37 |
| 41. дер. Усть-Телес | 278 | 310 | 89.68 |
| 42. дер. Телес | 103 | 190 | 54.21 |
| Самоликвидировавшиеся населенные пункты |
| 1. дер. Щербаки | - | 17 |  |
| 2. дер. Козинцев Ключ | - | 3 |  |
| 3. дер. Богомоловка | - | 10 |  |
| 4. дер. Большой Усекай | - | 8 |  |
| 5. дер. Грачево | - | 34 |  |
| 6. дер. Ключевая Гора | - | 45 |  |
| 7. дер. Муравьевка | - | 7 |  |
| 8. дер. Смирново | - | 1 |  |
| 9. дер. Чернушка | - | 21 |  |
| 10. дер. Максимовка | - | 33 |  |
| 11. дер. Черновские | - | 13 |  |
| 12. дер. Большая Гарь | - | 50 |  |
| 13. дер. Петуховка | - | 15 |  |
| 14. дер. Ханановка | - | 31 |  |
| 15. пос. Октябрьский | - | 128 |  |

Кризисные явления в экономике страны, спад  лесного и сельскохозяйственного производства, сокращение посевных площадей, общее сокращение численности населения в связи с неблагоприятными демографическими факторами, привели к тому, что на территории района к 2007г количество населенных пунктов сократилось на 26%.

В настоящее время практически все населенные пункты района постоянно уменьшаются по численности населения. Ряд деревень имеют на 01.01.2008г численность населения до 20 человек и находятся на грани самоликвидации: пос. Первомайский Ломовского сельского поселения (8 чел.), д. Заозеровка Нижнесыповского сельского поселения (4 чел.), д. Луговая Судинского сельского поселения (17 чел.), д. Козловка Уинского сельского поселения (2чел.). Три населенных пункта к началу 2007г уже не имели постоянных жителей: д. Грибаны и д. Губаны Воскресенского сельского поселения, д. Михайловка Судинского сельского поселения.

Население Уинского района за последние 25 лет уменьшилось на 11,3%, при этом сокращалась и людность населенных пунктов. Только в шести населенных пунктах района численность жителей увеличились: с. Аспа, д. Красногорка (Аспинское сельское поселение), д. Ломь и д. Митрохи (Ломовское сельское поселение), с.В.Сып (Нижнесыповское сельское поселение), с. Уинское (Уинское сельское поселение).

На 01.01.2007г  в Уинском районе основная масса (около 64 %) сел и деревень – относительно небольшие населенные пункты (до 200 человек), в них проживает около 13 %  жителей района. Еще 21% населения проживает в населенных пунктах с количеством жителей от 201 до 500. 32% населения района проживает в 5-и населенных пунктах с количеством жителей от 501 до 2000 (с. Аспа, д. Иштеряки, c.Нижний Сып, с. Суда, с. Чайка). Оставшиеся 34% населения сконцентрированы в административном центре района, селе Уинском. Таблица 2.1.3.

Население  муниципального района  распределено по территории достаточно  равномерно. При этом наиболее густая сеть населенных пунктов сложилась на территории Аспинского и Уинского сельских поселений. Меньшее количество населенных пунктов расположено на территории Чайкинского, Судинского и Ломовского сельских поселений. По средней людности лидируют Уинское, Чайкинское и Судинское поселения (таблица 2.1.4.).

Таблица 2.1.3.- Показатели людности сельских населенных пунктов Уинского муниципального района

| Людность сельских населенных пунктов, чел. | Количество населенных пунктов | Население |
| --- | --- | --- |
|  | На 01.01.1981 г. | На 01.01.2007 г. | На 01.01.1981 г. | На 01.01.2007 г. |
|  | ед. | % | ед. | % | чел. | % | чел. | % |
| От 0-25 | 9 | 15.79 | 7 | 17.95 | 95 | 0.63 | 96 | 0.71 |
| 26-50 | 10 | 17.54 | 6 | 15.38 | 376 | 2.47 | 243 | 1.80 |
| 51-100 | 8 | 14.04 | 5 | 12.82 | 635 | 4.18 | 333 | 2.47 |
| 101-200 | 12 | 21.05 | 7 | 17.95 | 1608 | 10.58 | 1009 | 7.47 |
| 201-500 | 11 | 19.30 | 8 | 20.51 | 3555 | 23.39 | 2867 | 21.23 |
| 501-1000 | 5 | 8.77 | 3 | 7.69 | 3716 | 24.45 | 1949 | 14.43 |
| 1001-2000 | 1 | 1.75 | 2 | 5.13 | 1426 | 9.38 | 2384 | 17.66 |
| 2001-5000 | 1 | 1.75 | 1 | 2.56 | 3789 | 24.93 | 4621 | 34.22 |
| Итого по району | 57 | 100 | 39* | 100 | 15200 | 100 | 13502 | 100 |

* Населенные пункты, имеющие постоянных жителей на 01.01.2007г

В связи с мелкоселенностью территории возрастают затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем, объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

Таблица 2.1.4. Показатели средней людности населенных пунктов в разрезе сельских поселений.

| Уинский муниципальный район | Ед. изм. | Аспинское с/п | Воскре-сенское с/п | Ломовское с/п | Нижне-сыповс-кое с/п | Судинское с/п | Уинское с/п | Чайкинс-кое с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | Тыс. чел | 2172 | 1330 | 762 | 1216 | 1562 | 5258 | 1202 |
| Количество населенных пунктов | шт | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 |
| Средняя людность | Чел. | 241,3 | 266 | 190,5 | 202,6 | 390,5 | 478 | 400,6 |

Важнейшим фактором градостроительного освоения территории является транспортная инфраструктура. Транспортная обеспеченность территории  определяется зонами влияния наземных путей сообщения круглогодичного действия (всех железных и  автомобильных дорог).

Особенностью транспортной освоенности территории Уинского района является  полное отсутствие железнодорожного транспорта.  По территории района с запада на восток проходит региональная автомобильная дорога Кунгур – Чернушка. Из села Уинского осуществляется автобусное сообщение с городами Пермь, Чернушка и Кунгур, а также с большинством сельских населенных пунктов района.

Общая протяженность автодорог общего пользования в границах района составляет 206,287 км, из них с улучшенным покрытием 101,47 км (49%). В том числе региональных автодорог III категории - 60,17 км, муниципальных автомобильных дорог IV-V категорий - 146,117 км. Плотность автодорожной сети общего пользования с твердым покрытием – 132,63 км на 1000 кв. км территории. Этот показатель по Уинскому району  в 2 раза выше, чем в среднем по Пермскому краю (68 км на 1000 кв. км).

По данным Пермьстата протяженность ведомственных автомобильных дорог с твердым покрытием составила 23,9 км (данные 2005года).

ВЫВОДЫ:

-  В Уинском муниципальном районе  расселение населения  связано с развитием  сельскохозяйственного производства.  Это  обусловило наличие большого количества мелких сельских населенных пунктов на территории района.

- Большая часть сельских населенных пунктов района постоянно уменьшаются по численности жителей, что связано  с естественной убылью населения ввиду низкой рождаемости и высокой смертности, а также со значительной миграцией трудоспособного населения за пределы района и края.

- Численность жителей районного административного центра с. Уинское имеет тенденцию к росту, что связано с увеличением внутренней миграции населения из отдаленных сельских населенных пунктов.

### 2.2. Планировочные ограничения

Анализ территориальных ресурсов Уинского муниципального района выполнен с учетом  различных групп планировочных ограничений.

Данная система планировочных ограничений была разработана на основании требований действующих нормативных документов авторским коллективом Научно-проектного  института  пространственного планирования «ЭНКО» и была использована при разработке «Схемы территориального планирования» Пермского края. Данная система,  являющаяся составной частью комплексной градостроительной оценки территории, была взята за основу для выполнения «Схемы территориального планирования»  Уинского муниципального района.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- СЗЗ и придорожные полосы от железной дороги, автомобильных дорог;

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП);

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии Гражданской обороны населения приводятся в  разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС)» и на специальных чертежах.

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

Источники воздействия на природную среду разделены на площадные, линейные и точечные:

Площадные источники загрязнения:

- промышленные и коммунальные предприятия (по классам санитарной вредности);

- автотранспортные предприятия и объекты;

- сельскохозяйственные предприятия и объекты;

- санитарно-технические объекты (кладбища, свалки);

- очистные сооружения канализации, отстойники, сливная станция;

- шламоотвалы;

- площадки радиотелевышек;

- инженерные сооружения (электроподстанции, газораспределительные и компрессорные станции);

- железнодорожные объекты.

Линейные источники загрязнения:

- магистральные улицы;

- автомобильные дороги;

- железные дороги;

- газопроводы;

- нефтепроводы;

- линии электропередач.

Точечные источники загрязнения:

- передающие радиотехнические объекты (ПРТО);

- базовые станции сотовой связи;

- дымовые трубы крупных (50 ГКал), средних (20-50 ГКал) и мелких котельных;

- места выпуска сточных вод;

- места выпуска ливневых стоков.

По санитарной классификации предприятия Пермского края подразделяются:

I класса СЗЗ - 1000 м;

II класса СЗЗ – 500 м;

III класса СЗЗ – 300 м;

IV класса СЗЗ – 100 м;

V класса СЗЗ – 50 м.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

-обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией источника загрязнения и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV,V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и  III класса - не менее 50 %; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы  древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании действующих нормативных документов:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.0701-89*. М., 1989г.

- “Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий”, ЦНИИПградостроительства, М.,1984г.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СН 2971-84 “Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты“.

- Санитарные правила и нормы защиты населения от электромагнитных полей передающих радиотехнических объектов. М., 1996г.

- Методические указания по определению уровней электромагнитного поля и границ санитарно-защитных зоны и зоны ограничения застройки в местах размещения средств телевидения и радиовещания № 3860-85, М., 1985г.

- СНиП II-12-77 “Защита от шума”; Нормы проектирования. М., 1978г.

- СН 2..2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума, ЦНИИПградостроительства, 1984г.

- СН 3077-84. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. М.,1985г.

- “Руководство по учету в проектах планировки застройки городов требований снижения уровней шума”, ЦНИИПградостроительства, М., 1984г.

- Отраслевая инструкция по нормированию вредных выбросов в атмосферу для типовых электростанций и котельных (РД34.02.303-91)

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и приведены в таблице 2.2.1.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50 % от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Таблица 2.2.1.- Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

По данным Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на территории Уинского муниципального района  находится  26 предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, из них 2-го класса - одно предприятие, 3-го класса - 7 предприятий, 4-го класса - 9 и 5 класса тоже 9 предприятий. Предприятий, имеющих разработанные и утвержденные проекты СЗЗ на территории района нет.

СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

На территории района установлены следующие санитарно-защитные зоны объектов санитарно-технического, инженерно-технического назначения, защитные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций:

- СЗЗ от санитарно-технических объектов:

- Полигоны ТБО  и промышленных отходов – СЗЗ – 500 м.

- Скотомогильники с захоронением в ямах – СЗЗ –1000м.

- Скотомогильники с биологическими камерами – СЗЗ –500м.

- Кладбища размером 20-40 га - СЗЗ – 500 м.

- Кладбища площадью менее 20 га - СЗЗ-300 м.

- Сельские кладбища СЗЗ - 50м. СЗЗ от кладбищ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Рекомендации по проектированию объектов ритуального назначения», М., 1996 г.

СЗЗ и придорожные полосы от автомобильных и железных дорог:

- Автодороги I – III категорий – 100 м;

- Придорожные полосы – от 50 до 75м;

- Автодороги IV категории– 50м;

- Придорожные полосы – до 25;

Установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.п. 6.8, 6.9 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (№1420 от 01.12.1998г.).

Для автомагистралей  и линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации

Охранные коридоры инженерных  и транспортных коммуникаций

- Магистральные нефте-, газо-, продуктопроводы – охранный коридор от 100 до 300 м. (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», п.3.16)

- ЛЭП - охранный коридор от 31 до 87 м (Правила устройства электроустановок).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Согласно Водному кодексу Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощении их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина  водоохранной зоны рек и ручьев зависит от их протяженности и устанавливается от их истока:

- для рек и ручьев, протяженностью до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Таблица 2.2.2.- Перечень рек Уинского района протяженностью свыше 10 км*

| Реки протяженностью от 50км и более | Реки протяженностью от 10 до 50км |
| --- | --- |
| Наименование реки | Размер водоохранной зоны | Наименование реки | Размер водоохранной зоны |
| Аспа | 200м | Березовка | 100 м |
| Ирень | 200м | Бол.Тарт | 100 м |
| Сып | 200м | Бол.Телес | 100 м |
| Тулва | 200м | Бол.Уя | 100 м |
| Тюй | 200м | Екатериновка | 100 м |
|  |  | Ключевка | 100 м |
|  |  | Курмакаш | 100 м |
|  |  | Мал.Телес | 100 м |
|  |  | Мал.Уя | 100 м |
|  |  | Судинка | 100 м |
|  |  | Сухой Телес | 100 м |
|  |  | Тарт | 100 м |
|  |  | Телес | 100м |
|  |  | Усекай | 100м |

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 метров - для обратного  или нулевого уклона;

- 40 метров – для уклона до трех градусов;

- 50 метров - для уклона три и более градуса;

- 200 метров – для озер, водохранилищ, рек имеющих особое рыбохозяйственное значение.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.  При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Таблица 2.2.3.- Регламенты хозяйственной деятельности в водоохранных зонах

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водо-охранная зона (ВЗ ) Прибреж-ная защитная полоса (ПЗП) | -использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников; - размещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. - вырубка леса (главного пользования); Дополнительные ограничения: - распашка земель; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; - размещение отвалов размываемых грунтов; | -проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов загрязнения, засорения и истощения вод. - рубки ухода и санитарные рубки леса; |

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Согласно  СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой 10-50 метров в зависимости  от диаметра водовода и наличия грунтовых вод. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации и орошения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Таблица 2.2.4.

Таблица 2.2.4.- Определение границ и регламенты хозяйственной деятельности  ЗСО источников водоснабжения.

| Пояса зон санитарной охраны | Подземные источники водоснабжения | Поверхностные источники водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Границы I пояса Регламенты хозяйственной деятельности | 30-50м Запрещаются все виды строительства, не имеющих отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственных зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | для водотоков: - вверх по течению не менее 200 м от водозабора, - вниз по течению- не менее 100 м , -по прилегающему берегу не менее 100 м от линии уреза воды, -в направлении к противоположному берегу не менее 100 метров. Для водоемов: - не менее 100м во всех направлениях по акватории водозабора и прилегающему к водозабору берегу. Запрещается:- спуск любых сточных вод, купание, водопой скота. |
| Границы II-III пояса Регламенты хозяйственной деятельности | В соответствии с методиками гидрогеологических условий, согласованных с санитарно-эпидемиологической служ-бой. Запрещено: - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов и разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, минеральных удобрений, накопителей промстоков; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассинизации, животновод-ческих и птицеводческих предприятий; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубок леса главного пользования. | На водотоках - по специальному расчету; На водоемах: - по акватории во все сторо-ны от водозабора на рас-стоянии 3-5 км; - от уреза воды в зависимости от рельефа от 500 до 1000 м. Запрещено: - отведение сточных вод; -рубок леса главного пользования; - использование химикатов; - расположения стойбищ и выпас скота. Использование для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли лишь в установленных местах. |

Месторождения полезных ископаемых

Ограничения, связанные с нормативным недропользованием и инженерно-строительными условиями, приведены в соответствии с федеральным законом № 2359-1 от 21.02.92 с изменениями и дополнениями от 22.08.2004 «О недрах». Основные требования по рациональному использованию и охране недр  включают:

-охрану месторождений полезных ископаемых от затопления обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

-предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

-соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

-предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

-предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения.

Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения

Особо охраняемые природные территории и объекты могут иметь федеральное, областное и местное значение. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов областного и местного значения регламентируется законодательством Пермского края.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности         ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны.

На территориях имеющих памятники природы и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

## 3. Комплексный градостроительный анализ территории

Комплексная оценка территории   представляет собой системный пофакторный анализ с целью выявления ее особенностей  и выделения различных по степени  благоприятности зон для различных видов освоения: градостроительного, рекреационного, сельскохозяйственного, а также для определения природоохранных территорий.

В комплексной оценке территории  проанализированы следующие факторы:

- Природные условия и ресурсы – климатические,  гидрологические, инженерно-строительные  и ландшафтные  условия,  лесные ресурсы, полезные ископаемые;

- Транспортная обеспеченность;

- Эколого-гигиеническая обстановка;

- Особо охраняемые природные территории;

- Сельскохозяйственные территории.

Результатом оценки является:

- выявление свойств территории, ограничивающих возможности ее использования для всех или отдельных видов хозяйственной деятельности;

- изыскание территориальных ресурсов для развития основных видов хозяйственной деятельности;

- предоставление, по возможности, полных достоверных сведений о территории, позволяющих административным органам оперативно принимать взвешенные и обоснованные решения по всем возникающим планировочным вопросам.

В составе графических материалов проекта представлена «Схема комплексной оценки территории»  и ряд схем, отображающих пофакторную оценку рассматриваемой территории.

Климатические ресурсы. Климат на  территории Уинского муниципального района умеренно-континентальный. Зима обычно снежная, продолжительная, лето короткое,  довольно жаркое. Средняя температура самого холодного месяца  -17,1º С, средняя максимальная температура самого жаркого месяца +25,2 ˚С. Продолжительность теплого периода 110-120 дней, вегетационного -160 дней. Среднегодовое количество осадков 557мм. Снежный покров устанавливается в первой декаде ноября, держится до третьей декады апреля, средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 сантиметров. Преобладающие направления ветра по территории южное, юго-западное и западное. Среднегодовая скорость ветра  –3,1м/с.

Для проживания населения климат рассматриваемой территории можно характеризовать как удовлетворительный. Сочетания метеорологических параметров (среднемесячная температура самого холодного и самого жаркого месяца года, среднегодовая скорость ветра, относительная влажность воздуха, слабые перепады давления) определяют удовлетворительные условия для здоровья людей. Неблагоприятным фактором является развитая метелевая деятельность.

В целях обеспечения комфортности  проживания населения при проектировании следует предусматривать соответствующую теплозащиту зданий и сооружений, обусловленную продолжительным зимним периодом с достаточно низкими температурами;  ветро- и метелезащиту от ветров западного и юго-западного направлений.

Для строительства климат не является существенным ограничением. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория района находится в 1–В строительно-климатической зоне; снеговой район – V (320 кг/м2); ветровой район- II (30 кг/м2); расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 35о С. Следовательно,  территория района ограничено благоприятна для градостроительной деятельности из-за удорожания строительства, обусловленного необходимостью повышенной теплозащиты зданий.

Для сельскохозяйственного освоения климатические условия территории ограниченно благоприятные. При учете и оценке свойств климата в сельскохозяйственном производстве наибольшее значение имеет соотношение ресурсов тепла и влаги.

Уинский район относится к благоприятной агроприродной зоне, климат района  характеризуется как умеренно-теплый и недостаточно влажный в летние месяцы. При этом агроклимат района позволяет возделывать все виды сельскохозяйственных растений, выращиваемых в Пермском крае.

При ведении сельскохозяйственного производства следует учитывать ряд отрицательных факторов климата:

- поздние весенние и ранние осенние заморозки, сокращающие период активной вегетации;

- сухость весеннего и начала летнего периодов, отрицательно сказывающихся на посевах озимых и яровых культур;

-         сильные морозы в ноябре- декабре, а также возвраты холодов после схода снега, вызывающие вымерзание озимых культур и многолетних трав;

Для рекреации территория оценивается как ограниченно благоприятная.

Умеренно-континентальный климат на территории района, создаваемый влиянием южных и западных воздушных течений, благоприятен для отдыха всех категорий населения.

Суммарный комфортный период на территории района длится в среднем 202 дня. Для летнего отдыха он продолжается  около 68 дней. В это время средние суточные температуры воздуха становятся выше +15о. Скорость  ветра имеет наименьшие средние месячные значения (2,3 - 2,7 м/с).

Зимний период отдыха продолжается в среднем 134 дня. Температура воздуха изменяется от –5 до –15о. Погода - умеренно-морозная, снежная, со скоростью ветра в среднем 3,5 м/с. Устойчивый снежный покров до 80 см способствует развитию зимних видов спорта.

Соотношение зимнего и летнего комфортных периодов обуславливает возможность строительства на  рассматриваемой территории капитальных учреждений отдыха  круглогодичного действия.

Водные ресурсы. Гидрография района предоставляет достаточную обводненность для сельскохозяйственного и промышленного освоения территории. Главная водная артерия Уинского района – река Ирень (левый приток реки Сылвы) образует в совокупности со своими притоками хорошо развитую гидрографическую водную сеть. Реки района - типичные  равнинные, со всеми характерными для них чертами. В питании рек преимущественное значение имеют талые воды. По характеру водного режима относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и длительной, устойчивой зимней меженью.

Распределение речной сети крайне неравномерно. На площади развития терригенных образований она имеет густоту 0,2 км/кв. км; на площади карстующих пород – 0,09 км/кв. км.

Наиболее крупные притоки реки Ирень – реки Сып, Аспа, Телес. На юго-западе района находятся верховья реки Тулвы. Кроме рек на территории Уинского района насчитывается более 100 родников и ручьев, питающих реки, озера, пруды. В настоящее время  пруды промышленного значения не имеют. Они являются местом отдыха населения, гнездования дикой водоплавающей птицы, рыболовства, реже - рыборазведения. Небольшие искусственные водоемы сооружают также для обеспечения водопоя скота и в противопожарных целях.

Химический состав речных вод, в основном, зависит от литологических пород, слагающих площади водосбора. В пределах площади развития карбонатно-терригенных отложений преобладают гидрокарбонатно-кальциевые (магниевые и натриевые) воды с минерализацией 0,3-0,4 г/л, на площади развития карбонатно - сульфатных иренских отложений воды имеют  сульфатно-кальциевый состав с минерализацией 1,1-2,2 г/л.

Обеспеченность поверхностными водными ресурсами.

Условия водообеспечения территории зависят от величины возможного водоотбора из стока рек и расстояния от водного источника.  Исходя из этих факторов, выделяются благоприятные и неблагоприятные районы.

Благоприятными по обеспеченности поверхностными пресными водами считаются территории с водоотбором  более  5-8 м3/сек  и примыкающие к источнику водоснабжения на ширину до 10 км. Ограниченно благоприятными  и условно-благоприятными являются территории с возможным водоотбором от 5 до 1 м3/сек и находящиеся от водного источника на расстоянии от 10 до 30 км. Водоотбор из живого тока рек с минимальными среднемесячными расходами воды 95 % обеспеченности менее 1м3/с исключен.

На территории Уинского района  крупные водотоки отсутствуют. Район относится к территориям неблагоприятным по обеспеченности поверхностными водами. По величине запасов водных ресурсов для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения реки района могут использоваться только при условии регулирования стока.

Водные объекты района могут широко использоваться для организации отдыха населения. Наиболее благоприятная ситуация  для рекреации складывается  на левобережье и вдоль р. Ирень.

Обеспеченность подземными водными ресурсами.

Территория Уинского района входит в состав гидрогеологической области карстовых вод Уфимского плато и Камской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. Подземные воды на исследуемой территории приурочены к аллювиальным песчано-гравийно-галечниковым образованиям четвертичной системы и пермским отложениям.

Артинско-филипповский водоносный горизонт имеет небольшое распространение в восточной части района. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевого типа с минерализацией 545-824 мг/л, общая жесткость 7.6-8.7 мг-экв/л. Воды пригодны для питьевых и технических нужд. Воды с глубин более 120 м можно использовать для бальнеологических целей. Для водоснабжения здесь возможен каптаж крупных родников и бурение одиночных скважин, производительностью до 1-3 л/сек.

Район распространения иренского гипсово-ангидритового водоносного комплекса не располагает подземными водами, удовлетворяющими требованиям для питьевых вод. Для их использования необходимо опреснение и смягчение.

Соликамский водоносный горизонт развит вдоль западной окраины Уфимского плато, выходит на поверхность в виде узкой полосы. Распространение водоносности неравномерно по площади. Подземные воды соликамского горизонта вскрыты скважинами на глубинах от 1.4 до 40 м с дебитами 0.5-5.71 л/сек, удельный дебит от 0.02 до 1.85 л/сек. Могут использоваться для водоснабжения небольших населенных пунктов и предприятий. Возможен каптаж родников, проходка колодцев, бурение скважин.

Подземные воды шешминского водоносного комплекса являются основным источником водоснабжения в западных частях района и могут использоваться для водоснабжения путем устройства водозаборов из одиночных скважин производительностью до 1.5-2.5 л/сек. Воды, в основном, напорные. Водообильность пород и ресурсы подземных вод возрастают в приречных участках за счет инфильтрации речных вод. Поэтому водозаборы, особенно для централизованного водоснабжения, целесообразно изыскивать в приречных зонах.

Химический состав вод шешминского комплекса характеризуется значительной изменчивостью. В зоне активного водообмена преобладают гидрокарбонатно-кальциевые воды с минерализацией до 0.5 г/л, реже до 1 г/л и жесткостью до 7 мг-экв/л. С глубиной минерализация возрастает, они становятся сульфатными.

Хозяйственно-питьевые и технические подземные воды на территории района представлены Уинским месторождением пресных подземных вод и водозабором Аспа. Уинское месторождение эксплуатируется МУП Уинское ЖКХ, запасы категории В – 1 тысячи куб. м/сутки. Водозабор реки Аспа работает на неутвержденных запасах, эксплуатируется ООО «Нива».

Минеральные воды. По данным Управления по недропользованию по Пермскому краю на территории Уинского района месторождения минеральных вод на балансовом учете не состоят. Тем не менее, геолого-гидрогеологическая обстановка позволяет утверждать, что поиски скважин минеральных вод бальнеологического значения различной глубины на территории Уинского района перспективны. В районе Уфимского плато с увеличением глубины залегания филипповского водоносного горизонта до 100-120 м и в связи с погружением его под сульфатные породы иренского горизонта минерализация устойчиво повышается до 3 г/л и более, состав воды сменяется на сульфатно-хлоридный. Нередко воды обогащены сероводородом. Такие воды вскрыты структурными скважинами в с. Суда, с. Чайка.

Инженерно-строительные условия. Оценка инженерно-строительных условий проводится на основе анализа следующих факторов:

- геологическое строение территории;

-развитие опасных физико-геологических и техногенных явлений и   процессов;

-наличие и местоположение месторождений полезных ископаемых.

Территория Уинского района относится к Предуральской возвышенно-всхолмленной равнине, расчлененной долинами рек. Максимальные абсолютные отметки достигают 400 м в западной части района, относящейся к Тулвинской возвышенности, тогда как в центральной и восточной частях района абсолютные отметки не превышают 220-280 м. Минимальные абсолютные отметки — 155-160 м — приурочены к долинам рек. Относительное превышение над долинами рек составляет 100-150 м.

Река Ирень разделяет территорию района на две части — западную и восточную. Западная часть района (левобережье р. Ирень) характеризуется наличием густой речной сети. Водораздельные пространства здесь невелики, с мягкими очертаниями и плавными переходами в долины рек. Правобережная (или восточная часть) относится к Иренскому карстовому району. Здесь характерной особенностью рельефа является широкое проявление карстовых форм и чрезвычайно слабое развитие речной сети. Водоразделы плоские и местами холмистые. Долины рек узкие и глубокие. Склоны рек обычно крутые с обнажением коренных пород. Переход водоразделов в долины рек, как правило, резкий. Рельеф правобережной части района сильно осложнен карстовыми формами.

На территории района  можно выделить несколько инженерно-геологических районов, характеризующихся общностью геоморфологических, геологических, гидрологических и грунтовых условий – водоразделы, пологие и крутые склоны водоразделов и долины рек. В долинах рек в свою очередь выделены надпойменные террасы и поймы.

К территориям благоприятным по инженерно-строительным условиям относятся   водоразделы, пологие их склоны и  надпойменные террасы рек, характеризующиеся спокойным волнистым, полого-холмистым рельефом с уклоном поверхности менее 10 % и со стоянием грунтовых вод более 2–х метров от поверхности земли.   Грунты  являются надежным основанием для различных видов сооружений.  Отсутствуют такие опасные геологические явления как оползни, карст, размывы и заболоченность. Местность хорошо проветриваема и доступна солнцу большую часть года, а затопляемость должна повторяться не чаще раза в сто лет. Освоение данных территорий не влечет дополнительных капитальных вложений. Основным мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Территории ограниченно благоприятные включают:

– территории с расчлененным рельефом, с уклонами  поверхности  от 10 до 20 %;

– территории,  с близким залеганием грунтовых вод (до 2,0 м от поверхности земли) и наличием грунтов пониженной несущей способности. Они занимают незначительную площадь  в долинах рек и располагаются на низких надпойменных террасах. Освоение их требует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод, а на участках развития ослабленных грунтов - усиления основных фундаментов зданий и сооружений.

В целом, данные территории условно благоприятные для всех видов освоения. В комплекс мероприятий по благоустройству (в зависимости от функционального назначения) могут быть включены следующие мероприятия: мелиорация, вертикальная планировка.

Территории неблагоприятные для строительства включают:

– крутые склоны водоразделов, где уклоны поверхности  преимущественно превышают 20 % и имеют место процессы оврагообразования.  Освоение указанных территорий требует большого объема работ по вертикальной планировке.

– поймы рек, затопляемые паводковыми водами, заболоченные, с близким залеганием уровня грунтовых вод и наличием слабых грунтов. Освоение их требует проведения инженерных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод, осушению и защите от затопления;

- территории, расположенные в зонах развития активного карста. При освоении закарстованных территорий для определения степени ее  карстовой устойчивости строительству  должны  предшествовать специальные изыскания на карст. При строительных работах на закарстованных территориях необходима тщательная организация отвода поверхностного стока.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению. В соответствии с законом «О недрах» - это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

Таким образом, наиболее благоприятные территории для строительства находятся на левобережной (от р. Ирень) части района. Естественным основанием фундаментов возводимых здесь зданий служат аллювиальные отложения надпойменных террас (в долинах рек), делювиальные суглинки, глины и коренные породы – песчаники, аргиллиты, известняки и др. (водораздельные пространства). Уклоны поверхности не превышают 10%, грунтовые воды залегают ниже глубины заложения фундаментов (больше 2 м от поверхности). В пределах данной территории встречаются отдельные участки ограниченно благоприятные для строительства с близким залеганием грунтовых вод (пойменные террасы рек), просадочные грунты (первого типа) и овраги глубиной до 10 м.

– инженерно-геологические условия в правобережной части района осложнены широким развитием карстовых явлений. При освоении закарстованных территорий строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст (с. Суда, д. Усановка, с. Чайка, с. Воскресенское, д. Барсаи, д. Иштеряки). При проектировании зданий повышенной этажности на данных территориях необходимо пользоваться рекомендациями по строительству зданий и сооружений в карстовых районах.

Таблица 3.1.- Характеристика природных и планировочных условий территорий по степени благоприятности для жилищного строительства

| Природные и планировочные факторы | Категории территорий |
| --- | --- |
|  | благоприятные | Ограниченно благоприятные | неблагоприятные |
| Рельеф | Уклон поверхности от 0,5 до 10% | Уклон поверхности менее 0,5% и от 10 до 20%, а в горных местностях до 30% | Уклон поверхности свыше 20%, а в горной местности свыше 30% |
| Грунты | Допускающие устройство фундаментов зданий и сооружений обычного типа при расчетном сопротивлении от 1,5 кг/см2 и более (пески, суглинки, глины, лёсс непросадочный) | Требующие устройства фундаментов усиленного типа при расчетном сопротивлении в пределах от 1 до 1,5 кг/см2 (пески, суглинки, глины, лёсс непросадочный и др.) | Требующие устройства фундаментов усиленного типа при расчетном сопротивлении менее 1кг/см2 и макропористые просадочные грунты |
| Гидрогеологические условия | Залегание безнапорных водоносных горизонтов на глубине не более 3м; не требуется понижения уровня грунтовых вод и устройства гидроизоляции | Залегание безнапорных водоносных горизонтов на глубине от 1 до 3м от поверхности; требуется понижения уровня грунтовых вод и устройства сложной гидроизоляции | Залегание водоносных горизонтов на глубине менее 1м от поверхности |
| Затопляемость | Незатопляемые или затопляемые не чаще, чем один раз в 100 лет (обеспеченность 1%) | Расположенные между линиями затопления паводками, повторяющимися один раз в 100 лет (1% обеспеченности) и 1 раз в 25 лет (4% обеспеченности) с наивысшим горизонтом высоких вод не более 0,6 м над уровнем земли | Затопляемые 1 раз в 25 лет и чаще (4% обеспеченности и более), а так же расположенные в нижнем бьефе крупных водоемов и подвергающиеся опасности затопления при разрушении плотины или дамбы с катастрофическими последствиями |
| Заболоченность | Заболоченность отсутствует. Осушение территории возможно простейшими способами | Требуются специальные работы по осушению. Торфяники слоем менее 2м | Значительная заболоченность грунтового питания, трудно осушаемая. Торфяники слоем более 2м |
| Овраги | Незначительные числом, неглубокие (до 3м) овраги с пологими склонами. Роста оврагов не наблюдается | Недействующие овраги с крутыми склонами глубиной 10м. Оврагообразование слабое, на небольшой площади | Интенсивное оврагообразование. Стабилизировавшиеся овраги с крутыми склонами глубиной свыше 10м |
| Оползни | Оползни отсутствуют | Отдельные оползневые склоны, требующие укрепления | Многочисленные оползневые склоны, требующие укрепления |
| Размыв берегов водотоков и водохранилищ | Размыв отсутствует | Размыв и переработка берегов в ряде мест; зона переработки не превышает по ширине 10м | Реки с блуждающими руслами, значительное распространение размыва и переработки берегов; зона переработке превышает 10м по ширине |
| Карст | Карст отсутствует | Незначительное число неглубоких воронок затухшего карста | Значительное число воронок активного карста глубиной более 10м. Наличие в пределах территории подземных пустот |
| Ветры | Хорошо проветриваемые и защищенные от сильных вредоносных ветров и бурь или допускающие устройство ветрозащитных зеленых зон. Расположенные с наветренной стороны по отношению к источникам сильного загрязнения атмосферы | Замкнутые котловины с длительным застоем воздуха и участки, не защищенные от сильных и вредоносных ветров и бурь. Расположенные с подветренной стороны по отношению к источникам сильного загрязнения атмосферы, но за пределами санитарно-защитных зон | Расположенные в пределах санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и других источников сильного загрязнения атмосферы |
| Инсоляция | Нормально инсолируемые в течение всего года | Сильно затенены горами и холмами (не более половины нормальной продолжительности инсоляции) | Неинсолируемые в течение всего года |

Леса. Уинский район относится к группе многолесных, средняя лесистость на 01.01.2008 составила 56,8%. Общая площадь лесов района - 91 537 га, в том числе   покрытые лесом земли 88 304 га.

На  группу лесов, имеющих защитное значение, приходится 2 294га или 2,5% от общей площади лесов Уинского района. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций. Могут использоваться в рекреационных целях.

Эксплуатационные леса занимают площадь 89 243га, что составляет 97,5% от общей площади лесного фонда района. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Основу древостоя составляют хвойные (ель и пихта) и мелколиственные породы, главным образом береза. По возрастной структуре леса распределяются следующим образом: 18,7% молодняки, 48,9% средневозрастные,  16,4% приспевающие, 15,9% спелые и перестойные. Анализ возрастной структуры лесного фонда показывает существенное преобладание средневозрастных насаждений и малый размер эксплуатационного фонда, что является следствием переруба лесосеки в прошлом.

Лесопатологическое обследование и сплошные санитарные рубки лесов Уинского района проводятся ежегодно. В последние годы можно говорить о сбалансированности проведения лесовосстановительных мероприятий и рубок главного пользования, что позволяет отнести  Уинский муниципальный район к территориям благоприятным по условиям восстановления лесосырьевых ресурсов.

В настоящее время на территории района не должна вестись активная лесоэксплуатационная политика, лесные ресурсы рекомендуется использовать только для местного потребления, но в длительной перспективе, когда средневозрастные насаждения перейдут в разряд спелых, состояние лесного фонда станет благоприятно для развития всех видов лесопользования.

Особо охраняемые природные территории. На  01.01.2008г на территории Уинского района находятся 5 ООПТ регионального значения Уинского района: «Белое болото», «Малиновый хутор», «Уинское болото», «Чаечное озеро», биологический памятник  природы «Усановский». Кроме того, на территории Уинского района расположены  Уинский  биологический охотничий заказник регионального значения и  три ООПТ местного значения: Воскресенское болото, Уинская пещера и историко-природный комплекс «Уинский парк».

Сложившаяся в Уинском районе сеть ООПТ,  является существенным фактором повышения устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке. Площадь всех особо охраняемых территорий  Уинского района более 44 тыс. га, что составляет примерно 28 %  от общей площади района, но при этом 86 % общей площади  ООПТ  приходится  на Уинский  биологический охотничий заказник, который является узкоспециализированным, под охраной здесь находится только небольшая часть биоты - охотничье-промысловая фауна. Площадь остальных 8 ООПТ составляет лишь 14 %  общей площади ООПТ или около 4 %  площади района.

Все охраняемые территории Уинского района в той или иной степени подвергаются антропогенным воздействиям. Основными факторами такого воздействия являются: рекреация,   влияние автодорог, традиционные виды деятельности местного населения (собирательство, сенокошение и выпас скота на территории ООПТ) и сочетание перечисленных факторов.

Несмотря на то, что в Уинском муниципальном районе, по сравнению с другими районами Пермского края,  сложилась наиболее благоприятная природоохранная обстановка, для поддержания экологического баланса территории необходимо дальнейшее развитие системы ООПТ. Тем более, что здесь имеются участки ценных малонарушенных ландшафтов, перспективных для создания охраняемых территорий.

Сельскохозяйственные территории. По природно-климатическим и почвенным характеристикам «Схемой территориального планирования Пермского края» выделено 5 природно-сельскохозяйственных зон, различающихся по степени благоприятности для сельскохозяйственного производства. Уинский муниципальный район можно отнести к IV зоне – благоприятной. Агроприродный потенциал зоны составляет 75-80 баллов. Бонитет почв находится в пределах 70-80 баллов.

Почвенный покров Уинского района, расположенного в 2-х лесорастительных зонах,  характеризуется значительным разнообразием. Западная часть Уинского района относится к зоне дерново-подзолистых почв, восточная часть – к  зоне Кунгурской лесостепи.

В процентном отношении преобладают дерново-подзолистые почвы. На них приходится почти 36 % всей территории. Серые лесостепные почвы занимают в районе 31 % площади. На долю оподзоленных черноземов, распространенных на правобережье реки Ирень приходится около 4 % площади. Почвы пойменно-аллювиального типа, занимающие примерно 7 %, приурочены к центральной пойме. Почвы болотного типа имеют незначительное распространение в долинах рек (2 %). Смытые почвы крутых склонов и намытые почвы занимают 16 % почв в районе. Доля почв дерново-карбонатного типа составляет примерно 4 %. Почвы дерново-глеевого типа, занимающие 1 %, встречаются небольшими участками в долинах рек.

Наиболее высокое естественное плодородие у темноцветных почв, представленных серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами. Таким образом, наиболее благоприятные для развития сельскохозяйственного производства почвенные условия складываются в центральной и  юго-восточной частях района, где сосредоточены  наиболее плодородные земли. По условиям рельефа и наличию активного карста более благоприятные территории для строительства сельскохозяйственных объектов  и механизированной обработки земель находятся в западной части района,  на левобережье р. Ирень. Ведение сельскохозяйственного производства на территории Уинского муниципального района осложняется наличием массивов Гослесфонда, и концентрацией мелких нефтяных месторождений.

В структуре земельного фонда  района земли сельскохозяйственного назначения составляют 77350га или 49,7%, из них 50466га занимают сельскохозяйственные угодья (65,2% земель данной категории). В перспективе развития агропромышленного комплекса района расширение площадей сельскохозяйственных угодий не целесообразно. В районе имеется значительный потенциал увеличения объёмов сельскохозяйственной продукции за счёт освоения закустаренных, брошенных земель, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а также продуктивности в животноводстве посредством внедрения в агропромышленном комплексе современных, высокоэффективных агротехнических приёмов.

Оценка территории Уинского района (по рельефу, типам почв, степени закарстованности, и проч.) для сельскохозяйственного использования  представлена в таблице 3.2.

Эколого-гигиеническая обстановка. Уинский муниципальный  район в 2007г по уровню антропогенной нагрузки занял 32 место из 48 муниципальных образований Пермского края.

Вся территория Уинского района относится к наименее загрязненным территориям Пермского края, ввиду отсутствия развитой промышленности и наличия значительных лесных площадей. Район относится к группе многолесных, средняя лесистость на 01.01.2008 составила 56,8%. 28% территории района занимают ООПТ. Промышленное производство в Уинском районе представлено в основном пищевой, лесной, деревообрабатывающей и нефтедобывающей отраслью.

В 2007году Уинский район участвовал во всероссийском конкурсе «Экологически чистые районы (территории)». По результатам показателей 2005-2006гг  район был признан экологически чистой территорией и внесен в реестр экологически чистых территорий России.

Таблица 3.2.- Оценка территории Уинского района для сельскохозяйственного использования.

| Территория | Рельеф | Типы почв | Наличие карста | Общая оценка территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-западная часть Уинского района с.Верхний Сып, п.Первомайский, с.Ломь. | увалисто-холмистый, преобладают склоны 5-15о, широкое развитие овражно-балочной системы | Преобладание дерново-слабоподзолистых и дерново- среднеподзолистых почв. |  | ограниченно благоприятная для с/хозяйственного освоения, механизация осложнена мелкой контурностью пахотных участков, большие массивы Гослесфонда |
| Западная часть Уинского района с.Аспа, д.Б.Ась, д.М.Ась, д.Б.Усекай, д.М.Усекай, д.Мизево, д.М.Аспа. | холмистый рельеф, сильно изрезанный долинами рек и логами, между которыми расположены пахотные участки, нередко на склонах 6-12о | Преобладание дерново-слабоподзолистых и дерново- среднеподзолистых почв. Большое количество почв ОБС |  | ограниченно благоприятная для с/хозяйственного освоения, механизация осложнена мелкой контурностью пахотных участков, наличием массивов Гослесфонда |
| Юго-западная часть Уинского района д.Сосновка, д.Красногорка. | Увалисто-холмистый рельеф, изрезанный сетью мелких речушек | Преобладание дерново-слабоподзолистых и дерново- среднеподзолистых почв. |  | в целом благоприятная для с/хозяйственного освоения, рельеф не представляет затруднений для механизированных работ. |
| Северная и центральная часть Уинского района с.Уинское, д.Чесноковка, д.С.Сып, с.Н.Сып. | Северная часть Уфимского плато, сильно расчлененная долинами рек Сып и Аспа. Левые берега рек крутые, сильно эродированные, правые более пологие | Распространены серые лесостепные почвы, дерново-подзолистые, пойменные. Встречаются болотные типы почв | закарстованы, осрбенно в приречных районах. Распространены карстовые воронки, заболоченные впадины, озерные котловины. | Ограниченно благоприятная. Основная часть территории пахотнопригодна, ограничения вносят карстовые участки и наличие лесов Гослесфонда, ООПТ |
| Южная часть Уинского района населенные пункты: д.Кочешовка, д.Шомагулы, д.Козловка, д.Каменка, д.Салакайка | Рельеф холмистый, расчлененный речной сетью. Широко развита овражно-балочная система | Преобладают серые почвы Кунгурской лесостепи и дерново-среднеподзо-листые почвы | Зона интенсивного карста | Ограниченно благоприятная для с/хозяйственного освоения, ограничения вносят карстовые участки и наличие лесов Гослесфонда |
| Северо-восточная часть Уинского района: населенные пункты: с. Суда, д.Луговая, д.Михайловка, д.Усановка. | Рельеф волнистый; склоны до 5о, водораздельные пространства и пойма р. Ирень. | Преобладают серые лесные почвы, встречаются дерново-подзолистые почвы, оподзоленные черноземы, пойменные почвы. | Зона активного карста, многочисленные карстовые воронки | ограниченно благоприятна для с/хозяйственного освоения, механизация осложнена наличием карста. |
| Юго-Восточная часть Уинского района населенные пункты: д.Салаваты, д.Екатериновка д.Иштеряки, с.Воскресенское, д.Губаны, д.Грибаны, д.Телес, д.Усть-Телес. | Слабоволнистый, водораздельные плато ровные, склоны различной экспозиции не превышают 5о. | Преобладают серые лесостепные почвы. Встречаются дерново-подзолистые почвы, оподзоленные черноземы. В приречных частях, на склонах - дерново-карбонатные. | Зона активного карста, многочисленные карстовые воронки | ограниченно благоприятна для с/хозяйственного освоения, механизация осложнена наличием карста. |

По данным экологической экспертизы, проведенной КГУ «Аналитический центр» в 2005году, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)  на территории населенных пунктов Уинского района изменяется в пределах от 1,7 до 2,1, что соответствует низкому уровню загрязнения. Водные объекты Уинского района также имеют низкий уровень антропогенного загрязнения. Показатель качества воды (ИЗВ) в реках Нижнесыповского, Аспинского и Ломовского сельских поселений находится в интервале от 0,17 до 0,53, что соответствует 1–2 классу качества воды («очень чистая» и «чистая» вода). На территории Воскресенского, Уинского, Чайкинского и Судинского поселений качество воды соответствует разряду «умеренно загрязненная» (ИЗВ= 1,18-2,36).

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка в районе остается стабильной. Уровень γ - фона регистрируется в пределах естественного.

Транспортная обеспеченность территории. Степень обеспеченности территории транспортом оценивается в зависимости от вида транспорта, технической категории и ширины зоны влияния транспортной магистрали.

Благоприятными для промышленного и жилищного строительства считаются железнодорожные магистрали и автомобильные дороги I-II категорий, ограниченно благоприятными - автомобильные дороги III-IV категории, неблагоприятными - автомобильные дороги V  категории.

Средняя густота железных дорог общего пользования в Пермском крае имеет хорошие показатели, однако железнодорожным сообщением охвачены далеко не все муниципальные образования края. Территория Уинского района не имеет непосредственного выхода на систему железнодорожного транспорта Пермского края. Ближайшими станциями являются Чернушка (удаленность районного центра села Уинского от станции составляет 70 км.) и Кунгур (удаленность от села Уинского - 100 км.).

На территории Уинского муниципального района в настоящее время  нет автомобильных дорог I-II  категорий. Каркас автодорожной сети района формируют региональные дороги и муниципальные дороги общего пользования III- IV категорий, соединяющие населенные пункты с районным центром, административными центрами поселений и осуществляющие выход за пределы муниципального района.

Общая протяженность региональных автодорог, проходящих по территории Уинского района, составляет 60,17 км, все автодороги имеют асфальтобетонное покрытие и относятся к III категории. Протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет 146,117 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 41,3 км (28,3%), с гравийным покрытием – 104,817 км (71,7%). Плотность автодорожной сети общего пользования с твердым покрытием – 132,63 км на 1000 кв. км территории.

Таким образом, территорию Уинского муниципального района по транспортной обеспеченности можно рассматривать как  «ограниченно благоприятную».

# Footnotes

Коротаев Н. Почвы Пермской области. Пермское книжное издательство. 1962.