ООО «С-Проект»

Проект планировки и проект межевания

территории с. Уинское

Уинского сельского поселения

Уинского муниципального района

Пермского края

Том 2. Материалы

по обоснованию проекта

Екатеринбург

2017г.

Оглавление

Введение	3

1.Общие сведения	5

1.1 Положение и особенности размещения территории	5

1.2 Климат	5

1.3 Рельеф и геологическая характеристика	6

1.4 Гидрография и гидрогеологические условия	6

1.5 Полезные ископаемые	6

1.6 Особо охраняемые территории	7

1.7 Состояние окружающей среды	7

2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории	8

2.1 Планировочная структура территории	8

2.2 Население	8

2.3 Анализ состояния жилищного фонда	8

2.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	8

2.5 Транспортная инфраструктура	8

2.6 Инженерная инфраструктура	9

2.7 Инженерная подготовка территории	9

3. Информация об ограничениях развития территории	10

4. Предложения по планировке территории	12

4.1 Планировочная организация территории	12

4.2 Транспортная инфраструктура	16

4.3 Прогноз численности населения	18

4.4 Жилищное строительство	18

4.5 Социально-бытовое обслуживание населения	19

4.6 Инженерная инфраструктура	21

4.6.1 Водоснабжение	21

4.6.2. Водоотведение	23

4.6.3. Теплоснабжение	24

4.6.4. Газоснабжение	26

4.6.5. Электроснабжение	27

4.6.6. Санитарная очистка	30

4.7 Инженерная подготовка территории	31

4.8 Охрана окружающей среды	32

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	32

6. Основные технико-экономические показатели	35

# Введение

Проект планировки территории с. Уинское выполнен ООО «С-Проект» в рамках выполнения контракта от 03.06.2017 г., заключенного с Администрацией Уинского муниципального района

При разработке проекта учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Пермского края, Генерального плана Уинского сельского поселения, Правил землепользования и застройки Уинского сельского поселения.

Нормативные акты, использованные при подготовке проекта планировки территории:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.2015г. № 244-ФЗ);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ № 150 от 29.10.2002 г.;

- Норматив градостроительного проектирования «Планировка территории для размещения линейных объектов», утвержденный Приказом Министерства регионального развития Пермского края в 2012 г.;

- Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;

- Федеральный закон от 21.12.2004  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 11.02.-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология актуализированная версия СНиП 23-01-99»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31.02.2001»;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31.01.2003»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42.01.2002»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

# 1.Общие сведения

## 1.1 Положение и особенности размещения территории

Проектируемая территория площадью 50,78 га расположена в южной части с. Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края.

Территория проектирования полностью располагается в границах населенного пункта с. Уинское.

Участок ограничен: на северо-западе – территорией кладбища, на севере – участками сложившейся жилой застройки, на северо-востоке – территорией свинофермы, на востоке, юге и западе – древесно-кустарниковой растительностью.

Восточнее, южнее и западнее проектируемой территории располагаются неразграниченные участки, предназначенные для перспективной жилой застройки.

Согласно Правилам землепользования и застройки Уинского сельского поселения, проектируемый участок располагается на территории зон Ж-1 – Зона жилой застройки усадебного типа, ОДК – общественно-деловая зона комплексная, Р-1 – зона озеленения общего пользования.

Проектируемый участок с улично-дорожной сетью города связывают ул. Искринская с усовершенствованным покрытием, а также дороги с грунтовым покрытием.

## 1.2 Климат

Климат проектируемой территории умеренно-континентальный, с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, теплым летом.

Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым – июль. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать –50°С, максимум летом +38°С. По данным метеостанции Чернушка, средняя многолетняя температура самого холодного месяца –17,1°С, самого жаркого +25,2°С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накопление снега идет в начале зимы. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 см. Почва промерзает в среднем на глубину 68–76 см. Разрушение устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады апреля.

Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0о. Этот переход весной происходит в начале–середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 557 мм. За период с апреля по октябрь выпадает 393 мм, за холодный период (ноябрь–март) – 164 мм, максимальный слой суточных осадков (90 мм) приходится на теплый период. Средняя годовая относительная влажность воздуха в Уинском сельском поселении составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%.

Среднегодовая скорость ветра достигает 3,1 метра в секунду. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости ветра приобретают с октября по февраль. Преобладающее направление ветра – южное и юго-западное.

## 1.3 Рельеф и геологическая характеристика

Проектируемая территория имеет общий уклон от южной части к северной. Максимальная высотная отметка составляет 212,79 м, минимальная – 178,86 м. Перепад высот 33,93 м, общий уклон по участку – 54,05‰.

Рельеф умеренный, территория является благоприятной для застройки, однако при этом здания следует размещать вдоль горизонталей и применять дома точечного типа, а также особые приёмы застройки с террасированием поверхности и ступенчатой застройкой.

В западной части участка имеется овраг с максимальным уклоном 435,0 ‰. Территория оврага неблагоприятна для размещения жилых зданий.

Проектируемая территория расположена в пределах расчлененной равнины Среднего Прикамья, в основных пределах соответствует Пермско-Башкирскому своду.

Слагающие равнину геологические породы относятся к континентальной красноцветной верхнепермский формации.

## 1.4 Гидрография и гидрогеологические условия

На проектируемой территории отсутствуют гидрографические объекты.

Территория Уинского сельского поселения входит в состав гидрогеологической области карстовых вод Уфимского плато и Камской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. Подземные воды приурочены к породам всех описанных выше стратиграфических подразделений.

Сложные гидрологические условия в поселении ограничивают возможность использования подземных вод для водоснабжения населенных пунктов. Для водоснабжения с.Уинское в настоящее время используется водозабор Фомино, находящийся в Аспинском сельском поселении

## 1.5 Полезные ископаемые

В соответстви с Генеральным планом Уинского сельского поселения, в границах проектируемой территории отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

## 1.6 Особо охраняемые территории

В соответстви с Генеральным планом Уинского сельского поселения, вдоль северной и западной границы проектируемой территории проходит часть территории государственного природного биологического заказника «Уинский».

Режим охраны государственного природного биологического заказника «Уинский» установлен приказом Главного управления природопользования от 21 марта 1997 г. № 22 «Об утверждении положения о государственных природных заказниках областного значения: "Тулвинский", "Ирмиза", "Октябрьский", "Березниковский", "Уинский". Запрещены следующие виды хозяйственной деятельности:

- охота;

- рубки леса в местах расположения глухариных токов (по мере выявления) в соответствии с Правилами рубок главного пользования в лесах Урала, 1993 г.;

- применение ядохимикатов в лесном и сельском хозяйстве;

- взрывные работы;

- устройство свалок бытовых и промышленных отходов;

- скашивание трав, зерновых и других пропашных культур по технологии, ведущей к гибели охотничьих животных;

- распашка земель;

- осушение болот.

## 1.7 Состояние окружающей среды

На территории с. Уинское основными источниками загрязнения являются котельные, предназначенные, в основном, для отопления объектов социальной сферы, работающие на газе и, как правило, не имеющие очистных сооружений.

Одним из основных источников загрязнения в с. Уинское продолжает оставаться автомобильный и самоходный транспорт, что приводит к увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере.

Масса выбросов ЗВ в атмосферу имеет тенденцию к постоянному. При этом количество предприятий, декларирующих выброс по формам госстатотчетности, остается практически неизменным в течение всего анализируемого периода.

Проектируемая территория относится к территориям с наименее загрязненной атмосферой, ввиду отсутствия опасных промышленных производств.

Восточная часть проектируемой территории располагается в санитарно-защитной зоне действующей свинофермы, а часть западной территории – в санитарно-защитной зоне кладбища.

Выбросы от свиноферм характерны не только запахом, но и высоким содержанием аммиака, сероводорода, аллергенов, промышленной пыли и золы, а также летучими органическими соединениями. Санитарно-защитная зона свинофермы, приведенная в настоящем проекте, является нормативной. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен.

# 2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории

## 2.1 Планировочная структура территории

На период разработки проекта планировки территория проектируемого участка не освоена. Имеется улица Искринская, связывающая территорию участка с улично-дорожной сетью с. Уинское.

## 2.2 Население

На территории проектируемого участка отсутствует постоянно проживающее население.

По Генерального плана Уинского сельского поселения, в Уинском сельском поселении в 2016 г. проживало 5404 человека. К 2021 году прогнозируется рост численности населения на 5,8%, а к 2036 году – на 17%.

Население в трудоспособном возрасте составляет 53,3% от общей численности, старше трудоспособного – 25%, младше трудоспособного – 21,7%. Доля детей от 3 до 7 лет составляет 7,4%, детей от 7 до 15 лет – 10,5%, детей от 15 до 17 лет включительно – 4,5%.

В Уинском сельском поселении демографическая ситуация характеризуется положительно, несмотря на отрицательную динамику изменения численности по Кунгурскому району в целом. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются: превышение уровня рождаемости над уровнем смертности, положительный уровень миграционного сальдо.

## 2.3 Анализ состояния жилищного фонда

На период разработки проекта планировки территория участка еще не застроена.

## 2.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

На период разработки проекта планировки территория участка не освоена.

## 2.5 Транспортная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория освоена частично – по северной и западной границе проектируемого участка проходит автомобильная дорога общего пользования местного значения Уинское-Кочешовка (улица Искринская) с асфальтовым покрытием, которая связывает территорию с застроенной частью с. Уинское.

Также по проектируемой территории проходят дороги с грунтовым покрытием.

## 2.6 Инженерная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория освоена частично. В северо-западной части территории проходит воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ. По южной части участка проходит подземный кабель связи ООО «Ростелеком».

## 2.7 Инженерная подготовка территории

На период разработки проекта планировки территория не освоена. Инженерная подготовка не осуществлялась.

Ливневые стоки с территории направляются неорганизованным потоком с южной части в северную.

# 3. Информация об ограничениях развития территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

На проектируемой территории выявлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Для ЛЭП 10кВ устанавливается охранная зона на расстоянии 10 метров по обе стороны от крайних проводов согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Охранные зоны линий связи выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 метра (3 метра) согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

- Нормативный размер санитарно-защитной зоны от свиноферм мощностью до 4 тыс. голов составляет 300 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Нормативный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Режим охраны государственного природного биологического заказника «Уинский» изложен в разделе 1.6.

На проектируемой территории планируется размещение объектов местного значения, от которых устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Для ЛЭП 10кВ с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов, устанавливается охранная зона на расстоянии 5 метров по обе стороны от крайних проводов, для ЛЭП 0,4кВ – 2 метра, согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Для трансформаторной подстанции от ограждения устанавливается охранная зона на расстоянии 10 метров по периметру согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

- Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»;

- Контейнерные площадки для сбора ТКО должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 метров согласно СанПиН 42-128-4690-88.

- Разрыв от гаражей-стоянок вместимостью 101-300 мест до жилых домов следует принимать 35 метров, до территории детских учреждений, площадок для игр и спорта – 50 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Нормативный размер санитарно-защитной зоны от объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 составляет 100 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Нормативный размер санитарно-защитной зоны от мойки автомобилей с количеством постов от 2 до 5составляет 100 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

# 4. Предложения по планировке территории

## 4.1 Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией.

Согласно Правилам землепользования и застройки Уинского сельского поселения, проектируемый участок располагается на территории зон Ж-1 – Зона жилой застройки усадебного типа, ОДК – общественно-деловая зона комплексная, Р-1 – зона озеленения общего пользования.

В Правила землепользования и застройки Уинского сельского поселения будут внесены изменения, так как планируется перенос общественно-деловой зоны в связи с ограничениями санитарно-защитных зон, а также наряду с индивидуальной жилой застройкой усадебного типа планируется осуществлять блокированную и многоквартирную малоэтажную застройку.

Архитектурно-планировочное решение

Согласно заданию на проектирование, на проектируемой территории планируется осуществлять 3 формы застройки:

- индивидуальное жилищное строительство;

- блокированная малоэтажная застройка,

- многоквартирная малоэтажная застройка.

Главным транспортными коридором территории будут улицы Искринская и Новая 1, выходящие на существующую улично-дорожную сеть с. Уинское.

В связи с прилеганием проектируемого участка к застроенной части с. Уинское, проектом предлагается развить существующую структуру улично-дорожной сети, а также разместить индивидуальную жилую застройку как логичное продолжение существующей застройки.

В юго-западной и юго-восточной частях участка, вдоль главных транспортных коридоров, проектом предлагается размещение блокированной малоэтажной застройки и многоквартирной малоэтажной застройки.

Общественно-деловые объекты, а также зоны производственного использования запланированы в северо-восточной и западной частях участка, т.к. размещение жилья на этих территориях невозможно в связи с ограничениями, налагаемыми санитарно-защитными зонами. Также предлагается размещение детского сада в центральной части участка для обеспечения наиболее лучшей пешеходной доступности всех жителей проектируемого участка.

В западной части участка, на территории оврага, неблагоприятного для размещения жилых зданий, выделена зона озеленения общего пользования.

Проектирование улично-дорожной сети было выполнено в соответствии с нормативными показателями размеров красных линий по СП 42.13330.2011.

На территории были выделены следующие функциональные зоны:

- Зона индивидуальной усадебной застройки;

- Зона блокированной малоэтажной застройки;

- Зона многоквартирной малоэтажной застройки;

- Общественно-деловая зона;

- Зона производственного использования;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона рекреационного назначения, включающая:

- озеленение общего пользования (парки, скверы, бульвары),

- озеленение специального назначения;

- Зона общего пользования.

Социально-бытовые потребности населения проектируемой территории планируется удовлетворять как за счет объектов культурного, социального и бытового назначения, планируемых к размещению на проектируемой территории, так и за счет существующих объектов на застроенной части с. Уинское.

На рассматриваемой территории запроектированы площадки для игр детей, отдыха взрослых, а также озеленение территории общего пользования. Расчет минимального размера площадок приведен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Расчет минимального размера площадок

| Объект | Норматив, м2 на чел. | Миним. нормативная площадь, м2 | Площадь планируемая, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская игровая площадка | 0,6* | 529,2 | 1564 |
| Площадка для отдыха взрослого населения | 0,1* | 88,2 |  |
| Озеленение территории общего пользования | 6** | 5292 | 15900 |

* источник – Проект местных нормативов градостроительного проектирования Лысьвенского городского округа;

** источник – СП 42.13330-2011.

- Жилые зоны.

  - Зона индивидуальной жилой застройки и зона блокированной малоэтажной застройки

Зона индивидуальной жилой застройки – самая крупная из перечисленных выше функциональных зон. Зона включает в себя земельные участки площадью от 1430 м2 до 1580 м2, планируемые для размещения индивидуальной жилищной застройки. Рекомендуемый прием застройки – линейная двухрядная застройка. Общее количество размещаемых домов на проектируемом участке – 153.

Зона блокированной малоэтажной застройки включает в себя земельные участки площадью от 160 м2 до 870 м2, планируемые для размещения блокированной малоэтажной застройки. Рекомендуемый прием застройки – линейная двухрядная и однорядная застройка. Общее количество размещаемых домов на проектируемом участке – 17.

Здания вдоль улиц и проездов размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м (в соответствии с ПЗЗ).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ограждения земельного участка на границе с соседними участками должны быть прозрачными с целью минимального затемнения; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Принятое в проекте решение направлено на достижение максимального социального и экологического комфорта проживания населения.

  - Зона многоквартирной малоэтажной застройки.

Зона предназначена для размещения многоквартирной малоэтажной застройки, а также площадок различного назначения, объектов инженерной инфраструктуры и автомобильных парковок, предназначенных для обслуживания данной зоны. Общее количество размещаемых многоквартирных малоэтажных домов на проектируемом участке – 8.

Здания вдоль улиц и проездов размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м (в соответствии с ПЗЗ).

Организации обслуживания размещаются на первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных домов, или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей таких организаций обслуживания размещаются со стороны недворовой территории жилых домов и обеспеченных нормируемой территорией для организации парковочных мест.

- Общественно-деловая зона.

Зона предназначена для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения с целью формирования местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром функций, ориентированных на удовлетворение потребностей населения. Архитектурный стиль вновь возводимых строений должен соответствовать стилю сложившейся застройки. Максимальная этажность зданий – 4, включая подвал и мансарду. Максимальная этажность детских дошкольных учреждений – 2 этажа.

Зона включает в себя проектируемые детский сад, спортивный центр, учреждение культуры, общественно-деловые здания.

Минимальный отступ зданий от красной линии должен составлять 5 м, минимальный отступ от стен детских учреждений до красных линий – 25м (в соответствии с ПЗЗ).

Озеленение участка детского дошкольного учреждения предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории.

- Зона производственного использования

Зона предназначена для размещения производственных сооружений 4 и 5 классов опасности. Зона включает в себя пункт сервисно-технического обслуживания с автомойкой.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

В зону инженерной и транспортной инфраструктуры входит зоны размещения гаражного массива, трансформаторных подстанций, газорегуляторных пунктов, прочих инженерных объектов. Данная зона является связующим звеном всех остальных зон.

- Зона рекреационного назначения.

5.1.  Зона озеленения общего пользования.

Располагается в границах красных линий улиц, а также на территориях, не предназначенных для застройки. Предназначена для размещения зеленых насаждений, прокладки коммуникаций, размещения площадок различного назначения.

5.2. Зона озеленения специального назначения предназначена для санитарно-защитного озеленения.

- Зона общего пользования.

Данная зона является связующим звеном всех остальных зон. В зону общего пользования входит проезжая часть улиц и дорог, тротуары, разворотные площадки, площадки мусоросборников.

Структура планируемого функционального зонирования территории представлена в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 Проектный баланс территории

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 50,78 |
| 1 | Жилые зоны: |  |
| 1.1. | Зона индивидуальной усадебной застройки | 23,31 |
| 1.2. | Зона блокированной малоэтажной застройки | 1,12 |
| 1.3. | Зона многоквартирной малоэтажной застройки | 3,89 |
| 2 | Зона объектов образования | 0,42 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 2,22 |
| 4 | Зона производственного использования | 0,25 |
| 5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 0,8 |
| 5.1. | транспортные объекты | 0,58 |
| 5.2. | инженерные объекты | 0,22 |
| 6 | Рекреационные зоны: |  |
| 6.1. | Озеленение общего пользования | 1,59 |
| 6.2. | Озеленение специального назначения | 0,6 |
| 7 | Зона общего пользования, в том числе: | 16,58 |
| 7.1. | дороги | 6,66 |
| 7.2. | тротуары | 2,25 |

## 4.2 Транспортная инфраструктура

В настоящее время проектируемый участок соединяет с городом ул. Искринская с усовершенствованным покрытием, а также дороги с грунтовым покрытием.

В целях достижения связанности проектируемого участка с улично-дорожной сетью города, настоящим проектом предлагается:

- связь проектируемого участка с улично-дорожной сетью деревни осуществляется по транспортно-пешеходным улицам местного значения;

- проектирование улично-дорожной сети на основе имеющейся улично-дорожной сети с. Уинское;

- проектирование улично-дорожной сети в соответствии с нормативными размерами красных линий;

- проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;

- асфальтирование всей улично-дорожной сети проектируемой территории.

Поперечные профили проектируемых улиц представлены на «Схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта». Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011.

Отвод стоков организован путем вертикальной планировки с использованием кюветов.

Категория улиц Искринская – главная улица, категория улицы Новая 1 – основная улица в жилой застройке, ширина полос движения – 3м, число полос движения – 2. Ширина улиц Искринская и Новая 1 в красных линиях составляет 24 м (что обусловлено большим количеством инженерных коммуникаций, проходящих вдоль этих улиц).

Категория остальных улиц – второстепенная улица в жилой застройке, ширина полосы движения – 3м, число полос движения – 2. Ширина улиц в красных линиях на проектируемой территории составляет 20 м.

Общая протяженность улиц на участке 8800 м, площадь твердого покрытия составит 5,28 га. Проектом предлагается организация тротуаров шириной 1,5 м.

Общественный транспорт

На проектируемой территории планируется организация движения общественного транспорта по улице Искринская.

Необходимо строительство трех крытых остановочных пунктов. Максимальная пешеходная удаленность автобусной остановки на проектируемой территории составляет 0,5 км.

Хранение индивидуальных транспортных средств

Для постоянного хранения индивидуальных транспортных средств жителей многоквартирных домов и блокированных домов, расположенных на юго-востоке проектируемой территории, настоящим проектом предусмотрено размещение открытых парковочных мест. Количество машино-мест настоящим проектом принято равным количеству квартир. Также проектом предусмотрены гостевые парковочные места для временного хранения транспортных средств. Расчет нормативного количества машино-мест приведен в табл. 4.2.1. Проектом предлагается организация 233 парковочных мест постоянного хранения транспортных средств и 25 временных парковочных мест. Также вблизи объектов социально-культурно-бытового назначения проектом предлагается организация 164 временных парковочных мест.

Таблица 4.2.1. Расчет количества машино-мест на автостоянках малоэтажной многоквартирной застройки

| Объект | Норматив | Количество машино-мест |
| --- | --- | --- |
| Парковочные места для постоянного хранения транспортных средств | 1 машино-место на 1 квартиру | 233 |
| Временные парковочные места | 25% от количества машино-мест стоянок постоянного хранения транспортных средств | 59 |

Хранение индивидуальных транспортных средств жителей малоэтажной блокированной застройки, расположенной в юго-западной части проектируемой территории, предлагается осуществлять во встроенных гаражах, жителей индивидуальных жилых домов – на территории приусадебных участков.

Кроме того, в северо-восточной части проектируемой территории планируется размещение гаражного массива на 133 машино-мест.

Объекты автомобильного сервиса

В северо-восточной части проектируемого участка планируется размещение пункта сервисно-технического обслуживания автомобилей на 4 поста с автомойкой на 2 поста (тип и мощность объектов приведены условно, т.к. их строительство будет осуществляться за счет частных инвестиций).

Красные линии

Настоящим проектом предусмотрено установление красных линий в границах проектируемой территории.

## 4.3 Прогноз численности населения

Численность населения, размещаемого на проектируемой территории, рассчитана, исходя из предполагаемого к размещению количества домов и среднего размера домовладения. Средний размер домовладения для настоящего Проекта принят 3 чел./сем.

Расчет количества населения представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Расчет численности населения

| Вид жилого фонда | кол-во домов | кол-во квартир | численность |
| --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 8 | 8 | 192 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 5 | 6 | 90 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 1 | 5 | 15 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 10 | 4 | 3 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 1 | 2 | 6 |
| Индивидуальные жилые дома | 153 | 1 | 459 |
| ИТОГО: |  |  | 882 |

Численность населения, размещаемого на проектируемой территории составит 882 человека.

Прогноз возрастной структуры выполнен с учетом сложившейся структуры Уинского сельского поселения (по данным Генерального плана Уинского сельского поселения): население в трудоспособном возрасте составит 471 чел., старше трудоспособного – 220 чел., младше трудоспособного – 191 чел. Численность детей от 3 до 7 лет – 66 чел., детей от 7 до 15 лет – 93 чел., детей от 15 до 17 лет – 40 чел.

## 4.4 Жилищное строительство

Застройку проектируемой территории предлагается вести индивидуальными жилищными домами, блокированными и многоквартирными малоэтажными домами.

На проектируемой территории планируется расположить 153 индивидуальных жилых дома, 17 блокированных малоэтажных домов и 8 многоквартирных малоэтажных домов.

Площадь земельных участков для индивидуальной жилой застройки от 1430 м2 до 1580, площадь домов около 150 м2. Площадь земельных участков блокированной жилой застройки от 160 м2 до 870 м2.

Характеристика планируемого жилищного фонда представлена в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Наименование | Количество домов | Площадь жилищного фонда, м2 | Численность проживающих, чел. | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 8 | 6720 | 192 | 20800 |
| 2 | Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 5 | 4500 | 90 | 160-580 |
| 3 | Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 1 | 750 | 15 | 160-330 |
| 4 | Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 10 | 4200 | 120 | 170-870 |
| 5 | Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 1 | 300 | 6 | 320-370 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | 153 | 22950 | 459 | 1430-1580 |

## 4.5 Социально-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения.

Настоящим проектом выполнен расчет нормативной обеспеченности проектируемой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (см. таблица 4.5.1). Т.к. размещаемые объекты социально-бытового назначения предназначены также для обслуживания планируемых жилых зон восточнее, южнее и западнее проектируемой территории, расчет мощности таких объектов выполнялся исходя из численности населения в 2 раза превышающей расчетную численность населения проектируемой территории.

Таблица 4.5.1 Расчет потребностей жителей проектируемой территории в объектах социально-бытового обслуживания

| Наименование | Единицы измерения | Нормативная потребность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват (1-9 класс), 75% охват (10-11 класс) | 123 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% охват детей дошкольного возраста | 114 |
| Учреждения культуры | место | 140 мест на 1000 человек | 247 |
| Библиотеки | тыс.томов/ мест | 4,5 тыс.томов/ 3 читательских места на 1000 человек | 7,9/ 6 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 80 м2 общей площади на 1000 человек | 142 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га общей площади | 0,7 га общей площади на 1000 человек | 1,23 |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 м2 торговой площади на 1000 человек | 176,4 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 м2 торговой площади на 1000 человек | 318 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 мест на 1000 человек | 71 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | 13 |

На проектируемом участке планируется размещение:

- детского сада на 120 мест,

- учреждения культуры на 250 мест с библиотекой мощностью 7,9 тыс.томов,

- плоскостных спортивных сооружений общей площадью 0,24 м2 (строительство плоскостных сооружений в северо-западной части территории возможно только после разработки проекта СЗЗ свинофермы, см. раздел 4.8);

- спортивного центра с общей площадью залов 142 м2 (мощность объекта приведена условно, т.к. его строительство будет осуществляться за счет частных инвестиций);

- 6 общественно-деловых зданий, в которых планируется размещение следующих объектов (вид и мощность объектов приведены условно, т.к. их строительство будет осуществляться за счет частных инвестиций):

- магазины продовольственных товаров общей мощностью 176,4 м2 торговой площади,

- магазины непродовольственных товаров общей мощностью 318 м2 торговой площади,

- аптек,

- объектов общественного питания общей мощностью 71 посадочное место,

- объектов бытового обслуживания общей мощностью 13 рабочих мест,

- офисных и административных помещений.

Настоящим проектом предполагается, что потребности населения также будут удовлетворяться учреждениями, расположенными на территории с. Уинское:

- МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» (максимальная удаленность от проектируемого участка – 4,97 км)

- МОУ ДОД «Уинская детская школа искусств»,

- МКОУ ДЮСШ «ЮНИКС»,

- ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»,

- Поликлиника,

- Почтовое отделение,

- Отделение банка.

Согласно СП 42.13330.2011 транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Для транспортного обслуживания учащихся, проектом предусмотрено строительство 3 остановок общественного транспорта на ул. Искринская. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

## 4.6 Инженерная инфраструктура

### 4.6.1 Водоснабжение

Согласно решениям Генерального плана Уинского сельского поселения, настоящим проектом планируется организация централизованного водоснабжения проектируемой территории.

Система водоснабжения предусматривается централизованная хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом для многоквартирных домов, а также объектов социально-культурно-бытового назначения. Водоснабжение предусматривается от существующей системы водоснабжения.

Расчет среднесуточного объема водопотребления для жилого фонда и для объектов социально-культурно-бытового назначения представлен в таблицах 4.6.1.1. и 4.6.1.2.

Удельное среднесуточное водопотребление для жилой застройки принято 195 л/сут/чел, при условии, что жилая застройка будет оборудована водопроводом с вводом в дом, канализацией ванными и местными водонагревателями (согласно СП 31.13330.2012). Удельное среднесуточное водопотребление для объектов социально-культурно-бытового назначения принято согласно СП 30.13330.2002.

Таблица 4.6.1.1. Расчет среднесуточного объема водопотребления для жилищного фонда

| № п/п | Наименование потребителя | Численность населения | Объем водопотреб- ления, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 192 | 36,48 |
| 2 | Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 120 | 23,40 |
| 3 | Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 90 | 17,55 |
| 4 | Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 15 | 2,93 |
| 5 | Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 6 | 1,17 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | 459 | 89,51 |
| 7 | Неучтенные расходы 10% | - | 17,10 |
| 8 | Полив зеленых насаждений 50л/чел (для индивидуальных жилых домов) | - | 22,95 |
|  | ВСЕГО |  | 211,08 |

Таблица 4.6.1.2. Расчет среднесуточного объема водопотребления для объектов социально-культурно-бытового назначения*

| № п/п | Наименование потребителя | норматив л/сут | Единица измерения | Мощность потребителя | Объем водопотреб- ления, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | 80 | 1 ребенок | 120 | 9,60 |
| 2 | Учреждение культуры | 8 | 1 человек | 250 | 2,00 |
| 3 | Спортивный центр | 50 | 1 человек | 17 | 0,85 |
| 4 | Магазины продовольственных товаров | 30 | 20 м2 торг.зала | 8,82 | 0,26 |
| 5 | Магазины непродовольственных товаров | 20 | 20 м2 торг.зала | 15,90 | 0,32 |
| 6 | Объекты общественного питания | 12 | 1 блюдо** | 1405,8 | 16,87 |
| 7 | Объекты бытового обслуживания | 56 | 1 место | 13 | 0,73 |
| 8 | Аптеки | 30 | 1 работник | 1 | 0,03 |
| 9 | Пункт сервисно-технического обслуживания | 0,15*** | 1 пост | 4 | 0,60 |
| 10 | Автомойка | 200*** | 1 машина | 16 | 3,20 |
| 11 | неучтенные расходы | 10% | - | - | 3,45 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 37,91 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

** Расчет количества условных блюд произведен согласно СП 30.13330.2012: 2,2х71х2х10х0,45=1405,8.

*** - Принято по данным объектов-аналогов.

Таблица 4.6.1.3. Расчет максимального часового и секундного водопотребления

| Наименование показателя | Расчет |
| --- | --- |
| Максимальный часовой расход (с учетом коэффициента суточной неравномерности и коэффициента часовой неравномерности), м3/час | 23,89 |
| Максимальный секундный расход на хозяйственно-бытовые нужды, л/сек | 6,64 |
| Пожарный расход, л/сек | 10 |
| Минимальный диаметр водопроводных сетей, мм | 100 |

Согласно расчетам, среднесуточное водопотребление для жилищного фонда и для объектов социально-культурно-бытового назначения составит 211,08 и 37,91 м3 соответственно.

Необходимо строительство сетей водопровода для водоснабжения всей проектируемой территории. Трассировка сетей представлена на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Диаметр кольцевых уличных сетей должен быть не менее 100 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. Пожарные гидранты должны быть размещены на кольцевых участках водопроводной сети в соответствие с п.8.6 СП 8.13130.2009. Конкретное положение гидрантов определяется на следующей стадии проектирования.

### 4.6.2. Водоотведение

Настоящим проектом предлагается обеспечить централизованными сетями канализации многоквартирный жилищный фонд, малоэтажные дома блокированной застройки и объекты социально-культурно-бытового назначения. Стоки будут поступать на проектируемые очистные сооружения с. Уинское.

Расчет объема среднесуточного водоотведения представлен в таблице 4.6.2.1.

Необходимо строительство сетей водоотведения. Трассировка сетей представлена на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Таблица 4.6.2.1. Расчет среднесуточного объема водоотведения

| Потребитель | Средне-суточное водопотребл., м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Средне- суточный водоотвод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 36,48 | 3,65 | 40,13 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 23,40 | 2,34 | 25,74 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 17,55 | 1,76 | 19,31 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 2,93 | 0,29 | 3,22 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 1,17 | 0,12 | 1,29 |
| Детский сад | 9,60 | 0,96 | 10,56 |
| Учреждение культуры | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
| Спортивный центр | 0,85 | 0,09 | 0,94* |
| Магазины продовольственных товаров | 0,26 | 0,03 | 0,29* |
| Магазины непродовольственных товаров | 0,32 | 0,03 | 0,35* |
| Объекты общественного питания | 16,87 | 1,69 | 18,56* |
| Объекты бытового обслуживания | 0,73 | 0,07 | 0,80* |
| Аптеки | 0,03 | 0,00 | 0,03* |
| ИТОГО |  |  | 123,40 |
| ИТОГО с учетом коэффициента неравномерности 1,3 |  |  | 160,42 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

Для очистки бытовых стоков индивидуальных жилых домов проектом предлагается использовать локальные очистные сооружения (отдельные для каждого участка) либо водонепроницаемые выгреба (соответствующие СанПиН 42-128-4690-88), вывоз стоков из которых предлагается вывозить на городские очистные сооружения.

### 4.6.3. Теплоснабжение

Для отопления жилой застройки и объектов социально-культурно-бытового назначения проектом предлагается использовать индивидуальные отопительные системы – газовые котлы.

Расчеты расхода тепла для рассматриваемой территории были выполнены следующим образом:

- расчетная температура наружного воздуха принята –35°С согласно СП 131.13330.2012;

- продолжительность отопительного периода принята 229 дней согласно СП 131.13330.2012;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -5,9 согласно СП 131.13330.2012;

- расчетная скорость ветра в отопительный период  - 3,3 м/с согласно СП 131.13330.2012;

- расходы тепла на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию жилых зданий и объектов социально-культурно-бытового назначения определены согласно МДК 4.05.2004.

Расчетная тепловая нагрузка для всех объектов на рассматриваемой территории приведена в таблице 4.6.3.1 (при условии 100% газификации проектируемой территории).

Расчетное количество тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения жилых домов приведено в таблице 4.6.3.2.

Таблица 4.6.3.1 Расчет тепловой нагрузки

| Объект | Показатель | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляцию | всего |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 8 домов | 1,151 | 0,000 | 1,151 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 5 домов | 0,561 | 0,000 | 0,561 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 1 дом | 0,111 | 0,000 | 0,111 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 10 домов | 0,949 | 0,000 | 0,949 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 1 дом | 0,046 | 0,000 | 0,046 |
| Индивидуальные жилые дома | 153 дома | 4,836 | 0,000 | 4,836 |
| Общественно-деловое здание ул. Искринская | 1 объект | 0,097 | 0,000 | 0,097* |
| Общественно-деловое здание | 5 объектов | 0,353 | 0,000 | 0,353* |
| Учреждение культуры | 1 объект | 0,092 | 0,059 | 0,151 |
| Спортивный центр | 1 объект | 0,112 | 0,074 | 0,186* |
| СТО с автомойкой | 1 объект | 0,088 | 0,105 | 0,193* |
| Детский сад | 1 объект | 0,187 | 0,051 | 0,238 |
| ИТОГО |  | 8,583 | 0,289 | 8,872 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

Таблица 4.6.3.2 Расчет годового количества теплоты

| Объект | Количество тепловой энергии, Гкал в год на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | всего |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 2851,5 | 0,0 | 2851,5 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 1389,3 | 0,0 | 1389,3 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 276,2 | 0,0 | 276,2 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 2352,0 | 0,0 | 2352,0 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 114,1 | 0,0 | 114,1 |
| Индивидуальные жилые дома | 11985,5 | 0,0 | 11985,5 |
| Общественно-деловое здание ул. Искринская | 241,1 | 0,0 | 241,1* |
| Общественно-деловое здание | 875,2 | 0,0 | 875,2* |
| Учреждение культуры | 229,2 | 145,9 | 375,1 |
| Спортивный центр | 277,6 | 182,3 | 459,9* |
| СТО с автомойкой | 217,3 | 261,0 | 478,3* |
| Детский сад | 463,8 | 126,6 | 590,4 |
| ИТОГО: | 21272,7 | 715,8 | 21988,4 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

### 4.6.4. Газоснабжение

Согласно решениям Генерального плана Уинского сельского поселения, настоящим проектом планируется организация централизованного газоснабжения 100% проектируемой территории.

Настоящим проектом предполагается, что все жилые дома будут оборудованы газовыми плитами, газовыми водонагревателями (для горячего водоснабжения) и отопительными установками, работающими на газе.

Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение объектов социально-культурно-бытового назначения будет осуществляться локальными отопительными установками, работающими на газе.

Для расчетов проектом приняты следующие показатели:

- Нормативный расход газа газовой плитой – 1,25 м3/час;

- Нормативный расход газа водонагревателем – 2,5 м3/час;

- Коэффициент полезного действия котлов и водонагревателей – 0,92;

- Коэффициент часового максимума расхода газа на коммунально-бытовые нужды 1/1800 согласно СП 42-101-2003.

Коэффициенты одновременности приняты согласно СП 42-101-2003. Максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3).

Расчет максимального часового потребления и общего годового расхода газа представлен в таблице 4.6.4.1.

На проектируемой территории необходимо размещение двух газорегуляторных пунктов, а также строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления. Трассировка сетей и размещение ГРП представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Таблица 4.6.4.1 Расчет расхода газа

| Объект | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Максималь-ный часовой расход газа на отопление, м3/час | Максимальный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды*, м3/час | Общий максималь-ный часовой расход газа, м3/час | Общий годовой расход газа, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | 7,65 | 1039,89 | 179,71 | 1219,59 | 3306,91 |
| Объекты социально-культурно-бытового назначения** | 0,93 | 126,32 | 51,74 | 178,06 |  |

* включают расходы на пищеприготовление (для жилых домов), вентиляцию (для объектов социально-культурно-бытового назначения), горячее водоснабжение

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

### 4.6.5. Электроснабжение

В настоящее время в северо-западной части территории проходит воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ. Т.к. ВЛ-10 проходит по территории участков индивидуальных жилых домов, планируемых к размещению, проектом предлагается перенес опор ВЛ-10 вдоль улицы Искринской.

Для электроснабжения рассматриваемой территории, проектом предусмотрено размещение 5 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ (ТП) для понижения напряжения. Запитать их планируется воздушными линиями от ВЛ-10 филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

Электроснабжение застройки от трансформаторных подстанций выполняется по распределительным сетям 0,4 кВ воздушными линиями к каждому строящемуся объекту.

Предусмотрено наружное освещение улиц консольными светильниками типа РКУ с лампами ДРЛ.

Расчет электрической нагрузки проектируемой территории выполнен согласно СП 31.110-2003 (см. таблицу 4.6.3.1). При расчетах принято, что все жители используют для пищеприготовления газовые плиты.

Расчет для жилых домов произведен как для квартир повышенной комфортности.

На проектируемой территории планируется размещение детского сада – потребителя электроэнергии второй категории, который необходимо запитать от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Проектом предлагается подключить детский сад к двум трансформаторным подстанциям – ТП4 и ТП5.

Мощность трансформаторов, а также коэффициент загрузки приведены в таблицах 4.6.5.1 и 4.6.5.2.

Таблица 4.6.5.1 Расчет электрической нагрузки территории

| Наименование потребителей | Мощность | Единицы мощности | Удельная нагрузка, кВт | Коэфф. спроса | Коэфф. одновре-менности | Коэфф. несовпа-дения макс. | Расчет-ная нагрузка, кВт | Коэфф. мощ-ности | Реактив-ная нагрузка, кВт | Расчетная нагрузка по ТП, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 4 квартиры | 36 | квартир | 15,00 | 0,76 | 0,18 | 1,00 | 134,3 | 0,3 | 39,2 | 207,9 |
| Индивидуальные жилые дома | 31 | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловое здание | 1102 | кв.м.общей площади | 0,10** | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 44,1 | 0,6 | 28,5* |  |
| Наружное освещение | 1912 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15,3 | 0,5 | 7,8 |  |
| ИТОГО по ТП1 |  |  |  |  |  |  | 193,7 |  | 75,5 |  |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 64 | квартир | 15,00 | 0,76 | 0,16 | 1,00 | 205,1 | 0,3 | 59,8 | 226,8 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 30 | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 5 | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 4 | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 2 | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 10 | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение | 1451 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,6 | 0,6 | 7,2 |  |
| ИТОГО по ТП2 |  |  |  |  |  |  | 216,7 |  | 67,0 |  |
| Общественно-деловое здание | 4000 | кв.м.общей площади | 0,10** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400,0 | 0,6 | 258,4 | 854,4* |
| Учреждение культуры | 250 | мест | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 92,0 | 0,5 | 47,1 |  |
| Спортивный центр | 880 | кв.м.общей площади | 0,23** | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 161,9 | 0,5 | 83,0 |  |
| СТО с автомойкой | 450 | кв.м.общей площади | 0,16** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 72,0 | 0,6 | 40,8 |  |
| Наружное освещение | 1176 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,4 | 0,6 | 5,8 |  |
| ИТОГО по ТП3 |  |  |  |  |  |  | 735,3 |  | 435,1 |  |
| Индивидуальные жилые дома | 59 | домов | 15,00 | 0,76 | 0,18 | 1,00 | 121,28 | 0,29 | 35,37 | 162,37 |
| Детский сад | 120 | мест | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 22,08 | 0,20 | 4,48 |  |
| Наружное освещение | 1497 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,98 | 0,62 | 7,42 |  |
| ИТОГО по ТП4 |  |  |  |  |  |  | 155,34 |  | 47,28 |  |
| Индивидуальные жилые дома | 53 | домов | 15,00 | 0,76 | 0,19 | 1,00 | 112,56 | 0,29 | 32,83 | 153,57 |
| Детский сад | 120 | мест | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 22,08 | 0,20 | 4,48 |  |
| Наружное освещение | 1528 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,22 | 0,62 | 7,58 |  |
| ИТОГО по ТП5 |  |  |  |  |  |  | 146,86 |  | 44,89 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 1447,9 |  | 669,7 | 1605,0 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

** - Принято по данным объектов-аналогов.

Таблица 4.6.5.2 Расчет мощности трансформаторов и коэффициента загрузки

| Номер трансформаторной подстанции | Расчетная нагрузка по ТП, кВт | Номинальная мощность трансформатора, кВт | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП1 | 207,9 | 250 | 0,83 |
| ТП2 | 226,8 | 250 | 0,91 |
| ТП3 | 854,4 | 1000 | 0,85 |
| ТП4 | 162,4 | 250 | 0,65 |
| ТП5 | 153,6 | 160 | 0,96 |

Необходимо строительство ВЛ 10кВ до трансформаторных подстанций в воздушном исполнении, строительство ВЛ 0,4 кВ низкого напряжения для электроснабжения проектируемых объектов в воздушном исполнении. Размещение светильников наружного освещения консольного типа предусматривается на опорах ВЛ 0,4 кВ.

Трассировка ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ, размещение КТП 10/0,4 кВ представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

### 4.6.6. Санитарная очистка

В настоящий момент схема санитарной очистки территории Уинского муниципального района не утверждена. Нормативы накопления ТКО для жилого сектора сельского поселения не установлены.

Генеральным планом Уинского сельского поселения для собора ТКО предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека, проживающего в сельской местности, составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5–1,5% в год.  Примем за 1% рост объемов накопления ТКО в год. К 2021г. общее накопления ТКО увеличится примерно на 5,1%, к 2036г. – на 16,1%.

При расчетной численности населения на проектируемом участке 882 человека годовой объем накопления ТКО от населения составит 941,98 м3, с потенциалом роста к 2036 г. до 1146,6 м3 (среднесуточное накопление при этом составит 3,93 м3).

Проектом предлагается разместить 9 контейнерных площадок, общее количество контейнеров объемом 0,75 м3 – 9шт.

Положение контейнерных площадок, санитарный разрыв от них до жилых зданий представлены на графических материалах проекта.

Для объектов социально-культурно-бытового назначения должны быть предусмотрены отдельные контейнерные площадки. Обустройство таких площадок возложено на владельца объекта. Расчет образования ТКО от объектов социально-бытового назначения представлен в табл.4.6.6.1.

Таблица 4.6.6.1. Расчет годового объема накопления ТКО от объектов социально-бытового назначения.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТКО, м3/год* | Объем накопления ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | мест | 120 | 0,12 | 14,40 |
| Учреждение культуры | мест | 250 | 0,18 | 45,00 |
| Спортивный центр | посетителей | 17 | 0,26 | 4,42 |
| Магазины продовольственных товаров | кв.м. торг.площ. | 176,40 | 1,74 | 306,94 |
| Магазины непродовольственных товаров | кв.м. торг.площ. | 318,00 | 0,77 | 244,86 |
| Предприятия общественного питания | мест | 71,00 | 1,13 | 80,23 |
| Предприятия бытового обслуживания | мест | 13,00 | 0,23 | 2,99 |
| Аптеки | кв.м. торг.площ. | 20 | 0,44 | 8,80 |
| Пункт сервисно-технического обслуживания | машино-мест | 6 | 0,22 | 1,32 |
| Всего: | 708,96** |

* согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» АКХ им.К.Д..Памфилова

** Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования

Вывоз отходов будет осуществляться на регулярной основе на Уинскую МПС с последующим вывозом на полигон ТКО п. Сарс (после 2021 г. – на полигон ТКО г. Кунгур).

## 4.7 Инженерная подготовка территории

В связи с тем, что территория в границах проектируемого участка не подлежит затоплению и имеет нормативный уровень стояния грунтовых вод, в соответствии со СНиП 2.06.15-85, проведения дополнительных работ по защите территории от затопления и подтопления не требуется.

## 4.8 Охрана окружающей среды

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемой территории будет автомобильный транспорт и свиноферма, расположенная западнее проектируемого участка.

Для снижения загрязнения проектом планировки предлагается организовать улицы с асфальтовым покрытием.

Для снижения загрязнения воздуха от свинофермы, проектом предлагается разработать проект санитарно-защитной зоны, с целью уменьшения ее размеров и исключения попадания в нее плоскостных спортивных сооружений. Строительство плоскостных сооружений в северо-западной части территории возможно только после разработки проекта СЗЗ свинофермы.

Источником загрязнения почвенного покрова на рассматриваемой территории будут бытовые отходы. Для предотвращения загрязнения настоящим проектом предусмотрена контейнерная система сбора и утилизации коммунальных отходов, с размещением контейнерных площадок и регулярным вывозом отходов на объекты размещения ТКО.

Источником загрязнения природных вод на рассматриваемой территории будут бытовые стоки, сток с территории. Для предотвращения загрязнения настоящим проектом предусмотрено подключение многоквартирных домов, блокированных малоэтажных домов и объектов социально-культурно-бытового назначения к системе централизованной канализации, а для очистки бытовых стоков индивидуальных жилых домов использование локальных очистных сооружений или водонепроницаемых выгребов (соответствующих СанПиН 42-128-4690-88), с последующим вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения с. Уинское.

# 5. Основные факторы риска возникновения
чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации природного характера. На проектируемой территории наиболее вероятны возникновения следующих факторов:

- Опасные метеорогические явления:

  - штормовой ветер со средней скоростью более 20 м/сек;

  - ливни с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более;

  - снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

  - град с диаметром частиц 20 мм;

  - сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

  - гололед с диаметром отложений более 200 мм.

- Опасные геологические процессы: эрозия (плоскостная и линейная), овражно-оползневые процессы, карст. Необходимо проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве:

- устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное формирование карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль разрушенных склонов.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега.

Аварийно опасные объекты. На проектируемой территории аварийно-опасные объекты отсутствуют. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи. Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения: прорыв водопровода, канализации, газопровода, остановка индивидуальных отопительных приборов. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго- и газоснабжения.

Пожары. На проектируемой территории возможно возникновение пожаров. На территории в с. Уинское функционирует ПЧ-92 ГККУ "22 ОППС Пермского края». Общая численность формирования 33 человека, из них в постоянной готовности 7 человек. Время прибытия подразделения к месту вызова не превышает нормативное.

Настоящим проектом для целей пожаротушения предусмотрено размещение гидрантов на водопроводной сети.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

# 6. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории, всего | га | 50,78 | 50,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Жилые зоны: |  |
|  | Зона индивидуальной усадебной застройки | га | 0,98 | 23,31 |
|  | Зона блокированной малоэтажной застройки | га | - | 1,12 |
|  | Зона многоквартирной малоэтажной застройки | га | - | 3,89 |
| 1.2. | Зона объектов образования | га | - | 0,42 |
| 1.3. | Общественно-деловая зона | га | - | 2,22 |
| 1.4. | Зона производственного использования | га | - | 0,25 |
| 1.5. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | га | 1,83 | 0,8 |
|  | транспортные объекты | га |  | 0,58 |
|  | инженерные объекты | га |  | 0,22 |
| 1.6. | Рекреационные зоны: |  |
|  | Озеленение общего пользования | га |  | 1,59 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 0,6 |
| 1.7. | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (луга) | га | 28,29 | 0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, покрытая растительностью | га | 19,68 | 0 |
| 1.8. | Зона общего пользования, в том числе: | га | - | 16,58 |
|  | дороги | га | - | 6,66 |
|  | тротуары | га | - | 2,25 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 0 | 882 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 0 | 17 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | кв.м. | 0 | 39420 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м. | - | 0 |
| 4. | Объекты социального и культурно  бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Общебразовательные школы всего/норматив | мест | - | 123/0 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения, всего/ норматив | мест | - | 114/120 |
| 4.3. | Учреждения культуры всего/норматив на 1000 чел. | мест | - | 247/250 |
| 4.4. | Библиотеки всего/норматив на 1000 чел. | тыс.томов | - | 7,9/7,9 |
| 4.5. | Спортивные залы общего пользования, всего/норматив на 1000 чел. | м2 общей площади | - | 142/142 |
| 4.6. | Плоскостные спортивные сооружения, всего/норматив на 1000 чел. | га общей площади | - | 1,23/0,24 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров, всего/норматив на 1000 чел. | м2 торговой площади | - | 176,4/176,4 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров, всего/норматив на 1000 чел. | м2 торговой площади | - | 318/318 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел | мест | - | 71/71 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания, всего/норматив на 1000 чел. | рабочих мест | - | 13/13 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего в том числе: | км | - | 8,80 |
|  |  главные улицы | км | 1,32 | 1,32 |
|  |  основные улицы в жилой застройке |  | - | 1,50 |
|  |  второстепенные улицы в жилой застройке | км | - | 5,98 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | км | - | 1,32 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | Км/км2 | - | 17,33 |
| 5.4 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей: |  |  |  |
|  |  постоянного хранения | маш.  мест | - | 366 |
|  |  временного хранения | маш.  мест | - | 189 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб. м/сут | - | 248,99 |
|  | - водопроводы | км | - | 6,65 |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м/сут | - | 123,40 |
|  | - сети хозяйственно-бытовой канализации (самотечные) | км | - | 2,00 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | - | 1447,87 |
|  | - ВЛ 10 кВ воздушные | км | 0,82 | 1,88 |
|  | - ВЛ 0,4 кВ воздушные | км | - | 10,23 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | - | 8,87 |
| 6.5 | Расход газа | тыс.м3/год | - | 3306,91 |
|  | - сети газоснабжения среднего давления | км | - | 1,67 |
|  | - сети газоснабжения низкого давления | км | - | 8,39 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
|  | - линии связи | км | 0,83 | 0,96 |
| 6.7 | Количество твёрдых коммунальных отходов | куб.м/год | - | 1650,93 |
|  | - в том числе от населения | куб.м/год | - | 941,98 |
|  | - площадка для сбора ТКО | объект | - | 9 |