ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Уинского сельского поселения
Уинского муниципального района
Пермского края

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Екатеринбург

2013 г.

Содержание

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи территориального планирования	5

2.1. Цели территориального планирования	5

2.2. Задачи территориального планирования	5

3. Перечень основных мероприятий  по территориальному планированию	7

3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры	7

3.2. Функциональное зонирование	9

3.3. Предложения установлению границ населенных пунктов	14

3.4. Основные направления  экономического развития территории	14

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	16

4. Технико-экономические показатели генерального плана	38

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
| 1 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:50 000. |
| 2 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 50 000. |
| 3 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта функциональных зон. М 1: 50 000. |
| 4 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:50 000. |
| 6 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1: 50 000. |
| 7 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. с.Уинское. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:4 000. |
| 8 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. с.Уинское. Карта функциональных зон. М 1: 4 000. |
| 9 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. с.Уинское. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:4 000. |
| 10 | Генеральный план Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. с.Уинское. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. 1: 4 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# 1. Общие положения

Проект генерального плана Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края (Проект) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Пермского края от 14 сентября 2011 года N 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Уинского сельского поселения в границах, определенных законом  Пермской области от 10.11.2004 N 1723-350 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Уинского района Пермской области» (в редакции Закона Пермского края от 06.03.2007 №20 ПК).

В Проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Пермского края, схемы территориального планирования Уинского муниципального района Пермского края; стратегии, планы, программы комплексного социально-экономического и отраслевого развития краевого и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Проект генерального плана Уинского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2017 г.;

II этап (расчетный срок) – 2032 г.;

III этап – прогноз на 25–30 лет, перспектива.

Проектные решения генерального плана на I очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки Уинского сельского поселения.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## 2.1. Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Уинского сельского поселения – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного оттока;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне Российской Федерации;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения и населенных пунктов, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## 2.2. Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории Уинского сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Пермского края и Уинского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Уинского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# 3. Перечень основных мероприятий 
по территориальному планированию

## 3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры

Планировочная структура Уинского сельского поселения к настоящему времени уже сложилась и коренного ее видоизменения в проектируемый период не произойдет.

Градостроительная организация территории поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог, речных долин). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются населенные пункты, зоны экономической активности.

Большая часть территории Уинского сельского поселения занята землями лесного фонда – они занимают 78% территории. Земли населенных пунктов относятся к зоне градостроительного использования.

Главная планировочная ось района пролегла вдоль автодорог регионального значения III категории «Михино – Уинское» и «Уинское – Деменево», пересекающих район с северо-востока на юго-запад. На главной планировочной оси находится центр сельского поселения – с. Уинское, а также д. Забродовка.

Второстепенная планировочная ось сформировалась вдоль муниципальных автодорог IV категории «Уинское – В.Сып» и «Уинское – Кочешовка».

При пересечении главной и второстепенной осей образуется главный узел планировочной структуры сельского поселения – с. Уинское.

Село Уинское является главным планировочным и административным центром сельского поселения. Здесь на расчетный срок планируется не просто сохранить, но развить систему межселенного обслуживания населения, а также способствовать созданию производственных предприятий среднего и мелкого бизнеса, специализирующихся в области сельского хозяйства.

В проектируемый период и в перспективе главная планировочная ось сохранит свои функции, представляя собой транспортный коридор, образуемый муниципальными автомобильными дорогами «Михино – Уинское» и «Уинское – Деменево». Этот транспортный коридор проходит с запада на северо-восток через всю территорию сельского поселения и является связующим звеном с административными центрами ближайших сельских поселений.

Основной тенденцией изменения планировочной структуры сельского поселения является процесс депопуляции малых населенных пунктов. Малые населенные пункты практически не имеют объектов производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, что значительно снижает их привлекательность в качестве мест постоянного проживания.

Населенные пункты сельского поселения формировались в течение достаточно продолжительного времени в местах традиционного расселения, как правило, связанного с сельским хозяйством. В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов сельскохозяйственного производства происходит активный отток населения за пределы сельского поселения и района, что приводит к значительным потерям потенциала населенных пунктов и их деградации, вплоть до полного исчезновения.

В связи с мелкоселенностью территории увеличиваются затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем и объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

В проектируемый период основу системы расселения Уинского сельского поселения должны составить, как и в настоящее время, с. Уинское. Этот населенный пункт наиболее удачно расположен к местам приложения труда, имеет сложившуюся инфраструктуру обслуживания. В остальных населенных пунктах места приложения труда зачастую отсутствуют, нет учреждений обслуживания по причине малочисленности населения.

Исходя из вышеперечисленных положений, проектом выделяются две группы населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты. Эти населенные пункты имеют базу для дальнейшего экономического развития. В них предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанные с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования.

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В них предлагается осуществление капитального текущего ремонта, индивидуального жилищного строительства.

## 3.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012г № 19, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона градостроительного использования включает территории сельских населенных пунктов.

- Зона производственного использования предназначена для размещения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных  зон шириной более 50 м.

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в ней предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и  не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры  территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

4. Зона сельскохозяйственного использования  – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

В состав функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6. Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

Помимо территории сельского поселения настоящим Проектом проведено функциональное зонирование территории сельских населенных пунктов с выделением следующих видов зон:

- Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Зона производственного использования (П) предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – парки, скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

- Зона специального назначения (Сп) – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 3.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Уинского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1. | Зона градостроительного использования | 941,67 | 2,08 | 941,67 | 2,08 | Жилищное строительство; Строительство объектов спортивного, коммунально-бытового, рекреационного назначения. |
| 2. | Зона производственного использования | 26,87 | 0,06 | 26,87 | 0,06 |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 72,38 | 0,16 | 72,38 | 0,16 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов. |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 8023,98 | 17,76 | 8023,98 | 17,76 | Развитие сельскохозяйственного производства, строительство тепличного комплекса для КРС. |
| 5. | Зона специального назначения (Сп) | 3,77 | 0,01 | 3,77 | 0,01 |  |
| 6. | Земли лесного фонда | 35582,73 | 78,76 | 35582,73 | 78,76 |  |
| 7. | Земли водного фонда | 114,23 | 0,25 | 114,23 | 0,25 |  |
| 8. | Зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | 36,68 | 0,08 | 36,68 | 0,08 |  |
| 9. | Земли запаса | 377,61 | 0,84 | 377,61 | 0,84 |  |
|  | ИТОГО: | 45143,24 | 100 | 45143,24 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 3.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Уинское

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Жилая зона (Ж) | 346,50 | 45,85 | 457,29 | 60,51 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
| 2 | Жилая зона (Ж) планируемая | 110,79 | 14,66 | 0 | 0,00 |  |
| 3 | Общественно-деловая зона (О) | 23,06 | 3,05 | 29,98 | 3,97 | Строительство дома культуры на 400 мест Строительство здания больницы Строительство здания банка Строительство здания суда Строительство прочих объектов социально-бытового назначения |
| 4 | Общественно-деловая зона (О) планируемая | 6,92 | 0,92 | 0 | 0,00 |  |
| 5 | Зона производственного использования (П) | 32,80 | 4,34 | 40,34 | 5,34 | Строительство свинофермы на 100 голов |
| 6 | Зона производственного использования (П) планируемая | 7,54 | 1,00 | 0 | 0,00 |  |
| 7 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 32,48 | 4,30 | 55,61 | 7,36 | Строительство КНС |
| 8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | 23,13 | 3,06 | 0 | 0,00 |  |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 13,56 | 1,79 | 13,56 | 1,79 | – |
| 10 | Зона рекреационного назначения (Р) | 108,17 | 14,31 | 114,36 | 15,13 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
| 11 | Зона рекреационного назначения (Р) планируемая | 6,19 | 0,82 | 0 | 0,00 |  |
| 12 | Земли водного фонда | 40,56 | 5,37 | 40,56 | 5,37 | – |
| 13 | Зона специального назначения | 4,01 | 0,53 | 4,01 | 0,53 | Закрытие двух кладбищ в границах с.Уинское |
|  | ИТОГО: | 755,71 | 100 | 755,71 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 3.3. Предложения установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования. В результате таких работ согласно ст. 20 Закона о землеустройстве подготавливается карта (план) объекта землеустройства, форма и требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621. В соответствии с законодательством границы населенных пунктов утверждаются законами субъектов РФ.

Так как границы населенных пунктов Уинского сельского поселения нормативно-правовыми актами Пермского края не установлены, на картографических материалах Проекта они отображены условно. В связи с этим, требуются мероприятия по подготовке проекта границ населенных пунктов сельского поселения в соответствии с законодательством Российском Федерации и Пермского края.

Таблица 3.4.1 Площади населенных пунктов Уинского сельского поселения, в предлагаемых границах

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Уинское | 755,7 |
| 2 | дер. Горшковский выселок | 10,8 |
| 3 | дер. Екатериновка | 10,2 |
| 4 | дер. Забродовка | 22,6 |
| 5 | дер. Казьмяшка | 8,4 |
| 6 | пос. Иренский | 9,3 |
| 7 | дер. Салаваты | 45,9 |
| 8 | дер. Кочешовка | 36,5 |
| 9 | дер. Козловка | 5,1 |
| 10 | дер. Салакайка | 25,5 |
| 11 | дер. Шамагулы | 11,7 |
| ИТОГО | 941,7 |

В графическом виде предложения по установлению границ населенных пунктов Уинского сельского поселения отображены на карте «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:50 000». Площади населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены картометрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:2000.

## 3.4. Основные направления  экономического развития территории

Для создания на территории сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, рационального использования ресурсов и обеспечения наибольшей занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития Уинского сельского поселения  предлагаются:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие малого бизнеса.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса:

- строительство свинофермы на 100 голов в с.Уинское;

- строительство тепличного комплекса для КРС в пос.Иренский;

- создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, эффективного использования ресурсного потенциала;

- расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, перерабатывающих), логистических центров;

- выявление, пропаганда, внедрение передового опыта в сельскохозяйственных предприятиях;

- привлечение инвесторов в предприятия категории «занятость» или поглощение (покупка) их эффективными предприятиями, или переход их в категорию крестьянских (фермерских) хозяйств;

- строительство постоянно действующих и передвижных рынков сельскохозяйственной продукции на территории района.

Мероприятия по развитию малого бизнеса:

- поддержка и развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого предпринимательства;

- создание условий для развития сферы туризма на территории района;

- создание условий для развития физической культуры и спорта (спортивный сертификат);

- организация информирования субъектов малого предпринимательства о районных и краевых программах;

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в рамках ведомственных целевых программ;

- предоставление фондом поддержки малого предпринимательства Уинского муниципального района займов субъектам малого предпринимательства;

- предоставление доступа субъектам малого предпринимательства к бюджетным средствам за счет:

- размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства;

- формирования конкурентной среды в сфере оказания отдельных социальных услуг.

## 3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

| Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры |
| 1. МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 500 мест, фактическая емкость – 600 мест |  | – |
| 2. МКДОУ «Уинский детский сад» (ул.Ленина, д.21) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 84 места, фактическая емкость – 97 мест |  | I очередь – реконструкция старого здания школы (с.Уинское, ул.30 лет Победы, 2) под детский сад на 400 мест |
| 3. МКДОУ «Уинский детский сад» (ул.Куйбышева, д.26) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 80 мест, фактическая емкость – 101 место |  |  |
| 4. МКДОУ «Уинский детский сад» (ул.Ленина, д.25) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 33 места, фактическая емкость – 37 мест |  |  |
| 5. МКДОУ «Уинский детский сад» (ул.Ленина, б/н) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | н/д |  |  |
| 6. МОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 62 места, фактическая емкость – 62 места |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 7. МКОУ ДЮСШ «ЮНИКС» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | нормативная емкость – 206 места, фактическая емкость – 184 места |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 8. МБУК «Уинский районный ДК» | с. Уинское Общественно-деловая зона (О) | 1 зал, емкость 180 мест |  | Расчетный срок – капитальный ремонт здания |
| 9. Дом культуры | д. Кочешовка Общественно-деловая зона (О) | 1 зал, емкость 200 мест |  | – |
| 10. Клуб | п. Иренский Общественно-деловая зона (О) | 1 зал, емкость 50 мест |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 11. Клуб | д. Салаваты Общественно-деловая зона (О) | 1 зал, емкость 150 мест |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 12. Клуб | д. Забродовка Общественно-деловая зона (О) | 1 зал, емкость 50 мест |  | Расчетный срок – капитальный ремонт здания |
| 13. Кочешовская сельская библиотека | д. Забродовка Общественно-деловая зона (О) | Существующая емкость – 3529 единиц хранения |  | I очередь – увеличение книжного фонда |
| 14. Салаватовский отдел Кочешовской сельской библиотеки | д. Забродовка Общественно-деловая зона (О) | Существующая емкость – 3157 единиц хранения |  | I очередь – увеличение книжного фонда |
| 15. МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» | с. Уинское Общественно-деловая зона (О) | Существующая емкость – 32123 единиц хранения |  | I очередь – увеличение книжного фонда |
| 16. МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»: Детская библиотека | с. Уинское Общественно-деловая зона (О) | Существующая емкость – 11574 единиц хранения |  | I очередь – увеличение книжного фонда |
| 17. Кочешовский ФАП | д.Кочешовка Общественно-деловая зона (О) | 6,4 посещений в смену |  | I очередь – строительство нового здания |
| 18. Салаватовский ФАП | д.Салаваты Общественно-деловая зона (О) | 5,3 посещений в смену |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 19. Наркологический, фтизиатрический кабинеты | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | 13,3 посещений в смену |  | – |
| 20. Администрация больницы и отделение скорой помощи | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | н/д |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 21. Родильное, терапевтическое, детское отделение | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | 5 коек в родильном отделении, 20 коек в терапевтическом отделении,13 коек в детском отделении |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 22. Поликлиника № 1 | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | 329 посещений в смену |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 23. Поликлиника № 2 | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | н/д |  | I очередь – капитальный ремонт здания |
| 24. Инфекционное отделение | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | н/д |  | – |
| 25. Хирургическое отделение | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | 15 коек |  | I очередь – строительство нового здания |
| 26. Спортивный зал МБОУ «Уинская СОШ» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь 1109,9 м2 |  | – |
| 27. Стадион МБОУ «Уинская СОШ» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь 7291,5 м2 |  | I очередь – введение в эксплуатацию |
| 28. Спорт. площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь15300 м2 |  | – |
| 29. Детская игровая площадка | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь 600 м2 |  | – |
| 30. Детская игровая площадка | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) | Площадь 2500 м2 |  | – |
| 31. Организация торгового обслуживания жителей малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств | I очередь |
| 32. Строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в планируемой жилой зоне | Расчетный срок |
| 33. Строительство здания нового клуба, рассчитанного на 400 мест в с. Уинское. | Расчетный срок |
| 3.5.2. Жилищное строительство |
| 1. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Уинского сельского поселения Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 24415,6 м2 жилой площади, 1468 м2 нового жилищного фонда для замены ветхого и аварийного фонда (для достижения показателя жилищной обеспеченности 23,9 м2/чел), |  | I очередь – строительство |
| 2. Индивидуальная жилая застройка | Населенные пункты Уинского сельского поселения Жилая зона (Ж) Жилая зона (Ж) планируемая | Ввод в эксплуатацию 48831,3 м2 жилой площади (для достижения показателя жилищной обеспеченности 32,3 м2/чел) |  | Расчетный срок – строительство |
| 3.5.3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов |
| ул. 30 лет Победы | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 623 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. 50 лет Октября | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 911 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. 1 Мая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1726 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Аспинская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 849 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Бабушкина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1918 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Гагарина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 719 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Дружбы | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 432 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Дальняя | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 911 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Заречная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1606 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Зеленая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 100 м – гравий, 907 м – асфальтобетон, общая протяженность 1007 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Искринская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 192 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Коммунистическая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 366 м – гравий, 1600 м – асфальтобетон, общая протяженность 1966 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Космонавтов | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 435 м – гравий, 740 м – грунт, общая протяженность 1175 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт) |
| ул. Кирова | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 150 м – гравий, 1145 м – асфальтобетон, общая протяженность 1295 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Куйбышева | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Асфальтобетонное покрытие, протяженность 767 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Калинина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 863 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Коммунальная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1534 м, ширина 6 м |  | I очередь – 200 м – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон); 1400 м – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Ленина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 410 м – гравий, 525 м – асфальтобетон, общая протяженность 935 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Лесная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 551 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Мира | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 623 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Молодежная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 221 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Нагорная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 384 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Набережная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 312 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное)– |
| ул. Октябрьская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 695 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Полевая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 384 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Прохладная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 336 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Пряхина | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1271 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Речная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 719 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Советская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 527 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Свободы | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 1230 м – гравий, 520 м – асфальтобетон, общая протяженность 1750 м, ширина 6 м |  | I очередь – 200 м – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон); 1625 м – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Светлая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 935 м, ширина 6 м |  | I очередь – 700 м – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон); 275 м – капитальный ремонт с устройством усовершенств. типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Строителей | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 192 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Сиреневая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 432 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Северная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1534 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Труда | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 336 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Тихая | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 911 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Уральская | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 432 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Энергетиков | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 911 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок –капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Юбилейная | с.Уинское Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 150 м – гравий, 1456 м – асфальтобетон, общая протяженность 1606 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Центральная | д.Салаваты Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Асфальтобетонное покрытие, протяженность 840 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул.Новая | д.Салаваты Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 160 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Заречная | д.Салаваты Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1640 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Трактовая | д.Забродовка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 699 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Мира | д.Забродовка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 771 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Трактовая | п.Иренский Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 252 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Центральная | п.Иренский Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 284 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Лесная | п.Иренский Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 504 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Центральная | д.Екатериновка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 1034 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул.Центральная | д.Горшковский Выселок Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 626 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Центральная | д.Казьмяшка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 585 м – гравий, 355 м – асфальтобетон, общая протяженность 940 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Центральная | д.Кочешовка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 253 м – гравий, 310 м – асфальтобетон, общая протяженность 563 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Полевая | д.Кочешовка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 510 м – гравий, 469 м – асфальтобетон, протяженность 979 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Юбилейная | д.Кочешовка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 445 м – гравий, 350 м – асфальтобетон, протяженность 795 м, ширина 6 м |  | Расчетный срок – капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Лесная | д.Кочешовка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 1774 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Луговая | д.Шамагулы Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 347 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Набережная | д.Шамагулы Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Гравийное покрытие, протяженность 303 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| ул. Зеленая | д.Козловка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 350 м, ширина 6 м |  | – |
| ул. Салакайская | д.Салакайка Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | Грунтовое покрытие, протяженность 2070 м, ширина 6 м |  | I очередь – капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное) |
| 3.5.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 1. Система водоснабжения | с.Уинское | Водоснабжение производится из подземных источников урочища «Фомино» (на территории Аспинского сельского поселения). Водовод «Фомино – Уинское» находится в удовлетворительном состоянии (состоит из полиэтиленовых труб, 2 нитки, диаметром 150 мм). В с. Уинское забор воды производится из артезианской скважины глубиной 20,5 м. На скважине установлен насос ЭЦВ-8-25-100. Имеются 2 резервные скважины. Фактическая производительность скважины – 335 м3/сутки, проектная – 1000 м3/сутки. Производительность насоса составляет 25 м3/ч. В селе расположены два резервуара чистой воды объемом по 500м3 каждый. От скважин вода подается на насосную станцию II подъема, затем поступает в два накопителя объемом по 100 м3 и водонапорную башню с объемом бака 50 м3. Техническое состояние башни удовлетворительное. Присоединенная сеть водопровода имеет протяженность 58,1 км, выполнена из стальных, чугунных и пластиковых труб диаметром 100–160 мм. | I пояс ЗСО водозабора - 50 м; граница II и III пояса ЗСО водозабора определяется гидродинамическими расчетами | I очередь устройство ЗСО в составе 3-х поясов вокруг станции 1-го подъема воды; устройство подъездных путей до станции 1-го подъема и вокруг станции; в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести установку водомерных устройств; проведение гидрогеологических изысканий на воду; реконструкция водонасосных станций I и II подъема с. Уинское; проектирование и строительство сетей водопровода с. Уинское, в т.ч.: ул. Космонавтов, ул. Строителей, ул. Светлая, ул. Молодежная, ул. Свободы, ул. Северная. Расчетный срок строительство станции водоподготовки на основании результатов лабораторных анализов качества воды для водозабора с. Уинское; строительство и реконструкция действующих сетей водоснабжения с. Уинское; оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84; внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей. |
| Водоотведение |
| обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам; | I очередь |
| обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения; | I очередь |
| вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода; | I очередь |
| построить очистные сооружения полной биологической очистки в с.Уинское мощностью не менее 882 м3/сут; | Расчетный срок |
| построить полную раздельную сеть хозяйственно-бытовой канализации в с.Уинское с охватом 100% жилищного фонда. | Расчетный срок |
| Теплоснабжение |
| Котельная школы | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала Обеспечение резервного электроснабжения. Раздельная подача теплоносителя к потребителям, находящимся выше и к потребителям находящимся ниже относительно уровня расположения котельной |
| Котельная «Центральная-1» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – поднять уровень пола в помещениях насосной и электрощитовой, т.к. весной заливаются талыми водами. Автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала Обеспечение резервного электроснабжения |
| Котельная «Центральная-2» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала Обеспечение резервного электроснабжения. |
| Котельная ТКУ-1130 | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала. |
| Котельная детского сада | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – поднять уровень пола в котельной с устройством изоляции, т.к. весной и летом сырость в котельной. Автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала Обеспечение резервного электроснабжения. |
| Котельная жилого дома | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – автоматизация котельной с возможностью работы без постоянного персонала. Обеспечение резервного электроснабжения. |
| Котельная «Профилакторий» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – перевод котельной на газ Обеспечение резервного электроснабжения. |
| Котельная «Нагорная» | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – перевод котельной на газ, обеспечение резервного электроснабжения. |
| Котельная ЦЗН | с.Уинское Общественно-деловая зона (О) |  | СЗЗ устанавливается на основании расчетов и результатов натурных исследований и измерений (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). | I очередь – перевод котельной на газ, обеспечение резервного электроснабжения. |
| 10. Оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования | I очередь |
| Газоснабжение |
| строительство распределительных газопроводов низкого давления в с. Уинское, 7 очередь, 2 этап (улицы Строителей, Заречная, Светлая, Космонавтов, Морозовых, Асинская, Тихая, Молодежная, Ленина, Речная, 30 лет Победы, 50 лет Октября, Пряхина, Куйбышева); | I очередь |
| строительство распределительных газопроводов низкого давления в с. Уинское, 7 очередь, 3 этап (улицы Пролетарская, Калинина, Мира, Дружба, Набережная, Свободы); | I очередь |
| газификация жилого фонда в с. Уинское, 7 очередь, распределительные газопроводы низкого давления по улицам Коммунистическая, Северная, Мира, Набережная, Калинина, Коммунальная, Дружбы, Свободы. | I очередь |
| Электроснабжение |
| проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий; | I очередь |
| модернизация существующей системы уличного освещения в с.Уинское. | I очередь |
| установка разгрузочной ТП на КТП № 221/400 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Уинск; КТП № 103/160 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Уинск в с.Уинское; | I очередь |
| повышение мощности трансформатора на КТП № 118/63 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Уинск в с.Уинское; | I очередь |
| вынос ТП с территории детского сада с.Уинское по ВЛ № 1-0,4 кВ от КТП №138/160 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС Уинск в с.Уинское; | I очередь |
| строительство 2-х КТП с трансформаторами 63кВА для нового района с.Уинское; | I очередь |
| проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки с.Уинское; | Расчетный срок |
| замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП); | Расчетный срок |
| строительство КТП с трансформаторами 2х630 кВА для нового района с.Уинское. | Расчетный срок |
| Санитарная очистка территории |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельского поселения | I очередь |
| 2. Контейнерные площадки для сбора ТБО | населенные пункты Уинского сельского поселения | асфальтовое или бетонное покрытие основания, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями |  | I очередь – строительство |
| 3. Свалка ТБО | д. Екатериновка Зона специального назначения | площадь – н/д | СЗЗ – 500м | I очередь – приведение в нормативное состояние (ограждение, обваловка, паспортизация) |
| 4. Свалка ТБО | д. ВКочешовка Зона специального назначения | площадь – н/д | СЗЗ – 500м | I очередь – приведение в нормативное состояние (ограждение, обваловка, паспортизация) |
| 3.5.7. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| 1.Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства), разработка проектов зон охраны ОКН | I очередь |
| 2.Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия местного значения в соответствии с законами Пермского края. | В течение проектируемого периода |
| 3. Организация использования объектов культурного наследия с обязательным обеспечением неизменности облика и интерьера объекта в соответствии законодательством Российской Федерации. | В течение проектируемого периода |
| 3.5.8. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Охрана атмосферного воздуха |
| 1. Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений; | В течение проектируемого периода |
| 2. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон; | В течение проектируемого периода |
| 3. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | В течение проектируемого периода |
| Охрана водных ресурсов |
| 1. обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам; | I очередь |
| 2. обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО; | I очередь |
| 3. вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода; | I очередь |
| 4. провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок; | I очередь |
| 5. разработать и установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02; | I очередь |
| 6. водопользователям оформить лицензии на право пользования подземными водами; | I очередь |
| 7. проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей и проведение ликвидационного тампонажа на выявленных бездействующих скважинах; | I очередь |
| 8. построить очистные сооружения полной биологической очистки мощностью не менее 882 м3/сутки; | Расчетный срок |
| 9. построить полную раздельную сеть хозяйственно-бытовой канализации с охватом 100% жилищного фонда. | Расчетный срок |
| Охрана почвенного покрова |
| 1. Организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы; | I очередь |
| 2. Обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО в населенных пунктах согласно санитарным нормам; | I очередь |
| 3. Построить почвонепроницаемые жижесборники на животноводческих комплексах; | I очередь |
| 4. Предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья; | I очередь |
| 5. Заключить договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими прием и переработку отходов, имеющих ресурсный потенциал; | I очередь |
| 6. Ликвидировать все несанкционированные свалки на территории сельского поселения, а также разработать системы контроля над несанкционированными свалками, исключающие возможность их появления; | I очередь |
| 7. Разработать проекты СЗЗ вокруг мест размещения ТБО. Места размещения отходов огородить или обозначить иными способами, исключающими вход, проезд, проход посторонних лиц, животных; | I очередь |
| 8. Сформировать инфраструктуру, оказывающую услуги по сбору и транспортировке отходов на территории сельских поселений. | I очередь |
| 3.5.9. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными геологическими и гидрологическими явлениями. |
| 1. Укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород; | В течение проектир. периода |
| 2. Проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве. | В течение проектируемого периода |
| 3. Для ГТС прудов, собственник которых не определен, необходима постановка на учет ГТС в качестве бесхозяйного имущества с последующим принятием в муниципальную собственность, либо проведение комиссионного обследования на предмет исключения ГТС из перечня ГТС Пермского края. | В течение проектируемого периода |
| 4. Ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС прудов в зонах возможного затопления при прохождении половодий и в случае аварий на ГТС. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по предотвращению лесных пожаров. |
| 1. Введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период; | В течение проектируемого периода |
| 2. Установка аншлагов, устройство мест отдыха; | В течение проектируемого периода |
| 3. Устройство минерализованных полос; | В течение проектируемого периода |
| 4. Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора; | В течение проектируемого периода |
| 5. Контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках; | В течение проектируемого периода |
| 6. строительство дорог и мостов противопожарного назначения. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. |
| 1. Организация пожарного депо в д. Кочешовка | В течение проектируемого периода |
| 2. Укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей; | В течение проектируемого периода |
| 3. Ремонт объектов противопожарной службы; | В течение проектируемого периода |
| 4. Организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода в населенных пунктах, имеющих централизованное водоснабжение; | В течение проектируемого периода |
| 5. Оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со снип 2.04.02-84*; | В течение проектируемого периода |
| 6. Строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей. | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах. |
| 1. Оснащение аварийно опасных объектов: системой физической защиты (технической укрепленности), контроля и управления доступом; системой охранного освещения и пожарной и тревожной сигнализации; системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного); | В течение проектируемого периода |
| 2. Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от аварийно опасных объектов, строгое соблюдение режима использования их территории; | В течение проектируемого периода |
| 3. Заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих устройств. | В течение проектируемого периода |

# 4. Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2012 г. | I очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель поселения в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 45143,2 941,67 | 45143,2 941,67 | 45143,2 941,67 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Уинского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | зона градостроительного использования | га | 941,67 | 941,67 | 941,67 |
|  | зона производственного использования | га | 26,87 | 26,87 | 26,87 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 72,38 | 72,38 | 72,38 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 8023,98 | 8023,98 | 8023,98 |
|  | зона специального назначения | га | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
|  | земли лесного фонда | га | 35582,73 | 35582,73 | 35582,73 |
|  | земли водного фонда | га | 114,23 | 114,23 | 114,23 |
|  | зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | га | 36,68 | 36,68 | 36,68 |
|  | земли запаса | га | 377,61 | 377,61 | 377,61 |
| 1.2.1 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Уинское, в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона (Ж) | га | 346,50 | 457,29 | 457,29 |
|  | жилая зона (Ж) планируемая | га | 110,79 | 0 | 0 |
|  | общественно-деловая зона (О) | га | 23,06 | 29,98 | 29,98 |
|  | общественно-деловая зона (О) планируемая | га | 6,92 | 0 | 0 |
|  | зона производственного использования (П) | га | 32,80 | 40,34 | 40,34 |
|  | зона производственного использования (П) планируемая | га | 7,54 | 0 | 0 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | га | 32,48 | 55,61 | 55,61 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) планируемая | га | 23,13 | 0 | 0 |
|  | зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
|  | зона рекреационного назначения (Р) | га | 108,17 | 114,36 | 114,36 |
|  | зона рекреационного назначения (Р) планируемая | га | 6,19 | 0 | 0 |
|  | земли водного фонда | га | 40,56 | 40,56 | 40,56 |
|  | зона специального назначения (Сп) | га | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 5285 | 5391 | 5503 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: – младше трудоспособного возраста | чел. | 963 | 978 | 1063 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 3138 | 3034 | 2757 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 1184 | 1380 | 1684 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 104500 | 128915,6 | 177746,9 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 19,8 | 23,9 | 32,3 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 197/ 265 | 442/269 | 442/292 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 500/749 | 500/761 | 500/827 |
| 4.3. | Больница, мощность | коек | 53 | 53 | 53 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 354 | 354 | 354 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 630/1004 | 630/1024 | 1030/1046 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 га | 1109,9/ 422,7 2,57/3,7 | 1109,9/ 431,3 2,57/3,77 | 1109,9/ 440,2 2,57/3,85 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 6501,3/ 1585 | 1617 | 1651 |
| 4.8. | Рыночные комплексы, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | –/127 | 129 | 132 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 76/211 | 216 | 220 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 49,42 | 49,42 | 49,42 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – поселковых дорог | км | 0 | 0 | 0 |
|  | – главных улиц | км | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
|  | – основных улиц в жилой застройке | км | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
|  | – второстепенных улиц в жилой застройке | км | 29,92 | 29,92 | 29,92 |
|  | – проездов | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/ сут | 1083,6 | 1105,3 | 1128,2 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом; – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | н/д 43 | 50 125 | 50 125 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | – | – | 882 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 6077,75 | 6199,65 | 5227,85 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1150 | 1150 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | н/д | 119427 | 159508 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | н/д | 18,53 | 24,44 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | н/д | 50 | 100 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 41 | 50 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 11109,6 | 11506,2 | 12532,2 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 6/4,84 | 5/4,64 | 5/4,64 |