Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа  министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону», положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153-34.08.105 - 2004), утвержденного Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004., в целях координации действий и рационального распределения сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации аварий в системах энергоснабжения, администрация Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро-, топливо- и водоснабжения на территории Уинского муниципального района Пермского края.

2. Настоящее постановление вступает   в   силу   со   дня   подписания   и   подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1», и размещению на  официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль   над  исполнением   настоящего   постановления   возложить   на заместителя  главы  администрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района                                                        А.М. Козюков

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Уинского муниципального района

от  03.08.2015 №  205-01-01-03

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро-, топливо- и водоснабжения на территории Уинского муниципального района Пермского края.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро-, топливо- и водоснабжения на территории Уинского муниципального района Пермского края (далее − Порядок) разработан на основании правил Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153-34.08.105 - 2004), утвержденного Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004., приказа  министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону».

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, электро-, топливо- и водоснабжения на территории Уинского муниципального района Пермского края (далее – Уинский  район) с учетом взаимодействия органов управления районного звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов при возникновении аварийных ситуаций на системах тепло-, электро-, топливо- и водоснабжения на территории Уинского района.

1.3. Настоящий   Порядок   обязателен    к    исполнению   всеми организациями, расположенными       или      осуществляющими     деятельность    на    территории Уинского района,  независимо от форм собственности.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

- «авария» – повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

- «диспетчер    ЕДДС    Уинского  муниципального   района» –   диспетчер        Единой дежурно-диспетчерской  службы  Уинского  муниципального  района;

- «ДДС»−дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы энергоснабжающих организаций;

- «КЧС и  ОПБ  Уинского  муниципального  района» −    Комиссия           по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной  безопасности  Уинского  района;

- «потребители  энергоресурсов»  −  организации независимо от         форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или  в  хозяйственном  ведении  установки  и  сети конечных потребителей тепло-, электро,-  водо-,  газо- или  других энергетических    ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление   многоквартирными     домами    по договору  управления;

- «энергоснабжающие  организации  (поставщики энергоресурсов)» − организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие  в  собственности ( аренде,  концессии)  или  в  хозяйственном   ведении источники    или   сети    тепло-,   электро-,   водо-,   газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

- «энергопотребляющие системы» − внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;

- «энергоснабжающие системы» − системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

- «энергоресурсы» − теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная  вода в системах  водопровода,  электричество  в  электросетях,  газ  во  внутридомовых газопроводах и др.

1.5. Энергоснабжающие организации обязаны:

- иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с соответствующими организациями;

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

-  производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон, место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

- для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отделение МВД РФ по Уинскому району;

- оповещать ЕДДС Уинского района об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроков устранения.

1.6. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

- принятие  мер  (в  границах  эксплуатационной  ответственности) по ликвидации аварий   и   нарушений   на   инженерных   сетях,   утечек   на   инженерных  сетях, находящихся на их  балансе  и во внутридомовых системах;

- информирование    обо    всех    происшествиях,    связанных   с   повреждениями энергоснабжающих   систем,  ЕДДС    Уинского     района,   соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций Уинского района.

1.7. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем энергоснабжения.

1.8. Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

1.9. ДДС   энергоснабжающих    организаций,    ЕДДС   Уинского     района обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных     сетях    с     отключением   или    ограничением     энергоснабжения потребителей.

1.10. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) диспетчер ЕДДС Уинского района совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников отделения МВД РФ по Уинскому району, ПЧ-92 ГККУ «22 ОППС по Пермскому краю» и других служб.

1.11. Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет ЕДДС Уинского района, при значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет КЧС и ОПБ Уинского района.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДДС ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛО-, ЭЛЕКТРО-, ТОПЛИВО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. При    поступлении    в    ЕДДС    Уинского    района    сообщения    о возникновении  аварии  на  инженерных  сетях, об отключении  или  ограничении тепло-, электро-, топливо- и водоснабжения потребителей диспетчер ЕДДС Уинского  района   передает информацию по имеющимся у него каналам  связи диспетчеру   соответствующей энергоснабжающей организации.

2.2. При  поступлении  в  ДДС  энергоснабжающих  организаций  сообщения  о возникновении   аварии  на  инженерных  сетях,  об отключении  или ограничении энергоснабжения   потребителей   диспетчерская  служба  обязана   в установленый срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2)  сообщить  о  возникшей  ситуации    по    имеющимся   у   нее   каналам      диспетчеру ЕДДС Уинского связи руководству  предприятия  и района;

3) принять   меры   по   обеспечению   безопасности  в   месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

2.3. На  основании сообщения  с  места  обнаруженной   аварии  ответственное должностное   лицо   энергоснабжающей   организации   принимает     следующие решения:

1) какие   конкретно     потребители    энергоресурсов    будут     ограничены   (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;

2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

3) какие переключения в сетях будут выполнены;

4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

5) какие  абоненты   и   в   какой  последовательности должны быть отключены  от конкретных   видов  энергоносителей,  когда  и  какие  инженерные  системы   при необходимости должны быть опорожнены.

2.4. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1)  до прибытия     на    место     руководителя     организации − диспетчер    ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;

2)  после прибытия − руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

2.5. О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, ЕДДС Уинского района, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует отделение МВД РФ по Уинскому району.

2.6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1)  уведомить ЕДДС Уинского  района  об ответственном лице за ликвидацию аварии;

2)  вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных   предпринимателей),  имеющих   подземные  коммуникации  в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

3)  обеспечить   выполнение   работ   на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4)  информировать   о   завершении   аварийно-восстановительных   работ    (этапа работ)   ДДС   энергоснабжающих   организаций    для   восстановления    рабочей схемы,   заданных   параметров  энергоснабжения  и  подключения   потребителей в соответствии с программой пуска;

5) в срок сообщить о завершении всех работ в ЕДДС Уинского района.

2.8. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием  электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на    своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую  службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

2.9. Выдача разрешений  на производство  аварийно-восстановительных  работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением  благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в    соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территорий   поселений  Уинского  района.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

2.10. Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством   отключаемых потребителей более 10 производится по плану, согласованному  с   заместителем главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателем комитета по управлению имуществом Уинского района.

2.11. Решение  о введении  режима   ограничения   или    отключения     подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается     руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по  согласованию с заместителем главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателем комитета по управлению имуществом Уинского района.

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру (дежурному инженеру) энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и  в  ЕДДС Уинского района.

2.12. Диспетчер   ЕДДС  Уинского    района    на     основании     докладов диспетчерских   служб    действует   в   соответствии   с   нормативными    актами Уинского  района.

2.13. При   необходимости    по    запросу   энергоснабжающих     организаций диспетчер   ЕДДС   Уинского    района     передает    заявку     и  осуществляет контроль     за     поставкой     автотранспорта     и      спецтехники      организаций  Уинского района, привлекаемых для ликвидации аварии.

2.14.  В   случае     возникновении     крупных     аварий,     вызывающих   возможные  перерывы  на  срок  более  суток,  решением   КЧС   и ОПБ Уинского района  создается   штаб   по   оперативному   принятию   мер   для   обеспечения  устойчивой  работы объектов  топливно-энергетического  комплекса  и жилищно-коммунального     хозяйства   Уинского  района,  к   восстановительным      работам        привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации.

Распоряжением администрации Уинского  района  определяется  перечень организаций,  привлекаемых  по   решению   КЧС и  ОПБ   Уинского района к ликвидации     угрозы    и     возникшей     чрезвычайной       ситуации,   вызванной технологическими    нарушениями   на   системах   энергоснабжения,   и    порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

| Вид информации | Время информирования | Источник информации | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций | Диспетчер ЕДДС Уинского района |
| Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Диспетчер ЕДДС Уинского района |
| Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток | Незамедлительно при получении информации | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Диспетчер ЕДДС Уинского района, председатель КЧС и ОПБ Уинского района, глава Уинского района |
| Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения Уинского района, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны | Незамедлительно при получении информации | КЧС и ОПБ Уинского района, ДДС энергоснабжающих организаций, потребители, оперативный дежурный ЕДДС Уинского района | Население Уинского района |

3.2. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными диспетчерами организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

# Text boxes

Об утверждении порядка ликвидации

аварийных ситуаций в системах тепло-, электро-, топливо- и водоснабжения на территории Уинского муниципального района Пермского края

205-01-01-03

03.08.2015