ООО «С-Проект»

Проект планировки и проект межевания

территории с. Уинское

Уинского сельского поселения

Уинского муниципального района

Пермского края

Том 2. Материалы

по обоснованию проекта

Екатеринбург

2017г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Л.С. Трушина |
| Инженер проекта |  | О.И. Храмова |

Оглавление

Состав проектных материалов	4

Введение	5

Глава I. Проект планировки территории	7

1.Общие сведения	7

1.1 Положение и особенности размещения территории	7

1.2 Климат	7

1.3 Рельеф и геологическая характеристика	8

1.4 Гидрография и гидрогеологические условия	8

1.5 Полезные ископаемые	8

1.6 Особо охраняемые территории	9

1.7 Состояние окружающей среды	9

2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории	10

2.1 Планировочная структура территории	10

2.2 Население	10

2.3 Анализ состояния жилищного фонда	10

2.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	10

2.5 Транспортная инфраструктура	10

2.6 Инженерная инфраструктура	11

2.7 Инженерная подготовка территории	11

3. Информация об ограничениях развития территории	11

4. Предложения по планировке территории	12

4.1 Планировочная организация территории	12

4.2 Транспортная инфраструктура	17

4.3 Прогноз численности населения	28

4.4 Жилищное строительство	28

4.5 Социально-бытовое обслуживание населения	29

4.6 Инженерная инфраструктура	31

4.6.1 Водоснабжение	31

4.6.2. Водоотведение	33

4.6.3. Теплоснабжение	34

4.6.4. Газоснабжение	36

4.6.5. Электроснабжение	37

4.6.6. Санитарная очистка	40

4.7 Инженерная подготовка территории	41

4.8 Охрана окружающей среды	42

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	42

6. Основные технико-экономические показатели	44

Глава II. Проект межевания территории	47

1.	Общая часть	47

1.1. Материалы по обоснованию проекта межевания	47

1.2. Положение и особенности размещения территории	47

2.	Производственный этап	48

2.1. Обоснование площадей земельных участков	48

2.2. Правовой статус объектов планирования	48

3.	Установление публичных сервитутов	123

Приложение 1	124

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Основная часть |
|  | Текстовые материалы |
|  | Проект планировки и проект межевания территории с. Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Положения о размещении объектов капитального строительства. Том 1 |
|  | Графические материалы проекта планировки |
|  | Чертеж планировки территории. М 1:2000. | Лист 1 |
|  | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000. | Лист 2 |
|  | Графические материалы проекта межевания |
|  | Чертеж межевания территории. М 1:2000 | Лист 1 |
| Материалы по обоснованию |
|  | Текстовые материалы |
|  | Проект планировки и проект межевания территории с. Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта. Том 2 |
|  | Графические материалы |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10 000. | Лист 2 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и проекта межевания территории. М 1:2000. | Лист 2 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. М 1:2000. | Лист 3 |
|  | Схема вертикальной планировки территории. М 1:2000. | Лист 4 |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000. | Лист 5 |
| Электронные материалы |
|  | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, графические материалы в формате Jpg и MapInfo |

# Введение

Проект планировки и проект межевания территории с. Уинское выполнен ООО «С-Проект» в рамках выполнения контракта от 03.06.2017 г., заключенного с Администрацией Уинского муниципального района.

При разработке проекта учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Пермского края, Генерального плана Уинского сельского поселения, Правил землепользования и застройки Уинского сельского поселения.

Нормативные акты, использованные при подготовке проекта планировки территории:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.2015г. № 244-ФЗ);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ № 150 от 29.10.2002 г.;

- Норматив градостроительного проектирования «Планировка территории для размещения линейных объектов», утвержденный Приказом Министерства регионального развития Пермского края в 2012 г.;

- Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;

- Федеральный закон от 21.12.2004  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 11.02.-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология актуализированная версия СНиП 23-01-99»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31.02.2001»;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31.01.2003»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42.01.2002»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

# Глава I. Проект планировки территории

# 1.Общие сведения

## 1.1 Положение и особенности размещения территории

Проектируемая территория площадью 50,78 га расположена в южной части с. Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края.

Территория проектирования полностью располагается в границах населенного пункта с. Уинское.

Участок ограничен: на северо-западе – территорией кладбища, на севере – участками сложившейся жилой застройки, на северо-востоке – территорией свинофермы, на востоке, юге и западе – древесно-кустарниковой растительностью.

Восточнее, южнее и западнее проектируемой территории располагаются неразграниченные участки, предназначенные для перспективной жилой застройки.

Согласно Правилам землепользования и застройки Уинского сельского поселения, проектируемый участок располагается на территории зон Ж-1 – Зона жилой застройки усадебного типа, ОДК – общественно-деловая зона комплексная, Р-1 – зона озеленения общего пользования.

Проектируемый участок с улично-дорожной сетью города связывают ул. Искринская с усовершенствованным покрытием, а также дороги с грунтовым покрытием.

## 1.2 Климат

Климат проектируемой территории умеренно-континентальный, с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, теплым летом.

Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым – июль. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать –50°С, максимум летом +38°С. По данным метеостанции Чернушка, средняя многолетняя температура самого холодного месяца –17,1°С, самого жаркого +25,2°С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накопление снега идет в начале зимы. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 см. Почва промерзает в среднем на глубину 68–76 см. Разрушение устойчивого снежного покрова приходится на конец второй декады апреля.

Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0о. Этот переход весной происходит в начале–середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 557 мм. За период с апреля по октябрь выпадает 393 мм, за холодный период (ноябрь–март) – 164 мм, максимальный слой суточных осадков (90 мм) приходится на теплый период. Средняя годовая относительная влажность воздуха в Уинском сельском поселении составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%.

Среднегодовая скорость ветра достигает 3,1 метра в секунду. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости ветра приобретают с октября по февраль. Преобладающее направление ветра – южное и юго-западное.

## 1.3 Рельеф и геологическая характеристика

Проектируемая территория имеет общий уклон от южной части к северной. Максимальная высотная отметка составляет 212,79 м, минимальная – 178,86 м. Перепад высот 33,93 м, общий уклон по участку – 54,05‰.

Рельеф умеренный, территория является благоприятной для застройки, однако при этом здания следует размещать вдоль горизонталей и применять дома точечного типа, а также особые приёмы застройки с террасированием поверхности и ступенчатой застройкой.

В западной части участка имеется овраг с максимальным уклоном 435,0 ‰. Территория оврага неблагоприятна для размещения жилых зданий.

Проектируемая территория расположена в пределах расчлененной равнины Среднего Прикамья, в основных пределах соответствует Пермско-Башкирскому своду.

Слагающие равнину геологические породы относятся к континентальной красноцветной верхнепермский формации.

## 1.4 Гидрография и гидрогеологические условия

На проектируемой территории отсутствуют гидрографические объекты.

Территория Уинского сельского поселения входит в состав гидрогеологической области карстовых вод Уфимского плато и Камской области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. Подземные воды приурочены к породам всех описанных выше стратиграфических подразделений.

Сложные гидрологические условия в поселении ограничивают возможность использования подземных вод для водоснабжения населенных пунктов. Для водоснабжения с.Уинское в настоящее время используется водозабор Фомино, находящийся в Аспинском сельском поселении

## 1.5 Полезные ископаемые

В соответствии с Генеральным планом Уинского сельского поселения, в границах проектируемой территории отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

## 1.6 Особо охраняемые территории

В соответствии с Генеральным планом Уинского сельского поселения, вдоль северной и западной границы проектируемой территории проходит часть территории государственного природного биологического заказника «Уинский».

Режим охраны государственного природного биологического заказника «Уинский» установлен приказом Главного управления природопользования от 21 марта 1997 г. № 22 «Об утверждении положения о государственных природных заказниках областного значения: "Тулвинский", "Ирмиза", "Октябрьский", "Березниковский", "Уинский". Запрещены следующие виды хозяйственной деятельности:

- охота;

- рубки леса в местах расположения глухариных токов (по мере выявления) в соответствии с Правилами рубок главного пользования в лесах Урала, 1993 г.;

- применение ядохимикатов в лесном и сельском хозяйстве;

- взрывные работы;

- устройство свалок бытовых и промышленных отходов;

- скашивание трав, зерновых и других пропашных культур по технологии, ведущей к гибели охотничьих животных;

- распашка земель;

- осушение болот.

## 1.7 Состояние окружающей среды

На территории с. Уинское основными источниками загрязнения являются котельные, предназначенные, в основном, для отопления объектов социальной сферы, работающие на газе и, как правило, не имеющие очистных сооружений.

Одним из основных источников загрязнения в с. Уинское продолжает оставаться автомобильный и самоходный транспорт, что приводит к увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере.

Масса выбросов ЗВ в атмосферу имеет тенденцию к постоянному. При этом количество предприятий, декларирующих выброс по формам госстатотчетности, остается практически неизменным в течение всего анализируемого периода.

Проектируемая территория относится к территориям с наименее загрязненной атмосферой, ввиду отсутствия опасных промышленных производств.

Восточная часть проектируемой территории располагается в санитарно-защитной зоне действующей свинофермы, а часть западной территории – в санитарно-защитной зоне кладбища.

Выбросы от свиноферм характерны не только запахом, но и высоким содержанием аммиака, сероводорода, аллергенов, промышленной пыли и золы, а также летучими органическими соединениями. Санитарно-защитная зона свинофермы, приведенная в настоящем проекте, является нормативной. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен.

# 2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории

## 2.1 Планировочная структура территории

На период разработки проекта планировки территория проектируемого участка не освоена. Имеется улица Искринская, связывающая территорию участка с улично-дорожной сетью с. Уинское.

## 2.2 Население

На территории проектируемого участка отсутствует постоянно проживающее население.

По Генерального плана Уинского сельского поселения, в Уинском сельском поселении в 2016 г. проживало 5404 человека. К 2021 году прогнозируется рост численности населения на 5,8%, а к 2036 году – на 17%.

Население в трудоспособном возрасте составляет 53,3% от общей численности, старше трудоспособного – 25%, младше трудоспособного – 21,7%. Доля детей от 3 до 7 лет составляет 7,4%, детей от 7 до 15 лет – 10,5%, детей от 15 до 17 лет включительно – 4,5%.

В Уинском сельском поселении демографическая ситуация характеризуется положительно, несмотря на отрицательную динамику изменения численности по Кунгурскому району в целом. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются: превышение уровня рождаемости над уровнем смертности, положительный уровень миграционного сальдо.

## 2.3 Анализ состояния жилищного фонда

На период разработки проекта планировки территория участка еще не застроена.

## 2.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

На период разработки проекта планировки территория участка не освоена.

## 2.5 Транспортная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория освоена частично – по северной и западной границе проектируемого участка проходит автомобильная дорога общего пользования местного значения Уинское-Кочешовка (улица Искринская) с асфальтовым покрытием, которая связывает территорию с застроенной частью с. Уинское.

Также по проектируемой территории проходят дороги с грунтовым покрытием.

## 2.6 Инженерная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория освоена частично. В северо-западной части территории проходит воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ. По южной части участка проходит подземный кабель связи ООО «Ростелеком».

## 2.7 Инженерная подготовка территории

На период разработки проекта планировки территория не освоена. Инженерная подготовка не осуществлялась.

Ливневые стоки с территории направляются неорганизованным потоком с южной части в северную.

# 3. Информация об ограничениях развития территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

На проектируемой территории выявлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Для ЛЭП 10кВ устанавливается охранная зона на расстоянии 10 метров по обе стороны от крайних проводов согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Охранные зоны линий связи выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 метра (3 метра) согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

- Нормативный размер санитарно-защитной зоны от свиноферм мощностью до 4 тыс. голов составляет 300 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Нормативный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Режим охраны государственного природного биологического заказника «Уинский» изложен в разделе 1.6.

На проектируемой территории планируется размещение объектов местного значения, от которых устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Для ЛЭП 10кВ с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов, устанавливается охранная зона на расстоянии 5 метров по обе стороны от крайних проводов, для ЛЭП 0,4кВ – 2 метра, согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Для трансформаторной подстанции от ограждения устанавливается охранная зона на расстоянии 10 метров по периметру согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

- Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»;

- Контейнерные площадки для сбора ТКО должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 метров согласно СанПиН 42-128-4690-88.

- Разрыв от гаражей-стоянок вместимостью 101-300 мест до жилых домов следует принимать 35 метров, до территории детских учреждений, площадок для игр и спорта – 50 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Нормативный размер санитарно-защитной зоны от объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 составляет 100 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Нормативный размер санитарно-защитной зоны от мойки автомобилей с количеством постов от 2 до 5составляет 100 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

# 4. Предложения по планировке территории

## 4.1 Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией.

Согласно Правилам землепользования и застройки Уинского сельского поселения, проектируемый участок располагается на территории зон Ж-1 – Зона жилой застройки усадебного типа, ОДК – общественно-деловая зона комплексная, Р-1 – зона озеленения общего пользования.

В Правила землепользования и застройки Уинского сельского поселения будут внесены изменения, так как планируется перенос общественно-деловой зоны в связи с ограничениями санитарно-защитных зон, а также наряду с индивидуальной жилой застройкой усадебного типа планируется осуществлять блокированную и многоквартирную малоэтажную застройку.

Архитектурно-планировочное решение

Согласно заданию на проектирование, на проектируемой территории планируется осуществлять 3 формы застройки:

- индивидуальное жилищное строительство;

- блокированная малоэтажная застройка,

- многоквартирная малоэтажная застройка.

Главным транспортными коридором территории будут улицы Искринская и Новая 1, выходящие на существующую улично-дорожную сеть с. Уинское.

В связи с прилеганием проектируемого участка к застроенной части с. Уинское, проектом предлагается развить существующую структуру улично-дорожной сети, а также разместить индивидуальную жилую застройку как логичное продолжение существующей застройки.

В юго-западной и юго-восточной частях участка, вдоль главных транспортных коридоров, проектом предлагается размещение блокированной малоэтажной застройки и многоквартирной малоэтажной застройки.

Общественно-деловые объекты, а также зоны производственного использования запланированы в северо-восточной и западной частях участка, т.к. размещение жилья на этих территориях невозможно в связи с ограничениями, налагаемыми санитарно-защитными зонами. Также предлагается размещение детского сада в центральной части участка для обеспечения наиболее лучшей пешеходной доступности всех жителей проектируемого участка.

В западной части участка, на территории оврага, неблагоприятного для размещения жилых зданий, выделена зона озеленения общего пользования.

Проектирование улично-дорожной сети было выполнено в соответствии с нормативными показателями размеров красных линий по СП 42.13330.2011.

На территории были выделены следующие функциональные зоны:

- Зона индивидуальной усадебной застройки;

- Зона блокированной малоэтажной застройки;

- Зона многоквартирной малоэтажной застройки;

- Зона объектов образования;

- Общественно-деловая зона;

- Зона производственного использования;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона рекреационного назначения, включающая:

- озеленение общего пользования (парки, скверы, бульвары),

- озеленение специального назначения;

- Зона общего пользования.

Социально-бытовые потребности населения проектируемой территории планируется удовлетворять как за счет объектов культурного, социального и бытового назначения, планируемых к размещению на проектируемой территории, так и за счет существующих объектов на застроенной части с. Уинское.

На рассматриваемой территории запроектированы площадки для игр детей, отдыха взрослых, а также озеленение территории общего пользования. Расчет минимального размера площадок приведен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Расчет минимального размера площадок

| Объект | Норматив, м2 на чел. | Миним. нормативная площадь, м2 | Площадь планируемая, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская игровая площадка | 0,6* | 529,2 | 1564 |
| Площадка для отдыха взрослого населения | 0,1* | 88,2 |  |
| Озеленение территории общего пользования | 6** | 5292 | 15900 |

* источник – Проект местных нормативов градостроительного проектирования Лысьвенского городского округа;

** источник – СП 42.13330-2011.

- Жилые зоны.

  - Зона индивидуальной жилой застройки и зона блокированной малоэтажной застройки

Зона индивидуальной жилой застройки – самая крупная из перечисленных выше функциональных зон. Зона включает в себя земельные участки площадью от 1430 м2 до 1580 м2, планируемые для размещения индивидуальной жилищной застройки. Рекомендуемый прием застройки – линейная двухрядная застройка. Общее количество размещаемых домов на проектируемом участке – 153.

Зона блокированной малоэтажной застройки включает в себя земельные участки площадью от 160 м2 до 870 м2, планируемые для размещения блокированной малоэтажной застройки. Рекомендуемый прием застройки – линейная двухрядная и однорядная застройка. Общее количество размещаемых домов на проектируемом участке – 17.

Здания вдоль улиц и проездов размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории от улиц не менее чем на 5 м, от проездов – 3м (в соответствии с ПЗЗ).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Ограждения земельного участка на границе с соседними участками должны быть прозрачными с целью минимального затемнения; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Принятое в проекте решение направлено на достижение максимального социального и экологического комфорта проживания населения.

  - Зона многоквартирной малоэтажной застройки.

Зона предназначена для размещения многоквартирной малоэтажной застройки, а также площадок различного назначения, объектов инженерной инфраструктуры и автомобильных парковок, предназначенных для обслуживания данной зоны. Общее количество размещаемых многоквартирных малоэтажных домов на проектируемом участке – 8.

Здания вдоль улиц и проездов размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м (в соответствии с ПЗЗ).

Организации обслуживания размещаются на первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных домов, или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей таких организаций обслуживания размещаются со стороны недворовой территории жилых домов и обеспеченных нормируемой территорией для организации парковочных мест.

- Зона объектов образования.

Зона предназначена для размещения проектируемого детского сада. Территория участка должна быть ограждена забором и вдоль него зелеными насаждениями. Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории.

Максимальная этажность детских дошкольных учреждений – 2 этажа. Минимальный отступ зданий от красной линии должен составлять 5 м, минимальный отступ от стен детских учреждений до красных линий – 10м (в соответствии с ПЗЗ).

- Общественно-деловая зона.

Зона предназначена для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения с целью формирования местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром функций, ориентированных на удовлетворение потребностей населения. Архитектурный стиль вновь возводимых строений должен соответствовать стилю сложившейся застройки. Максимальная этажность зданий – 4, включая подвал и мансарду.

Зона включает в себя проектируемые спортивный центр, учреждение культуры, общественно-деловые здания.

Минимальный отступ зданий от красной линии должен составлять 5 м (в соответствии с ПЗЗ).

Озеленение участка детского дошкольного учреждения предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории.

- Зона производственного использования

Зона предназначена для размещения производственных сооружений 4 и 5 классов опасности. Зона включает в себя пункт сервисно-технического обслуживания с автомойкой.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

В зону инженерной и транспортной инфраструктуры входит зоны размещения гаражного массива, трансформаторных подстанций, газорегуляторных пунктов, прочих инженерных объектов. Данная зона является связующим звеном всех остальных зон.

- Зона рекреационного назначения.

6.1.  Зона озеленения общего пользования.

Располагается в границах красных линий улиц, а также на территориях, не предназначенных для застройки. Предназначена для размещения зеленых насаждений, прокладки коммуникаций, размещения площадок различного назначения.

6.2. Зона озеленения специального назначения предназначена для санитарно-защитного озеленения.

- Зона общего пользования.

Данная зона является связующим звеном всех остальных зон. В зону общего пользования входит проезжая часть улиц и дорог, тротуары, разворотные площадки, площадки мусоросборников.

Структура планируемого функционального зонирования территории представлена в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 Проектный баланс территории

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 50,78 |
| 1 | Жилые зоны: |  |
| 1.1. | Зона индивидуальной усадебной застройки | 23,31 |
| 1.2. | Зона блокированной малоэтажной застройки | 1,12 |
| 1.3. | Зона многоквартирной малоэтажной застройки | 3,89 |
| 2 | Зона объектов образования | 0,42 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 2,22 |
| 4 | Зона производственного использования | 0,25 |
| 5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 0,8 |
| 5.1. | транспортные объекты | 0,58 |
| 5.2. | инженерные объекты | 0,22 |
| 6 | Рекреационные зоны: |  |
| 6.1. | Озеленение общего пользования | 1,59 |
| 6.2. | Озеленение специального назначения | 0,6 |
| 7 | Зона общего пользования, в том числе: | 16,58 |
| 7.1. | дороги | 6,66 |
| 7.2. | тротуары | 2,25 |

## 4.2 Транспортная инфраструктура

В настоящее время проектируемый участок соединяет с городом ул. Искринская с усовершенствованным покрытием, а также дороги с грунтовым покрытием.

В целях достижения связанности проектируемого участка с улично-дорожной сетью города, настоящим проектом предлагается:

- связь проектируемого участка с улично-дорожной сетью деревни осуществляется по транспортно-пешеходным улицам местного значения;

- проектирование улично-дорожной сети на основе имеющейся улично-дорожной сети с. Уинское;

- проектирование улично-дорожной сети в соответствии с нормативными размерами красных линий;

- проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;

- асфальтирование всей улично-дорожной сети проектируемой территории.

Поперечные профили проектируемых улиц представлены на «Схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта». Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011.

Отвод стоков организован путем вертикальной планировки с использованием кюветов.

Категория улиц Искринская – главная улица, категория улицы Новая 1 – основная улица в жилой застройке, ширина полос движения – 3м, число полос движения – 2. Ширина улиц Искринская и Новая 1 в красных линиях составляет 24 м (что обусловлено большим количеством инженерных коммуникаций, проходящих вдоль этих улиц).

Категория остальных улиц – второстепенная улица в жилой застройке, ширина полосы движения – 3м, число полос движения – 2. Ширина улиц в красных линиях на проектируемой территории составляет 20 м.

Общая протяженность улиц на участке 8800 м, площадь твердого покрытия составит 5,28 га. Проектом предлагается организация тротуаров шириной 1,5 м.

Общественный транспорт.

На проектируемой территории планируется организация движения общественного транспорта по улице Искринская.

Необходимо строительство трех крытых остановочных пунктов. Максимальная пешеходная удаленность автобусной остановки на проектируемой территории составляет 0,5 км.

Хранение индивидуальных транспортных средств

Для постоянного хранения индивидуальных транспортных средств жителей многоквартирных домов и блокированных домов, расположенных на юго-востоке проектируемой территории, настоящим проектом предусмотрено размещение открытых парковочных мест. Количество машино-мест настоящим проектом принято равным количеству квартир. Также проектом предусмотрены гостевые парковочные места для временного хранения транспортных средств. Расчет нормативного количества машино-мест приведен в табл. 4.2.1. Проектом предлагается организация 233 парковочных мест постоянного хранения транспортных средств и 25 временных парковочных мест. Также вблизи объектов социально-культурно-бытового назначения проектом предлагается организация 164 временных парковочных мест.

Таблица 4.2.1. Расчет количества машино-мест на автостоянках малоэтажной многоквартирной застройки

| Объект | Норматив | Количество машино-мест |
| --- | --- | --- |
| Парковочные места для постоянного хранения транспортных средств | 1 машино-место на 1 квартиру | 233 |
| Временные парковочные места | 25% от количества машино-мест стоянок постоянного хранения транспортных средств | 59 |

Хранение индивидуальных транспортных средств жителей малоэтажной блокированной застройки, расположенной в юго-западной части проектируемой территории, предлагается осуществлять во встроенных гаражах, жителей индивидуальных жилых домов – на территории приусадебных участков.

Кроме того, в северо-восточной части проектируемой территории планируется размещение гаражного массива на 133 машино-мест.

Объекты автомобильного сервиса

В северо-восточной части проектируемого участка планируется размещение пункта сервисно-технического обслуживания автомобилей на 4 поста с автомойкой на 2 поста (тип и мощность объектов приведены условно, т.к. их строительство будет осуществляться за счет частных инвестиций).

Красные линии

Настоящим проектом предусмотрено установление красных линий в границах проектируемой территории, ведомость координат представлена в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 Ведомость координат поворотных точек красных линий проектируемых участков в системе координат МСК-59

| № точки | № квартала | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2252976.53 | 390856.89 |
| 2 | 1 | 2253020.98 | 390892.64 |
| 3 | 1 | 2253070.76 | 390934.83 |
| 4 | 1 | 2253092.08 | 390952.89 |
| 5 | 1 | 2253186.21 | 391032.66 |
| 6 | 1 | 2253225.21 | 390990.39 |
| 7 | 1 | 2253227.14 | 390988.79 |
| 8 | 1 | 2253229.33 | 390987.07 |
| 9 | 1 | 2253227.11 | 390983.38 |
| 10 | 1 | 2253203.54 | 390949.77 |
| 11 | 1 | 2253191.65 | 390934.8 |
| 12 | 1 | 2253179.60 | 390919.72 |
| 13 | 1 | 2253168.09 | 390905.90 |
| 14 | 1 | 2253155.16 | 390890.58 |
| 15 | 1 | 2253133.71 | 390865.02 |
| 16 | 1 | 2253111.17 | 390841.38 |
| 17 | 1 | 2253086.91 | 390820.50 |
| 18 | 1 | 2253077.57 | 390812.38 |
| 19 | 1 | 2253060.39 | 390797.57 |
| 20 | 1 | 2253039.49 | 390780.16 |
| 21 | 1 | 2253026.13 | 390796.44 |
| 1 | 2 | 2252763.93 | 390845.46 |
| 2 | 2 | 2252775.12 | 390856.34 |
| 3 | 2 | 2252787.36 | 390866.11 |
| 4 | 2 | 2252810.30 | 390884.53 |
| 5 | 2 | 2252833.69 | 390903.33 |
| 6 | 2 | 2252857.53 | 390922.59 |
| 7 | 2 | 2252880.72 | 390941.23 |
| 8 | 2 | 2252892.26 | 390928.14 |
| 9 | 2 | 2252909.02 | 390907.83 |
| 10 | 2 | 2252920.53 | 390893.74 |
| 11 | 2 | 2252948.33 | 390859.80 |
| 12 | 2 | 2252926.28 | 390842.05 |
| 13 | 2 | 2252915.99 | 390833.78 |
| 14 | 2 | 2252901.31 | 390822.21 |
| 15 | 2 | 2252878.83 | 390804.52 |
| 16 | 2 | 2252856.23 | 390786.74 |
| 17 | 2 | 2252832.37 | 390767.87 |
| 1 | 3 | 2252801.94 | 390619.22 |
| 2 | 3 | 2252849.45 | 390689.20 |
| 3 | 3 | 2252853.33 | 390681.70 |
| 4 | 3 | 2252861.08 | 390663.61 |
| 5 | 3 | 2252865.79 | 390651.57 |
| 6 | 3 | 2252871.87 | 390638.69 |
| 7 | 3 | 2252883.47 | 390588.17 |
| 8 | 3 | 2252874.63 | 390587.76 |
| 9 | 3 | 2252867.94 | 390587.79 |
| 10 | 3 | 2252847.70 | 390590.66 |
| 11 | 3 | 2252831.15 | 390595.21 |
| 12 | 3 | 2252814.30 | 390606.21 |
| 1 | 4 | 2252704.49 | 390683.93 |
| 2 | 4 | 2252718.13 | 390686.05 |
| 3 | 4 | 2252728.66 | 390687.79 |
| 4 | 4 | 2252741.83 | 390682.40 |
| 5 | 4 | 2252749.74 | 390666.89 |
| 6 | 4 | 2252759.85 | 390646.77 |
| 7 | 4 | 2252768.29 | 390629.88 |
| 8 | 4 | 2252768.99 | 390628.52 |
| 9 | 4 | 2252775.61 | 390615.89 |
| 10 | 4 | 2252757.99 | 390589.14 |
| 11 | 4 | 2252745.82 | 390570.97 |
| 12 | 4 | 2252730.34 | 390547.00 |
| 13 | 4 | 2252722.29 | 390550.50 |
| 14 | 4 | 2252710.38 | 390554.74 |
| 15 | 4 | 2252711.51 | 390558.22 |
| 16 | 4 | 2252713.56 | 390585.48 |
| 17 | 4 | 2252714.48 | 390598.26 |
| 18 | 4 | 2252714.75 | 390601.99 |
| 19 | 4 | 2252713.83 | 390613.12 |
| 20 | 4 | 2252711.22 | 390632.97 |
| 21 | 4 | 2252708.45 | 390654.77 |
| 1 | 5 | 2253125.28 | 391137.83 |
| 2 | 5 | 2253158.06 | 391164.04 |
| 3 | 5 | 2253182.74 | 391183.8 |
| 4 | 5 | 2253211.05 | 391206.78 |
| 5 | 5 | 2253221.50 | 391193.41 |
| 6 | 5 | 2253237.27 | 391177.96 |
| 7 | 5 | 2253263.89 | 391152.76 |
| 8 | 5 | 2253265.92 | 391150.84 |
| 9 | 5 | 2253248.80 | 391130.98 |
| 10 | 5 | 2253229.91 | 391109.41 |
| 11 | 5 | 2253219.17 | 391097.25 |
| 12 | 5 | 2253186.82 | 391061.40 |
| 13 | 5 | 2253158.71 | 391093.74 |
| 1 | 6 | 2252914.99 | 390571.15 |
| 2 | 6 | 2252932.52 | 390573.59 |
| 3 | 6 | 2252942.54 | 390575.37 |
| 4 | 6 | 2252943.48 | 390575.53 |
| 5 | 6 | 2252956.75 | 390577.89 |
| 6 | 6 | 2252973.26 | 390582.02 |
| 7 | 6 | 2252980.62 | 390583.93 |
| 8 | 6 | 2252983.01 | 390584.70 |
| 9 | 6 | 2253006.38 | 390592.43 |
| 10 | 6 | 2253024.87 | 390600.05 |
| 11 | 6 | 2253026.79 | 390600.8 |
| 12 | 6 | 2253027.24 | 390601.02 |
| 13 | 6 | 2253029.14 | 390601.81 |
| 14 | 6 | 2253051.18 | 390612.80 |
| 15 | 6 | 2253070.89 | 390623.99 |
| 16 | 6 | 2253073.01 | 390625.34 |
| 17 | 6 | 2253092.45 | 390638.97 |
| 18 | 6 | 2253093.32 | 390639.57 |
| 19 | 6 | 2253097.72 | 390642.66 |
| 20 | 6 | 2253115.04 | 390656.68 |
| 21 | 6 | 2253118.37 | 390652.64 |
| 22 | 6 | 2253181.33 | 390577.35 |
| 23 | 6 | 2253156.33 | 390558.64 |
| 24 | 6 | 2253128.11 | 390540.36 |
| 25 | 6 | 2253096.64 | 390524.54 |
| 26 | 6 | 2253084.56 | 390518.69 |
| 27 | 6 | 2253063.98 | 390510.98 |
| 28 | 6 | 2253029.83 | 390499.98 |
| 29 | 6 | 2252996.05 | 390492.59 |
| 30 | 6 | 2252939.91 | 390483.58 |
| 31 | 6 | 2252920.15 | 390482.96 |
| 32 | 6 | 2252919.21 | 390512.26 |
| 33 | 6 | 2252925.29 | 390512.38 |
| 34 | 6 | 2252924.79 | 390524.78 |
| 35 | 6 | 2252923.77 | 390533.20 |
| 36 | 6 | 2252917.64 | 390532.27 |
| 1 | 7 | 2253309.52 | 390965.23 |
| 2 | 7 | 2253322.62 | 391001.03 |
| 3 | 7 | 2253334.35 | 391032.90 |
| 4 | 7 | 2253337.26 | 391041.03 |
| 5 | 7 | 2253355.57 | 391091.05 |
| 6 | 7 | 2253377.21 | 391083.91 |
| 7 | 7 | 2253372.14 | 391056.97 |
| 8 | 7 | 2253365.66 | 391023.06 |
| 9 | 7 | 2253357.56 | 390979.33 |
| 10 | 7 | 2253352.55 | 390953.63 |
| 11 | 7 | 2253334.33 | 390958.14 |
| 12 | 7 | 2253328.52 | 390959.67 |
| 13 | 7 | 2253322.68 | 390961.21 |
| 14 | 7 | 2253315.91 | 390963.13 |
| 1 | 8 | 2253248.73 | 390828.97 |
| 2 | 8 | 2253266.11 | 390862.31 |
| 3 | 8 | 2253277.43 | 390883.92 |
| 4 | 8 | 2253292.72 | 390919.64 |
| 5 | 8 | 2253304.6 | 390946.89 |
| 6 | 8 | 2253349.05 | 390934.76 |
| 7 | 8 | 2253340.08 | 390889.70 |
| 8 | 8 | 2253337.18 | 390874.48 |
| 9 | 8 | 2253333.56 | 390856.57 |
| 10 | 8 | 2253321.49 | 390800.74 |
| 11 | 8 | 2253303.69 | 390806.66 |
| 12 | 8 | 2253250.91 | 390827.94 |
| 1 | 9 | 2253200.36 | 391046.72 |
| 2 | 9 | 2253217.87 | 391065.18 |
| 3 | 9 | 2253256.47 | 391109.48 |
| 4 | 9 | 2253280.59 | 391139.72 |
| 5 | 9 | 2253284.43 | 391136.72 |
| 6 | 9 | 2253305.31 | 391126.17 |
| 7 | 9 | 2253307.58 | 391125.10 |
| 8 | 9 | 2253308.98 | 391124.51 |
| 9 | 9 | 2253310.83 | 391123.59 |
| 10 | 9 | 2253329.14 | 391116.02 |
| 11 | 9 | 2253342.72 | 391111.40 |
| 12 | 9 | 2253329.35 | 391074.41 |
| 13 | 9 | 2253311.05 | 391025.63 |
| 14 | 9 | 2253303.00 | 391004.52 |
| 15 | 9 | 2253293.81 | 390979.35 |
| 16 | 9 | 2253269.9 | 390991.12 |
| 17 | 9 | 2253266.58 | 390985.07 |
| 18 | 9 | 2253255.70 | 390992.24 |
| 19 | 9 | 2253239.67 | 391004.31 |
| 1 | 10 | 2252844.90 | 390751.46 |
| 2 | 10 | 2252854.36 | 390758.65 |
| 3 | 10 | 2252871.64 | 390772.44 |
| 4 | 10 | 2252893.99 | 390790.38 |
| 5 | 10 | 2252919.47 | 390810.77 |
| 6 | 10 | 2252960.97 | 390844.38 |
| 7 | 10 | 2253005.50 | 390789.93 |
| 8 | 10 | 2253023.78 | 390767.83 |
| 9 | 10 | 2252979.51 | 390733.00 |
| 10 | 10 | 2252961.24 | 390718.79 |
| 11 | 10 | 2252951.70 | 390712.61 |
| 12 | 10 | 2252947.25 | 390709.43 |
| 13 | 10 | 2252935.61 | 390702.72 |
| 14 | 10 | 2252932.07 | 390700.72 |
| 15 | 10 | 2252921.03 | 390695.26 |
| 16 | 10 | 2252896.5 | 390685.11 |
| 17 | 10 | 2252884.89 | 390681.18 |
| 18 | 10 | 2252868.77 | 390716.77 |
| 1 | 11 | 2253143.23 | 390682.21 |
| 2 | 11 | 2253144.95 | 390684.03 |
| 3 | 11 | 2253165.52 | 390706.09 |
| 4 | 11 | 2253184.50 | 390729.54 |
| 5 | 11 | 2253201.81 | 390754.26 |
| 6 | 11 | 2253238.63 | 390810.94 |
| 7 | 11 | 2253259.40 | 390801.55 |
| 8 | 11 | 2253258.89 | 390797.80 |
| 9 | 11 | 2253316.52 | 390776.38 |
| 10 | 11 | 2253305.19 | 390728.87 |
| 11 | 11 | 2253301.05 | 390716.74 |
| 12 | 11 | 2253289.50 | 390693.09 |
| 13 | 11 | 2253277.74 | 390673.78 |
| 14 | 11 | 2253249.65 | 390637.08 |
| 15 | 11 | 2253209.75 | 390598.68 |
| 16 | 11 | 2253197.91 | 390589.80 |
| 17 | 11 | 2253151.42 | 390645.12 |
| 18 | 11 | 2253131.01 | 390671.13 |
| 1 | 12 | 2253291.46 | 391344.47 |
| 2 | 12 | 2253378.32 | 391396.46 |
| 3 | 12 | 2253391.96 | 391379.13 |
| 4 | 12 | 2253398.89 | 391365.05 |
| 5 | 12 | 2253405.70 | 391348.73 |
| 6 | 12 | 2253410.65 | 391324.75 |
| 7 | 12 | 2253410.45 | 391317.59 |
| 8 | 12 | 2253376.24 | 391286.00 |
| 9 | 12 | 2253359.31 | 391269.48 |
| 10 | 12 | 2253352.80 | 391276.70 |
| 1 | 13 | 2252891.79 | 390662.19 |
| 2 | 13 | 2252900.55 | 390665.52 |
| 3 | 13 | 2252916.19 | 390671.45 |
| 4 | 13 | 2252934.17 | 390679.52 |
| 5 | 13 | 2252942.31 | 390683.54 |
| 6 | 13 | 2252959.42 | 390693.58 |
| 7 | 13 | 2252959.50 | 390693.63 |
| 8 | 13 | 2252972.98 | 390702.65 |
| 9 | 13 | 2252982.59 | 390710.16 |
| 10 | 13 | 2252995.41 | 390720.23 |
| 11 | 13 | 2253024.92 | 390743.38 |
| 12 | 13 | 2253041.38 | 390746.40 |
| 13 | 13 | 2253102.4 | 390672.09 |
| 14 | 13 | 2253085.98 | 390658.8 |
| 15 | 13 | 2253077.82 | 390653.09 |
| 16 | 13 | 2253064.96 | 390644.20 |
| 17 | 13 | 2253041.56 | 390630.30 |
| 18 | 13 | 2253021.06 | 390620.06 |
| 19 | 13 | 2252999.03 | 390610.99 |
| 20 | 13 | 2252975.66 | 390603.26 |
| 21 | 13 | 2252961.10 | 390599.45 |
| 22 | 13 | 2252950.03 | 390636.92 |
| 23 | 13 | 2252946.81 | 390635.90 |
| 24 | 13 | 2252932.07 | 390632.50 |
| 25 | 13 | 2252892.83 | 390660.12 |
| 1 | 14 | 2252822.84 | 390729.73 |
| 2 | 14 | 2252810.12 | 390721.48 |
| 3 | 14 | 2252818.47 | 390708.08 |
| 4 | 14 | 2252825.07 | 390712.32 |
| 5 | 14 | 2252832.37 | 390699.48 |
| 6 | 14 | 2252806.69 | 390661.63 |
| 7 | 14 | 2252789.49 | 390636.06 |
| 8 | 14 | 2252780.28 | 390650.37 |
| 9 | 14 | 2252769.19 | 390672.44 |
| 10 | 14 | 2252759.40 | 390693.09 |
| 11 | 14 | 2252750.57 | 390711.38 |
| 12 | 14 | 2252702.09 | 390702.43 |
| 13 | 14 | 2252696.71 | 390733.18 |
| 14 | 14 | 2252691.80 | 390765.44 |
| 15 | 14 | 2252721.45 | 390770.05 |
| 16 | 14 | 2252722.37 | 390765.04 |
| 17 | 14 | 2252740.61 | 390768.13 |
| 18 | 14 | 2252738.23 | 390781.89 |
| 19 | 14 | 2252737.10 | 390788.40 |
| 20 | 14 | 2252713.33 | 390784.46 |
| 21 | 14 | 2252689.36 | 390781.08 |
| 22 | 14 | 2252680.94 | 390853.47 |
| 23 | 14 | 2252680.94 | 390866.22 |
| 24 | 14 | 2252681.25 | 390873.87 |
| 25 | 14 | 2252690.41 | 390873.78 |
| 26 | 14 | 2252736.55 | 390823.43 |
| 27 | 14 | 2252767.17 | 390789.64 |
| 28 | 14 | 2252789.88 | 390765.96 |
| 1 | 15 | 2252735.37 | 390517.10 |
| 2 | 15 | 2252737.37 | 390521.11 |
| 3 | 15 | 2252747.54 | 390536.98 |
| 4 | 15 | 2252761.21 | 390557.6 |
| 5 | 15 | 2252773.94 | 390576.8 |
| 6 | 15 | 2252786.71 | 390596.6 |
| 7 | 15 | 2252802.07 | 390587.35 |
| 8 | 15 | 2252818.39 | 390579.22 |
| 9 | 15 | 2252835.39 | 390572.05 |
| 10 | 15 | 2252854.33 | 390568.29 |
| 11 | 15 | 2252868.94 | 390567.02 |
| 12 | 15 | 2252873.25 | 390567.00 |
| 13 | 15 | 2252878.87 | 390567.03 |
| 14 | 15 | 2252881.37 | 390567.19 |
| 15 | 15 | 2252894.98 | 390568.22 |
| 16 | 15 | 2252895.91 | 390557.84 |
| 17 | 15 | 2252898.42 | 390527.88 |
| 18 | 15 | 2252900.18 | 390483.38 |
| 19 | 15 | 2252874.83 | 390485.11 |
| 20 | 15 | 2252847.36 | 390487.92 |
| 21 | 15 | 2252815.76 | 390492.62 |
| 22 | 15 | 2252784.50 | 390500.10 |
| 23 | 15 | 2252761.31 | 390508.20 |
| 1 | 16 | 2252941.19 | 391153.31 |
| 2 | 16 | 2252964.38 | 391169.53 |
| 3 | 16 | 2252988.38 | 391184.53 |
| 4 | 16 | 2253003.63 | 391194.36 |
| 5 | 16 | 2253012.85 | 391199.44 |
| 6 | 16 | 2253025.86 | 391206.73 |
| 7 | 16 | 2253043.71 | 391214.85 |
| 8 | 16 | 2253053.80 | 391219.48 |
| 9 | 16 | 2253053.81 | 391219.48 |
| 10 | 16 | 2253085.97 | 391234.24 |
| 11 | 16 | 2253121.52 | 391249.97 |
| 12 | 16 | 2253167.67 | 391270.44 |
| 13 | 16 | 2253182.81 | 391247.78 |
| 14 | 16 | 2253199.38 | 391222.98 |
| 15 | 16 | 2253162.64 | 391193.43 |
| 16 | 16 | 2253127.98 | 391165.40 |
| 17 | 16 | 2253123.46 | 391171.15 |
| 18 | 16 | 2253106.91 | 391158.37 |
| 19 | 16 | 2253111.52 | 391152.44 |
| 20 | 16 | 2253097.73 | 391141.26 |
| 21 | 16 | 2253066.50 | 391116.15 |
| 22 | 16 | 2253043.37 | 391097.54 |
| 23 | 16 | 2253027.90 | 391085.15 |
| 24 | 16 | 2253005.53 | 391067.08 |
| 25 | 16 | 2252973.14 | 391110.17 |
| 1 | 17 | 2253053.52 | 390765.74 |
| 2 | 17 | 2253080.82 | 390789.15 |
| 3 | 17 | 2253098.67 | 390804.33 |
| 4 | 17 | 2253115.49 | 390818.87 |
| 5 | 17 | 2253122.53 | 390824.96 |
| 6 | 17 | 2253145.82 | 390848.30 |
| 7 | 17 | 2253145.86 | 390848.34 |
| 8 | 17 | 2253162.44 | 390868.20 |
| 9 | 17 | 2253182.58 | 390892.28 |
| 10 | 17 | 2253212.39 | 390928.81 |
| 11 | 17 | 2253227.62 | 390949.06 |
| 12 | 17 | 2253232.00 | 390955.47 |
| 13 | 17 | 2253245.42 | 390975.11 |
| 14 | 17 | 2253251.79 | 390970.77 |
| 15 | 17 | 2253264.96 | 390963.02 |
| 16 | 17 | 2253278.61 | 390956.15 |
| 17 | 17 | 2253284.62 | 390953.19 |
| 18 | 17 | 2253272.61 | 390923.44 |
| 19 | 17 | 2253259.37 | 390892.42 |
| 20 | 17 | 2253248.06 | 390870.82 |
| 21 | 17 | 2253230.69 | 390837.50 |
| 22 | 17 | 2253220.78 | 390820.14 |
| 23 | 17 | 2253184.96 | 390764.96 |
| 24 | 17 | 2253168.72 | 390741.77 |
| 25 | 17 | 2253150.14 | 390718.81 |
| 26 | 17 | 2253126.45 | 390694.25 |
| 27 | 17 | 2253120.02 | 390687.65 |
| 28 | 17 | 2253098.07 | 390713.14 |
| 29 | 17 | 2253104.40 | 390718.69 |
| 30 | 17 | 2253093.47 | 390730.98 |
| 31 | 17 | 2253087.54 | 390737.4 |
| 32 | 17 | 2253081.44 | 390732.06 |
| 1 | 18 | 2253185.20 | 391280.13 |
| 2 | 18 | 2253243.45 | 391314.30 |
| 3 | 18 | 2253274.26 | 391333.63 |
| 4 | 18 | 2253288.20 | 391318.02 |
| 5 | 18 | 2253301.35 | 391303.30 |
| 6 | 18 | 2253345.39 | 391254.13 |
| 7 | 18 | 2253298.92 | 391196.50 |
| 8 | 18 | 2253276.98 | 391169.46 |
| 9 | 18 | 2253251.24 | 391191.85 |
| 10 | 18 | 2253236.50 | 391206.62 |
| 11 | 18 | 2253214.98 | 391235.53 |
| 1 | 19 | 2253172.67 | 391047.33 |
| 2 | 19 | 2253140.19 | 391084.97 |
| 3 | 19 | 2253109.73 | 391125.33 |
| 4 | 19 | 2253081.63 | 391102.74 |
| 5 | 19 | 2253062.21 | 391087.08 |
| 6 | 19 | 2253039.24 | 391068.63 |
| 7 | 19 | 2253016.21 | 391049.85 |
| 8 | 19 | 2253010.38 | 391045.43 |
| 9 | 19 | 2252896.29 | 390953.74 |
| 10 | 19 | 2252907.65 | 390940.86 |
| 11 | 19 | 2252924.08 | 390920.89 |
| 12 | 19 | 2252928.71 | 390924.77 |
| 13 | 19 | 2252943.62 | 390906.41 |
| 14 | 19 | 2252938.96 | 390902.61 |
| 15 | 19 | 2252963.88 | 390872.31 |
| 16 | 19 | 2253010.19 | 390909.77 |
| 17 | 19 | 2253075.88 | 390965.39 |
| 18 | 19 | 2253081.77 | 390970.10 |
| 1 | 20 | 2252999.08 | 391062.14 |
| 2 | 20 | 2252965.86 | 391104.66 |
| 3 | 20 | 2252955.24 | 391118.61 |
| 4 | 20 | 2252943.29 | 391109.90 |
| 5 | 20 | 2252922.22 | 391139.63 |
| 6 | 20 | 2252898.24 | 391123.73 |
| 7 | 20 | 2252874.50 | 391107.36 |
| 8 | 20 | 2252836.22 | 391079.39 |
| 9 | 20 | 2252830.11 | 391074.84 |
| 10 | 20 | 2252808.42 | 391058.39 |
| 11 | 20 | 2252803.11 | 391054.15 |
| 12 | 20 | 2252783.14 | 391038.08 |
| 13 | 20 | 2252738.25 | 391000.26 |
| 14 | 20 | 2252733.34 | 390995.59 |
| 15 | 20 | 2252707.89 | 390958.96 |
| 16 | 20 | 2252702.76 | 390949.46 |
| 17 | 20 | 2252693.66 | 390931.75 |
| 18 | 20 | 2252686.50 | 390911.58 |
| 19 | 20 | 2252710.52 | 390905.22 |
| 20 | 20 | 2252749.88 | 390861.21 |
| 21 | 20 | 2252773.40 | 390880.47 |
| 22 | 20 | 2252793.85 | 390896.64 |
| 23 | 20 | 2252810.08 | 390909.71 |
| 24 | 20 | 2252817.11 | 390915.41 |
| 25 | 20 | 2252832.35 | 390927.67 |
| 26 | 20 | 2252866.25 | 390954.97 |
| 27 | 20 | 2252874.47 | 390961.66 |
| 28 | 20 | 2252877.84 | 390964.62 |
| 29 | 20 | 2252883.09 | 390968.71 |
| 30 | 20 | 2252986.52 | 391051.99 |
| 1 | 21 | 2253298.00 | 391162.56 |
| 2 | 21 | 2253315.08 | 391185.10 |
| 3 | 21 | 2253344.56 | 391222.06 |
| 4 | 21 | 2253381.38 | 391192.95 |
| 5 | 21 | 2253397.25 | 391189.36 |
| 6 | 21 | 2253389.91 | 391151.55 |
| 7 | 21 | 2253389.67 | 391150.30 |
| 8 | 21 | 2253384.14 | 391120.81 |
| 9 | 21 | 2253378.86 | 391121.82 |
| 10 | 21 | 2253333.20 | 391136.17 |
| 1 | 22 | 2253350.86 | 391230.01 |
| 2 | 22 | 2253356.00 | 391236.89 |
| 3 | 22 | 2253369.29 | 391251.91 |
| 4 | 22 | 2253396.17 | 391277.10 |
| 5 | 22 | 2253407.46 | 391269.90 |
| 6 | 22 | 2253402.65 | 391219.36 |
| 7 | 22 | 2253398.86 | 391199.19 |
| 8 | 22 | 2253385.24 | 391201.9 |
| 1 | 23 | 2253399.97 | 391410.99 |
| 2 | 23 | 2253428.06 | 391430.84 |
| 3 | 23 | 2253428.76 | 391431.60 |
| 4 | 23 | 2253448.95 | 391408.70 |
| 5 | 23 | 2253483.42 | 391369.16 |
| 6 | 23 | 2253443.77 | 391333.14 |
| 7 | 23 | 2253435.76 | 391331.70 |
| 8 | 23 | 2253430.91 | 391355.21 |
| 9 | 23 | 2253430.17 | 391357.59 |
| 10 | 23 | 2253425.71 | 391369.67 |
| 11 | 23 | 2253422.72 | 391375.44 |
| 12 | 23 | 2253422.39 | 391376.17 |
| 13 | 23 | 2253414.68 | 391391.83 |
| 14 | 23 | 2253414.28 | 391392.59 |
| 15 | 23 | 2253413.24 | 391394.13 |

## 4.3 Прогноз численности населения

Численность населения, размещаемого на проектируемой территории, рассчитана, исходя из предполагаемого к размещению количества домов и среднего размера домовладения. Средний размер домовладения для настоящего Проекта принят 3 чел./сем.

Расчет количества населения представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Расчет численности населения

| Вид жилого фонда | кол-во домов | кол-во квартир | численность |
| --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 8 | 8 | 192 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 5 | 6 | 90 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 1 | 5 | 15 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 10 | 4 | 3 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 1 | 2 | 6 |
| Индивидуальные жилые дома | 153 | 1 | 459 |
| ИТОГО: |  |  | 882 |

Численность населения, размещаемого на проектируемой территории составит 882 человека.

Прогноз возрастной структуры выполнен с учетом сложившейся структуры Уинского сельского поселения (по данным Генерального плана Уинского сельского поселения): население в трудоспособном возрасте составит 471 чел., старше трудоспособного – 220 чел., младше трудоспособного – 191 чел. Численность детей от 3 до 7 лет – 66 чел., детей от 7 до 15 лет – 93 чел., детей от 15 до 17 лет – 40 чел.

## 4.4 Жилищное строительство

Застройку проектируемой территории предлагается вести индивидуальными жилищными домами, блокированными и многоквартирными малоэтажными домами.

На проектируемой территории планируется расположить 153 индивидуальных жилых дома, 17 блокированных малоэтажных домов и 8 многоквартирных малоэтажных домов.

Площадь земельных участков для индивидуальной жилой застройки от 1430 м2 до 1580, площадь домов около 150 м2. Площадь земельных участков блокированной жилой застройки от 160 м2 до 870 м2.

Характеристика планируемого жилищного фонда представлена в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Наименование | Количество домов | Площадь жилищного фонда, м2 | Численность проживающих, чел. | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 8 | 6720 | 192 | 20800 |
| 2 | Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 5 | 4500 | 90 | 160-580 |
| 3 | Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 1 | 750 | 15 | 160-330 |
| 4 | Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 10 | 4200 | 120 | 170-870 |
| 5 | Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 1 | 300 | 6 | 320-370 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | 153 | 22950 | 459 | 1430-1580 |

## 4.5 Социально-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения.

Настоящим проектом выполнен расчет нормативной обеспеченности проектируемой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (см. таблица 4.5.1). Т.к. размещаемые объекты социально-бытового назначения предназначены также для обслуживания планируемых жилых зон восточнее, южнее и западнее проектируемой территории, расчет мощности таких объектов выполнялся исходя из численности населения в 2 раза превышающей расчетную численность населения проектируемой территории.

Таблица 4.5.1 Расчет потребностей жителей проектируемой территории в объектах социально-бытового обслуживания

| Наименование | Единицы измерения | Нормативная потребность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват (1-9 класс), 75% охват (10-11 класс) | 123 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% охват детей дошкольного возраста | 114 |
| Учреждения культуры | место | 140 мест на 1000 человек | 247 |
| Библиотеки | тыс.томов/ мест | 4,5 тыс.томов/ 3 читательских места на 1000 человек | 7,9/ 6 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 80 м2 общей площади на 1000 человек | 142 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га общей площади | 0,7 га общей площади на 1000 человек | 1,23 |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 м2 торговой площади на 1000 человек | 176,4 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 м2 торговой площади на 1000 человек | 318 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 мест на 1000 человек | 71 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1000 человек | 13 |

На проектируемом участке планируется размещение:

- детского сада на 120 мест,

- учреждения культуры на 250 мест с библиотекой мощностью 7,9 тыс.томов,

- плоскостных спортивных сооружений общей площадью 0,24 га (строительство плоскостных сооружений в северо-западной части территории возможно только после разработки проекта СЗЗ свинофермы, см. раздел 4.8);

- спортивного центра с общей площадью залов 142 м2 (мощность объекта приведена условно, т.к. его строительство будет осуществляться за счет частных инвестиций);

- 6 общественно-деловых зданий, в которых планируется размещение следующих объектов (вид и мощность объектов приведены условно, т.к. их строительство будет осуществляться за счет частных инвестиций):

- магазины продовольственных товаров общей мощностью 176,4 м2 торговой площади,

- магазины непродовольственных товаров общей мощностью 318 м2 торговой площади,

- аптек,

- объектов общественного питания общей мощностью 71 посадочное место,

- объектов бытового обслуживания общей мощностью 13 рабочих мест,

- офисных и административных помещений.

Настоящим проектом предполагается, что потребности населения также будут удовлетворяться учреждениями, расположенными на территории с. Уинское:

- МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа» (максимальная удаленность от проектируемого участка – 4,97 км)

- МОУ ДОД «Уинская детская школа искусств»,

- МКОУ ДЮСШ «ЮНИКС»,

- ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»,

- Поликлиника,

- Почтовое отделение,

- Отделение банка.

Согласно СП 42.13330.2011 транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Для транспортного обслуживания учащихся, проектом предусмотрено строительство 3 остановок общественного транспорта на ул. Искринская. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

## 4.6 Инженерная инфраструктура

### 4.6.1 Водоснабжение

Согласно решениям Генерального плана Уинского сельского поселения, настоящим проектом планируется организация централизованного водоснабжения проектируемой территории.

Система водоснабжения предусматривается централизованная хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом для многоквартирных домов, а также объектов социально-культурно-бытового назначения. Водоснабжение предусматривается от существующей системы водоснабжения.

Расчет среднесуточного объема водопотребления для жилого фонда и для объектов социально-культурно-бытового назначения представлен в таблицах 4.6.1.1. и 4.6.1.2.

Удельное среднесуточное водопотребление для жилой застройки принято 195 л/сут/чел, при условии, что жилая застройка будет оборудована водопроводом с вводом в дом, канализацией ванными и местными водонагревателями (согласно СП 31.13330.2012). Удельное среднесуточное водопотребление для объектов социально-культурно-бытового назначения принято согласно СП 30.13330.2002.

Таблица 4.6.1.1. Расчет среднесуточного объема водопотребления для жилищного фонда

| № п/п | Наименование потребителя | Численность населения | Объем водопотреб- ления, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 192 | 36,48 |
| 2 | Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 120 | 23,40 |
| 3 | Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 90 | 17,55 |
| 4 | Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 15 | 2,93 |
| 5 | Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 6 | 1,17 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | 459 | 89,51 |
| 7 | Неучтенные расходы 10% | - | 17,10 |
| 8 | Полив зеленых насаждений 50л/чел (для индивидуальных жилых домов) | - | 22,95 |
|  | ВСЕГО |  | 211,08 |

Таблица 4.6.1.2. Расчет среднесуточного объема водопотребления для объектов социально-культурно-бытового назначения*

| № п/п | Наименование потребителя | норматив л/сут | Единица измерения | Мощность потребителя | Объем водопотреб- ления, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | 80 | 1 ребенок | 120 | 9,60 |
| 2 | Учреждение культуры | 8 | 1 человек | 250 | 2,00 |
| 3 | Спортивный центр | 50 | 1 человек | 17 | 0,85 |
| 4 | Магазины продовольственных товаров | 30 | 20 м2 торг.зала | 8,82 | 0,26 |
| 5 | Магазины непродовольственных товаров | 20 | 20 м2 торг.зала | 15,90 | 0,32 |
| 6 | Объекты общественного питания | 12 | 1 блюдо** | 1405,8 | 16,87 |
| 7 | Объекты бытового обслуживания | 56 | 1 место | 13 | 0,73 |
| 8 | Аптеки | 30 | 1 работник | 1 | 0,03 |
| 9 | Пункт сервисно-технического обслуживания | 0,15*** | 1 пост | 4 | 0,60 |
| 10 | Автомойка | 200*** | 1 машина | 16 | 3,20 |
| 11 | неучтенные расходы | 10% | - | - | 3,45 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 37,91 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

** Расчет количества условных блюд произведен согласно СП 30.13330.2012: 2,2х71х2х10х0,45=1405,8.

*** - Принято по данным объектов-аналогов.

Таблица 4.6.1.3. Расчет максимального часового и секундного водопотребления

| Наименование показателя | Расчет |
| --- | --- |
| Максимальный часовой расход (с учетом коэффициента суточной неравномерности и коэффициента часовой неравномерности), м3/час | 23,89 |
| Максимальный секундный расход на хозяйственно-бытовые нужды, л/сек | 6,64 |
| Пожарный расход, л/сек | 10 |
| Минимальный диаметр водопроводных сетей, мм | 100 |

Согласно расчетам, среднесуточное водопотребление для жилищного фонда и для объектов социально-культурно-бытового назначения составит 211,08 и 37,91 м3 соответственно.

Необходимо строительство сетей водопровода для водоснабжения всей проектируемой территории. Трассировка сетей представлена на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Диаметр кольцевых уличных сетей должен быть не менее 100 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. Пожарные гидранты должны быть размещены на кольцевых участках водопроводной сети в соответствие с п.8.6 СП 8.13130.2009. Конкретное положение гидрантов определяется на следующей стадии проектирования.

### 4.6.2. Водоотведение

Настоящим проектом предлагается обеспечить централизованными сетями канализации многоквартирный жилищный фонд, малоэтажные дома блокированной застройки и объекты социально-культурно-бытового назначения. Стоки будут поступать на проектируемые очистные сооружения с. Уинское.

Расчет объема среднесуточного водоотведения представлен в таблице 4.6.2.1.

Необходимо строительство сетей водоотведения. Трассировка сетей представлена на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Таблица 4.6.2.1. Расчет среднесуточного объема водоотведения

| Потребитель | Средне-суточное водопотребл., м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Средне- суточный водоотвод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 36,48 | 3,65 | 40,13 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 23,40 | 2,34 | 25,74 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 17,55 | 1,76 | 19,31 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 2,93 | 0,29 | 3,22 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 1,17 | 0,12 | 1,29 |
| Детский сад | 9,60 | 0,96 | 10,56 |
| Учреждение культуры | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
| Спортивный центр | 0,85 | 0,09 | 0,94* |
| Магазины продовольственных товаров | 0,26 | 0,03 | 0,29* |
| Магазины непродовольственных товаров | 0,32 | 0,03 | 0,35* |
| Объекты общественного питания | 16,87 | 1,69 | 18,56* |
| Объекты бытового обслуживания | 0,73 | 0,07 | 0,80* |
| Аптеки | 0,03 | 0,00 | 0,03* |
| ИТОГО |  |  | 123,40 |
| ИТОГО с учетом коэффициента неравномерности 1,3 |  |  | 160,42 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

Для очистки бытовых стоков индивидуальных жилых домов проектом предлагается использовать локальные очистные сооружения (отдельные для каждого участка) либо водонепроницаемые выгреба (соответствующие СанПиН 42-128-4690-88), вывоз стоков из которых предлагается вывозить на городские очистные сооружения.

### 4.6.3. Теплоснабжение

Для отопления жилой застройки и объектов социально-культурно-бытового назначения проектом предлагается использовать индивидуальные отопительные системы – газовые котлы.

Расчеты расхода тепла для рассматриваемой территории были выполнены следующим образом:

- расчетная температура наружного воздуха принята –35°С согласно СП 131.13330.2012;

- продолжительность отопительного периода принята 229 дней согласно СП 131.13330.2012;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -5,9 согласно СП 131.13330.2012;

- расчетная скорость ветра в отопительный период  - 3,3 м/с согласно СП 131.13330.2012;

- расходы тепла на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию жилых зданий и объектов социально-культурно-бытового назначения определены согласно МДК 4.05.2004.

Расчетная тепловая нагрузка для всех объектов на рассматриваемой территории приведена в таблице 4.6.3.1 (при условии 100% газификации проектируемой территории).

Расчетное количество тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения жилых домов приведено в таблице 4.6.3.2.

Таблица 4.6.3.1 Расчет тепловой нагрузки

| Объект | Показатель | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляцию | всего |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 8 домов | 1,151 | 0,000 | 1,151 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 5 домов | 0,561 | 0,000 | 0,561 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 1 дом | 0,111 | 0,000 | 0,111 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 10 домов | 0,949 | 0,000 | 0,949 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 1 дом | 0,046 | 0,000 | 0,046 |
| Индивидуальные жилые дома | 153 дома | 4,836 | 0,000 | 4,836 |
| Общественно-деловое здание ул. Искринская | 1 объект | 0,097 | 0,000 | 0,097* |
| Общественно-деловое здание | 5 объектов | 0,353 | 0,000 | 0,353* |
| Учреждение культуры | 1 объект | 0,092 | 0,059 | 0,151 |
| Спортивный центр | 1 объект | 0,112 | 0,074 | 0,186* |
| СТО с автомойкой | 1 объект | 0,088 | 0,105 | 0,193* |
| Детский сад | 1 объект | 0,187 | 0,051 | 0,238 |
| ИТОГО |  | 8,583 | 0,289 | 8,872 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

Таблица 4.6.3.2 Расчет годового количества теплоты

| Объект | Количество тепловой энергии, Гкал в год на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | всего |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 2851,5 | 0,0 | 2851,5 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 1389,3 | 0,0 | 1389,3 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 276,2 | 0,0 | 276,2 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 2352,0 | 0,0 | 2352,0 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 114,1 | 0,0 | 114,1 |
| Индивидуальные жилые дома | 11985,5 | 0,0 | 11985,5 |
| Общественно-деловое здание ул. Искринская | 241,1 | 0,0 | 241,1* |
| Общественно-деловое здание | 875,2 | 0,0 | 875,2* |
| Учреждение культуры | 229,2 | 145,9 | 375,1 |
| Спортивный центр | 277,6 | 182,3 | 459,9* |
| СТО с автомойкой | 217,3 | 261,0 | 478,3* |
| Детский сад | 463,8 | 126,6 | 590,4 |
| ИТОГО: | 21272,7 | 715,8 | 21988,4 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

### 4.6.4. Газоснабжение

Согласно решениям Генерального плана Уинского сельского поселения, настоящим проектом планируется организация централизованного газоснабжения 100% проектируемой территории.

Настоящим проектом предполагается, что все жилые дома будут оборудованы газовыми плитами, газовыми водонагревателями (для горячего водоснабжения) и отопительными установками, работающими на газе.

Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение объектов социально-культурно-бытового назначения будет осуществляться локальными отопительными установками, работающими на газе.

Для расчетов проектом приняты следующие показатели:

- Нормативный расход газа газовой плитой – 1,25 м3/час;

- Нормативный расход газа водонагревателем – 2,5 м3/час;

- Коэффициент полезного действия котлов и водонагревателей – 0,92;

- Коэффициент часового максимума расхода газа на коммунально-бытовые нужды 1/1800 согласно СП 42-101-2003.

Коэффициенты одновременности приняты согласно СП 42-101-2003. Максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3).

Расчет максимального часового потребления и общего годового расхода газа представлен в таблице 4.6.4.1.

На проектируемой территории необходимо размещение двух газорегуляторных пунктов, а также строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления. Трассировка сетей и размещение ГРП представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Таблица 4.6.4.1 Расчет расхода газа

| Объект | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Максималь-ный часовой расход газа на отопление, м3/час | Максимальный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды*, м3/час | Общий максималь-ный часовой расход газа, м3/час | Общий годовой расход газа, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | 7,65 | 1039,89 | 179,71 | 1219,59 | 3306,91 |
| Объекты социально-культурно-бытового назначения** | 0,93 | 126,32 | 51,74 | 178,06 |  |

* включают расходы на пищеприготовление (для жилых домов), вентиляцию (для объектов социально-культурно-бытового назначения), горячее водоснабжение

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

### 4.6.5. Электроснабжение

В настоящее время в северо-западной части территории проходит воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ. Т.к. ВЛ-10 проходит по территории участков индивидуальных жилых домов, планируемых к размещению, проектом предлагается перенес опор ВЛ-10 вдоль улицы Искринской.

Для электроснабжения рассматриваемой территории, проектом предусмотрено размещение 5 трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ (ТП) для понижения напряжения. Запитать их планируется воздушными линиями от ВЛ-10 филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

Электроснабжение застройки от трансформаторных подстанций выполняется по распределительным сетям 0,4 кВ воздушными линиями к каждому строящемуся объекту.

Предусмотрено наружное освещение улиц консольными светильниками типа РКУ с лампами ДРЛ.

Расчет электрической нагрузки проектируемой территории выполнен согласно СП 31.110-2003 (см. таблицу 4.6.3.1). При расчетах принято, что все жители используют для пищеприготовления газовые плиты.

Расчет для жилых домов произведен как для квартир повышенной комфортности.

На проектируемой территории планируется размещение детского сада – потребителя электроэнергии второй категории, который необходимо запитать от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Проектом предлагается подключить детский сад к двум трансформаторным подстанциям – ТП4 и ТП5.

Мощность трансформаторов, а также коэффициент загрузки приведены в таблицах 4.6.5.1 и 4.6.5.2.

Таблица 4.6.5.1 Расчет электрической нагрузки территории

| Наименование потребителей | Мощность | Единицы мощности | Удельная нагрузка, кВт | Коэфф. спроса | Коэфф. одновре-менности | Коэфф. несовпа-дения макс. | Расчет-ная нагрузка, кВт | Коэфф. мощ-ности | Реактив-ная нагрузка, кВт | Расчетная нагрузка по ТП, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 4 квартиры | 36 | квартир | 15,00 | 0,76 | 0,18 | 1,00 | 134,3 | 0,3 | 39,2 | 207,9 |
| Индивидуальные жилые дома | 31 | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловое здание | 1102 | кв.м.общей площади | 0,10** | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 44,1 | 0,6 | 28,5* |  |
| Наружное освещение | 1912 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15,3 | 0,5 | 7,8 |  |
| ИТОГО по ТП1 |  |  |  |  |  |  | 193,7 |  | 75,5 |  |
| Малоэтажные многоквартирные дома на 8 квартир | 64 | квартир | 15,00 | 0,76 | 0,16 | 1,00 | 205,1 | 0,3 | 59,8 | 226,8 |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 6 секций | 30 | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 5 секций | 5 | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 4 секции | 4 | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажные дома блокированной застройки 2 секции | 2 | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 10 | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение | 1451 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,6 | 0,6 | 7,2 |  |
| ИТОГО по ТП2 |  |  |  |  |  |  | 216,7 |  | 67,0 |  |
| Общественно-деловое здание | 4000 | кв.м.общей площади | 0,10** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400,0 | 0,6 | 258,4 | 854,4* |
| Учреждение культуры | 250 | мест | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 92,0 | 0,5 | 47,1 |  |
| Спортивный центр | 880 | кв.м.общей площади | 0,23** | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 161,9 | 0,5 | 83,0 |  |
| СТО с автомойкой | 450 | кв.м.общей площади | 0,16** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 72,0 | 0,6 | 40,8 |  |
| Наружное освещение | 1176 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,4 | 0,6 | 5,8 |  |
| ИТОГО по ТП3 |  |  |  |  |  |  | 735,3 |  | 435,1 |  |
| Индивидуальные жилые дома | 59 | домов | 15,00 | 0,76 | 0,18 | 1,00 | 121,28 | 0,29 | 35,37 | 162,37 |
| Детский сад | 120 | мест | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 22,08 | 0,20 | 4,48 |  |
| Наружное освещение | 1497 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,98 | 0,62 | 7,42 |  |
| ИТОГО по ТП4 |  |  |  |  |  |  | 155,34 |  | 47,28 |  |
| Индивидуальные жилые дома | 53 | домов | 15,00 | 0,76 | 0,19 | 1,00 | 112,56 | 0,29 | 32,83 | 153,57 |
| Детский сад | 120 | мест | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 22,08 | 0,20 | 4,48 |  |
| Наружное освещение | 1528 | метров | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,22 | 0,62 | 7,58 |  |
| ИТОГО по ТП5 |  |  |  |  |  |  | 146,86 |  | 44,89 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 1447,9 |  | 669,7 | 1605,0 |

* Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования.

** - Принято по данным объектов-аналогов.

Таблица 4.6.5.2 Расчет мощности трансформаторов и коэффициента загрузки

| Номер трансформаторной подстанции | Расчетная нагрузка по ТП, кВт | Номинальная мощность трансформатора, кВт | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП1 | 207,9 | 250 | 0,83 |
| ТП2 | 226,8 | 250 | 0,91 |
| ТП3 | 854,4 | 1000 | 0,85 |
| ТП4 | 162,4 | 250 | 0,65 |
| ТП5 | 153,6 | 160 | 0,96 |

Необходимо строительство ВЛ 10кВ до трансформаторных подстанций в воздушном исполнении, строительство ВЛ 0,4 кВ низкого напряжения для электроснабжения проектируемых объектов в воздушном исполнении. Размещение светильников наружного освещения консольного типа предусматривается на опорах ВЛ 0,4 кВ.

Трассировка ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ, размещение КТП 10/0,4 кВ представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

### 4.6.6. Санитарная очистка

В настоящий момент схема санитарной очистки территории Уинского муниципального района не утверждена. Нормативы накопления ТКО для жилого сектора сельского поселения не установлены.

Генеральным планом Уинского сельского поселения для собора ТКО предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека, проживающего в сельской местности, составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5–1,5% в год.  Примем за 1% рост объемов накопления ТКО в год. К 2021г. общее накопления ТКО увеличится примерно на 5,1%, к 2036г. – на 16,1%.

При расчетной численности населения на проектируемом участке 882 человека годовой объем накопления ТКО от населения составит 941,98 м3, с потенциалом роста к 2036 г. до 1146,6 м3 (среднесуточное накопление при этом составит 3,93 м3).

Проектом предлагается разместить 9 контейнерных площадок, общее количество контейнеров объемом 0,75 м3 – 9шт.

Положение контейнерных площадок, санитарный разрыв от них до жилых зданий представлены на графических материалах проекта.

Для объектов социально-культурно-бытового назначения должны быть предусмотрены отдельные контейнерные площадки. Обустройство таких площадок возложено на владельца объекта. Расчет образования ТКО от объектов социально-бытового назначения представлен в табл.4.6.6.1.

Таблица 4.6.6.1. Расчет годового объема накопления ТКО от объектов социально-бытового назначения.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТКО, м3/год* | Объем накопления ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | мест | 120 | 0,12 | 14,40 |
| Учреждение культуры | мест | 250 | 0,18 | 45,00 |
| Спортивный центр | посетителей | 17 | 0,26 | 4,42 |
| Магазины продовольственных товаров | кв.м. торг.площ. | 176,40 | 1,74 | 306,94 |
| Магазины непродовольственных товаров | кв.м. торг.площ. | 318,00 | 0,77 | 244,86 |
| Предприятия общественного питания | мест | 71,00 | 1,13 | 80,23 |
| Предприятия бытового обслуживания | мест | 13,00 | 0,23 | 2,99 |
| Аптеки | кв.м. торг.площ. | 20 | 0,44 | 8,80 |
| Пункт сервисно-технического обслуживания | машино-мест | 6 | 0,22 | 1,32 |
| Всего: | 708,96** |

* согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» АКХ им.К.Д..Памфилова

** Расчет является ориентировочным, т.к. выполнен исходя из условной мощности объектов. Необходимо уточнить расчет на следующих стадия проектирования

Вывоз отходов будет осуществляться на регулярной основе на Уинскую МПС с последующим вывозом на полигон ТКО п. Сарс (после 2021 г. – на полигон ТКО г. Кунгур).

## 4.7 Инженерная подготовка территории

В связи с тем, что территория в границах проектируемого участка не подлежит затоплению и имеет нормативный уровень стояния грунтовых вод, в соответствии со СНиП 2.06.15-85, проведения дополнительных работ по защите территории от затопления и подтопления не требуется.

## 4.8 Охрана окружающей среды

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемой территории будет автомобильный транспорт и свиноферма, расположенная западнее проектируемого участка.

Для снижения загрязнения проектом планировки предлагается организовать улицы с асфальтовым покрытием.

Для снижения загрязнения воздуха от свинофермы, проектом предлагается разработать проект санитарно-защитной зоны, с целью уменьшения ее размеров и исключения попадания в нее плоскостных спортивных сооружений. Строительство плоскостных сооружений в северо-западной части территории возможно только после разработки проекта СЗЗ свинофермы.

Источником загрязнения почвенного покрова на рассматриваемой территории будут бытовые отходы. Для предотвращения загрязнения настоящим проектом предусмотрена контейнерная система сбора и утилизации коммунальных отходов, с размещением контейнерных площадок и регулярным вывозом отходов на объекты размещения ТКО.

Источником загрязнения природных вод на рассматриваемой территории будут бытовые стоки, сток с территории. Для предотвращения загрязнения настоящим проектом предусмотрено подключение многоквартирных домов, блокированных малоэтажных домов и объектов социально-культурно-бытового назначения к системе централизованной канализации, а для очистки бытовых стоков индивидуальных жилых домов использование локальных очистных сооружений или водонепроницаемых выгребов (соответствующих СанПиН 42-128-4690-88), с последующим вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения с. Уинское.

# 5. Основные факторы риска возникновения
чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации природного характера. На проектируемой территории наиболее вероятны возникновения следующих факторов:

- Опасные метеорогические явления:

  - штормовой ветер со средней скоростью более 20 м/сек;

  - ливни с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более;

  - снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

  - град с диаметром частиц 20 мм;

  - сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

  - гололед с диаметром отложений более 200 мм.

- Опасные геологические процессы: эрозия (плоскостная и линейная), овражно-оползневые процессы, карст. Необходимо проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве:

- устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное формирование карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль разрушенных склонов.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега.

Аварийно-опасные объекты. На проектируемой территории аварийно-опасные объекты отсутствуют. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи. Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения: прорыв водопровода, канализации, газопровода, остановка индивидуальных отопительных приборов. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго- и газоснабжения.

Пожары. На проектируемой территории возможно возникновение пожаров. На территории в с. Уинское функционирует ПЧ-92 ГККУ "22 ОППС Пермского края». Общая численность формирования 33 человека, из них в постоянной готовности 7 человек. Время прибытия подразделения к месту вызова не превышает нормативное.

Настоящим проектом для целей пожаротушения предусмотрено размещение гидрантов на водопроводной сети.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

# 6. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории, всего | га | 50,78 | 50,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Жилые зоны: |  |
|  | Зона индивидуальной усадебной застройки | га | 0,98 | 23,31 |
|  | Зона блокированной малоэтажной застройки | га | - | 1,12 |
|  | Зона многоквартирной малоэтажной застройки | га | - | 3,89 |
| 1.2. | Зона объектов образования | га | - | 0,42 |
| 1.3. | Общественно-деловая зона | га | - | 2,22 |
| 1.4. | Зона производственного использования | га | - | 0,25 |
| 1.5. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | га | 1,83 | 0,8 |
|  | транспортные объекты | га |  | 0,58 |
|  | инженерные объекты | га |  | 0,22 |
| 1.6. | Рекреационные зоны: |  |
|  | Озеленение общего пользования | га |  | 1,59 |
|  | Озеленение специального назначения | га | - | 0,6 |
| 1.7. | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (луга) | га | 28,29 | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования, покрытая растительностью | га | 19,68 | - |
| 1.8. | Зона общего пользования, в том числе: | га | - | 16,58 |
|  | дороги | га | - | 6,66 |
|  | тротуары | га | - | 2,25 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 0 | 882 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 0 | 17 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | кв.м. | 0 | 39420 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м. | - | 0 |
| 4. | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы всего/норматив | мест | - | 123/0 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения, всего/ норматив | мест | - | 114/120 |
| 4.3. | Учреждения культуры всего/норматив на 1000 чел. | мест | - | 247/250 |
| 4.4. | Библиотеки всего/норматив на 1000 чел. | тыс.томов | - | 7,9/7,9 |
| 4.5. | Спортивные залы общего пользования, всего/норматив на 1000 чел. | м2 общей площади | - | 142/142 |
| 4.6. | Плоскостные спортивные сооружения, всего/норматив на 1000 чел. | га общей площади | - | 1,23/0,24 |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров, всего/норматив на 1000 чел. | м2 торговой площади | - | 176,4/176,4 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров, всего/норматив на 1000 чел. | м2 торговой площади | - | 318/318 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел | мест | - | 71/71 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания, всего/норматив на 1000 чел. | рабочих мест | - | 13/13 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети- всего в том числе: | км | - | 8,80 |
|  | - главные улицы | км | 1,32 | 1,32 |
|  | - основные улицы в жилой застройке |  | - | 1,50 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | км | - | 5,98 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | км | - | 1,32 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | Км/км2 | - | 17,33 |
| 5.4 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | маш. - мест | - | 366 |
|  | - временного хранения | маш. - мест | - | 189 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб. м/сут | - | 248,99 |
|  | - водопроводы | км | - | 6,65 |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м/сут | - | 123,40 |
|  | - сети хозяйственно-бытовой канализации (самотечные) | км | - | 2,00 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | - | 1447,87 |
|  | - ВЛ 10 кВ воздушные | км | 0,82 | 1,88 |
|  | - ВЛ 0,4 кВ воздушные | км | - | 10,23 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | - | 8,87 |
| 6.5 | Расход газа | тыс.м3/год | - | 3306,91 |
|  | - сети газоснабжения среднего давления | км | - | 1,67 |
|  | - сети газоснабжения низкого давления | км | - | 8,39 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
|  | - линии связи | км | 0,83 | 0,96 |
| 6.7 | Количество твёрдых коммунальных отходов | куб.м/год | - | 1650,93 |
|  | - в том числе от населения | куб.м/год | - | 941,98 |
|  | - площадка для сбора ТКО | объект | - | 9 |

# Глава II. Проект межевания территории

# Общая часть

## 1.1. Материалы по обоснованию проекта межевания

Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления красных линий, определения местоположения границ и площади образуемых и изменяемых земельных участков, установления границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, обременений и ограничений использования земельных участков.

Задачей подготовки проекта межевания территории является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по формированию земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

## 1.2. Положение и особенности размещения территории

Участок ограничен: на северо-западе – территорией кладбища, на севере – участками сложившейся жилой застройки, на северо-востоке – территорией свинофермы, на востоке, юге и западе – древесно-кустарниковой растительностью.

Восточнее, южнее и западнее проектируемой территории располагаются неразграниченные участки, предназначенные для перспективной жилой застройки.

Территория проектирования полностью располагается на территории села Уинское, в границах кадастровых кварталов 59:36:0340225, 59:36:0340215, 59:36:0800001, 59:36:0340211 и 59:36:0340212.

Площадь территории в утвержденных границах проектирования составляет – 50,78 га.

На период разработки проекта планировки и проекта межевания территории, территория проектируемого участка не освоена. Имеются дороги с грунтовым покрытием, связывающие территорию участка с улично-дорожной сетью села Уинское.

Согласно Правилам землепользования и застройки Уинского сельского поселения, проектируемый участок располагается на территории зон Ж-1 – зона жилой застройки усадебного типа, ОДК – общественно-деловая зона комплексная, Р-1 – зона озеленения общего пользования.

Земельные участки, поставленные на кадастровый учет на проектируемой территории отсутствуют.

# Производственный этап

## 2.1. Обоснование площадей земельных участков

Предельные размеры земельных участков (минимальные и максимальные с разрешенным использованием зона усадебной застройки) установлены Правилами землепользования и застройки Уинского сельского поселения, и составляют 600 кв.м. и 20000 кв.м. соответственно.

## 2.2. Правовой статус объектов планирования

Образуемые земельные участки формируются на землях населенных пунктов в границах кадастровых кварталов 59:36:0340225, 59:36:0340215, 59:36:0800001.

При выполнении проекта межевания было сформировано 247 земельных участков, из них:

153 земельных участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства (размещение индивидуальных жилых домов, пригодных для постоянного проживания, высотой не выше 3 надземных этажей), (код* 2.1);

1 земельный участок с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная застройка (размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома с количеством этажей до 4 этажей, включая мансардный), (код* 2.1.1);

77 земельных участков с разрешенным использованием –блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем 3, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке  и имеет выход на территорию общего пользования)), (код* 2.3);

1 земельный участок для объекта образования с разрешенным использованием – дошкольное, начальное и среднее образование (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения и дошкольного образования), (код* 3.5.1);

4 земельных участка с разрешенным использованием - предпринимательство, (код* 4.0);

1 земельный участок с разрешенным использованием – общественное использование объектов капитального строительства, (код* 3.0);

1 земельный участок с разрешенным использованием – спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивного клуба, спортивного зала, бассейна, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой), (код* 5.1);

1 земельный участок с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса (код* 4.9.1);

1 земельный участок с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения, (код* 2.7.1);

7 земельных участков – с разрешенным использованием – коммунальное обслуживание (код* 3.1).

Характеристики формируемых земельных участков приведены в таблице 2.2.1. Координаты формируемых земельных участков приведены в таблице 2.2.2.

Примечание: * код разрешенного использования назначен в соответствии с приложением от 1 сентября 2014 года №540 «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков».

Таблица 2.2.1. Формируемые земельные участки

| Условный номер ЗУ формируемого земельного участка | Площадь арендуемая, кв. м | Категория земель | Разрешенное использование проектируемого земельного участка | Назначение участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1496 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 2 | 1521 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 3 | 1571 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 4 | 1514 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 5 | 1616 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 6 | 1563 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 7 | 1519 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 8 | 1520 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 9 | 1541 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 10 | 1565 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 11 | 1541 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 12 | 1498 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 13 | 1487 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 14 | 1474 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 15 | 1531 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 16 | 1499 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 17 | 1517 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 18 | 1581 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 19 | 1522 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 20 | 1539 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 21 | 1534 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 22 | 1510 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 23 | 1530 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 24 | 1486 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 25 | 1500 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 26 | 1553 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 27 | 1560 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 28 | 1541 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 29 | 1539 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 30 | 1517 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 31 | 1616 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 32 | 1538 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 33 | 1551 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 34 | 1532 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 35 | 1500 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 36 | 1498 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 37 | 1581 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 38 | 1541 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 39 | 1590 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 40 | 1598 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 41 | 1593 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 42 | 1512 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 43 | 1499 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 44 | 1504 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 45 | 1518 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 46 | 1512 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 47 | 1505 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 48 | 1500 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 49 | 1488 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 50 | 1555 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 51 | 1427 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 52 | 1440 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 53 | 1457 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 54 | 1484 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 55 | 1453 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 56 | 1409 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 57 | 1418 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 58 | 1513 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 59 | 1526 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 60 | 1525 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 61 | 1498 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 62 | 1492 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 63 | 1515 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 64 | 1528 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 65 | 1573 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 66 | 1502 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 67 | 1581 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 68 | 1598 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 69 | 1568 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 70 | 1542 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 71 | 1563 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 72 | 1526 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 73 | 1523 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 74 | 1492 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 75 | 1501 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 76 | 1532 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 77 | 1509 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 78 | 1509 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 79 | 1582 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 80 | 1484 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 81 | 1537 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 82 | 1499 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 83 | 1508 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 84 | 1497 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 85 | 1463 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 86 | 4164 | Земли населенных пунктов | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Для детского сада |
| 87 | 1502 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 88 | 1505 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 89 | 1479 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 90 | 1479 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 91 | 1432 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 92 | 1529 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 93 | 1590 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 94 | 1589 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 95 | 1577 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 96 | 1572 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 97 | 1506 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 98 | 1514 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 99 | 1525 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 100 | 1533 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 101 | 1521 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 102 | 1656 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 103 | 1595 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 104 | 1576 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 105 | 1503 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 106 | 1449 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 107 | 1505 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 108 | 1532 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 109 | 1542 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 110 | 1499 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 111 | 1492 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 112 | 1495 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 113 | 1492 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 114 | 1559 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 115 | 1496 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 116 | 1473 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 117 | 1546 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 118 | 1527 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 119 | 1430 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 120 | 1508 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 121 | 1540 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 122 | 1501 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 123 | 1513 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 124 | 1527 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 125 | 1500 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 126 | 1492 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 127 | 1501 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 128 | 1502 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 129 | 1525 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 130 | 1515 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 131 | 1518 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 132 | 1513 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 133 | 1498 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 134 | 1516 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 135 | 1505 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 136 | 1574 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 137 | 1555 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 138 | 1550 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 139 | 1508 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 140 | 1496 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 141 | 1495 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 142 | 1493 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 143 | 1503 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 144 | 1504 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 145 | 1518 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 146 | 1436 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 147 | 1504 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 148 | 1519 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 149 | 1524 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 150 | 1529 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 151 | 1526 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 152 | 1534 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 153 | 1513 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 154 | 1509 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства( 2.1) | Индивидуальная усадебная застройка |
| 155 | 20789 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | Многоквартирная малоэтажная застройка |
| 156 | 532 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 157 | 228 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 158 | 222 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 159 | 213 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 160 | 213 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 161 | 501 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 162 | 585 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 163 | 212 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 164 | 209 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 165 | 198 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 166 | 203 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 167 | 478 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 168 | 383 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 169 | 175 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 170 | 172 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 171 | 165 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 172 | 163 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 173 | 337 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 174 | 395 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 175 | 189 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 176 | 188 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 177 | 185 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 178 | 185 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 179 | 387 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 180 | 336 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 181 | 163 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 182 | 160 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 183 | 159 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 184 | 326 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 185 | 355 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 186 | 229 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 187 | 222 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 188 | 217 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 189 | 217 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 190 | 381 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 191 | 367 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 192 | 184 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 193 | 177 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 194 | 309 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 195 | 373 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 196 | 323 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 197 | 435 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 198 | 485 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 199 | 585 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 200 | 509 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 201 | 501 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 202 | 544 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 203 | 460 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 204 | 386 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 205 | 391 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 206 | 497 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 207 | 620 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 208 | 570 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 209 | 494 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 210 | 530 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 211 | 468 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 212 | 383 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 213 | 439 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 214 | 470 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 215 | 599 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 216 | 621 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 217 | 567 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 218 | 566 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 219 | 470 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 220 | 442 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 221 | 381 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 222 | 412 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 223 | 456 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 224 | 372 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 225 | 876 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 226 | 491 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 227 | 502 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 228 | 549 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 229 | 502 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 230 | 484 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 231 | 576 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 232 | 484 | Земли населенных пунктов | Блокированная жилая застройка (2.3) | Блокированная малоэтажная застройка |
| 233 | 2634 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство (4.0) | Общественно-деловое здание |
| 234 | 2687 | Земли населенных пунктов | Спорт (5.1) | Спортивный центр |
| 235 | 3796 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство (4.0) | Общественно |
| 236 | 8224 | Земли населенных пунктов | Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | Клуб |
| 237 | 1785 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство (4.0) | Общественно |
| 238 | 1982 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство (4.0) | Общественно |
| 239 | 2522 | Земли населенных пунктов | Объекты придорожного сервиса (4.9.1) | Станция технического обслуживания |
| 240 | 5546 | Земли населенных пунктов | Объекты гаражного назначения (2.7.1) | Гаражи |
| 241 | 597 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объекты электроснабжения |
| 242 | 199 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объекты электроснабжения |
| 243 | 632 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объекты газоснабжения |
| 244 | 226 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объекты электроснабжения |
| 245 | 267 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объекты электроснабжения |
| 246 | 354 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объекты электроснабжения |
| 247 | 252 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (3.1) | Объекты газоснабжения |

Таблица 2.2.2. Каталог координат формируемых земельных участков

| Условный номер земельного участка ЗУ:1 |
| --- |
| Площадь земельного участка 1496 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 390917.85 | 2252739.93 |
| н2 | 390897.34 | 2252717.54 |
| н3 | 390905.22 | 2252710.52 |
| н4 | 390911.58 | 2252686.50 |
| н5 | 390931.75 | 2252693.66 |
| н6 | 390950.65 | 2252702.79 |
| н7 | 390944.43 | 2252714.31 |
| н1 | 390917.85 | 2252739.93 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:2 |
| Площадь земельного участка 1521 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 390917.85 | 2252739.93 |
| н7 | 390944.43 | 2252714.31 |
| н6 | 390950.65 | 2252702.79 |
| н8 | 390958.96 | 2252707.89 |
| н9 | 390975.40 | 2252719.22 |
| н10 | 390970.87 | 2252726.80 |
| н11 | 390937.68 | 2252761.02 |
| н1 | 390917.85 | 2252739.93 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:3 |
| Площадь земельного участка 1571 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н9 | 390975.40 | 2252719.22 |
| н12 | 390995.59 | 2252733.34 |
| н13 | 391000.26 | 2252738.25 |
| н14 | 390958.77 | 2252776.48 |
| н11 | 390937.68 | 2252761.02 |
| н10 | 390970.87 | 2252726.80 |
| н9 | 390975.40 | 2252719.22 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:4 |
| Площадь земельного участка 1514 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н15 | 390975.26 | 2252796.39 |
| н16 | 390960.27 | 2252778.39 |
| н14 | 390958.77 | 2252776.48 |
| н13 | 391000.26 | 2252738.25 |
| н17 | 391018.09 | 2252759.60 |
| н15 | 390975.26 | 2252796.39 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:5 |
| Площадь земельного участка 1616 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н18 | 391036.58 | 2252781.28 |
| н19 | 390993.70 | 2252818.28 |
| н20 | 390976.86 | 2252798.45 |
| н15 | 390975.26 | 2252796.39 |
| н17 | 391018.09 | 2252759.60 |
| н18 | 391036.58 | 2252781.28 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:6 |
| Площадь земельного участка 1563 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н21 | 391054.22 | 2252803.20 |
| н22 | 391010.49 | 2252839.43 |
| н19 | 390993.70 | 2252818.28 |
| н18 | 391036.58 | 2252781.28 |
| н21 | 391054.22 | 2252803.20 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:7 |
| Площадь земельного участка 1519 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н23 | 391074.84 | 2252830.11 |
| н24 | 391030.22 | 2252865.52 |
| н25 | 391014.21 | 2252845.17 |
| н26 | 391058.39 | 2252808.42 |
| н23 | 391074.84 | 2252830.11 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:8 |
| Площадь земельного участка 1520 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н27 | 391090.97 | 2252851.77 |
| н28 | 391046.64 | 2252886.54 |
| н24 | 391030.22 | 2252865.52 |
| н23 | 391074.84 | 2252830.11 |
| н27 | 391090.97 | 2252851.77 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:9 |
| Площадь земельного участка 1541 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н27 | 391090.97 | 2252851.77 |
| н29 | 391107.36 | 2252874.50 |
| н30 | 391062.30 | 2252908.21 |
| н28 | 391046.64 | 2252886.54 |
| н27 | 391090.97 | 2252851.77 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:10 |
| Площадь земельного участка 1565 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н29 | 391107.36 | 2252874.50 |
| н31 | 391123.73 | 2252898.24 |
| н32 | 391079.26 | 2252930.00 |
| н30 | 391062.30 | 2252908.21 |
| н29 | 391107.36 | 2252874.50 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:11 |
| Площадь земельного участка 1541 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н32 | 391079.26 | 2252930.00 |
| н31 | 391123.73 | 2252898.24 |
| н33 | 391139.63 | 2252922.22 |
| н34 | 391109.90 | 2252943.29 |
| н35 | 391095.57 | 2252952.41 |
| н32 | 391079.26 | 2252930.00 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:12 |
| Площадь земельного участка 1498 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н36 | 391109.98 | 2252973.28 |
| н37 | 391153.31 | 2252941.19 |
| н38 | 391169.53 | 2252964.38 |
| н39 | 391126.59 | 2252995.48 |
| н36 | 391109.98 | 2252973.28 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:13 |
| Площадь земельного участка 1487 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н40 | 391171.56 | 2252967.51 |
| н41 | 391175.01 | 2252972.96 |
| н42 | 391184.53 | 2252988.38 |
| н43 | 391143.32 | 2253018.87 |
| н39 | 391126.59 | 2252995.48 |
| н38 | 391169.53 | 2252964.38 |
| н40 | 391171.56 | 2252967.51 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:14 |
| Площадь земельного участка 1474 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н44 | 391189.49 | 2252995.92 |
| н45 | 391194.36 | 2253003.63 |
| н46 | 391199.44 | 2253012.85 |
| н47 | 391160.67 | 2253043.22 |
| н43 | 391143.32 | 2253018.87 |
| н42 | 391184.53 | 2252988.38 |
| н44 | 391189.49 | 2252995.92 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:15 |
| Площадь земельного участка 1531 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н48 | 391179.98 | 2253068.75 |
| н47 | 391160.67 | 2253043.22 |
| н46 | 391199.44 | 2253012.85 |
| н49 | 391206.73 | 2253025.86 |
| н50 | 391214.85 | 2253043.71 |
| н48 | 391179.98 | 2253068.75 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:16 |
| Площадь земельного участка 1499 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н51 | 391219.48 | 2253053.80 |
| н52 | 391234.25 | 2253085.97 |
| н53 | 391198.38 | 2253112.20 |
| н54 | 391193.91 | 2253106.43 |
| н55 | 391187.69 | 2253079.26 |
| н56 | 391197.33 | 2253071.73 |
| н57 | 391196.17 | 2253070.09 |
| н51 | 391219.48 | 2253053.80 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:17 |
| Площадь земельного участка 1517 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н52 | 391234.25 | 2253085.97 |
| н58 | 391249.97 | 2253121.52 |
| н59 | 391219.75 | 2253142.18 |
| н53 | 391198.38 | 2253112.20 |
| н52 | 391234.25 | 2253085.97 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:18 |
| Площадь земельного участка 1581 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н59 | 391219.75 | 2253142.18 |
| н58 | 391249.97 | 2253121.52 |
| н60 | 391270.44 | 2253167.67 |
| н61 | 391247.78 | 2253182.81 |
| н59 | 391219.75 | 2253142.18 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:19 |
| Площадь земельного участка 1522 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н61 | 391247.78 | 2253182.81 |
| н62 | 391222.98 | 2253199.38 |
| н63 | 391193.43 | 2253162.64 |
| н59 | 391219.75 | 2253142.18 |
| н61 | 391247.78 | 2253182.81 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:20 |
| Площадь земельного участка 1539 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н64 | 391165.40 | 2253127.98 |
| н65 | 391171.15 | 2253123.46 |
| н54 | 391193.91 | 2253106.43 |
| н53 | 391198.38 | 2253112.20 |
| н59 | 391219.75 | 2253142.18 |
| н63 | 391193.43 | 2253162.64 |
| н64 | 391165.40 | 2253127.98 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:21 |
| Площадь земельного участка 1534 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н54 | 391193.91 | 2253106.43 |
| н65 | 391171.15 | 2253123.46 |
| н66 | 391158.37 | 2253106.91 |
| н67 | 391152.44 | 2253111.52 |
| н68 | 391141.26 | 2253097.73 |
| н48 | 391179.98 | 2253068.75 |
| н55 | 391187.69 | 2253079.26 |
| н54 | 391193.91 | 2253106.43 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:22 |
| Площадь земельного участка 1510 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н48 | 391179.98 | 2253068.75 |
| н68 | 391141.26 | 2253097.73 |
| н69 | 391122.54 | 2253074.50 |
| н47 | 391160.67 | 2253043.22 |
| н48 | 391179.98 | 2253068.75 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:23 |
| Площадь земельного участка 1530 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н69 | 391122.54 | 2253074.50 |
| н70 | 391103.03 | 2253050.23 |
| н43 | 391143.32 | 2253018.87 |
| н47 | 391160.67 | 2253043.22 |
| н69 | 391122.54 | 2253074.50 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:24 |
| Площадь земельного участка 1486 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н43 | 391143.32 | 2253018.87 |
| н70 | 391103.03 | 2253050.23 |
| н71 | 391085.15 | 2253027.90 |
| н39 | 391126.59 | 2252995.48 |
| н43 | 391143.32 | 2253018.87 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:25 |
| Площадь земельного участка 1500 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н36 | 391109.98 | 2252973.28 |
| н39 | 391126.59 | 2252995.48 |
| н71 | 391085.15 | 2253027.90 |
| н72 | 391067.09 | 2253005.53 |
| н36 | 391109.98 | 2252973.28 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:26 |
| Площадь земельного участка 1554 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н32 | 391079.26 | 2252930.00 |
| н35 | 391095.57 | 2252952.41 |
| н73 | 391051.99 | 2252986.52 |
| н74 | 391034.54 | 2252964.96 |
| н32 | 391079.26 | 2252930.00 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:27 |
| Площадь земельного участка 1560 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н30 | 391062.30 | 2252908.21 |
| н32 | 391079.26 | 2252930.00 |
| н74 | 391034.54 | 2252964.96 |
| н75 | 391017.62 | 2252943.64 |
| н30 | 391062.30 | 2252908.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:28 |
| Площадь земельного участка 1541 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н30 | 391062.30 | 2252908.21 |
| н75 | 391017.62 | 2252943.64 |
| н76 | 391000.82 | 2252922.97 |
| н28 | 391046.64 | 2252886.54 |
| н30 | 391062.30 | 2252908.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:29 |
| Площадь земельного участка 1539 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н28 | 391046.64 | 2252886.54 |
| н76 | 391000.82 | 2252922.97 |
| н77 | 390984.69 | 2252902.91 |
| н24 | 391030.22 | 2252865.52 |
| н28 | 391046.64 | 2252886.54 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:30 |
| Площадь земельного участка 1517 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н24 | 391030.22 | 2252865.52 |
| н77 | 390984.69 | 2252902.91 |
| н78 | 390968.71 | 2252883.09 |
| н25 | 391014.21 | 2252845.17 |
| н24 | 391030.22 | 2252865.52 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:31 |
| Площадь земельного участка 1616 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н79 | 390964.49 | 2252877.95 |
| н80 | 390947.63 | 2252857.21 |
| н19 | 390993.70 | 2252818.28 |
| н22 | 391010.49 | 2252839.43 |
| н79 | 390964.49 | 2252877.95 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:32 |
| Площадь земельного участка 1538 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н81 | 390931.79 | 2252837.48 |
| н20 | 390976.86 | 2252798.45 |
| н19 | 390993.70 | 2252818.28 |
| н80 | 390947.63 | 2252857.21 |
| н81 | 390931.79 | 2252837.48 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:33 |
| Площадь земельного участка 1551 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н81 | 390931.79 | 2252837.48 |
| н82 | 390915.41 | 2252817.11 |
| н16 | 390960.27 | 2252778.39 |
| н15 | 390975.26 | 2252796.39 |
| н20 | 390976.86 | 2252798.45 |
| н81 | 390931.79 | 2252837.48 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:34 |
| Площадь земельного участка 1532 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н82 | 390915.41 | 2252817.11 |
| н83 | 390898.74 | 2252796.51 |
| н11 | 390937.68 | 2252761.02 |
| н14 | 390958.77 | 2252776.48 |
| н16 | 390960.27 | 2252778.39 |
| н82 | 390915.41 | 2252817.11 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:35 |
| Площадь земельного участка 1500 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н11 | 390937.68 | 2252761.02 |
| н83 | 390898.74 | 2252796.51 |
| н84 | 390880.47 | 2252773.40 |
| н1 | 390917.85 | 2252739.93 |
| н11 | 390937.68 | 2252761.02 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:36 |
| Площадь земельного участка 1498 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 390917.85 | 2252739.93 |
| н84 | 390880.47 | 2252773.40 |
| н85 | 390861.21 | 2252749.88 |
| н2 | 390897.34 | 2252717.54 |
| н1 | 390917.85 | 2252739.93 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:37 |
| Площадь земельного участка 1581 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н86 | 390826.10 | 2252820.88 |
| н87 | 390807.20 | 2252798.49 |
| н88 | 390845.46 | 2252763.93 |
| н89 | 390856.34 | 2252775.12 |
| н90 | 390866.11 | 2252787.36 |
| н86 | 390826.10 | 2252820.88 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:38 |
| Площадь земельного участка 1541 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н91 | 390884.53 | 2252810.30 |
| н92 | 390844.53 | 2252844.01 |
| н86 | 390826.10 | 2252820.88 |
| н90 | 390866.11 | 2252787.36 |
| н91 | 390884.53 | 2252810.30 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:39 |
| Площадь земельного участка 1590 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н93 | 390863.42 | 2252868.09 |
| н92 | 390844.53 | 2252844.01 |
| н91 | 390884.53 | 2252810.30 |
| н94 | 390903.33 | 2252833.69 |
| н93 | 390863.42 | 2252868.09 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:40 |
| Площадь земельного участка 1598 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н95 | 390922.59 | 2252857.53 |
| н96 | 390882.22 | 2252891.47 |
| н93 | 390863.42 | 2252868.09 |
| н94 | 390903.33 | 2252833.69 |
| н95 | 390922.59 | 2252857.53 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:41 |
| Площадь земельного участка 1593 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н95 | 390922.59 | 2252857.53 |
| н97 | 390941.23 | 2252880.72 |
| н98 | 390928.14 | 2252892.26 |
| н99 | 390900.37 | 2252915.23 |
| н96 | 390882.22 | 2252891.47 |
| н95 | 390922.59 | 2252857.53 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:42 |
| Площадь земельного участка 1512 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н100 | 390972.90 | 2252920.07 |
| н101 | 390932.23 | 2252953.11 |
| н102 | 390917.38 | 2252934.72 |
| н103 | 390924.77 | 2252928.71 |
| н104 | 390920.89 | 2252924.08 |
| н105 | 390936.18 | 2252911.46 |
| н106 | 390953.75 | 2252896.29 |
| н100 | 390972.90 | 2252920.07 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:43 |
| Площадь земельного участка 1499 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н100 | 390972.90 | 2252920.07 |
| н107 | 390974.08 | 2252921.59 |
| н108 | 390990.50 | 2252942.13 |
| н109 | 390950.38 | 2252975.76 |
| н101 | 390932.23 | 2252953.11 |
| н100 | 390972.90 | 2252920.07 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:44 |
| Площадь земельного участка 1504 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н108 | 390990.50 | 2252942.13 |
| н110 | 390997.58 | 2252950.83 |
| н111 | 391008.52 | 2252964.59 |
| н112 | 390968.75 | 2252998.04 |
| н109 | 390950.38 | 2252975.76 |
| н108 | 390990.50 | 2252942.13 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:45 |
| Площадь земельного участка 1518 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н111 | 391008.52 | 2252964.59 |
| н113 | 391022.60 | 2252981.94 |
| н114 | 391026.93 | 2252987.24 |
| н115 | 390987.07 | 2253020.75 |
| н112 | 390968.75 | 2252998.04 |
| н111 | 391008.52 | 2252964.59 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:46 |
| Площадь земельного участка 1512 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н114 | 391026.93 | 2252987.24 |
| н116 | 391045.50 | 2253010.32 |
| н117 | 391004.98 | 2253042.90 |
| н115 | 390987.07 | 2253020.75 |
| н114 | 391026.93 | 2252987.24 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:47 |
| Площадь земельного участка 1505 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н118 | 391049.85 | 2253016.21 |
| н119 | 391068.63 | 2253039.24 |
| н120 | 391028.65 | 2253071.12 |
| н121 | 391010.16 | 2253048.73 |
| н118 | 391049.85 | 2253016.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:48 |
| Площадь земельного участка 1500 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н119 | 391068.63 | 2253039.24 |
| н122 | 391087.08 | 2253062.21 |
| н123 | 391047.50 | 2253093.79 |
| н120 | 391028.65 | 2253071.12 |
| н119 | 391068.63 | 2253039.24 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:49 |
| Площадь земельного участка 1489 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н122 | 391087.08 | 2253062.21 |
| н124 | 391105.68 | 2253085.28 |
| н125 | 391066.15 | 2253116.45 |
| н123 | 391047.50 | 2253093.79 |
| н122 | 391087.08 | 2253062.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:50 |
| Площадь земельного участка 1555 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н124 | 391105.68 | 2253085.28 |
| н126 | 391125.33 | 2253109.73 |
| н127 | 391084.97 | 2253140.19 |
| н125 | 391066.15 | 2253116.45 |
| н124 | 391105.68 | 2253085.28 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:51 |
| Площадь земельного участка 1427 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н128 | 391137.83 | 2253125.28 |
| н129 | 391164.04 | 2253158.06 |
| н130 | 391139.24 | 2253179.73 |
| н131 | 391111.29 | 2253145.46 |
| н128 | 391137.83 | 2253125.28 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:52 |
| Площадь земельного участка 1440 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н132 | 391129.65 | 2253188.12 |
| н130 | 391139.24 | 2253179.73 |
| н129 | 391164.04 | 2253158.06 |
| н133 | 391183.80 | 2253182.74 |
| н134 | 391152.29 | 2253212.41 |
| н132 | 391129.65 | 2253188.12 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:53 |
| Площадь земельного участка 1457 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н134 | 391152.29 | 2253212.41 |
| н133 | 391183.80 | 2253182.74 |
| н135 | 391206.78 | 2253211.05 |
| н136 | 391193.41 | 2253221.50 |
| н137 | 391177.96 | 2253237.27 |
| н134 | 391152.29 | 2253212.41 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:54 |
| Площадь земельного участка 1484 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н134 | 391152.29 | 2253212.41 |
| н137 | 391177.96 | 2253237.27 |
| н138 | 391150.84 | 2253265.92 |
| н139 | 391122.40 | 2253241.39 |
| н134 | 391152.29 | 2253212.41 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:55 |
| Площадь земельного участка 1453 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н132 | 391129.65 | 2253188.12 |
| н134 | 391152.29 | 2253212.41 |
| н139 | 391122.40 | 2253241.39 |
| н140 | 391097.25 | 2253219.17 |
| н141 | 391116.90 | 2253199.60 |
| н132 | 391129.65 | 2253188.12 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:56 |
| Площадь земельного участка 1409 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н142 | 391085.62 | 2253165.72 |
| н141 | 391116.90 | 2253199.60 |
| н140 | 391097.25 | 2253219.17 |
| н143 | 391061.40 | 2253186.82 |
| н142 | 391085.62 | 2253165.72 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:57 |
| Площадь земельного участка 1418 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н141 | 391116.90 | 2253199.60 |
| н142 | 391085.62 | 2253165.72 |
| н144 | 391093.74 | 2253158.71 |
| н131 | 391111.29 | 2253145.46 |
| н130 | 391139.24 | 2253179.73 |
| н132 | 391129.65 | 2253188.12 |
| н141 | 391116.90 | 2253199.60 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:58 |
| Площадь земельного участка 1513 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н127 | 391084.97 | 2253140.19 |
| н145 | 391047.33 | 2253172.67 |
| н146 | 391028.02 | 2253149.54 |
| н125 | 391066.15 | 2253116.45 |
| н127 | 391084.97 | 2253140.19 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:59 |
| Площадь земельного участка 1526 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н123 | 391047.50 | 2253093.79 |
| н125 | 391066.15 | 2253116.45 |
| н146 | 391028.02 | 2253149.54 |
| н147 | 391007.91 | 2253126.44 |
| н123 | 391047.50 | 2253093.79 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:60 |
| Площадь земельного участка 1525 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н120 | 391028.65 | 2253071.12 |
| н123 | 391047.50 | 2253093.79 |
| н147 | 391007.91 | 2253126.44 |
| н148 | 390988.63 | 2253103.80 |
| н120 | 391028.65 | 2253071.12 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:61 |
| Площадь земельного участка 1498 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н120 | 391028.65 | 2253071.12 |
| н148 | 390988.63 | 2253103.80 |
| н149 | 390970.10 | 2253081.78 |
| н121 | 391010.16 | 2253048.73 |
| н120 | 391028.65 | 2253071.12 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:62 |
| Площадь земельного участка 1492 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н117 | 391004.98 | 2253042.90 |
| н150 | 390965.39 | 2253075.89 |
| н151 | 390946.57 | 2253053.81 |
| н115 | 390987.07 | 2253020.75 |
| н117 | 391004.98 | 2253042.90 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:63 |
| Площадь земельного участка 1515 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н112 | 390968.75 | 2252998.04 |
| н115 | 390987.07 | 2253020.75 |
| н151 | 390946.57 | 2253053.81 |
| н152 | 390928.21 | 2253032.15 |
| н112 | 390968.75 | 2252998.04 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:64 |
| Площадь земельного участка 1528 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н112 | 390968.75 | 2252998.04 |
| н152 | 390928.21 | 2253032.15 |
| н153 | 390909.78 | 2253010.19 |
| н109 | 390950.38 | 2252975.76 |
| н112 | 390968.75 | 2252998.04 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:65 |
| Площадь земельного участка 1573 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н101 | 390932.23 | 2252953.11 |
| н109 | 390950.38 | 2252975.76 |
| н153 | 390909.78 | 2253010.19 |
| н154 | 390890.82 | 2252987.03 |
| н101 | 390932.23 | 2252953.11 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:66 |
| Площадь земельного участка 1502 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н101 | 390932.23 | 2252953.11 |
| н154 | 390890.82 | 2252987.03 |
| н155 | 390872.31 | 2252963.88 |
| н156 | 390902.61 | 2252938.95 |
| н157 | 390906.41 | 2252943.62 |
| н102 | 390917.38 | 2252934.72 |
| н101 | 390932.23 | 2252953.11 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:67 |
| Площадь земельного участка 1581 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н99 | 390900.37 | 2252915.23 |
| н158 | 390859.80 | 2252948.33 |
| н159 | 390840.91 | 2252925.02 |
| н96 | 390882.22 | 2252891.47 |
| н99 | 390900.37 | 2252915.23 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:68 |
| Площадь земельного участка 1598 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н96 | 390882.22 | 2252891.47 |
| н159 | 390840.91 | 2252925.02 |
| н160 | 390822.21 | 2252901.31 |
| н93 | 390863.42 | 2252868.09 |
| н96 | 390882.22 | 2252891.47 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:69 |
| Площадь земельного участка 1568 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н160 | 390822.21 | 2252901.31 |
| н161 | 390804.52 | 2252878.83 |
| н92 | 390844.53 | 2252844.01 |
| н93 | 390863.42 | 2252868.09 |
| н160 | 390822.21 | 2252901.31 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:70 |
| Площадь земельного участка 1542 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н161 | 390804.52 | 2252878.83 |
| н162 | 390786.74 | 2252856.23 |
| н86 | 390826.10 | 2252820.88 |
| н92 | 390844.53 | 2252844.01 |
| н161 | 390804.52 | 2252878.83 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:71 |
| Площадь земельного участка 1563 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н86 | 390826.10 | 2252820.88 |
| н162 | 390786.74 | 2252856.23 |
| н163 | 390767.87 | 2252832.38 |
| н87 | 390807.20 | 2252798.49 |
| н86 | 390826.10 | 2252820.88 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:72 |
| Площадь земельного участка 1526 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н164 | 390784.46 | 2252713.33 |
| н165 | 390817.17 | 2252708.04 |
| н166 | 390823.43 | 2252736.55 |
| н167 | 390789.64 | 2252767.17 |
| н168 | 390781.89 | 2252738.23 |
| н169 | 390788.40 | 2252737.10 |
| н164 | 390784.46 | 2252713.33 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:73 |
| Площадь земельного участка 1523 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н167 | 390789.64 | 2252767.17 |
| н170 | 390765.96 | 2252789.88 |
| н171 | 390749.58 | 2252767.55 |
| н172 | 390740.87 | 2252744.82 |
| н173 | 390768.14 | 2252740.61 |
| н168 | 390781.89 | 2252738.23 |
| н167 | 390789.64 | 2252767.17 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:74 |
| Площадь земельного участка 1492 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н174 | 390733.18 | 2252696.70 |
| н175 | 390765.44 | 2252691.80 |
| н176 | 390770.04 | 2252721.45 |
| н177 | 390765.04 | 2252722.37 |
| н173 | 390768.14 | 2252740.61 |
| н172 | 390740.87 | 2252744.82 |
| н174 | 390733.18 | 2252696.70 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:75 |
| Площадь земельного участка 1501 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н174 | 390733.18 | 2252696.70 |
| н172 | 390740.87 | 2252744.82 |
| н178 | 390711.38 | 2252750.57 |
| н179 | 390702.43 | 2252702.09 |
| н174 | 390733.18 | 2252696.70 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:76 |
| Площадь земельного участка 1532 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н172 | 390740.87 | 2252744.82 |
| н171 | 390749.58 | 2252767.55 |
| н180 | 390710.88 | 2252791.97 |
| н181 | 390705.55 | 2252782.22 |
| н182 | 390693.09 | 2252759.40 |
| н178 | 390711.38 | 2252750.57 |
| н172 | 390740.87 | 2252744.82 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:77 |
| Площадь земельного участка 1509 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н170 | 390765.96 | 2252789.88 |
| н183 | 390729.73 | 2252822.84 |
| н184 | 390721.49 | 2252810.12 |
| н180 | 390710.88 | 2252791.97 |
| н171 | 390749.58 | 2252767.55 |
| н170 | 390765.96 | 2252789.88 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:78 |
| Площадь земельного участка 1509 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н185 | 390699.48 | 2252832.38 |
| н186 | 390661.63 | 2252806.69 |
| н181 | 390705.55 | 2252782.22 |
| н180 | 390710.88 | 2252791.97 |
| н184 | 390721.49 | 2252810.12 |
| н187 | 390708.08 | 2252818.47 |
| н188 | 390712.32 | 2252825.07 |
| н185 | 390699.48 | 2252832.38 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:79 |
| Площадь земельного участка 1582 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н189 | 390672.44 | 2252769.19 |
| н182 | 390693.09 | 2252759.40 |
| н181 | 390705.55 | 2252782.22 |
| н186 | 390661.63 | 2252806.69 |
| н190 | 390636.06 | 2252789.49 |
| н191 | 390650.37 | 2252780.28 |
| н189 | 390672.44 | 2252769.19 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:80 |
| Площадь земельного участка 1484 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н192 | 390651.56 | 2252823.87 |
| н193 | 390689.20 | 2252849.45 |
| н194 | 390666.66 | 2252859.77 |
| н195 | 390651.25 | 2252865.97 |
| н196 | 390638.69 | 2252871.87 |
| н197 | 390627.99 | 2252847.26 |
| н192 | 390651.56 | 2252823.87 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:81 |
| Площадь земельного участка 1537 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н192 | 390651.56 | 2252823.87 |
| н197 | 390627.99 | 2252847.26 |
| н198 | 390592.42 | 2252841.14 |
| н199 | 390595.21 | 2252831.15 |
| н200 | 390606.21 | 2252814.30 |
| н201 | 390619.22 | 2252801.94 |
| н192 | 390651.56 | 2252823.87 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:82 |
| Площадь земельного участка 1499 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н196 | 390638.69 | 2252871.87 |
| н202 | 390588.17 | 2252883.47 |
| н203 | 390587.79 | 2252867.94 |
| н204 | 390590.66 | 2252847.70 |
| н198 | 390592.42 | 2252841.14 |
| н197 | 390627.99 | 2252847.26 |
| н196 | 390638.69 | 2252871.87 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:83 |
| Площадь земельного участка 1508 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н205 | 390771.59 | 2252870.55 |
| н206 | 390734.42 | 2252899.47 |
| н207 | 390716.77 | 2252868.77 |
| н208 | 390751.46 | 2252844.90 |
| н209 | 390758.65 | 2252854.36 |
| н205 | 390771.59 | 2252870.55 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:84 |
| Площадь земельного участка 1497 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н210 | 390791.14 | 2252895.06 |
| н211 | 390751.38 | 2252924.91 |
| н206 | 390734.42 | 2252899.47 |
| н205 | 390771.59 | 2252870.55 |
| н210 | 390791.14 | 2252895.06 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:85 |
| Площадь земельного участка 1463 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н212 | 390768.66 | 2252948.61 |
| н211 | 390751.38 | 2252924.91 |
| н210 | 390791.14 | 2252895.06 |
| н213 | 390809.16 | 2252917.44 |
| н212 | 390768.66 | 2252948.61 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:86 |
| Площадь земельного участка 4164 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н214 | 390751.67 | 2252961.86 |
| н212 | 390768.66 | 2252948.61 |
| н213 | 390809.16 | 2252917.44 |
| н215 | 390844.38 | 2252960.97 |
| н216 | 390787.49 | 2253007.40 |
| н214 | 390751.67 | 2252961.86 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:87 |
| Площадь земельного участка 1501 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н217 | 390856.89 | 2252976.53 |
| н218 | 390876.00 | 2253000.26 |
| н219 | 390837.58 | 2253031.10 |
| н220 | 390818.17 | 2253008.18 |
| н217 | 390856.89 | 2252976.53 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:88 |
| Площадь земельного участка 1505 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н218 | 390876.00 | 2253000.26 |
| н221 | 390894.89 | 2253023.76 |
| н222 | 390857.46 | 2253055.17 |
| н219 | 390837.58 | 2253031.10 |
| н218 | 390876.00 | 2253000.26 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:89 |
| Площадь земельного участка 1479 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н221 | 390894.89 | 2253023.76 |
| н223 | 390914.26 | 2253046.53 |
| н224 | 390877.63 | 2253078.48 |
| н222 | 390857.46 | 2253055.17 |
| н221 | 390894.89 | 2253023.76 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:90 |
| Площадь земельного участка 1479 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н223 | 390914.26 | 2253046.53 |
| н225 | 390934.05 | 2253069.80 |
| н226 | 390898.11 | 2253101.43 |
| н224 | 390877.63 | 2253078.48 |
| н223 | 390914.26 | 2253046.53 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:91 |
| Площадь земельного участка 1432 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н227 | 390920.39 | 2253123.41 |
| н226 | 390898.11 | 2253101.43 |
| н225 | 390934.05 | 2253069.80 |
| н228 | 390953.66 | 2253093.03 |
| н227 | 390920.39 | 2253123.41 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:92 |
| Площадь земельного участка 1529 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н228 | 390953.66 | 2253093.03 |
| н229 | 390976.21 | 2253119.51 |
| н230 | 390945.44 | 2253148.40 |
| н227 | 390920.39 | 2253123.41 |
| н228 | 390953.66 | 2253093.03 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:93 |
| Площадь земельного участка 1590 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н231 | 391001.81 | 2253150.03 |
| н232 | 390975.15 | 2253175.88 |
| н230 | 390945.44 | 2253148.40 |
| н229 | 390976.21 | 2253119.51 |
| н231 | 391001.81 | 2253150.03 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:94 |
| Площадь земельного участка 1589 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н233 | 391010.36 | 2253206.82 |
| н232 | 390975.15 | 2253175.88 |
| н231 | 391001.81 | 2253150.03 |
| н234 | 391032.66 | 2253186.21 |
| н233 | 391010.36 | 2253206.82 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:95 |
| Площадь земельного участка 1577 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н235 | 391065.18 | 2253217.87 |
| н236 | 391028.35 | 2253258.63 |
| н237 | 391004.31 | 2253239.67 |
| н238 | 391004.85 | 2253238.98 |
| н239 | 391046.72 | 2253200.36 |
| н235 | 391065.18 | 2253217.87 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:96 |
| Площадь земельного участка 1572 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н240 | 391055.11 | 2253275.23 |
| н236 | 391028.35 | 2253258.63 |
| н235 | 391065.18 | 2253217.87 |
| н241 | 391087.00 | 2253236.78 |
| н240 | 391055.11 | 2253275.23 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:97 |
| Площадь земельного участка 1506 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н242 | 391086.55 | 2253292.32 |
| н240 | 391055.11 | 2253275.23 |
| н241 | 391087.00 | 2253236.78 |
| н243 | 391109.48 | 2253256.47 |
| н242 | 391086.55 | 2253292.32 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:98 |
| Площадь земельного участка 1514 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н244 | 391123.59 | 2253310.83 |
| н242 | 391086.55 | 2253292.32 |
| н243 | 391109.48 | 2253256.47 |
| н245 | 391139.72 | 2253280.59 |
| н246 | 391136.72 | 2253284.43 |
| н244 | 391123.59 | 2253310.83 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:99 |
| Площадь земельного участка 1525 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н247 | 391111.40 | 2253342.72 |
| н248 | 391071.27 | 2253328.21 |
| н242 | 391086.55 | 2253292.32 |
| н244 | 391123.59 | 2253310.83 |
| н249 | 391116.02 | 2253329.14 |
| н247 | 391111.40 | 2253342.72 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:100 |
| Площадь земельного участка 1533 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н248 | 391071.27 | 2253328.21 |
| н250 | 391035.55 | 2253314.83 |
| н240 | 391055.11 | 2253275.23 |
| н242 | 391086.55 | 2253292.32 |
| н248 | 391071.27 | 2253328.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:101 |
| Площадь земельного участка 1521 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н240 | 391055.11 | 2253275.23 |
| н250 | 391035.55 | 2253314.83 |
| н251 | 391004.52 | 2253303.00 |
| н236 | 391028.35 | 2253258.63 |
| н240 | 391055.11 | 2253275.23 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:102 |
| Площадь земельного участка 1656 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н251 | 391004.52 | 2253303.00 |
| н252 | 390979.35 | 2253293.81 |
| н253 | 390991.12 | 2253269.90 |
| н254 | 390985.07 | 2253266.58 |
| н255 | 390992.24 | 2253255.70 |
| н237 | 391004.31 | 2253239.67 |
| н236 | 391028.35 | 2253258.63 |
| н251 | 391004.52 | 2253303.00 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:103 |
| Площадь земельного участка 1595 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н233 | 391010.36 | 2253206.82 |
| н256 | 390990.39 | 2253225.21 |
| н257 | 390987.07 | 2253229.33 |
| н258 | 390983.38 | 2253227.11 |
| н259 | 390949.77 | 2253203.54 |
| н232 | 390975.15 | 2253175.88 |
| н233 | 391010.36 | 2253206.82 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:104 |
| Площадь земельного участка 1576 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н232 | 390975.15 | 2253175.88 |
| н259 | 390949.77 | 2253203.54 |
| н260 | 390918.20 | 2253178.46 |
| н230 | 390945.44 | 2253148.40 |
| н232 | 390975.15 | 2253175.88 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:105 |
| Площадь земельного участка 1503 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н227 | 390920.39 | 2253123.41 |
| н230 | 390945.44 | 2253148.40 |
| н260 | 390918.20 | 2253178.46 |
| н261 | 390890.58 | 2253155.16 |
| н227 | 390920.39 | 2253123.41 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:106 |
| Площадь земельного участка 1449 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н261 | 390890.58 | 2253155.16 |
| н262 | 390865.02 | 2253133.71 |
| н226 | 390898.11 | 2253101.43 |
| н227 | 390920.39 | 2253123.41 |
| н261 | 390890.58 | 2253155.16 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:107 |
| Площадь земельного участка 1505 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н226 | 390898.11 | 2253101.43 |
| н262 | 390865.02 | 2253133.71 |
| н263 | 390841.38 | 2253111.17 |
| н224 | 390877.63 | 2253078.48 |
| н226 | 390898.11 | 2253101.43 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:108 |
| Площадь земельного участка 1532 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н264 | 390820.50 | 2253086.91 |
| н222 | 390857.46 | 2253055.17 |
| н224 | 390877.63 | 2253078.48 |
| н263 | 390841.38 | 2253111.17 |
| н264 | 390820.50 | 2253086.91 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:109 |
| Площадь земельного участка 1542 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н265 | 390799.79 | 2253063.06 |
| н219 | 390837.58 | 2253031.10 |
| н222 | 390857.46 | 2253055.17 |
| н264 | 390820.50 | 2253086.91 |
| н265 | 390799.79 | 2253063.06 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:110 |
| Площадь земельного участка 1499 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н220 | 390818.17 | 2253008.18 |
| н219 | 390837.58 | 2253031.10 |
| н265 | 390799.79 | 2253063.06 |
| н266 | 390780.16 | 2253039.49 |
| н220 | 390818.17 | 2253008.18 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:111 |
| Площадь земельного участка 1492 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н267 | 390767.84 | 2253023.78 |
| н268 | 390731.64 | 2252978.00 |
| н214 | 390751.67 | 2252961.86 |
| н216 | 390787.49 | 2253007.40 |
| н267 | 390767.84 | 2253023.78 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:112 |
| Площадь земельного участка 1495 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н268 | 390731.64 | 2252978.00 |
| н269 | 390718.79 | 2252961.24 |
| н270 | 390711.91 | 2252950.49 |
| н211 | 390751.38 | 2252924.91 |
| н212 | 390768.66 | 2252948.61 |
| н214 | 390751.67 | 2252961.86 |
| н268 | 390731.64 | 2252978.00 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:113 |
| Площадь земельного участка 1492 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н270 | 390711.91 | 2252950.49 |
| н271 | 390709.43 | 2252947.25 |
| н272 | 390701.03 | 2252932.69 |
| н273 | 390695.26 | 2252921.03 |
| н206 | 390734.42 | 2252899.47 |
| н211 | 390751.38 | 2252924.91 |
| н270 | 390711.91 | 2252950.49 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:114 |
| Площадь земельного участка 1559 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н274 | 390685.11 | 2252896.50 |
| н275 | 390681.18 | 2252884.89 |
| н207 | 390716.77 | 2252868.77 |
| н206 | 390734.42 | 2252899.47 |
| н273 | 390695.26 | 2252921.03 |
| н274 | 390685.11 | 2252896.50 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:115 |
| Площадь земельного участка 1496 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н276 | 390679.52 | 2252934.17 |
| н277 | 390637.98 | 2252953.62 |
| н278 | 390636.81 | 2252950.05 |
| н279 | 390635.72 | 2252946.73 |
| н280 | 390632.50 | 2252932.07 |
| н281 | 390660.12 | 2252892.83 |
| н282 | 390662.19 | 2252891.79 |
| н283 | 390665.52 | 2252900.55 |
| н284 | 390671.20 | 2252915.63 |
| н276 | 390679.52 | 2252934.17 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:116 |
| Площадь земельного участка 1473 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н276 | 390679.52 | 2252934.17 |
| н285 | 390683.54 | 2252942.31 |
| н286 | 390689.00 | 2252951.86 |
| н287 | 390692.03 | 2252957.01 |
| н288 | 390693.63 | 2252959.50 |
| н289 | 390650.16 | 2252984.32 |
| н277 | 390637.98 | 2252953.62 |
| н276 | 390679.52 | 2252934.17 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:117 |
| Площадь земельного участка 1546 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н289 | 390650.16 | 2252984.32 |
| н288 | 390693.63 | 2252959.50 |
| н290 | 390702.65 | 2252972.98 |
| н291 | 390710.16 | 2252982.59 |
| н292 | 390667.00 | 2253012.05 |
| н289 | 390650.16 | 2252984.32 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:118 |
| Площадь земельного участка 1527 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н291 | 390710.16 | 2252982.59 |
| н293 | 390727.12 | 2253004.17 |
| н294 | 390698.93 | 2253026.16 |
| н295 | 390684.55 | 2253036.19 |
| н292 | 390667.00 | 2253012.05 |
| н291 | 390710.16 | 2252982.59 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:119 |
| Площадь земельного участка 1430 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н293 | 390727.12 | 2253004.17 |
| н296 | 390743.38 | 2253024.92 |
| н297 | 390746.40 | 2253041.38 |
| н298 | 390724.61 | 2253059.29 |
| н294 | 390698.93 | 2253026.16 |
| н293 | 390727.12 | 2253004.17 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:120 |
| Площадь земельного участка 1508 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н294 | 390698.93 | 2253026.16 |
| н298 | 390724.61 | 2253059.29 |
| н299 | 390697.41 | 2253081.68 |
| н300 | 390670.74 | 2253046.19 |
| н295 | 390684.55 | 2253036.19 |
| н294 | 390698.93 | 2253026.16 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:121 |
| Площадь земельного участка 1540 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н301 | 390747.13 | 2253110.30 |
| н302 | 390730.98 | 2253093.47 |
| н303 | 390737.40 | 2253087.54 |
| н304 | 390732.06 | 2253081.44 |
| н305 | 390765.74 | 2253053.52 |
| н306 | 390785.43 | 2253076.45 |
| н301 | 390747.13 | 2253110.30 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:122 |
| Площадь земельного участка 1501 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н307 | 390769.82 | 2253132.10 |
| н301 | 390747.13 | 2253110.30 |
| н306 | 390785.43 | 2253076.45 |
| н308 | 390804.33 | 2253098.67 |
| н307 | 390769.82 | 2253132.10 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:123 |
| Площадь земельного участка 1513 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н309 | 390793.61 | 2253155.39 |
| н307 | 390769.82 | 2253132.10 |
| н308 | 390804.33 | 2253098.67 |
| н310 | 390824.96 | 2253122.53 |
| н309 | 390793.61 | 2253155.39 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:124 |
| Площадь земельного участка 1527 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н311 | 390822.72 | 2253178.78 |
| н309 | 390793.61 | 2253155.39 |
| н310 | 390824.96 | 2253122.53 |
| н312 | 390848.28 | 2253145.91 |
| н311 | 390822.72 | 2253178.78 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:125 |
| Площадь земельного участка 1500 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н313 | 390872.50 | 2253210.38 |
| н314 | 390861.86 | 2253226.55 |
| н315 | 390843.69 | 2253196.85 |
| н316 | 390868.20 | 2253162.44 |
| н317 | 390892.28 | 2253182.58 |
| н313 | 390872.50 | 2253210.38 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:126 |
| Площадь земельного участка 1492 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н318 | 390928.81 | 2253212.39 |
| н319 | 390911.73 | 2253236.54 |
| н313 | 390872.50 | 2253210.38 |
| н317 | 390892.28 | 2253182.58 |
| н320 | 390906.99 | 2253194.99 |
| н318 | 390928.81 | 2253212.39 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:127 |
| Площадь земельного участка 1501 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н321 | 390939.03 | 2253220.57 |
| н322 | 390949.06 | 2253227.62 |
| н323 | 390923.44 | 2253272.61 |
| н324 | 390897.35 | 2253261.58 |
| н319 | 390911.73 | 2253236.54 |
| н318 | 390928.81 | 2253212.39 |
| н321 | 390939.03 | 2253220.57 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:128 |
| Площадь земельного участка 1502 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н325 | 390975.11 | 2253245.42 |
| н326 | 390970.77 | 2253251.79 |
| н327 | 390963.02 | 2253264.96 |
| н328 | 390953.19 | 2253284.63 |
| н323 | 390923.44 | 2253272.61 |
| н322 | 390949.06 | 2253227.62 |
| н325 | 390975.11 | 2253245.42 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:129 |
| Площадь земельного участка 1525 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н319 | 390911.73 | 2253236.54 |
| н324 | 390897.35 | 2253261.58 |
| н329 | 390892.42 | 2253259.37 |
| н330 | 390853.64 | 2253239.01 |
| н331 | 390858.99 | 2253230.88 |
| н314 | 390861.86 | 2253226.55 |
| н313 | 390872.50 | 2253210.38 |
| н319 | 390911.73 | 2253236.54 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:130 |
| Площадь земельного участка 1515 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н331 | 390858.99 | 2253230.88 |
| н330 | 390853.64 | 2253239.01 |
| н332 | 390837.50 | 2253230.69 |
| н333 | 390820.14 | 2253220.78 |
| н334 | 390802.21 | 2253209.24 |
| н311 | 390822.72 | 2253178.78 |
| н335 | 390836.38 | 2253192.79 |
| н331 | 390858.99 | 2253230.88 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:131 |
| Площадь земельного участка 1518 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н311 | 390822.72 | 2253178.78 |
| н334 | 390802.21 | 2253209.24 |
| н336 | 390767.57 | 2253186.62 |
| н309 | 390793.61 | 2253155.39 |
| н311 | 390822.72 | 2253178.78 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:132 |
| Площадь земельного участка 1513 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н309 | 390793.61 | 2253155.39 |
| н336 | 390767.57 | 2253186.62 |
| н337 | 390756.97 | 2253179.40 |
| н338 | 390737.89 | 2253165.47 |
| н307 | 390769.82 | 2253132.10 |
| н309 | 390793.61 | 2253155.39 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:133 |
| Площадь земельного участка 1498 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н307 | 390769.82 | 2253132.10 |
| н338 | 390737.89 | 2253165.47 |
| н339 | 390713.38 | 2253144.82 |
| н301 | 390747.13 | 2253110.30 |
| н307 | 390769.82 | 2253132.10 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:134 |
| Площадь земельного участка 1516 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н301 | 390747.13 | 2253110.30 |
| н339 | 390713.38 | 2253144.82 |
| н340 | 390700.45 | 2253132.83 |
| н341 | 390687.65 | 2253120.02 |
| н342 | 390713.14 | 2253098.07 |
| н343 | 390718.69 | 2253104.40 |
| н302 | 390730.98 | 2253093.47 |
| н301 | 390747.13 | 2253110.30 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:135 |
| Площадь земельного участка 1505 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н300 | 390670.74 | 2253046.19 |
| н299 | 390697.41 | 2253081.68 |
| н344 | 390672.09 | 2253102.40 |
| н345 | 390658.80 | 2253085.98 |
| н346 | 390653.09 | 2253077.82 |
| н347 | 390644.20 | 2253064.96 |
| н300 | 390670.74 | 2253046.19 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:136 |
| Площадь земельного участка 1574 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н292 | 390667.00 | 2253012.05 |
| н295 | 390684.55 | 2253036.19 |
| н300 | 390670.74 | 2253046.19 |
| н347 | 390644.20 | 2253064.96 |
| н348 | 390630.30 | 2253041.56 |
| н349 | 390626.45 | 2253033.90 |
| н292 | 390667.00 | 2253012.05 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:137 |
| Площадь земельного участка 1555 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н350 | 390610.99 | 2252999.03 |
| н289 | 390650.16 | 2252984.32 |
| н292 | 390667.00 | 2253012.05 |
| н349 | 390626.45 | 2253033.90 |
| н351 | 390620.06 | 2253021.06 |
| н350 | 390610.99 | 2252999.03 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:138 |
| Площадь земельного участка 1550 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н352 | 390603.26 | 2252975.66 |
| н353 | 390599.45 | 2252961.10 |
| н278 | 390636.81 | 2252950.05 |
| н277 | 390637.98 | 2252953.62 |
| н289 | 390650.16 | 2252984.32 |
| н350 | 390610.99 | 2252999.03 |
| н354 | 390608.85 | 2252992.66 |
| н352 | 390603.26 | 2252975.66 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:139 |
| Площадь земельного участка 1508 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н355 | 390656.68 | 2253115.04 |
| н356 | 390616.01 | 2253149.08 |
| н357 | 390597.76 | 2253126.16 |
| н358 | 390639.57 | 2253093.31 |
| н359 | 390642.66 | 2253097.72 |
| н355 | 390656.68 | 2253115.04 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:140 |
| Площадь земельного участка 1496 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н358 | 390639.57 | 2253093.31 |
| н357 | 390597.76 | 2253126.16 |
| н360 | 390580.44 | 2253102.88 |
| н361 | 390624.23 | 2253071.26 |
| н358 | 390639.57 | 2253093.31 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:141 |
| Площадь земельного участка 1495 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н361 | 390624.23 | 2253071.26 |
| н360 | 390580.44 | 2253102.88 |
| н362 | 390565.71 | 2253076.05 |
| н363 | 390611.91 | 2253049.22 |
| н361 | 390624.23 | 2253071.26 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:142 |
| Площадь земельного участка 1493 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н363 | 390611.91 | 2253049.22 |
| н362 | 390565.71 | 2253076.05 |
| н364 | 390552.50 | 2253047.55 |
| н365 | 390600.80 | 2253026.79 |
| н363 | 390611.91 | 2253049.22 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:143 |
| Площадь земельного участка 1503 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н366 | 390590.86 | 2253001.46 |
| н365 | 390600.80 | 2253026.79 |
| н364 | 390552.50 | 2253047.55 |
| н367 | 390543.84 | 2253016.85 |
| н366 | 390590.86 | 2253001.46 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:144 |
| Площадь земельного участка 1504 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н368 | 390582.03 | 2252973.26 |
| н369 | 390583.93 | 2252980.62 |
| н366 | 390590.86 | 2253001.46 |
| н367 | 390543.84 | 2253016.85 |
| н370 | 390535.47 | 2252985.62 |
| н368 | 390582.03 | 2252973.26 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:145 |
| Площадь земельного участка 1518 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н371 | 390575.53 | 2252943.48 |
| н372 | 390577.89 | 2252956.75 |
| н368 | 390582.03 | 2252973.26 |
| н370 | 390535.47 | 2252985.62 |
| н373 | 390529.51 | 2252952.31 |
| н371 | 390575.53 | 2252943.48 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:146 |
| Площадь земельного участка 1436 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н374 | 390571.15 | 2252914.99 |
| н375 | 390573.53 | 2252931.81 |
| н371 | 390575.53 | 2252943.48 |
| н373 | 390529.51 | 2252952.31 |
| н376 | 390524.78 | 2252924.79 |
| н377 | 390533.21 | 2252923.77 |
| н378 | 390532.28 | 2252917.64 |
| н374 | 390571.15 | 2252914.99 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:147 |
| Площадь земельного участка 1504 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н379 | 390512.26 | 2252919.21 |
| н380 | 390512.38 | 2252925.29 |
| н376 | 390524.78 | 2252924.79 |
| н373 | 390529.51 | 2252952.31 |
| н381 | 390486.77 | 2252959.94 |
| н382 | 390483.58 | 2252939.91 |
| н383 | 390482.96 | 2252920.16 |
| н379 | 390512.26 | 2252919.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:148 |
| Площадь земельного участка 1519 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н373 | 390529.51 | 2252952.31 |
| н370 | 390535.47 | 2252985.62 |
| н384 | 390492.38 | 2252995.09 |
| н381 | 390486.77 | 2252959.94 |
| н373 | 390529.51 | 2252952.31 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:149 |
| Площадь земельного участка 1524 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н370 | 390535.47 | 2252985.62 |
| н367 | 390543.84 | 2253016.85 |
| н385 | 390499.98 | 2253029.83 |
| н384 | 390492.38 | 2252995.09 |
| н370 | 390535.47 | 2252985.62 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:150 |
| Площадь земельного участка 1529 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н367 | 390543.84 | 2253016.85 |
| н364 | 390552.50 | 2253047.55 |
| н386 | 390510.98 | 2253063.98 |
| н385 | 390499.98 | 2253029.83 |
| н367 | 390543.84 | 2253016.85 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:151 |
| Площадь земельного участка 1526 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н364 | 390552.50 | 2253047.55 |
| н362 | 390565.71 | 2253076.05 |
| н387 | 390524.54 | 2253096.64 |
| н388 | 390518.69 | 2253084.56 |
| н386 | 390510.98 | 2253063.98 |
| н364 | 390552.50 | 2253047.55 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:152 |
| Площадь земельного участка 1534 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н360 | 390580.44 | 2253102.88 |
| н389 | 390540.36 | 2253128.11 |
| н387 | 390524.54 | 2253096.64 |
| н362 | 390565.71 | 2253076.05 |
| н360 | 390580.44 | 2253102.88 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:153 |
| Площадь земельного участка 1513 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н357 | 390597.76 | 2253126.16 |
| н390 | 390558.64 | 2253156.33 |
| н389 | 390540.36 | 2253128.11 |
| н360 | 390580.44 | 2253102.88 |
| н357 | 390597.76 | 2253126.16 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:154 |
| Площадь земельного участка 1509 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н356 | 390616.01 | 2253149.08 |
| н391 | 390577.35 | 2253181.33 |
| н390 | 390558.64 | 2253156.33 |
| н357 | 390597.76 | 2253126.16 |
| н356 | 390616.01 | 2253149.08 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:155 |
| Площадь земельного участка 20789 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н392 | 390776.38 | 2253316.52 |
| н393 | 390725.25 | 2253304.34 |
| н394 | 390716.74 | 2253301.05 |
| н395 | 390693.09 | 2253289.50 |
| н396 | 390675.30 | 2253278.89 |
| н397 | 390637.08 | 2253249.65 |
| н398 | 390598.68 | 2253209.75 |
| н399 | 390589.80 | 2253197.91 |
| н400 | 390645.12 | 2253151.42 |
| н401 | 390671.13 | 2253131.01 |
| н402 | 390682.18 | 2253143.21 |
| н403 | 390706.09 | 2253165.52 |
| н404 | 390729.54 | 2253184.50 |
| н405 | 390754.26 | 2253201.81 |
| н406 | 390810.94 | 2253238.63 |
| н407 | 390801.55 | 2253259.40 |
| н408 | 390797.80 | 2253258.89 |
| н392 | 390776.38 | 2253316.52 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:156 |
| Площадь земельного участка 532 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н409 | 390841.43 | 2253255.23 |
| н410 | 390836.87 | 2253265.31 |
| н411 | 390831.41 | 2253278.16 |
| н412 | 390826.05 | 2253290.42 |
| н413 | 390813.78 | 2253286.01 |
| н414 | 390827.94 | 2253250.91 |
| н415 | 390828.97 | 2253248.73 |
| н409 | 390841.43 | 2253255.23 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:157 |
| Площадь земельного участка 228 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н409 | 390841.43 | 2253255.23 |
| н416 | 390846.77 | 2253258.01 |
| н417 | 390842.40 | 2253267.63 |
| н418 | 390836.83 | 2253280.49 |
| н419 | 390831.94 | 2253292.42 |
| н412 | 390826.05 | 2253290.42 |
| н411 | 390831.41 | 2253278.16 |
| н410 | 390836.87 | 2253265.31 |
| н409 | 390841.43 | 2253255.23 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:158 |
| Площадь земельного участка 222 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н416 | 390846.77 | 2253258.01 |
| н420 | 390851.94 | 2253260.70 |
| н421 | 390847.85 | 2253269.96 |
| н422 | 390842.31 | 2253282.81 |
| н423 | 390838.02 | 2253294.48 |
| н419 | 390831.94 | 2253292.42 |
| н418 | 390836.83 | 2253280.49 |
| н417 | 390842.40 | 2253267.63 |
| н416 | 390846.77 | 2253258.01 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:159 |
| Площадь земельного участка 213 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н420 | 390851.94 | 2253260.70 |
| н424 | 390857.57 | 2253263.64 |
| н425 | 390853.28 | 2253272.28 |
| н426 | 390847.79 | 2253285.17 |
| н427 | 390843.18 | 2253296.24 |
| н423 | 390838.02 | 2253294.48 |
| н422 | 390842.31 | 2253282.81 |
| н421 | 390847.85 | 2253269.96 |
| н420 | 390851.94 | 2253260.70 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:160 |
| Площадь земельного участка 213 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н424 | 390857.57 | 2253263.64 |
| н428 | 390862.32 | 2253266.11 |
| н429 | 390862.67 | 2253266.29 |
| н430 | 390858.76 | 2253274.63 |
| н431 | 390853.26 | 2253287.50 |
| н432 | 390849.59 | 2253298.42 |
| н427 | 390843.18 | 2253296.24 |
| н426 | 390847.79 | 2253285.17 |
| н425 | 390853.28 | 2253272.28 |
| н424 | 390857.57 | 2253263.64 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:161 |
| Площадь земельного участка 501 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н429 | 390862.67 | 2253266.29 |
| н433 | 390875.63 | 2253273.08 |
| н434 | 390863.27 | 2253303.06 |
| н432 | 390849.59 | 2253298.42 |
| н431 | 390853.26 | 2253287.50 |
| н430 | 390858.76 | 2253274.63 |
| н429 | 390862.67 | 2253266.29 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:162 |
| Площадь земельного участка 585 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н413 | 390813.78 | 2253286.01 |
| н412 | 390826.05 | 2253290.42 |
| н435 | 390822.85 | 2253305.31 |
| н436 | 390820.04 | 2253318.99 |
| н437 | 390818.91 | 2253325.42 |
| н438 | 390800.74 | 2253321.49 |
| н439 | 390806.66 | 2253303.69 |
| н413 | 390813.78 | 2253286.01 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:163 |
| Площадь земельного участка 213 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н419 | 390831.94 | 2253292.42 |
| н440 | 390828.73 | 2253306.50 |
| н441 | 390825.82 | 2253320.20 |
| н442 | 390824.74 | 2253326.68 |
| н437 | 390818.91 | 2253325.42 |
| н436 | 390820.04 | 2253318.99 |
| н435 | 390822.85 | 2253305.31 |
| н412 | 390826.05 | 2253290.42 |
| н419 | 390831.94 | 2253292.42 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:164 |
| Площадь земельного участка 209 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н423 | 390838.02 | 2253294.48 |
| н443 | 390834.54 | 2253307.70 |
| н444 | 390831.64 | 2253321.40 |
| н445 | 390830.50 | 2253327.93 |
| н442 | 390824.74 | 2253326.68 |
| н441 | 390825.82 | 2253320.20 |
| н440 | 390828.73 | 2253306.50 |
| н419 | 390831.94 | 2253292.42 |
| н423 | 390838.02 | 2253294.48 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:165 |
| Площадь земельного участка 198 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н427 | 390843.18 | 2253296.24 |
| н446 | 390840.31 | 2253308.91 |
| н447 | 390837.48 | 2253322.62 |
| н448 | 390836.27 | 2253329.17 |
| н445 | 390830.50 | 2253327.93 |
| н444 | 390831.64 | 2253321.40 |
| н443 | 390834.54 | 2253307.70 |
| н423 | 390838.02 | 2253294.48 |
| н427 | 390843.18 | 2253296.24 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:166 |
| Площадь земельного участка 203 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н432 | 390849.59 | 2253298.42 |
| н449 | 390846.15 | 2253310.11 |
| н450 | 390843.30 | 2253323.83 |
| н451 | 390841.98 | 2253330.41 |
| н448 | 390836.27 | 2253329.17 |
| н447 | 390837.48 | 2253322.62 |
| н446 | 390840.31 | 2253308.91 |
| н427 | 390843.18 | 2253296.24 |
| н432 | 390849.59 | 2253298.42 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:167 |
| Площадь земельного участка 478 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н434 | 390863.27 | 2253303.06 |
| н452 | 390856.43 | 2253333.53 |
| н451 | 390841.98 | 2253330.41 |
| н450 | 390843.30 | 2253323.83 |
| н449 | 390846.15 | 2253310.11 |
| н432 | 390849.59 | 2253298.42 |
| н434 | 390863.27 | 2253303.06 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:168 |
| Площадь земельного участка 383 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н453 | 390875.90 | 2253307.05 |
| н454 | 390872.67 | 2253317.12 |
| н455 | 390869.86 | 2253330.80 |
| н456 | 390868.72 | 2253336.08 |
| н452 | 390856.43 | 2253333.53 |
| н434 | 390863.27 | 2253303.06 |
| н453 | 390875.90 | 2253307.05 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:169 |
| Площадь земельного участка 175 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н457 | 390881.44 | 2253309.04 |
| н458 | 390878.50 | 2253318.31 |
| н459 | 390875.64 | 2253332.01 |
| н460 | 390874.61 | 2253337.21 |
| н456 | 390868.72 | 2253336.08 |
| н455 | 390869.86 | 2253330.80 |
| н454 | 390872.67 | 2253317.12 |
| н453 | 390875.90 | 2253307.05 |
| н457 | 390881.44 | 2253309.04 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:170 |
| Площадь земельного участка 172 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н461 | 390887.34 | 2253310.95 |
| н462 | 390884.36 | 2253319.50 |
| н463 | 390881.46 | 2253333.20 |
| н464 | 390880.46 | 2253338.32 |
| н460 | 390874.61 | 2253337.21 |
| н459 | 390875.64 | 2253332.01 |
| н458 | 390878.50 | 2253318.31 |
| н457 | 390881.44 | 2253309.04 |
| н461 | 390887.34 | 2253310.95 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:171 |
| Площадь земельного участка 165 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н465 | 390892.81 | 2253312.63 |
| н466 | 390890.13 | 2253320.72 |
| н467 | 390887.30 | 2253334.43 |
| н468 | 390886.39 | 2253339.45 |
| н464 | 390880.46 | 2253338.32 |
| н463 | 390881.46 | 2253333.20 |
| н462 | 390884.36 | 2253319.50 |
| н461 | 390887.34 | 2253310.95 |
| н465 | 390892.81 | 2253312.63 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:172 |
| Площадь земельного участка 163 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н469 | 390898.75 | 2253314.40 |
| н470 | 390895.97 | 2253321.92 |
| н471 | 390893.12 | 2253335.63 |
| н472 | 390892.17 | 2253340.57 |
| н468 | 390886.39 | 2253339.45 |
| н467 | 390887.30 | 2253334.43 |
| н466 | 390890.13 | 2253320.72 |
| н465 | 390892.81 | 2253312.63 |
| н469 | 390898.75 | 2253314.40 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:173 |
| Площадь земельного участка 337 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н473 | 390910.80 | 2253318.27 |
| н474 | 390909.06 | 2253324.20 |
| н475 | 390907.49 | 2253330.17 |
| н476 | 390904.27 | 2253342.98 |
| н472 | 390892.17 | 2253340.57 |
| н471 | 390893.12 | 2253335.63 |
| н470 | 390895.97 | 2253321.92 |
| н469 | 390898.75 | 2253314.40 |
| н473 | 390910.80 | 2253318.27 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:174 |
| Площадь земельного участка 395 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н477 | 390937.85 | 2253337.68 |
| н478 | 390934.76 | 2253349.05 |
| н476 | 390904.27 | 2253342.98 |
| н475 | 390907.49 | 2253330.17 |
| н479 | 390919.65 | 2253332.82 |
| н480 | 390930.91 | 2253335.84 |
| н477 | 390937.85 | 2253337.68 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:175 |
| Площадь земельного участка 189 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н481 | 390939.46 | 2253331.96 |
| н477 | 390937.85 | 2253337.68 |
| н480 | 390930.91 | 2253335.84 |
| н479 | 390919.65 | 2253332.82 |
| н475 | 390907.49 | 2253330.17 |
| н474 | 390909.06 | 2253324.20 |
| н482 | 390921.24 | 2253327.04 |
| н483 | 390932.36 | 2253330.01 |
| н481 | 390939.46 | 2253331.96 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:176 |
| Площадь земельного участка 188 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н484 | 390940.98 | 2253326.23 |
| н481 | 390939.46 | 2253331.96 |
| н483 | 390932.36 | 2253330.01 |
| н482 | 390921.24 | 2253327.04 |
| н474 | 390909.06 | 2253324.20 |
| н473 | 390910.80 | 2253318.27 |
| н485 | 390922.81 | 2253321.33 |
| н486 | 390933.87 | 2253324.21 |
| н484 | 390940.98 | 2253326.23 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:177 |
| Площадь земельного участка 185 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н487 | 390942.58 | 2253320.44 |
| н484 | 390940.98 | 2253326.23 |
| н486 | 390933.87 | 2253324.21 |
| н485 | 390922.81 | 2253321.33 |
| н473 | 390910.80 | 2253318.27 |
| н488 | 390912.36 | 2253312.52 |
| н489 | 390924.40 | 2253315.62 |
| н490 | 390935.21 | 2253318.47 |
| н487 | 390942.58 | 2253320.44 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:178 |
| Площадь земельного участка 185 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н491 | 390944.11 | 2253314.73 |
| н487 | 390942.58 | 2253320.44 |
| н490 | 390935.21 | 2253318.47 |
| н489 | 390924.40 | 2253315.62 |
| н488 | 390912.36 | 2253312.52 |
| н492 | 390914.10 | 2253306.78 |
| н493 | 390926.01 | 2253309.91 |
| н494 | 390936.62 | 2253312.70 |
| н491 | 390944.11 | 2253314.73 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:179 |
| Площадь земельного участка 387 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н495 | 390919.64 | 2253292.72 |
| н496 | 390946.89 | 2253304.61 |
| н491 | 390944.11 | 2253314.73 |
| н494 | 390936.62 | 2253312.70 |
| н493 | 390926.01 | 2253309.91 |
| н492 | 390914.10 | 2253306.78 |
| н495 | 390919.64 | 2253292.72 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:180 |
| Площадь земельного участка 336 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н497 | 390987.71 | 2253329.31 |
| н498 | 390981.17 | 2253327.55 |
| н499 | 390967.58 | 2253324.23 |
| н500 | 390961.21 | 2253322.68 |
| н501 | 390963.13 | 2253315.91 |
| н502 | 390965.23 | 2253309.52 |
| н503 | 390990.91 | 2253318.90 |
| н497 | 390987.71 | 2253329.31 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:181 |
| Площадь земельного участка 163 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н504 | 390986.01 | 2253335.09 |
| н505 | 390979.76 | 2253333.33 |
| н506 | 390966.15 | 2253330.03 |
| н507 | 390959.67 | 2253328.52 |
| н500 | 390961.21 | 2253322.68 |
| н499 | 390967.58 | 2253324.23 |
| н498 | 390981.17 | 2253327.55 |
| н497 | 390987.71 | 2253329.31 |
| н504 | 390986.01 | 2253335.09 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:182 |
| Площадь земельного участка 160 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н508 | 390984.36 | 2253340.61 |
| н509 | 390978.37 | 2253339.06 |
| н510 | 390964.76 | 2253335.80 |
| н511 | 390958.14 | 2253334.34 |
| н507 | 390959.67 | 2253328.52 |
| н506 | 390966.15 | 2253330.03 |
| н505 | 390979.76 | 2253333.33 |
| н504 | 390986.01 | 2253335.09 |
| н508 | 390984.36 | 2253340.61 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:183 |
| Площадь земельного участка 159 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н512 | 390982.58 | 2253346.51 |
| н513 | 390976.95 | 2253344.82 |
| н514 | 390963.34 | 2253341.51 |
| н515 | 390956.76 | 2253340.06 |
| н511 | 390958.14 | 2253334.34 |
| н510 | 390964.76 | 2253335.80 |
| н509 | 390978.37 | 2253339.06 |
| н508 | 390984.36 | 2253340.61 |
| н512 | 390982.58 | 2253346.51 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:184 |
| Площадь земельного участка 326 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н515 | 390956.76 | 2253340.06 |
| н514 | 390963.34 | 2253341.51 |
| н513 | 390976.95 | 2253344.82 |
| н512 | 390982.58 | 2253346.51 |
| н516 | 390979.33 | 2253357.56 |
| н517 | 390953.63 | 2253352.55 |
| н515 | 390956.76 | 2253340.06 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:185 |
| Площадь земельного участка 355 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н518 | 391000.03 | 2253322.35 |
| н519 | 390997.62 | 2253329.20 |
| н520 | 390992.88 | 2253342.35 |
| н521 | 390987.80 | 2253359.15 |
| н516 | 390979.33 | 2253357.56 |
| н512 | 390982.58 | 2253346.51 |
| н508 | 390984.36 | 2253340.61 |
| н504 | 390986.01 | 2253335.09 |
| н497 | 390987.71 | 2253329.31 |
| н503 | 390990.91 | 2253318.90 |
| н518 | 391000.03 | 2253322.35 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:186 |
| Площадь земельного участка 229 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н522 | 391005.65 | 2253324.22 |
| н523 | 391003.19 | 2253331.19 |
| н524 | 390998.46 | 2253344.37 |
| н525 | 390993.91 | 2253360.30 |
| н521 | 390987.80 | 2253359.15 |
| н520 | 390992.88 | 2253342.35 |
| н519 | 390997.62 | 2253329.20 |
| н518 | 391000.03 | 2253322.35 |
| н522 | 391005.65 | 2253324.22 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:187 |
| Площадь земельного участка 222 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н526 | 391011.35 | 2253326.42 |
| н527 | 391008.80 | 2253333.22 |
| н528 | 391004.06 | 2253346.38 |
| н529 | 390999.61 | 2253361.37 |
| н525 | 390993.91 | 2253360.30 |
| н524 | 390998.46 | 2253344.37 |
| н523 | 391003.19 | 2253331.19 |
| н522 | 391005.65 | 2253324.22 |
| н526 | 391011.35 | 2253326.42 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:188 |
| Площадь земельного участка 217 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н530 | 391016.96 | 2253328.40 |
| н531 | 391014.44 | 2253335.23 |
| н532 | 391009.69 | 2253348.42 |
| н533 | 391005.41 | 2253362.46 |
| н529 | 390999.61 | 2253361.37 |
| н528 | 391004.06 | 2253346.38 |
| н527 | 391008.80 | 2253333.22 |
| н526 | 391011.35 | 2253326.42 |
| н530 | 391016.96 | 2253328.40 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:189 |
| Площадь земельного участка 217 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н534 | 391022.61 | 2253330.51 |
| н535 | 391015.34 | 2253350.41 |
| н536 | 391011.89 | 2253363.67 |
| н533 | 391005.41 | 2253362.46 |
| н532 | 391009.69 | 2253348.42 |
| н531 | 391014.44 | 2253335.23 |
| н530 | 391016.96 | 2253328.40 |
| н534 | 391022.61 | 2253330.51 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:190 |
| Площадь земельного участка 381 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н537 | 391032.90 | 2253334.35 |
| н538 | 391025.17 | 2253357.06 |
| н539 | 391023.06 | 2253365.66 |
| н536 | 391011.89 | 2253363.67 |
| н535 | 391015.34 | 2253350.41 |
| н534 | 391022.61 | 2253330.51 |
| н537 | 391032.90 | 2253334.35 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:191 |
| Площадь земельного участка 367 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н540 | 391041.51 | 2253345.27 |
| н541 | 391036.77 | 2253358.46 |
| н542 | 391033.69 | 2253367.77 |
| н539 | 391023.06 | 2253365.66 |
| н538 | 391025.17 | 2253357.06 |
| н537 | 391032.90 | 2253334.35 |
| н543 | 391043.89 | 2253338.21 |
| н540 | 391041.51 | 2253345.27 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:192 |
| Площадь земельного участка 184 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н544 | 391049.69 | 2253340.32 |
| н545 | 391047.08 | 2253347.28 |
| н546 | 391042.33 | 2253360.45 |
| н547 | 391039.70 | 2253368.90 |
| н542 | 391033.69 | 2253367.77 |
| н541 | 391036.77 | 2253358.46 |
| н540 | 391041.51 | 2253345.27 |
| н543 | 391043.89 | 2253338.21 |
| н544 | 391049.69 | 2253340.32 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:193 |
| Площадь земельного участка 177 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н548 | 391055.42 | 2253342.43 |
| н549 | 391052.67 | 2253349.31 |
| н550 | 391047.92 | 2253362.46 |
| н551 | 391045.47 | 2253369.98 |
| н547 | 391039.70 | 2253368.90 |
| н546 | 391042.33 | 2253360.45 |
| н545 | 391047.08 | 2253347.28 |
| н544 | 391049.69 | 2253340.32 |
| н548 | 391055.42 | 2253342.43 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:194 |
| Площадь земельного участка 309 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н552 | 391064.72 | 2253345.74 |
| н553 | 391060.62 | 2253359.64 |
| н554 | 391056.97 | 2253372.14 |
| н551 | 391045.47 | 2253369.98 |
| н550 | 391047.92 | 2253362.46 |
| н555 | 391052.71 | 2253349.32 |
| н548 | 391055.42 | 2253342.43 |
| н552 | 391064.72 | 2253345.74 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:195 |
| Площадь земельного участка 373 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н556 | 391091.05 | 2253355.57 |
| н557 | 391087.29 | 2253367.26 |
| н558 | 391080.73 | 2253365.51 |
| н559 | 391067.37 | 2253361.45 |
| н553 | 391060.62 | 2253359.64 |
| н552 | 391064.72 | 2253345.74 |
| н556 | 391091.05 | 2253355.57 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:196 |
| Площадь земельного участка 323 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н557 | 391087.29 | 2253367.26 |
| н560 | 391083.91 | 2253377.21 |
| н554 | 391056.97 | 2253372.14 |
| н553 | 391060.62 | 2253359.64 |
| н559 | 391067.37 | 2253361.45 |
| н558 | 391080.73 | 2253365.51 |
| н557 | 391087.29 | 2253367.26 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:197 |
| Площадь земельного участка 435 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н561 | 390567.00 | 2252873.25 |
| н562 | 390567.03 | 2252878.87 |
| н563 | 390568.22 | 2252894.98 |
| н564 | 390548.26 | 2252896.77 |
| н565 | 390547.94 | 2252873.71 |
| н561 | 390567.00 | 2252873.25 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:198 |
| Площадь земельного участка 485 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н565 | 390547.94 | 2252873.71 |
| н564 | 390548.26 | 2252896.77 |
| н566 | 390527.88 | 2252898.42 |
| н567 | 390527.58 | 2252873.90 |
| н565 | 390547.94 | 2252873.71 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:199 |
| Площадь земельного участка 585 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н568 | 390504.78 | 2252874.21 |
| н567 | 390527.58 | 2252873.90 |
| н566 | 390527.88 | 2252898.42 |
| н569 | 390521.72 | 2252898.93 |
| н570 | 390503.96 | 2252899.56 |
| н568 | 390504.78 | 2252874.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:200 |
| Площадь земельного участка 509 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н568 | 390504.78 | 2252874.21 |
| н570 | 390503.96 | 2252899.56 |
| н571 | 390483.38 | 2252900.18 |
| н572 | 390485.11 | 2252874.83 |
| н568 | 390504.78 | 2252874.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:201 |
| Площадь земельного участка 501 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н573 | 390506.31 | 2252849.11 |
| н568 | 390504.78 | 2252874.21 |
| н572 | 390485.11 | 2252874.83 |
| н574 | 390487.92 | 2252847.36 |
| н573 | 390506.31 | 2252849.11 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:202 |
| Площадь земельного участка 544 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н568 | 390504.78 | 2252874.21 |
| н573 | 390506.31 | 2252849.11 |
| н575 | 390528.40 | 2252850.57 |
| н567 | 390527.58 | 2252873.90 |
| н568 | 390504.78 | 2252874.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:203 |
| Площадь земельного участка 460 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н565 | 390547.94 | 2252873.71 |
| н567 | 390527.58 | 2252873.90 |
| н575 | 390528.40 | 2252850.57 |
| н576 | 390548.99 | 2252852.20 |
| н565 | 390547.94 | 2252873.71 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:204 |
| Площадь земельного участка 386 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н561 | 390567.00 | 2252873.25 |
| н565 | 390547.94 | 2252873.71 |
| н576 | 390548.99 | 2252852.20 |
| н577 | 390568.29 | 2252854.33 |
| н578 | 390567.02 | 2252868.93 |
| н561 | 390567.00 | 2252873.25 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:205 |
| Площадь земельного участка 391 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н576 | 390548.99 | 2252852.20 |
| н579 | 390553.79 | 2252831.03 |
| н580 | 390572.05 | 2252835.39 |
| н577 | 390568.29 | 2252854.33 |
| н576 | 390548.99 | 2252852.20 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:206 |
| Площадь земельного участка 497 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н579 | 390553.79 | 2252831.03 |
| н576 | 390548.99 | 2252852.20 |
| н575 | 390528.40 | 2252850.57 |
| н581 | 390533.09 | 2252825.25 |
| н579 | 390553.79 | 2252831.03 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:207 |
| Площадь земельного участка 620 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н581 | 390533.09 | 2252825.25 |
| н575 | 390528.40 | 2252850.57 |
| н573 | 390506.31 | 2252849.11 |
| н582 | 390507.78 | 2252835.79 |
| н583 | 390511.49 | 2252820.37 |
| н581 | 390533.09 | 2252825.25 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:208 |
| Площадь земельного участка 570 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н583 | 390511.49 | 2252820.37 |
| н582 | 390507.78 | 2252835.79 |
| н573 | 390506.31 | 2252849.11 |
| н574 | 390487.92 | 2252847.36 |
| н584 | 390491.21 | 2252823.01 |
| н585 | 390492.62 | 2252815.76 |
| н583 | 390511.49 | 2252820.37 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:209 |
| Площадь земельного участка 494 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н586 | 390517.74 | 2252796.69 |
| н583 | 390511.49 | 2252820.37 |
| н585 | 390492.62 | 2252815.76 |
| н587 | 390498.35 | 2252791.05 |
| н586 | 390517.74 | 2252796.69 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:210 |
| Площадь земельного участка 530 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н588 | 390539.28 | 2252803.02 |
| н581 | 390533.09 | 2252825.25 |
| н583 | 390511.49 | 2252820.37 |
| н586 | 390517.74 | 2252796.69 |
| н588 | 390539.28 | 2252803.02 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:211 |
| Площадь земельного участка 468 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н579 | 390553.79 | 2252831.03 |
| н581 | 390533.09 | 2252825.25 |
| н588 | 390539.28 | 2252803.02 |
| н589 | 390559.43 | 2252811.55 |
| н579 | 390553.79 | 2252831.03 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:212 |
| Площадь земельного участка 383 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н580 | 390572.05 | 2252835.39 |
| н579 | 390553.79 | 2252831.03 |
| н589 | 390559.43 | 2252811.55 |
| н590 | 390579.23 | 2252818.39 |
| н580 | 390572.05 | 2252835.39 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:213 |
| Площадь земельного участка 439 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н589 | 390559.43 | 2252811.55 |
| н591 | 390563.38 | 2252799.35 |
| н592 | 390566.97 | 2252791.53 |
| н593 | 390587.35 | 2252802.08 |
| н590 | 390579.23 | 2252818.39 |
| н589 | 390559.43 | 2252811.55 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:214 |
| Площадь земельного участка 470 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н588 | 390539.28 | 2252803.02 |
| н594 | 390548.23 | 2252781.81 |
| н592 | 390566.97 | 2252791.53 |
| н591 | 390563.38 | 2252799.35 |
| н589 | 390559.43 | 2252811.55 |
| н588 | 390539.28 | 2252803.02 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:215 |
| Площадь земельного участка 599 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н586 | 390517.74 | 2252796.69 |
| н595 | 390527.29 | 2252769.56 |
| н594 | 390548.23 | 2252781.81 |
| н588 | 390539.28 | 2252803.02 |
| н586 | 390517.74 | 2252796.69 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:216 |
| Площадь земельного участка 621 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н595 | 390527.29 | 2252769.56 |
| н586 | 390517.74 | 2252796.69 |
| н587 | 390498.35 | 2252791.05 |
| н596 | 390500.10 | 2252784.50 |
| н597 | 390508.20 | 2252761.31 |
| н595 | 390527.29 | 2252769.56 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:217 |
| Площадь земельного участка 567 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н598 | 390536.98 | 2252747.54 |
| н595 | 390527.29 | 2252769.56 |
| н597 | 390508.20 | 2252761.31 |
| н599 | 390517.10 | 2252735.37 |
| н600 | 390519.38 | 2252736.26 |
| н598 | 390536.98 | 2252747.54 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:218 |
| Площадь земельного участка 566 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н594 | 390548.23 | 2252781.81 |
| н595 | 390527.29 | 2252769.56 |
| н598 | 390536.98 | 2252747.54 |
| н601 | 390557.60 | 2252761.21 |
| н594 | 390548.23 | 2252781.81 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:219 |
| Площадь земельного участка 470 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н594 | 390548.23 | 2252781.81 |
| н601 | 390557.60 | 2252761.21 |
| н602 | 390576.80 | 2252773.94 |
| н592 | 390566.97 | 2252791.53 |
| н594 | 390548.23 | 2252781.81 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:220 |
| Площадь земельного участка 442 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н592 | 390566.97 | 2252791.53 |
| н602 | 390576.80 | 2252773.94 |
| н603 | 390596.60 | 2252786.72 |
| н593 | 390587.35 | 2252802.08 |
| н592 | 390566.97 | 2252791.53 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:221 |
| Площадь земельного участка 381 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н604 | 390577.92 | 2252731.21 |
| н605 | 390570.97 | 2252745.82 |
| н606 | 390547.00 | 2252730.34 |
| н607 | 390550.50 | 2252722.29 |
| н608 | 390551.06 | 2252720.61 |
| н604 | 390577.92 | 2252731.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:222 |
| Площадь земельного участка 412 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н609 | 390583.70 | 2252713.42 |
| н604 | 390577.92 | 2252731.21 |
| н608 | 390551.06 | 2252720.61 |
| н610 | 390554.74 | 2252710.38 |
| н611 | 390558.22 | 2252711.51 |
| н609 | 390583.70 | 2252713.42 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:223 |
| Площадь земельного участка 456 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н612 | 390601.99 | 2252714.75 |
| н613 | 390601.39 | 2252726.70 |
| н614 | 390596.56 | 2252740.49 |
| н604 | 390577.92 | 2252731.21 |
| н609 | 390583.70 | 2252713.42 |
| н612 | 390601.99 | 2252714.75 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:224 |
| Площадь земельного участка 372 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н604 | 390577.92 | 2252731.21 |
| н614 | 390596.56 | 2252740.49 |
| н615 | 390589.14 | 2252757.99 |
| н605 | 390570.97 | 2252745.82 |
| н604 | 390577.92 | 2252731.21 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:225 |
| Площадь земельного участка 876 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н616 | 390620.59 | 2252740.13 |
| н617 | 390628.53 | 2252768.99 |
| н618 | 390615.89 | 2252775.61 |
| н615 | 390589.14 | 2252757.99 |
| н614 | 390596.56 | 2252740.49 |
| н619 | 390605.37 | 2252745.11 |
| н616 | 390620.59 | 2252740.13 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:226 |
| Площадь земельного участка 491 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н616 | 390620.59 | 2252740.13 |
| н619 | 390605.37 | 2252745.11 |
| н614 | 390596.56 | 2252740.49 |
| н613 | 390601.39 | 2252726.70 |
| н612 | 390601.99 | 2252714.75 |
| н620 | 390613.12 | 2252713.83 |
| н616 | 390620.59 | 2252740.13 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:227 |
| Площадь земельного участка 502 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н621 | 390638.86 | 2252734.83 |
| н616 | 390620.59 | 2252740.13 |
| н620 | 390613.12 | 2252713.83 |
| н622 | 390632.97 | 2252711.22 |
| н621 | 390638.86 | 2252734.83 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:228 |
| Площадь земельного участка 549 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н621 | 390638.86 | 2252734.83 |
| н623 | 390646.77 | 2252759.85 |
| н617 | 390628.53 | 2252768.99 |
| н616 | 390620.59 | 2252740.13 |
| н621 | 390638.86 | 2252734.83 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:229 |
| Площадь земельного участка 502 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н624 | 390658.89 | 2252729.01 |
| н625 | 390665.25 | 2252750.57 |
| н623 | 390646.77 | 2252759.85 |
| н621 | 390638.86 | 2252734.83 |
| н624 | 390658.89 | 2252729.01 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:230 |
| Площадь земельного участка 484 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н624 | 390658.89 | 2252729.01 |
| н621 | 390638.86 | 2252734.83 |
| н622 | 390632.97 | 2252711.22 |
| н626 | 390654.77 | 2252708.45 |
| н624 | 390658.89 | 2252729.01 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:231 |
| Площадь земельного участка 576 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н627 | 390683.93 | 2252704.49 |
| н628 | 390686.89 | 2252723.02 |
| н624 | 390658.89 | 2252729.01 |
| н626 | 390654.77 | 2252708.45 |
| н627 | 390683.93 | 2252704.49 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:232 |
| Площадь земельного участка 484 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н628 | 390686.89 | 2252723.02 |
| н629 | 390687.79 | 2252728.67 |
| н630 | 390682.40 | 2252741.83 |
| н625 | 390665.25 | 2252750.57 |
| н624 | 390658.89 | 2252729.01 |
| н628 | 390686.89 | 2252723.02 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:233 |
| Площадь земельного участка 2634 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н631 | 390873.87 | 2252681.25 |
| н632 | 390873.78 | 2252690.41 |
| н166 | 390823.43 | 2252736.55 |
| н165 | 390817.17 | 2252708.04 |
| н164 | 390784.46 | 2252713.33 |
| н633 | 390781.08 | 2252689.36 |
| н634 | 390853.47 | 2252680.94 |
| н635 | 390866.22 | 2252680.94 |
| н631 | 390873.87 | 2252681.25 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:234 |
| Площадь земельного участка 2687 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н636 | 391230.42 | 2253284.48 |
| н637 | 391216.94 | 2253273.16 |
| н638 | 391191.84 | 2253251.24 |
| н639 | 391206.62 | 2253236.50 |
| н640 | 391236.60 | 2253214.01 |
| н641 | 391249.86 | 2253232.37 |
| н642 | 391266.14 | 2253254.69 |
| н636 | 391230.42 | 2253284.48 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:235 |
| Площадь земельного участка 3796 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н643 | 391303.30 | 2253301.35 |
| н644 | 391254.13 | 2253345.39 |
| н645 | 391196.49 | 2253298.94 |
| н637 | 391216.94 | 2253273.16 |
| н636 | 391230.42 | 2253284.48 |
| н646 | 391247.23 | 2253303.08 |
| н647 | 391279.43 | 2253272.90 |
| н643 | 391303.30 | 2253301.35 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:236 |
| Площадь земельного участка 8224 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н648 | 391344.47 | 2253291.46 |
| н649 | 391396.46 | 2253378.32 |
| н650 | 391379.13 | 2253391.96 |
| н651 | 391365.05 | 2253398.89 |
| н652 | 391348.73 | 2253405.70 |
| н653 | 391324.75 | 2253410.65 |
| н654 | 391317.59 | 2253410.45 |
| н655 | 391286.00 | 2253376.24 |
| н656 | 391269.48 | 2253359.31 |
| н657 | 391276.70 | 2253352.80 |
| н648 | 391344.47 | 2253291.46 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:237 |
| Площадь земельного участка 1785 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н658 | 391431.60 | 2253428.76 |
| н659 | 391397.01 | 2253458.94 |
| н660 | 391369.67 | 2253425.71 |
| н661 | 391376.18 | 2253422.39 |
| н662 | 391392.59 | 2253414.28 |
| н663 | 391410.99 | 2253399.98 |
| н664 | 391430.84 | 2253428.06 |
| н658 | 391431.60 | 2253428.76 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:238 |
| Площадь земельного участка 1982 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н659 | 391397.01 | 2253458.94 |
| н665 | 391369.16 | 2253483.42 |
| н666 | 391333.14 | 2253443.77 |
| н667 | 391331.70 | 2253435.76 |
| н668 | 391357.59 | 2253430.17 |
| н660 | 391369.67 | 2253425.71 |
| н659 | 391397.01 | 2253458.94 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:239 |
| Площадь земельного участка 2522 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н669 | 391236.90 | 2253356.00 |
| н670 | 391251.91 | 2253369.29 |
| н671 | 391277.10 | 2253396.17 |
| н672 | 391269.90 | 2253407.46 |
| н673 | 391219.36 | 2253402.65 |
| н674 | 391199.19 | 2253398.86 |
| н675 | 391201.50 | 2253385.73 |
| н676 | 391230.01 | 2253350.86 |
| н669 | 391236.90 | 2253356.00 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:240 |
| Площадь земельного участка 5546 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н677 | 391185.10 | 2253315.08 |
| н678 | 391222.06 | 2253344.56 |
| н679 | 391192.19 | 2253381.22 |
| н680 | 391189.37 | 2253397.25 |
| н681 | 391150.30 | 2253389.67 |
| н682 | 391140.38 | 2253387.81 |
| н683 | 391134.53 | 2253369.68 |
| н684 | 391125.40 | 2253367.48 |
| н685 | 391121.82 | 2253378.86 |
| н686 | 391136.17 | 2253333.20 |
| н687 | 391162.56 | 2253298.00 |
| н688 | 391181.18 | 2253312.04 |
| н677 | 391185.10 | 2253315.08 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:241 |
| Площадь земельного участка 597 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н689 | 391185.12 | 2253258.44 |
| н690 | 391203.81 | 2253274.40 |
| н691 | 391188.98 | 2253292.90 |
| н692 | 391169.46 | 2253276.98 |
| н689 | 391185.12 | 2253258.44 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:242 |
| Площадь земельного участка 199 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н693 | 390861.74 | 2253163.32 |
| н694 | 390853.11 | 2253174.95 |
| н695 | 390842.27 | 2253166.94 |
| н696 | 390851.18 | 2253154.91 |
| н693 | 390861.74 | 2253163.32 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:243 |
| Площадь земельного участка 632 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н697 | 390594.18 | 2252934.55 |
| н698 | 390593.40 | 2252930.02 |
| н699 | 390591.04 | 2252913.04 |
| н700 | 390589.83 | 2252903.38 |
| н701 | 390609.61 | 2252900.23 |
| н702 | 390613.97 | 2252931.22 |
| н697 | 390594.18 | 2252934.55 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:244 |
| Площадь земельного участка 226 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н495 | 390919.64 | 2253292.72 |
| н492 | 390914.10 | 2253306.78 |
| н703 | 390900.47 | 2253301.96 |
| н704 | 390906.28 | 2253287.00 |
| н495 | 390919.64 | 2253292.72 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:245 |
| Площадь земельного участка 267 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н35 | 391095.57 | 2252952.41 |
| н34 | 391109.90 | 2252943.29 |
| н705 | 391118.61 | 2252955.24 |
| н706 | 391104.66 | 2252965.86 |
| н35 | 391095.57 | 2252952.41 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:246 |
| Площадь земельного участка 354 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н707 | 390537.94 | 2252704.36 |
| н610 | 390554.74 | 2252710.38 |
| н608 | 390551.06 | 2252720.61 |
| н607 | 390550.50 | 2252722.29 |
| н606 | 390547.00 | 2252730.34 |
| н708 | 390531.68 | 2252721.56 |
| н707 | 390537.94 | 2252704.36 |
| Условный номер земельного участка ЗУ:247 |
| Площадь земельного участка 252 м² |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н709 | 391120.81 | 2253384.14 |
| н685 | 391121.82 | 2253378.86 |
| н684 | 391125.40 | 2253367.48 |
| н683 | 391134.53 | 2253369.68 |
| н710 | 391140.40 | 2253387.87 |
| н709 | 391120.81 | 2253384.14 |
| Система координат: |
| Квартал: - |
| Условные обозначения: |

# Установление публичных сервитутов

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ, газопровода низкого и среднего давления и санитарно-защитными зонами от производственных объектов и гаражей.

Для обеспечения доступа к инженерным сетям органы местного самоуправления имеют право устанавливать публичные сервитуты – ограничения для владельцев на использование земельных участков, связанных с их использованием в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры. Границы действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных участков.

# Приложение 1

Профили улиц