Надлежащее содержание вентиляционных каналов и дымоходов –

обязательное условие безопасного использования газовых приборов.

Обязательным условием безопасного использования газовых приборов является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

Эксплуатация газового оборудования при отсутствии тяги в дымоходах или вентиляционных каналах запрещена!

В помещениях, предназначенных для установки газовых приборов, должна быть естественная вентиляция. Приток воздуха должен осуществляться через форточку, фрамугу в окне, а так же не плотности и щели окна, а вытяжка воздуха из помещения - через вентиляционный канал. Обязательное условие эксплуатации газового оборудования, это наличие притока воздуха для горения и нормального воздухообмена в помещении.

Наличие тяги в вентиляционном и дымовом канале можно проверить:

- листом тонкой бумаги, которая прикладывается к каналу,

-  специальными приборами - анемоментрами.

При достаточной тяге в канале лист бумаги плотно прилегает к решетке и самостоятельно удерживается в таком состоянии. Нельзя заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода. Также недопустимо пользоваться газовыми приборами при отсутствии притока воздуха, то есть наглухо закрытых окнах.

Если горячее водоснабжение или отопление у вас дома появляется в результате работы газовых водонагревателей и котлов, то помните – значительное число несчастных случаев отравления угарным газом происходит из-за отсутствия тяги в дымоходе и вентиляционном канале, а также из-за закрытых шиберов при пользовании печными горелками. Поэтому пользователи газовых водонагревателей должны перед их розжигом самостоятельно проверять наличие тяги в дымоходе, а пользователи печных горелок – убеждаться в открытии шибера. При наличии шибера, его необходимо удалить!

Как часто должны проводиться проверки дымоходов и вентиляционных каналов?

Дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и при необходимости очищать не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь) согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 29.05.2023). Зимой не реже раза в месяц нужно осматривать оголовки дымоходов, чтобы предотвратить обмерзание и закупорку их устьев. Если обнаружится, что дымоотводящие и вентиляционные каналы засорены, то пользоваться газовыми приборами категорически запрещено.

Кто отвечает за проверки дымоходов и вентиляционных каналов?

За проведение проверки дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах отвечает управляющая организация (УК, ТСЖ, ЖСК). В частных домовладениях – собственник домовладения. Проверки дымоходов и вентиляционных каналов могут осуществляться специализированной организацией. Для этого необходимо заключить со специализированной организацией договор о проверке дымоходов и вентиляционных каналов.

Уважаемые абоненты!

Будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газом в быту. Не подвергайте опасности себя и своих соседей.

Аварийная  газовая служба работает в круглосуточном режиме, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам 04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).

АО «Газпром газораспределение Пермь»